建设项目环境影响报告表

项  目  名 称：干燥机械、印刷机械、化工机械、食品机械的制造、加工项目

建 设 单 位(盖章)：     无锡市群征干燥设备有限公司

编制日期：二〇二〇年四月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	12

三、环境质量状况	16

四、评价适用标准	19

五、建设项目工程分析	23

六、主要污染物产生及预计排放情况	30

七、环境影响分析	32

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	51

九、结论与建议	53

附图：

附图1 建设项目地理位置图

附图2 建设项目所在地土地利用规划

附图3 建设项目周围环境概况示意图

附图4 建设项目平面布置示意图

附图5 建设项目大气环境敏感目标示意图

附图6 无锡市生态红线区域保护规划图

附件：

附件1 企业投资项目备案通知书

附件2 营业执照

附件3法人身份证复印件

附件4企业经营场所使用证明

附件5 污水纳管证明

附件6 危险废物委托处置承诺书

附件7：环保措施承诺书

附件8 建设项目环境影响申报（登记）表

附件9 委托书

附件10 环评项目技术服务合同

附件11 网上公示截图

附件12 同意公开环评声明

附件13 确认单

附件14 建设单位报批申请

附件15 编制单位承诺书

附件16 编制人员承诺书

附件17 建设项目环境影响报告书（表）编制情况承诺书

附件18 批文获取方式

附件19 无锡市环评机构服务考核表（建设单位填）

附表：

附表1建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 干燥机械、印染机械、化工机械、食品机械的制造、加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 无锡市群征干燥设备有限公司 |
| 法定代表人 | 蒋燕维 | 联系人 | 蒋燕维 |
| 通讯地址 | 无锡市惠山区前洲镇工业园区宝露路12号 |
| 联系电话 | 13961891975 | 传真 | 0510-83385316 | 邮政编码 | 214181 |
| 建设地点 | 无锡市惠山区前洲镇工业园区宝露路12号 |
| 立项审批部门 | 无锡惠山区发改局 | 批准文号 | 惠山发改备[2018]902号 |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 | 行业类别 及代码 | C35专用设备制造 |
| 占地面积 （平方米） | 5000 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 3000 | 其中：环保 投资（万元） |  | 环保投资占总投资比例 |  |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 | 2019年10月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量 原辅材料：主要原辅材料见表1-1。 主要设备：主要设备见表1-3。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 780.175 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 8万 | 燃气（标立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 其他（吨/年） | / |
| 折合标煤（吨/年） | 18.435 |
| 废水(工业废水(、生活污水()排水量及排放去向 本项目实行“雨污分流、清污分流”，无生产废水排放 本项目生活污水和食堂废水合计排放量624t/a。食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一并经化粪池预处理后，纳管送无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理后，排入锡澄运河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 1、原辅材料和主要设备 主要原辅材料见表1-1，原辅材料理化性质见表1-2。 表1-1 建设项目主要原辅材料一览表 序号 原辅材料名称 单位 数量 包装方式 最大储存量 备注 1 不锈钢 t/a 100 堆放 10t 成品外购 2 碳钢 t/a 100 堆放 10t 成品外购 3 电功喷头 台/a 36 堆放 3台 成品外购 4 电气控制系统 台/a 36 堆放 3台 成品外购 5 操作平台 套/a 36 堆放 3套 成品外购 6 氩弧焊焊丝 kg/a 100 堆放 10kg 成品外购 7 液压油 t/a 0.04 桶装，32L/桶 0.027t 成品外购 8 氩气 瓶/a 6 钢瓶 1瓶 氩弧焊用 表1-2 项目主要原辅材料理化性质表 序号 原料名称 理化特性 燃烧爆炸性 毒性毒理 1 液压油 淡黄色液体，相对密度水（=1）：0.871，闪电：224℃，引燃温度：220~500℃，主要适用于液压系统润滑 可燃 有刺激性 2 氩气 CAS号：7440-37-1，分子式：Ar，分子量：39.95，无色无臭的惰性气体，蒸汽压：202.64kPa（-179℃），熔点：-189.2℃，沸点：-185.7℃，溶解性：微溶于水，密度：相对密度（水=1）：1.40（-186℃）；相对密度（空气=1）：1.38，稳定性：稳定，危险标记：5（不燃气体），主要用途：用于灯泡充气和对不锈钢、镁、铝等的电弧焊接，即“氩弧焊” 不燃 无毒 2、主要生产设备 主要生产设备见表1-3。 表1-3 主要生产设备 序号 设备名称 规格/型号 数量（台/套） 1 液压折弯机 WC67Y-300T/4000 3 2 液压闸式剪板机 GC11Y-12X2500 3 3 卷板机 自制 2 4 卷型材机 自制 1 5 锯床 正川4028-650 2 6 摇臂钻 中捷Z3050 1 7 摇臂钻 中捷Z3040 1 8 TIG氩焊机 松下YE-400TX3 10 9 管板自动氩弧焊机 WZMI-315-II 1 10 布袋除尘装置 / 1 11 移动式烟雾净化装置 / 1 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目由来 无锡市群征干燥设备有限公司成立于2004年8月，位于无锡市惠山区前洲镇工业园区宝露路12号，现主要进行干燥机械、印染机械、化工机械、食品机械的设计、安装。因自身发展需要，企业拟投资3000万元，利用自有厂房5000m2，购置焊接机、折弯机等设备，建设干燥机械、印染机械、化工机械、食品机械的生产线，项目建成实施后，可形成年产干燥机械35台套、印染机械10台套、化工机械10台套、食品机械10台套的生产能力。 本项目主要从事干燥机械、印染机械、化工机械、食品机械的制造加工，不涉及电镀、喷漆工艺。根据《中华人民共和国环境影响评价法(2018年修订)》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订）等的相关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“二十四、专用设备制造业 70专用设备制造及维修”中的“其他（仅组装的除外）”，故确定评价类别为环境影响报告表。 根据《中华人民共和国环境保护法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的有关规定，企业委托浙江环耀环境建设有限公司承担本项目的环境影响评价工作。受无锡市群征干燥设备有限公司委托，我公司在现场踏勘、资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表。 本项目所涉及的安全、消防、卫生等问题不属于本评价的范围，公司应按照国家相关法律、法规和有关标准执行。 2、项目概况 项目名称：干燥机械、印染机械、化工机械、食品机械的制造、加工项目； 建设单位：无锡市群征干燥设备有限公司； 建设规模：干燥机械35台套/年、印染机械10台套/年、化工机械10台套/年、食品机械10台套/年； 建设地点：无锡市惠山区前洲镇工业园区宝露路12号； 项目性质：新建； 投资总额：3000万元，其中环保投资20万元，占总投资0.67%； 工作制度：昼间8小时工作制，年工作300天，年工作时间2400小时； 劳动定员：项目职工40人； 工作制度：年工作300天，单班制白班8小时生产； 生活配套设施：不设宿舍及浴室，设有食堂，为员工提供中餐。 3、主体工程及产品方案 本项目主体工程及产品方案见表1-4。 表1-4 建设项目主体工程及产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力 运行时间 生产车间（总建筑面积5000m2） 干燥机械 35台套/年 2400h/a 印染机械 10台套/年 化工机械 10台套/年 食品机械 10台套/年 4、公用及辅助工程 项目自来水由市政自来水管网提供；供电由市供电管网统一供给；生活污水和食堂废水纳管至无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理。公用及辅助工程具体见表1-5。 表1-5 公用及辅助工程 工程类别 建设名称 设计规模 备注 辅助工程 办公楼 建筑面积2000m2 4F，位于生产车间东侧 贮运工程 原料、成品仓库 / 位于车间内 公用工程 给水工程 自来水 用水量约780.175m3/a 来自市政供水管网 排水工程 废水 624m3/a 纳管至无锡惠山环保水务有限公司 （前洲厂）集中处理 雨水 / 排入雨水管网 供电 8万kWh/a 来自市政电网 绿化 / / 环保工程 废气处理 焊接烟尘 移动式烟雾净化装置+车间通风装置 无组织排放 打磨粉尘 布袋除尘装置+车间通风装置 无组织排放 废水处理 生活污水 化粪池（2m3）+纳管 经预处理达标后，纳管至无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理 食堂废水 隔油池（1m3）+纳管 固废 处置 一般工业固废堆场 约5m2 生产车间东北角 危险废物堆场 约3m2 生产车间东北角 生活垃圾 / 带盖垃圾桶 噪声 合理布置、减震隔声、距离衰减、夜间不生产 厂界噪声达标 5、地理位置（选址）、周边环境及平面布置 本项目位于无锡市惠山区前洲镇工业园区宝露路12号，利用现有厂房进行生产，具体地理位置见附图1。 本项目东侧为无锡市欣帆船舶设备有限公司；南侧为无锡市东宝科技发展有限公司；西侧为隔宝露路为惠山区昇息园，昇息园以西为无锡市前洲中学，与本项目最近距离约125m；北侧隔绿化带为沪蓉高速，与本项目最近距离约105m。本项目周边环境示意图详见附图3。 本项目为干燥机械、印染机械、化工机械、食品机械的制造加工，利用现有厂房实施生产，主要布置了生产车间一座，内设下料区、打磨区、组装区、试喷区、成品区、零部件仓库、一般固废暂存库、危险废物暂存库；另有办公楼一座。具体平面布置见附图4。 6、产业政策相符性 本项目所属行业为C35专用设备制造业，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《产业转移指导目录（2012年本）》（工信部2012年第31号）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》等文件，本项目不属于其中的限制类、禁止类项目，即为允许类项目，因此项目建设符合国家产业政策。 对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)>部分条目的通知》(苏经信产业[2013]183号)、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(苏政办发[2015]118号)等文件，本项目不属于其中的限制类、淘汰类项目，即为允许类项目，因此项目建设符合省级产业政策。 对照《无锡市产业结构调整指导目录(试行)》（锡政办发[2008]6号），本项目不属于其中的淘汰类、禁止类项目，即为允许类项目；对照《无锡市制造业转型发展指导目录(2012年本)》(锡政办发[2013]54号)，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，即为允许类项目；对照《无锡市内资禁止投资项目目录(2015年本)》(锡政办发[2015]182号)，本项目不属于其中禁止投资的项目；对照《无锡市惠山区内资禁止投资项目目录(试行)》(惠府发[2018]52号)，本项目不属于其中禁止投资的项目。因此项目建设符合地方产业政策。 另外，无锡惠山区发改局已为本项目出具了《江苏省投资项目备案证》，项目代码：2018-320206-34-03-533810。 综上所述，本项目建设符合国家和地方产业政策。 7、选址合理性分析 （1）项目选址的相符性 本项目利用已建成厂房实施生产，用地不属于《限制用地项目（2012年本）》与《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制和禁止用地项目；不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]323号）中的限制和禁止用地项目，且厂址范围内无矿床、文物古迹和军事设施，没有各类列入国家保护目录的动植物资源，没有风景名胜古迹等环境敏感点。 本项目位于无锡市惠山区前洲镇工业园区宝露路12号，利用自有厂房实施生产。根据无锡惠山经济开发区前洲配套区管理委员会出具的证明（见附件5），无锡市群征干燥设备有限公司所在地房屋性质（或规划用途）为工业用房。 因此，本项目符合国家及地方的土地政策，项目选址是可行的。 （2）与《无锡市惠山区前洲街道总体规划（2015-2030）》的相符性 规划范围：前洲街道行政辖区范围，总用地面积约46.42平方公里。包括前洲社区、新洲社区、邓巷社区、拓塘浜社区、蒋巷社区、谢村社区、新印桥社区7个居住社区以及杨家圩村、北幢村、北七房村、友联村、浮舟村、塘村、黄石街村、西塘村、铁路桥村、张皋庄、万里村11个行政村。此外，另有与洛社镇、玉祁街道部分交界地区纳入前洲街道整体统筹考虑，面积约0.87平方公里。 规划期限：以2014年为现状基准年，近期至2020年，远期至2030年。 发展目标：以“苏南现代化工业转型示范小城镇”为总体目标，努力把前洲街道建成经济增长持续高效、城乡发展均衡统筹、生态文明不断繁荣的实力前洲、幸福前洲和美丽前洲。 城镇性质：苏南现代化工业转型示范小城镇；无锡西北门户交通节点城镇。 用地规模：近期20.74平方公里；远期26.85平方公里（含行政区划范围以外，划给前洲代管代建的建设用地86.83公顷）。 空间结构：规划形成“水绿串珠，双带抱城；一轴联动，双心耀城”的整体空间结构。通过万寿河和沪宁高速公路两条景观带，串联多处绿化节点，贯穿整个地区，塑造江南宜居城镇特色。控制东侧、南侧两条生态防护带，强化田园环抱城镇的格局，维护良好的生态大环境。通过青城经济发展轴，串联唐平湖核心和前洲老镇核心，在青城路沿线布局公共服务配套设施，形成前洲-玉祁强强合并，联动发展的格局。五大功能片区包括工业集聚区、前东产业园区、前洲居住社区、新前洲居住社区、城铁商务研发区。 用地布局：以现状老镇区为核心“北展、西进、中优”。北展：高标准集聚示范区，引领惠山各街道产业转型。西进：强强联手玉祁街道，打造惠山站前最美唐平湖。中优：更新改造中部老镇，凸显现代化特色宜居城镇。 产业布局：转型第二产业，培育第三产业，提升第一产业，打造“苏南工业转型集聚示范区、锡澄一体化产业联动发展区、无锡惠山经济发展重要增长极”，“沪宁线上以主题商贸和创意研发为特色的交通枢纽商务区”，以及“惠山区特色现代农业基地”。 本项目位于无锡市惠山区前洲镇工业园区宝露路12号，属于《无锡市惠山区前洲街道总体规划（2015-2030）》范围内，具体位置关系见附图2。项目主要进行干燥机械、印染机械、化工机械、食品机械的制造加工，属于专用设备制造业，属于规划产业布局中的“转型第二产业”、“苏南工业转型集聚示范区”。因此，本项目建设符合该规划。 （3）环保规划的相符性 本项目所在地已铺设污水管网，项目不产生生产废水，外排废水仅为生活污水和食堂废水，食堂废水生活污水经预处理后，一并纳管送无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理，具备污水污染物集中控制条件；废气污染物经处理后达标排放；项目设备运行噪声经隔声、降噪等措施后，厂界噪声可以做到达标排放；各类固体废物合规处置，不对外排放。在此基础上，本项目建设符合当地环保要求。 （4）与《江苏省太湖水污染防治条例》及《太湖流域管理条例》环境保护要求的相符性 ①与太湖三级保护区环境保护要求的相符性 根据太湖流域保护区范围划分：“太湖湖体、沿湖岸5公里区域、入湖河道上溯10公里以及沿岸两侧各1公里范围为太湖一级保护区”；“主要入湖河道上溯10至50公里以及沿岸两侧各1公里范围为二级保护区”。本项目位于无锡市惠山区前洲镇工业园区宝露路12号，属于太湖流域三级保护区范围内。 根据《江苏省人民政府关于印发江苏省太湖水污染治理工作方案的通知》（苏政发[2007]97号）和《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月24号修订版）： 第四十三条 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 第四十六条 太湖流域二、三级保护区内，在工业集聚区新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目和改建印染项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。其中，战略性新兴产业新建、扩建项目新增的磷、氮等重点水污染物排放总量应当从本区域通过产业置换、淘汰、关闭等方式获得的指标中取得，且按照不低于该项目新增年排放总量的1.1倍实施减量替代；战略性新兴产业改建项目应当实现项目磷、氮等重点水污染物年排放总量减少，印染改建项目应当按照不低于该项目磷、氮等重点水污染物年排放总量指标的二倍实行减量替代；提升环保标准的技术改造项目的磷、氮等重点水污染物年排放总量减少幅度应当不低于该项目原年排放总量的百分之二十。前述减少的磷、氮等重点水污染物年排放总量指标不得用于其他项目。具体减量替代办法由省人民政府根据经济社会发展水平和区域水环境质量改善情况制定。 本项目为干燥机械、印染机械、化工机械、食品机械的制造加工项目，距离太湖水体16.8km，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中限制类、禁止类行为；项目不产生生产废水，外排废水仅为生活污水和食堂废水，经预处理后纳管至无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理，利用厂区现有排污口，不单独设置排污口；固体废物全部合规处置，生活垃圾委托环卫部门定期清运。因此，本项目满足《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月24号修订版）中的要求。 ②与《太湖流域管理条例》环境保护要求的相符性 本项目不属于《太湖流域管理条例》中“第二十八条 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目”；亦不属于该条例中“第三十条 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。”的项目，故本项目符合《太湖流域管理条例》的相关要求。 （5）与“两减六治三提升”专项行动方案的相符性 根据《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发[2017]30号）、《无锡市“两减六治三提升”专项行动工作方案》，其中无锡市太湖水环境治理专项行动工作方案要求：确保饮用水安全、确保不发生大面积湖泛。到2020年，太湖无锡水域高锰酸盐指数和氨氮稳定保持在II类，总磷达到III类，总氮达到V类；流域重点断面达标率达到80%以上，主要入湖河流水质达到国家考核要求；总氮、总磷污染物排放量均比2015年分别削减15.61%和17.61%以上。 本项目无生产废水产生和排放，产生的生活污水和食堂废水，经预处理后，达标纳管至无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理达标后排放。因此，本项目建设符合《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发[2017]30号）、《无锡市“两减六治三提升”专项行动工作方案》中相关要求。 （6）与《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发[2018]122号）的相符性 根据《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》规定：严控“两高”行业产能，重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，强化“散乱污”企业综合整治。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。” 本项目不属于“两高”行业，不属于“散乱污”企业，亦不属于过剩行业新增产能。本项目不产生挥发性有机废气，产生的颗粒物布袋除尘装置或移动式烟雾净化装置处理后排放，对周边环境影响不大。因此，本项目的建设符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发[2018]122号）中的相关要求。 8、“三线一单”相符性 根据《关于改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），本项目与“三线一单”的相符性分析如下： ①生态保护红线 对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），与本项目距离最近的生态空间管控区域为马镇河流重要湿地，最近距离约5.4km；与本项目距离最近的江苏省国家级生态保护红线是惠山国家级森林公园，最近距离约11.1km。本项目与无锡市生态红线区域保护规划图的位置关系见附图6。 综上分析，本项目所在地不在江苏省生态空间管控区域范围内，满足生态保护红线要求。 ②环境质量底线 根据《2018年度无锡市生态环境状况公报》，该地区2018年PM10、PM2.5、O3和NO2年均浓度均未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准值，即项目所在区域为不达标区。 为改善无锡市环境空气质量现状，无锡市已发布《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025）》，主要工作任务包括调整产业结构、工业领域全行业全要素达标排放、调整能源结构与控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、推进农业污染防治、加强重污染天气应对等八大类100多项任务和19个重点工程，力争到2025年，全市PM2.5浓度达到35微克/立方米，臭氧浓度达到拐点，除臭氧以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比例达到80%。 项目纳污水体锡澄运河各项水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水质标准要求，水环境质量现状良好。 项目所在区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，敏感目标处声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，声环境质量现状良好。 本项目建成运行后，废气污染物经采取有效的废气治理措施后均可达标排放；项目不产生生产废水，仅排放生活污水和食堂废水，食堂废水经隔油池处理、生活污水经预处理，均达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中三级标准后，纳管经无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理达标后，排入锡澄运河；项目设备运行噪声经隔声、降噪等措施后，厂界噪声可以做到达标排放；项目产生的危险废物委托有资质单位处置，一般固废委托物资公司回收利用或由环卫部门清运处理，各类固废均能得到妥善处置。因此，经采取本评价提出的相关污染防治措施后，项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击，且通过总量替代削减，可确保环境质量达到要求并得到改善。 ③资源利用 本项目利用现有厂房实施生产，不新征工业用地，无需新建厂房；区域内供水、供电等设施完备。项目建成运行后通过内部管理、设备选型、原辅料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ④环境准入负面清单 根据《惠山区建设项目环境准入负面清单（2018版）》中相关要求，本项目与环境准入负面清单相符性分析具见表1-6。 表1-6 本项目与《惠山区建设项目环境准入负面清单（2018版）》相符性分析 项目 具体要求 相符性分析 禁止引入项目 禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目（城镇污水集中处理等环境基础设施项目和战略性新兴产业项目、改建印染项目、现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目除外） 本项目为干燥机械、印染机械、化工机械、食品机械的制造加工，属于专用设备制造业，项目无生产废水产生，仅排放生活污水和食堂废水，食堂废水经隔油池处理，生活污水经化粪池预处理后，一并纳管至无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理，不设置废水直接排放口，不属于负面清单中该条禁止新建、改建、扩建项目。 禁养区范围内，禁止设立畜禽养殖场；限养区范围内，禁止新建、扩建畜禽养殖场 | 本项目不属于畜禽养殖场项目 禁止引进属于《无锡市内资禁止投资项目目录(2015年本)》、《无锡市产业结构调整指导目录(试行)》禁止类项目，《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》、《江苏工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)(修正)》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》中限制类项目，《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》、淘汰类项目、《江苏工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)(修正)》、《无锡市产业结构调整指导目录(试行)》淘汰类项目 本项目不属于上述文件规定的禁止类、限制类、淘汰类项目 禁止新建、改建、扩建排放重点重金属(铅、汞、铬、镉、类金属砷水污染物)项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目、提升安全环保方面的改造工程除外 本项目不属于排放重点重金属（铅、汞、铬、镉、类金属砷水污染物）项目 禁止建设别墅类房地产开发项目、高尔夫球场项目、赛马场项目；在企业环境防护距离范围内的房地产项目 本项目不属于房地产开发项目、高尔夫球场项目、赛马场项目 禁止在居民住宅楼等非商用建筑、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内，新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目 本项目不属于餐饮服务项目 限制引入项目 《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》限制类项目 本项目不属于无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》限制类项目 前洲镇区域限制：转移印花、涂层项目 本项目不属于转移印花、涂层项目 由表1-6可知，本项目符合《惠山区建设项目环境准入负面清单（2018版）》要求。 综上分析，本项目符合“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用现有闲置厂房实施生产，现状不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形、地貌、地质 项目所在地属太湖平原，地势平坦宽放，平原海拔高度一般在2~5m，土质肥沃，河湖港汊纵横分布，河道密如蜘网，地表物质组成以粒径较小的淤积物和湖积物为主。土壤类型为太湖平原黄土状物质的黄泥土，上层较厚，耕作层有机质含量高达2~4%，含氮0.15~0.20%，钾、磷较丰，供肥和保肥性能好，质地适中，耕性酥柔，土壤酸碱度为中性，土质松疏，粘粒含量20~30%。 本地区属江苏省地层南区，地层发育齐全，基底未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出盖在老地层上和浸入各系岩层中。第四纪全新统（Qh）现代沉积遍布全区。泥盆纪有少量分布，为紫红色沙砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地下水层松散岩类孔隙含水岩组，潜水含水层为泻湖相亚粘土夹粉砂，地耐力为8~10t/m2，水质被地表水所淡化。本地区的地震基本裂度为7度。 2、气候、气象 项目所在地属北亚热带季风性气候区，四季分明，气候温暖，雨水充沛，日照充足，无霜期长，夏季受来自海洋季风控制，炎热多雨；冬季受大陆来的冬季风影响，寒冷少雨，春秋两季处冬夏季风交替时期，形成了冷暖多变，晴雨无常的气候特征。据气象台历年观测资料统计：项目所在地区平均气温15.4℃，极端最高气温38.9℃，极端最低气温-12.5℃。历年平均无霜期220天，平均气压1016.2百帕，相对湿度79%，年平均降水量1106.7mm，年最大降水量1581.8mm，年最小降水量552.9mm。年均日照时数为2019.4 小时。年主导风向为ESE，风频10.2%；次导风向SE，风频9.6%，年静风频率12.8%。冬季以WNW风为主，风频12.8%；夏季以ESE为主导风向，频率达14.8%。项目所在地区全年以D类（中性）稳定度天气为主。项目所在地区近5 年平均风速为2.6m/s。各月平均风速变化幅度在2.2~2.8m/s（10m处）之间。风速昼夜变化不大，下午1~2点风速最大，可达3.1m/s；夜间风速平衡，一般在1.7~1.9 m/s之间。 3、水文特征 无锡地区地表水系发达，属长江流域太湖水系，是典型的“江南水乡”，境内河道纵横密布，河道水面积达30.07km2，占9.25%。依托流域性河道京杭运河以及区域性河道，构成了“三纵五横”的骨干水系主框架，“三纵”即白屈港、锡澄运河、漕河-横绛河-五牧河-直湖港，“五横”即京杭运河、万寿河-印桥港-锡北运河、横绛河-北塘河-界河、锡溧漕河、洋溪河。主要通江河道有锡澄运河和白屈港，入湖河道有直湖港，京杭大运河贯穿全境，经直湖港与太湖相通，经锡澄运河与长江相通，常年东南向顺流出境。除河道外，区内尚有小型湖荡7处，湖荡面积合计1.175km2，主要分布在境域东北部和西部。本项目纳污水体为锡澄运河，南起无锡，北至江阴，在无锡黄巷镇与京杭大运河相通，通过梁溪河与太湖相连。 区域境内地下水储量丰富。含有松散岩类孔隙水、基岩裂隙水和碳酸盐岩类裂隙岩溶水等，共发育有四个水岩组，即潜水、第Ⅰ~Ⅲ承压水，其中第二承压水是地下水主要开采对象。无锡市中部丘陵地带主要含有碳酸盐岩类裂隙溶洞水和基岩裂隙水，但水量较小且分布不均匀。因地表水水量能够满足区域生产、生活用水，地下水的开采量很少。区域地下水含水层平均埋深约40m，平均厚度约55m，岩性颗粒较粗，水位埋深一般在15~20m，单井涌量大于2000t/d。 4、植被与生物多样性 项目所在区域气候温和，山地、平原、河流兼备，动植物资源相当丰富，植被种类兼具温带和典型亚热带的特点。境内沿太湖丘陵山地植被种类丰富，有2000种左右，植被覆盖率达95%以上，且古树名木众多，野生动物主要是鸟类和鱼类，鸟类600多种，鱼类107种。 本地区属太湖平原农业区，主要种植水稻、蔬菜等农作物，饲养家畜、家禽及养蜂和水面养殖，地带性植被属落叶林带，随着近年来经济的高速发展，人类社会经济活动的日益频繁，原有的自然植被已残留无几，现有林木以农田林网和种植业为主。 项目所在地附近无国家自然保护区，无森林，无珍稀濒危物种，仅有鸟类、鼠类、蛇类、蛙类及昆虫等小型动物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、无锡市概况 无锡市市一座拥有3000多年历史的古城，是江南文明发源地之一。无锡自古就是鱼米之乡，素有布码头、钱码头、窑码头、丝都、米市之称，是中国国家历史文化名城。无锡是中国民族工业和乡镇工业的摇篮，是苏南模式的发祥地，是全国15个经济中心城市和全国城市综合实力50强和投资环境40优行列。 2、惠山区概况 惠山区位于无锡市西北部，东接锡山区，西靠常州市武进区，南连梁溪区，北邻江阴市，为苏锡常（苏州、无锡、常州）中心地区。沪宁高速、锡澄高速、锡宜高速公路在区内交会，312国道、342省道、京沪高速铁路、沪宁城际铁路、沪宁铁路、新长铁路、无锡轨道交通1号线、京杭大运河贯穿全境，距无锡机场15千米，交通十分便捷。至2017年末，全区总面积325.12平方千米，下辖1个省级开发区（无锡市惠山经济开发区）、5个街道（堰桥街道、长安街道、钱桥街道、前洲街道、玉祁街道）、2个镇（洛社镇、阳山镇），共有86个城镇社区、29个农村社区。 2017年全区国民经济保持平稳增长，实现地区生产总值830.53亿元，按可比价计算，同比增长7.5%。按常住人口计算，人均生产总值11.69万元。全区实现第一产业增加值17.03亿元，第二产业增加值489.59亿元，第三产业增加值323.91亿元，三次产业比例调整为2.1:58.9:39.0，第三产业增加值占地区生产总值（GDP）比重比上年提高0.8个百分点。 3、前洲街道概况 前洲街道位于惠山区西部。东至锡澄运河与堰桥街道相接，南连洛社镇，西邻玉祁街道，北隔北塘河与江阴市青阳镇相望。辖区面积47.7km2，设11个居民委员会、10个村民委员会，常住人口7万余人。前洲街道南倚沪宁铁路、东临锡澄运河、北通长江、南接京杭大运河，京沪高速铁路、沪宁高速公路贯穿全境，沪宁城际铁路、新长铁路在前洲设有站点，水陆交通十分便利。 前洲街道以发展乡镇工业著称全国，是乡镇工业的发祥地之一，苏南模式的创立和实践者之一。前洲街道致力于发展园区经济，形成了以冶金、机械、印染、纺织等传统支柱产业和光伏、风能、汽车零部件、新材料等四大新兴产业良性互动的发展格局，打造了东部钢铁物流园和西部城铁站前园两大现代服务业发展平台。 4、环保基础设施 无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）原为前洲综合污水处理厂，由前洲镇人民政府投资建设，始建于1996年，于2014年1月28日转让给中国节能环保集团有限公司。污水厂位于惠山区前洲工业园，总投资6000多万元，占地84.75余亩，设计污水处理能力为4万m3/d。污水厂采用先进的污水处理设备，主体工艺采用改良A2/O处理工艺，接纳处理全街道区域内工业废水和生活污水，其中印染废水水量占总水量的60%，尾水最终排入锡澄运河。尾水CODCr、BOD5、氨氮、总磷达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准，SS、动植物油达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，总氮为10mg/L。 5、环境功能区划 （1）环境空气：根据《市政府办公室关于转发市环保局无锡市环境空气质量功能区划规定的通知》（锡政办发[2011]300号文件），项目所在地环境空气质量功能区为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区。 （2）地表水环境：根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（江苏省水利厅、江苏省环境保护厅，2003年3月）规定，无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）纳污水体锡澄运河2020年水域功能目标类别为IV类水体。 （3）声环境：根据《无锡市区声环境功能区划分调整方案》（锡政办发[2018]157号）的规定，项目所在地声环境功能区划分为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区。

# 三、环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 本项目位于无锡市惠山区前洲镇工业园区宝露路12号，其环境空气质量功能区为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区。本评价中环境空气质量现状引用至《2018年度无锡市生态环境状况公报》，满足《环境影响评价技术导则 气环境》（HJ2.2-2018）6.2中对环境质量现状数据的要求。项目所在区域环境空气各项评价因子见表3-1。 表3-1 项目所在地环境空气质量现状评价表 污染物 评价指标 现状浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 占标率 （%） 达标情况 SO2 年平均浓度 12 60 / 达标 NO2 年平均浓度 43 40 / 不达标 PM10 年平均浓度 75 70 / 不达标 PM2.5 年平均浓度 43 35 / 不达标 CO 24小时平均 1600 4000 / 达标 O3 8小时平均 179 160 / 不达标 由表3-1可知，项目所在区域除SO2外，其余指标NO2、PM10、PM2.5、O3的评价浓度均未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求。因此，判定无锡市为环境空气质量非达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目最终纳污水体为锡澄运河。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（江苏省水利厅、江苏省环境保护厅，2003年3月），锡澄运河2020年水域功能目标类别为IV类。2019年锡澄运河的水环境质量监测数据见表3-2。 表3-2 锡澄运河水质监测结果 单位：mg/L，pH为无量钢 水体 监测点位 DO 高锰酸盐指数 CODCr BOD5 氨氮 总磷（以P计） 锡澄运河 锡澄铁路桥（省控） 5.8 5.9 14 3.6 0.87 0.261 （GB3838-2002）Ⅳ类标准值 ≥3 ≤10 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤0.3 由表3-2可知，锡澄运河各项水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水质标准要求。 3、声环境质量现状 根据《无锡市区声环境功能区划分调整方案》（锡政办发[2018]157号），项目所在地声环境功能区类别为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准；西侧敏感目标（前洲中学）执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。 为了解项目所在地周边声环境质量现状，本评价期间于2019年6月24日对项目所在地及东侧进行了现状监测。 （1）监测内容 监测位置：厂区四周及西侧敏感目标（前洲中学）各设一个监测点，具体见附图7。 监测项目：等效连续A声级。 监测频次：监测一天，昼间一次（仅白天生产），每次10分钟。 监测仪器：AWA5688型多功能声级计，测前用AWA6221A校准，测量时戴风罩。 （2）监测结果及评价 厂界声环境质量现状监测结果见表3-3。 表3-3 声环境质量现状监测结果 监测日期 监测点 昼间（dB（A）） 监测值 标准值 是否达标 2019.10.22 厂界东侧1# 53.2 ≤65 达标 厂界南侧2# 51.8 达标 厂界西侧3# 53.7 达标 厂界北侧4# 53.8 达标 前洲中学5# 53.2 ≤60 达标 由表3-3可知，项目厂界四侧昼间声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求，西侧敏感目标（前洲中学）的昼间声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，声环境质量现状良好。 4、主要环境问题 2018年无锡市惠山区环境空气中二氧化硫年均值、一氧化碳24小时平均第95百分位数达到环境空气质量二级标准；PM10年均值、二氧化氮年均值、PM2.5年均值和臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.11倍、0.12倍、0.13倍、0.12倍。项目所在区PM10、二氧化氮、PM2.5和臭氧超标，因此判定为非达标区。 无锡市大气环境质量限期达标规划：根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施，无锡市已按要求开展限期达标规划。 为促进全市环境空气质量限期达标及污染防控工作，持续改善我市空气质量，保障在2025年底前实现空气质量6项主要污染物全面达标的目标，无锡市环境保护局委托江苏省环境科学研究院编制了《无锡市大气环境质量限期达标规划》（2018-2025），制定了有效的大气污染防治措施，具体目标及措施如下： ①达标期限与分阶段目标 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 近期目标：根据国家对长三角地区提出的2025年前后达标的初步要求，以及江苏省“鼓励条件较好的城市在2023年前达标，其他城市在2025年前后达标”的初步考虑，无锡市2020年PM2.5年均浓度控制在40µg/m3左右，二氧化氮达到国家二级标准，通过与NOx等污染物的协同控制，O3浓度出现拐点。 远期目标：力争到2025年，无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到35µg/m3左右。 ②总体战略 总体战略：以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。 ③分阶段战略 分阶段战略：到2020年，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，以柴油货车和汽油小客车为重点加强机动车污染防治，从化工、电子（半导体）、涂装等工业行业挖掘VOCs减排能力，全面完成“十三五”二氧化硫、氮氧化物和VOCs的减排任务。加大VOCs和氮氧化物协同减排力度。 到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制。 |
| --- |
| 评价等级确定 1、大气环境 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定和本项目废气排放特点，采用AERSCREEN软件计算出污染物的最大地面浓度，环境空气评价等级计算结果见表3-4和表3-5。由估算结果可知，本项目大气评价等级为三级。 表3-4 估算模型预测结果 污染源 污染 因子 源强 (kg/h) 执行标准* (μg/m3) 最大落地点 距离（m） 最大落地点 浓度(μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 评价 等级 生产 车间 颗粒物 0.00396 300*3 57 1.49 0.16 0 三 *备注：根据（HJ2.2-2018），对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 表3-5 大气环境评价工作等级判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 判定结果 三级 2、地表水环境 本项目位于无锡市惠山区前洲镇工业园区宝露路12号，属于无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）处理范围内。目前厂区周边配套污水管网完善，废水可纳入市政污水管网进入无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理，尾水最终排入锡澄运河。根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018）中表1可知，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。根据导则规定，水污染影响型三级B评价，可不开展区域污染源调查。 3、地下水环境 本项目用水全部由市政给水管网提供，不开采、利用地下水；废水不排入附近水体，不回灌地下水。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目行业类别为“70、专用设备制造业”中的“其它（仅组装除外）”类，环评类别为报告表。因此，本项目的地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价。 4、声环境 本项目位于无锡市惠山区前洲镇工业园区宝露路12号，属于无锡惠山经济开发区前洲配套区，属于3类声环境功能区。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）对噪声环境影响评价工作等级划分的依据，本项目声环境影响评价级别为二级。 5、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于设备制造中的C35通用设备制造业，属污染影响型的Ⅲ类项目，且所在厂区占地面积约5000m2，规模属于小型（≤5hm2）。本项目位于无锡市惠山区前洲镇工业园区宝露路12号，属于无锡惠山经济开发区前洲配套区，即位于工业园区内，土壤环境敏感目标的敏感程度为不敏感。根据（HJ964-2018）表4“污染影响型评价工作等级划分表”，确定项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、环境风险 本项目生产过程主要涉及液压油的使用、储存。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ69-2018）的适用范围，经查表（HJ69-2018）中附录B，本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场调查，项目主要环境保护目标如下： 1、环境空气：保护目标为建设区域周围空气环境质量，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、水环境：保护目标为锡北运河、锡澄运河（纳污水体），水环境质量分别执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类、Ⅳ类标准。 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，西侧敏感目标（前洲中学）执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。 本项目敏感目标情况见表3-6、表3-7及附图5。 表3-6 大气环境主要敏感目标 环境 要素 坐标（m） 保护目标 保护 对象 保护 内容 规模（约 户/人） 环境 功能区 相对 厂址 方位 相对厂界 最近距离（约m） X Y 环境 空气 239003.26 3509644.88 北幢社区 人群 大气 环境 246/865 二类区 SE 1659 237018.72 3510220.55 前洲中学 33个教学班 SW 125 234571.99 3509008.82 邓巷社区 865/3015 SW 510 236458.10 3510170.48 邓巷幼儿园 / SW 885 236256.53 3510030.45 柘塘浜社区 517/2800 SW 1130 234725.56 3508881.46 西塘村 800/2800 SW 1979 235511.34 3509033.95 前洲社区 1169/3673 SW 2285 235140.42 3510005.73 前洲中心小学 43个教学班 SW 2212 235168.14 3509505.87 前洲实验幼儿园 16个教学班 SW 2367 235290.39 3510266.79 塘村村 720/4158 SW 2098 235825.25 3510679.61 新洲社区 2846/8000 NW 1164 235727.98 3511015.46 润州社区 3961/13861 NW 1642 236933.18 3511040.94 黄石街社区 517/2730 NW 816 236872.30 3511227.92 黄石街幼儿园 / NW 971 236997.04 3511989.37 友联村 3个自然村 NW 1652 235761.26 3511959.92 浮舟村 1037/4048 NW 2230 236048.72 3512037.39 浮舟幼儿园 / NW 2129 237785.34 3512532.45 北七房村 4个自然村 NE 2203 237785.87 3512713.40 北七房幼儿园 / NE 2380 表3-8 其他主要环境敏感目标 环境 要素 敏感目标 保护 对象 保护 内容 规模 环境 功能区 相对厂址 方位 相对厂界 最近距离（约） 水环境 锡北运河 地表水 地表水 环境 中河 Ⅲ类 S 2.3m 锡澄运河 地表水 中河 Ⅳ类 E 1.9km 声环境 前洲中学 人群 声环境 33个教学班 2类区 N 125m 生态 环境 马镇河流 重要湿地 | 生态红线区 生态 环境 总面积64.22km2 湿地生态 系统保护 NE 5.4km 惠山国家级 森林公园 生态红线区 生态 环境 总面积9.36km2 自然与人文 景观保护 S 11.1km |

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 根据环境空气质量功能区划分，项目大气常规污染因子的环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改清单中的二级标准，具体标准限值见表4-1。 表4-1环境空气质量标准 序号 污染物项目 平均时间 浓度限值 （二级） 单位 备注 1 二氧化硫（SO2） 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2002）及修改清单基本项目 24小时平均 150 1小时平均 500 2 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 一氧化碳（CO） 24小时平均 4000 1小时平均 10000 4 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 5 颗粒物（PM10） 年平均 70 24小时平均 150 6 颗粒物（PM2.5） 年平均 35 24小时平均 75 7 总悬浮颗粒物（TSP） 年平均 200 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2002）及修改清单其他项目 24小时平均 300 2、地表水环境 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》项目纳污水体（锡澄运河）目标水质为IV类，地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水标准，悬浮物参考执行水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）。具体标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH为无量纲 水体 标准类别 pH DO CODCr SS 高锰酸盐指数 氨氮 总磷（以P计） 锡澄运河 Ⅳ类 6~9 ≥3 ≤30 ≤60 ≤10 ≤1.5 ≤0.3 3、声环境 根据《无锡市区声环境功能区划分调整方案》（锡政办发[2018]157号），项目所在地声环境功能区类别为3类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准；西侧敏感目标（前洲中学）声环境质量标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目焊接烟尘（颗粒物）收集后经移动式烟雾净化装置处理后无组织排放，打磨粉尘（颗粒物）收集后经布袋除尘装置处理后无组织排放，其排放执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中有关标准，具体标准限值见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度 （m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 / / / 厂界监控点 0.5 食堂油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)，具体见表4-5。 表4-5 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) 饮食业单位规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，＜3 ≥3，＜6 ≥6 对应灶头总功率(108J/h) ≥1.67，＜5.00 ≥5.00，＜10 ≥10 对应排气罩灶面总投影面积(m2) ≥1.1，＜3.3 ≥3.3，＜6.6 ≥6.6 油烟最高允许排放浓度(mg/m3) 2.0 净化设施最低去除率(%) 60 75 85 注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000m3/h 2、废水 本项目无生产废水，外排废水仅为生活污水和食堂废水。食堂废水经隔油池处理达标、生活污水经化粪池预处理达标后，纳管至无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）处理达标后排入锡澄运河；接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮、总磷、总氮三项指标参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的A级标准；污水厂尾水COD、BOD5、氨氮、总磷优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准要求，总氮为10mg/L。具体标准限值见表4-6。 表4-6 废水排放标准 类别 执行标准 取值 表号 标准 级别 指标 标准限值 | 单位 接管标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4 三级 pH 6~9 / COD 500 mg/L SS 400 mg/L 动植物油 100 mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 表1 A类 氨氮 45 mg/L 总氮 70 mg/L 总磷 8 mg/L 尾水排放标准 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 表1 Ⅴ类 pH 6~9 / COD 40 mg/L 氨氮 2 mg/L 总磷 0.4 mg/L 《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002） 表1 一级A SS 10 mg/L 动植物油 1.0 mg/L / / / 总氮 10* mg/L *注：根据惠环审[2018]090号文件关于无锡惠山环保水务有限公司《提标改造工程项目环境影响报告表》的审批意见尾水排放标准中总氮为10mg/L。 3、噪声 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，敏感目标噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，具体标准限值见表4-7。 表4-7 噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 3类 65 55 2类 60 50 4、固体废物 本项目固体废物处理和处置按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）中的相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定。危险废物的转移处理须严格按照国家环保部第5号令《危险废物转移联单管理办法》执行。同时需执行“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目选址位于“双控区”和“太湖流域”，项目所在地属于太湖流域水污染防治三级保护区。总量控制指标为： （1）大气污染物 有组织：颗粒物0.016t/a、食堂油烟0.004t/a； 无组织：颗粒物0.029t/a、无组织排放的大气污染物不作总量控制要求。 （2）水污染物 本项目无工业废水排放，外排废水主要是生活污水和食堂废水，合计排放量624t/a。食堂废水和生活污水经预处理达标后，纳管至无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理后，排入锡澄运河。主要污染物接管量分别为：COD0.261t/a、SS0.187t/a、氨氮0.020t/a、总氮0.024t/a、总磷0.003t/a、动植物油0.012t/a。主要污染物最终外排环境量分别为：COD0.025t/a、SS0.006t/a、氨氮0.0013t/a、总氮0.0062t/a、总磷0.0003t/a、动植物油0.0001t/a。 水污染物排放总量已纳入无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）的排污总量，可在无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 （3）固体废物 均得到妥善处置零排放。 |

# 五、建设项目工程分析

| 5.1施工期工程分析 本项目租用已建成厂房实施生产，仅涉及厂房的布局调整和设备安装等，不涉及土建过程，对周边环境影响较小，本评价不作进一步分析。 5.2运营期工程分析 1、生产工艺流程 本项目主要从事干燥机械、印染机械、化工机械、食品机械的制造加工，主要生产工艺流程及产污环节详见图5-1。 图5-1 项目生产工艺流程及产污节点分析 工艺流程简介： （1）料筒制造 ①下料：采用剪板机或锯床将外购的不锈钢、碳钢剪成工艺需要的形状，该过程会产生金属废料S1和噪声N1。 ②折弯：使用自制卷板机或卷型材机将不同规格的工件卷圆，该工序会产生噪声N2。 ③焊接：使用氩弧焊机对工件进行焊接。焊接过程中使用无铅焊丝，该过程会产生焊接烟尘G1和噪声N3。 （2）成品制造 料筒制造完成后，将外购的零部件进行打磨以去除毛刺，再与外购的配件、电器等进行组装，然后安装操作平台，经调试后即为成品。部分产品（喷雾干燥器）需根据客户需要在调试时试喷硬质合金，硬质合金粉由客户提供，试喷完后需进行清洗，产生少量的清洗废水经喷雾干燥处理后，不对外排放。打磨过程会产生打磨粉尘G2和噪声N3，打磨粉尘经布袋除尘装置收集后会产生金属屑S2， 2、产污环节 经类比调查及工艺分析，上述生产过程中的主要产污环节和排污特征见表5-1。 表5-1 项目运营期主要产污环节 类别 产生点 工序编号 污染因子 排放去向 废气 焊接 G1 焊接烟尘（颗粒物） 移动式烟雾净化装置+无组织排放 打磨 G2 打磨粉尘（颗粒物） 布袋除尘装置处理+无组织排放 食堂厨房 G3 油烟废气 静电式油烟净化装置+屋顶排放 废水 生活污水 / CODCr、SS、氨氮、总氮、总磷 食堂废水经隔油池处理、生活污水经化粪池处理后，达标纳管至无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理 食堂废水 / CODCr、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油 噪声 生产设备、废气治理设备风机 N 等效连续A声级 / 固废 开料 S1 边角料 物资公司回收利用 废气处理 S2 金属屑 物资公司回收利用 废液压油 S3 废液压油 委托有资质单位合规处置 废包装桶 S4 废包装桶 委托有资质单位合规处置 食堂 S5-1 厨余 委托环卫部门清运处置 S5-2 泔水 委托环卫部门清运处置 S5-3 废油 需委托专业单位回收处置 员工生活 S6 生活垃圾 委托环卫部门清运处置 3、物料平衡 （1）水平衡 根据调查及工艺分析，项目用水主要有试喷清洗用水和生活用水。 ①试喷清洗用水 本项目干燥机调试时需试喷硬质合金，试喷完后需进行清洗，每次清洗用水量约5L，年生产干燥机35台套，则清洗水用量约0.175m3，进而产生清洗废水，清洗废水经喷雾干燥处理后以水汽的形式蒸发。 ②生活用水 根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014年修订），员工生活用水量按50L/p·d计，食堂用水量按15L/p·d计，年工作日300d，单班制生产，则项目员工生活用水和食堂用水情况见表5-2。食堂废水经隔油池处理、生活污水经化粪池预处理后，达标纳管进入无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）进行集中处理。 表5-2 员工用水情况表 项目 人数 用水系数 工作日 用水量 排水系数 排水量 生活用水 40人 50L/p·d 300d 600t/a 0.80 480t/a 食堂用水 40人 15L/p·d 300d 180t/a 0.80 144t/a 图5-2 全厂水量平衡图 4、主要污染工序 （1）废气 根据生产工艺分析，项目生产过程中的废气主要有焊接过程产生的焊接烟尘、打磨过程产生的打磨粉尘、食堂油烟废气等。 ①焊接烟尘（G1） 本项目氩弧焊接过程会产生少量焊接烟尘。根据《焊接场所环境污染分析及控制技术》（马丽，应用技术，2006（12）），每千克实心焊丝在氩弧焊过程的发尘量为2.0~5.0g，本评价以5.0g/kg-焊丝计，项目焊丝使用量为100kg/a，则焊接烟尘产生量0.0005t/a，焊接时间约600h/a。焊接烟尘产生量较少，且焊接工位不固定，故采用移动式烟尘净化装置收集处理焊接烟尘后无组织排放。移动式烟雾净化装置对颗粒物的捕集率以80%计，净化效率以90%计，经处理后焊接烟尘排放量约0.00014t/a（0.00023kg/h）。同时，企业应在车间内设置通风设施，保证车间空气质量。 ②打磨粉尘（G2） 项目零部件制造需使用砂轮机对金属表面进行打磨以去除表面的毛刺，该工序会产生打磨粉尘。根据美国俄亥俄州环境保护局和污染工程分公司编制的《逸散性工业粉尘控制技术》中清理工件的逸散尘排放因子产生系数0.08kg/t-工件，本项目清理工件量约100t/a计，则打磨粉尘产生量约0.008t/a，打磨时间约600h/a。项目设备运行时，在操作工位设置围挡，使用半封闭的集气罩进行抽风收集，集气罩收集效率以80%计，粉尘收集后经配套布袋除尘装置处理，处理效率以90%计，则粉尘的排放量约0.00224t/a（0.00373kg/h），以无组织形式排放。布袋除尘装置收集的粉尘量约0.0058t/a，收集后作为一般工业固体废物委托物质回收公司回收利用。 ③食堂油烟废气（G3） 本项目食堂炉灶以液化气为燃料，燃烧产生的污染物较少，对外界大气环境基本无影响，本评价不对其进行分析评价，主要针对食堂油烟废气进行分析。 企业劳动定员40人，全部在厂区食堂就餐，每人每天食用油用量约30g，则食用油消耗量0.36t/a。根据餐饮业的调查和监测，不同的炒炸工况，油的挥发量不同，平均约占总耗油量的2~4%，本评价以3%计，则油烟产生量约10.8kg/a。根据《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)，经安装国家环保认证的静电式油烟净化装置处理后，中型规模标准（1≤基准灶头＜3，本项目为2）)油烟去除效率需达60%，则油烟的排放量为4.32kg/a。单个灶头基准排风量为2000Nm3/h，日运转约2h，则计算得油烟排放浓度为1.2mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中规定的2.0mg/m3限值要求，处理后的油烟废气经油烟竖井至屋顶高空排放，对周边大气环境影响不大。 （2）废水 企业劳动定员40人，厂区内设有食堂，项目生活污水产生量约480t/a，食堂废水产生量约144t/a。食堂废水经隔油池处理、生活污水经化粪池预处理后，达标纳管至无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）进行集中处理。接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮、总磷、总氮三项指标参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的A级标准；污水厂尾水CODCr、BOD5、氨氮、总磷达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准，SS、动植物油达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，总氮为10mg/L。项目废水产排情况分析见表5-3。 表5-3 项目废污水产排情况分析 来源 废水量 (t/a) 污染 因子 浓度 (mg/L) 产生量 (t/a) 预处理 方式 接管量 外排环境量 排放方式及去向 浓度 (mg/L) 排放量 (t/a) 浓度 (mg/L) 排放量(t/a) 生活 污水 480 COD 500 0.24 化粪池 400 0.192 40 0.0192 食堂废水经隔油池处理后、生活污水经化粪池预处理后，接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理达标后，排入锡澄运河 SS 400 0.192 300 0.144 10 0.0048 NH3-N 35 0.0168 35 0.0168 2 0.0010 总氮 40 0.0192 40 0.0192 10 0.0048 总磷 5 0.0024 5 0.0024 0.4 0.0002 食堂废水 144 COD 800 0.1152 隔油池 480 0.0691 40 0.0058 SS 400 0.0576 300 0.0432 10 0.0014 NH3-N 20 0.0029 20 0.0029 2 0.0003 总氮 30 0.0043 30 0.0043 10 0.0014 总磷 5 0.0007 5 0.0007 0.4 0.0001 动植物油 200 0.0288 80 0.0115 1.0 0.0001 （3）噪声 本项目噪声源主要为机加工设备、废气处理风机等设备运行噪声，源强一般在76~82dB(A)。本项目噪声源强汇总见表5-4。 表5-4 噪声源强汇总 序号 设备位置 设备名称 数量 噪声时间特性 主要声源情况 测点位置 声级dB(A) 1 生产车间 液压折弯机 3 间歇运行 距离设备1m处 78 2 卷板机 2 间歇运行 距离设备1m处 78 3 卷型材机 1 间歇运行 距离设备1m处 78 4 锯床 2 间歇运行 距离设备1m处 80 5 摇臂钻 2 间歇运行 距离设备1m处 78 6 氩焊机 11 间歇运行 距离设备1m处 76 7 空压机 1 间歇运行 距离设备1m处 82 （4）振动 本项目主要振动源为锯床、摇臂钻。设备工作时产生振动的原因：转动部分（电动机和飞轮）的不平衡力；曲轴连杆和冲头组成的曲柄连杆机构的不平衡扰力；冲头与工作接触时的冲击力、冲压过程完成瞬间由于力的释放，曲轴及立柱的弹性收缩引起的振动力等。前几种力的作用产生的振动不大，设备振动主要是在下料完成的瞬间，冲头与工件相互作用力突然消失后因曲轴和立柱形变状态恢复到原状态的回弹作用引起的。 本项目锯床、摇臂钻预计单台设备铅垂向(Z向)振动源强不超过70dB。 （5）固体废物 本项目产生的各类副产物主要为生产过程中的边角料、金属屑、废液压油、废包装桶，食堂运行产生的厨余、泔水及废油，员工生活办公产生的生活垃圾等。 ①边角料S1 项目开料过程会产生金属边角料。根据建设单位提供的资料，边角料产生量约为原料使用量的1%。项目原料使用量约200t/a，则废金属边角料产生量约2.0t/a，属于一般工业固体废物，可委托物资回收公司回收利用。 ②金属屑S2 根据工程分析，项目布袋除尘装置收集的金属屑量约0.0058t/a，属于一般工业固体废物，可委托物资回收公司回收利用。 ③废液压油S3 项目液压折弯机需要使用液压油，可反复使用，但在使用过程中会因粘度降低、杂质增多，需定期更换进而产生废液压油，预计产生量约为使用量的50%，即产生量约0.02t/a。废液压油属于危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物/非特定行业/900-218-08/其它生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物。企业需收集暂存于危废暂存库，定期委托有资质单位进行合法处置。 ④废包装桶S4 本项目液压油使用过程中会产生废包装桶，预计产生量约15只/a。每只包装桶按0.5kg计，则废包装桶产生量约0.008t/a。废包装桶属于危险废物HW49其他废物/非特定行业/900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。企业需收集暂存于危废暂存库，定期委托有资质单位进行合法处置。 ⑤食堂厨余、泔水及废油S4 食堂厨余S4-1：企业食堂生加工量以0.8kg/人·次计，则生加工量9.6t/a，厨余产生量按生加工量的10%计，则厨余产生量约0.96t/a，需委托环卫部门定期清运处置。 食堂泔水S4-2：食堂产生泔水产生量以0.1kg/人·次计，则泔水产生量约0.12t/a，需委托环卫部门定期清运处置。 食堂废油S4-3：项目食堂油烟废气产生量约10.8kg/a，油烟净化装置的去除效率以60%计，则油烟净化装置产生的废油为6.48kg/a。隔油池动植物油产生量约28.8kg/a，隔油池除油效率以60%计，则废油产生量约17.28kg/a。因此，食堂废油共计产生量约0.02t/，需委托专业单位回收处置。 ⑥生活垃圾S5 项目员工生活、办公会产生生活垃圾，平均按0.5kg/（人·天）计，年工作时间为300d，则生活垃圾产生量约6.0t/a，委托环卫部门定期清运。 综上所述，项目固体废物具体产生情况见表5-5。 表5-5 本项目副产物产生情况统计表 编号 废物名称 主要成分 产生量（t/a） 产生工序 形态 S1 边角料 钢、不锈钢 2.0 开料 固态 S2 金属屑 废气处理 0.0058 废气处理 固态 S3 废液压油 矿物油 0.2 金加工 液态 S4 废包装桶 金属 0.008 原料使用 固态 S5-1 食堂厨余 菜叶、果皮等 0.96 食堂 固态 S5-2 食堂泔水 剩饭、剩菜、动植物油 0.12 固态 S5-3 食堂废油 动植物油 0.02 半固态 S6 生活垃圾 果皮纸屑 6 员工生活 固态 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，副产物属性判断情况见表5-6。 表5-6 本项目副产物属性判定 序号 废物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属于 固体废物 判定依据 S1 边角料 开料 固态 钢、不锈钢 是 4.2a） S2 金属屑 废气处理 固态 金属碎屑 是 4.3a） S3 废液压油 金加工 固态 矿物油、杂质 是 4.1c） S4 废包装桶 原料使用 固态 金属、矿物油 是 4.1c） S5-1 食堂厨余 食堂 固态 菜叶、果皮等 是 4.1h） S5-2 食堂泔水 固态 剩饭、剩菜、动植物油 | 是 4.1h） S5-3 食堂废油 半固态 动植物油 是 4.1h） S6 生活垃圾 员工生活 固态 果皮纸屑 是 5.1c） 根据《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2007）和《国家危险废物名录》，对本项目产生的固废进行危险废物属性判定，判定结果见表5-7。 表5-7 本项目危险废物属性判定 编号 废物名称 产生工序 是否属于 危险废物 废物类别及代码 S1 边角料 开料 否 - S2 金属屑 废气处理 否 - S3 废液压油 金加工 是 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-218-08 S4 废包装桶 原料使用 是 HW49其他废物 900-041-49 S5-1 食堂厨余 食堂 否 - S5-2 食堂泔水 否 - S5-3 食堂废油 否 - S6 生活垃圾 员工生活 否 - 综上所述，本项目固体废物产生、利用及处置情况汇总见表5-8。 表5-8 项目固体废物产生、利用及处置情况汇总表 编号 废物名称 产生工序 属性判别 废物代码 预测产生量 （t/a） 处置方式 是否符合 环保要求 S1 边角料 开料 一般固废 - 2.0 物资公司回收利用 是 S2 金属屑 废气处理 一般固废 - 0.0058 物资公司回收利用 是 S3 废液压油 金加工 危险废物 900-218-08 0.2 委托有资质单位合规处置 是 S4 废包装桶 原料使用 危险废物 900-041-49 0.008 是 S5-1 厨余 食堂 一般固废 - 0.96 委托环卫部门定期清运处置 是 S5-2 泔水 一般固废 - 0.12 是 S5-3 废油 一般固废 - 0.02 委托专业单位回收处置 是 S6 生活垃圾 员工生活 一般固废 - 6 委托环卫部门定期清运处置 是 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号），项目危险废物分析结果汇总见表5-9。 表5-9 危险废物分析结果汇总表 编号 危险废物 名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量 （t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 S3 废液压油 HW08废矿物油与 含矿物油废物 900-218-08 0.2 液压设备 液态 矿物油 矿物油 不定期 T/C 密闭桶装委托处置 S4 废包装桶 HW49其他废物 900-041-49 0.008 金加工 固态 金属 矿物油 不定期 T/In 密闭袋装委托处置 |
| --- | --- |

# 六、主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度(mg/m3) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 工艺废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 食堂 | 油烟废气 | 2.75 | 0.011 | 1.8 | 0.007 | 0.004 | 屋顶排放 |
|  | 无组织 | 焊接 | 颗粒物 | / | 0.0005 | / | 0.00023 | 0.00014 | 无组织排放 |
|  |  | 打磨 | 颗粒物 | / | 0.008 | / | 0.00373 | 0.00224 |  |
| 水污 染物 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 废水量(t/a) | 产生 浓度(mg/L) | 产生量 (t/a) | 接管浓度 (mg/L) | 接管量(t/a) | 排放 浓度(mg/L) | 排放量 (t/a) | 排放 去向 |
|  | 生活 污水 | COD | 480 | 500 | 0.24 | 400 | 0.192 | 40 | 0.0192 | 无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂） |
|  |  | SS |  | 400 | 0.192 | 300 | 0.144 | 10 | 0.0048 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 35 | 0.0168 | 35 | 0.0168 | 2 | 0.0010 |  |
|  |  | 总氮 |  | 40 | 0.0192 | 40 | 0.0192 | 10 | 0.0048 |  |
|  |  | 总磷 |  | 5 | 0.0024 | 5 | 0.0024 | 0.4 | 0.0002 |  |
|  | 食堂 废水 | COD | 144 | 800 | 0.1152 | 480 | 0.0691 | 40 | 0.0058 |  |
|  |  | SS |  | 400 | 0.0576 | 300 | 0.0432 | 10 | 0.0014 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 20 | 0.0029 | 20 | 0.0029 | 2 | 0.0003 |  |
|  |  | 总氮 |  | 30 | 0.0043 | 30 | 0.0043 | 10 | 0.0014 |  |
|  |  | 总磷 |  | 5 | 0.0007 | 5 | 0.0007 | 0.4 | 0.0001 |  |
|  |  | 动植 物油 |  | 200 | 0.0288 | 80 | 0.0115 | 1.0 | 0.0001 |  |
| 电池辐射和电离辐射 | 无 |
| 固体 废物 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 处理处置量（t/a） | 综合利用量（t/a） | 外排量（t/a） | 备注 |
|  | 一般工业 固废 | 边角料 | 2.0 | 0 | 2.0 | 0 | 物资回收公司回收利用 |
|  |  | 金属屑 | 0.0058 | 0 | 0.0058 | 0 |  |
|  | 危险废物 | 废液压油 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 委托有资质单位合规处置 |
|  |  | 废包装桶 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 |  |
|  | 其他 | 食堂厨余 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 委托环卫部门定期清运处置 |
|  |  | 食堂泔水 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 |  |
|  |  | 食堂废油 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 委托专业单位回收处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 6 | 6 | 0 | 0 | 委托环卫部门定期清运处置 |
| 噪声 | 本项目噪声主要为机加工设备运行产生的噪声，在项目设备正常运行的情况下类比的主要设备噪声级见表5-4。车间内平均车间内噪声级约76~82dB。 |
| 振动 | 主要振动源为锯床、摇臂钻，预计单台设备铅垂向(Z向)振动源强不超过70dB。 |
| 主要生态影响： 本项目利用已现成的厂房实施生产，不另外新征土地和新建土建工程。营运过程中污染物产生量较小，污染发生规律简单且可控，采取有效的治理措施后，可实现达标排放，对周边区域的生态环境影响较小。 |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析： 本项目利用现有厂房实施生产，无需新征用地和新建厂房，施工期主要为设备安装调试，故本评价不对其进行进一步分析。 7.2营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）达标排放分析 本项目焊接过程产生的焊接烟尘（颗粒物），要求在作业时使用移动式烟雾净化装置，并加强车间通风。移动式烟雾净化装置如同吸尘器一般，活动的万向吸气管罩头对准产尘点，烟尘经抽风至净化装置内。本项目采用的烟雾净化装置实为布袋除尘装置，纤维滤料具有结构致密、风阻大的特点，主要是通过纤维本身的隔阻作用达到除尘的效果。根据《大气污染控制工程》（化学工业出版社2001年5月郭静、阮宜纶主编）：其除尘效率高，一般可达95~99%以上。考虑到设备运行稳定性，本评价取90%是可行的。焊接烟尘经处理后排放量不大，对周边环境影响不大。 项目打磨过程产生的打磨粉尘（颗粒物）经集气罩收集后，通过布袋除尘装置处理后排放。在打磨工位设置围挡，使用半封闭的集气罩进行抽风收集，收集效率以80%计是可行的，布袋除尘装置的净化效率一般可达95~99%以上，本评价取90%是可行性的。打磨粉尘经收集处理后排放量不大，对周边环境影响不大。 （2）大气环境影响预测 ①预测模式 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式（AERSCREEN）进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 ②预测参数汇总 评价因子和评价标准表见表7-1。 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子 评价时段 标准值（μg/m3） 标准来源 TSP 24h平均 300 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 估算模型参数表见表7-2。 表7-2 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 653万人 最高环境温度/℃ 38.9 最低环境温度/℃ -12.5 土地利用类型 建设用地 区域湿度条件 湿润区 是否考虑地形 考虑地形 □是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 本项目预测源强参数及选项见表7-3。 表7-3 面源污染源排放参数一览表 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度 /m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X Y 颗粒物（TSP） 1 生产 车间 / / 4 120 42 88 10 600 正常 排放 0.00396 ③预测结果分析 1）评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，采用估算模型计算项目污染物最大落地浓度及浓度占标率等，污染因子的最大占标率和最大预测结果见表7-4。 表7-4 估算模型预测结果 污染源 污染 因子 源强 (kg/h) 执行标准* (μg/m3) 最大落地点 距离（m） 最大落地点 浓度(μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 评价 等级 生产 车间 颗粒物 0.00396 300*3 57 1.49 0.16 0 三 *备注：根据（HJ2.2-2018），对仅有日平均质量浓度限值的，可按3倍折算为1h平均质量浓度限值。 由表7-4可知，本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax为0.16%，污染因子为TSP。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定项目大气评价等级为三级。 2）大气环境影响分析 采用估算模型预测本项目无组织废气各污染物的小时最大落地浓度值、出现距离、占标率及敏感点处的小时落地浓度，计算结果见表7-5。 表7-5 正常工况下估算模式预测污染物浓度扩散结果 距源中心下风向距离D（m） 生产车间 颗粒物（TSP） 浓度Ci(μg/m3) 占标率Pi(%) 50 1.430 0.159 100 0.990 0.110 200 0.350 0.039 300 0.196 0.022 400 0.131 0.015 500 0.096 0.011 600 0.075 0.0083 700 0.061 0.0067 800 0.050 0.0056 900 0.043 0.0048 1000 0.037 0.0041 1500 0.021 0.0024 2000 0.014 0.0016 2500 0.010 0.0012 5000 0.004 0.0005 10000 0.002 0.0002 15000 0.001 0.0001 20000 0.0007 0.0001 25000 0.0005 0.0001 前洲中学（125） 0.701 0.078 邓巷社区（510） 0.094 0.0104 黄石街社区（816） 0.049 0.0055 邓巷幼儿园（885） 0.044 0.0049 黄石街幼儿园（971） 0.039 0.0043 柘塘浜社区（1130） 0.031 0.0035 新洲社区（1164） 0.030 0.0034 润州社区（1642） 0.019 0.0021 友联村（1652） 0.019 0.0021 北幢社区（1659） 0.018 0.0020 西塘村（1979） 0.015 0.0016 塘村村（2098） 0.013 0.0015 浮舟幼儿园（2129） 0.013 0.0015 北七房村（2203） 0.012 0.0014 前洲中心小学（2212） 0.012 0.0014 浮舟村（2230） 0.012 0.0014 前洲社区（2285） 0.012 0.0014 前洲实验幼儿园（2367） 0.011 0.0013 北七房幼儿园（2380） 0.011 0.0013 下风向最大浓度(mg/m3) 1.49 最大浓度出现距离(m) 57 浓度占标率Pmax(%) 0.16 由表7-5可知，本项目排放的颗粒物对周边环境有一定的浓度贡献，但贡献值不大。无组织排放废气正常工况下污染物最大落地浓度为颗粒物（TSP）1.49μg/m3、最大占标率为0.16%，最大落地浓度出现下风向57m处；颗粒物在各敏感点处的最大落地浓度占标率均小于1.0%，对其影响不大。因此，本项目排放的颗粒物能做到达标排放，对周边大气环境质量影响不大。 3）污染物排放量核算 根据大气导则，三级评价等级不进行进一步预测与评价。本项目废气污染物排放情况见表7-6~7-7。 表7-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染 防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（ug/m3） 1 生产 车间 焊接 颗粒物 移动式烟雾 净化装置 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015） 500 0.00014 2 打磨 布袋除尘装置 0.00224 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.00238 表7-7 项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.00238 （3）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中有关大气环境防护距离设置的规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 根据估算模型预测结果，正常工况下，项目废气污染物排放最大落地浓度占标率低于1%，故项目无需设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离预测 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中的规定，对无组织排放的有毒有害气体可通过设置卫生防护距离来解决，各类工业企业卫生防护距离可按下式计算： 式中：Qc——有害气体无组织排放量，kg/h； Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据生产单元占地面积S(m2)计算，； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。本项目相关参数选用如下： A=470，B=0.021，C=1.85，D=0.84。 由工程分析及污染因子筛选分析可知，本项目无组织排放的大气污染物主要是各类颗粒物和焊烟。相关参数及计算结果见表7-8。 表7-8 卫生防护距离计算参数及结果 项目 污染物 源强(kg/h) 标准浓度限值 (mg/m3) 计算系数（无因次） 计算值(m) 提升值(m) 最终值(m) A B C D 生产 车间 颗粒物 0.00396 0.9 350 0.021 1.85 0.84 0.047 50 50 根据《制定地方大气污染物综合排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中的规定，无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离。因此，本项目的卫生防护距离为50m，即以生产车间向外50m范围。 根据项目平面布置和周围环境情况，周边最近敏感点（西侧前洲中学）距离生产车间最近距离约125m，故本项目满足卫生防护距离要求。建议当地规划部门在50m卫生防护距离范围严禁新增居民点等大气环境敏感点。本项目卫生防护距离包络线图见附图3。 （5）大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见表7-9。 表7-9 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ ＜500t/a( 评价因子 颗粒物（TSP） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准□ 地方标准( 附录D□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价* 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 预测因子 颗粒物 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（1）h C非正常占标率≤100%( C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（TSP） 无组织废气监测( 有组织废气监测□ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（TSP） 监测点位数（1） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（无锡市群征干燥设备有限公司）厂界最远（0）m 污染源年排放量 SO2：（0）t/a NOx：（0）t/a 颗粒物：（0.00238）t/a VOCs：（0）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 *注：二级评价不需要进一步预测 2、地表水环境影响分析 （1）评价等级判定 根据工程分析，项目无生产废水排放，外排的废水主要是职工生活污水和食堂废水，合计产生量约624t/a。食堂废水经隔油池处理，生活污水经化粪池处理，达标纳管进入无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理达标，尾水最终排入锡澄运河。根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018）中表1可知，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。根据导则要求，三级B项目可不开展区域污染源调查以及不进行水环境影响预测。 （2）地表水环境影响评价 本项目位于江苏省无锡市惠山区前洲镇工业园区宝露路12号，属于无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）处理范围内。厂区周边配套污水管网完善，废水可纳入市政污水管网进入无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理。 无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）位于惠山区前洲工业园，设计处理能力为4万m3/d，目前尚有余量。污水厂主体工艺采用改良A2/O处理工艺，运行稳定，出水水质优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。本项目外排废水为生活污水和食堂废水，排放水量为2.08m3/d，仅占污水厂处理能力的0.0052%，且水质简单且稳定，不会影响污水处理厂的正常运行，故无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）有能力接纳本项目产生的废污水。 本项目污水经无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）处理后，尾水COD、BOD5、氨氮、总磷达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准，SS、动植物油达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，总氮为10mg/L。项目废水中污染物的外排环境量为：COD：0.025t/a、SS：0.0062t/a、氨氮：0.0013t/a、总氮：0.0062t/a、总磷：0.0003t/a、动植物油：0.0001t/a，排放尾水中各污染物含量较低，对周边水环境基本无影响，不会改变区域水环境功能类别。 （3）建设项目污染物排放信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表7-11。 表7-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水种类 污染物种类 排放 去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是够符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水、食堂废水 pH、COD、氨氮、总氮、总磷、动植物油 无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂） 连续排放、流量不稳定、但有周期性规律 01 隔油池、化粪池 生化工艺 WS-01 (是 □否 (企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水 □车间或车间处理设施排放口 废水间接排放口基本情况见表7-12。 表7-12 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理位置* 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 WS-01 120°13′ 49.40″ 31°41′ 53.76″ 0.0624 无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂） 连续排放、流量不稳定、但有周期性规律 / 无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂） pH 6~9 COD 40 SS 10 氨氮 2 总氮 10 总磷 0.4 动植 物油 1.0 *对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 废水污染物排放执行标准见表7-13。 表7-13 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其按规定商定的排放协议* 名称 排放限值（mg/l） 1 WS-01 pH （GB8978-1996） 6~9 COD （GB8978-1996） 500 SS （GB8978-1996） 400 氨氮 （CJ343-2010） 35 总氮 （CJ343-2010） 70 总磷 （CJ343-2010） 8 动植物油 （GB8978-1996） 100 *指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定的建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。 废水污染物排放信息见表7-14。 表7-14 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 WS-01 COD 418 0.00087 0.261 SS 300 0.00062 0.187 氨氮 32 0.00006 0.020 总氮 38 0.00009 0.024 总磷 5 0.00001 0.003 动植物油 18 0.00004 0.012 全厂排放口合计 COD 0.261 SS 0.187 氨氮 0.020 总氮 0.024 总磷 0.003 动植物油 0.012 （4）地表水环境影响评价自查表 本项目地表水环境影响评价自查表见表7-15。 表7-15 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型(；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放(；其他□ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□； 水温□；水位(水深）□；流速□；流量□；其他□； 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B( 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ （/） 监测断面或点位个数（/）个 现状评价 评价范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 评价因子 （DO、CODMn、CODCr、BOD5、氨氮、总磷） 评价标准 河流、湖库、河口：I类□；II类□；III类□；IV类(；V类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（2018年） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况(：达标(；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况(：达标(；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区( 不达标区□ 影响预测 预测范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 预测因子 （/） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） COD 0.261（0.025） 418（40） SS 0.187（0.006） 300（10） 氨氮 0.020（0.0013） 32（2） 总氮 0.024（0.0062） 38（10） 总磷 0.003（0.0003） 5（0.4） 动植物油 0.012（0.0001） 18（1） 替代源排放情况 污染物名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （/） （/） （/） （/） （/） 生态流量确定 生态流量：一般水期（/）m3/s；鱼类繁殖期（ / ）m3/s；其他（ / ）m3/s； 生态水位：一般水期（ / ）m；鱼类繁殖期（ / ）m；其他（ / ）m； 防治措施 环保措施 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动(；自动□；无监测□ 监测点位 （WS-01） 监测因子 （pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油） 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受(；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 3、声环境影响分析 （1）主要噪声设备 本项目噪声源主要为机加工设备的运行噪声，源强一般在76~82dB(A)。设备均置于生产车间内，合理布局，车间厂房一般采用24cm砖墙，根据《纸面石膏板的隔声性能及应用（一）》中介绍，24cm砖墙的面密度为520kg/m2，隔声量为52~54dB(A)。考虑门、窗会降低砖墙隔声量，生产车间厂房隔音量按20dB(A)。企业单班制8小时生产，夜间不生产。 （2）预测模式 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的模型，采用室内声源等效为室外声源的模式。 ①室内声源等效室外声源 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级，靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2（见图7-2），计算公式如下： LP1=Lw+10lg（） 式中：Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R——房间常数；R=Sα/（1−α），S房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 图7-2 室内声源等效室外声源图例 计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级，计算公式如下： 式中：LP1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 计算出靠近室外围护结构处的声压级，计算公式如下： LP2i（T）=LP1i（T）-（TLi+6） 式中：LP2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，计算公式如下： LW=LP2(T)+10lgs ②室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 根据HJ2.4-2009，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下述公式作近似计算。 LA（r）= LAw - Dc – A 或LA（r）= LA（r0）– A A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）； LAw——声源的A声功率级，dB（A）； Dc——指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A——倍频带衰减，dB； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ③叠加影响 a.建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式 式中Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 b.预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中：Leq——预测点的预测等效声级，dB（A）； Leqg——本项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 （3）预测参数 项目预测的基本参数见表7-16。 表7-16 预测参数汇总 序号 参数 数值 1 生产车间 5000m2 项目主要噪声源与厂界距离汇总见表7-17。 表7-17 主要噪声源与厂界的距离 序号 噪声源 生产车间与厂界及敏感点距离（m） 东 南 西 北 前洲中学 1 生产车间 75 4 1 10 125 （4）预测结果分析 项目厂界噪声影响具体预测结果见表7-18。 表7-18 厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测点位 东侧厂界 南侧厂界 西侧厂界 北侧厂界 前洲中学 贡献值 34.3 60.6 50.0 54.6 27.7 背景值 昼间 53.2 52.8 53.7 53.8 53.2 预测值 昼间 53.3 61.1 55.2 57.2 53.7 标准值 昼间 65 65 65 65 60 达标性 达标 达标 达标 达标 达标 由表7-18可知，经墙体隔声、距离衰减后，项目四侧厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的（GB12348-2008）3类区标准，西侧敏感目标（前洲中学）的预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。因此本项目对项目所在区域的声环境影响较小。 为确保营运期间，厂界噪声长期稳定达标排放，本评价要求企业采取如下措施： ①对生产设备等做好相应的减振、防震措施，如安装防震垫片等； ②对于配套的风机，要求做好减振、防震措施，并对废气管道等产生气流噪声，管道接口处用软连接，管道安装采用弹性吊架，支架采用隔振型产品；管道外做阻尼包扎，管道与墙体相通处设防震支架等； ③运营期间注意加强设备的日常维护，避免设备非正常运行产生噪声； ④生产车间配备隔声门窗，生产时及时关闭门窗，夜间不得进行生产。 ⑤加强工人的生产操作管理，减少人为噪声的产生。 在建设单位认真落实本评价提出的噪声污染防治措施的基础上，项目运营期对厂界及周边敏感目标的噪声影响不大。 4、振动环境影响分析 本项目主要振动源为锯床、摇臂钻，预计单台设备铅垂向(Z向)振动源强不超过70dB。经铺设防振垫设施后，垂直隔振量预计可降低10dB。因此，项目厂界振动达到《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中昼间（6:00-22:00）≤75dB。 参考《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000）中类似噪声行业标准，确定本项目噪声防护距离以生产车间外100m。因此，本项目的环境防护距离为项目生产车间外100m范围。根据现状调查，该防护距离范围内无居民住宅等环境敏感目标，即满足防护距离要求。 5、固体废物环境影响分析 （1）固体废物产生、利用及处置基本情况 本项目产生的固体废物主要有边角料、金属屑、废液压油、废包装桶、食堂厨余、食堂泔水、食堂废油、生活垃圾等。 经分析，本项目固体废物的利用处置方式符合环保要求，具体见表7-19。 表7-19 项目固体废物产生、利用及处置情况汇总表 编号 废物名称 产生工序 属性判别 废物代码 预测产生量 （t/a） 处置方式 是否符合 环保要求 S1 边角料 开料 一般固废 - 2.0 物资公司回收利用 是 S2 金属屑 废气处理 一般固废 - 0.0058 是 S3 废液压油 金加工 危险废物 900-218-08 0.2 委托有资质单位合规处置 是 S4 废包装桶 原料使用 危险废物 900-041-49 0.008 是 S5-1 食堂厨余 食堂 一般固废 - 0.96 委托环卫部门定期清运处置 是 S5-2 食堂泔水 一般固废 - 0.12 是 S5-3 食堂废油 一般固废 - 0.02 委托专业单位回收处置 是 S6 生活垃圾 员工生活 一般固废 - 6 委托环卫部门定期清运处置 是 （2）固体废物暂存场所环境影响分析 项目固体废物包括一般固废和危险废物，应分类收集处理。一般固废的贮存、处置需按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）执行。危险废物处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行，危险废物按法规要求应委托有资质的单位进行处理。考虑企业危险废物难以保证及时外运处置，企业应设置有危险废物暂存库，对危险废物进行收集及临时存放，然后集中由危废处置资质的单位进行收集处理。危险废物进行临时存放时，须按《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）、(中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求，使用密封容器进行贮存，且须采用防漏措施。 ①一般固废暂存场所 厂区内设置一般固废暂存库，位于生产车间东北角，占地面积约5m2，严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）中的相关要求进行建设，对土壤和地下水的影响较小。 ②危险废物暂存场所 厂区内设置危险废物暂存库，位于生产车间东北角，占地面积约3m2。危险废物的收集、暂存均符合《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）的要求： a、危险废物的储存容器均具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性； b、贮存容器保证完好无损并具有明显标志； c、不相容的危险废物均分开存放； d、储存场地地面与裙角用坚固、防渗材料建造，四周设有导流沟；采用耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；基础防渗，防渗层为1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）。 e、储存场地设置危险废物明显标志，危险废物暂存场所应按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 f、禁止将危险废物与一般固体废物、生活垃圾及其它废物混合堆放。 通过采取以上措施，可有效防止危险废物贮存过程中物料泄漏对土壤、地下水造成明显影响。项目危险废物贮存场所基本情况见表7-20。 表7-20 危险废物贮存场所（设施）情况表 编号 贮存场所 （设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存周期 S3 危废暂存库 废液压油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-218-08 生产车间 5m2 （2.5m×2m） 密闭桶装 1t 1年 S4 废包装桶 HW49其他废物 900-041-49 加盖密闭 1年 本项目危险废物仓库与苏环办[2019]327号文的相符性分析见表7-22。 表7-22 拟建危废仓库与苏环办[2019]327号文相符性分析 序号 文件规定要求 实施情况 备注 1 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析 本项目危险废物产生情况：废液压油（900-218-08），密闭桶装，产生量约0.2t/a、废包装桶（900-041-49），产生量约0.008t/a，加盖密封。危险废物贮存在生产车间东北角的危废仓库内，定期委托资质单位处置。详见“固体废物环境影响分析”章节（P32-35） 符合 2 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施 废液压油易发生泄漏，危废仓库地面采取防腐、防渗措施，四周设有导流沟，具备截留措施。详见“固体废物影响分析”章节（P52） 符合 3 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存 废液压油采用密闭桶装贮存，废包装桶加盖密封，各类危险废物分类、分区存放 符合 4 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置 危废仓库设置在带防雷装置的生产车间内，本评价要求危废仓库密闭，地面防腐、防渗处理，四周设截留措施，仓库内设禁火标志，配置灭火器（黄沙） 符合 5 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物 / 6 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施 本项目不涉及废弃剧毒化学品 / 7 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定） 本评价要求厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及废液压油、废包装桶贮存处墙面设置贮存设施警示标识牌、各危险废物包装桶设置包装识别标签 符合 8 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施 危废仓库内配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等 符合 9 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放 本项目废液压油采用密闭桶装贮存，废包装桶加盖密封；各类危险废物均采用密封储存，不会产生挥发性气体 符合 10 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定） 本评价已对危废仓库的建设提出设置监控系统的要求，主要在危废仓库出入口、危废仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网 符合 11 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。 本项目产生的固体废物主要为边角料、金属屑、废液压油、废包装桶、食堂运行产生的厨余、泔水及废油，员工生活办公产生的生活垃圾，均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品，详见工程分析章节（P46-50） 符合 12 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续 本项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物 / （2）危险废物运输过程的环境影响分析 危险废物清运过程中，建设单位应做好密闭措施，防止固废发出臭味或抛洒遗漏而导致污染扩散，保证运输过程中无抛、洒、滴、漏现象发生。危险废物由危废运输单位委托有资质的运输公司运输，驾驶员、操作工均持有“危险品运输资格证”，具有专业知识及处理突发事故的能力，并具备处理运输途中可能发生的事故能力运输，运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车辆。运输、搬运过程采取专人专车并做到轻拿轻放，保证货物不倾泄、翻出。在此基础上，运输过程危废散落和泄漏的可能性小，对运输路线沿线的环境影响不大。 （3）危险废物委托利用或处置环境影响分析 本项目产生的危险废物主要是废液压油（HW08）和废包装桶（HW49），均需委托有资质单位合规处置。 本评价要求各类危险废物均委托有资质的单位进行处理，企业出具危险废物委托处置承诺书，见附件7。目前企业正与锡市工业废物安全处置有限公司洽谈签订危废委托处置协议，其危险废物处置范围和处理能力见表7-21。 表7-21 危险废物处置单位情况一览表 处置单位名称 危废经营资质 经营危险废物类别 经营规模 （t/a） 无锡市工业废物安全处置有限公司 JS020000I032-11 医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、废胶片相纸（HW16）、含金属羰基化合物废物（HW19）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物[仅限化工行业生产过程中产生的废活性炭（900-039-49）、含有或直接沾染毒性、感染性危险废物的包装物、容器、过滤吸附介质（900-041-49）、研究、开发和教学活动总，化学和生物实验室产生的废物（900-047-49）（不包括HW03、900-999-49）]、废催化剂（HW50，仅限于261-151-50、261-183-50、263-013-50、275-009-50、276-006-50） 30200 废甲醇、废乙醇、废丙酮、废苯、废二甲苯、废醋酸乙酯、废醋酸丁酯、废正己烷、废环己烷（HW06）、废二氯乙烷（HW45） 15000 本项目产生的危险废物在锡市工业废物安全处置有限公司的处置范围内，可委托其进行处置或利用。 在落实本评价提出的各项环保措施的基础上，项目产生的危险废物均可妥善处置，实现零排放，对周边环境影响较小。 6、地下水和土壤环境影响分析 根据前述分析，本项目可不开展地下水环境和土壤环境影响评价工作。 为预防危险废物泄漏对地下水、土壤造成影响，本项目采取以下防渗措施：危险废物存放危险废物暂存库内，采用专门的收集容器内或加盖密闭；采取安全措施，做到无关人员不可移动，外部应按照要求设置警示标识；危险废物暂存库按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）的要求做好防腐、防渗和截留措施，有效防止危险废物泄漏对地下水、土壤造成污染。 7、环境风险评价 本项目原料涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中重点关注的危险物质“油类物质”。本评价主要就原料在储存、输送过程中可能存在的对环境及人体健康的危害进行分析，并提出防范措施。项目环境风险简单分析见表7-22。 表7-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 无锡市群征干燥设备有限公司干燥机械、印染机械、化工机械、食品机械的制造、加工项目 建设地点 无锡市惠山区前洲镇工业园区宝露路12号 地理坐标 经度 120°13′45.86″ 纬度 31°41′54.34″ 主要危险物质及分布 液压油，存放于原料车间，最大储存量0.027t 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 环境影响途径：①大气扩散：泄漏发生火灾爆炸事故时伴生污染物进入大气环境，通过大气扩散对项目周边环境造成危害。②水环境及土壤扩散：发生泄漏或事故废水，通过厂区地面下渗至土壤或地下含水层并向下游运移，通过雨水管网进入地表水，对土壤、下游地下水及地表水环境敏感目标造成风险事故 环境危害后果：①泄漏对水环境和土壤的影响：油类物质的泄漏或渗漏对水环境的污染较为严重，水环境一旦遭到油类的污染，将产生严重的异味，并具有较强的致畸致癌性；又由于渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的油类，不仅会造成植物、生物的死亡，还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，进而影响地下水。②火灾、爆炸对大气环境的影响：油类发生泄漏引起火灾、爆炸事故等将产生大量的烟气，油类燃烧产物主要是CO、CO2和水蒸气等，不产生有毒有害物质，但连带引发漆类燃烧可能产生有毒有害物质，对周边大气环境造成较大影响。 风险防范 措施要求 生产车间及原料仓库地面进行防渗防腐处理，车间内部设支导流沟及收集池。 设置防静电接地装置，防雷接地装置，选择防爆电气设备； 设置防火、防爆等事故处理系统，应急救援措施； 厂区内电气设备严格按照防暴区划分配置； 针对运行中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； 对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； 严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求，总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离； 按规范要求配置足够的灭火器材，加强维护保养，确保完整好用； 厂区应设置醒目的“严禁烟火”、“安全操作”等安全标志。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目涉及液压油，最大储存量0.027t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，经过鉴别，本项目危险物质数量与临界量比值结果为：Σq/Q＜1，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ69-2018），风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。本评价要求企业采取必要的风险防范措施、完善事故应急预案。在此基础上，项目的环境风险在可接受的范围内。 8、生态环境影响分析 根据现场踏勘，项目所在地周围无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等。因此，企业只要认真落实将营运期所产生的废气采取环评提出的整治措施处理达标排放；生活污水纳管排放；噪声通过治理后经过墙壁隔声和距离衰减，声环境可以维持现状；固体废物经妥善处置后不会造成二次污染。故项目实施后污染物均能达标排放，对当地生态环境影响很小。 9、清洁生产 （1）原材料和产品 本项目产品和原辅材料均不属于有毒有害物质。 （2）生产工艺与装备 本项目生产工艺较为简单，以机械加工为主。 （3）污染物产生及排放 本项目在生产过程中产生的污染物种类少，各污染物均能达标排放。 （4）全过程管理 本项目在生产过程中实行全过程环境管理，确保生产设备运转良好，降低各类物耗、能耗，降低污染物的排放水平，提高污染治理设施运行的稳定性和达标排放的可靠性。 因此，本项目的建设符合清洁生产要求。 9、排污口规范化设计 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的第十二条规定，排污口符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监理管理，按照国家环保局制定的《<环境保护图形标志>实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，对各排污口设立相应的标志牌。 （1）污(废)水排放口 根据该管理办法第十二条规定，“凡生产经营场所集中在一个地点的单位，原则上允许设污水和雨水排污口各一个。” 本项目污水和雨水采用1个污水接管口和1个雨水排放口。实行排污口立标管理，环境保护图形标志牌设在排污口醒目处。 雨水应采用防渗明沟收集、输送，雨水口必须设置采样检查井。污水口必须设置采样检查井。 （2）废气排气筒 厂区共设1个工艺废气排放口，工艺废气排放口高度≥15m，符合规定的高度，并按照《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求。设置直径不大于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。排气筒均设置环保图形标志，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。废气排气筒均应按照要求设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。 （3）固定噪声源 固定噪声源设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （4）固体废物暂存场所 企业危险废物暂存场所必须有防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，并应在醒目处设置环境保护图形标志牌。 （5）排污口环境保护图形标志牌 根据原国家环保总局和江苏省环保厅对排污口规范化整治的要求，建设单位各排污口应设置环境保护图形标志，具体要求见表7-23。 表7-23 环境保护图形标志一览表 排放口名称 编号 图形标志 形状 背景颜色 图形颜色 提示图形符号 污水总排口 WS-01 提示标志 正方形边框 绿色 白色 雨水排放口 YS-01 提示标志 正方形边框 绿色 白色 排气筒 FQ-01 提示标志 正方形边框 绿色 白色 噪声 ZS-01 提示标志 正方形边框 绿色 白色 一般固废暂存场所 GF-01 提示标志 正方形边框 绿色 白色 危废暂存场所 WF-01 警示标志 三角形边框 黄色 黑色 9、环境管理与环境监测计划 （1）环境管理 本项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解本项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。 ②建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 ③为控制含有或直接沾染危险废物的包装物、容器在回收过程中可能发生的环境风险，应当按照国家对该包装物、容器所包装或盛装的危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行环境监管。 （2）环境监测计划 1）竣工验收监测 企业“三同时”验收监测建议方案见表7-24。 表7-24 项目“三同时”验收监测建议方案 项目 监测点位 监测因子 监测频次 废气 厂界无组织监控点 颗粒物 两个周期， 每周期3次 废水 污水总排放口 COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油 两个周期， 每周期3次 噪声 厂界四周 LAeq / 2）运营期监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，项目生产运行阶段的环境监测计划见表7-25。 表7-25 项目运行期环境监测计划 项目 监测点 监测因子 监测频次 废气 厂界无组织监控点 颗粒物 1次/年 废水 污水总排放口 COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油 1次/季度 雨水 雨水排放口 COD、SS 1次/年 噪声 厂界四周 LAeq 1次/年 振动 厂界四周 铅垂向Ｚ振级 1次/年 固体废物排放情况应向相关固废管理部门申报，按要求处置，必要时取样分析。 若企业不具备监测条件，须委托得到环境管理部门认可的具有监测资质的单位进行监测，监测结果以报告形式上报当地环保部门。无锡市惠山生态环境局应对该厂环境管理及监测的具体执行情况加以监督。 10、项目污染物排放情况汇总 本项目污染物排放情况汇总见表7-28。 表7-28 项目污染物排放情况汇总 项目内容 本项目 产生量（t/a） 削减量 （t/a） 排放量 （t/a） 废气 无组织 焊接 颗粒物 0.0005 0.00046 0.00014 打磨 颗粒物 0.008 0.00576 0.00224 有组织 食堂 油烟 废气 0.011 0.007 0.004 废水* 水量 624 0 624 COD 0.355 0.094（0.33） 0.261（0.025） SS 0.250 0.063（0.244） 0.187（0.006） 氨氮 0.020 0（0.0187） 0.020（0.0013） 总氮 0.024 0（0.0178） 0.024（0.0062） 总磷 0.003 0（0.0027） 0.003（0.0003） 动植物油 0.029 0.017（0.0289） 0.012（0.0001） 固体废物 一般工业固废 2.0058 2.0058 0 危险废物 0.228 0.228 0 生活垃圾等 7.1 7.1 0 注：*A（B）中A代表接管量，B代表外排环境量 11、环保投资费用估算及“三同时”验收内容 本项目总投资3000万元，其中环保投资为20万元，占总投资额的0.67%，“三同时”验收一览表见表7-29。

表7-29 环保投资及“三同时”验收一览表 项目名称 干燥机械、印染机械、化工机械、食品机械的制造、加工项目 类别 污染源 污染物 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 投资额 （万元） 完成 时间 废气 无组织 焊接 颗粒物 移动式烟雾净化装置+车间通风装置 达到上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)中的无组织排放监控浓度限值 5 与项目同时完成 打磨 颗粒物 布袋除尘装置+车间通风装置 5 废水 生活污水、食堂废水 COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油 生活污水：化粪池+接管 食堂废水：隔油池+接管 COD、SS、动植物油达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的A级标准 3 噪声 金加工设备、废气处理风机 噪声 合理布置、减震隔声、距离衰减、夜间不生产 厂界和敏感目标达标 3 固体废物 一般工业固废 边角料、金属屑 固废堆场+物资公司回收利用 / 1 危险废物 废液压油、废包装桶 危废堆场+委托有资质单位合规处置 / 2 其他 食堂厨余及泔水、生活垃圾 垃圾箱+环卫清运 100%处置 1 食堂废油 垃圾桶+委托专业单位回收 100%处置 绿化 依托周边现有绿化 / / 环境管理（机构、监测能力等） 企业内部安排环保专职人员，监测委托有资质单位进行 / / 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） 规范化污水接管口 / / “以新带老”措施 / / / 总量平衡方案 / / / 区域解决问题 / / 大气防护距离 本项目可不设大气防护距离 / 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等） 本项目卫生防护距离以生产车间边界向外50m形成的包络区域，在此卫生防护距离内无居民及其他敏感点，满足卫生防护距离要求 / 环保投资合计 20

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 无组织 | 焊接烟尘 （颗粒物） | 移动式烟雾净化装置+车间通风装置 | 达到上海地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)中的相关标准 |
|  |  | 打磨粉尘 （颗粒物） | 布袋除尘装置+车间通风装置 |  |
| 水污 染物 | 生活污水、食堂废水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油 | 食堂废水经隔油池处理，生活污水经化粪池预处理，达标后纳管至无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理 | COD、SS、动植物油达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的A级标准 |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |
| 固体 废物 | 生产 | 一般工业固废 | 委托物资公司回收利用 | 零排放 |
|  | 生产 | 危险废物 | 委托有资质单位合规处置 |  |
|  | 食堂 | 废油 | 委托专业单位回收 |  |
|  |  | 厨余 | 由环卫部门清运 |  |
|  |  | 泔水 |  |  |
|  | 办公 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪声 | 机加工设备、废气处理风机等，噪声源强≤82dB(A)。 | 选择用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，基础减震、距离衰减，夜间不生产 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准 |
| 振动 | 锯床、摇臂钻床等 | 振动源强小，减振垫隔振，布设在车间内 | 厂界振动达到《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中“混合区、商业中心区”的标准限值 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响 本项目无大量对生态环境产生影响的污染物产生和排放，在落实各项环保措施后，其污染物均能达标排放，因此项目运营后对周边生态环境影响较小。 |

# 九、结论与建议

结论 1、项目简况 无锡市群征干燥设备有限公司拟利用现有厂房5000m2，购置焊接机、折弯机等设备，建设干燥机械、印染机械、化工机械、食品机械的生产线，项目建成实施后，可形成年产干燥机械35台套/年、印染机械10台套/年、化工机械10台套/年、食品机械10台套/年的生产能力。项目劳动定员40人，年工作300天，单班制白班8小时生产。项目总投资3000万元，其中环保投资20万元，占总投资的0.67%。 2、项目符合国家及地方产业政策 本项目所属行业为专用设备制造业，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《产业转移指导目录（2012年本）》（工信部2012年第31号）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》等文件，本项目不属于其中的限制类、禁止类项目，即为允许类项目，因此项目建设符合国家产业政策。 对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)>部分条目的通知》(苏经信产业[2013]183号)、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(苏政办发[2015]118号)等文件，本项目不属于其中的限制类、淘汰类项目，即为允许类项目，因此项目建设符合省级产业政策。 对照《无锡市产业结构调整指导目录(试行)》（锡政办发[2008]6号），本项目不属于其中的淘汰类、禁止类项目，即为允许类项目；对照《无锡市制造业转型发展指导目录(2012年本)》(锡政办发[2013]54号)，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，即为允许类项目；对照《无锡市内资禁止投资项目目录(2015年本)》(锡政办发[2015]182号)，本项目不属于其中禁止投资的项目；对照《无锡市惠山区内资禁止投资项目目录(试行)》(惠府发[2018]52号)，本项目不属于其中禁止投资的项目。因此项目建设符合地方产业政策。 另外，无锡惠山区发改局已为本项目出具了《江苏省投资项目备案证》，项目代码：2018-320206-34-03-533810。因此，本项目的建设符合建设符合国家和地方产业政策的相关产业政策要求。 项目符合区域规划及环保规划 本项目位于无锡市惠山区前洲镇工业园区宝露路12号。根据无锡惠山经济开发区前洲配套区管理委员会出具的证明，无锡市群征干燥设备有限公司所在地房屋性质（或规划用途）为工业用房。因此，本项目符合国家及地方的土地政策，项目选址是可行的。本项目位于无锡市惠山区前洲镇工业园区宝露路12号，属于《无锡市惠山区前洲街道总体规划（2015-2030）》范围内。项目主要进行电机的制造加工，属于电气机械和器材制造业，属于规划产业布局中的“转型第二产业”、“苏南工业转型集聚示范区”。因此，本项目建设符合《无锡市惠山区前洲街道总体规划（2015-2030）》的要求。 本项目所在地已铺设污水管网，项目不产生生产废水，外排废水仅为生活污水和食堂废水，食堂废水和生活污水经预处理后，达标纳管送无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理，具备污水污染物集中控制条件；废气污染物经处理后达标排放；项目设备运行噪声经隔声、降噪等措施后，厂界噪声可以做到达标排放；各类固体废物合规处置，不对外排放。在此基础上，本项目建设符合当地环保要求。 4、环境质量现状评价结论 （1）环境空气质量现状 根据《2018年度无锡市生态环境状况公报》，项目所在区域NO2、PM10、PM2.5、O3的评价浓度均为达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，为环境空气质量非达标区。 为改善无锡市环境空气质量现状，无锡市已发布《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025）》，主要工作任务包括调整产业结构、工业领域全行业全要素达标排放、调整能源结构与控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、推进农业污染防治、加强重污染天气应对等八大类100多项任务和19个重点工程，力争到2025年，全市PM2.5浓度达到35微克/立方米，臭氧浓度达到拐点，除臭氧以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比例达到80%。 地表水环境质量现状 项目最终纳污水体锡澄运河各项水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水质标准要求，水环境质量现状良好。 （3）声环境质量现状 本项目厂界四侧昼间声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求，西侧敏感目标（前洲中学）的昼间声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，声环境质量现状良好。 5、污染物达标排放及环境影响分析 （1）废气 本项目无组织排放的废气污染物焊接烟尘（颗粒物）、打磨粉尘（颗粒物），经采取相应的污染措施处理后，厂界处颗粒物的排放浓度能够达到上海地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中的相关标准。 根据估算模型预测结果，正常工况下，项目废气污染物排放最大落地浓度占标率低于1%，对周边环境影响较小，可不设大气环境防护距离，但建议生产车间设置50m的卫生防护距离。根据现状调查，项目卫生防护距离内无居民区等敏感目标，满足卫生防护距离要求。 （2）废水 根据工程分析，项目无生产废水排放，外排的废水主要是职工生活污水和食堂废水，合计产生量约624t/a。食堂废水经隔油池处理后，生活污水经化粪池处理后，达准纳管进入无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理达标，尾水最终排入锡澄运河，不会对周边环境产生大的影响。 （3）噪声及振动 根据预测分析，项目实施后，经墙体隔声、距离衰减后，项目四侧厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，西侧敏感目标（前洲中学）的预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。项目厂界振动达到《城市区域环境振动标准》GB10070-88中“混合区、商业中心区”铅垂向Z振级标准值昼间（6:00-22:00）≤75dB要求。 因此，本项目对项目所在区域的声环境影响较小。同时，参考《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000）中类似噪声行业标准，本评价建议项目生产车间设置100m的噪声防护距离。根据现状调查，该防护距离范围内无居民住宅等环境敏感目标，即满足防护距离要求。 （4）固体废物 本项目产生的固体废物主要有边角料、金属屑、废液压油、废包装桶、食堂厨余、食堂泔水、食堂废油，生活垃圾等。边角料、金属屑委托物资回收公司回收利用，废液压油、废包装桶危委托有资质单位合规处置，食堂厨余及泔水、生活垃圾委托环卫部门清运处置，食堂废油委托专业单位回收处置。厂区做好各类固体废物的收集、暂存工作。在此基础上，本项目产生的固体废物对周边环境基本无影响。 （5）地下水和土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，本项目可不开展地下水环境和土壤环境影响评价工作。本评价仍要求建设单位做好危险废物收集、暂存过程的防腐、防渗和截留措施，有效防止危险废物泄漏对地下水、土壤造成污染。 （6）环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。经分析，企业可能发生的风险事故主要是火灾爆炸次生/伴生事故、泄漏环境风险事故。经采取必要的风险防范措施、完善事故应急预案的基础上，项目的环境风险在可接受的范围内。企业应建立完备的事故应急系统，以确保对各类环境风险事故进行有效处理。 6、总量控制符合性 大气污染物：本项目废气污染物有组织排放量：食堂油烟0.004t/a，无组织排放的大气污染物不作总量控制要求。 水污染物：本项目无工业废水排放，外排废水主要是生活污水和食堂废水，合计排放量624t/a。食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一并经化粪池预处理后，纳管送无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理后，排入锡澄运河。主要污染物接管量分别为：COD0.261t/a、SS0.187t/a、氨氮0.020t/a、总氮0.024t/a、总磷0.003t/a、动植物油0.012t/a。经无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）处理后，主要污染物外排环境量分别为：COD0.025t/a、SS0.006t/a、氨氮0.0013t/a、总氮0.0062t/a、总磷0.0003t/a、动植物油0.0001t/a。 水污染物排放总量已纳入无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）的排污总量，可在无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 固体废物：均得到妥善处置，零排放。 7、清洁生产 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，本项目的生产工艺较成熟，排污量较小，无工业废水排放，各类固体废物均得到妥善处置，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 8、环境管理与监测计划 公司内部设立专职环保科室，专门负责公司的环境保护事宜，监督执行好本企业的环境保护与管理制度，协调发展生产与保护环境的关系。为控制项目在运营期对其所在区域环境造成一定的不利影响，建设单位在加强环境管理的同时，应定期进行环境监测，委托有资质的环境监测单位负责废水、废气、噪声的日常监测，及时了解项目在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，消除不利影响，减轻环境污染。 9、排污口规范化设置 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）要求，该建设项目排污口必须进行规范化设置，并按规范设置环保图形标志牌。 （1）全厂设一个污水接管口、一个雨水排放口。 （2）全厂设一个排气筒。 （3）对于固体废弃物，应当设置暂时贮存或堆放场所，贮存（堆放）处进路口应设置标志牌，应及时清运。 10、“三线一单”符合性 根据《关于改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），本项目“三线一单”符合性分析如下： （1）生态保护红线。对照《江苏省生态空间管控区域规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》，本项目所在地不在江苏省生态空间管控区域范围内，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线。根据《2018年度无锡市生态环境状况公报》，无锡市为环境空气不达标区，为此无锡市已发布《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025）》，通过调整产业结构、工业领域全行业全要素达标排放、调整能源结构与控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、推进农业污染防治、加强重污染天气应对等措施来改善大气环境；项目纳污水体锡澄运河各项水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水质标准要求，水环境质量现状良好。项目所在区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，敏感目标处声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，声环境质量现状良好。本项目建成运行后，废气污染物经采取有效的废气治理措施后均可达标排放；项目不产生生产废水，仅排放生活污水和食堂废水，食堂废水经隔油池处理、生活污水经化粪池处理后，均达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中三级标准，纳管经无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理达标后，排入锡澄运河；项目设备运行噪声经隔声、降噪等措施后，厂界噪声可以做到达标排放；项目振动源强小，经减振垫隔振后，厂界振动达到《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中“混合区、商业中心区”的标准限值；项目产生的危险废物委托有资质单位处置，一般固废委托物资公司回收利用或由环卫部门清运处理，各类固废均能得到妥善处置。因此，经采取本评价提出的污染防治措施后，项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击，且通过污染物总量替代削减，可确保环境质量达到要求并得到改善。 （3）资源利用上线。项目利用现有厂房实施生产，不新征工业用地，无需新建厂房；区域内供水、供电等设施完备。项目建成运行后通过内部管理、设备选型、原辅料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单。对照《惠山区建设项目环境准入负面清单（2018版）》中相关要求，本项目不属于其中的禁止和限制引入项目 综上分析，本项目符合“三线一单”的要求。 11、可行性结论 综上所述，该项目选址合理，符合国家及地方产业政策，符合“三线一单”要求，在限于所报产品、规模及生产工艺，并落实各项污染治理措施，达到国家和地方规定的污染物排放标准，满足污染物排放总量控制指标，污水接入污水处理厂处理的前提下，本项目在该地建设目前在环保上可行。 本环评报告表的评价结论是根据建设单位提供的生产规模、生产工艺、原辅材料种类、用量、平面布局及与此对应的排污情况基础上得到的，如果上述情况有所变化，应由该公司按环境保护法规要求另行申报。 本项目所涉及的消防、安全及卫生问题，不属于本项目环境影响评价范围，请公司按国家有关法律、法规和相关标准执行。项目试生产前需取得相关投资主管部门的同意。 要求 1、严格执行“三同时”制度，项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理制度，强化企业职工的环保意识。 2、根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》规定，对排污口进行规范化整治。 3、企业不得擅自新增酸洗、碱洗、磷化、电镀等表面处理工艺。

开发区、乡镇(街道)环保分局审核意见： (盖章) 年 月 日

开发区、乡镇(街道)审核意见： (盖章) 年 月 日

区环保局审核意见： (盖章) 年 月 日