建设项目环境影响报告表

（工业类）

项 目 名 称：       环保设备的制造建设项目

建设单位（盖章）：  宜兴湘洋环保科技有限公司

编制日期：2020年5月

江苏省生态环境厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点──指项目所在地详细地址，道路、铁路应填写起止地点。

行业类别──按国标填写。

总投资──指项目投资总额。

主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、项目所在地自然环境社会环境简况	10

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	17

五、建设项目工程分析	22

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	27

七、环境影响分析	28

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	45

九、结论与建议	46

附图：

附图1：建设项目地理位置图

附图2：建设项目周围500m环境示意图

附图3：厂区平面布置图

附图4：监测点位示意图

附图5：本项目高塍环保创业工业园所在地

附图6：企业周边生态红线图

附件：

附件1：立项文件

附件2：排水方案审查意见书

附件3：土地证

附件4：建设项目环境影响申报（登记）表（工业类）

附件5：建设项目环境影响审批现场勘察表

附件6：宜兴市环境监测站监测报告

附件7：报批申请

附件8：环境影响评价单位承接环评业务承诺书

附件9：公示截图

附件10：环保措施承诺书

附件11：主要环境影响及环境保护对策与措施

附件12：原有厂房环评批复

附表：

建设项目环境保护审批登记表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 环保设备的制造建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 宜兴湘洋环保科技有限公司 |
| 法人代表 | 杭也明 | 联系人 | 陈立君 |
| 通讯地址 | 宜兴市高塍镇赛特路25号 |
| 联系电话 | 13961579198 | 传真 | / | 邮政编码 | 214200 |
| 建设地点 | 宜兴市高塍镇赛特路25号鹏鹞环保科技创新园E1车间 |
| 立项审批部门 | 宜兴市行政审批局 | 批准文号 | 2020-320282-35-03-525262 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3591环境保护专用设备制造 |
| 占地面积 （m2） | 2083.24 | 绿化面积（m2） | / |
| 总投资 （万元） | 4000 | 其中：环保投资 （万元） | 11 | 环保投资占总投资比例 | 0.37% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计开工日期 | 2020年10月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 一、原辅材料： 本项目所需的原辅材料为：钢材、焊条等，详见表1-2。 二、主要设施：本项目所需的主要设备见表1-4。 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨） | 346.5 | 柴油（吨/年） | / |
| 电（千瓦·小时/年） | 20万 | 燃气（吨/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（吨/年） | / |
| 废水（工业废水 生活废水√）排水量及排放去向 本项目无生产废水产生及排放，职工生活用水主要为办公、厕所用水等，用水量约为346.5t/a，生活污水排放量为277.2t/a（按80%计算），生活污水经化粪池处理后接管至宜兴市城市污水处理厂集中处理，达标后尾水排入武宜运河。污水处理厂工艺流程图见第二章“2.2.3宜兴市城市污水处理厂概况”中的图2-1。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 无。 |
| 工程内容及规模： 一、项目来源 宜兴湘洋环保科技有限公司成立于2014年3月，位于宜兴市高塍镇赛特路25号鹏鹞环保科技创新园，原从事环保设备的设计与贸易。现公司拟投资4000万元，购买鹏鹞环保股份有限公司位于鹏鹞环保科技创新园内E1车间进行生产，厂房面积为2644.87m2。公司拟购置车床、电焊机等设备进行环保机械设备的生产，项目建成后形成年产环保机械设备300套的生产能力。 该项目已经取得宜兴市发展和改革委员会项目备案证（项目代码：2020-320282-35-03-525262），根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定和省、市环保局有关文件精神和规定，建设项目须开展环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订）中“二十四 专用设备制造业、70专用设备制造及维修、有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”项目编制报告书；“其他（仅组装的除外）”项目编制报告表；“仅组装的”项目编制登记表，本项目属于“其他（仅组装的除外）”，因此本项目应编制报告表。 据此，宜兴湘洋环保科技有限公司委托资质单位承担本项目的环境影响评价工作。环评单位工作组在实地踏勘、资料收集和工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 二、建设规模及内容 本项目拟利用现有厂房2644.87m2进行生产，本项目拟配置切割机、电焊机等设备，项目建成后可形成年产环保机械设备300套的生产能力。 建设项目主体工程及产品方案见表1-1。 表1-1 主体工程及产品方案 工程名称 (车间、生产装置或生产线) 产品名称 设计能力（套/a） 年运转时数 生产车间 环保机械设备 300 2400h/a 建设项目主要原辅材料消耗见表1-2。 表1-2 主要原辅材料消耗表 序号 原辅料名称 年消耗量 主要成分 来源及运输方式 备注 1 钢材 250t 铁、碳含量<1.7% 外购，汽运 / 2 钛钙型焊条 1t 二氧化钛、碳酸钙 外购，汽运 / 3 实芯焊丝 0.08t 碳0.03～0.25%、锰0.8～2.2%、硅0.7～2.2%、铝0.005～0.2%_ 外购，汽运 / 4 配件 300套 钢 外购，汽运 / 5 氩气 0.5m3 氩 外购，汽运 / 6 氧气 8m3 O2 外购，汽运 / 7 乙炔 4.8m3 乙炔 外购，汽运 / 8 矿物油 0.03t 油类 外购，汽运 / 原辅料理化性质见表1-3。 表1-3 主要原辅料理化性质、毒性毒理 序号 名称 理化性质 燃烧爆炸性 毒性 1 氩气 CAS号 7440-37-1， 分子式 Ar，分子量 39.95，无色无臭的惰性气体；蒸汽压 202.64kPa(-179℃)；熔点 -189.2℃；沸点-185.7℃ 溶解性：微溶于水;密度：相对密度(水=1)1.40(-186℃)；相对密度(空气=1)1.38，主要用于灯泡充气和对不锈钢、镁、铝等的电弧焊接，即“氩弧焊”。 不燃 无毒 2 乙炔 无色芳香气味的易燃气体，熔点（118.656kPa）-80.8℃，沸点-84℃，相对密度0.6208（-82/4℃），折射率1.00051，折光率1.0005（0℃），闪点（开杯）-17.78℃，自燃点305℃。在空气中爆炸极限2.3%-72.3%（vol）。 易燃 无毒 3 氧气 化学式O2。化学式量：32.00，无色无味气体，氧元素最常见的单质形态。熔点-218.4℃，沸点-183℃。不易溶于水，1L水中溶解约30mL氧气。在空气中氧气约占21% 。液氧为天蓝色。固氧为蓝色晶体。 不燃 无毒 5 矿物油 矿物油为无色半透明油状液体，无或几乎无荧光，冷时无臭、无味，不溶于水、乙醇，溶于挥发油，混溶于多数非挥发性油，对光、热、酸等稳定，但长时间接触光和热会慢慢氧化。 可燃 无资料 建设项目主要生产及辅助设备见表1-4。 表1-4 主要生产及辅助设备表 序号 名称 规格（型号） 数量（台） 备注 1 行车 / 2 国产、新购 2 电焊机 / 5 国产、新购 3 切割机 / 2 国产、新购 4 钻床 / 2 国产、新购 5 剪板机 / 1 国产、新购 6 折板机 / 1 国产、新购 7 移动式烟尘处理装置 / 5 国产、新购 （2）主体工程、公用及辅助工程 本项目主体工程、公用及辅助工程详情见表1-5。 表1-5 本项目主体工程、公用及辅助工程 工程类别 名称 设计能力 备注 主体工程 生产车间 2083.24m2 依托现有 办公区 561.63m2 依托现有办公区 公用工程 给水工程 346.5t/a 由市政自来水管提供，依托现有 排水工程 277.2t/a 雨污分流，新增 供电工程 10万千瓦时 由市政供电管网提供 环保工程 废气 切割、钻孔烟尘 移动式烟尘净化器3台 新增 焊接烟尘 移动式烟尘净化器2台 新增 废水 生活污水 化粪池1座 依托现有 固废 一般固废暂存区 10m3 新增 生活垃圾 / 环卫清运 噪声 选用低噪声设备、隔声门窗、吸声材料 降噪 20 dB（A） 厂界噪声达标，不扰民 三、劳动定员及生产班制 生产制度：一班制生产，每班8小时生产，年实际运行天数330天。 劳动定员：项目定员 21人，本项目不设食堂和宿舍。 四、建设工程 本项目计划于2020年6月开始各项审批手续的报批，于2020年9月开工建设，建设期约1个月，于2020年10月开始试生产。 五、规划相符性分析 1、产业政策符合性 本项目所属行业为C3591环境保护专用设备制造，经查，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《产业转移指导目录(2012年本)》(工信部2012年第31号)、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中限制类、淘汰类项目。不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2013年修订)》 (苏经信产业[2013]183号)、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(苏政办发[2015]118号)中限制类、淘汰类项目。不属于无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》（锡政办发[2013]54号）及《宜兴市产业导向目录（2018年本）》中淘汰类和禁止类；不属于《无锡市内资禁止投资项目目录(2015年本)》(锡政办发[2015]182号)中禁止投资的项目。不属于《限制用地项目(2012年本)》与《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制类和禁止类。 综上所述，本项目属于允许类，符合国家和地方的产业政策。 2、太湖流域管理条例符合性分析 本项目所在地属于太湖流域，本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接管宜兴市城市污水处理厂处理，本项目不直接向外环境排放污染物。本项目不属于《太湖流域管理条例》中“第二十八条 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目”；亦不属于该条例中 “第三十条 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。”的项目，故本项目符合《太湖流域管理条例》文件的要求。 3、江苏省太湖水污染防治条例规定符合性 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年2月1日实施）规定，在太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、新建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。 根据苏政发[2007]97号文规定，禁止新上增加氮磷污染的项目。 本项目位于太湖流域三级保护区，生活污水接管至宜兴市城市污水处理厂集中处理后尾水达标排入武宜运河。不违背太湖流域三级保护区限制规定，不违背《江苏省太湖水污染防治条例》和苏政发[2007]97号文规定。 4、无锡市水环境保护条例规定符合性分析 根据《无锡市水环境保护条例》知，该条例第十六条禁止： ①新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目； ②新建、改建、扩建污水不能接入城镇污水集中处理设施的建设项目和经营项目； ③除污染治理项目外，在工业园区以外新建、扩建工业项目； ④法律、法规禁止的其他建设行为。 本项目不属于《无锡市水环境保护条例》第十六条禁止的项目，因此本项目的建设符合《无锡市水环境保护条例》。 根据《无锡市水环境保护条例》可知，该条例第二十八条：在符合接管标准和具备处理能力的条件下，城镇污水集中处理设施运营单位应当接纳除含有重金属和不易生物降解的有毒污染物外的所有污水。城镇污水集中处理设施运营单位一般不得通过管网以外方式接纳污水；不具备接管条件或者有其他特殊原因，需要通过管网以外方式接纳污水的，应当经市政行政主管部门批准。 本项目不产生生产废水，仅有生活污水产生，本项目位于宜兴市高塍镇赛特路25号鹏鹞环保科技创新园内，所在地已具备污水纳管的外部条件，经宜兴市公用事业局批准同意（附件：排水许可证），职工生活污水接入宜兴市城市污水处理厂集中处理，符合《无锡市水环境保护条例》第16条、28条的相关要求。 5、与《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》(苏政发[2018]122号)相符性分析 根据《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》规定：严控“两高”行业产能，重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，强化“散乱污”企业综合整治。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。”本项目不属于“两高”行业，不属于“散乱污”企业，不属于过剩行业新增产能，本项目焊接、切割、钻孔会产生少量颗粒物，在采取相应措施处理后能够做到达标排放，对周边环境影响较小。因此，本项目符合文件要求。 6、与高塍镇工业集中发展区产业定位的相符性分析 根据宜政办发〔2018〕131号文件规定：高塍镇工业集中发展区域分高塍环保创业工业园和范道桃园工业区两个区域。高塍环保创业工业园四至范围为：东至王家路，南至庆源大道、锡宜高速，西至市环保大道，北至市远东大道，规划 面积14.36平方公里（21540亩），范道桃园工业区四至范围为：东至市科技大道，南至云爱河，西至积丰河，北至范道河，规划面积4.12平方公里（6180亩）。高塍工业集中区面积共计为18.48平方公里（27720亩）。产业规划定位调整为：以发展汽车制造业为重点，大力发展汽车及新能源汽车研发设计，智能网联车研发设计，汽车整车制造，改装汽车制造，汽车零部件及配件制造，智能车载设备制造，汽车展览展示，汽车用品制造，汽车销售及售后服务等；同时配套节能环保装备及相关材料制造、固危废处置及综合利用、新能源电池制造、电线电缆研发和生产、太阳能光伏材料及配套产品研发和生产等先进制造业，提供相关检修、租赁、科技推广与应用服务等配套服务。 本项目位于宜兴市高塍镇赛特路25号鹏鹞环保科技创新园E1车间，位于高塍镇工业集中发展区域高塍环保创业工业园范围内，本项目为环保机械设备的制造项目，属于C3591 环境保护专用设备制造类项目，符合高塍镇工业集中发展区域产业定位。 7、“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号)和《宜兴市生态红线区域保护规划》（宜政办发〔2015〕39 号）中规定的宜兴市红线区域范围一、二级管控区包括：龙池山省级自然保护区、宜兴国家级森林公园、太湖（阳羡景区）风景名胜区、横山水库饮用水水源保护区、油车水库饮用水水源保护区、太湖（宜兴市）重要保护区、太湖（宜兴市）重要湿地、三氿重要湿地、宜兴南部山地水源涵养区、宜兴竹海省级森林公园、宜兴太华山省级森林公园、江苏宜兴云湖省级湿地公园、滆湖（宜兴市）重要湿地、宜兴团氿东氿翘嘴红鲌国家级水产种质资源保护区。本项目位于宜兴市高塍镇赛特路25号鹏鹞环保科技创新园，土地性质为工业用地，不在《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号)和《宜兴市生态红线区域保护规划》（宜政办发〔2015〕39 号）中的一、二级管控区内，距离北南面最近的生态功能区三氿重要湿地（西氿）5.8公里，符合规划要求，符合项目所在地生态红线规划要求。本项目与江苏省生态红线地理位置关系图见附图6。 ②环境质量底线 根据环境质量状况公报，本项目所处地区 PM2.5浓度年均值超过标准值（标准值35微克/立方米），可以判定项目所在区域属于大气不达标区域，目前宜兴市已结合《大气污染防治行动计划》、《重点区域大气污染防治“十二五”规划》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》等相关要求，开展大气污染防治工作。将通过改善全市能源结构；提高产业准入门槛；强化涂装废气治理，开展挥发性有机物行业摸底调查，逐步建立污染源排放清单，开展挥发性有机物污染综合防治试点工作；加强城市扬尘整治，加大机动车尾气污染防治，从而降低全市颗粒物浓度。大气环境质量状况可以得到进一步改善。地表水监测中存在部分超标现象，拟通过大力推进城镇雨污分流管网建设、实施农村分散生活污水收集处理工程、提高村庄生活污水处理设施覆盖率，强化农业面源污染控制、持续加大对河道综合整治工程等措施，区域水环境质量将得到改善。项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3 类标准要求；建设项目周围环境较好。本项目无生产废水产生及排放，生活污水纳入管网至污水处理厂处理；本项目主要废气为金属粉尘和焊接烟尘，经收集处理后达标排放，本项目一般固废和生活垃圾综合处理，不外排。本项目噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，本项目的建设符合项目所在地环境质量底线的要求。 ③资源利用上线 本项目所使用的能源主要为水、电能，物耗及能耗水平较低。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，减少了原料的用量和废料的产生量，减少了物流运输次数和运输量，节省了能源。同时，本项目所生产的工业固废均综合利用，最大限度的实现资源的回收利用。 综上，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 ④环境准入负面清单 本项目为 C3591 环境保护专用设备制造，经查本项目不属于江苏省环境准入负面清单内禁止引入的项目。因此，本项目符合环境准入条件。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 宜兴湘洋环保科技有限公司位于鹏鹞环保科技创新园，现拟购买鹏鹞（宜兴）环保装备智造园有限公司宜兴市高塍镇赛特路25号鹏鹞环保科技创新园E1厂房进行生产，厂房面积为2648.23m2，项目建成后形成年产环保机械设备300套的生产能力。拟建项目所在地为现厂房闲置，厂房所在地之前未进行生产活动，故不存在原有环境污染问题。 |

# 二、项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况 2.1.1地理位置 宜兴市位于北纬31°07'～31°37'，东经119°31'～120°03'。地处江苏省南端、沪宁杭三角中心，东面太湖水面与苏州太湖水面相连，东南临浙江长兴，西南界安徽广德，西接溧阳，西北毗连金坛，北与武进相傍。滆湖镶嵌其间，三氿（西氿、团氿、东氿）相伴市区东西两侧。全市总面积2038.7平方千米（其中太湖水面280.7平方千米）；市区建成区面积66.1平方千米，城市化率55.88%。 高塍镇位于宜兴市中部偏北，在宜兴市城区北约5km，东为屺亭镇，南为宜城镇，西为官林镇，北为滆湖、和桥镇，总面积80km2，人均拥有耕地3.683亩。 本项目位于宜兴市高塍镇赛特路25号鹏鹞环保科技创新园，东为空地，南为高遥大河，西为厂房，北为厂房。项目地理位置见附图1，项目周边500米环境概况见附图2。 2.1.2地形、地质、地貌 高塍镇全镇为低洼平原区，地势平坦，海拔2.5~3m之间（黄海高程）。高塍镇地处扬子板块东南部，地壳厚度32km，由全新统湖积、湖沼构成，岩性为砂质粘土和粘质砂土，夹有淤泥的泥炭层。本镇地处扬子板块东南部，地壳厚度32km。宜兴地区地震烈度为7度。 2.1.3生态 宜兴地处亚热带北缘的南北过渡地区，境内南部为丘陵山区，北部为平原水网地区，蕴藏着丰富的野生植物资源。有维管束植物175科、559属、1230种。其中，蕨类植物20科、35属、46种，种子植物155科、524属、1184种。野生动物主要有毛足纲、甲壳纲、昆虫纲、两栖纲、爬行纲、鸟纲、哺乳纲、鱼纲8纲。 2.1.4气候气象特征 高塍镇地处北亚热带南部季风气候区，四季分明、温和湿润、雨量充沛。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨冷暖交替，间有寒流；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 高塍镇的主导风向为东南风，春季多东南风，秋冬多西北风。年平均风速3.1m/s。年平均气温15.6℃，最高气温为39.7℃,最低气温为-10℃，年平均气压1016.1hPa,年平均降雨量1197mm，年平均相对湿度82%，年平均无霜期239 天，日照时数2092.6 小时。历史最高降雨量1817mm，最少降雨量669.9mm。 2.1.5水文特征 本地属苏南水乡，地势坦荡，河网密布，纵横交汇，形成一大水乡特色，是太湖流域水网地区。高塍镇境内河流纵横，主要的河流为东西向的高塍大河，镇北为滆湖，水系属洮滆太水系，本镇水域承接范道和滆湖来水，并有宜兴最大的荡—冯家荡，水系基本属洮滆太水系，部分属南溪水系。 2.2社会环境简况 2.2.1宜兴市概况 宜兴地处苏浙皖三省交界、沪宁杭三角中心，是江苏四个重点发展的三级Ⅰ类中心城市之一。全市总面积2038平方公里，户籍人口107万，下辖14个镇、4个街道、2个国家级开发区（环保科技工业园、宜兴经济开发区）和1个省级经济开发区（江苏陶瓷产业园），先后获得国家园林城市、国家科技进步先进县（市）、国家生态市、国家可持续发展实验区、中国最具幸福感城市金奖等50多项全国性荣誉。2011年1月，经国务院批准，宜兴正式被列为国家历史文化名城。 宜兴是山清水秀的生态宜居城市。境内“三山两水五分田”，生态禀赋得天独厚，拥有国家4A级景区5家，山在城中、城在水中的特色非常鲜明，自古就有“阳羡山水甲江南”的美誉。宜兴是文脉厚重的历史文化名城。7000多年的制陶史、2200多年的建县史，孕育了宜兴特殊的地域文化现象。陶瓷文化源远流长、紫砂工艺独步天下、名流大家代不绝书，涌现了徐悲鸿、吴冠中、钱松喦等一大批画坛巨匠，是久负盛名的“中国陶都”、“教授之乡”、“书画之乡”。建国以来，在高等院校、科研单位工作的宜兴籍专家学者超过2万人，其中教授8000多人、“两院”院士25人，原北京大学校长周培源、清华大学校长蒋南翔、台湾大学校长虞兆中等都是宜兴人。宜兴是经济发达的新兴中心城市。产业、城市、生态、文化“四位一体”建设加速推进，“十二五”实现良好开局。 2.2.2高塍镇概况 高塍镇位于宜兴市北部。东与屺亭镇毗连，南与宜城镇、徐舍镇交界，西与官林镇接壤，北与和桥镇为邻，西北濒临滆湖。面积81.2平方千米，其中水面面积4.5万亩，常住人口4.3万。镇驻地建成区面积4平方千米，镇人民政府驻高塍人民路，在市政府驻地北10千米处。高塍镇辖高塍、杭上、花园浜、塍东、亳村、新庄、胥井、高遥、赋村、下干、湖陵、邱新、志泉、梅家渎、朱贺渎、范道、湖头、天生圩、团圩、六圩、洋新圩21个村和高塍社区。 高塍镇是宜兴市的经济强镇和工业重镇。2017年，全镇完成国内生产总值91亿元，完成工业总产值333.8亿元、农业总产值6亿元；全镇工业应税销售达到317亿元。全镇有工业企业近千家，主要以环保设备制造、电线电缆、新型建材、精细化工、纺织服装、电子电气等行业为主，并形成了产业集群和规模优势，其中远东控股集团有限公司年销售超百亿元，其电缆业务产销连续11年居行业第一，宜兴市鹏鹞环保有限公司在新加坡主板成功上市。高塍是全国闻名的“环保之乡”，为“江苏省环保产业集群区”、“江苏省工业和信息化两化融合示范区”和“中国环保装备产业基地”，全镇现有环保设备制造企业800多家，产品多达200 多个系列1600余种规格，已占国内10％的市场份额，并远销美国、东南亚、中东等20多个国家和地区。总投资达10亿元的“中国（宜兴）国际环保城”项目于2008年4月开工建设，是江苏省服务业发展重点项目，项目一期工程于2009年10月建成并投入运行。 全镇各项社会事业建设日新月异，现代化城镇建设和新农村建设步伐不断加快，人民群众生活水平不断提高，健康文明意识不断增强，先后被命名为“无锡市新农村建设-10-示范镇”、“江苏省文明镇”、“江苏省环境与经济协调发展示范镇”、“江苏省卫生镇”、“国家环境优美镇”、“国家卫生镇”、“全国千强镇”。2019年10月，高塍镇入选“2019年度全国综合实力千强镇”。 2.2.3宜兴市城市污水处理厂概况 宜兴市城市污水处理厂位于荆溪北路与永盛路交叉口，东临长青路、北靠万人港。一期工程污水处理能力7.5万m3/d，二期工程污水处理能力为10万m3/d，污水处理厂一期工程按照处理后尾水去向不同，分为两个处理系统。一部分经过A/A/O+混凝过滤处理后达标排放，另一部分经MBR处理后作为再生水回用。一二期工程总处理规模17.5万m3/d，目前进水6万m3/d，尚有11.5万m3/d的余量。 宜兴市城市污水处理厂为区域性的污水处理厂，规划功能是生活污水和工业废水比例约为2:1。宜兴市城市污水处理厂处理对象为宜兴主城区、新街、新庄、屺亭、芳桥、高塍、宜兴经济开发区（部分进入欧亚华都污水厂）的生活污水及利用市政管网排污的工业废水。宜兴市城市污水处理厂尾水在满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB8978-1996）一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）的控制要求后排入武宜运河。根据宜兴市城市污水处理厂在线监测监控数据平台，出水水质能稳定达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB8978-1996）一级A标准，污水现有工程运行良好，宜兴市城市污水处理厂出水水质情况见表2-1。 表2-1 宜兴市城市污水处理厂出水水质情况 单位：mg/L（pH除外） 监控点位 监控时间 pH COD NH3-N TP TN 总排口 2020.4.27-2020.5.3 7.34 31.05 0.56 0.13 9.38 Ⅲ类标准值 6-9 ≤50 ≤4（6） ≤0.5 ≤（12）15 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 宜兴市城市污水处理厂工艺流程框图如下： 图2-1宜兴市城市污水处理厂工艺流程框图

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、大气环境 根据无锡市宜兴生态环境局2020年3月31日公布的《2019年度宜兴市环境状况公报》，2019年按五局大院和宜园2个空气自动站实况进行统计，宜兴城区二氧化硫浓度年均值为12微克/立方米；二氧化氮浓度年均值为31微克/立方米；可吸入颗粒物（PM10）浓度年均值为57微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）浓度年均值为37微克/立方米，一氧化碳（CO）浓度年均值为1.8毫克/立方米，臭氧（O3）8小时浓度年均值为159微克/立方米。 2019年两站有效监测天数为365天，其中优良天数为301天，空气质量指数（AQI）达标率为82.5%. 超标原因分析：空气中 PM2.5 超标主要与道路交通扬尘、工业污染源烟（粉）尘排放有关。整治方案：根据宜兴市已颁布的《宜兴市“两减六治三提升”专项行动工作方案》，该方案提出了“宜兴市削减煤炭消费总量专项行动工作方案”、“宜兴市减少落后化工产能专项行动工作方案”、“宜兴市治理挥发性有机物污染专项行动工作方案”等多方面的整改工作方案，方案实施后以利于削减区域粉尘、VOCs、燃煤污染物、汽车尾气污染物排放量，有利于改善区域环境质量。 2、地表水环境 本项目位于宜兴市高塍镇赛特路25号鹏鹞环保科技创新园，地表水环境质量采用宜兴市环境监测站提供的2018年高塍镇监测资料。按照《江苏省地表水环境功能区划》中要求，项目所在地地水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准，其监测数据及分析见下表。 表3-1 水质监测结果 单位：mg/L （pH除外） 点位 采样 时间 pH DO 高锰酸 盐指数 COD BOD5 NH3-N TP 石油类 马公荡 2018.9 7.36 4.15 5.5 24 3.1 0.15 0.16 0.04 Ⅲ类标准值 6-9 ≥5 ≤6 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 达标情况 达标 不达标 达标 不达标 达标 达标 达标 达标 由表3-1可知，监测河流水质监测不达标，为改善区域内河流水质，必须通过对河流上、下游进行综合整治，为改善区域内河流的水质，为抓好新一轮河道综合整体工作，确保高塍镇河道水质达到市考核要求。主要措施如下： （1）切实加大河道综合整治力度。深入推进“河长制”管理，按照“属地负责、一河一策、协调推进、综合治理、确保达标”的原则，大力开展河道综合整治，强化河道清淤力度，统筹推进控源截污、河岸整治、清淤保洁、生态修复，提升流域水环境质量。 （2）大力推进城镇雨污分流管网建设。加强城镇排水与污水收集管网的日常养护工作，提高养护技术装备水平，强化城镇污水排入污水管网许可管理，规范排水行为。 （3）提高村庄生活污水处理设施覆盖率，同时，建立行之有效的运行维护机制，村庄生活污水处理设施第三方运行管理或专业化管理实现全覆盖。近阶段，高塍镇需会同公用事业局完成 2018 年农村污水治理工程年度目标任务（对全镇农村采取有动力生态池及污水管网纳管相结合的方式，来达到污水全部处理，杜绝生活污水的直排）。 （4）强化农业面源污染控制。强化规模化畜禽养殖场粪污综合利用和污染治理，规模化畜禽养殖场全部建成粪污收集、处理利用设施。落实“种养结合、以地定畜”的要求，加强粪污还田，推进化肥施用减量化。 3、声环境 为了解项目所在厂区厂界周边声环境质量现状，本次环评委托江苏羲和检测服务有限公司进行了噪声现状监测，本项目夜间不生产，“检测报告”(报告编号：（2020）羲检（综）字第（0507004）号）监测结果统计见表3-2，具体噪声监测布点见附图4。 表3-2声环境监测结果表 单位：dB（A） 序号 点位 监测值 标准值 达标情况 1 N1 48.5 65 达标 2 N2 46.1 65 达标 3 N3 47.4 65 达标 4 N4 50.0 65 达标 5 N5(黄申坝) 47.7 60 达标 监测结果表明，厂界四周均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，敏感点（黄申坝）满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-3 本项目主要环境敏感目标见表 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 规模 相对方位 相对距离/m X Y 黄申坝 119.81796 31.43247 人群 环境大气 二类区 30户/105人 东 145 大村 119.81230 31.429696 人群 环境大气 二类区 50户/175人 西南 263 河东村 119.81488 31.42767 人群 环境大气 二类区 10户/35人 南 426 注：平面坐标X为经度，Y为纬度。 表3-4 周边地表水环境、声环境、生态环境敏感目标表 环境要素 环境敏感目标名称 方位 最近距离（m） 规模 （户/人） 环境功能 距厂界 水环境 高遥大河 南 紧邻 / 《地表水环境质量标准》（GB3096- 2008）中Ⅲ类标准 声环境 黄申坝 东 145 30户/105人 《声环境质量标准》（GB3096-2012）中2类标准 生态环境 三氿重要湿 地(西氿) 南 5.8km 二级管控区面积23.87km2 三氿重要湿 地(西氿)二级管控区 滆湖（宜兴市）重要湿地 北 7.8km 面积78.18平方公里 滆湖（宜兴市）重要湿地二级管控区

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气 项目所在地附近的大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准。具体标准值见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单 污染物名称 平均时间 浓度限值 单位 备注 二级 二氧化硫（SO2） 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 总悬浮颗粒物（TSP） 年平均 200 24小时平均 300 颗粒物（粒径≤10μm） 年平均 70 24小时平均 150 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 颗粒物（粒径≤2.5μm） 年平均 30 24小时平均 75 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 2、地表水 根据《江苏省地表水环境功能区划》，本项目周边水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，具体标准见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：除pH值外为mg/L 项目 pH DO BOD5 COD TN 氨氮 TP 石油类 Ⅲ类标准值 6-9 ≥5 ≤4 ≤50 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 3、声环境 本项目位于宜兴市高塍镇赛特路25号鹏鹞环保科技创新园，在高塍环保创业工业园内，夜间不生产，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准昼间标准，敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准昼间标准，具体详见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 标准级别 昼间 3类标准 65 2类标准 60 注：“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气 本项目废气主要为焊接烟尘及金属粉尘，排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）二级排放标准，详见表4-4。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物名称 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率kg/h 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 排气筒高度15m 颗粒物 120 3.5 1.0 2、废水 本项目无工艺废水产生及排放。生活污水经厂区化粪池预处理后接管至宜兴市城市污水处理厂集中处理，尾水达标后排入武宜运河，污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，标准中无规定的氨氮、总磷指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求。污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018），主要指标见下表4-5。 表4-5 排放标准及宜兴市城市污水处理厂出水标准 单位：mg/L 排放口名称 执行标准 取值表号级别 污染物指标 标准限值 2021.1.1前 2021.1.1 后 厂排口 《污水综合排放标准》 （GB8978－1996） 表4三级标准 pH 6~9 COD 500 SS 400 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015） 表1 B级 NH3-H 45 TP 8 TN 70 污水厂排口 太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值 (DB32/1072-2018) 表2 COD 50 50 NH3-H 5（8）* 4（6）* TP 0.5 0.5 TN 15 12（15） 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002） 表1一级 A标准 pH 6~9 SS 10 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 本项目营运期夜间不生产，昼间噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中的3类标准，具体指标见表4-6。 表4-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位dB（A） 类 别 昼 间dB（A） 3类 65 4、固废 一般工业固体废物临时堆场应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求（环境保护部公告2013年第36号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制原则 《建设项目环境保护管理条例》中规定：建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准，在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物的排放总量控制的要求。 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（（国发〔2016〕65号），“十三五”期间国家对二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 宜兴市人民政府制定了《宜兴市“十二五”主要污染物总量减排工作计划》，进一步明确了“十二五”期间总量控制指标为二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物，并另加地方控制指标总磷。 2、总量控制建议值 本项目所在区域属于“双控区”中的酸雨控制区和太湖流域三级保护区。 废气：项目营运期的废气主要为无组织废气焊接烟尘（颗粒物）、金属粉尘（颗粒物）。 废水：本项目废水主要为生活污水，经厂内化粪池预处理后接管至宜兴市城市污水处理厂集中处理，污水量277.2t/a，接管考核量分别为：COD 0.097t/a、SS 0.055t/a、NH3-N 0.0097t/a、TN 0.012t/a、TP 0.0014t/a；排放量分别为：COD 0.014t/a、SS 0.0028t/a、NH3-N 0.0014t/a、TN 0.0042t/a、TP 0.00014t/a。水污染物总量在宜兴市城市污水处理厂内平衡。 |

# 五、建设项目工程分析

一、施工期工程分析 本项目租用现有厂房内生产车间进行生产，施工期工程主要包括厂房内部布局调整、设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设，由于工期短，不涉及土建，故施工期流程不做详细分析。 二、营运期工程分析 1、工艺流程简述 环保设备生产工艺及产污环节： 图5-2 环保设备生产工艺流程图 工艺流程及说明： 切割：将企业外购的钢材按照设计要求使用切割机进行切割，使用气体氧气和乙炔，切割方式为氧气切割，原理为使用乙炔在氧气中充分燃烧产生高温进行切割。本工序产生金属边角料S1、切割粉尘G1和机械噪声N，切割粉尘经移动式烟尘处理装置处理后无组织排放； 剪板、折板：使用剪板机、折板机等对切割后的工件根据产品要求进行金加工，本工序产生金属边角料S2、机械噪声N； 焊接：工人使用电焊机对加工好的工件进行焊接，焊接方式为氩弧焊和手工电弧焊，其中氩弧焊使用实芯焊丝，用氩气作为保护气，手工电弧焊使用钛钙型焊条。本项目焊接工序产生机械噪声N、焊接烟尘G2和焊渣S3，焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后，在车间无组织排放； 钻孔：部分工件焊接后进行钻螺丝孔（≤10mm），因钻孔孔洞较小，无需使用切削液。本工序产生机械噪声N和粉尘G3。 组装：将加工工件及配件进行组装； 检验：工人对组装后的产品进行检验，检验合格后即为成品，本工序产生固废不合格产品S4。 注：本项目所需钢材不进行酸洗、磷化、电镀等化学表面处理，亦无需退火工序。 2、主要污染工序： （1）废气 本项目生产过程中废气主要为切割工序产生的切割粉尘（颗粒物）G1、焊接工序产生的焊接烟尘（颗粒物）G2和钻孔工序产生的钻孔粉尘（颗粒物）G3。 ①切割粉尘（颗粒物） 本项目使用切割机对钢材进行切割，此工序产生切割粉尘，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等），金属粉尘产生量约为原料耗量的0.1%，该项目原料钢材用量为250t/a，则本项目金属粉尘产生量为0.25t/a，经移动式烟尘处理装置进行吸收处理后无组织排放，移动式除尘装置收集率为80%，净化率达90%，烟尘无组织排放量为0.07t/a，排放速率为0.029kg/h。 ②焊接烟尘（颗粒物） 本项目使用电焊机进行焊接，焊接过程产生焊接烟尘，焊接方式为氩弧焊和手工电弧焊，根据《焊接工作的劳动保护》中的数据，每千克钛钙型焊条烟尘产生量为6-8g，本报告取8g/kg，每千克氩保护焊实芯焊丝烟尘产生量为2-5g，本报告取5g/kg，本项目使用钛钙型焊条1t，实芯焊丝0.08t，计算共计产生烟尘0.0084t/a。 本项目焊接烟尘配套移动式烟尘净化器收集净化后无组织排放，废气焊烟收集率为80%，净化率达90%，则焊接烟尘无组织排放量为0.0024t/a。 ③钻孔粉尘（颗粒物） 本项目使用钻床对部分加工件进行钻孔，该过程中会产生粉尘，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中相关资料，钻孔粉尘产生量为3.5kg/t（产品）。企业需钻孔钢材约50t/a，则颗粒物产生量为0.175t/a。本项目钻孔配套移动式烟尘净化器，收集率为80%，净化率达90%，未捕集的粉尘和处理后剩余的粉尘无组织排放，故钻孔粉尘无组织排放量为0.049t/a。 本项目无组织废气产生及排放源强见下表： 表5-1 本项目车间无组织排放废气产生及排放源强 污染物名称 污染源 产生量t/a 处理方式及效率 排放量 t/a 排放速率 kg/h 面源长度(m) 面源宽度(m) 面源高度(m) 颗粒物 切割 0.25 移动式烟尘净化器 0.07 0.029 97.3 21.4 15 颗粒物 焊接 0.0084 0.0024 0.0015 97.3 21.4 15 颗粒物 钻孔 0.175 0.049 0.15 97.3 21.4 15 （2）废水 本项目无生产废水产生及排放，产生的废水主要为员工生活污水。本项目员工21人，年生产330天，用水量按50L/人・d 计，则日用水量1.05m3/d，年用水量346.5t/a。根据《江苏省城市与公共用水定额》和《给排水常用数据手册》中相关数据核算该项目给排水量，生活污水量按用水量的80%计，本项目生活污水排放量为277.2t/a，经化粪池预处理后接管至宜兴市城市污水处理厂集中处理，具体废水产生排放情况见下表。 表5-2 本项目废水产生及排放状况 废水来源 废水量 t/a 污染物名称 污染物产生量 污染物排放量 治理措施 排放去向 浓度mg/L 产生量t/a 浓度mg/L 排放量t/a 生活污水 277.2 COD 350 0.097 50 0.014 预处理后接管至宜兴市城市污水处理厂集中处理 尾水排入 武宜运河 SS 200 0.055 10 0.0028 NH3-N 35 0.0097 5 0.0014 TN 45 0.012 15 0.0042 TP 5 0.0014 0.5 0.00014 （3）噪声 本项目夜间不生产，噪声源主要为昼间设备运行时产生的噪声。根据同类企业类比调查，设备噪声级见表5-3。 表5-3 本项目主要设备噪声源强 序号 设备名称 数量 (台/套) 单台设备噪声dB(A) 位置 1 电焊机 5 70-75 生产车间内 2 切割机 2 70-80 3 钻床 2 75-85 4 剪板机 1 70-80 5 折板机 1 70-75 （4）固废 本项目固体废物包括金属边角料及次品、废焊渣、收集烟、粉尘、废矿物油和员工生活垃圾。 ①金属边角料及次品：本项目金加工等工序产生的金属边角料及次品，按原料的10%（原料钢材250t/a）进行估算，所产生的金属边角料及次品约25t/a，收集后统一外售。 ②废焊渣：焊接过程产生废焊渣，根据《工业污染源产排污系数》，废焊渣的产生量按照用量的10%计，焊条、焊丝使用量共1.08t/a，则产生废焊渣0.11t/a。收集后统一外售。 ③收集烟、粉尘 本项目烟尘配套废气收集处理装置收集处理，产生收集烟、粉尘，根据废气量及处理效率计算，本项目收集烟、粉尘共计0.19t/a，收集后统一外售。 ④废矿物油：各类机械设备检修过程产生废矿物油，根据企业提供资料，本项目废矿物油产生量约为0.02t/a，回用于设备表面保养。 ⑤生活垃圾：本项目员工21人，每年工作330天，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为3.47t/a。收集后由环卫部门统一清运。 副产物属性判断情况 固体废物属性判定：根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），判断每种副产物是否属于固体废物，本项目各副产物产生情况及副产物属性判定结果详见表5-4所示。 表5-4 项目副产物产生情况及属性判断结果一览表 序号 副产物 产生工序 形态 主要成分 产生量 (t/a) 种类判断 固体废物 副产品 判断依据 S1 金属边角料及次品 金加工 固态 钢 25 √ / 《固体废物鉴 别标准 通则》 （GB34330-2017） S2 焊渣 焊接 固态 钢渣 0.11 √ / S3 收集烟、粉尘 废气处理 固态 钢 0.19 √ / S4 废矿物油 设备检修 液态 油类、杂质 0.02 / / S5 生活垃圾 员工 固态 办公废物 3.47 √ / 危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2007）等，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物。根据副产物产生情况分析和副产物属性判定，本项目危险废物分析结果见表5-8所示。 表5-8 固体废物分析结果汇总表 编号 固废名称 产生环节 形态 主要成分 是否属于危废 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量t/a S1 金属边角料及次品 机械加工 固态 钢 否 / / / 25 S2 焊渣 焊接 固态 钢渣 否 / / / 0.11 S3 收集烟、粉尘 废气处理 固态 钢 否 / / / 0.19 S4 生活垃圾 员工 固态 废纸等 否 / / / 3.47

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 施工期对周围的环境影响在施工结束后消除，本项目生产厂房已经建成，只进行设备安装和调试，施工期基本结束。本次评价不对施工期影响分析进行评价。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）废气治理措施 本项目废气处理工艺流程如下： 治理措施可行性分析 移动式烟尘净化装置：内部高压风机在吸气臂罩口处形成负压区域，焊接烟尘在负压的作用下由吸气臂进入移动式烟尘净化器设备主体，进风口处阻火器阻留焊接火花，烟尘气体进入烟尘净化器装置设备主体净化室，高效过滤芯将微小烟雾粉尘颗粒过滤在烟尘净化器设备净化室内，洁净气体经滤芯过滤净化后进入烟雾净化器设备洁净室，洁净空气又经活性碳过滤器进一步吸附净化后经出风口排出。排出气体可达到国家要求的室内气体排放标准，烟尘净化器就此完成了烟尘净化的整个过程，除尘器效率可达90%。 (2)大气环境影响评价工作等级的确定 ①建设项目评价因子和评价标准 建设项目评价因子和评价标准 评价因子 评价时段 浓度限值 单位 标准来源 颗粒物（TSP） 1小时平均 900 µg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准 ②评价等级判定标准 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中大气评价工作分级方法确定评价工作等级，其判据详见表7-2。 大气评价工作等级判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax<1% 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi(第i个污染物，简称“最大浓度占标率”)，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准(一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值)，mg/m3。 (3)污染源参数 主要污染物排放参数见表7-3及表7-4。 本项目无组织排放废气(矩形面源)的参数表 编号 名称 面源起始点坐标 海拔 高度/m 面源长度/m 面源宽/m度 面源有效排放高度/m 年排 放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率/ (kg/h) X Y 颗粒物 1 生产车间 0 0 6.8 97.3 21.4 15 2400 正常 0.05 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数(城市选项时)/万人 125.47 最高环境温度/℃ 39.7 最低环境温度/℃ -10 土地利用类型 城市 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 □是 √否 地形数据分辨率/m 90 是否考虑岸线烟熏 考虑岸线烟熏 □是 √否 考虑距离/km / 岸线方向/° / (4)估算结果 无组织废气： 无组织排放估算模式计算结果表 距离源中心下风向距离 （m） 颗粒物 下风向预测浓度Cu（ug/m3） 占标率Pu（%） 最大落地浓度及占标率 17.832 1.98 最大浓度出现距离（m） 125 根据以上预测结果，本项目无组织排放颗粒物出现地面最大落地浓度的点与污染源的距离为125m，最大落地浓度为17.832ug/m3，Pmax为1.98%，厂界无组织颗粒物预测排放浓度可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）二级排放标准，对周围环境影响较小。依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 (5)污染物排放量核算 根据导则二级评价等级可不进行进一步预测，只对污染物排放量进行核算。 ①无组织排放量核算 本项目无组织排放废气排放量核算详见表7-6。 无组织排放量核算表 序号 排放口 编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量(t/a) 标准名称 浓度限值(ug/m3) 1 生产 车间 切割 颗粒物 移动式烟尘净化器 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）二级排放标准） 1.0 0.07 焊接 颗粒物 0.0024 钻孔 颗粒物 0.049 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.12 ②项目大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放核算情况详见表7-7。 项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量(t/a) 1 颗粒物 0.12 (5)大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)二级评价不再进一步预测，不必计算大气环境防护距离。 (6)卫生防护距离 根据GB/T13201-91《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》，有害气体无组织排放时企业卫生防护距离可按下式计算： 式中：Qc----无组织排放量，kg/h； Cm----居住区一次最高允许浓度值； r----有害气体无组织排放源生产单元等效半径，m； L----卫生防护距离，m； A、B、C、D----计算系数，按GB/T13201-91之表5取值，这里取A=350，B=0.021，C=1.85，D=0.84。 项目卫生防护距离具体计算情况见表7-8。 卫生防护距离计算参数及结果 工段 名称 Qc Cm* r A B C D L计 L 切割、焊接 颗粒物 0.03 0.9 45.6 470 0.021 1.85 0.84 2.32 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。根据差级原则，本次评价给出卫生防护距离推荐值为以生产车间边界为起点设置50m卫生防护距离；经现场踏勘，在该卫生防护距离内无居民点、学校、医院等敏感环境保护目标。 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km 评价 因子 SO2+NOX 排放量 ≥2000t/a□ 500~5000t/a□ ＜500 t/a□ 评价因子 基本污染物 (SO2、NOx、PM10、PM2.5、O3、CO) 其他污染物(/) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 评价 标准 评价标准 国家标准 地方标准□ 附录D□ 其他标准( 现状 评价 环境功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 (2019)年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据 现状补充监测□ 现状评价 达标区( 不达标区 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 (不涉及) 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网络模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长＜5km□ 预测因子 预测因子( ) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长( )h C非正常最大占标率≤100%□ C非正常最大占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 □ C叠加不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k ＞-20% □ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：() 有组织废气监测 无组织废气监测 无监测 ( 环境质量监测 监测因子：() 监测点位数() 无监测 ( 评价 结论 环境影响 可以接受 不可以接受 □ 大气环境 防护距离 距( /)厂界最远( /)m 污染源 年排放量 SO2：/ NOX：/ 颗粒物：0.12t/a VOCS：/ 注：“□” 为勾选项，填“√” ； “( )”为内容填写项 2、水环境影响分析 (1)评价等级和评价范围确定 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)中要求：地表水环境影响评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。 水污染型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体内容见下表。 表7-12 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/(m3/d); 水污染物当量数W/(无量纲) 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 -- 项目建成后产生生活污水277.2t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、总磷，接管至宜兴市城市污水处理厂集中处理，达标尾水最终排入武宜运河，不直接排入水体，属于间接排放。因此，本项目地表水影响评价等级为三级B，不需要进行影响预测。 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)中要求需要开展以下分析： ①涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。 ②水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性评价。 本项目主要废水为生活污水，不涉及到地表水环境风险，本次主要对依托污染处理设施环境可行性分析进行分析。 (2)建设项目废水污染物排放信息表 本项目废水类别、污染物及治理设施信息表见表7-13。 表7-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放 规律 污染治理设施 排放口编号 排放就设置是否符合要求 排放口类型 设施编号 设施名称 设施工艺 1 生活污水 COD、SS、氨氮、总氮、总磷 宜兴市城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量稳定 / 化粪池 / DW001 (是 (否 (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 本项目所依托的废水间接排放口基本情况表见表7-12。 表7-14 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量(万t/a) 排放去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放浓度限值/(mg/L) DW001 119°80′9886″ 31°43′2901″ 0.0277 宜兴市城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量稳定 8:00~17:00 宜兴市城市污水处理厂 COD 50 SS 10 氨氮 5 总氮 15 总磷 0.5 本项目废水污染物排放信息表见表7-15。 表7-15 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 DW001 COD 350/50 0.00029/0.000042 0.097/0.014 SS 200/10 0.00017/0.0000084 0.055/0.0028 NH3-N 35/5 0.000029/0.0000042 0.0097/0.0014 TN 45/15 0.000038/0.000013 0.012/0.0042 TP 5/0.5 0.0000042/0.00000042 0.0014/0.00014 全厂排放口合计 COD 0.097/0.014 SS 0.055/0.0028 NH3-N 0.0097/0.0014 TN 0.012/0.0042 TP 0.0014/0.00014 注：*/前为接管量，/后为污水处理厂最终外排量。 (3)接管可行性分析 ①宜兴市城市污水处理厂概况 宜兴市城市污水处理厂位于荆溪北路与永盛路交叉口，东临长青路、北靠万人港。一期工程污水处理能力7.5万m3/d，二期工程污水处理能力为10万m3/d，处理对象为宜兴主城区、新街、新庄、屺亭、芳桥、高塍、宜兴经济开发区（部分进入欧亚华都污水厂）的生活污水及利用市政管网排污的工业废水。生活污水与工业废水的比例为2:1。污水处理厂一期工程按照处理后尾水去向不同，分为两个处理系统。一部分经过A/A/O+混凝过滤处理后达标排放，另一部分经MBR处理后作为再生水回用。一二期工程总处理规模17.5万m3/d，目前进水6万m3/d，尚有11.5万m3/d的余量。尾水在满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）的控制要求后排入武宜运河。 根据宜兴市城市污水处理厂监测结果，该污水处理厂在正常运行状态下。对区域水环境影响较小，除NH3-N因本底浓度超标外，其余指标均满足相应标准要求。 ②接管可行性 a．接管处理能力分析 宜兴市城市污水处理厂一二期工程总处理规模17.5万m3/d，目前进水6万m3/d，尚有11.5万m3/d的余量，本项目排水量约为0.84吨/天；所以本项目生活污水接入宜兴市城市污水处理厂是可行的。 b.接管水质可行性分析 生活污水接管浓度均在宜兴市城市污水处理厂设计进水水质范围内，因此宜兴市城市污水处理厂有能力接纳本项目产生的污水。拟建项目不会对宜兴市城市污水处理厂正常运行造成影响。 c.污水收集管网 本项目周围污水管网均已铺设到位。因此，污水接入市政污水管网可行。 综上所述，从水质、水量、时间、空间等方面来看，本项目营运期产生的污水接入宜兴市城市污水处理厂集中处理是切实可行的。 地表水环境影响评价自查表见表7-16。 表7-16 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型 (；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 (；其他 □ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物(；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ( 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 (；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 (；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 (；夏季 (；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 ( 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 ( 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 (；夏季 (；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 ( 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类口；Ⅲ类 (；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 (；不达标 ( 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 (；不达标 ( 水环境保护目标质量状况 □：达标 (；不达标 ( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 ( 不达标区 ( 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （COD） （SS） （氨氮） （总氮） （TP） （0.014） （0.0028） （0.0014） （0.0042） （0.00014） （50） （10） （5） （15） （0.5） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 (；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 □ 手动 □；自动 □；无监测 □ 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受 (；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 3、固废环境影响分析 本项目生产过程产生金属边角料及次品25t/a，废焊渣0.11t/a，收集烟、粉尘0.19t/a，均收集后统一外售；职工生活垃圾按0.5kg/人·d计，约3.47t/a（按公司生产330d计），收集后由环卫部门统一清运。 表7-17 本项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生工序 属性 废物代码 产生量（t/a） 处置方式 1 金属边角料及次品 金加工 一般固废 / 25 收集后统一外售 2 废焊渣 焊接 一般固废 / 0.11 3 收集烟、粉尘 废气处理 一般固废 / 0.19 4 生活垃圾 员工生活 生活垃圾 / 3.47 收集后由环卫部门统一清运 项目固废应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），需设置专用固体废物收集暂存场所，并按规范做好防范措施。根据不同固体废物的性质分类收集、集中管理。 针对本项目一般固废暂存条件如下： ①堆场地面防渗措施应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求。 ②在车间内设置一般固体废物仓库，要求地面水泥化，固体废物可按照类别分类堆放。 ③在堆场、储存场地等周边设置环境保护图形标志，加强监督管理。 ④建设单位应建立检查维护制度，定期建成维护堆放设施，发现损坏应及时采取必要措施进行修复。 ⑤生活垃圾贮存采用生活垃圾分类箱，每日委托环卫所清运清运。 排污口环境保护图形标志牌： 表7-19 固废堆放场环境保护图形标志 排放口名称 图形标志 形状 背景颜色 图形颜色 提示图形符号 一般固废暂堆场所 提示标志 正方形边框 绿色 白色 4、声环境影响分析 本项目设备噪声源强在70~85dB之间，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本次环评采用工业噪声预测计算模式预测本项目厂界噪声及影响程度。 （1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级LP（r）可按公式（A.1）计算： （A.1） 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB； A —倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr —地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar —声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 预测点的 A声级，可利用8个倍频带的声压级按公式（A.2）计算： （A.2） 式中：LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB（见附录B）。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（A.3）或（A.4）作近似计算： （A.3） 或 （A.4） A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算 如图7-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（A.5）近似求出： （A.5） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图7-1 室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（A.6）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： （A.6） 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R= Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（A.7）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： （A.7） 式中：LPli(T) —靠近围护结构处室内 N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LPlij—室内 j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（A.8）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （A.8） 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外 N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（A.9）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 （A.9） 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A声级。 （3）预测参数 本项目噪声源强噪声级70~85dB（A），其生产设备噪声源强见表5-6。 （4）预测结果分析 本项目设计采取以下噪声防治措施： ①选择性能稳定，运转平稳、低噪声的设备，精心操作，减少设备空转； ②合理布局生产车间； ③加强设备的维护保养及日常管理，防止设备故障形成非正常生产噪声； ④根据噪声源特点，采取相应降噪隔声措施，设备在安装时采取加固减震措施，以防震减噪。 经采取以上隔声降噪及减震措施后，本项目各厂界噪声预测结果见表7-20： 表7-20 噪声预测 单位：dB（A） 预测点 昼间 贡献值(dB) 叠加值(dB) 标准值(dB) 达标情况 东厂界 39.0 49.0 65 达标 南厂界 46.9 49.5 65 达标 西厂界 40.3 48.2 65 达标 北厂界 48.6 52.4 65 达标 黄申坝 ≤6.82 47.7 60 达标 从上表可见，主要噪声设备采取降噪措施，并经距离衰减后，场界各预测点的昼间厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类昼间≤65dB(A)，敏感点黄申坝昼间噪声可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类昼间≤60dB(A)。因此，本项目噪声对周围声环境影响较小。因此，建设项目噪声防治措施可行，厂界噪声可以达标。 5、环境风险评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 C式（C.1），并根据企业所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在量与其在HJ169-2018中附录B中对应临界量，计算比值Q。本项目使用的乙炔的临界量为10t，最大储存量为0.1t，因此比值Q<1，可直接判定本项目环境风险潜势为Ⅰ，确定项目风险评价工作等级为简单分析。 表7-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 环保设备的制造建设项目 建设地点 宜兴市高塍镇赛特路25号鹏鹞环保科技创新园 地理坐标 经度 119.815738 纬度 31.431727 主要危险物质及分布 本项目主要危险物质为乙炔，分布在生产车间内。 环境影响途径及危害后果 向环境转移的主要途径为：挥发的有毒有害气体和火灾爆炸事故过程中化学品燃烧产生的有毒有害气体进入到大气中，对局部大气环境造成污染。泄漏物料如经雨水管道进入外环境，将污染周边地表水体。泄漏液体如控制不当渗入地下，有可能污染地下水和土壤。 风险防范措施要求 1.加强管理工作，建立完善安全管理规章制度和安全操作规程，严格执行安全和消防规范。车间内设置消防通道，以利于消防和疏散； 2.厂区加强通风，避免死角造成有害物质的聚集； 3.针对乙炔使用制定安全条例，严禁靠近明火； 4.设置可燃气体泄漏检测报警装置，厂区配备灭火器以及消防栓等消防设备，以利于自动预警和给湿组装灭火扑救； 5.结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能够及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度。同时考虑各种处置方案的科学合理性以及有效性。 6、污染物排放总量控制 表7-22 建设项目污染物排放总量情况 单位：t/a 类别 污染物名称 建设项目产生量 建设项目处理 削减量 建设项目 排放量 最终排放量 废气 无组织 颗粒物 0.2584 0.186 0.077 0.077 废水 废水量 277.2 0 277.2 277.2 COD 0.097 0 0.014 0.014 SS 0.055 0 0.0028 0.0028 NH3-N 0.0097 0 0.0014 0.0014 TN 0.012 0 0.0042 0.0042 TP 0.0014 0 0.00014 0.00014 固废 一般固废 25.3 25.3 0 0 生活垃圾 3.47 3.47 0 0 总量平衡方案 本项目生活污水经化粪池预处理处理后，接管宜兴市城市污水处理厂处理，水污染物总量纳入该污水处理厂的总量控制指标内。 本项目无生产固废外排，对环境基本无影响。 7、“三同时”验收 项目建成后，建设单位应按相关规定“三同时”验收，验收一览表如下： 表7-23 项目环保设施（措施）及投资估算一览表 单位：万元 项目名称 环保设备的制造建设项目 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准 环保投资（万元） 完成时间 废气 切割、焊接、钻孔 颗粒物 移动式烟尘净化器 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）二级排放标准 5 与本项目同时施工、同时建成、同时使用 废水 生活废水 COD、SS、氨氮、总氮、总磷 化粪池 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准（及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》DB32/1072-2018） 依托厂区现有 固废 一般固废 金属边角料、焊渣等 一般固废堆放场10m3 零排放 2 噪声 生产/公辅设备 噪声 选用低噪声设备、隔声门窗、吸声材料 达到GB 12348中3类标准 2 事故应急措施 应急设施灭火器等 1 环境管理（机构、监测能力） 设立环境管理部门，环保档案存档，每年进行例行监测 / 清污分流、排污口规范化设置 满足《环境保护图形标志》实施细则（试行）中要求 1 总量平衡具体方案 大气污染物总量控制指标在高塍镇总量控制范围内进行区域内平衡，污水最终排放量在宜兴市城市污水处理厂已批复的总量中平衡 / 总计 / 11 本工程环保投资共约11万元，占总投资额的0.37%。 8、环境管理 根据前述分析和评价，本项目对周围环境造成一定的影响，按照《项目环境保护设计规定》的要求，本项目应在“三同时”的原则下完善相应的污染治理设施，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。因此，项目运营后，应设置专门的环保安全机构，配备专职环保人员，负责环境管理和事故应急处理。 (1)环境管理机构设置 该公司应设置环境管理机构，对环保相关资料有建立独立的档案管理，有对重点环保设施运行作相关记录，并存档。设立专职主环保人员 1 名，环保人员应对工厂的环境保护工作负责，开展环境保护管理工作，同时负责处理环保设施的运行。 (2)环境管理职责 环境管理机构的具体职责如下： (a)贯彻执行国家和上级有关部门有关环保的方针、政策和措施。 (b)制定环保管理制度，落实职能科室、车间的环保职责范围以及奖惩条例，并负责监督执行。 (c)针对本厂的具体情况，制定保护环境的长远规划和年度计划，并组织实施。 (d)组织环境监测，建立健全原始记录，分析掌握污染动态以及“三废”的综合利用情况。 (e)建立环保档案，做好环保统计工作，及时向有关部门上报统计报表和提供有关技术数据，及时做好排污申报工作。 (f)负责对职工进行经常性的环保知识教育，提高全体员工的环保意识，对从事环保工作的职工定期进行培训考核。 (g)加强清洁生产管理，降低各种原辅材料及能源的消耗，确保污染治理设施的正常运行，从而减少污染物的排放量，严格执行污染物排放的总量控制要求。 (3)环境监测计划 公司正常运营过程中，应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，在生产运行阶段对其排放的水、气污染物，噪声以及对其周边环境质量影响开展监测，建议监测计划见表7-24。 表7-24 监测计划表 监测项目 点位/断面 监测参数 监测频次 实施单位 噪声 东、南、西、北各厂界 连续等效A声级 一季一次 委托有资质的单位监测 废气 上风向设一个点，下风向设3个点 颗粒物 一年一次 废水 污水接管口 COD、SS、NH3-N、TP、TN

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 切割、焊接、钻孔 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP、 | 经化粪池预处理后接管至宜兴市城市污水处理厂集中处理 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 生产车间 | 金属边角料及次品 | 收集后统一外售 | 无害化、减量化、资源化 |
|  |  | 废焊渣 | 收集后统一外售 |  |
|  |  | 收集粉尘 | 收集后统一外售 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一清运 |  |
| 噪声 | 施工期、生产车间 | 生产设备产生的噪声经合理布局、厂房隔声、厂界隔声、距离衰减、绿化降噪后，到达厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求，即昼间≤65dB(A)。 | 达标排放 |
| 其他 | 本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目为宜兴湘洋环保科技有限公司的环保设备的制造建设项目，位于宜兴市高塍镇赛特路25号鹏鹞环保科技创新园内E1车间。本项目产生的“三废”经过有效的处理后，对周围环境无明显的生态影响。建议应加强厂区绿化建设，美化厂区环境。 |

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割 | 颗粒物 | / | 0.25 | / | 0.029 | 0.07 | 大气 |
|  | 焊接 | 颗粒物 | / | 0.0084 | / | 0.0015 | 0.0024 |  |
|  | 钻孔 | 颗粒物 | / | 0.175 | / | 0.15 | 0.049 |  |
| 水 污 染 物 | 排放源 | 污染物名称 | 废水量t/a | 产生 浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放 去向 |
|  | 生活 污水 | COD | 277.2 | 350 | 0.097 | 50 | 0.014 | 经化粪池预处理后接入宜兴市城市污水处理厂处理 |
|  |  | SS |  | 200 | 0.055 | 10 | 0.0028 |  |
|  |  | NH3-N |  | 35 | 0.0097 | 5 | 0.0014 |  |
|  |  | TN |  | 45 | 0.012 | 15 | 0.0042 |  |
|  |  | TP |  | 5 | 0.0014 | 0.5 | 0.00014 |  |
| 固 体 废 物 | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 金属边角料及次品 | 25 | 0 | 25 | 0 | 收集后统一外售 |
|  | 焊渣 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 |  |
|  | 收集粉尘 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 3.47 | 3.47 | 0 | 0 | 收集后由环卫部门统一清运 |
| 噪声 | 营运期噪声主要为机械噪声。 |
| 主要生态影响 | 本项目为宜兴湘洋环保科技有限公司新建项目，位于宜兴市高塍镇赛特路25号鹏鹞环保科技创新园，利用现有车间进行生产，对周围生态环境影响较小。 |

# 九、结论与建议

9.1结论 宜兴湘洋环保科技有限公司实施的环保设备的制造建设项目，位于宜兴市高塍镇赛特路25号鹏鹞环保科技创新园，总投资4000万元。 9.1.1产业政策符合性 经查实，本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会2013第21号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的鼓励类、限制和淘汰类，因此属于允许类。符合国家产业政策要求。 同时项目不属于无锡市镇府2008年1月发布的《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（锡政办发[2008]6号）中的鼓励类、禁止类和淘汰类，属于允许类；本项目也不属于江苏省人民政府2013年1月29日修正的《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及《宜兴市产业导向目录（2008年修订）》中的鼓励类、限制类与淘汰类，属于允许类。 因此，本项目符合国家和地方产业政策。 9.1.2生态规划符合性 本项目位于宜兴市高塍镇赛特路25号高塍镇鹏鹞环保科技创新园，位于高塍环保创业工业园内，不在《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号)和《宜兴市生态红线区域保护规划》（宜政办发〔2015〕39 号）中规定的宜兴市红线区域范围一、二级管控区，距离南面最近的生态功能区三氿重要湿地（西氿）5.8公里，符合规划要求。 9.1.3太湖流域相关管理条例符合性 根据江苏省政府2012年12月28日发布的《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号），本项目位于太湖流域三级保护区。经查，本项目行业类别为环境保护专用设备制造，不属于太湖流域三级保护区禁止项目，符合《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年修订）（江苏省人民代表大会常务委员会公告第113号）相关规定。 9.1.4环境质量现状符合性 项目所在区域属于大气不达标区域，目前宜兴市已结合《大气污染防治行动计划》、《重点区域大气污染防治“十二五”规划》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》等相关要求，开展大气污染防治工作。将通过改善全市能源结构；提高产业准入门槛；强化涂装废气治理，开展挥发性有机物行业摸底调查，逐步建立污染源排放清单，开展挥发性有机物污染综合防治试点工作；加强城市扬尘整治，加大机动车尾气污染防治，从而降低全市颗粒物浓度。大气环境质量状况可以得到进一步改善。正常生产情况下，项目对评价区环境敏感目标影响较小，水环境质量除DO、化学需氧量类超标外均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，本项目无生产废水产生及排放，生活污水纳入管网至宜兴市城市污水处理厂处理，对评价区水环境影响较小。各厂界昼间声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，即昼间65dB(A)，。 9.1.5环境影响分析 废气：本项目生产过程中产生废气主要为焊接工序产生的焊接烟尘（颗粒物）、切割工序、钻孔工序产生的金属粉尘（颗粒物），切割、钻孔配备3台移动式烟尘处理装置，焊接区配备2台移动式烟尘净化器。本项目以生产车间各周界为边界设置50m卫生防护距离。经现场踏勘，距离本项目生产车间周界50m范围内无居民、学校、医院等敏感目标，能满足50m卫生防护距离要求。 废水：本项目无生产废水产生及排放，职工的生活污水经化粪池预处理后接管至宜兴市城市污水处理厂处理，达标后尾水排入武宜运河。本项目水污染防治措施是可行的，也是可靠的。 固废：本项目生产过程产生的金属边角料及次品收集后统一外售；废焊渣收集后统一外售；收集金属烟、粉尘收集后统一外售；职工生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。本项目产生的固体废物全部处理，不外排是可行的。 噪声：本项目生产设备选用低噪声设备，经设备增设防震垫，合理布局、车间墙体、厂界采用实心隔音墙，绿化带等进行隔声降噪，厂界噪声可完全满足环境功能区要求。 9.1.6清洁生产 项目生产工艺较简单、成熟，使用的原辅料较环境友好，不涉及有毒有害物质，生产过程污染物产生量少，符合清洁生产要求。 9.1.7 总量控制 本项目所在区域属于“双控区”中的酸雨控制区和太湖流域三级保护区。 废气：营运期的废气主要为焊接烟尘（颗粒物）、金属粉尘（颗粒物），无需申请总量控制指标，由环保局考核。 废水：营运期废水主要为生活污水，经化粪池预处理后接管至宜兴市城市污水处理厂集中处理，达标排入武宜运河。本项目污水量277.2t/a，接管考核量分别为：COD 0.097t/a、SS 0.055t/a、NH3-N 0.0097t/a、TN 0.012t/a、TP 0.0014t/a；排放量分别为：COD 0.014t/a、SS 0.0028t/a、NH3-N 0.0014t/a、TN 0.0042t/a、TP 0.00014t/a。水污染物总量在宜兴市城市污水处理厂平衡。 固废：本项目营运期的固废主要为金属边角料及次品、废焊渣、收集的金属烟尘、生活垃圾等，金属边角料及次品、废焊渣、收集烟、粉尘均收集后统一外售处理；生活垃圾由环卫部门统一清运，无需申请总量控制指标。 综上所述，本项目符合国家产业政策，符合高塍镇发展规划，建设过程中采取了有效可行的污染防治措施，污染物能够达标排放，本项目对自然、生态和社会环境的影响符合国家相应的环境标准要求，其影响程度是可以接受的。因此，在采用的环保措施切实认真落实，并确保其正常运行的前提下，本项目的建设从环保的角度看是可行的。 9.2建议与环保要求 1、精心设计、精心施工，确保项目边界噪声达标。 2、建设期间，禁止夜间施工，加强施工管理，减少施工期对环境产生的影响；建筑垃圾及时清运，送指定地点堆放。 3、对于生活垃圾应鼓励分类收集。 4、项目区化粪池应先建设，再进行本项目的建设，避免施工期产生的污水对周围环境产生影响。 5、加强厂区绿化，以美化工作环境，同时利于吸尘降噪； 6、严格岗位责任制，加强生产管理，定期进行清洁生产方面的宣传教育；确保废水处理装置的运作正常。 7、严格执行项目建设“三同时”制度，项目投产后即要同步使“三废”达标排放； 8、本次环评仅限于宜兴湘洋环保科技有限公司实施的环保设备的制造建设项目，若扩大规模或变更建设内容，须向管理部门重新申报。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

钢材

焊接

剪板、折板

切割

成品

钻孔

S1边角料、G1粉尘、N噪声

S2边角料、N噪声

G2焊接烟尘、N噪声、S3焊渣

合格

S4不合格产品

氩气、焊条、实芯焊丝

检验

氧气、乙炔

组装

G3粉尘、N噪声

金属切割、钻孔、焊接烟尘

移动式烟尘净化装置

车间无组织排放