# 建设项目环境影响登记表

# （报批稿）

项目名称：   年产100台数控机床及机械零件技改项目

# 建设单位（盖章）：  桐乡乔友精密机械有限公司

# 编制单位：浙江环耀环境建设有限公司

# 编制日期：二〇二〇年八月

编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 建设项目名称 | 年产100台数控机床及机械零件技改项目 |
| 环境影响评价文件类型 | 环境影响登记表 |
| 建设项目类别 | 二十三、通用设备制造业/69、通用设备制造及维修 |
| 项目建设地点 | 桐乡经济开发区同仁路635号 |
| 一、建设单位情况 |
| 单位名称（盖章） | 桐乡乔友精密机械有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330400565855006Y |
| 法定代表人（签章） | 杨东雄 |
| 主要负责人（签字） | 杨文绮 |
| 直接负责的主管人员（签字） | 杨文绮 |
| 二、编制单位情况 |
| 单位名称（盖章） | 浙江环耀环境建设有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330000674790571X |
| 三、编制人员情况 |
| 1.编制主持人 |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 | 信用编号 | 签字 |
| 赵煜 | 2017035330352016332702000003 | BH000805 |  |
| 2.主要编制人员 |
| 姓名 | 主要编写内容 | 信用编号 | 签字 |
| 赵煜 | 报告全文 | BH000805 |  |

目录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境简况	1

3、环境质量状况	25

4、评价适用标准	30

5、建设项目工程分析	35

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	45

7、环境影响分析	50

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	65

9、结论与建议	74

# 附件：

# 附件1：浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

# 附件2：营业执照                        附件3：土地证

# 附件4：污水排放处理合同                附件5：原项目环评审批意见

# 附件6：情况说明                        附件7：购销合同

# 附件8：危险废物环境安全管理承诺书

# 附件9：主要污染物总量平衡意见

# 附图：

# 附图1：建设项目地理位置图            附图2：桐乡市水环境功能区划图

# 附图3：桐乡市环境功能区划图          附图4：桐乡市生态保护红线分布图

# 附图5：嘉兴市环境空气质量功能区划分图

# 附图6：控制性详细规划图              附图7-1：建设项目周围环境图

# 附图7-2：厂区平面布置图              附图7-3：生产车间平面布置图

# 附图8：建设项目周围环境状况图

建设项目环评审批基本信息表

建设项目环境影响评价文件确认书

# 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产100台数控机床及机械零件技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 桐乡乔友精密机械有限公司 |
| 法人代表 | 杨东雄 | 联系人 | 杨文绮 |
| 通讯地址 | 桐乡经济开发区同仁路635号 |
| 联系电话 | 13221097727 | 传真 | —— | 邮政编码 | 314500 |
| 建设地点 | 桐乡经济开发区同仁路635号 |
| 立项审批 部门 | 浙江省桐乡经济开发区管理委员会 | 项目代码 | 2020-330483-34-03-115998 |
| 建设性质 | 改建 | 行业类别 及代码 | C342金属加工机械制造 |
| 占地面积 （平方米） | 35445.23 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 4000 | 其中：环保投资（万元） | 25 | 环保投资占总投资比例 | 0.63% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 | 2021.12 |
| 1.1工程内容及规模： 1.1.1项目由来 桐乡乔友精密机械有限公司成立于2010年，现位于桐乡经济开发区同仁路635号，企业于2010年11月委托煤炭科学研究总院杭州环境保护研究院编制了《桐乡乔友精密机械有限公司新建项目环境影响报告表》，设计生产规模为：年产三轴以上联动数控机床300台，桐乡市环保局于2010年12月对该项目通过环保审批（审批编号：10-1260），后由于企业自身发展原因，该项目一直未投产实施，以后也不再实施（详见附件6-情况说明）。 表1-1企业成立至今环评批复及验收情况表 项目名称 审批文号 验收情况 实际建设情况 桐乡乔友精密机械有限公司新建项目环境影响报告表 环保审批表（编号：10-1260） 未验收 取消实施，以后也不再实施。 现根据市场发展需求，企业拟利用厂区现有空置厂房，购置龙门加工中心机3台、立式加工中心机1台、卧式单面铣床1台、龙门铣床1台、龙门三轴式铣削组合机床2台、通过式抛丸清理机1台、四头卧铣专用机2台、液压机1台、龙门磨3台、平面磨2台、废气处理设施1套等相关设备，项目建成后形成年产100台数控机床及机械零件的生产能力。浙江省桐乡经济开发区管理委员会于2020年4月3日对该项目完成备案，项目代码2020-330483-34-03-115998。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第24号）及国务院《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第364号）的有关规定，本建设项目需进行环境影响评价。根据2017年6月29日发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部第44号令）、2018年4月28日发布的《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部第1号令）及对本项目的工艺分析，本项目环评类别判别如下： 表1-2 环评类别判别表 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境敏感区含义 二十三、通用设备制造业 69通用设备制造及维修 有电镀或喷漆工艺且年用油漆量（含稀释剂）10吨及以上的 其他(仅切割组装的除外) 仅组装的 / 根据企业提供的资料，本项目属于“二十三、通用设备制造业”中“69通用设备制造及维修”中的“其他(仅切割组装的除外)”，根据名录相关规定，环评类别可确定为报告表。 本项目位于桐乡经济开发区同仁路635号，所在地属于桐乡经济开发区。根据“桐开管〔2017〕142号”和“桐政函〔2017〕78号文件”，本项目符合桐乡经济开发区“区域环评+环境标准”改革实施方案要求，属环评审批负面清单外且符合准入环境标准的环境影响报告表，可降低环评等级，填报环境影响登记表。我公司受桐乡乔友精密机械有限公司的委托，依据国家环保部颁布的《环境影响评价技术导则》及其他有关文件的要求，编制了本环境影响登记表。 1.1.2编制依据 1.1.2.1国家相关的法律法规及文件 《中华人民共和国环境保护法》(2014年修订)，2014.4.24修订，2015.1.1施行； 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29修订； 《中华人民共和国水污染防治法》，2017.6.27修订，2018.1.1起施行； 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26修订； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29修订； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020.9.1起施行； 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1实施； 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017.10.1施行； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44号，2016.12.7通过，2017.9.1施行； 《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》，生态环境部令 部令第1号，2018.4.28施行； 《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号，2011.12.1施行； 《国家危险废物名录(2016年版)》，2016.8.1修订后实施； 《关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国务院国发[2013]37号，2013.9.10； 《关于印发水污染防治行动计划的通知》，国务院国发[2015]17号，2015.4.2； 《关于推进环境保护公众参与的指导意见》，环办[2014]48号，2014.5.22； 《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>的通知》，环发[2015]4号，2015.1.8； 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012.7.3； 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》，环发[2014]197号，2014.12.31； 《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第33号，2015.3.19修订通过，2015.6.1施行； 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环评[2016]150号，2016.10.26； 《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）； 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发[2018]22号，2018.6.27。 1.1.2.2地方相关的法规及文件 《浙江省大气污染防治条例》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会公告第41号，2016.7.1起施行)； 《浙江省水污染防治条例(2017年修改)》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十五次会议，2018.1.1起施行)； 《浙江省固体废物污染环境防治条例》2017年9月30日修订，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议通过； 《浙江省建设项目环境保护管理办法》(修正)，浙江省人民政府令364号，2018.3.1施行； 《浙江省水土保持条例(2017年修正)》，2017.9.30实施； 《浙江省挥发性有机物污染整治方案》，浙环发[2013]54 号，2013.11.4实施； 《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙政办发[2014]86号，2014.7.10发布，2014.7.25实施； 《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)>的通知》，浙江省环保厅，浙环发[2012]10号，2012.2.24； 《关于印发浙江省土壤污染污染防治工作方案的通知》，浙江省人民政府浙政发[2016]47号，2016.12.29； 《浙江省工业污染防治“十三五”规划》，2016.10.17起实施； 《关于印发浙江省大气污染防治“十三五”规划的通知》，浙发改规划[2017]250号，2017.3.22； 《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则(试行)>的通知》，浙环发[2014]28号，浙江省环保厅，2014.5.19； 《浙江省环境保护厅关于发布<省环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单(2015年本)>及<设区市环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的重污染、高环境风险以及严重影响生态的建设项目清单(2015年本)>的通知》，浙环发[2015]38号，2015.9.23； 《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》，浙政发[2018]30号，2018.7.20； 《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，浙政发[2018]35号，2018.9.25； （16）浙江省生态环境厅关于印发《浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知，浙环发[2020] 7 号，2020.5。 1.1.2.3技术规范 《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016)； 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)； 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)； 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)； 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)； 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)； 《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)； 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； 《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)； 《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》，2005.4修订，2005.5施行； 《建设项目危险废物环境影响评价指南》，环保部公告2017年43号； 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）； 《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）； 《危险废物鉴别标准通则》(GB5085.7-2019)。 1.1.2.4 相关产业政策及规划 (1) 《外商投资产业指导目录（2017年修订）》，2017年6月28日发布； (2)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，2015.6.29； (3)《浙江省环境空气质量功能区划分》； (4) 《关于印发《嘉兴市当前限制和禁止发展产业目录》的通知》（嘉政发[2005]56 号）； (5) 《关于印发<桐乡市淘汰和禁止发展的落后生产能力目录>的通知》（桐政发[2011]63号）； (6) 《关于印发<桐乡市工业产业结构调整指导目录>的通知》（桐政发[2007]72号）； (7) 《桐乡市环境功能区划》，2015.9； (8) 《桐乡经济开发区三期扩征区控制性详细规划》。 1.1.2.5项目技术文件 (1) 浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书，项目代码为2020-330483-34-03-115998； (2) 桐乡乔友精密机械有限公司提供的其他相关技术资料。 1.2建设项目基本概况 1.2.1主要建设内容及规模 桐乡乔友精密机械有限公司拟投资4000万元，利用企业现有空置工业厂房，实施年产100台数控机床及机械零件技改项目。本项目厂区平面布置图见附图7。建设项目工程组成见表1-3，主要产品方案见表1-4。 表1-3本项目工程组成表 工程类别 主要内容 主体工程 包括粗铣、精铣、打孔、攻牙、镗孔、组装、调试等生产工序 辅助工程 办公室等 环保工程 废水处理 企业打磨清洗废水经沉淀后循环使用不外排，定期补充损耗；生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入区域污水收集管网，最终由桐乡申和水务有限公司处理后排入钱塘江。 废气处理 本项目生产过程中抛丸粉尘通过引风机进入布袋除尘，经处理后通过15m高排气筒排放；焊接烟尘车间内无组织排放；油烟废气采用DDN型静电式油烟净化装置净化处理后通过厨房所在房屋屋顶高空排放。 噪声处理 隔音、设备减震等。 固废处置 边角料、沉渣、废钢丸、回收的粉尘收集后外售综合利用；含油废手套及抹布、生活垃圾委托环卫部门清运。 公共工程 给水 当地自来水厂统一供给。 排水 项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管道收集后排入附近河道，生活污水经隔油池、化粪池预处理后纳管至桐乡申和水务有限公司，经处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准后排放钱塘江。 供电 由当地供电所统一提供 表1-4项目产品方案一览表 序号 产品名称 单位 产量 1 数控机床及机械零件 台/年 100 1.2.2生产设备 本项目新增主要生产设备清单如下： 表1-5主要生产设备 序号 设备名称 单位 数量 1#生产车间 龙门磨 台 3 平面磨 台 2 2#生产车间 龙门加工中心机 台 3 立式加工中心机 台 1 卧式单面铣床 台 1 龙门铣床 台 1 龙门三轴式铣削组合机床 台 2 通过式抛丸清理机 台 1 四头卧铣专用机 台 2 液压机 台 1 废气处理设施 套 1 1.2.3主要原辅材料 表1-6主要原辅材料消耗情况 序号 名称 年用量 1 灰铸铁 900吨 2 20号钢 350吨 3 导轨油 2.4吨 4 液压油 0.4吨 5 螺丝及螺帽 若干 6 控制系统 100套 7 实芯焊丝 1.5吨 8 钢丸 1.0吨 9 水 1250t/a 10 电 113万kWh 1.2.4劳动定员及生产班制 本项目劳动定员约40人，两班制生产，每班工作12小时，全年工作日为300天。企业设置有食堂，食堂规模为中型，不设置员工宿舍。 1.2.5公用工程 1、供水 企业供水由当地统一供用，能满足生产需求。 2、排水 企业内实行清污分流、雨污分流，打磨清洗废水经沉淀后循环使用不外排，定期补充损耗；生活污水经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后接入市政污水管网，送污水处理厂集中处理，最终经桐乡申和水务有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准（即CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）后排放钱塘江。 3、供电 包括生产用电、办公用电以及附属设备用电，企业用电量约113万kWh/a，由桐乡市供电局提供。 1.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1.3.1原有污染源情况 桐乡乔友精密机械有限公司成立于2010年，现位于桐乡经济开发区同仁路635号，企业于2010年11月委托煤炭科学研究总院杭州环境保护研究院编制了《桐乡乔友精密机械有限公司新建项目环境影响报告表》，设计生产规模为：年产三轴以上联动数控机床300台，桐乡市环保局于2010年12月对该项目通过环保审批（审批编号：10-1260），后由于企业自身发展原因，该项目一直未投产实施，以后也不再实际。 桐乡乔友精密机械有限公司新建项目的污染情况主要为生活污水、油烟废气、噪声污染、废包装材料和生活垃圾，由于桐乡乔友精密机械有限公司新建项目未投产实施，根据原环评中的相关内容，桐乡乔友精密机械有限公司原有污染排放情况见下表。 表1-7 桐乡乔友精密机械有限公司原有污染源及其治理情况汇总表 单位：t/a 污染源 污染物名称 产生量 排放量 治理情况 废水 生活污水 水量 3600 3600 企业内实行清污分流、雨污分流；生活污水经隔油池、化粪池预处理后纳入区域污水管网，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达标后排放。 CODCr 1.260 0.180 NH3-N 0.126 0.018 废气 食堂油烟废气 0.095 0.081 0.014 油烟废气采用DDN型静电式油烟净化装置净化处理后通过厨房所在房屋屋顶高空排放。 固废 一般固废 废包装材料 1.0 0 收集后外卖综合利用 生活垃圾 29.3 0 委托当地环卫部门及时清运并无害化处理 噪声 LAeq 80dB（A）左右 达标排放。 1.3.2企业目前在污染物治理中存在的问题及整改措施 由于桐乡乔友精密机械有限公司原有项目未实施，原有的污染源也不存在，因此无污染物治理及相关存在的问题。 1.3.3主要环境问题 1、水环境问题 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（浙江省人民政府，2015年6月）划分，本项目选址区域所属水功能区为康泾塘桐乡景观娱乐、工业用水区，附件主要河流为康泾塘及其支流，根据《2019年桐乡市环境状况公报》，2019年康泾塘-梧桐南监测断面全年水质可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。 2、大气环境问题 根据嘉兴市生态环境局桐乡分局公布的《桐乡市环境状况公报（2019年）》可知，2019年桐乡市空气质量不达标因子为臭氧（O3），本项目所在地区域属于非达标区。桐乡市目前已编制完成《桐乡市大气环境质量限期达标规划实施方案》，同时随着《嘉兴市环境状况公报》大气污染物防治行动和措施、《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《桐乡市环境保护“十三五”规划》的实施，桐乡市空气质量将稳步改善。 3、声环境问题 根据监测，本项目所在区域环境噪声质量较好，能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的相应标准。 |

# 2、建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况 2.1.1地理位置 桐乡乔友精密机械有限公司年产100台数控机床及机械零件技改项目选址于桐乡经济开发区同仁路635号。 桐乡市位于浙江省北部杭嘉湖平原，地理坐标北纬30°28′~30°47′、东经120°17′~120°39′。东连嘉兴市秀洲区，南邻海宁市，北毗德清县、杭州市余杭区，西北接湖州市南浔区，北界江苏省吴江区。 详见附图1-建设项目地理位置图。 2.1.2周围环境状况 图2-1 本项目周围环境概况 本项目位于桐乡经济开发区同仁路635号，选址周围环境概况如下： 东面：为立德动力设备（浙江）有限公司； 南面：为浙江榆阳电子有限公司； 西面：为浙江茂丰电气有限公司、浙江卓怡纺织有限公司； 北面：为同仁路，道路北侧为规划二类用地和浙江合众新能源汽车有限公司； 本项目周围环境概况及周边环境概况详见图2-1，具体位置及周边环境照片见附图1、附图7、附图8。 2.1.3地形地貌 桐乡市所处的杭嘉湖平原在区域构造上属华夏系第二隆起带、钱塘江拗陷区、杭嘉湖平原拗陷带。由于沉隆区基底为第四系沉积物掩盖，形成杭嘉湖平原。 境内基底构造由一系列规模巨大的并东向断裂带切割，形成中生代隆起与拗陷带相同，主要为下舍桐乡拗陷带沉积白垩纪地层。桐乡为长江三角洲冲积平原的一部分，境内地势平坦，无一山丘，大致呈东南高、西北低，略向太湖倾斜，平均海拔5.3米。从微地形看，由于开挖运河，疏竣河道，挑土栽桑，对土地施行了强烈的人力切割，形成了许多低洼封闭的圩田和高隆的桑埂地，两者高差可达2米左右，地势可谓“大平小不平”，为杭嘉湖平原中部特有的桑基圩田人工地貌。 2.1.4气候特征 桐乡隶属于嘉兴市范围，嘉兴地处北亚热带南缘，气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明，是典型的亚热带季风气候。 嘉兴市全年盛行风向以东(E)─东南(SE)风向为主，次多风向为西北(NW)。风向随季节变化明显，全市3～8月盛行东南风，11～12月以西北风为主。全年平均风速2.8m/s。 另外，据浙江省气象档案馆提供的资料，嘉兴市近 30 年来的气象要素如下： 平均气压(百帕)：1016.4 平均气温(度)：15.9 相对湿度(%)：81 降水量(mm)：1185.2 蒸发量(mm)：1371.5 日照时数(小时)：1954.2 日照率(%)：44 降水日数(天)：137.9 雷暴日数(天)：29.5 大风日数(天)：5.6 各级降水日数(天)： 0.1≤r<10.0 100.1 10.0≤r<25.0 25.6 25.0≤r<50.0 9.3 50.0≤r 2.9 年平均风向、风速玫瑰图具体见图2-2、图2-3。 图2-2 年平均风向玫瑰图(每圈=4%) 图2-3年平均风速玫瑰图(每圈=1m/s) 2.1.5水文特征 桐乡市属长江流域太湖区的运河水系，境内河道纵横密布，河道总长2398.3千米。京杭大运河横贯全境，是该市水利、水运的大动脉，境内河长41.77千米，其它骨干河道有康泾塘、金牛塘、白马塘、长安塘和长山河等。桐乡市水系也是杭嘉湖平原排水走廊，境外山洪主要从西部余杭、德清、湖洲市郊区方向入境，海宁上塘河也有少量水溢入。洪水向北经乌镇市河澜溪塘排泄；向南经长山河排入杭州湾。干旱时引太湖水补充河水不足。 桐乡市河网的主要特点是： 1、河道底坡平缓、流量小、流速低。 2、河水流向、流量多变，受自然因素（如降雨、潮汛和风生流等）和人为因素（如闸门、泵站等）的影响，流向变化不定，一般可分为顺流、滞流和逆流等三种，同一河网，不同流向组合成多种流型，水质随河流流向及流量变化而变化。 3、水环境容量小，尤其在较长时间滞流条件下，“污水团”往往在某一范围内回荡，河道自净能力越低，累积污染时间越长，污染范围也越大，故水环境污染控制难度很大。 2.1.6生态环境 桐乡市属华中、华东湖沼平原，常绿夏绿混交林区长江三角洲亚区，本区平 原或为大江冲积或为湖泊所淤积而成，山区只成为丘陵低山。桐乡地处北亚热带 南缘的常绿阔叶林植被带，全市天然植被的主要类型有阔叶林和针阔混交林、针叶林、灌木草本植被和水生植被四种，人工植被有作物植被和防护林植被二种。 根据浙江省林业区划，桐乡地区属浙北平原绿化农田防护林区。由于开发和人类活动频繁，原生植被早已被人工植被和次生林所取代。区域内平原网旁常见植被有桑、果、竹园，以及柳、乌桕、泡桐、杨等，还营造了不少以水杉、池杉、落羽杉为主的农田防护林。但防护林发展不平衡，树种单一，未成体系，破网断带现象普遍，防护功能不高。区域内的野生动物主要有田鼠、蝙蝠、水蛇、花蛇等，刺猬、野兔等已很少见，没发现珍稀动物。 2.2桐乡市城市总体规划 桐乡市城市总体规划的规划期限为2002-2020年。总体规划用地范围以桐乡梧桐、龙翔、凤鸣三个街道为主，北至京杭运河及嘉湖公路、盐湖线、东至桐乡至嘉兴秀洲区界线，西、南至预留的基础设施走廊，包括桐乡经济开发区及扩展区，面积90平方千米，并与濮院分区形成整体结构。 规划桐乡市城市性质为：沪杭城市连绵区重要工贸经济强市，以江南水乡为特色的文化旅游名城。 城市人口规模：2005年20万，2010年30万，2020年40万。 用地规模：近期25平方千米，远期45平方千米，规划控制范围90平方千米。 城市总体布局：桐乡主城城市结构形成：“二轴、六廊、九大功能片区”。 “二轴”即振兴路行政、文化、商贸轴，庆丰路生活、商业、绿化带。 “六大生态绿化廊带”即运河风情带、北港河生活休闲绿带、康泾塘文化游憩绿带、丁家桥港水乡风情绿带、新板桥港生态绿带、环城生态绿带（灵安港、南康泾塘、永兴港）。 “九大功能片区”形成中心区片区、振东新区、运河风情旅游区、庆北生活居住区、站前工业物流商贸区、桐乡经济开发区、凤鸣工业综合区、振西文教区和龙翔居住旅游区。 “三纵三横二环”，“三纵”为现环城西路、庆丰路、世纪大道。“三横”，中山 路、振兴路、教场路，其中中山路东延至濮院毛衫城。“二环”，外环由桐高线、绕城南线、绕城东线、绕城北线构成绕城公路环。内环由环城北路、环城东路、环城南路和规划环城西路构成。 城市远景总体框架：城市远景框架规划形式为“一城、两分区、二片”，依托区域交通与基础设施走廊形成橄榄状形态。 “一城”即桐乡城市主城区(梧桐中心城区)，强化城市中心区功能，以居住、 商贸公共服务等多项综合功能的现代化城区。人口40万，用地控制45平方千米。 “两分区”即濮院分区、桐乡经济开发区与凤鸣分区。濮院分区以工业、商贸及配套居住为主，人口15万，用地控制25平方千米。桐乡经济开发区与凤鸣分区形成以工业开发为主导功能的产业区，人口 14 万，用地控制 60 平方千米。 “二片”中的“一片”为龙翔街道，以居住功能为主的居住点。适当控制龙翔东面用地，人口 3.0 万，用地控制 8.0 平方千米。另“一片”为屠甸，作为桐乡经济开发区的配套园区，发展新兴产业带。人口 3.0 万，用地控制 12.0 平方千米。 合计安排人口 75 万，控制用地 150 平方千米。 本项目选址位于桐乡经济开发区同仁路635号，属于“一城、两分区、二片”中“两分区”的桐乡经济开发区与凤鸣分区，规划以工业开发为主导功能的产业区。本项目主要从事数控机床及机械零件的生产销售，属于二类工业项目，周边均为工业企业、道路，200米范围内无居民住宅等环境敏感点，因此符合桐乡市城市总体规划要求。 2.3 浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035） 及规划环评概况 2.3.1浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035） 桐乡经济开发区创建于1992年7月，1993年11月经浙江省人民政府批准为省级重点经济开发区，2005年12月通过了国家发改委省级开发区的设立审核，2014年10月浙江省人民政府批准同意了开发区上报的深化整合提升方案（浙政办函[2014]88号），整合后的开发区核心区面积46.33平方公里，辐射带动区面积106.01平方公里。2017年，根据桐乡市委市政府决策部署，浙江省桐乡经济开发区和高桥街道实施“区街合一”，确立了以区为主的管理体制。调整后的开发区（高桥街道）下辖1个社区，15个行政村，托管梧桐街道众善村、安乐村，凤鸣街道长新村、史桥村（史桥集镇）等7个行政村，行政管辖面积达到93.31平方公里。为了更有效利用战略资源，更好的规划产业布局，浙江省桐乡经济开发区管委会委托浙江省城乡规划设计院编制了《浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）》，主要内容摘录见下： 1、规划范围 浙江省桐乡经济开发区位于桐乡市区南部，总体规划用地面积47.87平方公里，其中建设用地40.41平方公里；规划范围为北至桐德线、校场路，东至乌镇大道、人民路及开发区管辖东界，西至中路过桥港、现状河道、规划道路及文华路，南至沪杭高速及规划用地边界。 2、规划目标 以创建国家级经济开发区为目标，强化开发区“一号平台”地位，打造全球性复合新材料产业基地、区域性的特色机械装备基地、新能源产业基地和互联网产业园。 3、发展定位 强化开发区“一号平台”地位，统筹全行业链体系架构，将浙江省桐乡经济开发区产业发展为：智能制造集聚区、产城融合新城区、科创服务示范区及交通枢纽门户区。 （1）智能制造集聚区：聚焦高端装备制造、新材料新能源，构建智能技术、智能平台、智能网络、智能装备与产品、智能系统解决方案“五大支撑体系”。 （2）产城融合新城区：开发区整合凤鸣街道等区域，促进产业转型升级和产城融合，打造宜业宜居新城区。 （3）科创服务示范区：建设互联网创新収展试验区，打造国内一流的互联网生态链；引进国际一流大学，以总部经济、养生养老为抓手，打造高端服务业集聚区。 （4）交通枢纽门户区：以桐乡高铁站为枢纽，高标准打造TOD导向的城市门户中心，打造轨道桐乡、枢纽桐乡、通勤桐乡。 4、产业发展方向 强化开发区“一号平台”地位，统筹全行业链体系架构，将浙江省桐乡经济开发区产业发展定位为：国家级经济技术开发区和大数据产业基地、先进装备智造基地、新材料新能源产业基地、产城融合的高端服务业集聚区。 在现状产业发展的基础上，结合桐乡产业发展态势和杭州都市区产业外溢趋势，提出开发区“3+1+3”产业体系，突出二、三产业融合发展：“3”为3大战略引领产业，分别为新材料新能源、装备制造、时尚产业；“1”为互联网+产业模式，发挥互联网对资源配置优化集成作用以及放大和乘数效应，推动制造业、服务业与互联网的深度融合；“3”为3大高端服务业，分别为站前商贸物流、总部经济、健康产业。 （1）新材料新能源产业 •化纤新材料：以桐昆等龙头企业为核心，重点开发高端涤纶长丝产品、差别化功能性纤维、高性能纺织纤维材料、生物质纤维新材料等； •玻纤及复合材料：以巨石集团为核心，重点开发高性能、高强度、功能性玻璃纤维； •其他新材料新能源：钴材料等。 （2）装备制造产业 •汽车零部件及新能源汽车：重点发展汽车发动机、汽车空调压缩机等关键零部件以及汽车冲压件、汽车仪表、齿轮等汽车零配件产品；以合众新能源汽车等企业为核心，把发展新能源汽车产业作为产业转型的重要支点； •电气机械装备； •其他行业专用设备：机器人产业及智能制造、大型专用设备制造等。 （3）时尚产业 •积极推进骨干企业走品牌化、规模化发展之路； •加强服装产品的试制和生产、技术工人和生产管理人员培育，提高产品技术处含量和附加值； •以骨干企业的品牌经营为龙头、带动大批代工企业做大做强。 （4）“互联网+”产业模式 ——电子信息制造业： •加快智能化产品研发，拓展智能电表、智能医疗设备、LED灯具模组等各类应用电子产业发展，探索“制造+服务”融合、网络化协同制造等新模式，提升市场竞争力。 •培育发展电子材料、电子元器件、LED照明、智能终端、通讯设备、光伏电池及组件等高端电子信息制造业，逐渐形成新的产业链条，构建发展新动能。 ——软件和信息技术业： •依托乌镇互联网产业园，重点引进和发展以互联网应用和服务、信息系统集成、信息技术咨询、软件技术服务外包等行业，培育云计算和大数据应用服务产业。 •形成“5+X”的建设发展格局，大力发展互联网会务会展、智慧旅游体验、数字内容、电子商务、智能制造五个重点发展中心，着力培养互联网教育培训、车联网服务、互联网应用创新孵化等X个侧重发展中心。 （5）站前商贸物流 •围绕高铁枢纽中心地位，承接沪杭等地的人流、客流、信息流的集聚发散，带动乌镇大道全线的发展活力，为国内外高端产业集聚发展打造新引擎。 •大力发展商务楼宇办公、高端酒店、高校研究机构等业态，进一步扩大现代服务业规模和效应。 （6）总部经济 •定位于浙北轨道交通枢纽、接轨沪杭桐乡南大门、高端服务业区。 •围绕打造先进制造业基地，积极发展产业基地型物流。加快发展面向电子商务的快递（电商）物流，面向商贸企业和消费者的城乡配送物流体系。 （7）健康产业 •积极发展以养老服务、智慧医疗、健身休闲为主要内容的健康服务业，建立健全覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理、层次清晰的现代化健康服务业体系。 •积极发展医养结合型、护理型养老、居家养老型产业。 •以平安养生养老综合服务社区（高桥）等项目为抓手，优化整合开发区养老康体资源，有序引导养老等健康服务业项目布局。 5、空间结构 本次规划空间结构可以概括为“一主两次、一带两轴、六组团”。 “一主两次”：包括站前服务核心、北部服务次中心和综合服务次中心。 “站前服务核心”以高铁站、高速互通口和城际轨道站点为基础，打造桐乡的综合交通枢纽，建设商贸商务配套的市级综合功能中心。 “北部服务次中心”以服务老城居住区和西部产业发展为主导方向，建设配套服务。 “综合服务次中心”以城际轨道站点为集聚基础，建设开发区服务平台和部分商贸商业配套功能。 “一带两轴”：包括长山河生态绿带、庆丰路城市功能轴和乌镇大道城市发展轴。 “六组团”：包括老城有机更新组团、北部产业升级组团、互联网产业邻里组团、南部智能制造组团、站前商贸商务组团、生活配套组团。 “有机更新组团”：以老城有机更新为导向，建设集约高品质、传承历史文化的城市生活空间。 “互联网产业邻里组团”：衔接桐乡新城核心凤凰湖区域，谋划布局互联网等新兴产业社区，作为新型产业空间的建设示范区域。 “北部产业升级组团”：以产业退二优二为主导发展方向，建设汽车零部件制造等产业的园区。 “生活配套组团”：以建设生态宜居的居住空间，作为开发区的居住功能配套。 “南部智能制造组团”：以产业退二优二为主导发展方向，建设汽配及高端装备制造等产业园区。 “站前商贸商务组团”：以高铁站交通枢纽为要素集聚基础，建设站前的商贸商务功能组团。 6、产业空间 根据现状产业特征及规划空间结构，规划形成“三心九片”的产业空间布局。 “三心”：即三个产业服务中心，包括站前服务核心、互联网综合服务次中心、北部服务次中心，结合居住和公共服务功能，为周边产业园区提供邻里服务。 “九片”：以庆丰路为轴，西侧为3大核心制造业产业片区，东侧为时尚产业与服务业集聚片区： （1）汽车汽配产业片：以合众新能源汽车等企业为核心，重点发展新能源汽车和汽车零配件； （2）新材料新能源产业片：以桐昆、巨石等龙头企业为核心，带动新材料新能源产业集群发展； （3）装备智造产业片：位于长山河以南、庆丰路以西区域，重点发展电气机械、机器人产业及智能制造、大型专用设备制造等产业； （4）时尚产业片：提升传统纺织服装业，植入时尚创意元素； （5）互联网大数据产业片：依托乌镇互联网产业园，重点发展电子信息制造业和软件信息技术业； （6）站前总部办公片：利用高铁站前效应，大力发展总部经济； （7）站前商贸与康养片：以高铁站及平安养生养老综合服务社区为抓手，发展商贸服务与养生养老产业。 （8）生活服务配套片（南北共两片）：结合居住小区，发展服务于社区居民的生活服务业。 2.3.2规划环评概况 《浙江省桐乡经济开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》已由浙江省 环境科技有限公司编制完成，并于2019年4月2日通过了审查小组审查。根据《浙江省桐乡经济开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》要求，园区内引进项目应根据《产业结构调整指导目录（2011本）》(2013年修改)、《外商投资产业指导目录》、《浙江省制造业产业发展导向目录（2012年本）》等相关文件、政策中产业发展的原则要求进行项目招商引资。优先引进资源能源消耗小、污染轻、产品附加值高，且可形成生态工业链的项目。 根据《浙江省桐乡经济开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》，本项目所在地块区域的环境准入条件清单见表 2-1。 表2-1桐乡经济开发区环境准入条件清单（节选本项目所在地块） 序号 规划区块 分类 行业清单 工艺清单 产品清单 依据 2 桐乡经济开发区环境重点准入区 （0483-VI-0-1） 桐乡经济开发区环境优化准入区 （0483-V-0-1） 禁止准入产业 造纸和纸制品业 纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸） / / 环境功能区划与规划定位 皮革、毛皮羽毛及其制品和制鞋业 皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）等 / / 环境功能区划与规划定位 非金属矿物制品业 新引进玻纤生产企业（现有企业的生产线改造除外） / 水泥制造 环境功能区划、高耗能、高耗水 化学纤维制造业 新建聚酯化纤（单纯纺丝除外）（现有企业的生产线改造除外） / / 高耗能、高耗水 黑色金属冶炼和压延加工业 黑色金属压延加工 / / 环境功能区划 其他 其他与《桐乡市环境功能区划》管控措施要求及《桐乡市企业投资项目正向（负面）清单制度》不符合的行业* 环境功能区划 限制准入产业 电气机械和器械制造业 / / 铅酸蓄电池 重金属污染 金属制品业 / 新建有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；（区域配套除外） / 重金属污染 纺织业 涉及手工印花工艺 新建有染整工艺、水洗工艺的项目（原有区域水洗工艺配套除外） / 高耗水行业、VOC排放量大 纺织服装、服饰业 / 新建有染整工艺、水洗工艺的项目（原有区域水洗工艺配套除外） / 高耗水行业 家具制造业 / 新建设及电镀工艺的 / 产业低端 橡胶和塑料制品业 / / 人造革、含浸胶工艺的普通橡胶制品 VOC排放量大 恶臭污染 皮革、毛皮羽毛及其制品和制鞋业 制鞋业（含有机溶剂的） / / VOC排放量大，与规划定位不符 本项目位于桐乡经济开发区同仁路635号，主要从事数控机床及机械零件的生产销售，不属于环境准入条件清单中的禁止准入产业和限制准入产业；项目废水、废气和噪声均能达标排放，固废加强管理按要求做到零排放；废气污染物和废水污染物排放总量较少。因此，本项目的建设符合桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）及其规划环评的要求。 2.4项目所在区域环境功能区划 本项目位于桐乡经济开发区同仁路635号，根据《桐乡市环境功能区划》（2015.09），本项目属于桐乡经济开发区环境优化准入区（0483-Ⅴ-0-1），属于环境优化准入区。 1、区域特征 为梧桐街道、凤鸣街道工业区及桐乡经济技术开发区产业发展较成熟的区块，面积为22.35 km2，占全市国土面积的3.07%。 2、功能定位 主导环境功能：产业优化发展与污染物消纳功能。 3、环境功能目标 改善工业生产环境，深化主要污染物总量减排，确保区域环境质量提升。 4、环境质量目标 区域内地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准或相应的水环境功能区要求。环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准或相应的大气环境功能区要求。土壤环境达到《土壤环境质量标准》和土壤环境风险评估规范确定的目标要求。声环境质量达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 5、管控措施 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 禁止畜禽养殖。 加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 负面清单：

二类工业项目 27、煤炭洗选、配煤；29型煤、水煤浆生产；46、黑色金属压延加工；140、煤气生产和供应（煤气生产） 三类工业项目 30、火力发电（燃煤）； 43、炼铁、球团、烧结； 44、炼钢； 45、铁合金制造；锰、铬冶炼； 48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）； 49、有色金属合金制造（全部）； 51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）； 58、水泥制造； 68、耐火材料及其制品中的石棉制品； 69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素 84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品； 85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的） 86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的） 87、焦化、电石； 88、煤炭液化、气化； 90、化学药品制造； 96、生物质纤维素乙醇生产； 112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）； 115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新； 116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）； 118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）； 119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）； 120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染行业项目。 6、环境功能区划符合性分析 本项目与该环境功能区划中的管控措施及负面清单对照分析见表2-2，由表可知，本项目的建设符合该环境功能区划中的相关要求。 表2-2 本项目与该环境功能区划中的管控措施及负面清单对照分析 序号 管控措施及负面清单 本项目内容 符合性分析 1 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 本项目属于二类工业项目。 符合 2 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 本项目从事数控机床及机械零件的生产销售，属于二类工业项目，项目采用先进生产设备，污染物经处理后排放水平可达到同行业国内先进水平。 符合 3 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 本项目新增主要污染物主要为生活污水、粉尘，生活污水可不进行区域调剂，新增粉尘在桐乡市范围内调剂解决。 符合 4 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 本项目位于工业园区内，周边均为工业企业及道路，200米范围内无居民住宅等环境敏感点。 符合 5 禁止畜禽养殖。 本项目不涉及畜禽养殖。 符合 6 加强土壤和地下水污染防治与修复。 本项目从事数控机床及机械零件的生产销售，不会对土壤和地下水污染。 符合 7 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 本项目不会占用水域，不会对堤岸进行改造，不影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 符合 8 负面清单（详见负面清单表中内容） 本项目从事数控机床及机械零件的生产销售，不属于负面清单内的工业项目。 符合 本项目从事数控机床及机械零件的生产销售，属于二类工业项目，所产生的污染物如废气、噪声、固废等经采取相应处理处置措施后，不会对周边环境产生不良的影响；项目建设不涉及水域调整，不侵占水域；同时本项目不属于桐乡经济开发区环境优化准入区“负面清单”范畴。因此，本项目的实施符合所属环境功能区规划要求。 2.5桐乡申和水务有限公司 桐乡申和水务有限公司（原桐乡经济开发区污水处理厂）于2003年提交《桐乡市经济开发区污水处理厂环境影响报告书》，环保局出具批文（桐环管 [2003]127号）同意其建设，后改名桐乡申和水务有限公司。 桐乡申和水务有限公司污水处理一期工程规模为2.5万吨/日，二期工程建设规模为2.5万吨/日，一、二期总规模5万吨/日。2014年企业开始筹建5万吨/日的污水处理三期改扩建工程，目前改工程已建成投入营运。三期工程采用AAO生化处理工艺，并对现有一、二期工程的水解酸化池等设施进行改造。申和水务三期改扩建工程投产后全厂污水处理工艺流程见图2-4。 图2-4桐乡申和水务有限公司污水处理系统工艺流程 本项目位于桐乡经济开发区同仁路635号，项目属桐乡申和水务有限公司处理范围，所在区域的污水管网已开通，污水经园区污水管网收集，最终经桐乡申和水务有限公司处理达标后排放。本报告收集了浙江省重点排污单位监督性监测信息公开平台发布的桐乡申和水务有限公司出水口监督性监测数据，具体数据见表2-3。 表2-3桐乡申和水务有限公司水质监测情况 单位：mg/L，pH除外 检测项目 样品日期 pH (无量纲) BOD5 （mg/L） CODCr （mg/L） 氨氮 （mg/L） 悬浮物 （mg/L） TP （mg/L） 出水口 2019.7.8 7.66 <2 38.0 0.091 8.0 0.210 2019.10.15 8.17 3.1 36.0 0.108 10.0 0.340 2020.1.14 7.26 0.8 29.0 0.173 4.0 0.134 最高容许排放浓度 6～9 10 50 5 10.0 0.5 出厂水质评价结果 合格 合格 合格 合格 合格 合格 从监测结果可知桐乡市申和水务有限公司出水口能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准（A标准）。

# 3、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 根据浙江省空气质量功能区划，项目所在区域大气环境为二类环境质量功能区，根据嘉兴市生态环境局桐乡分局发布的《桐乡市环境状况公报（2019年）》，2019年桐乡市区空气质量综合指数为4.08，首要污染物为细微颗粒物（PM2.5）。大气中主要污染物年平均浓度分别为：细颗粒物（PM2.5）0.035毫克/立方米；可吸入颗粒物（PM10）0.062毫克/立方米；臭氧（O3）0.101毫克/立方米；一氧化碳（CO）0.7毫克/立方米 本报告收集了2019年1月1日至2019年12月31日桐乡市环境质量指数日报相关统计数据，项目所在区域环境质量达标情况详见表3-1。 表3-1桐乡市2019年区域环境质量标准情况统计一览表 污染物 年平均指标 现状浓度/ （μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 百分位（98%）数日平均质量浓度 16 150 10.7 NO2 年平均质量浓度 32 40 80 达标 百分位（98%）日平均质量浓度 74 80 92.5 PM10 年平均质量浓度 62 70 88.6 达标 百分位（95%）日平均质量浓度 131 150 87.3 PM2.5 年平均质量浓度 35 35 100 达标 百分位（95%）日平均质量浓度 75 75 100 CO 百分位（95%）日平均质量浓度 1mg/m3 4mg/m3 25 达标 O3 百分位（90%）8h平均质量浓度 162 160 101.2 不达标 统计结果分析如下： ①二氧化硫（SO2）：桐乡市2019年SO2年均浓度、百分位（98%）数日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。 ②二氧化氮（NO2）：桐乡市2019年NO2年均浓度、百分位（98%）日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。 ③可吸入颗粒物（PM10）：桐乡市2019年PM10年平均质量浓度占标率为88.6%；百分位（95%）日平均质量浓度占标率为87.3%，均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。 ④可吸入颗粒物（PM2.5）：桐乡市2019年PM2.5年平均质量浓度占标率为100%；百分位（95%）日平均质量浓度占标率为100%，均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。 ⑤一氧化碳（CO）：桐乡市2019年CO百分位（95%）日平均质量浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ⑥臭氧（O3）：桐乡市2019年O3百分位（90%）8h平均质量浓度占标率为101.2%，超标倍数为0.1。百分位（90%）8h平均质量浓度高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，不能满足环境空气功能区的要求。 综上可知，项目所在地区属于非达标区，2019年桐乡市空气质量不达标因子为O3，属于不达标区：桐乡市目前已编制完成《桐乡市大气环境质量限期达标规划实施方案》，同时随着《嘉兴市环境状况公报》大气污染物防治行动和措施、《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《桐乡市环境保护“十三五”规划》的实施，桐乡市空气质量将稳步改善。 3.1.2地表水环境质量现状 根据《桐乡市环境状况公报（2019年）》，2019年全市地表水环境质量总体保持稳定，总体水质为III-IV类水质，全面消除V类水质，除芝村断面外，其余监测断面均符合水域环境功能标准，主要污染因子为化学需氧量。其中III 类水质断面11个，占比为91.7%，IV类水质断面1个，占比8.3%。与2018年相比，IV类断面减少3个，III类断面增加3个。 2019年全市12个常规监测断面高锰酸盐、氨氮、总磷和化学需氧量平均浓度分别为4.49mg/L、0.622mg/L、0.168mg/L和16.8mg/L，相比去年同期，高锰酸盐平均浓度改善9.1%，氨氮平均浓度改善2.7%，总磷平均浓度改善6.7%，化学需氧量平均浓度恶化5.9%。具体监测断面评价结果见下表3-2。 表3-2 2019年地表水监测断面评价结果表 所属河流 断面名称 功能类别 水质类别 超标项目（类别） 京杭运河桐乡段 大麻渡口 Ⅳ类 Ⅲ类 - 崇福市河 Ⅳ类 Ⅲ类 - 西双桥 Ⅲ类 Ⅲ类 - 单桥 Ⅲ类 Ⅲ类 - 长山河 长山河入口 Ⅲ类 Ⅲ类 - 屠甸市河 Ⅲ类 Ⅳ类 - 康泾塘 梧桐北 Ⅲ类 Ⅲ类 - 梧桐南 Ⅲ类 Ⅲ类 - 澜溪塘 乌镇北 Ⅲ类 Ⅲ类 - 横塘港 晚村 Ⅲ类 Ⅲ类 - 泰山桥港 上市 Ⅲ类 Ⅲ类 - 大红桥港 芝村 Ⅲ类 Ⅳ类 化学需氧量 根据上述监测结果，本项目所在地附近的康泾塘梧桐南监测断面全年水质可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。 3.1.3声环境质量现状 根据本项目拟建地的目前状况，由于本项目为二班制生产。因此本环评于2020年7月3日对企业拟建地厂界四周昼夜间噪声进行了监测，监测点位见附图7，监测结果见表3-3。 表3-3 选址区域现状噪声监测评价结果 测点 昼间dB（A） 夜间dB（A） Leq 标准 超标值 Leq 标准 超标值 1#(东厂界) 60.4 65 0 51.4 55 0 2#(南厂界) 61.7 65 0 50.5 55 0 3#(西厂界) 62.6 65 0 51.6 55 0 4#(北厂界) 60.3 65 0 50.9 55 0 从上述噪声监测结果可见，本项目厂界四周昼夜间噪声都能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的相应标准。 3.1.4生态环境 根据实地踏勘，本项目位于桐乡经济开发区同仁路635号，该地区处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息环境造成较大影响。 3.2主要环境保护目标 3.2.1环境空气主要保护目标 环境空气的保护目标为评价范围内的环境空气质量，保护级别为GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。 3.2.2水环境主要保护目标 水环境保护目标主要为康泾塘及其支流，保护级别为GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。 3.2.3声环境主要保护目标 声环境保护目标为本项目周围的声环境质量，项目所在地区域保护级别为GB3096-2008《声环境质量标准》（3类）。 表3-4 项目主要现状环境保护目标 环境 环境保护目标 坐标 相对厂址方位 相对厂界最近距离/m 保护 对象 保护内容 环境功能区 X Y 环境空气 凤鸣天女小学（凤凰校区） 120.311513 30.364816 东 630 教育 师生 《环境空气质量标准》及2018年修改单中的二级标准 文华小区 120.311464 30.365940 东 630 居住区 人群 顾家坝 120.302421 30.362045 西南 740 居住区 人群 地表水 中路过桥港 / / 西 520 地表水 水质 《地表水质量标准》中的Ⅲ类标准 新板桥港 / / 东 1000 地表水 水质 康泾塘 / / 东 2200 地表水 水质 声环境 厂界周围 声环境 / / / 200m以内区域 / / 《声环境质量标准》中的3类标准 注：本项目采用经纬度 图3-1 主要环境保护目标图

# 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境质量标准 4.1.1环境空气 按嘉兴市环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，常规污染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，标准限值见下表。 表4-1 环境空气质量标准 常规污染因子 环境标准 标准限值（mg/Nm3） 1小时平均 日平均 年平均 SO2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准 0.5 0.15 0.06 NO2 0.2 0.08 0.04 TSP / 0.3 0.2 PM10 / 0.15 0.07 PM2.5 / 0.075 0.035 CO 10 4 / 臭氧 0.2 0.16* / 备注：*臭氧（O3）0.16 mg/m3为日最大8小时平均浓度限值。 4.1.2地表水环境 本项目地处杭嘉湖平原，河道纵横，附近主要河流是康泾塘及其支流，按《浙江省水功能区划水环境功能区划分方案》（浙江省人民政府，2015年6月），本项目附近地表水属于Ⅲ类多功能区，地表水污染物执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。具体标准限值详见表4-2。 表4-2《地表水环境质量标准》单位：mg/L，除pH外 项目 pH(无量纲) DO CODcr BOD5 CODMn NH3-N TP 石油类 Ⅲ类 6-9 ≥5 ≤20 ≤4 ≤6 ≤1 ≤0.2 ≤0.05 4.1.3声环境 根据桐乡市《城市区域环境噪声标准》适用区域划分调整方案的通知，本项目厂界北侧的同仁路非交通干线，因此厂界四周声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准，具体见表4-3。 表4-3《声环境质量标准》 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 备注 3类 65 55 工业集聚区 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.2污染物排放标准 4.2.1废水 本项目废水全部排入区域污水收集管网，入管网标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮、总磷的入网标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)，废水最终经桐乡申和水务有限公司集中处理后排放，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，具体见下表。 表4-4 污水排放标准 指标 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 《污水综合排放标准》 三级标准 pH（无量纲） 6~9 6~9 SS（mg/L） 10 400 CODCr（mg/L） 50 500 NH3-N（mg/L） 5（8）** 35* BOD5（mg/L） 10 300 总磷（mg/L） 0.5 8* 注：*氨氮、总磷入网值执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013，浙江省人民政府2013年3月19日发布，2013年4月19日实施)。 **括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 4.2.2废气 本项目粉尘排放监控浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，具体见下表： 表4-5 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 污染物项目 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度 二级 颗粒物 120mg/m³ 15m 3.5kg/h 周界外浓度最高点 1.0mg/m³ 油烟废气排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准(试行)》，具体见下表。 表4-6 饮食业单位的规模划分 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥ 1，＜3 ≥3，＜ 6 ≥6 对应灶头总功率 1.67,＜ 5.00 ≥5.00,＜10 ≥10 对应排气罩灶面 总投影面积(平方米) ≥1.1,＜ 3.3 ≥3.3,＜6.6 ≥6.6 表4-7 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规 模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 本项目基准灶头数为5个，因此餐饮规模为中型（基准灶头数≥3，＜6，其油烟最高允许排放浓度2.0 mg/m3，净化设施最低去除效率75%）。 4.2.3噪声 本项目厂界四周声环境质量执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准，具体见表4-8。 表4-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》 标准等级 单位 噪声排放限值 昼间 夜间 3类区标准 dB（A） 65 55 4.2.4固体废物 一般工业废物贮存场应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 改单要求(环境保护部公告2013年第36号)；危险废物的暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 4.3总量控制指标 4.3.1总量控制原则 “十三五”期间我国将落实减排目标责任制，强化污染物减排和治理，增加主要污染物总量控制种类，将主要污染物扩大至六项，即CODCr、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）。 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。根据项目地处流域与污染物特征，结合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年(2016~2020年)规划纲要》、国务院国发[2016]74号《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》、中华人民共和国环境保护部环发[2014]197号《关于印发<建设项目主要污染物排放总量控制指标审核及管理暂行办法>的通知》、浙江省人民政府浙政发[2017]19号《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》、浙江省发展和改革委员会与浙江省环境保护厅浙发改规划[2017]250号《浙江省大气污染防治“十三五”规划》等规定要求，本项目纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N、颗粒物。 依据浙环发[2012]10号文件要求：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减；另外，根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197号)要求，企业实施后新增颗粒物排放量应按照建设项目所需污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。 本项目位于嘉兴市范围内，只排放生活污水，因此其新增的化学需氧量和氨氮两项主要污染物排放量可不进行区域替代削减，新增颗粒物的排放量需按“1:2”进行区域削减。 4.3.2总量控制建议值 1、CODCr、NH3-N总量控制指标 企业原有项目生产过程中无工艺废水排放，排放的废水主要为员工生活污水，根据原环评报告，生活废水排放量为3600t/a，废水中CODcr和氨氮污染物排放量为：0.180t/a和0.018t/a。由于原有项目未投产实施，因此企业目前无CODcr和氨氮污染物排放量。 本项目实施后企业也无工艺废水排放，排放的只是职工生活污水，本项目实施后企业废水总排放量为1080t/a，企业区域内污水管网已经接通，项目废水可直接实现纳管排放，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达到B18918－2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准（即CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）后排放，则本项目实施后企业废水中CODcr和氨氮污染物排放量为：0.054t/a和0.005t/a。建议以上述达标排放量作为总量控制指标。 根据关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知（浙环发【2012】10号），新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 2、颗粒物总量控制指标 企业原有项目生产过程中无颗粒物排放。 本项目在生产过程中产生的颗粒物经收集处理设施处理后，排放量约为0.034t/a。故本项目实施后，企业颗粒物的总量控制值建议为0.034t/a。根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197号)要求，本项目颗粒物区域平衡削减量为0.068t/a，在桐乡市范围内调剂解决。 表4-9 本项目总量控制指标表（t/a） 污染物 现有项目排放量 本项目排放量 区域削减量 削减替代来源 本项目实施后企业总量控制指标 CODCr 0 0.054 / / 0.054 NH3-N 0 0.005 / / 0.005 颗粒物 0 0.034 0.068 / 0.034 |

# 5、建设项目工程分析

5.1施工期污染源分析 本项目所在厂房已经建成，不涉及土建施工，施工期仅进行简单的设备安装，经厂区厂房隔声后对周围环境影响不大，且多为短暂性瞬时噪声，因此无施工期环境影响。 5.2营运期污染源分析 5.2.1工艺简述 本项目工艺流程如下： 机械零件生产工艺： 图5-1机械零件生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 液压：企业购置灰铸铁、20号钢进场后，先通过液压机得到生产机械零件大致尺寸的毛坯材料，液压机中的液压油全部循环使用不外排，约10年一次性全部更换一次，平常只需定期补充损耗； 粗铣：企业通过铣床粗铣，对毛坯材料进行粗加工，去掉大部分毛坯余量，得到大致的几何形状； 精铣：经粗铣后的材料继续进行精铣，使材料尺寸符合技术要求； 打孔、攻牙、镗孔：在龙门加工中心/立式加工中心对材料进行进一步加工，按图纸要求进行打孔、攻牙、镗孔，使其相关参数符合机械零件技术要求。加工中心机加工过程中不使用乳化液，需用到导轨油，导轨油全部循环使用不外排，约10年一次性全部更换一次，平常只需定期补充损耗； 粗磨：对机械零件表面进行加工粗磨，去除小部分余量，粗磨工艺为水打磨，打磨过程中无粉尘产生； 精磨：对粗磨后的机械零件进行精磨，使其表面光洁，精磨工艺也为水打磨，打磨过程中无粉尘产生； 抛丸：进入通过式抛丸清理机对机械零件表面进一步进行抛丸清理后，即可得到组装数控机床所需的机械零件成品。 数控机床生产工艺： 图5-2数控机床生产工艺流程及产污环节示意图 工艺简介： 焊接：按图纸将机械零件焊接在一起； 组装：利用螺丝螺帽将控制系统和焊接后的机械零件进行组装成型，即为数控机床产品。 测试：对已加入控制系统的机床进行测试，检查是否正常运行，测试完成后的产品即可包装入库。 5.2.2主要污染工序 本项目主要污染工序及污染因子见下表。 表5-1 主要污染工序 污染物类别 污染工序 主要污染因子 废水 打磨废水 CODCr、SS（W1） 生活污水 CODCr、NH3-N（W2） 固废 液压、粗铣、精铣、打孔、攻牙、镗孔等 边角料（S1）、噪声N 粗磨、精磨废水处理 沉渣（S2） 抛丸 废钢丸（S3） 原料使用 包装空桶（S4） 设备维修 废含油抹布及手套（S5） 废气处理 回收的粉尘（S6） 液压 废液压油（S7） 加工中心 废导轨油（S8） 职工生活 生活垃圾（S9） 废气 抛丸 粉尘（G1） 焊接 烟尘（G2） 职工生活 油烟废气（G3） 噪声 设备噪声 LAeq（噪声N） 5.2.3污染源强分析 5.2.3.1废水 根据企业提供的资料，本项目粗磨、精磨过程中产生打磨废水，打磨废水中主要为水和金属屑，金属屑比重较大，打磨废水经沉淀池沉淀后金属屑沉降在沉淀池底部，上清液企业全部循环使用不外排，只需定期补充损耗，年补充量为50t/a。因此本项目实施后无工艺废水排放，排放的只是职工生活污水。 本项目实施后劳动定员为40人，年工作日为300天，生活用水量约为100L/（人·天），则用水量为1200t/a，生活污水按用水量的90%计，则生活污水产生量约为1080t/a。生活污水中主要污染物浓度CODCr约320mg/L、NH3-N约35mg/L，则CODCr和NH3-N产生量分别为0.346t/a和0.038t/a。 要求企业内实行清污分流、雨污分流；打磨废水经沉淀后全部循环使用，不外排；生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入区域污水收集管网，最终经桐乡申和水务有限公司统一处理达到GB18918－2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准（即CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）后排放，则本项目CODCr和氨氮的外排环境量分别为0.054t/a和0.005t/a。 表5-2 项目废水排放情况 项目 污染因子 产生情况 排放情况 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 生活污水 水量 / 1080 / 1080 CODCr 320 0.346 50 0.054 NH3-N 35 0.038 5 0.005 5.2.3.2废气 1、粉尘G1 本项目机械零件在焊接前需对其进行抛丸处理，抛丸过程中会有抛丸粉尘产生，抛丸工件处理量约为1250t/a，抛丸粉尘产生量约为处理工件重量的0.1%，则粉尘产生量为1.250t/a。本项目抛丸机为密闭式机械设备，抛丸过程中产生的粉尘通过引风机全部进入设备自带的布袋除尘处理，抛丸机额定总风量为4500m3/h。处理效率大于99%，处理后的废气通过15m高排气筒高空排放，极少量粉尘在机械零件从抛丸机中取出时逸散出来，以无组织形式排放，无组织排放量以粉尘产生量的1%计，则本项目抛丸粉尘排放量为0.026t/a，其中有组织排放量为0.013t/a，排放速率为0.002kg/h（排放时间以每天24小时计)，无组织排放量为0.013t/a，排放速率为0.002kg/h（排放时间以每天24小时计)。 2、烟尘G2 本项目零部件采用氩弧焊进行焊接，因此产生焊接烟尘，焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的经氧化和冷凝而形成的。电焊烟尘的化学成分，取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂）和被焊接材料成分及其蒸发的难易，不同成分的焊接材料和被焊接材料，在施焊时产生的烟尘量不同，成分也有所区别，几种焊接方法施焊时，每分钟的发尘量和熔化每千克焊接材料时焊接烟尘的发尘量见表5-3。 表5-3 几种焊接方法产尘量 焊接方法 焊接材料 施焊时发尘量(mg/min) 焊接烟尘发尘量 (g/kg) 手工 电弧焊 低氢型焊条(结507，直径4mm) 350～450 11～16 钛钙型焊条(结422，直径4mm) 200～280 6～8 自保护焊 药芯焊丝(直径3.2mm) 2000～3500 20～25 二氧化碳焊 实芯焊丝(直径1.6mm) 450～650 5～8 药芯焊丝(直径1.6mm) 700～900 7～10 氩弧焊 实芯焊丝(直径1.6mm) 100～200 2～5 埋弧焊 实芯焊丝(ф5) 10～40 0.1～0.3 注：表5-3资料主要来源于《焊接车间环境污染及控制技术》、《焊接工作的劳动保护》。 根据建设单位提供资料，本项目实芯焊丝量为1.5t/a，氩弧焊实芯焊丝烟尘产生量按5g/kg计，则本项目焊接烟尘的产生量为0.008t/a，由于焊接区域内工位不固定，生产车间场地有限，收集处理装置难以设置，故全部无组织排放，则焊接烟尘的排放量为0.008t/a，排放速率为0.001kg/h（排放时间以每天24小时计)，由于其排放量较小，因此本项目焊接烟尘对周围环境影响不大。 经过以上废气治理措施处理后，本项目颗粒物废气排放总量为0.034t/a，其中有组织排放量为0.013t/a，无组织排放量为0.021t/a。 表5-4 项目颗粒物废气产排情况一览表 污染物 产生量(t/a) 有组织 无组织 合计 工作时间(h) 排放量 (t/a) 排放速率(kg/h) 排放浓度(mg/m³) 排放量 (t/a) 排放速率(kg/h) 排放量 (t/a) 颗粒物 1.258 0.013 0.002 0.4 0.021 0.003 0.034 7200 3、油烟废气G3 企业油烟废气主要是食堂厨房烹制过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。油烟气的成份十分复杂,主要污染物有多环芳烃、醛、酮、苯并(a)芘等200多种有害物质。根据当地的饮食习惯，每人每餐食用油用量为30g，则本项目年消耗食油0.36吨，油烟废气按3%的产生量计算，产生量约为0.011t/a。 本项目基准灶头数为5个，餐饮规模为中型，因此要求本项目油烟废气建议采用DDN型静电式油烟净化装置净化处理后通过厨房所在房屋屋顶高空排放，油烟废气排放浓度小于2mg/m3，去除效率大于75%，则油烟废气排放量为0.003t/a。 5.2.3.3噪声 本项目噪声主要来源于各类设备运转时产生的噪声。由类比知，本项目设备噪声源如表5-5。 表5-5 项目主要机械设备噪声源强 单位：dB(A) 序号 设备名称 数量（台） 声级/ dB(A) 监测位置 运行方式 声源高度 1 龙门加工中心机 3 80~85 距离设备1m处 连续 车间一层 2 立式加工中心机 1 80~85 连续 3 卧式单面铣床 1 80~85 连续 4 龙门铣床 1 80~85 连续 5 龙门三轴式铣削组合机床 2 80~85 连续 6 通过式抛丸清理机 1 70~75 连续 7 四头卧铣专用机 2 80~85 连续 8 液压机 1 80~85 连续 9 龙门磨 3 70~75 连续 10 平面磨 2 70~75 连续 5.2.3.4固体废弃物 本项目产生的副产物主要是边角料、沉渣、废钢丸、含油废抹布及手套、回收的粉尘、包装空桶、废液压油、废导轨油及生活垃圾。 一、副产物的种类及产生量 1、边角料S1 本项目灰铸铁、20号钢在机械加工过程中产生边角料，根据企业提供资料，产生量约为50t/a。 2、沉渣S2 本项目在粗磨、精磨过程为水打磨，有打磨废水产生，打磨废水经沉淀后循环使用不外排，沉淀池中有沉渣产生，需定期打捞清理，根据企业提供资料，沉渣产生量约1.5t/a。 3、废钢丸S3 本项目抛丸机中的钢丸损耗至一定程度时需对钢丸进行更换，根据企业提供资料，年更换量约为1t/a。 4、包装空桶S4 本项目导轨油、液压油在使用过程中会产生含导轨油、液压油的包装空桶，导轨油、液压油包装规格均为200kg/桶，本项目导轨油、液压油总用量2.8t/a，即2800kg（14桶）。导轨油、液压油包装桶约20kg/个，则包装空桶产生量约为0.28 t/a。 5、含油废抹布及手套S5 本项目设备在维修过程中产生含油废抹布及手套，根据企业提供资料，含油废抹布及手套产生量约0.02t/a。 6、回收的粉尘S6 根据物料平衡，本项目抛丸粉尘经设备自带的布袋除尘装置收集的粉尘量为1.224t/a。 7、废液压油S7 根据企业提供资料，本项目液压机中的液压油全部循环使用不外排，约10年一次性全部更换一次，因此企业废液压油产生量为0.4t/10a。 8、废导轨油S8 根据企业提供资料，本项目加工中心机加工过程中不使用乳化液，需用到导轨油，导轨油全部循环使用不外排，约10年一次性全部更换一次，因此企业废导轨油产生量为2.4t/10a。 9、生活垃圾S9 职工生活垃圾按1.0kg/p·d计，本项目职工40人，年工作天数为300天，则生活垃圾的产生量为12t/a。 表5-6 本项目副产物产生情况 单位：t/a 序号 名称 产污过程 产生量 形态 主要成分 1 边角料 机械加工 50 固态 灰铸铁、20号钢 2 沉渣 打磨废水处理 1.5 半固态 金属屑、水 3 废钢丸 抛丸过程 1.0 固态 钢丸 4 含油废抹布及手套 设备维修 0.02 固态 布纤维、油 5 回收的粉尘 抛丸过程 1.224 固态 金属屑 6 包装空桶 原料使用 0.28 固态 包装桶、油 7 废液压油 液压机 0.4t/10a 液态 液压油 8 废导轨油 加工中心 2.4t/10a 液态 导轨油 9 生活垃圾 职工生活 12 固态 废纸张、垃圾等 二、副产物属性判定 1、固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准·通则》（GB34330-2017），本项目副产物属性判定结果见表5-7。 表5-7 本项目副产物属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属固体废弃物 判断依据 1 边角料 机械加工 固态 灰铸铁、20号钢 是 4.2-a 2 沉渣 打磨废水处理 半固态 金属屑、水 是 4.3–e 3 废钢丸 抛丸过程 固态 钢丸 是 4.1-c 4 含油废抹布及手套 设备维修 固态 布纤维、油 是 4.1-c 5 回收的粉尘 抛丸过程 固态 金属屑 是 4.3-a 6 包装空桶* 原料使用 固态 包装桶、油 否 6.1-a 7 废液压油 液压机 液态 液压油 是 4.1-c 8 废导轨油 加工中心 液态 导轨油 是 4.1-c 9 生活垃圾 职工生活 固态 废纸张、垃圾等 是 4.1-h *注：本项目产生的包装空桶由厂家回收用于原始用途。 2、危险废物属性判定 对于固体废物中，危险废物属性判定见表5-8，危险废物判定依据：《国家危险废物名录》（2016版）以及《危险废物鉴别标准》。 表5-8 危险废物属性判定表 序号 固废名称 产生工序 是否属危险废物 废物代码 危废编号 1 边角料 机械加工 否 / / 2 沉渣 打磨废水处理 否 / / 3 废钢丸 抛丸过程 否 / / 4 含油废抹布及手套* 设备维修 是 900-041-49 HW49 5 废液压油 液压机 是 900-218-08 HW08 6 废导轨油 加工中心 是 900-249-08 HW08 7 回收的粉尘 抛丸过程 否 / / 8 生活垃圾 职工生活 否 / / *注：根据《国家危险废物名录(2016年)》附录中危险废物豁免管理清单，含油废抹布及手套混入生活垃圾全过程不按危险废物管理。 由5-8表可知，上述固废中边角料、沉渣、废钢丸、回收的粉尘、生活垃圾属于一般废物；废液压油、废导轨油属于危险废物。根据《国家危险废物名录(2016年)》附录中危险废物豁免管理清单，含油废抹布及手套混入生活垃圾全过程不按危险废物管理。 三、固体废物分析情况汇总 本项目固体废物分析结果汇总见表5-9，危险废物分析结果汇总见表5-10。 表5-9 本项目固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 来源 废物代码 危废编号 形态 产生量（t/a） 1 边角料 机械加工 / / 固态 50 2 沉渣 打磨废水处理 / / 固态 1.5 3 废钢丸 抛丸过程 / / 固态 1.0 4 含油废抹布及手套* 设备维修 HW49 900-041-49 固态 0.02 5 废液压油 液压机 HW08 900-218-08 液态 0.4t/10a 6 废导轨油 加工中心 HW08 900-249-08 液态 2.4t/10a 7 回收的粉尘 抛丸过程 / / 固态 1.224 8 生活垃圾 职工生活 / / 固态 12.0 注：*根据《国家危险废物名录(2016年)》附录中危险废物豁免管理清单，含油废抹布及手套混入生活垃圾全过程不按危险废物管理。 表5-10 危险废物分析结果汇总 序号 危险废物名称 危险废物类别 废物 代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 危险特性 污染防治措施 1 废液压油 HW08 900-218-08 0.4t/10a 液压机 液态 液压油 液压油 T/I 委托有资质单位处置 2 废导轨油 HW08 900-249-08 2.4t/10a 加工中心 液态 导轨油 导轨油 T/I 3 含油废抹布及手套* HW49 900-041-49 0.02 设备维修 固态 布纤维、油 油 T/In 环卫部门清运 注：*根据《国家危险废物名录(2016年)》附录中危险废物豁免管理清单，含油废抹布及手套混入生活垃圾全过程不按危险废物管理。 边角料、沉渣、废钢丸、回收的粉尘由企业收集后出售综合利用；废液压油、废导轨油属于危险固废，企业收集后定期委托有资质单位处置；含油废抹布及手套、生活垃圾交由环卫部门进行清运，本项目固废最终排放量为零。 5.3污染物产生排放量清单 根据上述工程分析，本项目污染物产生排放清单见下表。 表5-11 本项目主要污染物产生、排放情况汇总表 单位：t/a 类型 污染源 污染物 产生量 削减量 排放量 处置方式 废水 职工生活 废水量 1080 0 1080 打磨废水经沉淀后全部循环使用，不外排；生活污水经隔油池、化粪池预处理达到相关纳管标准，纳入桐乡申和水务有限公司处理达到GB18918－2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表 1 中一级 A 标准后排放 CODCr 0.346 0.292 0.054 NH3-N 0.038 0.033 0.005 废气 颗粒物 烟尘 0.008 / 0.008 车间内无组织排放 粉尘 1.250 1.224 0.026 抛丸过程密闭，极少量粉尘在机械零件从抛丸机中取出时逸散出来，逸散粉尘以粉尘产生量的1%计；抛丸过程中产生的粉尘通过引风机全部进入设备自带的布袋除尘处理，处理效率大于99%，处理后的废气通过15m高排气筒高空排放。 职工生活 油烟废气 0.011 0.008 0.003 油烟废气采用DDN型静电式油烟净化装置净化处理后，通过厨房所在房屋屋顶高空排放 固体 废物 危险固废 含油废抹布及手套 0.02 0.02 0 环卫部门清运处理 废液压油 0.4t/10a 0.4t/10a 0 收集后委托有资质单位处置 废导轨油 2.4t/10a 2.4t/10a 0 一般固废 边角料 50 50 0 收集外卖综合利用 沉渣 1.5 1.5 0 废钢丸 1.0 1.0 0 回收的粉尘 1.224 1.224 0 生活垃圾 12.0 12.0 0 环卫部门清运处理 噪声 生产车间内噪声声压级一般在70~85dB(A)之间 本项目实施后企业总的污染物产生和排放清单见下表。 表5-12 本项目实施后企业总的污染物产生和排放清单 单位：t/a 项目 污染工序 污染物名称 现有项目排放量 本项目 “以新带老”削减量 本项目实施后总排放量 产生量 排放量 废水 职工生活 废水量 0 1080 1080 0 1080 CODCr 0 0.346 0.054 0 0.054 氨氮 0 0.038 0.005 0 0.005 废气 焊接 焊接烟尘 0 0.008 0.008 0 0.008 抛丸 粉尘 0 1.250 0.026 0 0.026 职工生活 油烟废气 0 0.011 0.003 0 0.003 固废 危险固废 含油废抹布及手套 0 0.02 0 0 0 废液压油 0 0.4t/10a 0 0 0 废导轨油 0 2.4t/10a 0 0 0 一般固废 边角料 0 50 0 0 0 沉渣 0 1.5 0 0 0 废钢丸 0 1.0 0 0 0 回收的粉尘 0 1.224 0 0 0 生活垃圾 0 12.0 0 0 0 噪声 LAeq（dB） 厂界达标 厂界达标 / 厂界达标 5.4污染物源强核算汇总 根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018），对项目营运过程产生的废气、废水、噪声及固废产排情况进行汇总。 5.4.1废水污染源强汇总 项目废水污染源强核算情况见下表5-13、5-14。

根据工程分析，本项目废水污染源强核算情况见下表。

表5-13 工序/生产线产生废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物纳管 | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算 方法 | 产生废水量(m3/h) | 产生浓度(mg/L) | 产生量 (kg/h) | 工艺 | 效率 % | 核算 方法 | 排放废水量(m3/h) | 排放浓度 (mg/L) | 排放量 (kg/h) |  |
| 生活废水 | 生活 污水 | CODCr | 类比法 | 0.15 | 320 | 0.048 | 化粪池 | / | 类比法 | 0.15 | 320 | 0.048 | 7200 |
|  |  | NH3-N |  |  | 35 | 0.005 |  |  |  |  | 35 | 0.005 |  |

注：对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值。

表5-14 综合污水处理厂废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 污染物 | 进入厂区综合污水处理厂污染物情况 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放 时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生废水量(m3/h) | 产生浓度(mg/L) | 产生量 (kg/h) | 工艺 | 综合处理效率/% | 核算 方法 | 排放废水量(m3/h) | 排放浓度 (mg/L) | 排放量 (kg/h) |  |
| 桐乡申和水务有限公司 | CODCr | 0.15 | 320 | 0.048 | 沉淀+生化等 | 84 | 排污系数法 | 0.15 | 50 | 0.0075 | 7200 |
|  | NH3-N |  | 35 | 0.005 |  | 87 |  |  | 5 | 0.0008 |  |

注：对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值。

### 5.4.2废气污染源强核算汇总

项目营运过程中废气污染源强核算情况见表5-15。

表5-15 工序/生产线产生废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放 时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算 方法 | 废气产生量(m3/h) | 产生浓度(mg/m3) | 产生量 (kg/h) | 工艺 | 效率 % | 核算 方法 | 废气排放量(m3/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放量 (kg/h) |  |
| 焊接 | 焊接 | 无组织排放 | 烟尘 | / | / | / | 0.001 | / | / | / | / | / | 0.001 | 7200 |
| 抛丸 | 通过式抛丸清理机 | 有组织排放 | 粉尘 | 排污系数法 | 4500 | 38.4 | 0.173 | 布袋除尘装置 | 99 | 排污系数法 | 4500 | 0.4 | 0.002 | 7200 |
|  |  | 无组织排放 | 粉尘 | / | / | / | 0.002 | / | / | / | / | / | 0.002 | 7200 |

5.4.3噪声污染源汇总

项目营运过程中主要设备噪声污染源强核算情况见表5-16。

表5-16 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 噪声源 | 声源类型 (频发、偶发等) | 噪声源强 | 降噪措施 | 噪声排放值 | 持续时间 /h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值/(dB) | 工艺 | 降噪效果 | 核算方法 | 噪声值/(dB) |  |
| 生产 车间 | 龙门加工中心机 | 龙门加工中心机 | 频发 | 类比法 | 80~85 | 加强车间管理 | / | 类比法 | 80~85 | 7200 |
|  | 立式加工中心机 | 立式加工中心机 | 频发 | 类比法 | 80~85 |  |  | 类比法 | 80~85 | 7200 |
|  | 卧式单面铣床 | 卧式单面铣床 | 频发 | 类比法 | 80~85 |  |  | 类比法 | 80~85 | 7200 |
|  | 龙门铣床 | 龙门铣床 | 频发 | 类比法 | 80~85 |  |  | 类比法 | 80~85 | 7200 |
|  | 龙门三轴式铣削组合机床 | 龙门三轴式铣削组合机床 | 频发 | 类比法 | 80~85 |  |  | 类比法 | 80~85 | 7200 |
|  | 通过式抛丸清理机 | 通过式抛丸清理机 | 频发 | 类比法 | 70~75 |  |  | 类比法 | 70~75 | 7200 |
|  | 四头卧铣专用机 | 四头卧铣专用机 | 频发 | 类比法 | 80~85 |  |  | 类比法 | 80~85 | 7200 |
|  | 液压机 | 液压机 | 频发 | 类比法 | 80~85 |  |  | 类比法 | 80~85 | 7200 |
|  | 龙门磨 | 龙门磨 | 频发 | 类比法 | 70~75 |  |  | 类比法 | 70~75 | 7200 |
|  | 平面磨 | 平面磨 | 频发 | 类比法 | 70~75 |  |  | 类比法 | 70~75 | 7200 |

5.4.4固废污染源汇总

项目营运过程中固废污染源强核算情况见表5-17。

表5-17 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 | 处置措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量/（t/a） | 工艺 | 处置量/（t/a） |  |
| 机械加工 | 铣床、龙门加工中心等 | 边角料 | 一般固废 | 类比法 | 50 | 出售给相关单位进行综合利用 | 50 | 外卖 |
| 打磨废水处理 | 沉淀池 | 沉渣 | 一般固废 | 类比法 | 1.5 | 出售给相关单位进行综合利用 | 1.5 | 外卖 |
| 抛丸过程 | 通过式抛丸清理机 | 废钢丸 | 一般固废 | 产物系数法 | 1.0 | 出售给相关单位进行综合利用 | 1.0 | 外卖 |
| 设备维修 | 铣床、龙门加工中心等 | 含油废抹布及手套 | 危险固废 | 类比法 | 0.02 | 环卫部门清运 | 0.02 | 环卫部门 |
| 抛丸过程 | 通过式抛丸清理机 | 回收的粉尘 | 一般固废 | 产物系数法 | 1.224 | 出售给相关单位进行综合利用 | 1.224 | 外卖 |
| 液压机 | 液压机 | 废液压油 | 危险废物 | 产物系数法 | 0.4t/10a | 委托有资质单位处置 | 0.4t/10a | 危废处置单位 |
| 加工中心 | 加工中心 | 废导轨油 | 危险废物 | 产物系数法 | 2.4t/10a | 委托有资质单位处置 | 2.4t/10a | 危废处置单位 |
| 职工生活 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 产物系数法 | 12.0 | 环卫部门清运 | 12.0 | 环卫部门 |
| 注：*根据《国家危险废物名录(2016年)》附录中危险废物豁免管理清单，含油废抹布及手套混入生活垃圾全过程不按危险废物管理。 |

# 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 职工生活 | 污水量 | 1080t/a | 1080t/a |
|  |  | CODCr | 320mg/L，0.346t/a | 50mg/L，0.054t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，0.038t/a | 5mg/L，0.005t/a |
| 大气污染物 | 焊接 | 烟尘 | 无组织排放 | 0.008 t/a | 0.008 t/a |
|  | 抛丸 | 粉尘 | 有组织排放 | 1.237 t/a，38.4 mg/m3 | 0.013t/a，0.4mg/m3 |
|  |  |  | 无组织排放 | 0.013t/a | 0.013t/a |
|  | 颗粒物合计 | 1.258t/a | 0.034t/a |
|  | 职工生活 | 油烟废气 | 0.011 t/a | 0.003 t/a |
| 固体 废物 | 一般 固废 | 边角料 | 50t/a | 0 |
|  |  | 沉渣 | 1.5t/a | 0 |
|  |  | 废钢丸 | 1.0t/a | 0 |
|  |  | 回收的粉尘 | 1.224t/a | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 12.0t/a | 0 |
|  | 危险固废 | 含油废抹布及手套 | 0.02 t/a | 0 |
|  |  | 废液压油 | 0.4t/10a | 0 |
|  |  | 废导轨油 | 2.4t/10a | 0 |
| 噪声 | 加工中心、铣床、液压机、平面磨等设备 | 70~85dB(A) | 厂界噪声达标 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响 | 本项目在已建成厂房进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |

# 7、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目利用企业现有空置工业厂房，不涉及土建施工，施工期仅进行简单的设备安装，因此施工期主要污染因子为设备安装时产生的噪声，经厂区厂房隔声后对周围环境影响不大，且影响多为短暂性瞬时噪声，随着施工期的结束，影响也会随之消失。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1地表水环境影响分析 7.2.1.1废水产生及排放情况 本项目实施后企业废水主要来源于员工生活污水，经隔油池、化粪池预处理，确保出水水质全面稳定达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关规定后，纳入市政污水管网，由桐乡申和水务有限公司集中处理达标后排放。本项目实施后企业废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-1，废水间接排放口基本情况见表7-2。 表7-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放 去向 排放规律 污染治理设施 排放口 编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 编号 名称 工艺 1 生活 污水 CODCr NH3-N 进入城市污水集中处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 / 生活污水处理系统 化粪池 DW001 (是 □ 否 (企业总排口 □ 雨水排放 □ 清净下水排放 □ 温排水排放 □ 车间或车间处理设施排放口 表7-2 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排 放量/ 万m3/a 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 排放标准浓度限值/（mg/L） 1 DW001 E120.516972 N30.612906 0.1080 进入城市废水集中处理厂 间歇排放，排放期间流量稳定 昼夜 桐乡申和水务有限公司 CODCr 50 NH3-N 5 7.2.1.2废水污染物排放标准 本项目实施后企业废水污染物排放执行标准见表7-3。 表7-3 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物 种类 纳管标准 标准名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 CODCr CODCr执行GB8978-1996表4中三级标准；NH3-N执行DB33/887-2013中相关规定。 500 NH3-N 35 7.2.1.3评价等级 根据工程分析，本项目实施后企业废水主要为员工生活污水，主要污染物为CODCr、NH3-N等，经隔油池、化粪池预处理确保出水水质达标。目前项目实施地周边的污水管网已经建成，项目废水可接入市政污水管网，最终送桐乡申和水务有限公司处理达标后排江。根据《环境影响评价技术导则－地面水环境》（HJ2.3-2018）评价等级判定依据，企业废水排放方式为间接排放，确定项目地表水环境影响评价等级为三级B。 7.2.1.4环境影响评价 1、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目实施后企业仅排放生活污水，生活污水主要来源于盥洗废水、冲厕废水等，排水水质CODCr 350mg/L，NH3-N 35mg/L，污水原始污染物浓度较低，经隔油池、化粪池预处理后能确保废水纳管水质满足桐乡申和水务有限公司设计进水标准（CODCr≤500mg/L，NH3-N≤35mg/L）。企业所有废水均纳管排放，不会对于区（流）域水环境质量产生明显不利影响，也不会对实现改善区（流）域水环境质量的目标产生负面影响。 2、纳管可行性评价 企业位于桐乡经济开发区同仁路635号，属于桐乡申和水务有限公司的服务范围。目前项目周边的污水管网已经建成，项目废水具备纳管条件。 3、依托污水处理设施的环境可行性评价 桐乡申和水务有限公司污水处理一期工程规模为2.5万吨/日，二期工程建设规模为2.5万吨/日，一、二期总规模5万吨/日。2014年企业开始筹建5万吨/日的污水处理三期改扩建工程，目前改工程已建成投入营运。三期工程采用AAO生化处理工艺，并对现有一、二期工程的水解酸化池等设施进行改造。目前申和水务污水处理总规模已达到10万吨/日，有容量可接纳企业产生的废水，另外根据表2-2监测数据显示，目前桐乡申和水务有限公司出水水质指标能全面稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 本项目排放的废水仅为生活污水，主要污染物包括pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N等常规水污染因子，企业总入网水量为3.6t/d，水质复杂程度简单，经化粪池处理后污染物浓度较低不会对污水厂造成冲击。 4、对内河水质影响分析 企业厂区实行雨污分流，污水经处理后纳管排放，仅有厂区雨水排入附近河道，在严格执行雨污分流的情况下，污水不直接进入内河排放，不会对内河水体造成污染影响。 因此，企业废水纳管不会对污水处理厂污染负荷及正常运行产生不利影响，对该区域地表水体影响不大。 7.2.1.5地表水环境影响评价结论 1、水环境影响评价结论 根据水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价结论，本项目地表水环境影响可接受。 2、污染源排放量核算结果 废水污染物排放量核算见表7-4。 表7-4 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（kg/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 CODCr 50 0.180 0.054 NH3-N 5 0.017 0.005 全厂排放口合计 CODCr 0.054 NH3-N 0.005 3、自行监测计划 根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ 2.3-2018）要求，企业需提出在生产运行阶段的水污染源监测计划，见表7-5。 表7-5 环境监测计划及记录信息表 序号 排放口编号 污染物 名称 监测 设施 自动监测设施安装位置 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 自动监测是否联网 自动监测仪器名称 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 手工测定方法 1 DW001 CODCr □ 自动 (手动 / / / / 混合采样（4个） 2次/年 重铬酸钾法 NH3-N 水杨酸分光光度法 4、地表水环境影响评价自查表 建设项目地表水环境影响评价自查表见表7-6。 表7-6 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响 识别 影响类型 水污染影响型(；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放(；其他 □ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物(；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B( 一级 □；二级 □；三级 □ 现状 调查（不开展） 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季□；夏季□；秋季□；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他□ 水域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ / ） 监测断面或点位个数（ / ） 现状 评价（不开展） 评价范围 河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2 评价因子 （pH、高锰酸盐指数、DO、耗氧量、五日生化需氧量、NH3-N、总磷） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 (；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ / ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季□；夏季 □；秋季□；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □；达标 □；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □；达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 □ 不达标区□ 影响预测（不开展） 预测范围 河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2 预测因子 （ / ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □；解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □；其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性评价（不开展） 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ( 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （CODCr） （0.054） （50） （NH3-N） （0.005） （5） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ / ） （ / ） （ / ） （ / ） （ / ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ / ）m3/s；鱼类繁殖期（ / ）m3/s；其他（ / ）m3/s 生态水位：一般水期（ / ）m；鱼类繁殖期（ / ）m；其他（ / ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施(；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测( 手动(；自动 □；无监测 □ 监测点位 （ / ） 厂区总排口 监测因子 （ / ） （CODCr、NH3-N） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受(；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 7.2.2地下水环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016)附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目地下水环评行业分类如表7-7。 表7-7 地下水环境影响评价分类表 环评类别 行业类别 报告书 报告表 地下水环境影响评价项目类别 报告书 报告表 K机械、电子 71、通用、专用设备制造及维修 有电镀或喷漆工艺的 其他 III类 IV类 如上表所示，本项目属于“K机械、电子”中的“71、通用、专用设备制造及维修”中的“其他”，属于Ⅳ类项目，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016)中“4.1 一般性原则-Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”，因此本项目不对地下水环境影响进行评价。 7.2.3大气环境影响分析 根据工程分析，本项目生产过程中产生的废气主要为粉尘废气。 7.2.3.1废气排放达标性分析 1、粉尘 根据工程分析，本项目抛丸过程有粉尘产生，产生量为1.250t/a。本项目抛丸机为密闭式机械设备，抛丸过程中产生的粉尘通过引风机全部进入设备自带的布袋除尘处理，抛丸机额定总风量为4500m3/h。处理效率大于99%，处理后的废气通过15m高排气筒高空排放，极少量粉尘在机械零件从抛丸机中取出时逸散出来，以无组织形式排放，无组织排放量以粉尘产生量的1%计，则本项目抛丸粉尘排放量为0.026t/a，其中有组织排放量为0.013t/a，排放速率为0.002kg/h（排放时间以每天24小时计)，无组织排放量为0.013t/a，排放速率为0.002kg/h（排放时间以每天24小时计)。 本项目抛丸粉尘经处理后的有组织排放情况见表7-8。 表7-8 有组织废气排放量及排放速率 区域 废气 产生工序 有组织排放量、排放速率 排放浓度 排气筒风量 1#排气筒 粉尘 抛丸 0.013t/a（0.002kg/h） 0.4mg/m3 4500m3/h 由上表可知，本项目生产过程中产生的粉尘废气有组织排放能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准（即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h）的相关要求。 2、油烟废气 根据GB18483-2001《饮食业油烟排放标准(试行)》的要求，本项目油烟废气必须经处理达标排放，油烟废气排放浓度小于2mg/m3，去除效率大于75%。本项目油烟废气建议采用DDN型静电式油烟净化装置净化处理后，通过厨房所在房屋屋顶高空排放，经处理后，油烟废气排放浓度小于2mg/m3，对周围大气环境影响较小。 7.2.3.2大气环境影响预测 为进一步分析项目废气对周围环境的影响，环评根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，对项目废气进行环境影响的量化分析。 结合本项目工程分析结果，选择主要污染物及排放参数，采用估算模式计算各污染物的最大影响程度。本项目大气污染物主要为颗粒物（TSP、PM10、PM2.5），无组织排放的PM10/TSP的浓度存在一定比值，受多种因素影响，一般为 60-80%（本次环评取70%），则PM10按TSP的70%计，PM2.5按 PM10的30%计；有组织排放的粉尘经过布袋除尘装置处理后高空排放，排放的颗粒物主要为 PM10 及PM2.5，根据类比调查，有组织排放的粉尘，PM10按颗粒物的100%计，PM2.5按颗粒物的30%计。 1、评价因子和评价标准 结合项目工程分析，确定本项目大气环境影响评价因子和评价标准见表 7-9。 表7-9 评价因子和评价标准表 污染源 评价因子* 平均时段 标准值/（µg/m3） 标准来源 有组织排放 PM10 1小时平均* 450 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准 PM2.5 225 无组织排放 TSP 900 PM10 450 PM2.5 225 备注：*1小时平均值以日均值的3倍计 2、估算模型参数 估算模型参数详见表 7-10。 表 7-10 估算模型参数表 选项 参数 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 83万 最高环境温度/℃ 39.5 最低环境温度/℃ -11 土地利用类型 工业 区域湿度条件 81%（湿润区域） 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率/m / 是否考虑海岸 线熏烟 考虑海岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 3、污染源调查 根据工程分析，项目废气污染物排放源汇总如表7-11、7-12所示。 表7-11 项目主要废气污染物排放强度（点源） 编号 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度 m 排气筒高度 m 排气筒出口内径 m 烟气流速 m/s 烟气温度 ℃ 年排放小时数 h 排放工况 污染物排放速率 X m* Y m* kg/h PM10 PM2.5 DA 001 1#排气筒 E120°30′42.90″ N30°36′52.69″ 6 15 0.4 5.0 25 7200 正常 0.002 0.001 *：本项目坐标采用经纬度 表7-12 项目主要废气污染物排放强度（面源） 名称 面源起点坐标/m* 面源海拔高度 m 面源长度 m 面源宽度 m 与正北向夹角 ° 面源有效排放高度 m 年排放小时数h 排放 工况 排放 因子 污染物排放速率 kg/h X m Y m 2#生产车间 E120°30′44.52″ N30°36′53.19″ 6 84 46 88 4 7200 正常 TSP 0.003 PM10 0.002 PM2.5 0.001 *：本项目坐标采用经纬度。 4、主要污染源估算模型计算结果 项目主要污染源估算模型计算结果见表 7-13、7-14。 表7-13 有组织排放污染源估算模型计算结果分析（正常工况） PM10 1#排气筒（DA001） 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 下风向最大质量浓度及占标率/% 5.44E-04 0.12 下风向最大质量浓度落地点/m 50 D10%最远距离/m 0 PM2.5 1#排气筒（DA001） 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 下风向最大质量浓度及占标率/% 2.72E-04 0.12 下风向最大质量浓度落地点/m 50 D10%最远距离/m 0 表7-14 无组织排放污染源估算模型计算结果分析（正常工况） TSP 2#生产车间 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 下风向最大质量浓度及占标率/% 3.69E-03 0.41 下风向最大质量浓度落地点/m 43 D10%最远距离/m 0 PM10 2#生产车间 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 下风向最大质量浓度及占标率/% 2.46E-03 0.55 下风向最大质量浓度落地点/m 43 D10%最远距离/m 0 PM2.5 2#生产车间 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 下风向最大质量浓度及占标率/% 1.23E-03 0.55 下风向最大质量浓度落地点/m 43 D10%最远距离/m 0 由表7-13、表7-14可知，项目排放废气最大地面浓度占标率 Pmax =0.55%，污染因子为PM10和PM2.5，污染源为2#生产车间无组织排放。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），确定项目大气环评等级为三级，不进行进一步预测和评价，仅对污染物排放量进行核算。 表7-15 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m³） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 1 1#排气筒 颗粒物 0.4 0.002 0. 013 有组织排放合计 颗粒物 0.013 表7-16 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量(t/a) 标准名称 浓度限值(µg/m3) 1 2#生产车间 焊接、抛丸 颗粒物 车间内无组织排放 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 1000 0.021 无组织排放合计 颗粒物 0.021 项目大气污染物年排放量核算见表7-17。 表7-17 项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 有组织 0.013 2 无组织 0.021 合计 0.034 7.2.3.3大气环境防护距离 大气环境防护距离是以污染源中心为起点的控制距离，结合厂区平面布局，确定控制范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准；对于项目厂界浓度超过大气污染物厂界浓度限值的，应要求削减排放源强或调整工程布局，待满足厂界浓度限值后，再核算大气环境防护距离；大气环境防护距离之内不应有长期居住的人群。 根据导则内容，大气环境防护距离的确定需采用进一步预测模型模拟评价基准年内，预测本项目所有污染源（改建、扩建项目应包括全厂现有污染源）对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布（厂界外预测网格分辨率不应超过50 m），在预测底图上标注从厂界起所有超过环境质量短期浓度标准值的网格区域，以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离。根据估算模型计算， 本项目排放废气最大地面浓度占标率 Pmax =0.55%，小于1%大气环境影响评价工作等级为三级评价，不进行进一步预测和评价，本项目主要污染物的短期贡献浓度均不超过环境质量短期浓度标准值，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 7.2.3.4建设项目大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见下表7-18。 表7-18 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 评价 因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a( 评价因子 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价 标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D( 其他标准□ 现状 评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价（本项目不涉及） 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL□ EDMS/ AEDT□ CALLPUFF□ 模型网格□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（/） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（/）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 K≤ -20%□ K＞ -20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子（颗粒物） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子（/） 监测点位数（/） 无监测□ 评价 结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（/）厂界最远（/）m 污染源年排放量 SO2（/）t/a NOx（/）t/a 颗粒物（0.034）t/a VOCs（/）t/a 注：“□”为勾选项，填“代√”；“（）”为内容填写项 7.2.4声环境影响分析 本项目的噪声源主要为设备噪声，根据对同类企业生产车间的调查，车间内噪声声压级在83dB（A）左右。正常生产时对外环境有一定的影响，所以必须采取一定的噪声防治措施。要求建设单位在设备选型时，选择低噪声型设备，加强生产设备的日常维护工作，确保其正常运行；对生产设备采取基础减震措施，如加装防震垫；且加强厂区及周围绿化工作，充分利用绿化等降噪措施，尽量减少本项目噪声对周围环境的影响。 为了预测本项目噪声对厂界的影响，本评价把本项目生产车间按整体声源预测。要求企业生产车间西侧设置双层中空隔声窗户，确保生产车间西侧墙壁隔声量大于25dB，生产车间其余三侧设置隔声窗户，确保生产车间其余三侧墙壁隔声量大于20dB，在严格做到上述的治理措施后，具体预测模式如下： 1、预测模式 整体声源声功率级的计算公式： 其基本思路是：将整个车间看作一个声源，预先求得该整体声源的声功率级，然后计算该整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减，最后求得预测受声点的噪声级。受声点的预测声级按下式计算：Lp = Lw - ΣAi 式中：Lp为受声点的预测声压级； Lw为整体声源的声功率级； ΣAi为声源传播途径上各种因素引起声能源的总衰减量； Ai为第i 种因素造成的衰减量。 整体声源声功率级的计算公式： Lw=Lpi+10lg（2S） 式中：Lpi为整体声源周围测量线上的声级平均值，dB(A)；本评价取Lpi=83dB。 ΣAi的计算方法： 声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑距离衰减和屏障衰减，其他因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算安全系数而不计。 1）距离衰减Ad Ad=10lg（2πr2），其中r为受声点到整体声源中心的距离。 2）屏障衰减Ab 房子的隔声量由墙、门、窗等综合而成，一般在10～25dB，普通车间房屋隔声量取15dB，双层中空玻璃窗的隔声量约25dB，如该面密闭不设门窗，隔声量取30dB。一排房屋的声屏障隔声3-5dB，二排房屋的声屏障隔声6-10dB，三排房屋的声屏障隔声10-12dB，围墙的声屏障隔声3dB，建筑物最大声屏障取20dB。本评价按一排厂房降3dB，二排降8dB，三排或多排降10dB，墙体围墙的隔声按3dB计算。 总的衰减量:ΣAi=Ad+Ab 多个声源的迭加计算： 当有N个噪声源时，它们对同一个受声点声压级贡献应按下式进行计算： 式中：L ——总声压级，dB； Lpi ——第I个噪声源对某一受声点的声级贡献值，dB。 2、预测计算 本环评对生产车间进行预测，声源基本参数见表7-19。 表7-19 噪声预测参数 噪声源 平均噪声级（dB） 车间面积（m2） 声源中心与预测点距离（m） 东厂界1# 南厂界2# 西厂界3# 北厂界4# 1#生产车间 83 1520 157 40 50 120 2#生产车间 83 3864 160 80 47 80 表7-20 源强及隔声量 单位：dB（A） 噪声源 整体源强 车间隔声量 围墙隔声量 房屋屏障隔声量 东厂界1# 南厂界2# 西厂界3# 北厂界4# 1#生产车间 117.8 25（西侧）、20（其余三侧） 3 3 3 0 3 2#生产车间 121.9 3 3 8 0 0 3、预测结果 本项目厂界昼夜间噪声预测结果见表7-21。 表7-21 噪声影响昼夜间预测结果 单位：dB(A) 项 目 东厂界1# 南厂界2# 西厂界3# 北厂界4# 生产车间1贡献值 39.9 51.8 47.9 42.3 生产车间2贡献值 43.8 44.8 52.5 52.8 背景值 / / / / 预测值 昼间 45.3 52.6 53.8 53.2 夜间 45.3 52.6 53.8 53.2 评价标准 昼间 65 65 65 65 夜间 55 55 55 55 超标值 昼间 0 0 0 0 从上表可知，本项目在经过墙体隔声和距离衰减后，厂界区域四周昼夜间声环境均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准限值的要求。 为进一步减少本项目厂界噪声对外环境的影响，要求企业设计中尽可能选用低噪声设备，并对强声源设备采用防震、消声、隔音等降噪措施；加强生产设备的维修保养，发现设备有异常声音应及时维修；生产车间西侧设置双层中空隔声窗户，确保生产车间西侧墙壁隔声量大于25dB，生产车间其余三侧设置隔声窗户，确保生产车间其余三侧墙壁隔声量大于20dB；加强厂区绿化，在各厂界种植高密集树木，车间周围加大绿化力度，同时可在围墙上种植爬山虎之类的藤本植物，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。 7.2.5固废环境影响分析 7.2.5.1固体废物利用处置方式 本项目实施后产生的固废主要为：边角料、沉渣、回收的粉尘、废钢丸、含液压油、废导轨油、含油废抹布及手套、生活垃圾等，固体废物的利用处置方式评价详见下表。 表7-22 本项目固体废物处置方式评价表 序号 固体废 物名称 产生工序 形态 主要成分 属性 预测产生量（t/a） 利用处置 方式 是否符合环保要求 1 边角料 机械加工 固态 灰铸铁、20号钢 一般固废 50 收集外卖综合利用 是 2 沉渣 打磨废水处理 半固态 金属屑、水 一般固废 1.5 收集外卖综合利用 是 3 废钢丸 抛丸过程 固态 钢丸 一般固废 1.0 收集外卖综合利用 是 4 回收的粉尘 抛丸过程 固态 金属屑 一般固废 1.224 收集外卖综合利用 是 5 含油废抹布及手套 设备维修 固态 布纤维、油 危险固废 0.02 环卫部门清运 是 6 废液压油 液压机 液态 液压油 危险固废 0.4t/10a 收集后委托有资质单位处置 是 7 废导轨油 加工中心 液态 导轨油 危险固废 2.4t/10a 收集后委托有资质单位处置 是 8 生活垃圾 职工生活 固态 废纸张、垃圾等 一般固废 12.0 环卫部门清运 是 注：*根据《国家危险废物名录(2016年)》附录中危险废物豁免管理清单，含油废抹布及手套混入生活垃圾全过程不按危险废物管理。 由上表可知，本项目固废均能得到相应处置，最终排放量为零，不会对周边环境产生影响。 7.2.5.2危险废物污染防治措施及危险废物贮存场基本情况 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物污染防治措施见表7-23。 表7-23 本项目危险废物污染防治措施表 序号 危险废物名称 危险废物类别 废物 代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废液压油 HW08 900-218-08 0.4t/10a 液压机 液态 液压油 液压油 10年 T/I 委托有资质单位处置 2 废导轨油 HW08 900-249-08 2.4t/10a 加工中心 液态 导轨油 导轨油 10年 T/I 委托有资质单位处置 3 含油废抹布及手套* HW49 900-041-49 0.02 设备维修 固态 布纤维、油 布纤维、油 每月 T/In 环卫部门清运 注：*根据《国家危险废物名录(2016年)》附录中危险废物豁免管理清单，含油废抹布及手套混入生活垃圾全过程不按危险废物管理。 表7-24 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 位置 占地面积（m2） 贮存方式 贮存 能力（t） 贮存周期 1 危废暂存间 废液压油 HW08 900-218-08 原料成品仓库西北角 5 桶装 0.5 1年 2 废导轨油 HW08 900-249-08 桶装 2.5 1年 7.2.5.3 危废贮存场所环境影响分析 本项目所在厂区按照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设有危废仓库，位于原料、成品仓库西北角，占地面积约5 m2，贮存场所和设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等措施均遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。本项目危废产生量较小，危废仓库可以满足贮存需要，不会对周边地表水、地下水以及土壤环境产生影响。 7.2.5.4 危废运输过程环境影响分析 本项目产生的危险废物均委托有资质单位处置，按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025），本报告对于危险废物的收集和转运过程中提出以下要求： 1、危险废物的收集应执行操作规程，内容包括使用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等； 2、危险废物收集作业人员应根据工作需要配置必须要的个人防护装备； 3、在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防泄漏等其他防治污染环境的措施； 4、危险废物的收集应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确认包装形式，具体包装应符合如下要求： (1)包装材质要与危险废物相容； (2)性质不相容的危险废物不应混合包装； (3)危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗防漏要求； (4)包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整； 5、危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 7.2.5.5 危废委托处置环境影响分析 本项目周边分布有金华市莱逸园环保科技开发有限公司和浙江金泰莱环保科技有限公司等危废处置单位，完全有能力处置本项目危废，因此，本项目危废委托处置具有环境可行性。 综上，只要企业严格对固体废物进行分类收集，储存场所严格按照有关规定设计、建造，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，在自身加强利用的基础上，并合理处置，本项目的固体废物不会对周围环境产生不利影响。 7.2.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)规定，对照导则附录A，本项目属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的“其他”类别，因此属于Ⅲ类评价项目。 表7-25土壤环境影响评价项目类别 行业类别 I类 II类 III类 IV类 制造业 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造* 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌 有化学处理工艺的 其他 / 其他用品制造包括①木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业；②家具制造业；③文教、工美、体育和娱乐用品制造业；④仪器仪表制造业等制造业。 根据土壤环境影响评价项目类别、 占地规模与敏感程度划分评价工作等级， 详见表7-26。 表7-26 污染影响型评价工作等级划分表 占地规 评价工作 模 等级 敏感度 I类项目 II类项目 III类项目 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注： “—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 本项目位于桐乡经济开发区同仁路635号，属于桐乡经济开发区范围，周围200m范围内无环境敏感点，环境敏感程度为不敏感，占地面积约35445.23m2≤5hm2，属于小型建设项目，因此判定本项目土壤环境影响评价工作等级小于三级，可不开展土壤环境影响评价。 7.2.6建设项目环境风险影响分析 7.2.6.1环境风险影响分析 1、风险潜势初判 本项目主要风险物质为导轨油、液压油，风险潜势初判参数见表7-27。 表7-27 风险潜势初判参数表 序号 危险物质 厂界内最大存在总量/t 临界量/t 1 导轨油 2.4 2500 2 液压油 0.4 2500 2、评价方法 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C计算危险物质数量与临界量比值（Q）。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下列公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 3、评价结果 根据计算结果，本项目危险物质数量与临界值比值（Q）=0.001，项目环境风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析，详见表7-28。 表7-28 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产100台数控机床及机械零件技改项目 建设地点 （浙江）省 （桐乡）市 （/）区 （/）县 经济技术开发区 地理坐标 经度 E120°30′46.84″ 纬度 N30°36′51.56″ 主要危险物质及分布 主要风险物质液压油、导轨油；分布于原料仓库 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 影响大气、地表水、地下水环境 风险防范措施要求 加强对危险物质的管理，在储存、使用过程中防止跑、冒、滴、漏；明确事故防范措施，落实到人 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：落实防范措施，环境风险可以承受。 4、物流的危险性分析 液压油和导轨油具有可燃性、刺激性和一定的毒性。急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 5、风险事故类型 本项目生产车间不属于易燃易爆场所，如果在设计和安装存在缺陷，设备质量不过关，生产过程中发生误操作或机电设备出故障及外力因素破坏等，就有可能引发风险事故，其主要风险类型是液压油、导轨油泄露、溢出，以及由此引发的火灾或爆炸。 （1）风险事故成因分析 可能发生泄漏的成因如下：各类设备出现故障、损坏等导致设备内的液压油泄漏；为设备更换液压油、导轨油时操作不当引起的泄漏；存放液压油、导轨油的容器倾倒或出现破损导致液压油、导轨油泄漏。 可能发生火灾及爆炸原因如下：因液压油、导轨油泄漏，而形成足够的小区域燃烧浓度；在泄漏区域周围有明火出现，如：设备在机械加工时产生火花、钝器意外撞击产生火花、因有关人员衣着材料产生明火以及其它明火；周围电网影响；雷电天气影响。 从本项目液压油、导轨油的存放情况看，只要严格管理，操作正确，保证存放容器不受破坏，正常情况下，可以避免发生泄漏事故，但不能排除非正常情况下泄漏事故的发生如：火灾和其他一些不可预测潜在突然因素的发生。 本项目非易燃易爆敏感地，火灾发生危险较低。只要严格按照国家有关防火防爆规定规范进行设计、施工、经营，强化管理，明确责任，并做好各种预防准备措施，则可以最大限度的避免火灾发生，但不能排除不可控制条件下事故的发生。由于本项目涉及的油类物质用量极小，发生火灾的可能性较小，因此本环评主要就泄漏事故对环境的影响进行分析阐述。 （2）事故影响分析 环境空气的污染：总碳氢化物中的烯烃是引起光化学烟雾的重要因素之一。挥发烃的排放只能造成局部的轻微污染，污染面积较小，一般不会出现光化学烟雾污染现象。项目基本不排放烃类有害物质，因此对附近环境空气影响很小。 液压油、导轨油存放事故泄漏对环境的影响：液压油、导轨油存放事故泄漏主要指自然灾害或不可抗拒外力造成的液压油、导轨油泄漏对环境的影响，如地震、洪水、滑坡等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有存放的液压油、导轨油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成严重的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需要相当长的时间。对本项目由于自然灾害引起环境污染的防治，最好的办法是采取预防的措施。对暂存点设计合理，不会轻易受到非人为损坏。在存放过程中，做到存放到位，确保存放容器不会轻易倾倒或者破损。 地表水污染：本项目未经处理的污水进入自然水体后，使水中石油类、固体悬浮物（SS）、有机物和微生物含量升高，改变水体的物理、化学和生物群落组成，使水质变坏。粪污中含有大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播，危害人畜健康。此外，粪污中有机物生物降解和水生生物的繁殖大量消耗水体溶解氧（DO），导致水体变黑发臭，水生生物死亡。可见事故排污对环境的危害极大，应杜绝工程废水事故排放的发生。 6、风险防范措施 针对本项目的风险事故成因，环评要求采取以下防范措施： 严格遵守国家已有标准，进行危险物质的存放；加强管理，对出现的泄漏要及时采取措施，对隐患要坚决消除，实行以防火为中心的安全管理；配备应急救援设施和器材；为防止可能产生的地面积聚的液压油、导轨油和受油类污染的雨水通过地面渗透进入附近土层和水体中，厂区车间内地面用水泥硬化处理；针对运营中可能产生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；对原料仓库实行定期巡检制度，及时发现问题，尽快解决；严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。定期进行防火检查，一要进行制度落实情况检查，二要对消防设备器材进行检查维修，保证设备器材完好有效、消防通道畅通无阻。 7.2.6.2突发环境事件应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）和《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案管理实施办法》（浙环函[2015]195号）要求，需在项目建成后按照企业实际情况制定详细的应急预案，编制的应急预案应具有可操作性和针对性。 具体应急预案实施内容应包括如下： 应急计划区。危险目标为原料仓库，保护目标为项目周围的土壤环境； 应急组织机构、人员。确定事故应急处置领导机构，一旦发生事故，迅速组织抢救； 根据事故不同的严重程度，规定预案的级别及分级相应程序； 配备应急设施，如灭火设施等，即要准备足够的消防灭火器材； 紧急情况报告程序、联系人员和联系方法； 现场救援、抢救、应急环境监测措施； 现场应急报警程序； 发生液压油、导轨油泄露、火灾、爆炸等事故时应急程序，包括人员撤离路线、避难场所； 应急培训计划；公众教育和信息；其它应急培训程序和措施。 综上分析，本项目按消防、防火规范设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷、抗振等措施，防范生产事故的发生，降低环境风险发生的概率。 7.2.6.3环境风险评价自查表 表7-29 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风 险 调 查 危险物质 名称 液压油 导轨油 存在总量/t 0.4 2.4 环境敏感性 大气 500m范围内人口数 / 人 5km范围内人口数 / 人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） 人 地表水 地表水功能敏感性 F1 □ F2 □ F3 □ 环境敏感目标分级 S1 □ S2 □ S3 □ 地下水 地下水功能敏感性 G1 □ G2 □ G3 □ 包气带防污性能 D1 □ D2 □ D3 □ 物质及工艺系统 危险性 Q值 Q＜1 ( 1≤Q＜10 □ 10≤Q＜100 □ Q＞100 □ M值 M1 □ M2 □ M3 □ M4 □ P值 P1 □ P2 □ P3 □ P4 □ 环境敏感 程度 大气 E1 □ E2 □ E3 □ 地表水 E1 □ E2□ E3 □ 地下水 E1 □ E2 □ E3 □ 环境风险 潜势 Ⅳ+ □ Ⅳ □ Ⅲ □ Ⅱ □ I ( 评价等级 一级 □ 二级 □ 三级 □ 简单分析 ( 风 险 识 别 物质危险性 有毒有害 □ 易燃易爆 ( 环境风险 类型 泄漏 ( 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ( 影响途径 大气 ( 地表水 ( 地下水 ( 事故情形分析 源强设定方法 计算法 □ 经验估算法 □ 其他估算法 □ 风险 预测 与 评价 大气 预测模型 SLAB □ AFTOX □ 其他 □ 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m 地表水 最近环境敏感目标 ，到达时间 h 地下水 下游厂区边界到达时间 d 最近环境敏感目标 ，到达时间 d 重点风险防范 措施 加强对危险物质的管理，在储存、使用过程中防止跑、冒、滴、漏；明确事故防范措施，落实到人。 评价结论与建议 落实防范措施，环境风险可以承受。 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 7.3环境监测计划 本项目需做好竣工验收工作和运营期常规监测，具体可参照如下： 表7-30 项目验收监测计划 监测内容 监测点位 监测项目 监测频率 废气 1#排气筒 颗粒物 每天3次，监测2天 厂界无组织监控点 颗粒物 每天每点4次，监测2天 废水 厂区总排放口 pH、化学需氧量、总磷、氨氮、五日生化需氧量、动植物油 每天4次，监测2天 噪声 厂界四侧 昼夜间Leq（A） 每天1次，监测2天 表7-30 营运期环境监测计划 项目 监测点位 监测项目 监测频率 废气 1#排气筒 颗粒物 半年/次 厂界无组织监控点 颗粒物 废水 厂区总排放口 pH、CODCr、氨氮、石油类 季度/次 噪声 厂界四侧 昼夜间Leq（A） 每年监测一次，每次测昼间噪声

8.1 防治措施汇总及预期治理效果 本项目污染防治措施及预期治理效果汇总如下表8-1所示。 表8-1 本项目污染防治措施及预期治理效果汇总表 内容 类型 排放源 污染物名称 防治措施 预期治理效果 废水 生活污水 CODCr 实行清污分流、雨污分流；打磨废水经沉淀后全部循环使用，不外排；生活污水经隔油池、化粪池预处理达到入网标准后接入区域污水收集管网，最终经桐乡申和水务有限公司处理后达标排入钱塘江。 达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 NH3-N 废气 焊接 烟尘 车间内无组织排放 粉尘排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 抛丸 粉尘 抛丸过程密闭，极少量粉尘在机械零件从抛丸机中取出时逸散出来，逸散粉尘以粉尘产生量的1%计；抛丸过程中产生的粉尘通过引风机全部进入设备自带的布袋除尘处理，处理效率大于99%，处理后的废气通过15m高排气筒高空排放。 职工生活 油烟废气 采用DDN型静电式油烟净化装置净化处理后屋顶高空排放，净化效率大于75%。 符合GB18483-2001《饮食业油烟排放标准(试行)》 固体 废物 机械加工 边角料 收集后外卖综合利用 资源化、减量化或无害化处理，一般固体废弃物排放达到GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（2013年修正本）》中的有关规定。危险废物排放达到GB 18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定 打磨废水处理 沉渣 收集后外卖综合利用 抛丸过程 废钢丸 收集后外卖综合利用 设备维修 含油废抹布及手套 环卫部门清运 抛丸过程 回收的粉尘 收集后外卖综合利用 液压机 废液压油 委托有资质单位处置 加工中心 废导轨油 委托有资质单位处置 职工生活 生活垃圾 环卫部门清运 噪声 生产设备 噪声 尽可能选用低噪声设备，并对强声源设备采用防震、消声、隔音等降噪措施；加强生产设备的维修保养，发现设备有异常声音应及时维修；加强厂区绿化；要求企业生产车间西侧设置双层中空隔声窗户，确保生产车间西侧墙壁隔声量大于25dB，生产车间其余三侧设置隔声窗户，确保生产车间其余三侧墙壁隔声量大于20dB。 厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准 生态保护措施及预期效果： 运营期产生的废水、废气等污染物均处理达标排放，固体废弃物作资源化和无害化处理，加强厂区及其厂界周围环境绿化，绿化以树、灌、草相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用，同时防止水土流失。 8.2 环保投资估算 本项目所采取的污染防治措施的投资估算见表8-2。 表8-2 环保总投资统计一览表 项目名称 主要设备及措施 概算（万元） 1 废气防治 10 2 化粪池、隔油池及入网费 3 3 噪声污染治理 10 4 固体废物收集设施（分类收集等） 2 合计 25 本项目的总投资为4000万元，环保投资约25万元，占工程项目总投资的0.63%。通过采取上述各项环境保护措施，将在很大程度上减轻和降低本项目对周围环境的各种不利影响，并有效改善该区域的生态环境。

# 9、结论与建议

9.1项目基本情况 9.1.1项目概况 桐乡乔友精密机械有限公司成立于2010年，现位于桐乡经济开发区同仁路635号，企业于2010年11月委托煤炭科学研究总院杭州环境保护研究院编制了《桐乡乔友精密机械有限公司新建项目环境影响报告表》，设计生产规模为：年产三轴以上联动数控机床300台，桐乡市环保局于2010年12月对该项目通过环保审批（审批编号：10-1260），后由于企业自身发展原因，该项目一直未投产实施，以后也不再实际（详见附件6-情况说明）。 现根据市场发展需求，企业拟利用厂区现有空置厂房，并购置龙门加工中心机3台、立式加工中心机1台、卧式单面铣床1台、龙门铣床1台、龙门三轴式铣削组合机床2台、通过式抛丸清理机1台、四头卧铣专用机2台、液压机1台、龙门磨3台、平面磨2台、废气处理设施1套等相关设备，项目建成后形成年产100台数控机床及机械零件的生产能力。浙江省桐乡经济开发区管理委员会于2020年4月3日对该项目完成备案，项目代码2020-330483-34-03-115998。 9.1.2区域环境质量现状结论 1、水环境问题 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（浙江省人民政府，2015年6月），本项目选址区域所属水功能区为康泾塘桐乡景观娱乐、工业用水区，主要河流为康泾塘及其支流，根据《2019年桐乡市环境状况公报》，2019年康泾塘-梧桐南监测断面全年水质可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。 2、大气环境问题 根据嘉兴市生态环境局桐乡分局公布的《桐乡市环境状况公报（2019年）》可知，2019年桐乡市空气质量不达标因子为臭氧（O3），本项目所在地区域属于非达标区。桐乡市目前已编制完成《桐乡市大气环境质量限期达标规划实施方案》，同时随着《嘉兴市环境状况公报》大气污染物防治行动和措施、《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《桐乡市环境保护“十三五”规划》的实施，桐乡市空气质量将稳步改善。 3、声环境问题 根据监测，本项目所在区域环境噪声质量较好，能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的相应标准。 9.1.3污染物排放量清单 本项目污染物排放清单见下表9-1。 表9-1 本项目主要污染物产生、排放情况汇总表 单位：t/a 类型 污染源 污染物 产生量 削减量 排放量 废水 职工生活 废水量 1080 0 1080 CODCr 0.346 0.292 0.054 NH3-N 0.038 0.033 0.005 废气 颗粒物 烟尘 0.008 0 0.008 粉尘 1.250 1.224 0.026 职工生活 油烟废气 0.011 0.008 0.003 固体 废物 危险固废 含油废抹布及手套 0.02 0.02 0 废液压油 0.4t/10a 0.4t/10a 0 废导轨油 2.4t/10a 2.4t/10a 0 一般固废 边角料 50 50 0 沉渣 1.5 1.5 0 废钢丸 1.0 1.0 0 回收的粉尘 1.224 1.224 0 生活垃圾 12.0 12.0 0 噪声 生产车间内噪声声压级一般在70~85dB(A)之间 本项目实施后企业厂区总的污染物产生和排放清单见下表。 表9-2 本项目实施后企业厂区总的污染物产生和排放清单 单位：t/a 项目 污染工序 污染物名称 现有项目排放量 本项目 “以新带老”削减量 本项目实施后总排放量 产生量 排放量 废水 职工生活 废水量 0 1080 1080 0 1080 CODCr 0 0.346 0.054 0 0.054 氨氮 0 0.038 0.005 0 0.005 废气 焊接 焊接烟尘 0 0.008 0.008 0 0.008 抛丸 粉尘 0 1.250 0.026 0 0.026 职工生活 油烟废气 0 0.011 0.003 0 0.003 固废 危险固废 含油废抹布及手套 0 0.02 0 0 0 废液压油 0 0.4t/10a 0 0 0 废导轨油 0 2.4t/10a 0 0 0 一般固废 边角料 0 50 0 0 0 沉渣 0 1.5 0 0 0 废钢丸 0 1.0 0 0 0 回收的粉尘 0 1.224 0 0 0 生活垃圾 0 12.0 0 0 0 噪声 LAeq（dB） 厂界达标 厂界达标 / 厂界达标 9.1.4项目环境影响分析结论 1、地表水环境影响分析结论 本项目主要排放生活污水，要求企业实行清污分流、雨污分流；打磨废水经沉淀后全部循环使用，不外排；厕所污水经化粪池处理后和其他废水一起达到入网标准后排入区域污水收集管网，最终经桐乡申和水务有限公司处理达标后排放。项目污染物排放较少，因此，本项目正常运行情况下对周围水环境的影响很小。 2、大气环境影响分析结论 本项目在抛丸过程中有粉尘产生，焊接过程中有焊接烟尘产生。焊接烟尘在车间内无组织排放，抛丸机为密闭式机械设备，抛丸过程中产生的粉尘通过引风机全部进入设备自带的布袋除尘处理，处理效率大于99%，处理后的废气通过15m高排气筒高空排放，极少量粉尘在机械零件从抛丸机中取出时逸散出来，在车间内无组织排放。 食堂油烟废气采用DDN型静电式油烟净化装置净化处理后，通过食堂所在的房屋屋顶高空排放，经处理后，油烟废气排放浓度小于2mg/m3，去除效率大于75%。 企业在采取以上治理措施后，本项目废气对大气环境影响较小。 由估算模式计算结果可知，本项目污染物最大地面浓度占标率PMAX为0.55%，污染因子为PM10和PM2.5，污染源为2#生产车间无组织排放。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），确定项目大气环境影响评价等级为三级，根据导则，不需进行进一步预测模式作预测。 3、声环境影响分析结论 根据预测结果，本项目建成后厂界区域昼夜间噪声预测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区标准，企业在采取本环评要求的噪声冶理措施后，噪声对周围环境的影响不大，周围声环境维持现状。 4、固废环境影响分析结论 本项目产生的固废主要为边角料、沉渣、废钢丸、含油废抹布及手套、回收的粉尘、废液压油、废导轨油、生活垃圾。 本项目产生的废液压油、废导轨油为危险固废，对于危险固废，要求企业委托有资质单位处置，同时要求在单位内按照国家GB18597－2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求设置贮存场所。贮存场所必须防渗防漏，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响。业主单位严格履行国家与地方政府关于危险固废转移的规定，如必须报当地环保部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意交易。在此基础上，危废对周围环境影响也很小。 本项目产生的边角料、沉渣、废钢丸、回收的粉尘由企业统一收集后外售综合利用；含油废抹布及手套、生活垃圾在厂内定点收集，交由环卫部门进行清运。在各类固废妥善处置的前提下，项目固废不会对周围环境产生不利影响。 9.1.5项目污染防治措施 1、地表水防治措施 企业实行清污分流、雨污分流；打磨废水经沉淀后全部循环使用，不外排；厕所污水经化粪池处理后和其他废水一起达到入网标准后排入区域污水收集管网，最终经桐乡申和水务有限公司处理后达标排入钱塘江。 2、废气防治措施 焊接烟尘在车间内无组织排放；抛丸过程密闭，极少量粉尘在机械零件从抛丸机中取出时逸散出来，抛丸过程中产生的粉尘通过引风机全部进入设备自带的布袋除尘处理，处理效率大于99%，处理后的废气通过15m高排气筒高空排放。 食堂油烟废气采用DDN型静电式油烟净化装置净化处理后，通过食堂所在的房屋屋顶高空排放，经处理后，油烟废气排放浓度小于2mg/m3，去除效率大于75%。 3、噪声防治措施 尽可能选用低噪声设备，并对强声源设备采用防震、消声、隔音等降噪措施；加强生产设备的维修保养，发现设备有异常声音应及时维修；加强厂区绿化；要求企业生产车间西侧设置双层中空隔声窗户，确保生产车间西侧墙壁隔声量大于25dB，生产车间其余三侧设置隔声窗户，确保生产车间其余三侧墙壁隔声量大于20dB。 4、固体废物防治措施 边角料、沉渣、废钢丸、回收的粉尘由企业统一收集后外售综合利用；废液压油、废导轨油属于危险固废，企业收集后委托有资质单位处置，同时要求在单位内按照国家GB18597－2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求设置贮存场所。贮存场所必须防渗防漏，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响；严格履行国家与地方政府关于危险固废转移的规定，如必须报当地环保部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意交易；含油废抹布及手套、生活垃圾在厂内定点收集，交由环卫部门进行清运。 9.2环保审批原则符合性分析 9.2.1、建设项目环评审批原则符合性分析 环评根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第364 号）中相关要求进行环保审批原则相符性分析。 1、环境功能区符合性分析 根据《桐乡市环境功能区划》（2015.09），本项目属于桐乡经济开发区环境优化准入区（0483-Ⅴ-0-1），属于环境优化准入区。该区除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 本项目主要从事数控机床及机械零件的生产销售，属于二类工业项目，不属于该环境功能区负面清单中的项目。且生产车间周边均为工业企业，生产车间200米范围内无居民住宅等环境敏感点；另外本项目不会对河道进行堤岸改造，不影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能，因此选址基本符合该区环境功能区划。 2、排放污染物符合国家和本省规定的污染物排放标准 根据工程分析和环境影响分析结果，本项目实施后，在严格按照本报告提出的污染防治措施实施的前提下，本项目污染物均能满足国家和本省规定的污染物排放标准。固废均按照“资源化、无害化”的原则进行处置。因此，本项目污染物排放符合达标排放原则。 3、总量控制指标满足性分析 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、颗粒物。 本项目实施后企业排放的废水为生活污水，无生产废水排放，根据（浙环发 [2012]10号文件）规定，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减，新增颗粒物排放量在桐乡市范围内调剂解决。 4、造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 经分析预测，项目投产后污染物经治理达标排放后对周围环境影响不大，当地环境质量基本仍能维持现状。 9.2.2 建设项目其他部门审批要求符合性分析 1、主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划符合性 本项目位于桐乡市经济技术开发区同仁路635号，根据企业提供的土地证（桐国用（2014）第15063号），本项目地块用途为工业用地，环评据此认为本项目符合土地利用总体规划；根据桐乡市经济开发区三期扩征区控制性详细规划，本项目地块用途为工业用地，环评据此认为项目选址符合当地城乡规划。 2、国家及本省产业政策符合性分析 本项目不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中规定的限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中的淘汰和禁止类项目，不属于《关于加强全省工业项目新增污染控制意见的通知》(浙政办发2005-87号)中的禁止类和限制类，不属于《嘉兴市当前限制和禁止发展产业目录》中禁止类和限制类，不涉及《桐乡市淘汰和禁止发展的落后生产能力目录》中淘汰和禁止发展项目，也不属于《桐乡市工业产业结构调整指导目录》中规定的限制建设类、逐步转移类和禁止淘汰类项目。 因此，认为本项目符合国家及本省产业政策。 9.2.3“三线一单”符合性判定 本项目“三线一单”符合性分析见表 9-3 表9-3“三线一单”符合性分析 “三线一单” 符合性分析 是否符合 生态保护红线 本项目位于桐乡经济开发区环境优化准入区（0483-Ⅴ-0-1），属于环境优化准入区，不涉及自然保护区和饮用水水源地保护区。根据桐乡市生态保护红线划定分布图，项目周边无自然生态红线区，不触及生态保护红线，因此符合生态保护红线的要求。 符合 资源利用上线 本项目生产过程中有一定量的电源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不新增土地，不会突破地区能源、土地等资源消耗上线，且项目不使用高能耗、低效率的设备，符合资源利用上线的要求。 符合 环境质量底限 本项目附近声环境质量能够满足相应的标准，水环境能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求，大气环境能达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。本项目废气经废气处理措施处理后，对周边环境影响很小。本项目各项污染物不会改变项目所在地区域环境质量等级，不触及环境质量底线。 符合 负面清单 本项目位于桐乡经济开发区环境优化准入区（0483-Ⅴ-0-1），属于环境优化准入区，该区除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。本项目位于桐乡经济开发区同仁路635号，属于二类工业项目，不属于该区负面清单内的工业项目，污染物排放可达到同行业国内先进水平，因此基本符合该区环境功能区划。 符合 综上所述，本项目的建设符合浙江省建设项目环保审批各项原则。 9.2.4、“四性五不批”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第 682 号）“四性五不批”要求，本项目符合性分析具体见表9-4。 表9-4“四性五不批”符合性分析 建设项目环境保护管理条例 符合性分析 是否符合 四性 建设项目的环境可行性 本项目位于桐乡经济开发区环境优化准入区（0483-Ⅴ-0-1），项目属于二类工业项目，不属于该区负面清单内的工业项目，符合总体规划要求，符合环境功能区划，环保措施合理，污染物可稳定达标排放。 符合 环境影响分析预测评估的可靠性 本项目本项目水环境影响预测与评价根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018）要求进行，大气环境影响预测与评价根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）要求进行，土壤、地下水、噪声、风险环境和固体废弃物环境影响分析根据相关要求进行。 符合 环境保护措施的有效性 本项目采取相应的环境保护治理措施后，各类污染物均可达标排放。项目采用的环境保护措施可靠、有效 符合 环境影响评价结论的科学性 本环评结论客观、过程公开、评价公正，评价过程均依照环评相关技术导则、技术方法等进行，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论科学。 符合 五不批 （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划 建设项目类型及其选址、布局、规模符合环境保护法律法规，并符合桐乡市环境功能区划、经济开发区规划。 符合 （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求 本项目生活污水经处理后纳管排放，不会对地表水环境造成影响；本项目采取各项污染防治措施后，噪声等污染物均能达标排放，固废可得到妥善处置，根据影响分析可知，当地环境质量仍能维持现状，符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。随着《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《桐乡市环境保护“十三五”规划》的实施，桐乡市环境空气质量将稳步改善。因此，本项目不触及环境质量底线。 符合 （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏 本项目采取的污染防治措施能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；本项目采取必要措施预防和控制生态破坏。 符合 （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施 由于企业原有项目未实施，因此无原有环境污染和生态破坏问题。 符合 （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。 符合 9.3环保建议与要求 为保护环境，减少“三废”污染物对项目厂址周围环境的影响，本环评报告表提出以下建议和要求： 1、企业应认真落实环境影响评价中提到的污染防治措施，使项目污染物达标排放。 2、应进行合理布局，采用国家推荐的节能产品或同类产品设备中效率较高者，积极推行清洁生产，做好清污分流，提高能源利用率。 3、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态，杜绝污染物事故排放。 4、建立健全环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛，使公司建成经济效益显著和环境优美的现代化企业。 5、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 9.4环评总结论 桐乡乔友精密机械有限公司年产100台数控机床及机械零件技改项目符合产业政策要求，具有较好的经济效益。符合项目所在地环境功能区规划要求，排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，符合“三线一单”控制要求。项目营运期会产生一定的污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周边环境影响不大。 综上所述，从环保角度而言，项目的实施是可行的。

# Text boxes

同仁路

卓怡纺织

合众新能源

立德动力设备

榆阳电子

茂丰

电气

桐乡乔友精密机械有限公司厂区

规划二类工业用地

5km×5km

项目选址

# 8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果