建设项目环境影响报告表

项目名称：   玉环孙氏暖通设备有限公司年产1000

万套阀门生产线技改项目

建设单位（盖章）：  玉环孙氏暖通设备有限公司

浙江环耀环境建设有限公司

ZHEJIANG HUANYAO ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION CO.,LTD.

二〇二〇年九月

目  录

1建设项目基本情况	1

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

3环境质量状况	18

4评价适用标准	26

5建设项目工程分析	33

6项目主要污染物产生及预计排放情况	41

7环境影响分析	42

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	62

9结论与建议	64

附图：

- 建设项目项目地理位置图

- 建设项目周边环境概况图

- 建设项目环境监测点位图

- 建设项目总平面布置图

- 建设项目水环境功能区划图

- 建设项目环境管控单元分类图

- 建设项目生态红线图

附件：

- 项目备案通知书

- 营业执照和法人身份证复印件

- 土地证、房产证、不动产权证

- 租房协议

附件5  监测报告

附表：

建设项目环评审批基础信息表

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 玉环孙氏暖通设备有限公司年产1000万套阀门生产线技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 玉环孙氏暖通设备有限公司 |
| 法人代表 | 孙军华 | 联系人 | 胡保朝 |
| 通讯地址 | 玉环市清港镇中国无菌医疗器械装备制造(研发)基地西部 |
| 联系电话 | 13575885679 | 传真 | / | 邮政编码 | ／ |
| 建设地点 | 玉环市清港镇中国无菌医疗器械装备制造(研发)基地西部 |
| 立项审批部门 | 玉环市经济和信息化局 | 项目代码 | 2020-331083-34- 03-107389 |
| 建设性质 | 新建( 改扩建( 技改( | 行业类别 及代码 | C3443阀门和旋塞制造 |
| 占地面积 (平方米) | 4935 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 1040 | 其中：环保投资(万元) | 20 | 环保投资占总投资比例(%) | 1.9 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | / |
| 1.1工程内容及规模 1.1.1项目由来 玉环孙氏暖通设备有限公司成立于2005年，经营范围为水暖管件、工业自动控制系统装置、阀门、阀门配件、塑料制品制造加工，位于浙江省玉环市清港镇中国无菌医疗器械装备制造（研发）基地西部（玉环市清港镇苔山工业区），企业分别租用玉环中环网印器材有限公司、玉环兴卓机械有限公司各一处厂房作为生产经营场所。根据市场及企业自身的发展需求，项目拟投资1040万，购置数控机床等国产设备，实施年产1000万套阀门生产线技改项目。为此，企业已在玉环市经济和信息化局进行备案登记，项目代码2020-331083-34-03-107389，具体见附件1。 为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。受玉环孙氏暖通设备有限公司委托，浙江环耀环境建设有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。本项目主要从事阀门的生产，对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，项目应属于“C34通用设备制造业”；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2018年修订)》，该项目属于“二十三、通用设备制造业”中“69通用设备制造及维修”，中“其他(仅组装的除外)”，因此需编制环境影响报告表。同时根据浙江省生态环境厅关于发布《省生态环境主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2019年本）》的通知 (浙环发[2019]22号)，本项目不属于国家、省和设区市环保部门审批项目，故本项目由县级环保部门审批。综上，我公司在现场踏勘、调研和收集有关资料及向环保主管部门汇报的基础上，根据环评技术导则的要求，编制了本项目的环境影响报告表，提请有关部门审查。 1.1.2编制依据 1.1.2.1国家相关的法律法规及文件 《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第九号，2015.1.1起施行)； 《中华人民共和国环境影响评价法》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修正，2018.12.29施行)； 《中华人民共和国水污染防治法》(十二届全国人大常委会第二十八次会议，2018.1.1起施行)； 《中华人民共和国大气污染防治法》(中华人民共和国主席令第十六号，2018.10.26修订施行)； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修正，2018.12.29施行)； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议修订通过，2020.4.29修订)； 《中华人民共和国土壤污染防治法》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2019.1.1施行) 《中华人民共和国水法》(中华人民共和国主席令第七十四号，2016.7.2起施行)； 《中华人民共和国清洁生产促进法》(中华人民共和国主席令第五十四号，2012.7.1起施行)； 《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院682号令，2017.10.1起施行)； 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发[2011]35号，2011.10.17起施行)； 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号，2013.9.10起施行)； 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(中华人民共和国国务院国发[2015]17号，2015.4.16起施行)； 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发[2016]31号，2016.5.28起施行)； 《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》(生态环境部部令1号，2018.4.28起施行)； 《国家危险废物名录》(环境保护部令第39号，2016.8.1起施行)； 《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》(环境保护部令第5号，2009.3.1起施行)； 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发[2018]22号，2018.27。 1.1.2.2地方相关的法规及文件 《浙江省大气污染防治条例》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会公告第41号，2016.7.1起施行)； 《浙江省固体废物污染环境防治条例(2017年修改)》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议通过，2017.9.30起施行)； 《浙江省水污染防治条例(2017年修改)》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十五次会议，2018.1.1起施行)； 《浙江省建设项目环境保护管理办法(2018修正本)》(浙江省人民政府令第364号，2018.3.1起施行)； 《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省大气复合污染防治实施方案的通知》(浙江省人民政府浙政发[2012]80号，2012.7.6)； 《关于发布《省生态环境主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单(2019年本)》的通知》(浙江省生态环境厅浙环发[2019]22号，2019.12.20起施行)； 《浙江省人民政府关于浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案的批复》（浙政函〔2020〕41号），浙江省人民政府，2020-5-14发布； 《关于印发《台州市“五气共治”工作实施方案》的通知》(台政办发[2017]40号，2017.6.6)； 《关于印发<台州市挥性有机物深化治理与减排工作方案(2018-2020年)>的通知》(台五气办[2018]5号，2018.2.13)； 《台州市环境总量调整优化实施方案》(台环保[2018]53号)； 《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》（发布稿），玉环县人民政府，2020.7。 1.1.2.3技术规范 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)； 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)； 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)； 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)； 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)； 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)； 《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)； 《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)； 《浙江省人民政府关于浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)的批复》(浙政函[2015]71号)； 《关于发布<污染源源强核算技术指南 准则>等五项国家环境保护标准的公告》(公告2018年第2号)； 《产业结构调整指导目录(2019年本)》(国家发改委2019年第29号令)； 《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告2017年第43号，自2017年10月1日起施行)。 1.1.2.3项目技术文件 浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书； 玉环孙氏暖通设备有限公司提供的其它相关技术资料。 1.1.3建设内容和产品方案 企业拟投资1040万，购置数控机床等国产设备，实施年产1000万套阀门生产线技改项目。本项目主要工程组成见表1-1，具体产品方案见表1-2。 表1-1 本项目工程组成一览表 项目名称 内容及规模 备注 主体工程 厂房1 1层，设置办公室、下料区、抛砂区机加工等 机加工厂房 2层，设置机加工区 厂房2 1层，设置办公室、半成品仓库、成品仓库等 装配厂房 2层，设置装配线等 3层，设置温包灌装、装配等 辅助及公用工程 供电工程 由当地供电网接入 / 给水工程 市政给水管网 / 环保工程 废气处理设施 抛砂粉尘：废气收集后经布袋除尘设备处理后通过1个不低于15m高的DA001#排气筒排放 总风机总风量6000m3/h 灌装有机废气：废气收集后经活性炭吸附处理后通过1个不低于15m高的DA002#排气筒排放 总风机总风量2000m3/h 废水处理设施 化粪池 / 噪声治理设施/措施 / 表1-2 项目产品方案 序号 产品名称 生产规模 备注 1 阀门 1000万套/a 主要为球阀、温控阀 1.1.4主要原辅材料消耗 主要原辅材料用量见下表。 表1-3 主要原辅材料用量一览表 序号 原辅材料名称 单位 本项目消耗量 备注 铜棒/铜毛坯 t/a 1000 / 金属配件 t/a 1000 / 乙酸乙酯 t/a 1.5 温包灌装，约200L/桶 乙醇 t/a 0.5 防锈剂 t/a 0.125 主要成分为矿物油、水及防锈添加剂 水 t/a 1920 / 电 万KW/a 40 / 1.1.5主要生产设备 主要生产设备及数量如下表所示。 表1-4 主要生产设备及数量一览表 序号 设备名称 型号 数量(台) 水车 MW-SSGG-8Z 4 2021专机 1 CJK0615A数控（加槽） 1 CJK0615A数控 1 海德曼液压专机 FM0312 2 分水器管专机 SFM950 1 分水器管专机 1 温控头帽自动数控机1+2道 JQ-ZCK32 1 六角帽全自动数控机 JQ-ZCK32 1 接管全自动数控机1道 JQ-ZCK32 1 接管全自动数控机2道 JQ-ZCK32 1 温控阀蕊全自动数控机1道 JQ-ZCK32 1 1035帽1道 JQ-ZCK32 1 温控阀蕊全自动数控机2道 JQ-ZCK32 1 分水器管柱全自动数控2道 JQ-ZCK32 1 分水器管柱全自动数控1道 JQ-ZCK32 1 流量计1道 JQ-ZCK32 1 接管全自动数控机床 JQ-ZCK32 1 流量计2道 JQ-ZCK32 1 分水器温控阀芯全自动数控1道 JQ-ZCK32 1 分水器温控阀芯全自动数控2道 JQ-ZCK32 1 高精度干燥箱 115-4 1 自动温保焊接自动机 HY-SS-01 1 单柱油压机 FBY-C03 1 高週波电热感应加热机 6 真空充液机 2 精密恒温液浴槽 2 低温恒温槽 DC-0515 1 高低温恒温槽 1 自动压钢珠机 智能除温机 1 自动温保打点机 1 自动多功能电及剥线机 1 电热执行器检测台 1 电脑编程绕线机 FZ-740 1 超静音端子机 1 手压机 6 手台钻 1 球阀自动装配机 1套 暖气阀自动收口机 MaxPulse 1 小台钻 2 小冲床 1 分水器自动装配机 1 总装流水线 8 小型压帽机 6 试压机 6 烘干机 1 小扭力机 6 大扭力机 2 抛砂机 3 1.1.6劳动定员和生产天数 本项目总员工人数为128人，厂内无食堂无宿舍，年工作日300天，一班制生产，单班工作时间8h。 1.1.7公用工程 1、给水 本项目用水由市政给水管网统一供应，厂区内利用现有的管网。 2、排水 本项目排水采用雨、污分流制，雨水等清洁水收集后排入雨水管网。项目生活污水经化粪池预处理后，通过市政污水管网进入玉环市干江污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准后外排。 3、供电 本项目用电由当地供电所供给。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，企业租用玉环中环网印器材有限公司、玉环兴卓机械有限公司闲置厂房实施生产，无原有污染情况和环境问题。 |

# 2建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1地理位置 玉环市地处浙江东南沿海，台州最南端，位于东经121°05′~121°32′，北纬28°01′~28°19′。三面环海，北接温岭，东濒东海，西南临乐清湾，与乐清、洞头隔海相邻。全县由楚门半岛、玉环本岛及茅埏、鸡山、披山等136个大小岛礁组成，是我国13个海岛县之一。全境东西长约40km，南北宽约30km，全市总面积2279km2(包括海域)，其中陆地面积378km2，海域面积1901km2，海岸线长329km。 本项目位于玉环市清港镇中国无菌医疗器械装备制造（研发）基地西部，项目周围最近敏感点为北侧约40m处的苔山村，南侧约85m处的漩门湾湿地公园。项目位置图详见附图1，项目周围环境如下表2-1。 表2-1 项目周围环境现状 序号 厂区 方位 环境现状 1 厂房1 厂界东侧 玉环瑜威自动化设备有限公司 2 厂界南侧 浙江国禾实业股份有限公司 3 厂界西侧 浙江关谷科技有限公司 4 厂界北侧 道路，隔路为苔山村 5 厂房2 厂界东侧 园区道路，隔路为玉环联达模具 6 厂界南侧 道路，隔路为漩门湾湿地公园 7 厂界西侧 玉环圣久模具有限公司 8 厂界北侧 九眼港 2.2自然环境简况 2.2.1地貌、地质 玉环市为低山、丘陵、海岛地形，地势由中部山丘向东西两侧倾斜，境内地貌类型复杂，低山、丘陵、河流、谷地、平原、滩涂、港湾、岛礁兼有。低山、丘陵起伏连绵，是全县地貌的主要特征。山脉均系北雁荡山支脉。境内河渠纵横，水系发达。该地区位于新华厦系第二隆起带东南侧，断裂以北东为主，北西、北北面向西也有发育。中生代火山喷发和岩浆侵入频繁，而侏罗纪最为强烈。因此该地区内三分之二面积为上侏罗系高山坞和茶湾组或山碎屑岩所覆盖，在河谷和平原地区沉积了陆、海相松散沉积物。本场区工程地质单元从上而下划分为杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、淤泥、淤泥质粘土、粘土、含角砾粉质粘土、粉质粘土、粘土、粉质粘土、砾沙夹粉质粘土、角砾混粘土、全风化基岩、强风化基岩、中等风化紫红色晶屑岩凝灰岩。 2.2.2气候气象 玉环市属亚热带季风气候区，濒临东海，因而又有明显的海洋性气候特征。四季分明，温暖湿润，雨量充沛，日照充足，无霜期长，约260天。其特点：春暖无严寒，夏长无酷暑，秋短多雨夜，冬冷多回寒，夏秋有台风雨。根据浙江省气象局提供的资料，主要气象数据如下： 1、平均气压(hpa)： 1004.4 2、平均气温(℃)： 17.1 3、相对湿度(%)： 80 4、降水量(mm)： 1360.2 5、蒸发量(mm)： 1349.8 6、日照时数(h)： 1850.5 7、日照率(%)： 42 8、降水日数(d)： 151.5 9、雷暴日数(d)： 33.9 10、大风日数(d)： 35.8 11、各级降水日数(d)： 0.1 ≤r <10.0 112.0 10.0≤r <25.0 26.0 25.0≤r <50.0 9.8 r≥50.0 3.7 该区域大气稳定度全年以中性D类稳定度为主，出现频率为71.7%，全年主导风向为N，风速4.64m/s。 2.2.3水文特征 玉环市河流属滨海小平原河流，因山脉切割，自成体系，多为原来浦港疏浚伸展而成。其特点是：小河纵横，源短流急，河道浅窄，集雨面积小，流程短，流量小，水量小，年内洪枯变化大。大部分单独入海，统称东南沿海诸小河水系。建国以来，连年大兴水利，河系网络有新发展，其县内主要河流有九眼港、芳清河、楚门河、桐丽河、龙溪河、玉坎河、青沙河、庆澜河等。境内约有大小河流200多条，总长495km，水面总面积108km2，蓄水总容积1510万立方米。县境内多年平均径流量25424万立方米，其中地表径流量20675万立方米，地下径流量4749万立方米；全年水资源总量16017万立方米，其中地表水13025万立方米，地下水2992万立方米；全年可供水量4819万立方米(包括河流、水库、山塘、地下水在内)。但因县境水土保持工作欠佳，水资源利用率不高，造成生产、生活用水紧张，特别是沿海岛屿用水十分紧缺。 玉环市沿海是我国强潮区之一，潮汐属正规半日潮，一个太阳日有两个高潮与低潮出现，且相邻高潮(低潮)潮高几乎相等。平均涨(落)潮时间6小时左右。近岸线海区涨潮时略大于落潮。多年平均潮差平均4.05m，变幅0.25m，最大潮差6.84m(74.8.18)，历年最高潮位7.84m；平均潮位随季节性变化而变化，台风暴潮主要在6至10月间出现，增水值最大在2m左右。潮流为半日周期潮流，以往复流为主，局部呈旋转流。流向流速受地形影响而差异，唯披山岛以东海域为县内惟一的旋转潮流。海浪及其他属涌浪为主的混合浪区。冬半年受季风影响，风浪较大，浪向偏东北，涌浪向偏东为主；夏半年多涌浪，浪向多偏东南，风浪向多偏南。 2.3玉环市域总体规划 2.3.1总体发展目标 区域物流海港，魅力宜居宝岛。 在新一轮的县域发展中，充分利用独特的区位优势，建设区域物流海港，魅力宜居宝岛，增强城市的综合竞争力，把玉环建设成为经济繁荣、社会安定、环境优美的生态型现代化滨海城市。 1、规划期限：本次规划期限为2006~2020年。 2、城乡空间发展规模 (1)人口规模 2020年县域常住总人口数为74.1万人。 (2)城镇规模与城市化水平预测 2020年玉环市的城镇人口约63.8万人，村庄人口为10.3万人，人口城镇化水平达到86%左右。 (3)用地规模 城镇用地规模：规划2020年城镇建设用地规模为6829.14公顷，人均用地107平方米；规划2020年农村居民点建设用地规模为670公顷，人均用地为65平方米；规划交通水利用地2020年为3021.59公顷；规划其他建设用地2020年为1096.01公顷。 2.3.2城乡空间结构 未来县域范围内将形成“一城两区、两翼、两小镇、多点”的城乡空间结构。 1、一城两区、两翼 “一城”是指岛城一体化的玉环现代化海岛城市。 “两区”即位于漩门江两岸的港南、港北两个城区，是城市功能集聚、重点建设的综合发展区。港南城区含玉城、坎门、漩门三期三片，港北城区含楚门、清港、芦浦、漩门二期四片。 “两翼”主要指的是产业集聚区，包括东翼——位于干江、沙门、龙溪的滨海产业带，西翼——依托大麦屿港区的临港产业带。 2、两小镇 “两小镇”指依托海山乡和鸡山乡构建休闲度假区和浪漫风情小镇，生态休闲渔都风情旅游小镇。 3、多点 “多点”是指多个中心村和特色村。 2.3.3主要片区功能 港南城区：功能定位为玉环公共服务及生活居住服务中心城区，玉环海岛特色及海岛体验旅游的集中展示区，汽摩配工业集聚区。 远期由两个城市功能片区组成，分别是玉城——坎门老城片区、城北战略功能片区，远景还将形成漩门三期新城片区。玉城——坎门老城片区的重点是依托玉环新城的建设，逐步完善城市功能，疏散人口，加强环境整治，尤其是工业——居住混合地区的治理；依托老城区尤其是坎门一带进行历史街区风貌的整治，结合渔村建设，加快休闲旅游业的发展。城北功能定位为港口物流基地、居住及公共服务。 远景漩门三期作为县域中心，发展定位为玉环公共服务及生活居住中心城区，海岛特色及体验旅游集中展示区。规划成为未来行政办公、文化娱乐、医疗体育等公共服务中心所在地，魅力宜居宝岛的重要空间载体。 港北城区：功能定位为以商贸、旅游、高新产业为主导的滨海生态城区。包括对外区域性服务的门户；玉环商务办公和生产服务中心城区；玉环北部生活居住服务中心城区；产业转型升级、城市形象改善与提升的引擎区；玉环生态度假旅游的集中服务区；阀门、家具工业集聚区。远期由四大城市功能片区组成，包括楚门——清港、漩门二期北片、漩门二期南片和芦浦。其中楚门——清港以更新改造为主要方式，改变现状乡镇式建设模式，以玉环大市区的理念进行建设。漩门二期北片和南片以新城风貌建设为主要目标，芦浦突出物流和居住功能。 东翼——沙干片区，玉环滨海产业带：是玉环工业功能集聚区、海洋经济发展的重要平台。包括沙门综合城区、干江综合城区和龙溪综合城区。其中沙门综合城区包括由滨港工业城和沙门城镇综合居住商贸配套的产业综合城。干江综合城区包括干江产业园区和干江城镇综合居住商贸配套的产业综合城。龙溪综合城区主要包括阀门工业园区和满足居住配套服务的阀门产业综合城。 西翼——港区片区，玉环临港产业带：包括面向温台的水水中转港口；港口物流贸易基地；对台直航港口；临港产业集中发展区。由南北两个综合城区组成。其中，北部组团包括北部集中安置区和北部临港产业区，为大麦屿港的普竹作业区和连屿作业区提供配套服务。南部组团包括片区中心发展区、传统居住区、南部集中安置区、传统产业区、对台贸易加工区、南部临港产业区和保税区，主要为大麦屿港的大麦屿作业区和大岩头作业区提供配套服务以及当地居民的居住生活服务。 2.3.4生态环境规划 生态环境可持续发展目标——建设生态型海岛。城市发展与生态环境相协调，合理配置海岛空间资源，创造舒适和谐的生态人居体系，建立可持续发展、良性循环的经济——社会——自然复合生态系统，建成经济高效、环境优美、生态宜居、富有特色的生态型海岛，构筑“两轴、两带、两片”整体生态格局。 两轴：一是玉环半岛延伸至本岛的连绵山脉；二是平原河网和漩门湾形成的水脉。山与水是玉环重要的生态要素，也是生态系统的重要载体。 两带：一是乐清湾滩涂湿地保护带；二是滨海防护带。乐清湾形成的大面积滩涂湿地，适宜水产养殖，体现海洋经济特色。玉环陆域东部为主要的台风受影响区，随着漩门三期的开发建设，应增加海防林的建设，与现有的东南部和干江一带的山体林地共同组成滨海防护带。 两片：一是海山滩涂湿地生态保护区片；二是披山洋海洋生态保护区片。海山滩涂湿地保护区是玉环市惟一的自然保护区片，结合披山洋汇聚流区，划定玉环东部包括鸡山、洋屿、大小鹿岛、披山岛等在内的众多海岛为披山洋海洋生态保护区片，是玉环建设生态的海岛的重要体现。 2.3.5环卫设施规模 规划在小滩建设一个年处理能力为20万吨的现代化垃圾无害化处理场，远期在干江大岙山附近建设一个年处理能力为30万吨的现代化垃圾无害化处理场。根据城乡空间发展结构相应建设23座垃圾中转站。 符合性分析：本项目为阀门的制造，土地为工业用地，位于“两区”中的港北城区，符合阀门产业定位，符合玉环市域总体规划的要求。 2.4浙江玉环漩门湾国家湿地公园总体规划（2012-2018） 浙江玉环漩门湾国家湿地公园规划区位于浙江省东南沿海玉环县，东接清港与楚门两镇、南靠玉环本岛北岸的芦蒲镇，西嵌乐清湾与雁荡山隔海相望，北与温岭市南界相接。规划区边界东至漩门一期大坝，西至漩门二期海上长堤1000m，南至规划中的银河大道，北至滨江大道和小青村东南部道路。规划总面积31.48km2，其中湿地面积28.60km2，湿地率90.85%。 通过玉环漩门湾国家湿地公园的规划和建设，保护和恢复漩门湾滨海湿地生态系统，有效发挥湿地抵御海水入侵、涵养水源、保护生物多样性和提供湿地产品等多种生态、经济和社会效益。同时充分利用规划区现有湿地生态资源和旅游资源，开展湿地科普宣教和休闲游憩活动。最终实现规划区内湿地生态系统健康完整、景观资源丰富、自然环境优美、科普宣教设施完善和休闲娱乐条件优越，将浙江玉环漩门湾国家湿地公园建设成为我国东南滨海湿地公园的典范。 环境质量目标：地表水水质达到《地表水环境质量标准》Ⅰ类标准或水环境功能区要求；空气环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准或达到相应大气环境功能区要求；土壤环境质量达到《土壤环境质量标准》一级标准。 根据浙江玉环漩门湾国家湿地公园总体规划范围图，玉环孙氏暖通设备有限公司不在漩门湾国家湿地公园范围内，厂房2与漩门湾国家湿地公园北界距离较近，约85米。本项目废气产生排放量较少，满足相应排放标准后排放，对周围大气环境无不良影响；本项目外排废水仅生活污水，经化粪池预处理后，通过市政污水管网进入玉环市干江污水处理厂处理达标后外排，从而不对漩门湾湿地公园水体造成不良影响。 2.5玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案 本项目位于玉环市清港镇中国无菌医疗器械装备制造(研发)基地西部，根据《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》内容，本项目所在地属于“台州市玉环市清港镇一般管控单元”。 1、环境管控单元划分 根据生态、大气、水等环境要素的分区结果，按照优先保护、重点管控、一般管控的优先顺序，充分衔接玉环市环境功能区划、乡镇行政边界、工业园区（集聚区）等边界，建立功能明确、边界清晰的环境管控单元，统一环境管控单元编码，实施分类管理。 玉环市共划定陆域综合环境管控单元39个。其中，陆域优先保护单元15个，面积172.31平方公里，占全市陆域总面积38.15%。陆域重点管控单元15个，面积140.01平方公里，占全市陆域总面积31.00%，其中，产业集聚重点管控单元8个，面积46.94平方公里，占全市陆域总面积10.39%；城镇生活重点管控单元7个，面积93.07平方公里，占全市陆域总面积20.61%。陆域一般管控单元9个，面积139.31平方公里，占全市陆域总面积30.85%。 表2-2 玉环市陆域环境综合管控单元划定总体情况 类型 单元个数 面积（km2） 面积占比（%） 优先保护区 15 172.31 38.15% 重点管控区 城镇生活区 8 46.94 10.39% 产业集聚区 7 93.07 20.61% 合计 15 140.01 31.00% 一般管控区 9 139.31 30.85% 总计 39 454.63 100% 2、生态环境准入清单 玉环市环境管控单元中“台州市玉环市清港镇一般管控单元”主要内容如下： 空间布局约束：原则上禁止新建三类工业项目，因整治提升选址在鹤新和扫帚山两个老旧工业点的橡胶制品制造项目（原材料为非再生橡胶，且仅涉及硫化工艺，不涉及炼胶工序），可实施提升改造，橡胶项目须与环境敏感点严格落实相关防护距离要求，整治提升前后不得增加污染物排放总量并严控环境风险。现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加控制单元污染物排放总量。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。 污染物排放管控：落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。 环境风险防控：加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。 资源开发效率：实行水资源消耗总量和强度双控，加强城镇供水管网改造，加强农业节水，提高水资源使用效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。 符合性分析： 本项目位于玉环市清港镇中国无菌医疗器械装备制造(研发)基地西部，项目为阀门的制造，属于通用设备制造业，工业集聚点内的二类工业项目。本项目为新建二类项目，项目用地性质为工业用地，不涉及一类重金属、持久性有机污染物排放。项目实施后可落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量；企业实现雨污分流，采取土壤等污染防治措施；企业将强化环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制；企业将采用节能设备开展生产，生产过程中将节约用水和用电。综上所述，本项目满足台州市玉环市清港镇一般管控单元中的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求等管控措施中的相关要求。 因此，本项目建设符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的相关要求。 2.6玉环市干江污水处理厂 玉环市干江污水处理厂位于干江镇滨港工业城，根据2017年6月杭州天川环保科技有限公司编制的《玉环市干江污水处理厂及配套管网工程项目环境影响报告书》报批稿，该项目总投资39869万元，一期总用地面积50974m2(其中污水处理厂占地47419m2，泵站占地3555m2)，服务范围包括干江镇、龙溪镇、清港镇、楚门镇。包括泽坎线和漩栈线交叉口的现状污水管道至干江污水处理厂的污水主管道建设及两座污水泵站。玉环市干江污水处理厂污水厂一期处理规模为3万m3/d，于2019年6月试运行，于2019年11月进行了竣工验收会。玉环市干江污水处理厂出水水质执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准，纳污水体为东海。 2.6.1污水处理工艺 污水处理工程采用Carrousel2000氧化沟+微絮凝过滤工艺，具体工艺流程如下： 图2-1 玉环市干江污水处理厂污水处理工艺流程图 2.6.2污水处理厂设计水质 根据《玉环市干江污水处理厂及配套管网工程项目环境影响报告书》报批稿，玉环市干江污水处理厂的进出水水质设计参数见下表。 表2-3 玉环市干江污水处理厂进出水水质设计标准 (单位：mg/L) 污染因子 CODCr BOD5 SS 氨氮 总氮 总磷 进水标准 380 140 260 35 50 4.0 出水标准 30 6 5 1.5（2.5） 12（15） 0.3 备注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。 2.6.3污水处理厂出水水质情况 玉环市干江污水处理厂2019年11月至12月污染源自动监测数据见表2-4。 表2-4 玉环市干江污水处理厂2019年11月至12月污染源自动监测数据 序号 时间 化学需氧量(mg/L) pH值 氨氮(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 废水流量总量（m3/d） 1 2019年11月均值 1 .74 7.25 0.18 10.5 0.18 18127.2 2 2019年12月均值 14.51 7.04 0.65 8.89 0.13 20673.6 3 标准值（准Ⅳ） 30 6~9 1.5（2.5） 12（15） 0.3 - 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内限值。 根据玉环市干江污水处理厂2019年11月至12月污染源自动监测数据显示，玉环市干江污水处理厂近期出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）。

# 3环境质量状况

| 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 本项目位于浙江省玉环市清港镇中国无菌医疗器械装备制造(研发)基地西部，环境空气功能区属于二类区，空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准。 根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，项目所在地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 表3-1 2019年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/ （μg/m3） 标准值/ （μg/m3） 占标率/（%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 23 35 66 达标 第95百分位数日平均质量浓度 48 75 64 达标 PM10 年平均质量浓度 39 70 56 达标 第95百分位数日平均质量浓度 83 150 55 达标 NO2 年平均质量浓度 15 40 38 达标 第98百分位数日平均质量浓度 34 80 | 43 达标 SO2 年平均质量浓度 3 60 5 达标 第98百分位数日平均质量浓度 6 150 4 达标 CO 年平均质量浓度 500 - - - 第95百分位数日平均质量浓度 800 4000 20 达标 O3 最大8小时年均浓度 75 - - - 第90百分位数8h平均质量浓度 116 160 73 达标 根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，项目所在区域环境空气能满足二类功能区的要求，属于环境空气质量达标区。 3.1.2地表水环境质量现状 根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，2019年玉环河流总体水质为轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷和化学需氧量。7个断面中，Ⅲ类水断面比例占14.3%，Ⅳ类占71.4%，Ⅴ类占14.3%，满足功能要求的断面比例上升14.3个百分点。 项目附近主要水体为九眼港（椒江109）。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015.6），该水质控制目标为Ⅲ类，该区域水功能区为九眼港玉环景观娱乐、农业用水区（编号G0202500103055），水环境功能区为景观娱乐用水区。为了解项目所在区域地表水水环境质量现状，采用了玉环市环境保护监测站于2019年对泗头断面的常规监测数据，具体数值详见表3-2。 表3-2 泗头断面水质监测结果汇总一览表(单位：mg/L) 监测点位 项目名称 pH值 (无量纲) 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 BOD5 溶解氧 石油类 泗头断面 2019年平均监测值 7.3 5.6 0.84 0.228 4 6.6 0.02 Ⅲ类标准 6~9 ≤6 ≤1.0 ≤0.2 ≤4 ≥5 ≤0.05 评价结果 Ⅰ Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 由表3-4监测结果可知，泗头断面pH指数、石油类为Ⅰ类，溶解氧现状为Ⅱ类，高锰酸盐指数、氨氮、BOD现状均为III类，泗头断面水质总体评价为Ⅳ类，不能满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。 针对水系目前存在的主要问题，结合泗头断面整治目标要求，玉环市各部门制定了泗头断面水质提升实施方案，共提出11项重点工程，以确保水环境质量同步改善。具体见表3-3。 表3-3 泗头断面水环境质量重点工程一览表 序号 类别 项目名称 具体建设内容 完成时限 责任单位 1 污染源质量 农村生活污水提升工程 完成上游农村生活污水工程的排查及评估，进一步提升入户接管率，提升收集处理能力建设。完善设施运行管理，结合农村生活污水治理设施的工艺流程、技术特点、工程结构、处理规模等具体情况，因村制宜选择运行管理模式，落实管理人员、管理任务，组织开展处理设施的日常维护，定期报告村生活污水治理设施的进水量、进水水质和出水水质。 2019 ▲市农办 市住建规划局 清港镇 2 “污水零直排”创建 对 4 个纳管行政村深入开展城镇雨污分流改造，做到“能分则分、难分必截”。对有条件改造的阳台污水合流制排水系统进行改造。 治理范围涉及工业企业比较多。须做好工业废水的达标排放的监管工作，所有企业实现雨污分流，工业企业废水经处理后纳管或达标排放。纳管工业企业污水必须满足国家和地方相关排放标准中间接排放、环评批复以及排污许可要求；在没有相关国家和地方间接排放标准的情形下，应满足《污水排入城镇下水道水质标准》相关要求。城镇排水设施覆盖范围内的工业企业应取得排水许可证。 小餐饮、小宾馆、小洗浴（含美容美发、足浴）、小作坊、小修理（洗车）、农贸市场、沿街店铺、企事业单位等城镇其他可能产生污水的行业，要做到雨、污分离，达标排放。产生油污的行业，污水必须按规范经隔油池预处理后，方可排入市政污水管道；餐饮油烟不得通过下水道排放。上述排水户位于城镇排水设施覆盖范围内的，应取得排水许可证。 2019 清港镇 3 加强生活垃圾管控措施 加强范围内生活垃圾、堆积物等的清运和清理，开展沿河垃圾堆放点排查，对该范围内的无证堆场、废旧回收点进行清理整顿，定期清理河道、水域水面垃圾、水体障碍物及沉淀垃圾。受山洪、暴雨影响的地区，要在规定时间内及时组织专门力量清理河道中的垃圾、杂草、枯枝败叶、障碍物等，确保河道整洁。 2019 清港镇 4 减少河道洗衣 指导开展使用无磷洗用品，减少河道洗衣。 2019 清港镇 5 加强排污口整治 依法加强入河排污口的日常监督管理工作。对新、改建和扩大排污口的审批要建立档案，并建立日常监督检查制度；对已有入河排污口的登记工作应明确完成时间。除日常检查外，应确定每年统一普查时间和频次，依法向各级政府报告。 2019 ▲市水利局 市环保局 6 水质定期预警监测研判 每隔一个月对泗头断面水质进行定期监测，研判水质变化趋势，做好水质预警措施。 2019 市环保局 7 农业面源污染控制 氮磷生态拦截沟渠示范项目 建设氮磷生态拦截沟渠示范项目，按照种植业清洁化生产要求，坚持“肥药双控”，继续组织实施土配方施肥、秸秆还田、绿肥轮作、水肥一体化技术和新型肥料等项目组织实施病虫害绿色防控、统防统治、高效农药替代等项目。 2019 ▲市农业局 清港镇 8 河道综合治理 水体生态修复工程 污染物拦截净化、添加复合微生物菌剂，种植超细纤维人工水草，设置曝气复氧工程以及重建水生动植物生态。 2019 清港镇 9 河道清淤 对淤积严重的河段进行清淤。 2019 ▲清港镇 市水利局 10 河道综合整治 紧紧围绕生态修复理念开展河道综合整治，维持、保护和创造多样的河流形态，全线实施生态护岸型式，充分利用植物措施进行堤岸防护，构建多样的水流条件、多孔隙的河床和护岸介质、多姿多彩的植物带、多种形式的生物构造措施。 2019 ▲清港镇 市水利局 11 继续推进河道长效保洁机制 全面深化推进河长制，组建巡河队加强对河道的巡查，对发现的河道漂浮物立即进行打捞，对沿河垃圾及时清理，巡查过程中向沿河居民宣传乡镇治水相关信息，提高他们的“护河”意识，确保河道整洁。 将河道保洁工作承包给专业的保洁公司，实行全天候保洁。并对保洁公司进行监督考核，设立奖惩机制，确保保洁公司做好河道的全面保洁工作。 2019 清港镇 注：标“▲”单位为牵头责任单位。 为巩固现有成果，全面落实“水十条”各项重点任务，区域管理部门还将实施下述举措：一、打造全域 2.0 版“污水零直排区”，实施精准化的雨污分流；二、加强饮用水源保护区监管，清理保护区内的违规建设项目，强化风险防范；三、加强重点流域区域水环境综合整治，深化河长制、湖长制建设，对水环境问题突出的区域进行专项督察，确保饮用水水源安全；加强工业集聚区水污染防治，开展六大重点行业清洁化改造；四、开展农村生活污水治理提升，逐步将前几年建成的无动力设施提标改造改为有动力设施；五、以畜禽养殖为重点，强化农业面源污染整治；六、美丽河湖创建提升、七、加速推进重点水环境基础设施建设等。 玉环“五水共治”工作总体成绩喜人，2019 年一、二季度，玉环治水考核保持台州第一；3-6 月，“污水零直排区”建设“百镇竞赛”考核连续位居台州第一。连续两年斩获浙江省治水最高荣誉——“五水共治”工作优秀县市“大禹鼎”，地表水水质改善成都居全省首位。 相信随着当地政府持续高标准推进“五水共治”工作，通过上述整治，玉环清港镇水系的水环境将得到改善，最终可达到相应水环境功能区划要求。 3.1.3声环境质量现状 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中关于声功能区分类说明，本项目区域声环境属于3类声功能区。敏感点声环境执行2类。为了解本项目所在地声环境质量现状，委托浙江绿安检测技术有限公司于2020年8月12日对项目所在地厂界及周边敏感点声环境质量现状进行了现场监测，监测点位图见附图3，具体监测值见表3-4。 表3-4 声环境质量现状监测结果统计表 监测点 测点位置 昼间监测值dB(A) 是否达标 1# 厂房1 东厂界 52 达标 2# 南厂界 53 达标 3# 西厂界 55 达标 4# 北厂界 53 达标 5# 厂房2 东厂界 54 达标 6# 南厂界 54 达标 7# 北厂界 55 达标 3类标准值dB(A) 65 / 8# 敏感点 苔山村 52 达标 2类标准值dB(A) 60 / 监测结果表明，本项目厂房1、厂房2四周厂界昼间声环境质量现状均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，厂区北侧敏感点苔山村昼间监测结果可以达到2类标准，声环境质量现状良好。 3.1.4土壤环境质量现状 本项目拟建地土壤环境质量现状委托浙江绿安检测技术有限公司于2020年8月12日至19日对项目厂区土壤的监测（绿安检测(2020)综字第491号）。 1、监测方案 1）监测因子：1#《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯等45项基本项目及石油烃（C10~C40）； 2#、3#石油烃（C10~C40）。 2）监测点位：厂房1北侧（1#）、厂房1西侧（2#）、厂房1东侧（3#）。具体位置见附图3。 3）监测时间：1#、2#、3#表层采样，监测一次。 2、监测结果 土壤环境质量监测结果具体见下表。 表3-5 土壤环境质量现状监测结果统计表 点位名称 1#(121°13′54.27″, 28°15′48.41″) 2#(121°13′53.10″, 28°15′47.24″) 3#(121°13′55.31″, 28°15′46.87″) GB36600-2018 第二类用地筛选值 采样深度 0~0.2m 0~0.2m 0~0.2m 样品颜色 棕黄色固体 棕黄色固体 棕黄色固体 / 重金属和无机物mg/kg 六价铬 1.93 / / 5.7 砷 2.31 / / 60 汞 0.23 / / 38 镉 ＜0.01 / / 65 铅 33.5 / / 800 铜 28.0 / / 18000 镍 20.2 / / 900 挥发性有机物mg/kg 氯甲烷 ＜1.0×10-3 / / 37 氯乙烯 ＜0.02 / / 0.43 二氯甲烷 ＜0.02 / / 616 1,1-二氯乙烯 ＜0.01 / / 9 反式-1,2-二氯乙烯 ＜0.02 / / 54 1,1-二氯乙烷 ＜0.02 / / 9 顺式-1,2-二氯乙烯 ＜0.008 / / 596 氯仿 ＜0.02 / / 0.9 1,1,1-三氯乙烷 ＜0.02 / / 840 四氯化碳 ＜0.03 / / 2.8 苯 ＜0.01 / / 4 1,2-二氯乙烷 ＜0.02 / / 5 三氯乙烯 ＜0.009 / / 2.8 1,2-二氯丙烷 ＜0.008 / / 5 甲苯 ＜0.006 / / 1200 1,1,2-三氯乙烷 ＜0.02 / / 2.8 四氯乙烯 ＜0.02 / / 53 氯苯 ＜0.005 / / 270 乙苯 ＜0.006 / / 28 1,1,1,2-四氯乙烷 ＜0.02 / / 10 间+对-二甲苯 ＜0.009 / / 570 邻二甲苯 ＜0.02 / / 640 苯乙烯 ＜0.02 / / 1290 1,1,2,2-四氯乙烷 ＜0.02 / / 6.8 1,2,3-三氯丙烷 ＜0.02 / / 0.5 1,4-二氯苯 ＜0.008 / / 20 1,2-二氯苯 ＜0.02 / / 560 半挥发性有机物mg/kg 氯酚 ＜0.06 / / 2256 硝基苯 ＜0.09 / / 76 苯胺 ＜0.1 / / 260 萘 ＜0.09 / / 70 苯并［a］蒽 ＜0.1 / / 15 苯并［a］芘 ＜0.1 / / 1.5 苯并［b］荧蒽 ＜0.2 / / 15 二苯并［a,h］蒽 ＜0.1 / / 1.5 茚并［1,2,3-cd］芘 ＜0.1 / / 15 䓛 ＜0.1 / / 1293 苯并［k］荧蒽 ＜0.1 / / 151 石油烃类mg/kg 总石油烃 (C10~C40) 8 50 34 4500 根据监测数据可知，项目厂区土壤各监测指标满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的建设项目第二类用地土壤污染风险筛选值要求。 3.1.5生态环境 该项目位于玉环市清港镇中国无菌医疗器械装备制造(研发)基地西部，处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息环境造成影响。 3.2主要环境保护目标 根据调查，该项目位于玉环市清港镇中国无菌医疗器械装备制造(研发)基地西部，大气评价范围内的敏感点及保护目标见图3-1及表3-6。 图3-1项目大气评价范围内敏感点及保护目标图(5km×5km) 表3-6 主要环境保护敏感对象情况 名称 坐标(m) 保护对象 保护内容 环境空气功能区 相对厂址方位 距厂界距离（m） 距灌装车间距离（m） X Y 苔山村 327038 3128053 居住区 人群 环境空气二类区 N 40 260 苔山幼儿园 327084 3128109 文化教育 人群 EN 685 740 潘心园烈士陵园 326708 3127830 浙江省爱国主义教育基地 人群 N 215 350 小青村 325445 3127683 居住区 人群 W 940 1080 盐业村 329110 3127513 居住区 人群 E 2035 2060 德信西湖云庄 328003 3125985 居住区 人群 ES 1860 1880 漩门湾湿地公园 326700 3127098 国家级湿地保护公园 人群 S 85 130 九眼港 / / / / 地表水III类 厂房1-S； 厂房2-N 65/10 10 苔山村 327038 3128053 居住区 人群 声环境2类 N 40 260 注：X、Y取值为UTM坐标。 |
| --- | --- |

# 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 4.1环境空气 根据当地环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单(生态环境部公告2018年第29号)二级标准；乙酸乙酯、乙醇的标准值根据《环境影响评价技术导则 农药建设项目》附录C“多介质环境目标值估算方法”计算得出；总挥发性有机物（TVOC）参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃一次值标准根据《大气污染物综合排放标准详解》取2.0mg/m3。标准限值详见下表。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 备注 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量准》 (GB3095-2012)及修改单(生态环境部公告 2018年第 29 号)二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 NOx 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 TSP 年平均 200 | 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 日平均 4 mg/m3 1小时平均 10 乙酸乙酯 最大容许浓度 （日均值） 600 μg /m3 AMEG* （计算值） LD50=5620mg/kg 一次值 1800 乙醇 最大容许浓度 （日均值） 755 LD50=7060mg/kg 一次值 2265 总挥发性有机物（TVOC） 8小时平均 600 μg /m3 《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D 非甲烷总烃 一次值 2.0 mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》 *备注：乙酸乙酯、乙醇的标准值根据《环境影响评价技术导则 农药建设项目》附录C“多介质环境目标值估算方法”计算得出。 AMEGAH（μg/m3）=0.107×LD50 式中：AMEGAH——周围环境目标值； LD50——化学物质的毒理数据，一般取大鼠经口半数致死量。 4.2水环境 本项目附近地表水体为九眼港，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，相关标准值如下表。 表4-2 地表水环境质量标准(单位：mg/L，pH除外) 项目 pH DO CODMn BOD5 氨氮 总磷 石油类 CODCr Ⅲ类标准值 6-9 ≥5 ≤6 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 ≤20 4.3声环境 项目所在地区域为玉环市清港镇中国无菌医疗器械装备制造(研发)基地西部，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准，厂区周边敏感点声环境质量执行2类，具体指标见下表。 表4-3 声环境质量标准(单位：dB(A)) 时段 声环境功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 3类 65 55 4.4土壤环境 本项目周边区域土壤环境质量执行《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1第二类用地筛选值，具体指标见下表。 表4-4 建设用地土壤污染风险筛选值和管控值(单位：mg/kg) 序号 污染物项目 CAS编号 筛选值 第二类用地 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 60① 2 镉 7440-43-9 65 3 铬(六价) 18540-29-9 5.7 4 铜 7440-50-8 18000 5 铅 7439-92-1 800 6 汞 7439-97-6 38 7 镍 7440-02-0 900 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 2.8 9 氯仿 67-66-3 0.9 10 氯甲烷 74-87-3 37 11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 9 12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 5 13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 66 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 | 596 15 反-1,2-二氯乙烯 156 60-5 54 16 二氯甲烷 75-09-2 616 17 1,2-二氯丙烷 78-8 -5 5 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 10 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 6.8 20 四氯乙烯 127-18-4 53 21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 2.8 23 三氯乙烯 79-01-6 2.8 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 | 0.5 25 氯乙烯 75-01-4 0.43 26 苯 71-43-2 4 27 氯苯 108-90-7 270 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 20 30 乙苯 100-41- 28 31 苯乙烯 100-42-5 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3,106-42-3 570 34 邻二甲苯 95-47-6 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 | 76 36 苯胺 62-53-3 260 37 2-氯酚 95-57-8 2256 38 苯并[a]蒽 56-55-3 15 39 苯并[a]芘 50-32-8 1.5 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 15 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 151 42 屈 218-01-9 1293 43 二苯并[a,h]蒽 53-70-3 1.5 44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39- 15 45 萘 91-20-3 70 其他项目 46 石油烃(C10-C40) — | 4500 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.5废气 抛砂工序产生的金属粉尘及灌装工序产生的有机废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。乙酸乙酯排放浓度参照《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)中，相关的生产车间8h加权平均容许浓度(PC-TWA)。乙醇由于国内暂无相关排放标准，排放浓度参考美国环保局工业环境实验室的多介质环境目标值(MEG)，以排放环境目标值(DMEG)计，排气筒排放速率根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中的有关规定计算：排气筒允许排放速率Q＝CmRKe，式中R按该技术方法中的表4选取；Ke取1.0；Cm为标准浓度限值，无一次值或小时值的取日均值的三倍。根据《大气污染物综合排放标准详解》，无组织排放监控浓度（厂界浓度）为一次环境质量标准4倍计。具体标准限值详见下表。 表4-6 大气污染物排放标准 污染物 最高允许 排放浓度 （mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 120 15 10 周界外浓度最高点 4.0 颗粒物 120 15 3.5 1.0 乙醇 318 15 13.6 7.2 乙酸乙酯 200 15 10.8 9.1 *备注：乙醇的排放浓度根据《环境影响评价技术导则 农药建设项目》附录C“多介质环境目标值估算方法”计算得出。 DMEGAH（μg/m3）=45×LD50 式中：DMEGAH——周围环境目标值； LD50——化学物质的毒理数据，一般取大鼠经口半数致死量，乙醇LD50取值5620mg/kg。 厂区内VOCs无组织排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019），具体见下表。 表4-7 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 排放限值 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 10 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 20 监控点处任意一次浓度值 4.6废水 本项目生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，经玉环市干江污水处理厂处理达标后外排。玉环市干江污水处理厂出水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中准Ⅳ类水体标准(其中CODCr≤30mg/L、BOD5≤6mg/L、NH3-N≤1.5mg/L、TP≤0.3mg/L、TN≤12mg/L、SS≤5mg/L)。相关标准值见下表。 表4-8 玉环市干江污水处理厂进出水水质标准(单位：mg/L，pH除外) 污染因子 CODCr BOD5 SS 氨氮 总氮 总磷 进水标准 380 140 260 35 50 4.0 出水标准 30 6 5 1.5（2.5） 12（15） 0.3 备注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。 4.7噪声 全厂厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，厂区北侧苔山村周边居民环境噪声执行2类标准，具体分别见下表。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准(单位：dB(A)) 时段 声环境功能区类别 昼间 夜间 2 60 50 3 65 55 4.8固废 危险废物的暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求；一般工业废物贮存场应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)。 |
| 评价等级判定 | 4.9评价等级判定 本项目各环境要素以及环境风险专题评价等级判定如下： 表4-10 各环境要素及环境风险专题评价等级判定一览表 项目 判定说明 判定结果 地表水环境 本项目为阀门生产项目，属于水污染影响型项目；项目废水纳管至污水厂间接排放。 三级B 大气环境 本项目排放废气最大地面浓度占标率为2.767%，评价等级为二级。 二级 声环境 本项目位于玉环市清港镇中国无菌医疗器械装备制造(研发)基地西部，项目实施前后噪声增加量小于3dB，区域声环境属于3类声功能区，敏感点声环境执行2类。 三级 地下水环境 对照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016)附录A、地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于K机械、电子71、通用、专用设备制造及维修中的“其他”，本项目地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类项目 不评价 土壤环境 厂房1 本项目为阀门生产项目，属于污染影响型项目； 项目类别：本项目为设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的其他，属于Ⅲ类项目； 占地规模：小型（用地面积0.2107公顷，小于5公顷）； 土壤敏感程度：敏感。 三级 厂房2 本项目为阀门生产项目，属于污染影响型项目； 项目类别：本项目为设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的其他，属于Ⅲ类项目； 占地规模：小型（用地面积0.1767公顷，小于5公顷）； 土壤敏感程度：不敏感。 / 环境风险 本项目危险物质存在量与临界值的比值（Q）计算结果（计算过程见第七章），Q值=0.05042，小于1，环境风险潜势为I 简单分析 |
| 总量控制指标 | 4.10总量控制原则 为控制环境污染的进一步加剧，推行可持续发展战略，国家提出污染物排放总量控制的要求，并把总量控制目标分配到省。根据《国家环境保护“十二五”规划》(国发［2011］42号)和《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》(浙环发[2012]10号)，总量控制指标为二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物。根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号)：严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。同时根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》和《关于印发台州市挥发性有机物污染防治实施方案的通知》，探索建立VOCs排放总量控制制度。根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、SO2、NOx、烟粉尘和VOCs。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）的要求：各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。污染减排重点行业的削减替代比例要求为：（1）印染、造纸、化工、医药、制革等化学需氧量主要排放行业的新增化学需氧量排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.2；（2）印染、造纸、化工、医药、制革等氨氮主要排放行业的新增氨氮排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.5；（3）电力、水泥、钢铁等二氧化硫主要排放行业新增二氧化硫排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.2；（4）电力、水泥、钢铁等氮氧化物主要排放行业新增氮氧化物排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.5。其中，应用低氮燃烧技术、采用天然气等清洁能源作为燃料的新建、改建、扩建发电机组和锅炉，其新增氮氧化物排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1。 根据当地管理部门要求，执行《重点区域大气污染防治“十二五”规划》中规定：新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代；一般控制区实行1.5倍削减量替代。台州不属于长三角地区重点控制区中的城市，为一般控制区。 4.11总量控制建议值 表4-11 污染物总量控制指标及替代削减 污染物 达标排放量(t/a) 总量控制建议值(t/a) 削减替代比例 削减替代量(t/a) 废气 挥发性有机物(VOCs) 0.009 0.009 1:2 0.018 工业烟粉尘 0.039 0.039 / / 废水 CODCr 0.049 0.049 / / 氨氮 0.002 0.002 / / 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》(浙环发[2012]10号)和原台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》(台环保[2013]95号)中的规定：建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 本项目工业烟粉尘不进行总量替代削减，仅给出总量建议值。本项目新增污染物的削减替代比例VOCs为1:2，即VOCs削减替代量为0.018t/a。本环评仅先提出VOCs的总量控制值及削减替代量，待当地相关平台建立后再另行调剂或交易。 |

# 5建设项目工程分析

| 5.1施工期工程分析 项目租用现有已建厂房进行生产，无施工期影响。 5.2营运期工程分析 5.2.1生产工艺流程 图5-1 球阀生产工艺流程图 工艺流程： 原材料经外协锻打、表面处理后返厂，经厂内抛砂、数控机加工，而后进行配件的装配组装，组装完成后进行水中试压，同时水中添加防锈剂，试压合格产品进入烘干，烘干温度约70-80℃，烘干主要为去除产品外水分，最后包装入库。 图5-2 温控阀生产工艺流程图 工艺流程： 原材料经外协锻打、表面处理后返厂，经厂内抛砂、数控机加工，温控阀的制造需再进行温包灌装，将乙酸乙酯、乙醇调配，通过真空充液机将乙酸乙酯、乙醇混合溶液灌装进温包中。温包灌装后进行配件的装配组装，组装完成后进行水中试压，同时水中添加防锈剂，试压合格产品进入烘干，烘干温度约70-80℃，烘干主要为去除产品外水分，最后包装入库。 温包可以感应周围环境温度的变化而产生体积变化，带动调节阀阀芯产生位移，是利用液体受热膨胀及液体不可压缩的原理实现自动调节。温度传感器内的液体膨胀是均匀的，其控制作用为比例调节。被控介质温度变化时，传感器内的感温液体体积随着膨胀或收缩。被控介质温度高于设定值时，感温液体膨胀，推动阀芯向下关闭阀门，减少热媒的流量；被控介质的温度低于设定值时，感温液体收缩，复位弹簧推动阀芯开启，增加热媒的流量。 5.2.2主要污染因子 营运期主要污染因子具体见下表。 表5-1 项目营运期主要污染因子一览表 项目 污染源 污染物类型 主要污染因子 废水 职工生活 生活污水 CODCr、NH3-N 试压 试压废水 COD、石油类 废气 抛砂 金属粉尘 颗粒物 灌装 灌装废气 非甲烷总烃 固体 废物 机加工 废金属屑 金属类 原料储存 废包装桶 矿物油 废气处理 废活性炭 非甲烷总烃 抛砂、布袋除尘 集尘 金属类 职工生活 生活垃圾 生活垃圾 噪声 生产设备 机械噪声 Leq（A） 5.3污染源强分析 5.3.1废气 本项目阀门产生的废气主要有抛砂金属粉尘和灌装有机废气。 1、抛砂粉尘 项目抛砂过程产生的粉尘经抛砂机配备的布袋除尘器除尘后排放，风机风量为每台2000m³/h，总风量为6000m³/h。3台抛砂粉尘经各自配备的布袋式除尘器处理收集后经15米高以上的DA001#排气筒高空排放。 根据企业提供的资料，本项目抛砂处理过程中金属粉尘的产生系数约为原材料加工量的0.10%，则抛砂粉尘产生量约1.0t/a。抛砂金属粉尘收集效率按90%计，除尘效率按99%计。因此，本项目抛砂粉尘的有组织排放量为0.009t/a，排放速率为0.004kg/h(按年工作2400小时计)，排放浓度为0.625mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准限值要求。 由于此类粉尘的比重较大，自然沉降较快，影响范围主要集中在车间内，即影响范围较小，基本上全部集中于车间内排放。沉降量以70%计，则抛砂粉尘短时间内沉降到地面的粉尘量为0.07t/a（收集作为固废），粉尘无组织排放量为0.03t/a(0.013kg/h)。建议建设单位设置密闭车间，在抛砂工段设置隔离软帘，并在生产时关紧门窗，采取以上措施后，可使产生无组织排放的工段与北面的居民距离>50m，粉尘基本沉降于车间内，安排职工定期清扫收集，严格管理、规范操作，则少量的金属粉尘对周围环境影响较小。 表5-4 抛砂粉尘产生及排情况汇总一览表 污染物 产生量（t/a） 有组织 无组织 合计排放量（t/a） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m³） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） DA001# 粉尘 1.0 0.009 0.004 0.625 0.03 0.013 0.039 2、灌装废气 项目灌装工序利用真空充液机将乙酸乙酯、乙醇灌装进入温包，在调配、灌装过程中会产生灌装有机废气。根据企业提供的资料，项目灌装有机废气挥发量约为原料的2%，则挥发的有机废气产生量乙酸乙酯为0.03t/a（0.013kg/h），乙醇为0.01t/a（0.004kg/h）。 企业灌装有机废气拟采用活性炭处理措施，处理达标后的尾气通过高度不低于15m的DA002#排气筒高空排放。废气处理设施总设计风量为2000m3/h，年有效运行时间为2400h。废气收集率以90%计，有机废气去除效率按85%计。 表5-3 灌装废气产生及排情况汇总一览表 污染物 产生量（t/a） 有组织 无组织 合计排放量（t/a） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m³） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 灌装废气 乙酸乙酯 0.03 0.004 0.0017 0.844 0.003 0.0013 0.007 乙醇 0.01 0.001 0.0006 0.281 0.001 0.0004 0.002 合计 TVOC 0.04 0.005 0.0023 1.125 0.004 0.0017 0.009 5.3.2废水 本项目产生的废水主要为试压废水和职工生活污水。 1、试压废水 本项目气密试验会产生试压废水，试压废水循环使用，不外排。 2、生活污水 本项目员工128人，年工作300天。员工以每人每天50L计，则生活用水量为6.4m3/d、1920m3/a，排水量按用水量的85%计，则生活污水产生量为5.44m3/d，1632m3/a。项目生活污水水质一般为：COD 350mg/L、SS 200mg、NH3-N 30mg/L，则本项目生活污水污染物产生量为COD 0.571t/a、SS 0.326t/a、NH3-N 0.049t/a；生活污水纳管标准为：COD 380mg/L、NH3-N 35mg/L，则本项目生活污水污染物纳管量为COD 0.62t/a、NH3-N 0.058t/a。 本项目生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网进入玉环市干江污水处理厂处理达标后外排。玉环市干江污水处理厂出水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中准Ⅳ类水体标准(其中CODCr≤30mg/L、NH3-N≤1.5mg/L)。 项目废水经处理后排放浓度及排放情况见下表。 表5-5 本项目废水污染物处理后排放浓度及排放量（单位：t/a） 项目 废水量 t/a | 排放情况 CODCr NH3-N mg/l t/a mg/l t/a 生活污水 1632 纳管 380 0.62 35 0.058 排放 30 0.049 1.5 0.002 5.3.3噪声 本项目噪声主要来源于抛砂机、冲床、车床等设备运行的噪声。由类比知，本项目距离设备1m处的平均声级在75.5~86.5dB之间，设备噪声源如下表。 表5-6 项目主要机械设备噪声源强（单位：dB(A)） 序号 设备名称 噪声源强 声源特性 1 冲床 86.5 测量点距设备1m处 2 数控车床 75.5 测量点距设备1m处 3 抛砂机 82.5 测量点距设备1m处 4 液压机 75.5 测量点距设备1m处 5.3.4固废 1、副产物产生情况 本项目产生的各类副产物主要为金属屑、废包装桶、废活性炭、集尘及生活垃圾。 金属屑：本项目金属屑主要产生于机加工工序，根据企业提供的资料，金属屑产量约占原材料消耗量的0.1%；项目原材料消耗量约1000t/a，则金属屑产生量为1t/a。 废包装桶：本项目乙酸乙酯、乙醇、防锈剂等原料采用包装桶形式，根据估算，废包装桶产生量约为0.06t/a。对照《国家危险废物名录》(2016版)，废包装桶危废代码为HW49(900-041-49)，须在厂区内危险废物暂存间收集、暂存，并委托有资质单位处置。 废活性炭：项目灌装有机废气处理过程会产生废活性炭，按照每吨活性炭可吸附0.15 吨有机废气计，项目有机废气处理量为0.0306t，则废活性炭产生量约为0.2t/a。对照《国家危险废物名录》(2016版)，废活性炭危废代码为HW49(900-041-49)，须在厂区内危险废物暂存间收集、暂存，并委托有资质单位处置。 （4）集尘：本项目抛砂工序及布袋除尘过程中会产生一定量的金属粉尘，集尘产生量约为0.961t/a，定期收集后出售给相关企业单位综合利用。 （5）生活垃圾：本项目员工128人，人均生活垃圾产生量以0.5kg/d计，年工作日300天，则生活垃圾产生量为19.2t/a，由环卫部门统一清运后填埋处置。 本项目副产物产生情况统计表见表5-7。 表5-7 副产物产生情况统计表 序号 废物名称 主要成分 产生量(t/a) 产生工序 形态 金属屑 金属类 1.0 机加工 固态 废包装桶 乙酸乙酯、乙醇、矿物油、铁 0.06 原料储存 固态 废活性炭 活性炭 0.2 废气处理 固态 集尘 金1.0属类 0.961 抛砂、布袋除尘 固态 生活垃圾 塑料、纸张等 19.2 职工生活 固态 2、副产物属性判定 (1)固体废物属性 根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)，对本项目各类副产物进行属性判定，判定结果如下表，由该表可知，本项目新增各类副产物均属于固体废物。 表5-8 固体废物属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成份 是否属固体废物 判定依据 金属屑 机加工 固态 金属类 是 4.2-a 废包装桶 原料储存 固态 乙酸乙酯、乙醇、矿物油、铁 是 4.2-b 废活性炭 废气处理 固态 活性炭 是 4.3-l 集尘 抛砂、布袋除尘 固态 金属类 是 4.2-a 生活垃圾 职工生活 固态 塑料、纸张等 是 4.4-b (2)危险固废属性 根据《危险废物鉴别标准 通则》(2019版，2020.1.1实施)和《国家危险固废名录(2016)》，对本项目产生的固废进行危险废物属性判定，判定结果如下表所示。 表5-9 危险废物属性判定 序号 废物名称 产生工序 是否属危险废物 废物代码 金属屑 机加工 否 / 废包装桶 原料储存 是 HW49(900-041-49) 废活性炭 废气处理 是 HW49(900-041-49) 集尘 抛砂、布袋除尘 否 / 生活垃圾 职工生活 否 / 表5-10 危险废物汇总表 序号 危险废 物名称 危险废 物类别 危险废 物代码 产生 量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害 成分 产废周期 危险 特性 污染防 治措施 废包装桶 HW49 900-041-49 0.06t/a 原料储存 固态 乙酸乙酯、乙醇、矿物油、铁 乙酸乙酯、乙醇、矿物油 每天 T/In 暂存于危废堆场，密闭存放 废活性炭 HW49 900-041-49 0.2t/a 废气处理 固态 活性炭 有机废气 三个月 T/In 固体废物产生及处置情况汇总见下表。 表5-11 固废产生及处置情况 序号 固体废物名称 形态 主要成分 产生量（t/a） 处置方式 金属屑 固态 金属类 1.0 外售综合利用 废包装桶 固态 乙酸乙酯、乙醇、矿物油、铁 0.06 委托有资质单位处置 废活性炭 固态 活性炭 0.2 委托有资质单位处置 集尘 固态 金属类 0.961 外售综合利用 生活垃圾 固态 塑料、纸张等 19.2 委托环卫部门处理 5.3.5源强汇总 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）要求，对项目运营期产生的废气、废水、噪声及固废产排情况进行汇总。 1、废气污染源汇总 本项目运营期废气污染源强核算情况详见表5-12。 表5-12废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 装置 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间/h 核算方法 废气产生量(m3/h) 产生浓度(mg/m3) 产生量(kg/h) 工艺 效率% 核算方法 废气排放量(mg/m3) 排放浓度(mg/m3) 排放量(kg/h) 抛砂 抛砂机 DA001#排气筒 粉尘 产物系数法 6000 69.4 0.417 布袋除尘 99 经验系数法 6000 0.625 0.004 2400 无组织 粉尘 / / 0.013 / / / / 0.013 2400 温包灌装 自动充液机 DA002#排气筒 乙酸乙酯 产物系数法 2000 6.25 0.013 活性炭 85 经验系数法 2000 0.844 0.0017 2400 乙醇 2.08 0.004 0.281 0.0006 无组织 乙酸乙酯 / / 0.0013 / / / / 0.0013 2400 乙醇 / 0.0004 / 0.0004 2、废水污染源汇总 本项目运营期废水污染源强核算情况详见表5-13。 表5-13废水污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 装置 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间（h） 核算方法 废水产生量/（m3/a） 产生浓度/（mg/L） 产生量（t/a） 工艺 效率/% 核算方法 排放废水量/（m3/a） 排放浓度/（mg/L） 排放量（t/a） 职工生活 / 生活污水 CODCr 经验系数法 1632 350 0.571 化粪池 15 经验系数法 1632 400 0.653 2400 NH3-N 30 0.049 3 35 0.058 3、噪声污染源汇总 本项目运营期噪声污染源强核算情况详见表5-14。 表5-14噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 噪声源 生源类型(频发、偶发等) 噪声源强dB（A） 降噪措施 噪声排放值dB（A） 排放时间/h 核算方法 噪声值 高度(m) 工艺 降噪效果 核算方法 噪声值 机加工 冲床 频发 类比法 86.5 1 减振、隔声 15～20 类比法 65~70 2400 数控车床 频发 类比法 75.5 1 减振、隔声 15～20 类比法 60~70 2400 抛砂机 频发 类比法 82.5 1 减振、隔声 15～20 类比法 65~70 2400 液压机 频发 类比法 75.5 1 减振、隔声 15～20 类比法 60~70 2400 4、固废污染源汇总 本项目运营期固废污染源强核算情况详见表5-15。 表5-15固废污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 装置 固体废物名称 固体废物属性 产生情况 处置措施 最终去向 核算方法 产生量(t/a) 工艺 处置量(t/a) 机加工 机加工设备 金属屑 一般工业固废 经验系数法 1.0 综合利用 1.0 外售综合利用 原料储存 原料使用 废包装桶 危险废物 经验系数法 0.06 无害化处置 0.06 委托有资质单位处置 废气处理 活性炭装置 废活性炭 危险废物 经验系数法 0.2 无害化处置 0.2 委托有资质单位处置 抛砂、布袋除尘 抛砂机、布袋除尘器 集尘 一般工业固废 产污系数法 0.961 综合利用 0.961 外售综合利用 职工生活 职工生活 生活垃圾 生活垃圾 产污系数法 19.2 环卫部门统一清运 19.2 委托环卫部门处理 5、本项目污染源强汇总 本项目污染物排放情况见下表所示。 表5-16 本项目污染物排放情况汇总表(单位t/a) 类型 污染源 污染物 产生量 削减量 排放量 废水 生活污水 废水量 1632 0 1632 CODCr 0.571 0.522 0.049 NH3-N 0.049 0.047 0.002 废气 抛砂废气 颗粒物 1.0 0.961 0.039 灌装废气 乙酸乙酯 0.03 0.023 0.007 乙醇 0.01 0.008 0.002 固废 机加工 金属屑 1.0 1.0 0 原料储存 废包装桶 0.06 0.06 0 废气处理 废活性炭 0.2 0.2 0 抛砂、布袋除尘 集尘 0.961 0.961 0 职工生活 生活垃圾 19.2 19.2 0 |
| --- | --- |

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 抛砂废气 | 颗粒物 | 1.0t/a | 有组织0.009t/a，0.004kg/h； 无组织：0.03t/a，0.013kg/h |
|  | 灌装废气 | 乙酸乙酯 | 0.03t/a | 有组织0.004t/a，0.0017kg/h； 无组织：0.003t/a，0.0013kg/h |
|  |  | 乙醇 | 0.01t/a | 有组织0.001t/a，0.0006kg/h； 无组织：0.001t/a，0.0004kg/h |
| 水污染物 | 废水 | 废水量 | 1632t/a | 1632t/a |
|  |  | CODCr | 0.571t/a | 30mg/L，0.049t/a |
|  |  | NH3-N | 0.049t/a | 1.5mg/L，0.002t/a |
| 固体 废物 | 机加工 | 金属屑 | 1.0t/a | 0t/a |
|  | 原料储存 | 废包装桶 | 0.06t/a | 0t/a |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 0.2t/a | 0t/a |
|  | 抛丸、布袋除尘 | 集尘 | 0.961t/a | 0t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 19.2t/a | 0t/a |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为生产设备的运行噪声，噪声强度为75.5~86.5dB(A)。 |
| 主要生态影响: 据现场踏勘，该项目位于玉环市清港镇中国无菌医疗器械装备制造(研发)基地西部，处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息环境造成影响。生产过程中经本次环评提出的环保措施处理后污染物的排放量不大，对当地生态环境影响较小。 |

# 7环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目租用现有已建厂房进行生产，只需部分设备安装，无土建施工，因此无施工期环境影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为抛砂金属粉尘和灌装有机废气。 抛砂粉尘收集后经布袋除尘器处理，处理达标后的尾气通过高度不低于15m的DA001#排气筒高空排放。灌装有机废气收集后经活性炭处理，处理达标后的尾气通过高度不低于15m的DA002#排气筒高空排放。具体废气排放情况见表7-1。 表7-1 本项目废气及其污染物产生及排放情况 排气筒编号 污染物名称 产生量(t/a) 有组织排放量(t/a) 排放浓度(mg/m3) 无组织排放量(t/a) 标准 最高允许排放速率（kg/h） 达标情况 DA001# 抛砂废气 粉尘 1.0 0.009 0.625 0.03 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 3.5 达标 DA002# 灌装废气 乙酸乙酯 0.03 0.004 0.844 0.003 《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1-2019）、《环境影响评价技术导则 农药建设项目》附录C“多介质环境目标值估算方法” 13.6 达标 乙醇 0.01 0.001 0.281 0.001 10.8 达标 （1）废气影响预测 ①预测模式 为了进一步了解项目废气污染物对周围环境造成的影响程度，本环评根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模型AERSCREEN对项目废气排放进行预测分析。 ②评价工作等级划分 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）规定，按下表进行评价工作等级的划分： 表7-2 评价等级判定表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% ③评价因子和评价标准筛选 本项目大气评价因子和评价标准见表7-3。 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 PM10 1小时平均 450 《环境空气质量准》 (GB3095-2012)及修改单(生态环境部公告 2018年第 29 号)二级标准 TSP 1小时平均 900 乙酸乙酯 一次值 1800 《环境影响评价技术导则 农药建设项目》附录C“多介质环境目标值估算方法” 乙醇 一次值 2265 ④估算模型参数 本项目大气评价等级估算模型参数详见表7-4。 表7-4 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 41.7 最低环境温度/℃ -9.9 土地利用类型 耕地 区域湿度条件 湿 是否考虑地形 考虑地形 (是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 (是 (否 岸线距离/km 1.6 岸线方向/° 30 ⑤污染源调查 项目废气有组织排放情况见表7-5，无组织排放情况详见表7-6。 表7-5 点源参数表 排气筒编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒点位海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y PM10 乙酸乙酯 乙醇 DA001# 抛丸废气 326575 3127603 0 15 0.4 13.3 25 2400 正常 0.004 / / DA002# 灌装废气 326683 3127466 0 15 0.3 8.0 25 2400 正常 / 0.0017 0.0006 表7-6 项目面源参数表 编号 名称 面源起点UTM坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北方向夹角° 面源有效高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) X Y TSP 乙酸乙酯 乙醇 1 抛砂车间 326531 3127611 0 40 8.4 8 6 2400 正常 0.013 / / 2 灌装车间 326684 3127464 0 13 7 160 11.4 2400 正常 / 0.0013 0.0004 ⑥评价等级 根据以上计算，本项目大气环境影响评价工作等级见表7-7。 表7-7 评价工作等级表 污染源 污染因子 最大落地浓度 (ug/m3) 最大浓度落地点 (m) 评价标准 (ug/m3) 占标率 (%) D10% (m) 推荐评价等级 DA001# PM10 0.9873 100 450 0.2194 0 III DA002# 乙酸乙酯 0.4218 100 1800 0.0234 0 III 乙醇 0.1526 100 2265 0.0067 0 III 抛砂车间 TSP 24.907 39 900 2.767 0 II 灌装车间 乙酸乙酯 1.1166 60 1800 0.0620 0 III 乙醇 0.3412 60 2265 0.0151 0 III 由上表可知，本项目环境空气预测推荐评价等级为二级。各污染源及主要污染物中，项目排放废气最大地面浓度占标率为2.767%。根据大气导则(HJ2.2-2018)二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 污染物排放量核算 表7-8 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/(mg/m3) 核算排放速率/(kg/h) 核算年排放量/(t/a) 一般排放口 1 DA001# PM10 0.625 0.004 0.009 2 DA002# 乙酸乙酯 0.844 0.0017 0.004 乙醇 0.281 0.0006 0.001 表7-9 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染物防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量t/a 标准名称 浓度限值mg/m3 1 抛砂车间 抛砂 TSP 加强车间通排风 达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值二级标准 1.0 0.03 2 灌装车间 灌装 乙酸乙酯 加强车间通排风 《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1-2019）、《环境影响评价技术导则 农药建设项目》附录C“多介质环境目标值估算方法” 20 0.003 乙醇 0.4 0.001 表7-10 本项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/(t/a) 1 PM10 0.009 2 TSP 0.03 3 乙酸乙酯 0.007 4 乙醇 0.002 大气防护距离 根据导则《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气防护区域。采用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算出本项目大气环境评价等级为二级，最大落地点浓度和占标率均较小，各污染物短期贡献浓度均无超标点，因此本项目无需设置大气环境防护距离。 （4）小结 ①根据预测结果可知，本项目主要废气污染因子对周边环境空气质量影响不大，在正常工况下，企业只要按规范运行废气治理设施，可认为本项目的建设对区域及周边敏感点环境质量现状影响不大。 ②建设项目大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表详见表7-11。 表7-11 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km( 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a( 评价因子 基本污染物（PM10、TSP、乙酸乙酯、乙醇） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状调查数据来源 现状评价 达标区( 不达标区□ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源(现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS □ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网络模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km( 边长=5km( 预测因子 预测因子（PM10、TSP、乙酸乙酯、乙醇） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% □ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（/）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：(颗粒物、乙酸乙酯、乙醇) 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：(/) 监测点位数（/） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受(不可以接受□ 大气环境防护距离 距（/）厂界最远（/）m 污染源年排放量 颗粒物（0.039）t/a VOCs（0.009）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 注：本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）二级评价不再进一步预测。 7.2.2地表水环境影响分析 1、废水污染源强 根据工程分析，本项目仅排放生活污水，生活污水排放量为1632t/a。 项目废水主要为试压废水和职工生活污水，试压废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网进入玉环市干江污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准后排放。生活污水污染物排放量为CODCr：0.049t/a、NH3-N：0.002t/a。企业污水排放量在处理站处理余量范围内，废水排放量不大，且生活污水水质简单，不会对周围环境造成明显影响。 表7-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物 种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口 编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 编号 名称 工艺 1 生活 污水 CODCr NH3-N 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放 TW001 化粪池 厌氧消化 DW001 ☑是 □ 否 ☑企业总排 □ 雨水排放 □ 清净下水排放 □ 温排水排放 □ 车间或车间处理设施排放口 表7-13 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排 放量/ 万m3/a 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 DW001 121.231554° 28.263390° 0.1632 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放 日间 玉环市干江污水处理厂 CODCr 30 NH3-N 1.5 2、废水污染物排放标准 项目废水污染物排放执行标准见下表。 表7-14 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 纳管标准 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 CODCr 玉环市干江污水处理厂 设计进水标准 380 NH3-N 35 3、污染源排放量核算结果 废水污染物排放量核算见下表。 表7-15 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 备注 1 DW001 CODCr 380 0.002 0.62 / NH3-N 35 0.0002 0.058 全厂排放口合计 CODCr 0.62 / NH3-N 0.058 根据《环境影响评价技术导则－地面水环境》（HJ2.3- 2018）评价等级判定依据，项目废水排放方式为间接排放，确定项目地表水环境影响评价等级为三级B，可不开展区域污染源调查。本项目废水水质较为简单，依托的污水处理设施处理后的废水能稳定达标排放，不会对纳污水体产生明显影响。 4、地表水环境影响评价自查表 表7-16 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 口 水环境保护目标 饮用水水源保护区口；饮用水取水口 ；涉水的自然保护区 口；重要湿地口； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地口；重要水生生物的自然产卵及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体口；涉水的风景名胜区口；其他口 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放口；间接排放 (；其他口 水温口；径流口；水域面积口 影响因子 持久性污染物 口；有毒有害污染物口；非持久性污染物 ☑；pH值 口；热污染 口；富营养化 口；其他□ 水温 口；水位(水深)口；流速口；流量 口；其他 口 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 口；二级口；三级A 口；三级B ☑ 一级 口；二级 口；三级口 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 口；在建 口；拟建 口；其他 口 拟替代的污染源 口 排污许可证 口；环评 口；环保验收口；既有实测口；现场监测 口；入河排放口数据口；其他 口 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 口；枯水期 口；冰封期口 春季 口；夏季 □；秋季 口；冬季 口 生态环境保护主管部门口；补充监测 □；其他 口 区域水资源开发利用状况 未开发 口；开发量40%一下口；开发量40%以上口 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口；冰封期 口；春季 口；夏季 口；秋季口；冬季 口 水行政主管部门口；补充监测 口；其他 口 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期 口；枯水期口；冰封期 口；春季 口；夏季 □；秋季口；冬季 口 （） 监测断面或点位个数（） 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类口；Ⅱ类 口；Ⅲ类 ☑；Ⅳ类口；Ⅴ口 近岸海域：第一类 口第二类 口；第三类 口；第四类 口 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口；冰封期 口 春季 口；夏季 口；秋季 口；冬季 口 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 口；达标(； 不达标( 水环境控制单元或断面水质达标状况 口；达标 口；不达标 口 水环境保护目标质量状况 口；达标 口；不达标 口 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 口；达标 口；不达标 口 底泥污染评价 口 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 口 水环境质量回顾评价 口 该域(区域)水资源(包括水能资源)与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 口 达标区□ 不达标区☑ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口；冰封期 口春季 口；夏季 口；秋季 口；冬季 口 设计水文条件 口 预测情景 建设期 口；生产运行期 口；服务期满后 口正常工况 口；非正常工况 口 污染控制和减缓措施方案 口 区(流)域环境质量改善目标要求情况 口 预测方法 数值解口；解析解口；其他口 导则推荐模式 口；其他口 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区(流)域水环境质量改善目标 口；替代削减源 口 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 口 水环境功能区或水功能区、近岸海域或环境功能区水质达标口 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 口 水环境控制单元或断面水质达标 口 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减替代要求 口 满足区(流)域水环境质量改善目标要求 口 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 口对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价口 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 口 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/(t/a) 排放浓度/(mg/L) CODCr 0.049 30 NH3-N 0.002 1.5 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/(t/a) 排放浓度/(mg/L) （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 口；水文减缓设施 口；生态减量保障设施口；区域削减 口；依托其他工程措施☑；其他 口 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 口；自动 口；无监测( 手动 ☑；自动 口；无监测口 监测点位 （/） （ 企业污水总排口） 监测因子 （/） （CODCr、NH3-N） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受 (；不可以接受 口 注：“口”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 7.2.3声环境影响分析 根据工程分析，本项目噪声主要为车间设备噪声，噪声在75.5~86.5dB(A)之间。为了解本项目的实施对周围声环境的影响，本环评进行噪声影响预测分析。 在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 如图7-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式7-1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 图7-1 室内声源等效为室外声源图例 LP1=Lw+10lg（）（式7-1） 式中： Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式7-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： （式7-2） LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式7-3计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-（TLi+6）（式7-3） 式中： LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式7-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2(T) +10lg s（式7-4） ②室外声源衰减模式 噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提只考虑屏障衰减、距离衰减，而其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计，故：ΣAi＝Aα＋Ab。 距离衰减：Aα＝20lgr+8（式7-5） 其中：r──整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab：即车间墙壁隔声量，考虑到窗子、屋顶等的透声损失，此处隔声量取20dB。 ③噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： （式7-6） 式中，Leqi—第I个声源对某预测点的等效声级。 经计算，项目厂界噪声预测结果和达标评价见下表。 表7-17 各厂界噪声的预测结果 预测点位 预测时段 声级值[dB(A)] 本底值 贡献值 叠加值 标准值 超标值 厂房1 东厂界 昼间 52 61.3 / 65 0 南厂界 昼间 53 63.2 / 65 0 西厂界 昼间 55 62.7 / 65 0 北厂界 昼间 53 60.8 / 65 0 厂房2 东厂界 昼间 54 64.2 / 65 0 南厂界 昼间 54 59.3 / 65 0 北厂界 昼间 55 59.3 / 65 0 敏感点 苔山村 昼间 52 51.4 54.7 60 0 由表7-17可知，本项目建成后，厂房1、厂房2四周厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准，敏感点苔山村噪声贡献值及叠加值均可达到2类功能区标准。本项目生产噪声对周围环境影响较小。 7.2.4固废环境影响分析 本项目产生的固体废弃物主要为废金属屑、废包装桶、废活性炭、集尘及生活垃圾。 由工程分析可知，废金属屑产生量为1.0t/a，集尘产生量为0.961t/a，收集后出售给相关单位综合利用；废包装桶产生量为0.06t/a，废活性炭产生量为0.2t/a，收集后委托具有相关危险废物处置资质单位进行安全处置；职工生活垃圾产生量约19.2t/a，生活垃圾进行统一收集，定期由环卫部门清运并统一集中处理。固体处置方式汇总见表7-18，危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表7-19。 表7-18 企业全厂固体废物利用处置方式汇总表 序号 固体废物名称 产生工序 属性 危废代码 产生量（t/a） 利用处置方式 是否符合环保要求 金属屑 下料、机加工 一般固废 / 1.0 收集后出售给相关企业综合再利用 是 废包装桶 原料储存 危险废物 900-041-49 0.06 收集后委托具有相关危险废物处置资质单位进行安全处置 是 废活性炭 废气处理 危险废物 900-041-49 0.2 是 集尘 抛丸、布袋除尘 一般固废 / 0.961 收集后出售给相关企业综合再利用 是 生活垃圾 职工生活 一般固废 / 19.2 环卫部门收集 是 表7-19 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况汇总表 序号 危险废物名称 贮存场所（设施）名称 危险废物类别 危废代码 位置 容积或面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 废包装桶 危废仓库 HW49 900-041-49 车间内 10m2 密闭 存放 0.02吨 3个月 2 废活性炭 HW49 900-041-49 0.1吨 3个月 综上，企业须在厂内设立专门的固废暂存点，防日晒、风吹、雨淋、渗漏，并严格收集、堆放过程中的管理，则本项目的固废物经妥善处理后不会对当地环境造成明显的影响。 7.2.5环境风险影响分析 7.2.5.1风险调查 1、建设项目风险源调查 本项目为阀门的生产加工项目，主要原辅材料涉及的危险物质为乙酸乙酯、乙醇、防锈剂等，储存方式为桶装，常温常压下储存，危险物质理化性质见下表。 表7-20 主要原辅料理化性质一览表 名称 理化特性 燃烧 爆炸性 健康危害 防锈剂 性状：淡黄色粘稠液体 相对密度（水＝1）：934.8 饱和蒸气压（kPa）：0.13(145.8℃) 闪点(℃)：＞200 溶解性：溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。 可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃。 侵入途径：吸入、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 乙酸乙酯 性状：无色透明水样液体，易挥发 相对密度（水＝1）：0.90 饱和蒸气压（kPa）：13.33(27℃) 闪点(℃)：-4 溶解性：与乙醇、丙酮、氯仿、乙醚混溶。 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而至牙龈出血；可致湿疹样皮炎。慢性影响：长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。 乙醇 性状：无色液体。 相对密度（水＝1）：0.79 饱和蒸气压（kPa）：5.33(19℃) 闪点(℃)：12 溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生与口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现一式丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，一级头痛、头晕、疲劳、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。批复长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 2、环境敏感目标调查 环境敏感目标见表3-6。 7.2.5.2环境风险潜势判断及评价等级 1、危险物质数量与临界量的比值Q 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目厂区内涉及风险物质最大存在总量与其临界量的比值Q详见下表。 表7-21 厂区涉及风险物质比值Q 序号 物质名称 CAS号 标准临界量（t） 最大储存总量（t） 辨识结果（Q） 1 防锈剂 / 2500 0.05 0.00002 2 乙酸乙酯 141-78-6 10 0.5 0.05 3 乙醇 64-17-5 500 0.2 0.0004 项目Q值Σ 0.05042 综上所述，Q值为0.05042＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为І。 2、评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为І的项目只做简单分析。 7.2.5.3环境风险识别 1、物质危险性识别 本项目危险物质主要是乙酸乙酯、乙醇、防锈剂，其均为外购桶装贮存在危险物质仓库，废包装桶等危废均存放于危废暂存库中。 2、生产系统危险性识别 根据工艺流程和厂区平面布局，项目涉及危险单元主要包括危险物质仓库、危废暂存库等。 危险物质库中乙酸乙酯、乙醇、防锈剂属于易燃物质，易燃品管理不善可能发生火灾爆炸，对环境和周围人群产生影响，有毒有害物质泄露危害人体健康；油类物质泄漏会造成周边环境污染。 3、危险物质向环境转移的途径 火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危险物质泄露、危废管理不善，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄露挥发危害人体健康。 4、风险识别汇总 项目风险识别汇总如下： 表7-22 建设项目环境风险识别表 序号 危险单元 风险源 主要风险物质 环境风险类型 环境影响途径 可能受影响的环境敏感目标 1 危险物质仓库 危险物质泄露、易燃品管理不善可能发生火灾爆炸 乙酸乙酯、乙醇、防锈剂 火灾 大气扩散、地表径流 周边大气环境、地表水环境 2 危废暂存库 危险物质泄露 危险废物 泄露 地下水、土壤下渗 周边地下水、土壤 7.2.5.4环境风险分析 1、火灾爆炸事故影响途径 乙酸乙酯、乙醇、防锈剂遇明火、高温会燃烧爆炸，燃烧爆炸时产生热辐射和废气通过大气扩散对大气环境造成一定影响。 2、泄露影响途径 乙酸乙酯、乙醇、防锈剂为液体，泄漏时可能通过液体流动对水体、土壤环境造成影响。同时乙酸乙酯、乙醇、防锈剂泄漏易引发火灾爆炸事故。 7.2.5.5环境风险防范措施及应急要求 1、火灾爆炸事故防范措施 ①危险物质贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险物质库房，必须符合防火防爆要求。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可。 ②贮存危险物质的仓库管理人员以及操作员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性，事故处理办法和防护知识，持上岗证，同时，必须配备有关的个人防护用品。 ③贮存的危险物质必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。 ④贮存危险物质的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 ⑤危险物质出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。 ⑥要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 2、泄露防治措施 ①收集、贮存、运输须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单（环境保护部公告2013年第36号）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中有关要求。 ②危险废物存贮设施底部必须高于地下水最高水位，设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面必须硬化、耐腐蚀，且表面无裂缝，贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并防风、防雨、防晒、防漏，做好危险废物的入库、存放、出库记录，不得随意堆置。 3、废气处理系统事故防治措施 ①由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理； ②加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决； ③主要的生产设备要有备用件。例如风机等动力设备均应当做到一用一备。 4、生产管理防治措施 ①乙酸乙酯为重点监管的危险化学品，涉及重点监管的危险化学品的生产、储存装置，原则上须由具有甲级资质的化工行业设计单位进行设计。 ②生产、储存重点监管的危险化学品的企业，应根据本企业工艺特点，装备功能完善的自动化控制系统，严格工艺、设备管理。对使用重点监管的危险化学品数量构成重大危险源的企业的生产储存装置，应装备自动化控制系统，实现对温度、压力、液位等重要参数的实时监测。 ③生产重点监管的危险化学品的企业，应针对产品特性，按照有关规定编制完善的、可操作性强的危险化学品事故应急预案，配备必要的应急救援器材、设备，加强应急演练，提高应急处置能力。 7.2.5.6分析结论 本项目涉及有毒有害物质的贮存及使用，具有潜在危险性。有毒有害物质等泄漏后产生的扩散污染，只要应急处置事故源及时，则对周边环境及敏感目标影响不大，其事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 虽然本项目环境风险在可控范围之内，但企业应严格杜绝此类事故的发生。万一事故发生，应即刻停止生产，并进行检修和事故应急处置；同时企业应加强环保管理，配备专人对各类污染治理设施及风险应急器材设施的日常维护保养进行监督监管。 建设项目环境风险简单分析内容表如下。 表7-23 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 玉环孙氏暖通设备有限公司年产1000万套阀门生产线技改项目 建设地点 (浙江)省 （台州）市 （玉环）市 (清港)镇 （中国无菌医疗器械装备制造(研发)）园区 地理坐标 经度 121.233290°E 纬度 28.261561°N 主要危险物质及分布 原料：乙酸乙酯、乙醇、防锈剂，位于仓库； 危险废物：废活性炭、废包装桶，位于危废暂存间。 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） 火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危化品泄露、危废管理不善，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄露挥发危害人体健康；废气、废水突发性事故经排放管道排放对周边环境产生不利影响。 风险防范措施要求 建立严格的危化品管理制度，设置专门危化品贮存场所；要求机油包装桶下方设置托盘，收集包装桶破损泄露的物料；设置专人负责废气处理设施管理和运行，定期检修维护；配备应急设施和应急物资。 填表说明 项目从事阀门生产，生产过程涉及乙酸乙酯、乙醇、防锈剂危险物质使用，乙酸乙酯、乙醇、防锈剂属于危险物质，根据分析，Q值＜1，环境风险潜势为І，根据导则风险评价只做简单分析。 表7-24 本项目环境风险影响自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 危险物质及存在量详见表7-21 存在总量/t 环境敏感性 大气 500 m 范围内人口数小于 人 5 km 范围内人口数 万人 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大） /人 地表水 地表水功能敏感性 F1 □ F2 ( F3 □ 环境敏感目标分级 S1 □ S2 □ S3 ( 地下水 地下水功能敏感性 G1 □ G2 □ G3 ( 包气带防污性能 D1 □ D2 ( D3 □ 物质及工艺系统危险性 Q 值 Q＜1 ( 1≤Q＜10 ( 10≤Q＜100 □ Q＞100 □ M 值 M1 □ M2 □ M3 □ M4 ( P 值 P1 □ P2 □ P3 □ P4 ( 环境敏感程度 大气 E1 □ E2 ( E3 □ 地表水 E1 □ E2 ( E3 □ 地下水 E1 □ E2 □ E3 ( 环境风险潜势 Ⅳ+ □ Ⅳ□ Ⅲ □ Ⅱ( I ( 评价等级 一级 □ 二级 □ 三级( 简单分析 ( 风 险 识 别 物质危险性 有毒有害 ( 易燃易爆 ( 环境风险 类型 泄漏 ( 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ( 影响途径 大气 ( 地表水 ( 地下水 ( 事故情形分析 源强设定方法 计算法 □ 经验估算法 □ 其他估算法 □ 风 险 预 测 与 评 价 大气 预测模型 SLAB□ AFTOX □ 其他 □ 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围/m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围/m 地表水 最近环境敏感目标/ ，到达时间/h 地下水 下游厂区边界到达时间/d 最近环境敏感目标/，到达时间/d 重点风险防范措施 见7.2.5.5章节 评价结论与建议 见7.2.5.6章节 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 7.2.6土壤环境影响分析 7.2.6.1评价等级判定 本项目所在地为玉环市清港镇中国无菌医疗器械装备制造(研发)基地西部，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018），本项目产品为阀门，为设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的其他，属于Ⅲ类项目。厂房1厂区占地面积为2107m2（约0.2107hm2），占地规模为小型；厂房1厂界外50m范围内有敏感点苔山村，土壤环境敏感程度属于敏感。厂房2厂区占地面积为1767m2（约0.1767hm2），占地规模为小型；厂房2厂界外50m范围内有无敏感点，土壤环境敏感程度属于不敏感。根据（HJ964-2018）表4污染影响型评价工作等级划分表，厂房1厂区土壤环境影响评价等级为三级，厂房2厂区土壤环境影响可不作评价。 7.2.6.2土壤环境保护措施与对策 1、土壤环境质量现状保障措施 项目车间设计贯彻方便工艺布置的原则，平面简洁规整，功能分区明确。项目车间等采用防渗防腐等设计。废气经处理后可达标排放。 2、源头控制措施 采用先进工艺，减少原料的用量，项目生活污水经处理达标后方可排放，试压废水循环使用不外排。 3、过程防控措施 设置专门的原料仓库，原料要按性质及用途分区存放；项目车间地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计，建立防渗设施的检漏系统； 废气处理装置周围进行防腐处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度；固体废物设置专门的固废仓库。 7.2.6.3对周边土壤环境的影响分析 本项目对土壤的影响主要途径为大气沉降、垂直入渗。 本项目大气沉降影响途径主要为抛砂粉尘及灌装有机废气排放后由于沉降作用沉积于地面，并逐渐渗入土壤，从而导致土壤中重金属等浓度升高，污染土壤环境。垂直入渗的影响途径主要为固体废物处置过程未采取土壤保护措施或保护措施不当，会有部分污染物随着进入土壤。 本项目提高了抛砂粉尘及灌装有机废气的收集率、处理效率，减少了废气的排放。本项目固废有固定的专门存放场地，分类贮存、规范包装，严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其标准修改单(环境保护部公告2013年第36号)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其标准修改单(环境保护部公告2013年第36号)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)。 本项目设置有完善的废水、雨水收集系统，生产车间等采取严格的防渗措施，在落实好厂区防渗工作的前提下，项目生产过程中对厂区及其周围土壤影响较小。 表7-25 土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响识别 影响类型 污染影响型(；生态影响型(；两种兼有( 土地利用类型 建设用地(；农用地(；未利用地( 土地利用类型 占地规模 (0.2107/0.1767)hm2 敏感目标信息 敏感目标(苔山村)、方位(北)、距离(40m) 影响途径 大气沉降(；地面漫流(；垂直入渗(；地下水位(；其他( ) 全部污染物 颗粒物、非甲烷总烃 特征因子 颗粒物、非甲烷总烃 所属土壤环境影响评价项目类别 I类(；II类(；III类(；IV类( 敏感程度 敏感(；较为敏感(；不敏感( 评价工作等级 一级(；二级(；三级( 现状调查内容 资料收集 a)(；b)(；c)(；d)( 理化特征 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 点位布置图 表层样点数 3 0 0-0.5m 柱状样点数 0 0 现状监测因子 重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物、石油烃 现状评价 评价因子 重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物、石油烃 评价标准 GB15618(；GB36600(；表D.1(；表D.2(；其他( ) 现状评价结论 土壤未被污染 影响预测 预测因子 预测方法 附录E(；附录F(；其他( ) 预测分析内容 影响范围( ) 影响程度( ) 预测结论 达标结论：a) (；b)(；c) ( 不达标结论：a)(；b)(； 防治措施 防控措施 土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(；其他( ) 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 重点影响区和土壤环境敏感目标 特征因子 年/次 信息公开指标 评价结论 本项目的实施不会对土壤环境造成较大影响，项目建设是可行的。 注1：(为勾选项，可√；“( )”为内容填写项，“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 7.3环保竣工验收监测计划 7.3.1污染源监测 根据 HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》等，制定污染源监测方案如下。 表7-26 废气监测计划 监测点位置 监测项目 监测频率 1#排气筒 颗粒物 半年/次 2#排气筒 非甲烷总烃 半年/次 厂界四周 颗粒物、非甲烷总烃 1年/次 表7-27 废水监测计划 监测点位置 监测项目 监测频率 污水总排口 pH值、COD、NH3-N、BOD5、SS 1季/次 雨水排放口 pH值、COD、NH3-N、BOD5、SS 1年/次 表7-28 噪声监测计划 监测点 监测频率 监测项目 各侧厂界 1次/季度，每次监测1天，分昼间、夜间进行 等效连续A声级 7.3.2竣工验收监测 根据《建设项目环境保护管理条例(2017年修订)》，2017年10月1日起环保设施竣工验收主体由环保部门转为建设单位，建设单位需开展自主验收，验收监测项目参见下表。 表7-29 项目“三同时”验收项目一览表 类别 位置 主要设施 数量 监测因子 治理效果 验收标准 废气 1#排气筒 布袋除尘设施 1套 颗粒物 达标排放 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准 2#排气筒 活性炭处理设施 1套 非甲烷总烃 厂界四周 / / 颗粒物 废水 污水总排口 1个 pH值、COD、NH3-N、BOD5、SS 达标纳管 达到玉环市干江污水处理厂进管标准 雨水排放口 1个 pH值、COD、NH3-N、BOD5、SS / / 固废 固废堆场 一般固废收集、贮存场所 1处 / / 资源化、无害化 噪声 选用低噪声设备；合理布置噪声源，远离附近敏感点；做好厂界绿化工作。生产时需关闭门窗措施。 / LAeq / 厂界达到 GB12348- 2008 中 3 类标准 风险防范 企业应建立严格的危险物质管理制度，设置危险物质贮存场所，严禁烟火；合理布局、建筑安全符合要求等。 / / / 满足风险防范要求

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr、NH3-N | 生活污水经化粪池预处理达标进入市政管网，经玉环市干江污水处理厂处理达标后排放 | 达到玉环市干江污水处理厂进管标准 |
| 大 气 污 染 物 | 抛砂 | 颗粒物 | 抛砂粉尘经配备的布袋除尘后通过不低于15m高的DA001#排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 |
|  | 灌装 | 乙酸乙酯、乙醇 | 废气收集后通过活性炭处理设施处理后经1个不低于15m高的DA002#排气筒排放 | 《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1-2019）、《环境影响评价技术导则 农药建设项目》附录C“多介质环境目标值估算方法” |
| 固体 废物 | 机加工 | 金属屑 | 外售综合利用 | 无害化、减量化、资源化 |
|  | 原料储存 | 废包装桶 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 抛砂、布袋除尘 | 集尘 | 外售综合利用 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 |  |
| 噪声 | 选用低噪声设备；合理布置噪声源，远离附近敏感点；做好厂界绿化工作。生产时需关闭门窗措施。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 环境风险 | 本项目涉及的风险物质为乙酸乙酯、乙醇、防锈剂，属于易燃物质。企业应建立严格的危险物质管理制度，设置专门危险物质贮存场所，厂区内严禁烟火；厂区合理布局、建筑安全符合要求等。 | 做好应急防范措施，发生事故时能够及时响应 |
| 土壤污染 | (1)土壤环境质量现状保障措施：项目车间设计贯彻方便工艺布置的原则，平面简洁规整，功能分区明确。项目车间等采用防渗防腐等设计。废气经处理后可达标排放。(2)源头控制措施：采用先进工艺，减少原料的用量，项目生活污水经处理达标后方可排放，试压废水循环使用不外排。(3)过程防控措施：设置专门的原料仓库，原料要按性质及用途分区存放；项目车间地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计，建立防渗设施的检漏系统；废气处理装置周围进行防腐处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度；固体废物设置专门的固废仓库。 |
| 其他 | 8.1环保投资估算 本项目总投资1040万元，其中环保投资20.0万元，约占总投资的1.9%。具体详见下表。 表8-1 工程环保设施与投资概算一览表 项目 环保投资内容 具体措施 环保投资(万元) 废气 治理 抛砂粉尘处理 布袋除尘器 5.0 灌装废气处理 活性炭处理设施 10.0 废水 治理 废水处理 化粪池等 / 噪声 治理 建筑隔音措施 设备减振措施 选用低噪声设备；振动噪声设备安装减振垫 、设置附房；加强设备维护工作等 / 固废 处置 生活垃圾 当地环卫部门清运费用 2.0 生产固废 建设规范化固废暂存库，危险固废委托处理等 3.0 合计 / / 20.0 8.2生态保护措施及预期效果 废气、废水、噪声经治理达标后排放，以减少本项目排放的污染物对周围环境的影响。同时，应通过加强绿化措施，改善项目所在地的环境、景观。 |

# 9结论与建议

9.1企业概况 玉环孙氏暖通设备有限公司成立于2005年，经营范围为水暖管件、工业自动控制系统装置、阀门、阀门配件、塑料制品制造加工，位于浙江省玉环市清港镇中国无菌医疗器械装备制造（研发）基地西部（玉环市清港镇苔山工业区），企业分别租用玉环中环网印器材有限公司、玉环兴卓机械有限公司各一处厂房作为生产经营场所。根据市场及企业自身的发展需求，项目拟投资1040万，购置数控机床等国产设备，实施年产1000万套阀门生产线技改项目。为此，企业已在玉环市经济和信息化局进行备案登记，项目代码2020-331083-34-03-107389。 本项目污染物排放情况见下表。 表9-1 污染物排放情况汇总表 类型 污染源 污染物 产生量 削减量 排放量 废水 生活污水 废水量 1632 0 1632 CODCr 0.571 0.522 0.049 NH3-N 0.049 0.047 0.002 废气 抛砂废气 颗粒物 1.0 0.961 0.039 灌装废气 乙酸乙酯 0.03 0.023 0.007 乙醇 0.01 0.008 0.002 固废 机加工 金属屑 1.0 1.0 0 原料储存 废包装桶 0.06 0.06 0 废气处理 废活性炭 0.2 0.2 0 抛砂、布袋除尘 集尘 0.961 0.961 0 职工生活 生活垃圾 19.2 19.2 0 9.2环境质量现状 1、大气环境质量现状 根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，项目所在区域环境空气能满足二类功能区的要求，属于环境空气质量达标区。 2、水环境质量现状 根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，2019年玉环河流总体水质为轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷和化学需氧量。7个断面中，Ⅲ类水断面比例占14.3%，Ⅳ类占71.4%，Ⅴ类占14.3%，满足功能要求的断面比例上升14.3个百分点。 由监测数据可知，泗头断面pH指数、石油类为Ⅰ类，溶解氧现状为Ⅱ类，高锰酸盐指数、氨氮、BOD现状均为III类，泗头断面水质总体评价为Ⅳ类，不能满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。针对水系目前存在的主要问题，结合泗头断面整治目标要求，玉环市各部门制定了泗头断面水质提升实施方案，共提出11项重点工程，以确保水环境质量同步改善。相信随着当地政府持续高标准推进“五水共治”工作，通过上述整治，玉环清港镇水系的水环境将得到改善，最终可达到相应水环境功能区划要求。 3、声环境质量现状 本项目厂房1、厂房2四周厂界昼间声环境质量现状可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，厂区北侧敏感点苔山村昼间夜间监测结果可以达到2类标准，声环境质量现状良好。 4、土壤环境质量现状 根据监测数据可知，项目厂区土壤各监测指标满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的建设项目第二类用地土壤污染风险筛选值要求。 9.3环境影响评价结论 1、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为抛砂金属粉尘和灌装有机废气。 根据工程分析，本项目废气经处理后有组织废气能够做到达标排放。经预测，本项目废气经收集治理后排放，正常排放下各污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率为2.767%，本项目所在区域为环境空气质量达标区，因此本项目对大气环境的影响是可以接受的。本项目生产厂房无需设置大气环境防护距离。企业在采取相应防治措施后，项目排放的废气对周围环境影响不大。 2、水环境影响分析结论 项目废水主要为试压废水和职工生活污水，试压废水循环使用不外排；生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网进入玉环市干江污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准后外排。本项目外排的废水主要为职工生活污水，废水产生量1632t/a，主要水污染物CODCr产生量为0.571t/a、氨氮为0.049t/a。主要污染物的达标排放量分别为CODCr 0.049t/a，氨氮0.002t/a。项目废水排放量不大，且生活污水水质简单，不会对污水厂造成冲击，项目废水纳管后不会对周围水体造成不良影响。 3、噪声环境影响分析结论 在经过墙体隔声和距离衰减后，厂房1、厂房2四周厂界昼间噪声贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，北侧敏感点苔山村贡献值及叠加值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。 4、固体废物影响分析结论 本项目产生的废包装桶、废活性炭属于危险固废，企业应委托有资质单位处理；其它固废出售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运。因此，对环境影响较小。 9.4污染防治措施 表9-2 污染防治措施一览表 内容 类型 排放源(编号) 污染物名称 防治措施 大气 污染物 抛砂 颗粒物 抛砂粉尘经配备的布袋除尘后通过不低于15m高的DA001#排气筒排放 灌装 乙酸乙酯、乙醇 废气收集后通过活性炭处理设施处理后经1个不低于15m高的DA002#排气筒排放 大气环境防护距离 无 水污染物 生活污水 CODCr、NH3-N 生活污水经化粪池预处理达玉环市干江污水处理厂设计进水水质标准后进入市政管网，经玉环市干江污水处理厂处理达标后排放 排放口设置 ①设置废水标准化排放口，并设立明显的标志牌。②设置雨水的标准化排放口，并应规范化设置，安装监控井，设立明显的标识牌。 废水收集 ①项目生产厂区排水实行雨污分流、清污分流，厂区雨水经雨水管排入周边道路雨水管网，就近排入附近河流；②项目生产车间应采用防腐材料作防渗处理。 固体废物 机加工 金属屑 外售综合利用 原料储存 废包装桶 委托有资质单位处置 废气处理 废活性炭 委托有资质单位处置 抛砂、布袋除尘 集尘 外售综合利用 职工生活 生活垃圾 由环卫部门统一清运 噪声 选用低噪声设备；合理布置噪声源，远离附近敏感点；做好厂界绿化工作。生产时需关闭门窗措施。 环境风险 本项目涉及的风险物质为乙酸乙酯、乙醇、防锈剂，属于易燃物质。企业应建立严格的危险物质管理制度，设置专门危险物质贮存场所，厂区内严禁烟火；厂区合理布局、建筑安全符合要求等。 土壤污染 (1)土壤环境质量现状保障措施：项目车间设计贯彻方便工艺布置的原则，平面简洁规整，功能分区明确。项目车间等采用防渗防腐等设计。废气经处理后可达标排放。(2)源头控制措施：采用先进工艺，减少原料的用量，项目生活污水经处理达标后方可排放，试压废水循环使用不外排。(3)过程防控措施：设置专门的原料仓库，原料要按性质及用途分区存放；项目车间地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计，建立防渗设施的检漏系统；废气处理装置周围进行防腐处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度；固体废物设置专门的固废仓库。 9.5建设项目环评审批原则符合性分析 1、排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 各类废气经收集处理后高空达标排放；生活污水经化粪池预处理达达玉环市干江污水处理厂设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市干江污水处理厂处理达标后外排；生产噪声经厂房隔声、噪声源控制等噪声防治措施后厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，对周边声环境影响较小；固废收集后能得到合理处置，做到零排放，不会造成“二次污染”。综合分析，只要企业落实本评价提出的各项污染防治措施，污染物可以实现达标排放，符合达标排放原则。 2、排放污染物符合国家、省规定的总量控制指标 根据本项目的污染物排放特征，本项目排放的污染物中纳入国家总量控制指标的主要是CODCr、氨氮、工业烟粉尘和VOCs。本项目总量控制指标建议值为各污染物达标排放量，即CODCr0.049t/a、氨氮0.002t/a，VOCs0.009t/a，工业烟粉尘0.039 t/a。根据原浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）和原台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号），本项目只排放生活污水，其新增污染物无需进行区域削减替代。 本项目工业烟粉尘不进行总量替代削减，仅给出总量建议值。本项目新增污染物的削减替代比例VOCs为1:2，即VOCs削减替代量为0.018t/a。本环评仅先提出VOCs的总量控制值及削减替代量，待当地相关平台建立后再另行调剂或交易。 9.6建设项目审批要求符合性分析 1、建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于玉环市清港镇中国无菌医疗器械装备制造(研发)基地西部，根据土地证，项目所在地土地用途为工业用地，位于“两区”中的港北城区，符合阀门产业定位。因此本项目选址符合《玉环市域总体规划》的要求。 2、建设项目符合国家和省产业政策等要求 据查《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。另外，所采用的生产工艺和设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》(工产业[2010]第122号)淘汰的设备或生产工艺。 因此，本项目的建设基本符合国家及地方的产业政策。 9.7“三线一单”符合性分析 根据《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》(环境保护部，环环评[2016]95号)和《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)文件要求，需落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束。 1、生态保护红线 本项目选址位于玉环市清港镇中国无菌医疗器械装备制造(研发)基地西部，属于工业集聚点，项目用地性质为工业用地，符合玉环市域总体规划。项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 2、环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水体；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。项目拟建地区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，地附近地表水体为九眼港，总体评价该水体水质为Ⅳ类。针对水系目前存在的主要问题，结合泗头断面整治目标要求，玉环市各部门制定了泗头断面水质提升实施方案，共提出11项重点工程，以确保水环境质量同步改善。相信随着当地政府持续高标准推进“五水共治”工作，通过上述整治，玉环清港镇水系的水环境将得到改善，最终可达到相应水环境功能区划要求。声环境质量均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求。 采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不会对区域环境质量底线造成冲击。生活污水经化粪池预处理达玉环市干江污水处理厂设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市干江污水处理厂处理达标后外排。总体上减少了污染物的排放。因此，本项目不触及环境质量底线。 3、资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 4、生态环境准入清单 本项目位于玉环市清港镇中国无菌医疗器械装备制造(研发)基地西部，项目为阀门的制造，属于通用设备制造业，工业集聚点内的二类工业项目。本项目为新建二类项目，项目用地性质为工业用地，不涉及一类重金属、持久性有机污染物排放。项目实施后可落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量；企业实现雨污分流，采取土壤等污染防治措施；企业将强化环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制；企业将采用节能设备开展生产，生产过程中将节约用水和用电。综上所述，本项目满足台州市玉环市清港镇一般管控单元中的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求等管控措施中的相关要求。因此，本项目建设符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的相关要求。 综上所述，本项目建设基本符合环评的各项审批原则。 9.8建议 1、在项目建设中要严格执行“三同时”原则，运营期应保证落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放； 2、厂区内应合理安排垃圾收集点，加强对垃圾的管理，生活垃圾做到及时清运； 3、做好绿化的维护，营造良好的氛围； 4、健全环保制度，设置专人负责环保监督、管理以及宣传工作。 9.9环评总结论 玉环孙氏暖通设备有限公司年产1000万套阀门生产线技改项目符合环境功能区划的要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求；符合“三线一单”要求。污染物进行了有效的收集处理，环境保护措施可靠，污染物能够做到达标排放，项目建设为公众所接受。 综上所述，本环评认为，从环保角度而言，本项目的实施是可行的。

# Text boxes

2.5km

大气评价范围