建设项目环境影响报告表

项目名称：       年产4000吨冲床结构件项目

建设单位（盖章）：金丰（宁波）精密机械科技有限公司

浙江环耀环境建设有限公司

ZHEJIANG HUANYAO ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION CO.,LTD.

二〇二〇年九月

环评文件确认书

| 建设单位 | 金丰（宁波）精密机械科技有限公司 | 项目名称 | 年产4000吨冲床结构件项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 宁波镇海经济开发区中官路888号 | 法人代表 | 张於正 |
| 联系人 | 齐绎初 | 联系电话 | 15257861691 |
| 宁波市生态环境局镇海分局： 经认真审查委托浙江环耀环境建设有限公司编制的“年产4000吨冲床结构件项目环境影响报告表”，确认该环评文件所述内容属实，承诺落实如下环保治理措施： 内容 类型 排放源（编号） 污染物名称 防治措施 预期治理效果 大气污染 切割 金属粉尘 设置移动式烟尘净化装置，收集后的烟尘经净化处理后在车间内以无组织形式排放 达标排放 焊接 焊接烟尘 设置移动式烟尘净化装置，收集后的烟尘经净化处理后在车间内以无组织形式排放 达标排放 水污染物 / / / / 固体废物 切割 废边角料 收集后外售综合利用 资源化 废气处理 金属粉尘 噪声 选用低噪声设备；合理布置噪声源，远离附近敏感点；做好厂界绿化工作。生产时需关闭门窗措施。 本项目生产内容及规模如发生重大变更，将重新编制相应的环评报告报批。 现将本项目环评报告文件报呈贵局，请出具有关审批意见。 建设单位 （盖章） 法人代表（签字） 年 月 日 |
| 备注 |  |

目  录

1建设项目基本情况	1

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	21

3环境质量状况	26

4评价适用标准	32

5建设项目工程分析	38

6项目主要污染物产生及预计排放情况	45

7环境影响分析	46

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	61

9结论与建议	62

附图：

- 建设项目地理位置图

- 建设项目周边环境概况图

- 建设项目周边环境照片

- 建设项目总平面布置图

- 建设项目水环境功能区划图

- 建设项目环境功能区划图

- 建设项目声环境功能区划图

附件：

- 项目备案通知书

- 营业执照和法人身份证复印件

- 土地证

附件4  原有项目环评批复及竣工验收文件

附件5  监测报告

附表：

附表1  建设项目环境保护“三同时”措施一览表

附表2  建设项目环评审批基础信息表

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产4000吨冲床结构件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 金丰（宁波）精密机械科技有限公司 |
| 法人代表 | 张於正 | 联系人 | 齐绎初 |
| 通讯地址 | 宁波镇海经济开发区中官路888号 |
| 联系电话 | 15257861691 | 传真 | / | 邮政编码 | ／ |
| 建设地点 | 宁波镇海经济开发区中官路888号 |
| 立项审批部门 | 镇海区经信局 | 项目代码 | 2019-330211-33- 03-051341-000 |
| 建设性质 | 新建( 改扩建( 技改( | 行业类别 及代码 | C3399其他未列明金属制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 2300 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 1500 | 其中：环保投资(万元) | 8 | 环保投资占总投资比例(%) | 0.53 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | / |
| 1.1工程内容及规模 1.1.1项目由来 金丰（宁波）精密机械科技有限公司是凯曼群岛金丰通商股份有限公司设立在宁波镇海经济开发区的子公司。金丰（宁波）精密机械科技有限公司于2002年9月成立，注册资本730.7699万美元。公司经营范围：机械零部件、冲床自动化设备制造、加工；汽车模具、夹具设计、制造；高效焊装生产设备制造；精冲模生产；冲床自动化工程技术和成套设备整合；冲床自动化技术研究开发；自产产品维修及售后服务；机械维修与服务；企业管理、科技信息咨询；自有厂房、设备、产品租赁；自动化设备、环保机械设备制造、加工。 2003年，企业报批了《金丰（宁波）精密机械科技有限公司生产建设项目环境影响报告表》，并于当年4月份获得环评审批（批复文号：镇环〔2003〕40号），2004年2月通过了环保验收（镇环验〔2004〕07号）。审批产能为：大齿轮421只、小齿轮36只、传动轴342只、凸轮56只。 2008年，企业报批了《金丰（宁波）精密机械科技有限公司技改项目环境影响报告表》，并于当年6月份获得环评审批（批复文号：镇环许〔2008〕90号）。08年报批项目为补办，文件中，企业生产情况为：实际年产OCP冲床690套、齿轮500套、传动轴500套、飞轮单体组件400套、干式离合器400套、湿式离合器250套；技改项目投资1000万美元，已建成两套喷漆装置和一套抛丸装置（B厂房：一套抛丸装置和一套喷漆装置；A厂房：一套喷漆装置），并和正在建造中的C厂一起进行评价，C厂建成后主要进行切割、焊接和抛丸工序，项目年产量不变。2011年01月通过了环保验收（镇环验〔2011〕5号）。 2015年12月，企业报批了《金丰（宁波）精密机械科技有限公司年产3000只齿轮生产线技改项目环境影响报告表》，并于2016年1月份获得环评审批（批复文号：镇环许〔2016〕6号）。2016年9月通过了环保验收（镇环验〔2016〕93号）。 金丰（宁波）精密机械科技有限公司现拟投资1500万，扩建2300㎡的D生产厂房，项目投产后，形成年产4000吨冲床结构件的生产能力。本项目已取得镇海区经信局企业投资项目备案（赋码）信息表（项目代码：2019-330211-33-03-051341-000）。 为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。受金丰（宁波）精密机械科技有限公司委托，浙江环耀环境建设有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。本项目主要从事冲床结构件的生产，对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，项目应属于“C33金属制品业”；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2018年修订)》，该项目属于“二十二、金属制品业”中“67金属制品加工制造”，中“其他(仅切割组装的除外)”，因此需编制环境影响报告表。同时根据《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》(浙政办发[2014]86号)，本项目不属于国家、省和设区市环保部门审批项目，故本项目由县级环保部门审批。 1.1.2建设内容和产品方案 本项目总投资1500万元，拟自建厂房D，建筑面积2300平方米。预计达产后可形成年产4000吨冲床结构件的生产能力。本项目具体产品方案见表1-1。 表1-1 项目产品方案 序号 产品名称 原审批产能 本项目产能 扩建后全厂产能 备注 1 冲床结构件 0 4000t/a 4000t/a +4000 2 齿轮 4013只 0 4013只 +0 3 传动轴 842只 0 842只 +0 4 湿式离合器 250套 0 250套 +0 5 干式离合器 400套 0 400套 +0 6 飞轮单体组件 400套 0 400套 +0 7 台身焊件 5000吨 0 5000吨 +0 8 OCP冲床 690套 0 690套 +0 注：台身焊件产能来源于《金丰（宁波）精密机械科技有限公司年产3000只齿轮生产线技改项目环境影响报告表》原有项目中5000吨/年。 1.1.3主要原辅材料消耗 主要原辅材料用量见下表。 表1-2 主要原辅材料用量一览表 序号 原辅材料名称 单位 原审批用量 本项目消耗量 扩建后全厂用量 备注 钢板 t/a 8000 3800 11800 +3800 锻件 t/a 1100 800 1900 +800 CO2焊材 t/a 100 98 198 +98 埋弧焊焊材 t/a 50 0 50 +0 齿轮 t/a 120 0 120 +0 铸件 t/a 800 0 800 +0 钢丸 t/a 20 0 20 +0 油品 t/a 200 0 200 +0 二氧化碳 t/a 160 0 160 +0 丙烷 t/a 60 0 60 +0 液氧 t/a 280 0 280 +0 液氮 t/a 20 0 20 +0 油漆 t/a 5 0 5 +0 稀释剂 t/a 3 0 3 +0 1.1.4主要生产设备 主要生产设备及数量如下表所示。 表1-3 主要生产设备及数量一览表 序号 所在位置 设备名称 型号 原有数量 本项目数量 扩建后全厂数量 备注 1 A厂房 行车 / 3 0 3 +0 2 喷漆房 / 1 0 1 +0 3 B厂房 普通车床 C6250A 1 0 1 +0 4 普通车床 SVT160*1018 1 0 1 +0 5 立式车床 WVL-20 1 0 1 +0 6 数控车床 SVT125*12/5A-NC 1 0 1 +0 7 CNC车床 GA-330L 1 0 1 +0 8 CNC车床 GA-360 1 0 1 +0 9 CNC车床 GS-400 1 0 1 +0 10 NC卧式车床 LL-7 1 0 0 -1 11 正代车床 TTB-36L 2 0 2 +0 12 龙门式加工中心机 FMC-12VP 1 0 0 -1 13 复合加工机 TMS-30 1 0 1 +0 14 五面加工机 MPE-1635 1 0 1 +0 15 空压机 OSP-37S5A1 2 0 2 +0 16 空压机 OSP-75m5ACL 1 0 1 +0 17 NC镗铣床 HM 630 1 0 0 -1 18 镗铣床 BMC-125W 1 0 0 -1 19 镗铣床 BPN-13 1 0 1 +0 20 摇臂钻床 Z3050-16I 1 0 1 +0 21 滚齿机 P900 1 0 1 +0 22 滚齿机 ZFWZ-1250 1 0 1 +0 23 滚齿机 L1500 1 0 1 +0 24 滚齿机 L2200/2500 1 0 0 -1 25 插齿机 5140 1 0 0 -1 26 刨齿机 GS-2S 1 0 0 -1 27 键槽拉床 CF-100/700 1 0 1 +0 28 键槽拉床 CF-100/700N 1 0 1 +0 29 倒角机 JI型 1 0 1 +0 30 齿轮研磨机 ZT08A 1 0 0 -1 31 齿轮研磨机 ZST2-10 1 0 0 -1 32 齿轮研磨机 ZP-20 1 0 1 +0 33 外圆磨 GP55-165 1 0 1 +0 34 内圆磨 1200/500 1 0 1 +0 35 磨刀机 AGW 422/482 1 0 1 +0 36 镗铣床 BMC-110R2 1 0 1 +0 37 加工中心机 MNB-1100L 1 0 1 +0 38 滚齿机 YQ31315B 1 0 1 +0 39 插齿机 YK51160*3 1 0 1 +0 40 铣齿机 HSC-130 1 0 1 +0 41 平面磨床 M7163*12-GM 1 0 1 +0 42 磨齿机 ZP-12 1 0 1 +0 43 2米CNC立车 VL-2000CM 1 0 1 +0 44 镗铣床 BTD-13F.R22 1 0 1 +0 45 喷漆房 / 1 0 0 -1，淘汰 46 C厂房 火焰切割机 4100S-Ⅱ-0 3 3 3 +0，依托现有，在原设备富裕时间8h内加工 47 半自动切割机 1K-12 0 1 1 +1 48 C02焊机 852 5 0 5 +0 49 C02焊机 602 2 0 2 +0 50 C02焊机 pvwerplustm505 2 0 2 +0 51 C02焊机 林肯650 13 0 13 +0 52 抛丸机 Q3730 1 0 1 +0 53 抛丸机（大） 非标 1 0 1 +0 54 退火炉 非标 1 0 1 +0 55 埋弧焊机 MZ-1250 1 0 1 +0 56 埋弧焊机 IDEAIARCDC-1000 1 0 1 +0 57 D厂房 行车 QE(160+50t)A 0 1 1 +1 58 QD30t 0 1 1 +1 59 焊机 米勒，Deltaweld852 0 8 8 +8 60 林肯，powerplustm 0 10 10 +10 1.1.6劳动定员和生产天数 企业原有职工125人，二班制生产（8:00~17:00、17:00~01:30），年生产约300天。本次技改项目不新增员工（从原有职工中调配），班制不变。本项目不设宿舍和食堂。 1.1.7公用工程 1、给水 本项目用水由市政给水管网统一供应，厂区内利用现有的管网。 2、排水 本项目排水采用雨污分流制，厂内雨水排入市政雨水管网。项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过市政污水管网，纳入镇海污水厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 3、供电 本项目用电由当地供电所供给。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1.2.1原有项目污染情况 1.2.1.1企业原有状况 企业原有项目审批及产能情况见表1-4。 表1-4 企业项目审批及产能情况 项目名称 环保审批情况 环评建设内容 验收情况 金丰（宁波）精密机械科技有限公司生产建设项目 镇环〔2003〕40号 大齿轮421只、小齿轮36只、传动轴342只、凸轮56只 镇环验〔2004〕07号 金丰（宁波）精密机械科技有限公司技改项目环 镇环许〔2008〕90号 年产OCP冲床690套、齿轮500套、传动轴500套、飞轮单体组件400套、干式离合器400套、湿式离合器250套 镇环验〔2011〕5号 金丰（宁波）精密机械科技有限公司年产3000只齿轮生产线技改项目 镇环许〔2016〕6号 年产3000只齿轮生产线 镇环验〔2016〕93号 与原有审批文件及验收资料相比，B喷漆房不再进行生产。本次评价以企业已有实际情况为准。 表1-5 企业功能区划分 厂区 主要工序 产品 A厂房 喷漆、组装、测试、磨床 齿轮、传动轴、干/湿式离合器 B厂房 机械加工设备 干/湿式离合器、飞轮、齿轮等 C厂房 切割、组装、电焊、抛丸、热处理 齿轮、台身等 堆场 钢材等露天堆放 / 办公室 办公（独立办公楼） 车棚 机动车、非机动车停放（办公楼南侧、紧邻） 表1-6 原有项目产品方案一栏表 序号 名称 年产量 原环评审批产能 2019年实际产能 1 齿轮 4013只 1835只 2 传动轴 842只 287只 3 湿式离合器 250套 230套 4 干式离合器 400套 205套 5 飞轮单体组件 400套 205套 6* 台身焊件 5000吨 4500吨 7 OCP冲床 690套 650套 *台身焊件产能来源于《金丰（宁波）精密机械科技有限公司年产3000只齿轮生产线技改项目环境影响报告表》原有项目中5000吨/年。 表1-7 设备清单一栏表 单位：台/套 序号 所在位置 设备名称 型号 原环评审批数量 实际数量 备注 1 A厂房 行车 / 3 3 2 喷漆房 / 1 1 3 B厂房 普通车床 C6250A 1 1 4 普通车床 SVT160*1018 1 1 5 立式车床 WVL-20 1 1 6 数控车床 SVT125*12/5A-NC 1 1 7 CNC车床 GA-330L 1 1 8 CNC车床 GA-360 1 1 9 CNC车床 GS-400 1 1 10 NC卧式车床 LL-7 1 0 淘汰 11 正代车床 TTB-36L 2 2 12 龙门式加工中心机 FMC-12VP 1 0 淘汰 13 复合加工机 TMS-30 1 1 14 五面加工机 MPE-1635 1 1 15 空压机 OSP-37S5A1 2 2 16 空压机 OSP-75m5ACL 1 1 17 NC镗铣床 HM 630 1 0 淘汰 18 镗铣床 BMC-125W 1 0 淘汰 19 镗铣床 BPN-13 1 1 20 摇臂钻床 Z3050-16I 1 1 21 滚齿机 P900 1 1 22 滚齿机 ZFWZ-1250 1 1 23 滚齿机 L1500 1 1 24 滚齿机 L2200/2500 1 0 淘汰 25 插齿机 5140 1 0 淘汰 26 刨齿机 GS-2S 1 0 淘汰 27 键槽拉床 CF-100/700 1 1 28 键槽拉床 CF-100/700N 1 1 29 倒角机 JI型 1 1 30 齿轮研磨机 ZT08A 1 0 淘汰 31 齿轮研磨机 ZST2-10 1 0 淘汰 32 齿轮研磨机 ZP-20 1 1 33 外圆磨 GP55-165 1 1 34 内圆磨 1200/500 1 1 35 磨刀机 AGW 422/482 1 1 36 镗铣床 BMC-110R2 1 1 37 加工中心机 MNB-1100L 1 1 38 滚齿机 YQ31315B 1 1 39 插齿机 YK51160*3 1 1 40 铣齿机 HSC-130 1 1 41 平面磨床 M7163*12-GM 1 1 42 磨齿机 ZP-12 1 1 43 2米CNC立车 VL-2000CM 1 1 44 镗铣床 BTD-13F.R22 0 1 +1 45 喷漆房 / 1 0 淘汰 46 C厂房 火焰切割机 4100S-Ⅱ-0 3 3 47 C02焊机 852 5 5 48 C02焊机 602 2 2 49 C02焊机 pvwerplustm505 2 2 50 C02焊机 林肯650 13 13 51 抛丸机 Q3730 1 1 52 抛丸机（大） 非标 1 1 53 退火炉 非标 1 1 54 埋弧焊机 MZ-1250 1 1 55 埋弧焊机 IDEAIARCDC-1000 1 1 表1-8 原辅料清单一览表 序号 名称 年用量 原环评审批用量 2019年实际用量 1 钢板 8000 t 5461t 2 齿轮 120 t 40t 3 锻件 1100 t 1200t 4 铸件 800 t 700t 5 钢丸 20 t 3t 6 油品 200 t 200t 7 C02焊材 100 t 82t 埋弧焊焊材 50 t 30t 8 二氧化碳 160 t 88t 9 丙烷 60 t 40t 10 液氧 280 t 156t 11 液氮 20 t 8.7t 12 油漆 5 t 4t 13 稀释剂 3 t 2.4t ①原有用量来源于《金丰（宁波）精密机械科技有限公司年产3000只齿轮生产线技改项目环境影响报告表》项目中原有项目原辅材料的最大年用量。②油漆用量为A喷漆房（油漆4t/a、稀释剂2.4 t/a）、B喷漆房不再实施喷漆生产。 表1-9 油漆成分一览表 序号 名称 成分及比例（%） 备注 1 油漆 二甲苯：15~30、7061树脂：40~60 HX4080：0~1.0、4011SL：0~0.5 炭黑：0~0.6、铁红：0~3、HX4010：0~5 BS系列丙烯酸聚氨酯漆、桶装 2 稀释剂 乙酯30%、丁酯70% 桶装 HX4080、4011SL 、HX4010等均为分散剂，无挥发性。 1.2.1.2原有生产工艺及简述 （1）齿轮的工艺流程 图1-1 齿轮生产工艺流程及产污节点图 磨齿工序采用德国霍夫曼除污设备去除空气中的油污和热气。 本工艺原料即为外购的半成品齿轮，备材为将外购的半成品齿轮置于相应工位。后经相应的机械加工，即为成品。 高周波焊接为电阻焊的一种，将被焊工件压紧于两电极之间，并施以电流，利用电流流经工件接触面及邻近区域产生的电阻热效应将其加热到熔化或塑性状态。 （2）传动轴的工艺流程 图1-2 传动轴生产工艺流程及产污节点图 本工艺原料即为外购的铸件、锻件等，备材为将外购的锻件、铸件置于相应工位。后经相应的机械加工即为成品，即为成品。其中调质、中频工序为外协。 （3）离合器零件的工艺流程 图1-3离合器零件生产工艺流程及产污节点图 本工艺原料即为外购的铸件、锻件等，备材为将外购的锻件、铸件置于相应工位。后经相应的机械加工即为成品， （4）飞轮的工艺流程 图1-4飞轮生产工艺流程及产污节点图 本工艺原料即为外购的铸件、锻件等，备材为将外购的锻件、铸件置于相应工位。后经相应的机械加工即为成品。 （5）焊接的工艺流程 图1-5焊接工艺流程及产污节点图 本工艺原料即为钢板等，备材为将钢板置于相应工位，然后经切割（丙烷、氧气）、开铣（切割加工的一种，较为精细，由车床进行），后和其他部件进行组立组装、后在相应的位置进行焊接、然后置于回火炉回火（约800℃、电加热），最后经抛丸加工后即为成品。 抛丸粉尘经布袋除尘后经由15m排气筒高空排放。 （6）装配的工艺流程 图1-6装配工艺流程及产污节点图 各零部件（外购或自加工得来）先按各功能自行组装、然后进行总装，总装测试合格后即涂抹防锈油、包装待售。 测试不合格品进行调试或返回前道工序。 （7）喷漆的工艺流程 图1-7喷漆工艺流程及产污节点图 项目进行人工的、阶段式喷漆（非连续性），喷漆之后于原喷漆位晾干。 企业A车间设一个喷漆房，对较大部件进行喷涂。A车间喷漆废气经“吸附（蜂窝炭）浓缩-催化燃烧”工艺处理后，经由15m排气筒高空排放。原B喷漆房对较小的部件进行喷涂项目不再生产。 1.2.1.3原有项目主要污染因子及影响分析 （1）废气 原有项目产生的废气主要为切割备料等金加工过程中的金属粉尘、切割粉尘、焊接烟尘、磨齿加工过程中的油雾废气、抛丸粉尘、喷漆废气（含晾干废气）。 ①金属粉尘 金属的火焰切割、切削车铣、车床、磨齿等加工过程中会产生细小的颗粒物，这些颗粒物的主要成分为金属。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。 项目在切割工段设置移动式烟尘净化装置（风量1200m3/h），产生的粉尘经移动式烟尘净化装置净化处理，收集效率按80%计，收集后的烟尘经净化处理后在车间内以无组织形式排放，净化效率按90%计。项目建成后移动式烟尘净化装置一并处理C厂房原切割工序产生的金属粉尘，原有项目切割工序时间约8h/d，类比本项目切割金属粉尘的产生情况，原有项目金属粉尘排放量估算为0.011t/a。 由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，根据对《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业，各种机加工车床周围5m处，金属颗粒物浓度在0.3～0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3。故颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放监控点达标，排放浓度<1.0mg/m3标准限值。 ②焊接烟尘 原有项目焊接方式主要为CO2保护焊、埋弧焊、周波焊。 CO2保护焊在焊接过程中会产生焊接烟气和电弧光，CO2保护焊焊接烟尘的产生量约为5~8kg/t焊条，项目CO2保护焊焊条年用量约100.0t，则焊接烟尘产生量约为0.8 t/a。 埋弧焊是电弧在焊剂层下燃烧，用机械自动引燃电弧并进行控制，自动完成焊丝的送进和电弧移动的一种电弧焊方法，其焊接烟尘的产生量约为0.1~0.3kg/t焊条，项目氩弧焊焊条年用量约50.0t，则焊接烟尘产生量约为0.015 t/a。 周波电阻焊是将被焊工件压紧于两电极之间，并施以电流，利用电流流经工件接触面及邻近区域产生的电阻热效应将其加热到熔化或塑性状态，使之形成金属结合的一种方法。电阻焊方法主要有四种，即点焊、缝焊、凸焊、对焊。电阻焊产生极少量金属烟尘，此类烟尘比重较大，沉降在设备附近，及时清扫收集即可。 综上，本项目焊接烟尘产生量为0.815 t/a，目前处理方式为加强车间通风，无组织排放。 ③油污废气 项目进行磨齿加工时使用乳化液作为冷却、润滑剂，原料和磨齿机接触部分的乳化液会产生一定量的油雾，企业采用德国霍夫曼除污设备对产生的油雾进行回收利用，油雾经分离净化后于车间排放。排放产生的油雾废气量极少，对周边环境影响不大，本次环评不做定量分析。 ④抛丸粉尘 抛丸的主要作用是将金属件表面的氧化铁皮去除掉，从而保证金属件的表面质量。但是由于抛丸机本身使用易耗的钢丸，磨损量大，形成大量粉尘。 抛丸机工作时为密闭结构且配套有粉尘收集处理措施（布袋除尘器，除尘效率可达90%），企业配置有风量约9000m3/h的风机，并通过15m以上排气筒高空排放。 抛丸粉尘产生量与加工部件表面积及其清洁程度、钢丸损耗量密切相关，企业原有项目已通过了竣工环保验收（镇环验【2011】5号），本评价引用原有项目验收监测结果及历史监测（监测点位为抛丸机废气排放口、排气筒高度15m），根据其运行数据对抛丸粉尘产生量进行了估算，详见表1-10。 表1-10 抛丸粉尘产排情况一览表 基本情况 监测数据（排放） 产生量（估算） 排放量（估算） 年工作300天、每天2小时、风量2000m3/h 浓度：27.1mg/m3 速率：0.239kg/h 0.717 t/a 0.1434 t/a 根据表1-10可知，抛丸废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，排放达标。 ⑤喷漆废气（含晾干） 项目设有一个喷漆房（A厂房），采用可调节式密闭喷漆间（围挡长度可通过底部滑轮移动调节）、手工喷漆。 A厂喷漆房：此喷漆房兼做打磨车间。 A厂喷漆房主要对大的工件进行喷涂，其废气处理采用“吸附（蜂窝炭）浓缩-催化燃烧”工艺，喷漆房喷漆产生的废气由离心风机驱动，经喷漆房内布置的收集管网收集，废气收集汇总后进入旋风喷淋器去除打磨粉尘，再进入过滤器进一步除去漆雾颗粒。然后进入装有蜂窝状活性炭的活性炭吸附床，与蜂窝状活性炭充分接触，利用活性炭的孔道对有机物质进行截留吸附而使气体净化，经吸附后的气体可达标排放。经多项实际工程证明，该设备性能稳定，对喷漆的吸附效率不低于 95%。吸附床经过一段时间的运行后，活性炭达到饱和，此时通过自动控制，开启脱附再生系统，对活性炭进行再生，脱附出来的气体通过催化燃烧装置而完全氧化生成二氧化碳和水， 经热交换器热交换后一部分进入蜂窝炭进行再生，另一部分排空，整个过程由PLC控制。 排气筒内径约0.7m、高度15m，风量约20000m3/h。 图1-8 A厂喷漆房喷漆废气处理工艺流程图 喷漆用漆为BS系列丙烯酸聚氨酯漆，内含溶剂二甲苯15~30%（按30%计），使用时需加入稀释剂进行调和，稀释剂的成分为乙酯30%、丁酯70%（均以非甲烷总烃计），溶剂和稀释剂在喷漆及晾干过程中全部挥发和排入大气中，项目喷漆、晾干室一体，根据企业提供资料，A喷漆房油漆使用量约为4.0 t/a、稀释剂用量约为2.4 t/a。 油漆中二甲苯挥发量为1.2 t/a；稀释剂中乙酯、丁酯挥发量（均以非甲烷总烃计）约为2.4 t/a。 表1-11 A喷漆房有机废气发生量统计 单位：t/a 污染物来源 污染物产生量 有机溶剂（用量） 二甲苯 非甲烷总烃 油漆 1.2 1.2 0 稀释剂 2.4 0 2.4 合计 3.6 1.2 2.4 A车间喷漆房调节式密闭喷漆间（围挡长度可通过底部滑轮移动调节）、手工喷漆，在规范喷漆房操作制度，并给予晾干废气充分收集的情况下，废气收集效率可达到90%，经“吸附（蜂窝炭）浓缩-催化燃烧”工艺处理后（设计效率不低于95%，本次以90%计），通过15m高空排放。 则A厂房喷漆及晾干废气排放如下表所示。 表1-12 A喷漆房有机废气产排量一览表 污染物来源 二甲苯 非甲烷总烃 产生量（t/a） 1.2 2.4 无组织排放量（t/a） 0.12 0.24 有组织排放量（t/a） 0.108 0.216 本评价引用浙江中一检测研究院股份有限公司2020年04月02日现场检测，A喷漆废气排放情况如下（详见附件）。 表1-13 A喷漆房有机废气有组织排放监测情况一览表 监测时间 二甲苯 非甲烷总烃 排放浓度 （mg/m3） 排放速率 （kg/h） 排放浓度 （mg/m3） 排放速率 （kg/h） 2020.04.02 0.512 0.011 4.92 0.11 二级标准限值 70 1.0 120 10 根据上表分析可知，项目喷漆（含晾干）过程产生的油漆废气经措施处理后均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相应二级标准限值及其他相关要求限值。 ⑥无组织废气排放情况 企业原有项目已通过了竣工环保验收（镇环验【2011】5号），本评价引用原有项目验收监测结果及历史监测，结果表明经相应措施处理后，企业生产过程产生的颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃，均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（新、扩、改建）表2中的相应无组织排放监控浓度限值。 另：根据原有项目环评及批复，分别以A、B厂房为边界，各自设置了100m的卫生防护距离。 ⑵废水 企业产生的废水主要为职工生活污水。 根据企业已有资料，职工生活用水量约为1875 t/a，排污系数按0.85计，则污水产生量约1593.75t/a，生活污水水质大致如下：COD 500mg/L、BOD5 300mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 35mg/L，则废水各污染物的产生量分别为：COD 0.797 t/a、BOD5 0.478 t/a、SS 0.398 t/a、NH3-N 0.040 t/a。生活污水经化粪池预处理后纳入污水管网，由镇海污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 废水标准排放浓度为：COD 50mg/L、BOD5 10mg/L、SS 10mg/L、NH3-N 5mg/L，原有项目废水排放量为1593.75 t/a，则生活污水各污染物排放量分别为：COD 0.08t/a、BOD5 0.016 t/a、SS 0.016 t/a、NH3-N 0.008t/a。 ⑶噪声 原有项目噪声源主要为生产设备运转产生的噪声设备运转产生的噪声（均位于室内），设备安放在厂房车间内，噪声源强见下表1-14。 表1-14 主要设备噪声源强一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 噪声源强（dB（A）） 1 车床 10 70~90 2 加工中心 2 70~90 3 加工机 2 70~90 4 空压机 3 85~92 5 镗铣床 5 70~90 6 钻床 1 70~90 7 滚齿机 5 80~90 8 插齿机 2 80~90 9 刨齿机 1 80~90 10 拉床 2 80~90 11 倒角机 1 80~85 12 研磨机 3 80~85 13 磨床 3 80~85 14 磨刀机 1 80~85 15 火焰切割机 3 75~80 16 焊机 24 75~80 17 抛丸机 2 85~90 18 退火炉 1 60~65 19 铣齿机 1 75~80 20 磨齿机 1 75~80 21 喷漆设备 1 75~80 企业原有项目已通过了竣工环保验收（镇环验【2011】5号），原有项目噪声可做到达标排放。为评价及验证企业近期噪声排放情况，建设单位委托了中一检测对企业四周厂界及周边敏感点噪声进行了声环境监测，结果如下表所示： 表1-15 主要设备噪声源强一览表 项目 监测点 测点位置 昼间监测值dB(A) 夜间监测值dB(A) 是否达标 厂区 1# 东厂界 58.8 51.4 达标 3# 西厂界 56.4 51.4 达标 4# 北厂界 54.1 48.8 达标 6# 中官公寓 55.4 45.8 达标 3类标准值dB(A) 65 55 / 2# 南厂界 62.2 53.4 达标 4a类标准值dB(A) 70 55 / 敏感点 5# 蛟川中心学校 52.4 46.9 达标 2类标准值dB(A) 60 50 / 由上表可知：原有项目东、西、北厂界及中官公寓声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区要求、南侧厂界优于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类声环境功能区要求；蛟川中心学校可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区要求。由此可推知企业噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关要求。 ⑷固体废物 项目生产过程产生的固废主要有边角料、焊渣、废钢丸、抛丸废气处理收集的粉尘（简称收集的抛丸粉尘）、废切削液、喷漆废气处理产生的废活性炭、废漆渣、废油漆桶以及设备维护过程中产生的废油、含油手套抹布等含油废物。 边角料产生量约为320 t/a、焊渣产生量约为0.5 t/a、废钢丸产生量约为9.0 t/a、收集的抛丸粉尘约为10.2 t/a，均外售综合利用。 废切削液产生量约为0.4 t/a、废活性炭产生量约为0.4 t/a、废漆渣产生量约为0.08 t/a、废油漆桶产生量约为0.08 t/a、废油产生量约为0.4 t/a、含油废物产生量约为0.1 t/a，均委托宁波大地化工环保有限公司处置。 职工生活垃圾产生量约12.0 t/a，委托环卫部门清运处理。 因此，原有项目固废均得到了有效处理，对周围环境无影响。 1.2.2 原有项目存在的环境问题及整改措施 ⑴根据项目生产情况和实际现场踏勘，企业已采取了有效的污染防治措施，各类污染物均能达标排放。 ⑵企业生产过程中有使用CO2（液态）、O2（液态）等，以上物质属危化品。以上物质，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 ①物质危险特性 CO2属窒息性、不燃气体，在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用，高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。液态CO2属低温液体，若与人体接触，易造成冻伤。 O2常温下无色无味气体，气体具有助燃性，氧化性。压缩气体，钢瓶容器受热易超压，有爆炸危险。如果氧气瓶口沾上油脂，当氧气急速喷出时，油脂迅速发生氧化反应，而且高压气流与瓶口摩擦产生的热量又进一步加速氧化反应的进行，沾染在氧气瓶或减压阀上的油脂就会引起燃烧甚至爆炸，液氧为浅蓝色液体，并具有强顺磁性。液氧会使其接触的物质变得非常脆。液氧也是非常强的氧化剂：有机物在液氧中剧烈燃烧。一些物质若被长时 间浸入液氧可能会发生爆炸，包括沥青。同时，液氧属低温液体，身体直接接触易导致冻伤。 ②防范措施 CO2（液态） 液态气体、易造成冻伤、窒息。 预防措施：远离热源、火花、明火；保持容器密闭；使用防爆、通风、照明的设备；按要求穿戴防护装备；避免高浓度吸入，进入罐内或其他高浓度区域作业，必须进行含氧量分析，并要有人监护。 事故相应：火灾时应用水冷却火场中容器，使用与着火环境相适应的灭火剂灭火；如皮肤接触，用水冲洗患处缓解症状，就医；如眼睛接触，应立即翻开眼睑，用水冲洗，立即就医；如吸入请迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸系统畅通。如呼吸困难给输氧；如呼吸停止立即进行人工呼吸，就医。 安全贮存：在阴凉通风处储存，保持容器密闭，远离火种和热源，防止阳光直晒，应与易燃或可燃物分开存放，切忌混储。 废弃处置：将气体逐渐安全地扩散到大气中。 液氧： 预防措施：远离热源和火源；避免阳光直射。连接的阀门、管道、仪表等严禁油脂。使容器保持密闭，置于阴凉处。在储存和运输时与还原剂和细粉末状金属等分离开；在运输中钢瓶上要加装安全帽和防震橡皮圈。液氧作业时穿防护服和戴手套。 事故响应：火灾时，使用水、泡沫、干粉、二氧化碳灭火。泄漏时，迅速远离泄漏污染 区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员带自给式正压呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物、油脂接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。 安全储存：远离火种、热源、避免阳光直射，保管在通风良好的场所。 废弃处置：允许气体安全的扩散到大气中。 ③企业相关资质 企业于2015.01.19取得宁波市安全生产监督管理局颁发的“安全生产标准化三级企业（机械）”证书（证书编号：AQBIIIJX甬K2014032）。 ④建议 建议企业进行安全评价并据此完善相关安防措施。 1.2.3其他问题说明 2008年，企业报批了《金丰（宁波）精密机械科技有限公司技改项目环境影响报告表》，并于当年6月份获得环评审批（批复文号：镇环许〔2008〕90号），2011年01月通过了环保验收（镇环验〔2011〕5号）。根据其环评及批复，分别以A、B厂房为边界，各自设置了100m的卫生防护距离。审批及验收时，周边环境满足卫生防护距离的要求。 企业西侧隔金诚路原为爱尓彼自行车公司及桦霖机械工业公司。爱尓彼自行车公司退出其所在地块后，2014年，其办公楼/综合楼被改造为中官公寓楼。 中官公寓的建设位于企业卫生防护距离划分之后，其受到的影响不在企业考虑范围之内。且中官公寓所在地块规划为工业用地，用地性质不符，建议相关政府部门调整相关规划用途。 1.2.4原有项目污染源汇总 表1-16 污染物排放清单 单位： t/a 污染物名称 排放量 废气 金属粉尘 0.011 焊接烟尘 0.815 油雾废气 少量 抛丸粉尘 0.1434 喷漆废气 二甲苯 0.228 非甲烷总烃 0.456 废水 废水 1593.75 COD 0.08 NH3-N 0.008 固废 生产固废 0 生活垃圾 0 |

# 2建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1地理位置 镇海为宁波所辖的六区之一，地处我国东海之滨，宁波市的东北部，位于甬江入海口，东濒灰鳖洋，南临甬江，西接宁波江北区，北与慈溪市接壤。地理位置为东经121(27(~121(46(，北纬29(53(~30(06(。镇海以港口著称，如今的镇海是中国沿海开放城市宁波的一个区，总面积218km2，为浙东的重要门户，素有“浙东玉门关”之誉。 本项目位于宁波镇海经济开发区中官路888号，东面为宁波念初机械工业有限公司及其他工业企业；南面为中官路，路南为雄丽金属制品有限公司、拓诚机械；西侧为金诚路、路西原为宁波桦霖机械工业有限公司及宁波爱尓彼自行车有限公司（爱尓彼自行车有限公司部分用房现被改造为中官公寓楼）；北面为东明路、路北侧为宁波东光五金有限公司；项目东北侧为蛟川中心学校（距企业厂界约50m）。本项目所在地理位置详见附图1，项目周边环境示意图详见附图2。 2.2自然环境简况 2.2.1地貌、地质 宁波平原为一海积平原，地势南高北低，东、西、南三面环山，西南是四明山脉，主峰海拔900m；东南为天台山脉，主峰太白山海拔656m；西北大致呈东西向展布的丘陵地形。在甬江口的镇海、北仑一带，尚有侵蚀残余的山地分布，如招宝山、金鸡山、算山等。在甬江口西侧沿海为滨海堆积型滩涂地貌，其东侧多为海蚀岸地貌，形成了深水良港。 镇海区位于新华夏系巨型地质构造体系第二隆起带的南端，并有纬向构造复合，形成北东、北北东隆起及凹陷低洼地带。北北东向压性、压扭性，东西向压性断裂。本区出露岩石以上侏罗统火山岩为主，如灰紫色英安质凝灰角砾岩、熔结凝灰岩、流纹质或角砾玻屑凝灰岩、砂岩、泥岩等。 2.2.2气候气象 本区属亚热带季风气候，四季分明，气候温和湿润，雨量充沛。冬季少雨干冷，春末夏初为梅雨季节，7～8月受太平洋副热带高压控制，天气晴热少雨。由于地处沿海，受海陆风影响比较明显，夏秋季节受太平洋台风影响，伴有大风和暴雨。 本区域主要气象要素如下： 历年最高气温38.7℃ 历年最低气温-8.8℃ 年平均气温16.3℃ 年平均相对湿度82% 年平均风速4.82m/s 多年平均降水量1312.3mm 年平均气压101.65kPa 年平均雨日159.5天 主导风向NW(9.5%) SE(8.3%) 2.2.3水文特征 镇海北面为杭州湾海域，该海域潮波来自东海，属非正规半日潮。海域基本为沿岸往复流，具有落潮流大于涨潮流，涨潮流历时大于落潮流历时的特征。其多年平均潮差为1.76m，历年最大潮差为3.67m；最高潮位4.97m，历年最低潮位-0.2m；平均涨潮历时6小时18分，平均落潮历时6小时7分。 镇海附近海域出现海浪有风浪、涌浪、混合浪3种类型，以混合浪为主。春、夏、秋季节(除受台风影响外)海区海面出现海浪波高平均0.5～0.8m，最大波高1m左右，周期3.0～4.0秒，浪向多偏东。冬季海区内出现海浪状况较为复杂，受冷空气频繁侵袭，海面经常出现8～10级偏北大风，由此产生偏北大浪。大风过后由外海传来涌浪随之出现，海面海浪平均波高0.5～2.5m，最大波高1.0～3.0m，周期4.5～6.0秒。镇海附近海域受台风直接或边缘影响，通常出现波高3.0～5.0m巨浪，最大波高6m左右，周期6.0～7.0秒，浪向偏东转偏北向。 项目北侧紧邻的小河为东大河支流，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划方案》（2015），水体编号为甬江36，水功能区为镇海河网镇海农业、工业用水区，水环境功能区为农业、工业用水区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准。 2.3社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 2.3.1 生态保护红线规划 根据《宁波市生态保护红线划定方案》（宁波市生态环境局、宁波市发改委，2018年12月），我市划定的生态保护红线面积为1670.4km2，占全市国土面积的17.1%，共划分四大类型54个功能小区，其中水源涵养生态保护红线27个，面积1396.3km2；生物多样性维护态保红线11个，面积70.4km2；水土保持生态护红线12个，面积181.1km2；其他生态功能保护红线4个，面积17.7km2。 镇海地区共涉及1处水土保持生态保护红线，为“镇海区九龙湖镇水土保持生态保护红线（小区编号：330211-13-001）”。小区位于镇海区九龙湖镇西部山区，主要涵盖水土流失重点预防区，红线区面积9.2km2。主要为九龙湖集雨区范围，属水土流失预防区，以水力侵蚀为主，部分山丘区存在滑坡、崩塌等重力侵蚀。小区主导功能为保护区域内的生态环境和自然资源，维护生态服务功能，降低生态退化国土面积比例，加强水土流失治理，降低自然灾害损失，确保重点生态功能区生态系统服务功能的稳定性。 根据宁波市生态保护红线方案，本项目不在生态保护红线范围之内，符合宁波市生态保护红线划定方案的管控要求。 2.3.2区域环境功能区划 根据宁波市区（主城区）环境功能区划，本项目位于镇海经济技术开发区环境优化准入区（0211-Ⅴ-0-4）内，具体位置见附图6。 （1）基本概况 面积：8.7平方公里 位置：包括镇海经济技术开发区工业园区等区域。 生态环境敏感性：中度敏感到较敏感； 生态系统重要性：中等重要到较重要。 （2）环境功能与目标 主导功能： 提供安全、环保绿色的产业发展环境。 环境目标： ①地表水达到Ⅲ类或水环境功能区要求； ②环境空气达到二级标准； ③声环境质量达到2类标准或声环境功能区要求； ④土壤环境质量达到相关评价标准。 （3）管控措施 ①加快传统产业的调整改造，优化提升现有产业，退出或改造不符合产业政策、高污染、高能耗企业； ②除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造； ③新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平； ④严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量； ⑤加强环保基础设施建设，完善污水管网建设，提高工业废水和生活污水的集中处理率；加强工业废气收集处理，确保废气治理设施稳定运行和达标排放； ⑥优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全； ⑦禁止畜禽养殖； ⑧加强土壤和地下水污染防治与修复； ⑨最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 （4）负面清单 禁止发展的二类工业项目，包括：27、煤炭洗选、配煤；29、型煤、水煤浆生产；119、化学纤维制造（单纯纺丝）；140、煤气生产和供应（煤气生产）等。 禁止发展的三类工业项目，包括：43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；58、水泥制造；68、耐火材料及其制品中的石棉制品；69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的）86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）等重污染行业项目。 环境功能区划相符性分析：本项目生产冲床结构件，属于“二十二、金属制品业”中“67金属制品加工制造”，中“其他(仅切割组装的除外)”，为二类工业项目，不在该功能区的负面清单内，且符合管控措施要求。因此，项目建设符合该环境功能区划要求。 生态保护红线分析：本项目选址位于优化准入区内，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 本项目不新增员工，无新增废水排放。 2.3.3 镇海污水处理厂概况 镇海污水处理厂是一家部分利用世界银行贷款建设的污水处理厂，位于镇海后海塘工业区，占地7.52公顷，其中一期占地6公顷。其规划总处理能力为6万t/d，一期处理能力为3万t/d，采用氧化沟工艺，处理等级二级，处理后的尾水经消毒后部分实现中水回用，成为厂区内部绿化用水和后海塘煤厂喷淋水，其余通过排污管排入海中。一期服务范围为城关片、临江片和后海塘区域的生活污水和部分生产废水，服务面积达37.8平方公里。一期工程于2004年12月开工，并于2006年10月投入试运行。二期工程于2015年6月投入试运行，日生活污水处理能力提高3万t，加上一期项目，整厂污水处理量达6万t/d。二期设计时以一级A标准为标准，同时对一期进行提标改造，水质由原来的二级提升到一级A标准。 镇海污水处理厂2020年5月污染源自动监测数据见表2-1。 表2-1 镇海污水处理厂2020年5月重点污染源监测数据 序号 时间 CODCr (mg/L) pH值 氨氮(mg/L) BOD5 (mg/L) SS (mg/L) 石油类(mg/L) 总磷(mg/L) 废水流量（m3/h） 1 2020年5月 27 7.22 0.219 6.57 ＜4 0.16 0.42 5.63 3 标准值（一级A） 50 6~9 5(8) 10 10 1 0.5 / 镇海污水处理厂2020年5月重点污染源监测数据显示，镇海污水处理厂近期出水水质较为稳定，能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

# 3环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 本项目位于浙江省宁波市镇海经济开发区，环境空气功能区属于二类区，空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准。 根据《宁波市环境质量报告书（2018年度）》，项目所在地镇海区的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/ （μg/m3） 标准值/ （μg/m3） 占标率/（%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 32 35 91.4 达标 PM10 年平均质量浓度 53 70 75.7 达标 NO2 年平均质量浓度 39 40 97.5 达标 SO2 年平均质量浓度 11 60 18.3 达标 CO 24小时平均第95百分位质量浓度 1200 4000 30 达标 O3 日最大8小时滑动年均值第90百分位浓度 150 160 93.8 达标 由上表可知，该区域大气污染物基本项目PM2.5、PM10、NO2及SO2年均浓度，CO第95百分位日平均浓度、O3第90百分位最大8h平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，本项目所在区域环境空气质量达标，属于达标区。 3.1.2地表水环境质量现状 1、地表水环境质量现状 项目附近地表水体为中大河，根据浙政函[2015]71号《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，中大河属于“镇海河网镇海农业、工业用水区”，其水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。本评价采用《宁波市环境质量报告书（2018年度）》中的2个常规检测断面——贵驷断面、张鉴碶断面的水质监测数据进行现状评价，具体监测统计结果见表3-2。 表3-2 2018年中大河贵驷断面、张鉴碶断面水质监测结果汇总一览表(单位：mg/L) 中大河 站位名称 项目 pH值 (无量纲) DO CODMn BOD5 氨氮 石油类 总磷 贵驷断面 最大值 7.97 8.76 8.8 5.9 1.95 0.13 0.36 最小值 7.22 3.52 4.6 3.1 0.67 0.04 0.14 均值 7.6 5.82 5.8 4.1 1.49 0.1 0.253 类别 Ⅰ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅳ类 Ⅳ类 Ⅳ类 张鉴碶断面 最大值 8.19 11.91 4.1 3.6 1.9 0.02 0.2 最小值 7.5 3.1 3.3 0.6 0.01 0.01 0.04 均值 7.92 7.36 3.7 1.6 0.4 0.01 0.117 类别 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅱ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅲ类 由表3-2监测结果可知，2018年中大河的贵驷断面、张鉴碶断面检测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准。 2、纳污海域质量现状 本项目纳污海域为镇海-北仑-大榭海域，水质目标为第三类，根据《宁波市环境质量报告书（2018年度）》，该海域水质监测结果见下表。 表3-3 2018年镇海-北仑-大榭海域水质监测结果 项目 pH COD(mg/L) 石油类(mg/L) 无机氮(mg/L) 活性磷酸盐(mg/L) 最小值 7.83 0.55 0.003 0.667 0.03 最大值 8.09 14.6 0.04 2.446 0.067 平均值 7.94 3.21 0.012 1.185 0.046 污染指数 0.52 0.803 0.04 2.963 1.53 类别 一类 三类 一类 劣四类 劣四类 由表3-3监测结果可知，纳污海域pH、石油类符合一类海水标准，化学需氧量符合三类海水标准，活性磷酸盐和无机氮超四类海水标准。评价结果为镇海-北仑-大榭海域为劣四类海水。污染物超标原因主要是受钱塘江、长江口大环境海水水质、本底工业企业及生活排污的叠加影响。 3.1.3声环境质量现状 根据宁波市镇海区人民政府《关于印发镇海区声环境功能区划分（调整）方案的通知》，本项目所在区域为3类声环境功能区，其南侧中官路为城市主干道，昼夜间噪声执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中4a类标准限值要求；其余三侧厂界昼夜间执行声环境质量标准中的3类标准，周边敏感目标声环境质量标准根据“位于3类区内面积0.03平方公里（含）以上的住宅区域，其室外昼间按60dB(A)、夜间按50 dB（A）执行”相关要求执行。为了解本项目所在地声环境质量现状，企业委托浙江中一检测研究院股份有限公司于2020年6月5日对项目所在地厂界噪声现状进行了现场监测，监测点位图见附图2，噪声监测值见表3-4。 表3-4 噪声现状监测结果统计表 项目 监测点 测点位置 昼间监测值dB(A) 夜间监测值dB(A) 是否达标 厂区 1# 东厂界 58.8 51.4 达标 3# 西厂界 56.4 51.4 达标 4# 北厂界 54.1 48.8 达标 6# 中官公寓 55.4 45.8 达标 3类标准值dB(A) 65 55 / 2# 南厂界 62.2 53.4 达标 4a类标准值dB(A) 70 55 / 敏感点 5# 蛟川中心学校 52.4 46.9 达标 2类标准值dB(A) 60 50 / 监测结果表明，本项目东、西、北侧厂界及中官公寓昼夜间噪声可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，本项目南侧厂界昼夜间噪声可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，本项目周边敏感点蛟川中心学校昼夜间噪声可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，声环境质量现状良好。 3.1.4土壤环境质量现状 本项目拟建地土壤环境质量现状委托浙江中一检测研究院股份有限公司于2020.07.07~2020.07.26对项目厂区内土壤的检测（HJ202028）。 1、监测方案 1）监测因子：1#、2#《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯等45项基本项目及石油烃(C10~ C 40)；3#石油烃(C10~ C 40)。 2）监测点位：A厂房喷漆房附近（1#）、D厂房内（2#）、厂区东南侧（3#）。具体位置见附图2。 3）监测时间：1#-3#表层采样，监测一次。 2、监测结果 土壤环境质量监测结果具体见下表。 表3-5 土壤环境质量现状监测结果统计表 点位名称 1# 2# 3# GB36600-2018 第二类用地筛选值 土壤深度m 0-0.2 0-0.2 0-0.2(平行) 0-0.2 / 样品性状 棕色 棕色 棕色 棕色 / 石油烃(C10~ C 40) mg/kg 861 112 76.8 55.8 4500 重金属和无机物mg/kg 六价铬 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 / 5.7 砷 10.1 9.76 8.66 / 60 汞 0.024 0.207 0.183 / 38 镉 0.28 0.49 0.50 / 65 铅 720 77.8 89.1 / 800 铜 78 59 63 / 18000 镍 39 37 35 / 900 挥发性有机物mg/kg 氯甲烷 ＜1.0×10-3 ＜1.0×10-3 ＜1.0×10-3 / 37 氯乙烯 ＜1.0×10-3 ＜1.0×10-3 ＜1.0×10-3 / 0.43 二氯甲烷 ＜1.5×10-3 ＜1.5×10-3 ＜1.5×10-3 / 616 1,1-二氯乙烯 ＜1.0×10-3 ＜1.0×10-3 ＜1.0×10-3 / 9 反式-1,2-二氯乙烯 ＜1.4×10-3 ＜1.4×10-3 ＜1.4×10-3 / 54 1,1-二氯乙烷 ＜1.2×10-3 ＜1.2×10-3 ＜1.2×10-3 / 9 顺式-1,2-二氯乙烯 ＜1.3×10-3 ＜1.3×10-3 ＜1.3×10-3 / 596 三氯甲烷 （氯仿） ＜1.1×10-3 ＜1.1×10-3 ＜1.1×10-3 / 0.9 1,1,1-三氯乙烷 ＜1.3×10-3 ＜1.3×10-3 ＜1.3×10-3 / 840 四氯化碳 ＜1.3×10-3 ＜1.3×10-3 ＜1.3×10-3 / 2.8 苯 ＜1.9×10-3 ＜1.9×10-3 ＜1.9×10-3 / 4 1,2-二氯乙烷 ＜1.3×10-3 ＜1.3×10-3 ＜1.3×10-3 / 5 三氯乙烯 ＜1.2×10-3 ＜1.2×10-3 ＜1.2×10-3 / 2.8 1,2-二氯丙烷 ＜1.1×10-3 ＜1.1×10-3 ＜1.1×10-3 / 5 甲苯 ＜1.3×10-3 ＜1.3×10-3 ＜1.3×10-3 / 1200 1,1,2-三氯乙烷 ＜1.2×10-3 ＜1.2×10-3 ＜1.2×10-3 / 2.8 四氯乙烯 ＜1.4×10-3 ＜1.4×10-3 ＜1.4×10-3 / 53 氯苯 ＜1.2×10-3 ＜1.2×10-3 ＜1.2×10-3 / 270 乙苯 ＜1.2×10-3 ＜1.2×10-3 ＜1.2×10-3 / 28 1,1,1,2-四氯乙烷 ＜1.2×10-3 ＜1.2×10-3 ＜1.2×10-3 / 10 间二甲苯 ＜1.2×10-3 ＜1.2×10-3 ＜1.2×10-3 / 570 对二甲苯 ＜1.2×10-3 ＜1.2×10-3 ＜1.2×10-3 / 邻二甲苯 ＜1.2×10-3 ＜1.2×10-3 ＜1.2×10-3 / 640 苯乙烯 ＜1.1×10-3 ＜1.1×10-3 ＜1.1×10-3 / 1290 1,1,2,2-四氯乙烷 ＜1.2×10-3 ＜1.2×10-3 ＜1.2×10-3 / 6.8 1,2,3-三氯丙烷 ＜1.2×10-3 ＜1.2×10-3 ＜1.2×10-3 / 0.5 1,4-二氯苯 ＜1.5×10-3 ＜1.5×10-3 ＜1.5×10-3 / 20 1,2-二氯苯 ＜1.9×10-3 ＜1.9×10-3 ＜1.5×10-3 / 560 半挥发性有机物mg/kg 氯苯酚（2-氯酚） ＜0.06 ＜0.06 ＜0.06 / 2256 硝基苯 ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 / 76 苯胺 ＜0.3 ＜0.3 ＜0.3 / 260 萘 0.10 ＜0.03 ＜0.03 / 70 苯并［a］蒽 0.08 ＜0.04 ＜0.04 / 15 苯并［a］芘 0.09 0.04 0.04 / 1.5 苯并［b］荧蒽 0.24 ＜0.07 0.07 / 15 二苯并［a,h］蒽 ＜0.04 ＜0.04 ＜0.04 / 1.5 茚并［1,2,3-cd］芘 0.18 0.06 0.06 / 15 䓛 0.10 0.06 0.06 / 1293 苯并［k］荧蒽 0.07 ＜0.04 ＜0.04 / 151 根据监测数据可知，项目厂区土壤各监测指标满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的建设项目第二类用地土壤污染风险筛选值要求。 3.1.5生态环境 该项目位于镇海经济开发区，处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息环境造成影响。 3.2主要环境保护目标 根据调查，该项目位于镇海经济开发区，周边敏感点及保护目标见表3-6。 表3-6 主要环境保护敏感对象情况 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境空气功能区 相对厂址方位 距厂界距离（m） X Y 金丰阳光 371421 3313945 居住区 人群 环境空气二类区 N 220 银凤晓月 371668 3313755 居住区 人群 E 600 蛟川中心学校 371188 3313680 居住区 人群 N 50(距D厂房70) 红墅湾 372306 3313945 居住区 人群 E 1100 虹桥小区 372552 3313768 居住区 人群 E 1200 后新屋 372938 3313667 居住区 人群 E 1540 保亿风景九园 371763 3313062 居住区 人群 S 290 五里牌社区 372282 3312955 居住区 人群 ES 810 临江小区 371822 3312382 居住区 人群 S 720 乔梓学校 372108 3312740 文化教育 人群 S 740 上咸田 372417 3312523 居住区 人群 S 1250 胡家 372161 3312322 居住区 人群 S 1250 张家 372051 3312159 居住区 人群 S 1240 郑家 372237 3312121 居住区 人群 S 1400 渡驾桥村 372150 3312482 居住区 人群 S 850 希望学校 371369 3312253 文化教育 人群 S 950 塘路外 372625 3312608 居住区 人群 S 1340 下咸田 372717 3312827 居住区 人群 ES 1400 金丰紫园 371647 3313302 居住区 人群 S 200 蛟川街道医院 371698 3313245 医疗机构 人群 S 230 中官公寓 371031 3313290 居住区 人群 W 50(距D厂房185) 石塘下村 373081 3314792 居住区 人群 E 1950 桥头王 372278 3314850 居住区 人群 NE 1560 迎师桥村 370614 3313961 居住区 人群 N 600 丁董 370943 3314606 居住区 人群 N 990 郑桂 370624 3314475 居住区 人群 N 1000 张陈傅 371604 3314975 居住区 人群 N 1320 新河里周 372024 3315319 居住区 人群 NE 1880 颜家 372260 3315346 居住区 人群 NE 2040 矮笆俞家 372218 3315549 居住区 人群 NE 2210 河里周 371770 3315492 居住区 人群 NE 1950 镇海区建成学校 371723 3315391 文化教育 人群 NE 1870 俞范村 371545 3315706 居住区 人群 NE 2010 后胡 371080 3315761 居住区 人群 N 2040 庙后张村 370635 3315624 居住区 人群 N 1910 迎周村 370161 3315244 居住区 人群 N 1660 陆家桥 369726 3315018 居住区 人群 N 2020 罗家 369826 3314465 居住区 人群 N 1550 廿四房 370471 3315824 居住区 人群 N 2320 外王 371862 3311580 居住区 人群 S 1670 汪家 371013 3311277 居住区 人群 S 1820 宁波甬江财经学校清水浦校区 371713 3311145 文化教育 人群 S 2050 河湾 370332 3310953 居住区 人群 WS 2200 里顾 370906 3311495 居住区 人群 S 1700 沈家 370907 3311907 居住区 人群 S 1250 蒋家 369787 3312328 居住区 人群 W 1670 桥王 369655 3312901 居住区 人群 W 1500 阮家 369567 3311800 居住区 人群 W 2100 汤家 369360 3312062 居住区 人群 W 2040 倪家 369354 3311956 居住区 人群 W 2090 钟家 369158 3311992 居住区 人群 W 2410 田野王 369096 3312568 居住区 人群 W 2060 老屋郭家 369363 3313456 居住区 人群 W 1610 娄家 369184 3313603 居住区 人群 W 1830 王家 369224 3314126 居住区 人群 NW 1570 袁家 369369 3314370 居住区 人群 NW 1860 罗仁房 369271 3314424 居住区 人群 NW 2000 甬江支流 / / / / 地表水Ⅳ类 E 10 东大河 / / / / N 600 蛟川中心学校 371188 3313680 / / 声环境2类 N 50(距D厂房70) 中官公寓 371031 3313290 / / W 50(距D厂房185) 注：X、Y取值为UTM坐标。

# 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 4.1环境空气 根据当地环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单(生态环境部公告2018年第29号)二级标准。标准限值详见下表。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 备注 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量准》 (GB3095-2012)及修改单(生态环境部公告 2018年第 29 号)二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 NOx 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 日平均 4 mg/m3 1小时平均 10 4.2水环境 1、地表水 本项目附近地表水属中大河水系，属Ⅳ类水环境功能区，水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准，相关标准值见下表。 表4-2 地表水环境质量标准(单位：mg/L，pH除外) 项目 pH DO CODMn BOD5 氨氮 总磷 石油类 CODCr Ⅳ类标准值 6-9 ≥3 ≤10 ≤6 ≤1.5 ≤0.3 ≤0.5 ≤30 2、海水 项目最终纳污海域为镇海-北仑-大榭四类区海域，水质目标为第三类，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第三类标准，相关指标见下表。 表4-3 海水水质标准(单位：mg/L，pH除外) 标准 pH DO COD BOD5 无机氮 石油类 活性磷酸盐 第三类 6.8~8.8，同时不超出该海域正常变动范围的0.5pH单位 4 4 4 0.4 0.3 0.03 4.3声环境 根据宁波市镇海区人民政府《关于印发镇海区声环境功能区划分（调整）方案的通知》，项目所在地区域为3类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准，具体指标见下表。 表4-4 声环境质量标准(单位：dB(A)) 时段 声环境功能区类别 昼间 夜间 3类 65 55 4.4土壤环境 本项目周边区域土壤环境质量执行《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1第二类用地筛选值，具体指标见下表。 表4-5 建设用地土壤污染风险筛选值和管控值(单位：mg/kg) 序号 污染物项目 CAS编号 筛选值 第二类用地 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 60① 2 镉 7440-43-9 65 3 铬(六价) 18540-29-9 5.7 4 铜 7440-50-8 18000 5 铅 7439-92-1 800 6 汞 7439-97-6 38 7 镍 7440-02-0 900 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 2.8 9 氯仿 67-66-3 0.9 10 氯甲烷 74-87-3 37 11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 9 12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 5 13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 66 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 596 15 反-1,2-二氯乙烯 156 60-5 54 16 二氯甲烷 75-09-2 616 17 1,2-二氯丙烷 78-8 -5 5 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 10 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 6.8 20 四氯乙烯 127-18-4 53 21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 2.8 23 三氯乙烯 79-01-6 2.8 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.5 25 氯乙烯 75-01-4 0.43 26 苯 71-43-2 4 27 氯苯 108-90-7 270 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 20 30 乙苯 100-41- 28 31 苯乙烯 100-42-5 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3,106-42-3 570 34 邻二甲苯 95-47-6 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 76 36 苯胺 62-53-3 260 37 2-氯酚 95-57-8 2256 38 苯并[a]蒽 56-55-3 15 39 苯并[a]芘 50-32-8 1.5 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 15 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 151 42 屈 218-01-9 1293 43 二苯并[a,h]蒽 53-70-3 1.5 44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39- 15 45 萘 91-20-3 70 其他项目 46 石油烃(C10-C40) — 4500 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.5废气 焊接工序中焊接烟尘、切割工序的金属粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准，详见下表。 表4-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度，m 二级 监控点 浓度(mg/m3) 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 4.6废水 本项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物简介排放限值》（DB33/887-2013）表1中工业企业水污染间接排放限值）后通过市政污水管网，纳入镇海污水厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。相关标准值见下表。 表4-7 废水排放相关限值(单位：mg/L，pH除外) 污染因子 pH CODCr BOD5 SS 氨氮 石油类 总磷 《污水综合排放标准》三级标准 6~9 500 300 400 35* 20 8* 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 6~9 50 10 10 5（8） 1 0.5 注：1、括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；2、*数值来自《工业企业废水氮、磷污染物简介排放限值》（DB33/887-2013）表1中的工业企业水污染间接排放限值。 4.7噪声 项目东、西、北侧厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准；项目南侧厂界紧邻城市主干道中官路，南侧厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4a类标准。具体分别见下表。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准(单位：dB(A)) 时段 声环境功能区类别 昼间 夜间 3 65 55 4a 70 55 4.8固体废物 危险废物的暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求；一般工业废物贮存场应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)。 |
| 评价等级判定 | 4.9评价等级判定 本项目各环境要素以及环境风险专题评价等级判定如下： 表4-9 各环境要素及环境风险专题评价等级判定一览表 项目 判定说明 判定结果 地表水环境 本项目为冲床结构件生产项目，属于水污染影响型项目；项目废水纳管至污水厂间接排放。 三级B 大气环境 本项目排放废气最大地面浓度占标率为1.1613%，评价等级为二级。 二级 声环境 本项目位于镇海经济开发区，区域声环境属于3类声功能区。 三级 地下水环境 对照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016)附录A、地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于I金属制品53、金属制品加工制造中的“其他”，本项目地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类项目 不评价 土壤环境 本项目为冲床结构件生产项目，属于污染影响型项目； 项目类别：本项目为冲床结构件生产制造，属于“设备制造-其他”，因此属于Ⅲ类评价项目； 占地规模：小型（用地面积0.828公顷，小于5公顷）； 土壤敏感程度：敏感。 三级 环境风险 本项目不涉及有毒有害及易燃易爆物质。 不评价 |
| 总量控制指标 | 4.10总量控制原则 根据《宁波市环境保护“十三五”规划》( 甬政办发[2016]177号)等相关文件，纳入宁波市总量控制计划的污染物为化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、工业烟粉尘、挥发性有机物(VOCs)及重金属等。新、改、扩建项目排放SO2、NOx、工业烟粉尘、VOCs等污染物的，实行区域内现役2倍削减量替代。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》(浙环发[2012]10号)中的规定：建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 4.11总量控制建议值 表4-10 项目实施后全厂污染物排放总量情况 单位：t/a 类别 污染物名称 原项目排放量 本项目排放量 以新带老削减量 扩建后全厂排放量 变化情况 废气 粉尘 0.969 0.231 0 1.2 +0.231 VOCs 0.855 0 0.171 0.684 -0.171 废水 COD 0.159 0 0 0.159 +0 NH3-N 0.04 0 0 0.04 +0 表4-11 项目实施后全厂污染物总量控制指标及替代削减 污染物 扩建后全厂总量控制建议值(t/a) 新增总量(t/a) 削减替代比例 削减替代量(t/a) 废气 粉尘 1.2 0.231 1:2 0.462 VOCs 0.684 0 / / 废水 COD 0.159 0 / / NH3-N 0.04 0 / / 项目建成后，企业总量建议值为：COD 0.159t/a，氨氮 0.04t/a，粉尘 1.2t/a，VOCs 0.684t/a。其中，本项目新增总量为粉尘0.231t/a。要求企业向环保主管部门申报，按照总量平衡方案落实所需新增的总量指标。企业需向当地环保管理部门申请总量指标，得到批准后方可实施本项目。 |

# 5建设项目工程分析

5.1施工期工程分析 本项目自建D厂房进行生产，项目施工期主要建设内容为厂房的建设、设备安装等。 5.1.1施工期污染工序分析 根据工程施工特点，本工程施工期间主要污染因子有：扬尘、废水、噪声和固体废物。 1、扬尘：主要来自施工过程中的风力扬尘，土石方和建筑材料车辆运输所产生的道路扬尘、作业扬尘以及施工机械尾气； 2、废水：主要为地基挖掘时的地下水和浇注砼的冲洗水和施工人员日常生活污水； 3、噪声：主要来自汽车运输、建筑机械设备的使用； 4、固体废物：主要指建筑弃土和施工人员的生活垃圾。 5.1.2施工期污染源强分析 1、废气 本项目施工期间无食宿，项目施工阶段的大气污染源主要来自施工过程中的风力扬尘、土石方和建筑材料车辆运输所产生的道路扬尘、作业扬尘以及施工机械尾气。 扬尘的影响范围较广，主要表现在交通运输沿线道路两侧及施工现场，尤其是天气干燥及风速较大时更为明显，从而使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。参考其他同类项工程现场的扬尘实地检测结果，PM10产生系数为0.05~0.10mg/m2•s，考虑本项目区域的土质特点，取0.05 mg/m2•s。PM10的产生还与同时裸露的施工面积密切相关，考虑场区工程面不大，施工扬尘影响范围也比较小，项目施工场地占地面积为2753 m2，则估算项目施工现场PM10的源强为0.5kg/h。 本项目施工过程用到的机械主要有挖掘机、装载机、推土机等，主要以柴油为燃料，会产生一定量的废气，包括CO、NOx等，考虑其产量不大，影响时间及空间均有限，且通过自然扩散及周边植被吸收后，对周边环境影响较小。 2、废水 施工期的废水排放主要来自于建筑工人的生活污水、地基挖掘时的地下水和浇注砼后的冲洗水等。 （1）生活污水 施工人员平均按20人计，生活用水量按100L/人·d 计，则生活用水量2t/d。生活污水的排放量按用水量的85%计，则生活污水的排放量为1.7t/d，本项目建设期为年排放量约561t（按照330天计）。 该污水的主要污染因子为CODcr、SS和氨氮等，其污染物浓度分别为CODcr约400mg/L、SS 约200mg/L、氨氮约30mg/L，则各污染物：CODcr的产生量为0.224t/a、SS的产生量为0.112t/a、氨氮的产生量为0.017t/a。施工人员产生的生活污水中粪便水经化粪池处理后汇同其他生活污水达三级接管标准后可接入市政污水管网，应避免直接排入水体，纳管进入镇海污水厂处理，最终处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。 （2）施工废水（地基挖掘时的地下水和浇注砼的冲洗水） 地基挖掘时的地下水量与地质情况有关，浇注砼的冲洗水量与天气状况有关，主要污染因子是SS，其排放量均难以估算。要求建设单位在施工场地内设置隔油池和沉淀池，将泥浆废水及浇注砼的冲洗水收集后进行隔油、沉淀处理。部分上清液可回用于工程养护、机具清洗和场地洒水等，无法回用的经隔油、沉淀处理纳管进入镇海污水厂处理，最终处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放，严禁施工废水直接排入环境地表水体。 3、噪声 施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，根据同类工程施工阶段的类比调查，一般施工机械的声功率级在80dB(A)以上，其中声级最大的是电锯，声级达到108dB(A)，这些设备的运行将对周围声环境产生一定的影响。各施工阶段的主要噪声源及声级见表5-1，施工期运输车辆类型及声级见表5-2。 表5-1 各施工阶段的噪声源统计 施工期 主要声源 声级dB(A) 施工期 主要声源 声级dB(A) 土石方阶段 挖掘机 78-96 装饰、装修阶段 电钻 100-115 推土机 85-95 电锤 100-105 空压机 75-85 无齿锯 105 基础阶段 结构阶段 混凝土输送泵 90-100 木工刨 90-100 振捣机 100-105 磨光机 100-115 升降机 75-80 电锯 87-108 电焊机 90-95 表5-2 施工期各运输车辆噪声排放统计 序号 设备名称 噪声级dB(A) 测点距离（m） 频谱特性 1 前斗式装料机 72～96 15 低中频 2 铲土机 72～93 15 低中频 3 推土机 67 30 低中频 4 钻土机 67～70 30 低中频 5 卡车 70～95 15 宽频 6 混凝土搅拌机 72～90 15 中高频 7 振捣器 69～81 15 中高频 8 静压式打桩机 90～95 15 中高频 9 夯土机 83～90 10 中高频 4、固体废物 本项目施工阶段的开挖土地、运送大量建筑材料，都将有大量废土、水泥、砖瓦、木材和建筑垃圾产生，其量较难估算，表现特征为量大、产生时间短。影响时间约2-3年，影响范围为附近周围环境，要求建设施工单位及时清运至专门垃圾场所或用于回填低洼地带。根据建设方提供的资料，施工期基础工程弃土在场内周转、就地平衡和用于绿地和道路建设，无外运土。 项目装修期间的废油漆桶、罐、漆渣等危废统一交有资质的单位处理。 另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，按0.8kg/人·d 计，生活垃圾产生量为16kg/d，年产生量约5.28t（按照330天计）。 5.2营运期工程分析 5.2.1生产工艺流程 图5-1 冲床结构件生产工艺流程图 工艺流程： 企业将采购的原材料钢板在C厂房经火焰切割机切割下料，而后经半自动切割机给工件开坡口，后进入D厂房将锻件与钢板工件组装，并通过CO2焊机焊接，完成后产品出厂委外进行表面处理。 5.2.2主要污染因子 营运期主要污染因子具体见下表。 表5-3 项目营运期主要污染因子一览表 项目 污染源 污染物类型 主要污染因子 排放去向 废气 切割 金属粉尘 颗粒物 移动式烟尘净化装置+无组织排放 焊接 焊接烟尘 颗粒物 固体 废物 切割 废边角料 铁等 外售综合利用 移动烟尘净化器 金属粉尘 金属类 噪声 生产设备 机械噪声 Leq（A） / 5.3污染源强分析 5.3.1废气 本项目产生的废气主要有金属粉尘及焊接烟尘。 1、金属粉尘 钢材在火焰切割加工过程中，被切割位置受热金属熔化，局部形成高温作用使金属离子直接以气态形式进入空气中，形成颗粒物。这些颗粒物的主要成分为金属，一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。 类比同类项目同时根据建设单位实际经验，切割过程中的金属粉尘产生量约为切割钢材总质量的0.01‰，本项目钢材3800t/a，则项目金属粉尘产生量约为0.038t/a，0.016kg/h（切割工序时间约8h）。 企业在切割工段设置移动式烟尘净化装置（风量1200m3/h），产生的粉尘经移动式烟尘净化装置净化处理，收集效率按80%计，收集后的烟尘经净化处理后在车间内以无组织形式排放，净化效率按90%计，则项目金属粉尘排放量为0.011t/a（0.004kg/h）。 2、焊接烟尘 焊接烟尘是焊接材料和被焊金属熔融时所产生的蒸汽在空气中迅速冷凝及氧化形成的烟，主要成分是氧化铁、氧化锰、氧化硅等。根据《焊接车间废气的污染及治理分析》（彭园花，杨锐），不同的焊接方法的起尘量不同，项目采用二氧化碳焊，发尘量详见表5-4。项目焊材用量98t/a，发尘量取最大值，项目焊接烟尘产生量见表5-5。 表5-4 二氧化碳焊发尘量 焊接方法 焊接材料 施焊时发尘量（mg/min） 焊接材料的发尘量 （g/kg） 二氧化碳焊 实芯焊丝（直径1.6mm） 450~650 5~8 表5-5 项目焊接烟尘产生及排放量 焊接方式 焊材用量 发尘量 工况 焊接烟尘产生量 焊接烟尘排放量 t/a g/kg h/d t/a t/a 二氧化碳焊 98 8 16 0.784 0.22 企业在焊接工段设置移动式烟尘净化装置（风量1200m3/h），产生的烟尘经移动式烟尘净化装置净化处理，收集效率按80%计，收集后的烟尘经净化处理后在车间内以无组织形式排放，净化效率按90%计，则项目焊接粉尘排放量为0.22t/a（0.046kg/h）。 5.3.2废水 本项目无工艺废水产生。 本项目职工从企业原有员工中进行调配，不新增员工，无新增生活污水产生。 5.3.3噪声 本项目噪声主要来源于各类设备运转时产生的噪声。由类比知，本项目设备噪声源如下表。 表5-6 项目主要机械设备噪声源强（单位：dB(A)） 序号 设备名称 数量(台) 噪声源强 声源特性 1 切割机 4 75~80 偶发，测量点距设备1m处 2 焊机 18 75~80 偶发，测量点距设备1m处 5.3.4固废 1、副产物产生情况 本项目产生的各类副产物主要为废边角料及金属粉尘。 废边角料：本项目金属边角料主要产生于切割加工工序，根据企业提供的资料，金属边角料产生量约为600t/a。 （2）金属粉尘：本项目切割、焊接工序会产生一定量的金属粉尘，由于此类粉尘的比重较大，自然沉降较快，影响范围主要集中在机械设备附近，即影响范围较小，基本上全部集中于车间内排放。金属粉尘产生量约为0.59t/a，定期收集后出售给相关企业单位综合利用。 本项目副产物产生情况统计表见表5-7。 表5-7 副产物产生情况统计表 序号 废物名称 主要成分 产生量(t/a) 产生工序 形态 废边角料 铁 600 切割 固态 金属粉尘 金属类 0.59 废气处理 固态 2、副产物属性判定 (1)固体废物属性 根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)，对本项目各类副产物进行属性判定，判定结果如下表，由该表可知，本项目新增各类副产物均属于固体废物。 表5-8 固体废物属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成份 是否属固体废物 判定依据 废边角料 切割 固态 铁 是 4.2-a 金属粉尘 废气处理 固态 金属类 是 4.2-a (2)危险固废属性 根据《危险废物鉴别标准 通则》(2019版，2020.1.1实施)和《国家危险固废名录(2016)》，对本项目产生的固废进行危险废物属性判定，判定结果如下表所示。 表5-9 危险废物属性判定 序号 废物名称 产生工序 是否属危险废物 废物代码 废边角料 切割 否 / 金属粉尘 废气处理 否 / 固体废物产生及处置情况汇总见下表。 表5-10 固废产生及处置情况 序号 固体废物名称 形态 主要成分 产生量（t/a） 处置方式 废边角料 固态 铁 600 外售综合利用 金属粉尘 固态 金属类 0.59 外售综合利用 5.3.5源强汇总 本项目污染物排放情况见下表所示。 表5-11 本项目污染物排放情况汇总表(单位t/a) 类型 污染源 污染物 产生量 削减量 排放量 废气 焊接烟尘 颗粒物 0.784 0.564 0.22 金属粉尘 颗粒物 0.038 0.027 0.011 固废 切割 废边角料 600 600 0 废气处理 金属粉尘 0.59 0.59 0 5.3.6污染物排放“三本账” 企业污染物排放“三本账”情况见下表所示。 表5-12 企业污染物排放“三本账”情况汇总表(单位t/a) 污染物名称 原项目 排放量 本项目 以新带老削减 扩建后全厂总排 放量 排放 增减量 产生量 削减量 排放量 废气 金属粉尘 0.011 0.038 0.027 0.011 0 0.022 +0.011 焊接烟尘 0.815 0.784 0.564 0.22 0 1.035 +0.22 油雾废气 少量 0 0 0 0 少量 0 抛丸粉尘 0.1434 0 0 0 0 0.1434 0 二甲苯 0.285 0 0 0 0.057 0.228 -0.057 非甲烷总烃 0.570 0 0 0 0.114 0.456 -0.114 废水 废水量 1593.75 0 0 0 0 1593.75 0 COD 0.159 0 0 0 0 0.159 0 NH3-N 0.040 0 0 0 0 0.040 0 固废 工业固废 0 600.59 600.59 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 0 0 0 0

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 金属粉尘 | 颗粒物 | 0.038t/a | 无组织：0.011t/a，0.002kg/h |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 0.784t/a | 无组织：0.22t/a，0.046kg/h |
| 固体 废物 | 切割 | 废边角料 | 600t/a | 0t/a |
|  | 废气处理 | 金属粉尘 | 0.59t/a | 0t/a |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为生产设备的运行噪声，噪声强度为75~80dB(A)。 |
| 主要生态影响: 据现场踏勘，该项目位于宁波镇海经济开发区，处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息环境造成影响。生产过程中经本次环评提出的环保措施处理后污染物的排放量不大，对当地生态环境影响较小。 |

# 7环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 7.1.1施工期大气环境影响分析 本项目建设期产生的扬尘包括黄沙、水泥等建筑材料运输装卸过程中产生的扬尘，各种建材堆场的风力性扬尘以及土石方和建筑材料运输时产生的交通道路扬尘及施工机械尾气。 1、车辆行驶扬尘 在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占扬尘总量的60%以上。一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m） 5 20 50 100 TSP小时平均浓度 （mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 可见，每天洒水4～5次进行抑尘，可有效控制施工扬尘，可以将TSP的污染距离缩小到20～50m范围。 施工现场的出入口、场内主要通道应当采用混凝土硬化处理；施工现场出入口还应设置车辆冲洗设施和排水、沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场，以降低汽车扬尘对周边敏感点的影响。 2、堆场扬尘 施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘。 粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表7-2。 表7-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径(μm) 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度(m/s) 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粉尘粒径(μm) 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度(m/s) 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粉尘粒径(μm) 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度(m/s) 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 由表5.1-2可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。施工期间，若不采取措施，扬尘势必会对该区域环境产生一定程度的不良影响。因此，本工程施工期应特别注意防尘问题，采取必要的抑尘措施，以减少施工扬尘对周围区域的的影响。 项目建设单位应采取有效的防尘措施，具体如下： （1）文明施工，采取滞尘防护措施，施工现场应当设置围挡。 （2）建设工程应当使用预拌混凝土和预拌砂浆，需要使用散装水泥的，应当采取密闭防尘措施。 （3）施工现场的出入口、场内主要通道、加工场地及材料堆放区域应当采用混凝土硬化处理，其他空旷场地应当进行绿化布置或者采用其他形式固化，施工现场定期清扫、喷淋或者喷洒粉尘覆盖剂，防止二次扬尘产生，最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。 （4）在施工现场设置专门的材料处理区域进行产生扬尘的建筑材料加工，并采取措施防止扬尘污染。对易产生扬尘的建筑材料进行喷淋、遮盖处理，对临时堆放的土方采取覆盖措施，减少扬尘污染。 则施工期粉尘对周边环境影响较小。 3、施工机械尾气 本项目施工过程用到的机械主要有挖掘机、装载机、推土机等，主要以柴油为燃料，会产生一定量的废气，包括CO、NOx等，考虑其产量不大，影响时间及空间均有限，且通过自然扩散及周边植被吸收后，对周边环境影响较小。 7.1.2施工期水环境影响分析 建设期的废水排放主要来自于建筑工人的生活污水以及地基挖掘时的地下水和浇注砼后的冲洗水等施工泥浆水。 （1）施工人员生活污水主要污染因子为CODCr、SS 和氨氮等，其污染物浓度分别为CODCr 约400mg/L、SS 约200mg/L、氨氮约30mg/L，排放量约1.7t/d。施工人员产生的生活污水中粪便水经化粪池处理后汇同其他生活污水达三级接管标准后可接入市政污水管网，应避免直接排入水体，纳管进入镇海污水厂处理，最终处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放，避免直接排入水体，则生活污水不会对周边水体产生影响。 （2）施工废水主要包括施工期混凝土废水、泄漏的工程用水、混凝土保养废水，施工开挖过程和基础施工中产生的泥浆水、地下涌水或渗水，以及施工过程筑路材料、挖方、填方、遇暴雨冲刷产生的废水、路面养护废水等。由于施工废水随季节有一定变化，水量较难估算。 施工废水经隔油池沉淀池处理后达三级标准可接入市政污水管网，不得直接排放，接管后这部分废水不会都周边水体产生影响。对于工程地基开挖过程产生的地下涌水或渗水，项目根据勘探结果采用井点降水等措施，则项目的建设不会引起地下水流场或地下水水位变化，不会导致环境水文地质问题。 严禁施工期生活污水和施工废水直接排入环境地表水体。 因此，在企业落实上述污染防治措施后，本项目施工期废水对周围环境影响较小。 7.1.3施工期声环境影响分析 施工期噪声源主要是各类施工机械噪声及车辆运输产生的噪声。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特点，不同的施工设备产生的噪声不同。主要施工机械的噪声随距离的衰减情况见下表。 表7-3 主要施工机械（单台）噪声随距离的衰减变化 距离(m) 设备名称 50 100 150 200 250 300 400 液压挖掘机 70 64 60 58 56 54 52 电动挖掘机 66 60 56 54 52 50 48 轮式装载机 75 69 65 63 61 59 57 推土机 68 62 58 56 54 52 50 移动式发电机 82 76 72 70 68 66 64 各类压路机 70 64 60 58 56 54 52 重型运输车 70 64 60 58 56 54 52 木工电锯 79 73 69 67 65 63 61 电锤 85 79 75 73 71 69 67 振动夯锤 80 74 70 68 66 64 62 打桩机 90 84 80 78 76 74 72 静力压桩机 55 49 45 43 41 39 37 风镐 72 66 62 60 58 56 54 混凝土输送泵 75 69 65 63 61 59 57 商砼搅拌车 70 64 60 58 56 54 52 混凝土震捣器 68 62 58 56 54 52 50 云石机、角磨机 76 70 66 64 62 60 58 空压机 72 66 62 60 58 56 54 一般施工现场均为多台机械同时作业，它们的声级会叠加，叠加的幅度随各机械声压级的差别而异。施工现场施工时具体有多少台设备同时运转，难以定量预测。四个施工阶段所产生的噪声叠加后预测对不同距离的总声压级，计算结果见表7-4。 表7-4 各个阶段设备同时运转到达预定的距离总声压级 单位：dB 距离(m) 施工阶段 50 100 150 200 250 300 400 土石方阶段 80 74 70 68 66 64 62 基础阶段 71 65 62 59 57 56 53 结构阶段 82 76 73 70 68 67 64 装修阶段 67 61 57 55 53 51 49 根据GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中有关规定，从表7-3和表7-4的噪声预测结果可得出以下结论： （1）土方阶段：施工现场昼间在150m左右可达到建筑施工场界噪声限值，夜间在场地外围400m处仍未达标； （2）基础阶段：施工现场昼间在50m以外可达到建筑施工场界噪声限值，夜间在场地外围300m以外方可达标； （3）结构阶段：施工现场昼间在200m左右可达到建筑施工场界噪声限值，夜间在场地外围400m处仍未达标； （4）装修阶段：施工现场昼间在50m以内即可达到建筑施工场界噪声限值，夜间在场地外围200m处才能达标。 为了减少施工噪声对周围环境及敏感点的影响，对施工期提出以下噪声防治措施： （1）选用低噪声施工机械，并对设备进行定期保养和维护，对工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； （2）合理安排施工机械的位置，尽量远离敏感点； （3）采用商品混凝土，避免混凝土搅拌时产生的噪声； （4）在工地周围设立围护屏障，对高噪声设备加设置可移动的简易隔声屏障，尽可能减少设备噪声对环境的影响。 （5）车辆进出工地的进出口须选在远离敏感区域的位置；加强施工区附近交通管理，避免交通堵塞，尽量少鸣号。 （6）加强设备维修保养，保证设备处于良好的运行状态。 （7）一般情况下禁止夜间进行产生环境噪声污染的施工作业。因生产工艺特殊要求必须连续作业时，建设施工单位在施工前应向有关环保部门申请登记。 （8）遵照国家环保局《关于贯彻实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>的通知》(环控［1997］066 号)的规定，在施工前向环保部门申请登记，并服从环保有关部门的监督。 施工噪声是临时，只要建设单位采取相应措施，则可以将施工噪声对周边的影响降到最低，施工结束后噪声影响即消除。 7.1.4施工期固废环境影响分析 在工程建设期将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖块等施工垃圾；装修过程拟采用环保漆，装修后产生的废油漆渣和废油漆桶，属于危险废物。项目产生的危险固废交由有资质的单位处理，并做好记录。此外，施工期基础工程弃土在场内周转、就地平衡和用于绿地和道路建设；生活垃圾委托当地环卫部门定期清运。 综合分析，建设单位在本项目施工期所产生的污染采取一系列的措施后，使得本项目施工期的污染得到控制，施工期的污染对周围环境产生影响较小。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为金属粉尘和焊接烟尘。 企业在切割工段、焊接工段设置移动式烟尘净化装置，产生的烟粉尘经移动式烟尘净化装置净化处理后在车间内以无组织形式排放。 废气排放情况见表7-5。 表7-5 本项目废气及其污染物产生及排放情况 污染源 污染物名称 产生量(t/a) 无组织排放量(t/a) 无组织排放速率(kg/h) 排放浓度(mg/m3) 标准 最高允许排放浓度(mg/m3) 达标情况 金属粉尘 颗粒物 0.038 0.011 0.004 1.67 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准 120 达标 焊接烟尘 颗粒物 0.784 0.22 0.046 38.3 达标 （1）废气影响预测 ①预测模式 为了进一步了解项目废气污染物对周围环境造成的影响程度，本环评根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模型AERSCREEN对项目废气排放进行预测分析。 ②评价工作等级划分 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）规定，按下表进行评价工作等级的划分： 表7-6 评价等级判定表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% ③评价因子和评价标准筛选 本项目大气评价因子和评价标准见表7-7。 表7-7 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 PM10 1小时平均 450 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)”对仅有日平均质量浓度限值的，可按3倍折算为1h平均质量浓度限值” 估算模型参数 本项目大气评价等级估算模型参数详见表7-8。 表7-8 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 22.76万人 最高环境温度/℃ 38.7 最低环境温度/℃ -8.8 土地利用类型 城市 区域湿度条件 湿 是否考虑地形 考虑地形 (是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 (是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ⑤污染源调查 项目废气无组织排放情况详见表7-9。 表7-9 项目面源参数表 编号 名称 面源起点UTM坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北方向夹角° 面源有效高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) X Y 颗粒物 1 C厂房 371179 3313532 3 120 48 330 13.1 2400 正常 0.004 2 D厂房 371196 3313534 3 120 21 330 22.5 4800 正常 0.046 评价等级 根据以上计算，本项目大气环境影响评价工作等级见表7-10。 表7-10 评价工作等级表 污染源 污染因子 最大落地浓度 (ug/m3) 最大浓度落地点 (m) 评价标准 (ug/m3) 占标率 (%) D10% (m) 推荐评价等级 C厂房 颗粒物 1.2519 75 450 0.2782 0 III D厂房 颗粒物 5.226 94 450 1.1613 0 Ⅱ 由上表可知，本项目环境空气预测推荐评价等级为二级。各污染源及主要污染物中，项目排放废气最大地面浓度占标率为1.1613%。根据大气导则(HJ2.2-2018)二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 污染物排放量核算 表7-11 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染物防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量t/a 标准名称 浓度限值 1 厂房 切割 颗粒物 移动式烟尘净化装置 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值二级标准 1mg/m3 0.011 焊接 颗粒物 1mg/m3 0.22 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.231 表7-12 本项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/(t/a) 1 烟尘 0.231 大气防护距离 根据导则《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气防护区域。采用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算出本项目大气环境评价等级为三级，最大落地点浓度和占标率均较小，各污染物短期贡献浓度均无超标点，因此本项目无需设置大气环境防护距离。 （3）小结 ①根据预测结果可知，本项目主要废气污染因子对周边环境空气质量影响不大，在正常工况下，企业只要按规范运行废气治理设施，可认为本项目的建设对区域及周边敏感点环境质量现状影响不大。 建设项目大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表详见表7-13。 表7-13 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km( 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a( 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、NOx、TSP、PM10、PM2.5、 O3、 CO） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状调查数据来源 现状评价 达标区( 不达标区□ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源(现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS □ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网络模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km( 边长=5km( 预测因子 预测因子（颗粒物） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% □ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（/）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：(颗粒物) 有组织废气监测□ 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：(/) 监测点位数（/） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受(不可以接受□ 大气环境防护距离 距（/）厂界最远（/）m 污染源年排放量 颗粒物（0.231）t/a / / 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 注：本项目大气环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）三级评价不再进一步预测与评价。 7.2.2地表水环境影响分析 本项目无生产废水产生，且不新增生活污水，项目实施后不会对周围水体造成不良影响，本次环评不再做具体分析。 7.2.3声环境影响分析 根据工程分析，本项目噪声主要为车间设备噪声，噪声在75~80dB(A)之间。为了解本项目的实施对周围声环境的影响，本环评进行噪声影响预测分析。 在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 如图7-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式7-1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 图7-1 室内声源等效为室外声源图例 LP1=Lw+10lg（）（式7-1） 式中： Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式7-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： （式7-2） LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式7-3计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-（TLi+6）（式7-3） 式中： LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式7-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2(T) +10lg s（式7-4） ②室外声源衰减模式 噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提只考虑屏障衰减、距离衰减，而其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计，故：ΣAi＝Aα＋Ab。 距离衰减：Aα＝20lgr+8（式7-5） 其中：r──整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab：即车间墙壁隔声量，考虑到窗子、屋顶等的透声损失，此处隔声量取20dB。 ③噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： （式7-6） 式中，Leqi—第I个声源对某预测点的等效声级。 经计算，项目厂界噪声预测结果和达标评价见下表。 表7-14 各厂界噪声的预测结果 预测点位 预测时段 声级值[dB(A)] 本底值 贡献值 叠加值 标准值 达标情况 东厂界 昼间 58.8 52.0 59.6 65 达标 夜间 51.4 52.0 54.7 55 达标 南厂界 昼间 62.2 40.5 62.2 70 达标 夜间 53.4 40.5 53.6 55 达标 西厂界 昼间 56.4 46.1 56.8 65 达标 夜间 51.4 46.1 52.5 55 达标 北厂界 昼间 54.1 46.5 54.8 65 达标 夜间 48.8 46.5 50.8 55 达标 蛟川中心学校 昼间 52.4 42.4 52.8 60 达标 夜间 46.9 42.4 48.2 50 达标 中官公寓 昼间 55.4 43.3 55.7 65 达标 夜间 45.8 43.3 47.7 55 达标 由表7-14可知，本项目建成后，东、西、北侧厂界及中官公寓昼夜噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准；南侧厂界昼夜噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类功能区标准；蛟川中心学校昼夜噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准。本项目生产噪声对周围环境影响较小。 7.2.4固废环境影响分析 本项目产生的固体废弃物主要为废边角料、金属粉尘。 由工程分析可知，废边角料产生量为600t/a，金属粉尘产生量为0.59t/a，收集后出售给相关单位综合利用。固体处置方式汇总见表7-15。 表7-15 企业全厂固体废物利用处置方式汇总表 序号 固体废物名称 产生工序 属性 危废代码 产生量（t/a） 利用处置方式 是否符合环保要求 1 废边角料 切割 一般固废 / 600 收集后出售给相关企业综合再利用 是 2 金属粉尘 废气处理 一般固废 / 0.59 是 综上，企业须在厂内设立专门的固废暂存点（车间内的固废堆场），防日晒、风吹、雨淋、渗漏，并严格收集、堆放过程中的管理，则本项目的固废物经妥善处理后不会对当地环境造成明显的影响。 7.2.5土壤环境影响分析 7.2.5.1评价等级判定 本项目所在地为镇海经济开发区，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018），本项目生产工艺主要为焊接，属于Ⅲ类项目；本项目涉及大气沉降途径影响，根据环境空气预测最大浓度落地点为厂界外94m，故本项目调查范围为占地范围外94m。因本项厂界外50m有敏感点蛟川中心学校，故土壤环境敏感程度属于敏感；项目总用地面积为8280m2（约0.828hm2），占地规模为小型。根据（HJ964-2018）表4污染影响型评价工作等级划分表，本项目土壤环境影响评价等级为三级。 7.2.5.2对周边土壤环境的影响分析 本项目对土壤的影响主要途径为大气沉降、垂直入渗。 本项目大气沉降影响途径主要为焊接烟尘及金属粉尘排放后由于沉降作用沉积于地面，并逐渐渗入土壤，从而导致土壤中重金属等浓度升高，污染土壤环境。垂直入渗的影响途径主要为固体废物处置过程未采取土壤保护措施或保护措施不当，会有部分污染物随着进入土壤。 本项目提高了焊接烟尘及金属粉尘的收集率、处理效率，减少了废气的排放。本项目固废有固定的专门存放场地，分类贮存、规范包装，严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其标准修改单(环境保护部公告2013年第36号)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其标准修改单(环境保护部公告2013年第36号)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)。 本项目设置有完善的废水、雨水收集系统，生产车间等采取严格的防渗措施，在落实好厂区防渗工作的前提下，项目生产过程中对厂区及其周围土壤影响较小。 表7-16 土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响识别 影响类型 污染影响型(；生态影响型(；两种兼有( 土地利用类型 建设用地(；农用地(；未利用地( 土地利用类型 占地规模 (0.828)hm2 敏感目标信息 敏感目标(蛟川中心学校)、方位(北)、距离(50m)； 敏感目标(中官公寓)、方位(西)、距离(50m) 影响途径 大气沉降(；地面漫流(；垂直入渗(；地下水位(；其他( ) 全部污染物 颗粒物 特征因子 颗粒物 所属土壤环境影响评价项目类别 I类(；II类(；III类(；IV类( 敏感程度 敏感(；较为敏感(；不敏感( 评价工作等级 一级(；二级(；三级( 现状调查内容 资料收集 a)(；b)(；c)(；d)( 理化特征 / 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 点位布置图 表层样点数 3 0 0-0.5m 柱状样点数 0 0 现状监测因子 重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物、石油烃 现状评价 评价因子 重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物、石油烃 评价标准 GB15618(；GB36600(；表D.1(；表D.2(；其他( ) 现状评价结论 土壤未被污染 影响预测 预测因子 预测方法 附录E(；附录F(；其他( ) 预测分析内容 影响范围( ) 影响程度( ) 预测结论 达标结论：a) (；b)(；c) ( 不达标结论：a)(；b)(； 防治措施 防控措施 土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(；其他( ) 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 重点影响区和土壤环境敏感目标 特征因子 信息公开指标 评价结论 本项目的实施不会对土壤环境造成较大影响，项目建设是可行的。 注1：(为勾选项，可√；“( )”为内容填写项，“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 7.3环境监测计划 7.3.1污染源监测 根据 HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》等，制定污染源监测方案如下。 表7-17 废气监测计划 监测点位置 监测项目 监测频率 厂界四周 颗粒物 1年/次 表7-18 噪声监测计划 监测点 监测频率 监测项目 各侧厂界 1次/季度，每次监测1天，分昼间、夜间进行 等效连续A声级 7.3.2竣工验收监测 根据《建设项目环境保护管理条例(2017年修订)》，2017年10月1日期，环保设施竣工验收主体由环保部门转为建设单位，建设单位需开展自主验收。验收监测项目参见下表。 表7-19 项目“三同时”验收项目一览表 类别 位置 主要设施 数量 监测因子 治理效果 验收标准 废气 厂界四周 / / 颗粒物 达标排放 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准 固废 固废堆场 一般固废收集、贮存场所 1处 / / 资源化、无害化 噪声 选用低噪声设备；合理布置噪声源，远离附近敏感点；做好厂界绿化工作。生产时需关闭门窗措施。 / LAeq / 厂界达到 GB12348- 2008 中 3 类标准 （南厂界 4 类）

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割 | 颗粒物 | 废气收集经移动烟尘净化器处理后车间无组织排放 | 执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 废气收集经移动烟尘净化器处理后车间无组织排放 |  |
| 废水污染物 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 切割 | 废边角料 | 外售综合利用 | 无害化、减量化、资源化 |
|  | 废气处理 | 金属粉尘 | 外售综合利用 |  |
| 噪声 | 选用低噪声设备；合理布置噪声源，远离附近敏感点；做好厂界绿化工作。生产时需关闭门窗措施。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 土壤污染 | 本项目提高了金属粉尘及焊接烟尘的收集率和处理效率，减少了烟尘的排放。本项目固废有固定的专门存放场地，分类贮存、规范包装，严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其标准修改单(环境保护部公告2013年第36号)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其标准修改单(环境保护部公告2013年第36号)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)。 本项目设置有完善的废水、雨水收集系统，生产车间等采取严格的防渗措施，在落实好厂区防渗工作的前提下，项目生产过程中对厂区及其周围土壤影响较小。 |
| 其他 | 8.1环保投资估算 本项目总投资1500万元，其中环保投资8.0万元，约占总投资的0.53%。具体详见下表。 表8-1 工程环保设施与投资概算一览表 项目 环保投资内容 具体措施 环保投资(万元) 废气 治理 移动烟尘净化器 移动烟尘净化器等 5.0 噪声 治理 建筑隔音措施 设备减振措施 选用低噪声设备；振动噪声设备安装减振垫、设置附房；加强设备维护工作等 2.0 固废 处置 一般工业固体废物暂存库 建设规范化固废暂存库等 1.0 合计 / / 8.0 8.2生态保护措施及预期效果 废气、废水、噪声经治理达标后排放，以减少本项目排放的污染物对周围环境的影响。同时，应通过加强绿化措施，改善项目所在地的环境、景观。 |

# 9结论与建议

9.1企业概况 金丰（宁波）精密机械科技有限公司是凯曼群岛金丰通商股份有限公司设立在宁波镇海经济开发区的子公司。金丰（宁波）精密机械科技有限公司于2002年9月成立，注册资本730.7699万美元。公司经营范围：机械零部件、冲床自动化设备制造、加工；汽车模具、夹具设计、制造；高效焊装生产设备制造；精冲模生产；冲床自动化工程技术和成套设备整合；冲床自动化技术研究开发；自产产品维修及售后服务；机械维修与服务；企业管理、科技信息咨询；自有厂房、设备、产品租赁；自动化设备、环保机械设备制造、加工。金丰（宁波）精密机械科技有限公司现拟投资1500万，扩建2300㎡的D生产厂房，项目投产后，形成年产4000吨冲床结构件的生产能力。本项目已取得镇海区经信局企业投资项目备案（赋码）信息表（项目代码：2019-330211-33-03-051341-000）。 本项目污染物排放情况见下表。 表9-1 污染物排放情况汇总表 污染物名称 原项目 排放量 本项目 以新带老削减 扩建后全厂总排 放量 排放 增减量 产生量 削减量 排放量 废气 金属粉尘 0.011 0.038 0.027 0.011 0 0.022 +0.011 焊接烟尘 0.815 0.784 0.564 0.22 0 1.035 +0.22 油雾废气 少量 0 0 0 0 少量 0 抛丸粉尘 0.1434 0 0 0 0 0.1434 0 二甲苯 0.285 0 0 0 0.057 0.228 -0.057 非甲烷总烃 0.570 0 0 0 0.114 0.456 -0.114 废水 废水量 1593.75 0 0 0 0 1593.75 0 COD 0.159 0 0 0 0 0.159 0 NH3-N 0.040 0 0 0 0 0.040 0 固废 工业固废 0 600.59 600.59 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 0 0 0 0 9.2环境质量现状 1、大气环境质量现状 根据《宁波市环境质量报告书（2018年度）》，项目所在区域环境空气能满足二类功能区的要求，属于环境空气质量达标区。 2、水环境质量现状 由监测数据可知，2018年中大河的贵驷断面、张鉴碶断面检测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准。 由监测数据可知，纳污海域pH、石油类符合一类海水标准，化学需氧量符合三类海水标准，活性磷酸盐和无机氮超四类海水标准。评价结果为镇海-北仑-大榭海域为劣四类海水。污染物超标原因主要是受钱塘江、长江口大环境海水水质、本底工业企业及生活排污的叠加影响。 3、噪声环境质量现状 本项目东、西、北侧厂界及中官公寓昼夜间噪声可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，本项目南侧厂界昼夜间噪声可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，本项目周边敏感点蛟川中心学校昼夜间噪声可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，声环境质量现状良好。 4、土壤环境质量现状 根据监测数据可知，项目厂区土壤各监测指标满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的建设项目第二类用地土壤污染风险筛选值要求。 9.3环境影响评价结论 1、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要有焊接烟尘和金属粉尘。 根据企业提供的资料，企业在切割工段、焊接工段设置移动式烟尘净化装置，产生的烟粉尘经移动式烟尘净化装置净化处理后在车间内以无组织形式排放。 根据工程分析，本项目废气经处理后能够做到达标排放。经预测，本项目废气经收集治理后排放，正常排放下各污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率为1.1613%，本项目所在区域为环境空气质量达标区，因此本项目对大气环境的影响是可以接受的。本项目生产厂房无需设置大气环境防护距离。企业在采取相应防治措施后，项目排放的废气对周围环境影响不大。 2、水环境影响分析结论 本项目无生产废水产生且不新增生活污水排放，不会对周围水体造成不良影响。 3、噪声环境影响分析结论 在经过墙体隔声等消声措施和距离衰减后，本项目建成后，东、西、北侧厂界及中官公寓昼夜噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准；南侧厂界昼夜噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类功能区标准；蛟川中心学校昼夜噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准。本项目生产噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物影响分析结论 本项目产生的金属粉尘、废边角料一般固废出售综合利用。因此，对环境影响较小。 9.4污染防治措施 表9-2 污染防治措施一览表 内容 类型 排放源(编号) 污染物名称 防治措施 大气 污染物 切割 颗粒物 废气收集经移动烟尘净化器处理后车间无组织排放 焊接 颗粒物 废气收集经移动烟尘净化器处理后车间无组织排放 大气环境防护距离 无 固体废物 切割 废边角料 外售综合利用 废气处理 金属粉尘 外售综合利用 土壤污染 本项目提高了金属粉尘及焊接烟尘的收集率和处理效率，减少了烟尘的排放。本项目固废有固定的专门存放场地，分类贮存、规范包装，严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其标准修改单(环境保护部公告2013年第36号)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其标准修改单(环境保护部公告2013年第36号)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)。 本项目设置有完善的废水、雨水收集系统，生产车间、废水收集管道均采取严格的防渗措施，在落实好厂区防渗工作的前提下，项目生产过程中对厂区及其周围土壤影响较小。 9.5建设项目环评审批原则符合性分析 1、建设项目符合环境功能区规划的要求 根据宁波市区（主城区）环境功能区划，本项目位于镇海经济技术开发区环境优化准入区（0211-Ⅴ-0-4）内。本项目生产冲床结构件，属于“二十二、金属制品业”中“67金属制品加工制造”，中“其他(仅切割组装的除外)”，为二类工业项目，不在该功能区的负面清单内，且符合管控措施要求。 因此，项目选址符合该环境功能区划要求。 2、排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 各类废气经收集处理后达标排放；项目无废水产生；生产噪声经厂房隔声、噪声源控制等噪声防治措施后厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，周边敏感点噪声能达到2类标准，对周边声环境影响较小；固废收集后能得到合理处置，做到零排放，不会造成“二次污染”。综合分析，只要企业落实本评价提出的各项污染防治措施，污染物可以实现达标排放，符合达标排放原则。 3、排放污染物符合国家、省规定的总量控制指标 项目建成后，企业总量建议值为：COD 0.159t/a，氨氮 0.04t/a，粉尘 1.2t/a，VOCs 0.684t/a。其中，本项目新增总量为粉尘0.231t/a。要求企业向环保主管部门申报，按照总量平衡方案落实所需新增的总量指标。企业需向当地环保管理部门申请总量指标，得到批准后方可实施本项目。 9.6建设项目审批要求符合性分析 1、建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于镇海经济开发区，根据土地证，项目所在地土地用途为工业用地。本项目为“C3399其他未列明金属制品制造”，在《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号令）属于“二十二、金属制品业”中“67金属制品加工制造”，中“其他(仅切割组装的除外)”，项目运营过程中的各项污染物均能得到妥善处置，符合镇海经济开发区环境优化准入区的管控要求，不在环评审批负面清单中；该项目亦不在生态保护红线范围之内，符合宁波市生态保护红线划定方案的管控要求。综上，本项目选址符合土地利用总体规划的要求，符合主体功能区规划、城乡规划的要求。 2、建设项目符合国家和省产业政策等要求 据查《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。另外，所采用的生产工艺和设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》(工产业[2010]第122号)淘汰的设备或生产工艺。 因此，本项目的建设基本符合国家及地方的产业政策。 9.7“三线一单”符合性分析 根据《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》(环境保护部，环环评[2016]95号)和《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)文件要求，需落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束。 1、生态保护红线 本项目选址位于镇海经济开发区内，项目用地性质为工业用地，符合浙江省镇海经济开发区总体规划环评要求。项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 2、环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类水体；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。项目拟建地区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，地附近地表水体主要为中大河，总体评价均达到水体水质Ⅳ类。声环境质量均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求。 采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不会对区域环境质量底线造成冲击。因此，本项目不触及环境质量底线。 3、资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 4、环境准入负面清单 本项目为冲床结构件的制造，属于“二十二、金属制品业”中“67金属制品加工制造”，中“其他(仅切割组装的除外)”，为二类工业项目，对照项目所在区的镇海经济技术开发区环境优化准入区（0211-Ⅴ-0-4），不属于负面清单内的工业项目。综上，本项目符合“三线一单”要求。 综上所述，本项目建设基本符合环评的各项审批原则。 9.8建议 1、在项目建设中要严格执行“三同时”原则，运营期应保证落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放； 2、做好绿化的维护，营造良好的氛围； 3、健全环保制度，设置专人负责环保监督、管理以及宣传工作。 9.9环评总结论 金丰（宁波）精密机械科技有限公司年产4000吨冲床结构件项目符合环境功能区划的要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求；符合“三线一单”要求。污染物进行了有效的收集处理，环境保护措施可靠，污染物能够做到达标排放，项目建设为公众所接受。 综上所述，本环评认为，从环保角度而言，本项目的实施是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

当地政府意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

1＃