# 建设项目环境影响报告表

项 目 名 称  ：  玉环川泽机械有限公司年产30万套平面轴承生产线技改项目

# 建设单位（盖章）：        玉环川泽机械有限公司

编制日期：二〇二零年十一月

目录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境简况	8

3、环境质量状况	16

4、评价适用标准	20

5、建设项目工程分析	25

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	33

7、环境影响分析	36

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	52

9、结论与建议	52

# 附图：

# 附图1：建设项目地理位置图

# 附图2：建设项目周边环境概况图

# 附图3：建设项目车间平面布置图

# 附图4：建设项目周边环境照片

# 附图5：玉环市水环境功能区划图

# 附图6：玉环市三线一单环境管控单元

# 附图7：玉环市声环境功能区划图

# 附件：

# 附件1：浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

# 附件2：营业执照及法人身份证复印件

# 附件3：土地证和房屋租赁协议

# 附件4：危废委托处置承诺书

# 附表：

# 附表1：建设项目环评审批基础信息表

# 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 玉环川泽机械有限公司年产30万套平面轴承生产线技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 玉环川泽机械有限公司 |
| 法人代表 | 王理政 | 联系人 | 王理政 |
| 通讯地址 | 玉城街道解放塘农场 |
| 联系电话 | 13858626083 | 传真 | —— | 邮政编码 | 317600 |
| 建设地点 | 玉城街道解放塘农场 |
| 立项审批 部门 | 玉环市经济和信息化局 | 项目代码 | 2020-331083-36-03-161413 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3670汽车零部件制造 |
| 项目面积 （平方米） | 530 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 300 | 其中：环保投资（万元） | 10 | 环保投资占总投资比例 | 3.3% |
| 1.1项目由来 玉环川泽机械有限公司成立于2017年3月，主要经营范围为汽车配件、摩托车配件、橡胶制品、塑料制品、轴承制造、加工及销售；货物进出口、技术进出口（不含重要工业产品制造、加工）。企业拟投资300万元，主要购置数控车床、注塑机、破碎机、拌料机、烘箱、仪表机床、空压机、压机、水抛机、打包机等设备，项目位于玉环市玉城街道解放塘农场，租赁玉环风锐机械有限公司的闲置车间，租赁面积530m2，实施年产30万套平面轴承生产线技改项目。项目建成投产后，预计可形成年产30万套平面轴承的生产规模，可实现销售收入300万元，利税39万元。玉环川泽机械有限公司于2020年8月向玉环市经济和信息化局提出“玉环川泽机械有限公司年产30万套平面轴承生产线技改项目”的备案申请，目前项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-331083-36-03-161413。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年修正）等法律法规的有关规定，需对该项目进行环境影响评价。对照环境保护部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021.1.1起施行），本项目属于“三十三、汽车制造业36”中“71汽车零部件及配件制造367-其他”，需编制环境影响报告表。 受玉环川泽机械有限公司的委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关技术导则编制了该项目的环境影响报告表，现报请审查。 1.2建设项目基本概况 1.2.1总投资及主要建设内容 1、总投资 项目总投资300万元，其中固定资产投资300万元（其中设备100万元，安装50万元，工程建设其他费用50万元，预备费用100万元），资金由企业自筹解决。 2、主要建设内容 项目主要购置数控车床、注塑机、破碎机、拌料机、烘箱、仪表机床、空压机、压机、水抛机、打包机等设备，租赁玉环风锐机械有限公司的闲置车间530m2，建设项目工程组成见表1-1。 本项目工程组成表 工程类型 主要内容 主体工程 厂房共5层，本项目仅租赁第二、三层实施生产，其余均为其他工业企业。厂房二层东南侧布置办公室、模具间，其余布置各类生产设备；三层北侧为仓库，西侧为一般固废暂存点和危废仓库，南侧布置打包机、压机和组装线。 辅助工程 办公室位于二层东南侧，仓库位于三层北侧 环保工程 废水处理 生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司处理；水抛废水委托台州华浙环保科技有限公司处理；直接冷却水循环使用、定期补充，循环一定时间后的水需絮凝沉淀处理，上清液回用，沉渣定期打捞并委托环卫部门统一清运。 废气处理 注塑废气收集后通过22m高排气筒高空排放，每台注塑机设计风量2000m3/h。 噪声处理 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、风机消声等措施 固废处置 废包装桶供应商回收；废润滑油收集后委托有资质单位处理；其余废包装材料、废磨料、废边角料收集后外售综合利用；注塑产生的次品重新回用于生产线，沉渣和生活垃圾委托环卫部门清运；一般固废暂存点和危险废物暂存点设立于3楼。 公用工程 给水 由当地自来水厂统一供给 排水 项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管道收集后就近排入河道；生活污水经化粪池预处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市污水处理有限公司处理达标后外排。 供电 由当地供电局统一提供 1.2.2总图布局 本项目所租赁厂房共5层，项目仅租赁第二、三层，其余均为其他工业企业生产用房。 项目租赁厂房主入口位于东南侧，厂房二层东南侧布置办公室、模具间，其余布置各类生产设备；三层北侧为仓库，西侧为一般固废暂存点和危废仓库，南侧布置打包机、压机和组装线等。 项目车间平面布置见附图3。 1.2.3产品方案 项目产品具体方案见表1-2。 项目产品方案一览表 序号 产品名称 单位 产能 备注 1 平面轴承 万套/a 30 / 1.2.4生产设备 项目主要生产设备清单见表1-3。 主要生产设备 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 数控车床 台 3 2F 2 注塑机 台 4 3 破碎机 台 2 4 拌料机 台 1 5 烘箱 台 2 6 仪表机床 台 2 7 水抛机 台 1 8 空压机 台 2 9 压机 台 2 3F 10 打包机 台 1 11 冷却塔 台 1 1F室外 1.2.5主要原辅材料及资源能源消耗 项目主要原辅材料及资源能源消耗见表1-4。 主要原辅材料及资源能源消耗情况 序号 主要物料名称 单位 用量 备注 1 冲压件 万套/a 30 铁质，质量约300t 2 尼龙粒子 t/a 20 25kg/袋 3 pp粒子 t/a 0.5 25kg/袋 4 ABS粒子 t/a 1.0 25kg/袋 5 防锈油 t/a 0.3 50kg/桶，6桶/年 6 润滑油 t/a 1.224 17kg/桶，6桶/月 7 废磨料 t/a 1 材料为砂岩、油石 8 水 t/a 592 / 9 电 万kW/h 60 / 主要原辅材料及其理化性质 序号 主要物料名称 理化性质 1 尼龙粒子 成分：聚己二酰己二胺；CAS No.：32131-107-2； 外观与性状：乳白色结晶体；熔点(℃)：264； 相对密度(水=1)：1.14。 2 pp粒子 成分：聚丙烯；CAS No.：9003-07-0； 外观与性状：白色、无臭、无味，能缓慢燃烧的可燃性品状固体；熔点(℃)：165-170； 相对密度(水=1): 0.90-0.91。 3 ABS粒子 成分：丙烯腈（A）、丁二烯（B）、苯乙烯（S）组成的三元共聚物及其改性树脂；CAS No.：9003-56-9； 外观：象牙色半透明，或透明颗粒或粉状；熔融温度：140℃，热分解温度＞250℃。 4 防锈油 成分：矿物油：<20%、防锈剂A：>5%、防锈剂B：>5% 、溶剂油：> 70%， 外观与性状：黄褐色透明液体，脂肪族碳氢化合物气味， 熔点：<-20 ℃，沸点：290-330℃， 相对密度(水=1)：0.850，相对蒸气密度(空气=1)：>1. 00。 1.2.6劳动定员及生产班制 本项目劳动定员12人，实行白天单班制生产，每班工作8小时，全年工作300天，厂区不设置食堂、员工宿舍。 1.2.7公用工程 1、给水 本项目给水由当地自来水厂统一供给，利用厂区内现有管网。 2、排水 排水实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管道收集后就近排入河道；生活污水经化粪池预处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市污水处理有限公司处理达标后外排。 3、供电 项目供电由当地供电局统一提供。 1.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目拟建于玉环市玉城街道解放塘农场，租赁玉环风锐机械有限公司的闲置厂房，该厂房原用于汽车零配件制造加工，目前闲置出租，即不存在其他污染等历史遗留问题。因此，不存在与项目有关的原有污染源及相应环境问题。 |

# 2、建设项目所在地自然环境简况

| 2.1自然环境简况 2.1.1地理位置 玉环市地处浙江东南沿海，台州最南端，位于东经121°05′～121°32′，北纬28°01′～28°19′。三面环海，北接温岭，东濒东海，西南临乐清湾，与乐清、洞头隔海相邻。全市由楚门半岛、玉环本岛及茅埏、鸡山、披山等136个大小岛礁组成。全境东西长约40公里，南北宽约30公里，全市总面积2279平方公里（包括海域），其中陆地面积378平方公里，海域面积1901平方公里，海岸线长329公里。 2.1.2周围环境状况 本项目位于玉城街道解放塘农场。根据现场勘查，项目所在厂房东面为经五路，北面隔马路为玉环耐固豹塑胶有限公司和玉环市玉龙制冷机械厂，西面和南面均为其他工业企业，北面为玉环路安机械有限公司。距离本项目较近的敏感点为北侧95m处安欣佳园和西南侧170m的安怡佳园。建设项目地理位置图详见附图1，周围环境概况及周边环境概况照片详见附图2、附图4。 图2-1 本项目周围环境概况 2.1.3地形地貌 玉环市为低山、丘陵、海岛地形，地势由中部山丘向东西两侧倾斜，境内地貌类型复杂，低山、丘陵、河流、谷地、平原、滩涂、港湾、岛礁兼有。低山、丘陵起伏连绵，是全市地貌的主要特征。山脉均系北雁荡山支脉。境内河渠纵横，水系发达。该地区位于新华夏系第二隆起带东南侧，断裂以北东为主，北西、北北面向西也有发育。中生代火山喷发和岩浆侵入频繁，而侏罗纪最为强烈。因此该地区内三分之二面积为上侏罗系高山坞和茶湾组或山碎屑岩所覆盖，在河谷和平原地区沉积了陆、海相松散沉积物。地质单元从上而下划分为杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、淤泥、淤泥质粘土、粘土、含角砾粉质粘土、粉质粘土、粘土、粉质粘土、砾沙夹粉质粘土、角砾混粘土、全风化基岩、强风化基岩、中等风化紫红色晶屑岩凝灰岩。 2.1.4气候特征 玉环市属亚热带季风气候区，濒临东海，因而又有明显的海洋性气候特征。四季分明，温暖湿润，雨量充沛，日照充足，无霜期长，约260天。其特点：春暖无严寒，夏长无酷暑，秋短多雨夜，冬冷多回寒，夏秋有台风雨。 根据浙江省气象局提供的资料，主要气象数据如下： 平均气压(hpa) 1004.4 平均气温(℃) 17.1 相对湿度(%) 80 降水量(mm) 1360.2 蒸发量(mm) 1349.8 日照时数(h) 1850.5 日照率(%) 42 降水日数(d) 151.5 雷暴日数(d) 33.9 大风日数(d) 35.8 各级降水日数(d)： 0.1 ≤r <10.0 112.0 10.0≤r <25.0 26.0 25.0≤r <50.0 9.8 r≥50.0 3.7 该区域大气稳定度全年以中性D类稳定度为主，出现频率为71.7%，全年主导风向为N，风速4.64m/s。 2.1.5水文特征 玉环市河流属滨海小平原河流，因山脉切割，自成体系，多为原来浦港疏浚伸展而成。其特点是：小河纵横，源短流急，河道浅窄，集雨面积小，流程短，流量小，水量小，年内洪枯变化大。大部分单独入海，统称东南沿海诸小河水系。建国以来，连年大兴水利，河系网络有新发展，其市内主要河流有九眼港、芳清河、楚门河、桐丽河、龙溪河、玉坎河、太平塘河、庆澜河等。境内约有大小河流200多条，总长495km，水面总面积108km2，蓄水总容积1510万立方米。市境内多年平均径流量25424万立方米，其中地表径流量20675万立方米，地下径流量4749万立方米；全年水资源总量16017万立方米，其中地表水13025万立方米，地下水2992万立方米；全年可供水量4819万立方米（包括河流、水库、山塘、地下水在内）。但因市境水土保持工作欠佳，水资源利用率不高，造成生产、生活用水紧张，特别是沿海岛屿用水十分紧缺。 玉环市沿海是我国强潮区之一，潮汐属正规半日潮，一个太阳日有两个高潮与低潮出现，且相邻高潮（低潮）潮高几乎相等。平均涨（落）潮时间6小时左右。 近岸线海区涨潮时略大于落潮。多年平均潮差平均4.05m，变幅0.25m，最大潮差6.84m（74.8.18），历年最高潮位7.84m；平均潮位随季节性变化而变化，台风暴潮主要在6至10月间出现，增水值最大在2m左右。潮流为半日周期潮流，以往复流为主，局部呈旋转流。流向流速受地形影响而差异，唯披山岛以东海域为市内唯一的旋转潮流。海浪及其他属涌浪为主的混合浪区。冬半年受季风影响，风浪较大，浪向偏东北，涌浪向偏东为主；夏半年多涌浪，浪向多偏东南，风浪向多偏南。 2.2玉环县域总体规划简介 一、总体发展目标 区域物流海港，魅力宜居宝岛。 在新一轮的县域发展中，充分利用独特的区位优势，建设区域物流海港，魅力宜居宝岛，增强城市的综合竞争力，把玉环建设成为经济繁荣、社会安定、环境优美的生态型现代化滨海城市。 1、规划期限：本次规划期限为2006~2020年。 2、城乡空间发展规模 (1)人口规模 2020年县域常住总人口数为74.1万人。 (2)城镇规模与城市化水平预测 2020年玉环市的城镇人口约63.8万人，村庄人口为10.3万人，人口城镇化水平达到86%左右。 (3)用地规模 城镇用地规模：规划2020年城镇建设用地规模为6829.14公顷，人均用地107平方米；规划2020年农村居民点建设用地规模670公顷，人均用地65平方米；规划交通水利用地2020年为3021.59公顷；规划其他建设用地2020年为1096.01公顷。 二、城乡空间结构 未来县域范围内将形成“一城两区、两翼、两小镇、多点”的城乡空间结构。 1、一城两区、两翼 “一城”是指岛城一体化的玉环现代化海岛城市。 “两区”即位于漩门江两岸的港南、港北两个城区，是城市功能集聚、重点建设的综合发展区。港南城区含玉城、坎门、漩门三期三片，港北城区含楚门、清港、芦浦、漩门二期四片。 “两翼” 主要指的是产业集聚区，包括东翼——位于干江、沙门、龙溪的滨海产业带，西翼——依托大麦屿港区的临港产业带。 2、两小镇 “两小镇”指依托海山乡和鸡山乡构建休闲度假区和浪漫风情小镇，生态休闲渔都风情旅游小镇。 3、多点 “多点”是指多个中心村和特色村。 三、主要片区功能 港南城区：功能定位为玉环公共服务及生活居住服务中心城区，玉环海岛特色及海岛体验旅游的集中展示区，汽摩配工业集聚区。 远期由两个城市功能片区组成，分别是玉城——坎门老城片区、城北战略功能片区，远景还将形成漩门三期新城片区。玉城——坎门老城片区的重点是依托玉环新城的建设，逐步完善城市功能，疏散人口，加强环境整治，尤其是工业——居住混合地区的治理；依托老城区尤其是坎门一带进行历史街区风貌的整治，结合渔村建设，加快休闲旅游业的发展。城北功能定位为港口物流基地、居住及公共服务。 远景漩门三期作为县域中心，发展定位为玉环公共服务及生活居住中心城区，海岛特色及体验旅游集中展示区。规划成为未来行政办公、文化娱乐、医疗体育等公共服务中心所在地，魅力宜居宝岛的重要空间载体。 港北城区：功能定位为以商贸、旅游、高新产业为主导的滨海生态城区。包括对外区域性服务的门户；玉环商务办公和生产服务中心城区；玉环北部生活居住服务中心城区；产业转型升级、城市形象改善与提升的引擎区；玉环生态度假旅游的集中服务区；阀门、家具工业集聚区。远期由四大城市功能片区组成，包括楚门——清港、漩门二期北片、漩门二期南片和芦浦。其中楚门——清港以更新改造为主要方式，改变现状乡镇式建设模式，以玉环大市区的理念进行建设。漩门二期北片和南片以新城风貌建设为主要目标，芦浦突出物流和居住功能。 东翼——沙干片区，玉环滨海产业带：是玉环工业功能集聚区、海洋经济发展的重要平台。包括沙门综合城区、干江综合城区和龙溪综合城区。其中沙门综合城区包括由滨港工业城和沙门城镇综合居住商贸配套的产业综合城。干江综合城区包括干江产业园区和干江城镇综合居住商贸配套的产业综合城。龙溪综合城区主要包括阀门工业园区和满足居住配套服务的阀门产业综合城。 西翼——港区片区，玉环临港产业带：包括面向温台的水水中转港口；港口物流贸易基地；对台直航港口；临港产业集中发展区。由南北两个综合城区组成。其中，北部组团包括北部集中安置区和北部临港产业区，为大麦屿港的普竹作业区和连屿作业区提供配套服务。南部组团包括片区中心发展区、传统居住区、南部集中安置区、传统产业区、对台贸易加工区、南部临港产业区和保税区，主要为大麦屿港的大麦屿作业区和大岩头作业区提供配套服务以及当地居民的居住生活服务。 符合性分析：项目位于玉城街道解放塘农场，属于《玉环县域总体规划（2006-2020）》城乡空间结构中“两区”的港南城区，项目用地属于工业用地，符合《玉环县域总体规划（2006-2020）》要求。 2.2项目所在区域环境管控单元 根据《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元，具体见附图6。 “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性 环境管控单元编码 环境管控单元名称 行政区划 管控单元分类 省 市 县 ZH33108320104 台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元 浙江省 台州市 玉环市 重点管控单元40 “三线一单”符合性分析 管控要求 本项目情况 是否符合 空间约束布局 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。改造提升现有汽摩配产业，建立特色汽摩配产业集群区。 本项目从事汽车配件制造，为二类工业，符合产业准入条件。项目位于解放塘农场，属于市汽摩工业园区，符合建立特色汽摩产业集群区要求 符合 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 项目位于解放塘农场，属于市汽摩工业园区，生产厂房与居民之间有一定距离，有道路及围墙、绿地等隔离防护。 符合 污染物排放管控 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 项目严格实行污染物总量控制制度，本项目排放的生活污水COD、氨氮无需进行区域替代削减，VOCs实行1:2的削减替代比例 符合 加强污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进汽摩配重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。 本项目实行雨污分流制。水抛废水委托台州华浙环保科技有限公司处理；直接冷却水循环使用，循环一定时间后的水经絮凝沉淀处理，上清液回用，沉渣定期打捞并委托环卫部门统一清运。注塑废气收集后高空排放，执行《合成树脂工业污染物排放标准》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》中的特别排放限值。 符合 环境风险防控 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。 本项目为新建项目，建议企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。 符合 资源开发效率 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。 项目不额外占用土地资源，所用水、电用量均较小，不涉及燃料使用。 符合 符合性分析：项目位于解放塘农场，属于市汽摩工业园区。项目属于“汽车零部件及配件制造”，属于重点发展的汽摩配产业，.为二类工业项目。项目距离最近敏感点经济保障房安欣佳园约95m，中间设置有防护绿地等隔离带。项目实施后可落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量；企业实现雨污分流，产生的水抛废水委托台州华浙环保科技有限公司处置；生活污水经预处理后纳入玉环污水处理有限公司集中处理；直接冷却水循环使用、定期补充；各类固废均能得到妥善安全处置；注塑废气收集后通过22m高排气筒高空排放。企业生产采用清洁能源电能，采取土壤等污染防治措施；企业将强化环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制；企业将采用节能设备开展生产，生产过程中将节约用水和用电。 综上所述，本项目满足台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元中的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求等管控措施中的相关要求。 因此，本项目建设符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求。 2.3台州华浙环保科技有限公司 台州华浙环保科技有限公司位于玉环市古顺工业区，总投资315.571万元，主要服务于玉环市境内的工业企业，进水水源以眼镜厂滚光废水为主（还包括其他企业产生的水抛废水、研磨废水、超声波清洗废水等）。废水处理工艺为“二级反应+二级沉淀+生化处理”，配套PLC程控自动隔膜压滤机、pH控制系统、自动加药装置等国产设备，设计处理规模500m3/d。《台州华浙环保科技有限公司年处理15万吨工业废水技改项目环境影响报告书》于2016年10月获得环评批复。建成后由于进水水质与原设计进水水质差距较大，因此企业对现有的废水处理工艺及设备进行提升改造，重新编制的《台州华浙环保科技有限公司年处理15万吨工业废水提升改造技改项目环境影响报告表》于2019年3月获得环评批复，项目目前已完成竣工验收，具体处理工艺见图2-1，进出水设计指标见表2-2。 表2-2 污水处理站进出水设计指标 单位： mg/L（pH 为无量纲） 序号 污染因子 设计进水指标 设计出水指标 1 pH 4-6 6-9 2 CODCr 10000 400 3 BOD5 2000 160 4 SS 1000 300 5 总磷 40 8 6 Cu 27 0.5 7 Zn 15 2.0 8 Ni 5 1.0 9 总氮 / 50 10 氨氮 / 35 台州华浙环保科技有限公司2019 年10月至12月污染源的污水月均值报表见表2-3。 台州华浙环保科技有限公司 2019年10月至12月污染源污水月均值报表 时间 pH值 化学需氧量(mg/L) NH3-N (mg/L) 总磷(mg/L) 总氮(mg/L) 废水瞬时流量(m3/d) 废水流量总量(m3/a) 2019年10月 7.569 13.162 0.073 0.072 5.715 378 281345.7 2019年11月 7.657 14.047 0.137 0.101 5.759 357 257373.7 2019年12月 7.353 14.301 0.089 0.075 4.986 355 263164.5 图2-1 台州华浙环保科技有限公司污水处理流程图 根据台州华浙环保科技有限公司2019年10月至12月的月均值污染源自动监测数据显示，台州华浙环保科技有限公司2019年出水水质较为稳定。台州华浙环保科技有限公司设计处理规模为500m3/d，现处理量平均约363.3m3 /d，余量约136.66m3 /d。本项目水抛废水排放量0.032t/d，在其余量范围内，委托其处理是可行的。 2.4 玉环市污水处理有限公司 1、简介 玉环市污水处理有限公司座落于坎门炮台山，占地面积90余亩，临东海而立。公司固定资产25912万元，是以处理城市生活污水为主的全民独资企业。公司现有职工总数为43人（包括勤杂工等），生产技术、操作工人25名，管理人员7名。 玉环市污水处理有限公司是国债投资为主的城市基础设施项目，经省计经委[1999]99号和[2001]87号文件批准立项，属省重点工程。该工程于2001年3月正式全面动工建设，2003年8月份完成交工验收并投入试运行，于2006年9月完成竣工验收进行正式投产。玉环市污水处理有限公司是处理能力为6万吨/日和回用水深度处理能力2万吨/日的二级污水处理厂，配套城关和坎门两镇建城区及玉坎河干流沿线截污输送干管27km和回用水输送干管10km、6座污水输送泵站。 处理工艺 为提高污水处理厂出水水质，改善玉环水环境，玉环市污水处理有限公司实施提标改造工程。玉环市污水处理有限公司提标改造工程在原有一级B工艺流程基础上将厌氧池改扩为缺氧池，增加建设中间提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、1#及1#加药间、应急粉末活性炭投加间及料仓及超滤膜处理车间等深度处理构筑物，配套建设电气、自控、在线监测、除臭装置、绿化、厂区道路等设施。污水处理规模为6万m3/d，处理后尾水达到准地表水IV类标准。玉环市污水处理有限公司提标改造工程已于2018年7月27日通过竣工验收。 3、设计水质情况 玉环市污水处理有限公司的进出水水质设计参数引用《玉环市污水处理有限公司玉环市污水处理厂区提标改造工程环评报告》，执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》（地表水准Ⅳ类水标准），具体见表2-4。 玉环市污水处理有限公司进管及出水标准 单位：mg/L(pH除外) 污染因子 pH CODCr BOD5 NH3-N SS TN | TP 进水标准 6～9 400 180 35 300 50 8.5 出水标准 6～9 30 6 1.5（2.5） 5 12（15）） 0.3 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。 4、玉环市污水处理有限公司自动监测数据 玉环市污水处理有限公司2020年3月至4月污染源自动监测数据见表2-6。 图2-2 玉环市污水处理有限公司工艺流程图 玉环市污水处理有限公司2020年3月至4月污染源自动监测数据 序号 时间 化学需氧量（mg/L) pH值 氨氮(mg/L) 总磷(mg/L) 总氮(mg/L) 废水流量总量（m3/d） 1 2020年3月均值 13.08 6.67 0.44 0.1 8.89 59390.4 2 2020年4月均值 12.03 6.65 0.17 0.07 8.59 58438.8 3 标准值（准Ⅳ） 30 6~9 1.5（2.5） 0.3 12（15） - 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 根据玉环市污水处理有限公司2020年3月至4月污染源自动监测数据显示，玉环市污水处理有限公司出水水质也较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类），污水厂平均日处理量58914.6m3，余量为1085.4m3/d。本项目在污水处理厂服务范围内，实施后预计全厂污水排放量为0.51m3/d，在污水厂处理余量范围内，项目废水纳管排放可行。 |
| --- | --- |

# 3、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 1、基本污染物环境质量现状 根据环境空气功能区划分方案，项目所在区域环境空气为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准。根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，项目所在地玉环市的环境空气质量现状情况见表3-1。 2019年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/(μg/m3) 标准值/(μg/m3) 占标率/(%) 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 23 35 66 达标 第95百分位数日平均 48 75 64 达标 PM10 年平均质量浓度 39 70 56 达标 第95百分位数日平均 83 150 55 达标 NO2 年平均质量浓度 15 40 38 达标 第98百分位数日平均 34 80 43 达标 SO2 年平均质量浓度 3 60 5 达标 第98百分位数日平均 6 150 4 达标 CO 年平均质量浓度 500 - - - 第95百分位数日平均 800 4000 20 达标 O3 最大8小时年均浓度 75 - - - 第90百分位数8h平均质量浓度 116 160 73 达标 由以上监测结果可知，基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足二类功能区环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 3.1.2地表水环境质量现状 根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，2019年玉环河流总体水质为轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷和化学需氧量。7个断面中，Ⅲ类水断面比例占 14.3%，Ⅳ类占71.4%，Ⅴ类占14.3%，满足功能要求的断面比例上升14.3个百分点。 本项目所在地附近内河水体为城坎河-天开河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，城坎河-天开河（椒江113）起止断面为东城桥~解放南闸/绕城大桥（天开河），水环境功能区为工业、景观娱乐用水区，目标水质为Ⅳ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。地表水环境质量现状参照周边最近的地表水常规监测断面—礁头闸断面2019年水质监测数据，地表水常规监测数值详见表3-2。 礁头闸断面水质监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测项目 pH值 高锰酸盐指数 BOD5 溶解氧 NH3-N 石油类 总磷 （以P计） 监测值 7.4 5.9 4.1 6.8 1 0.02 0.161 Ⅳ类标准值 6~9 ≤10 ≤6 ≥3 ≤1.5 ≤0.5 ≤0.3 比标值 0.2 0.59 0.68 / 0.67 0.04 0.54 水质类别 Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅲ 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 根据以上监测结果，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，礁头闸断面 pH、石油类指标均为Ⅰ类，溶解氧指标为Ⅱ类，高锰酸盐指数、氨氮、总磷指标均为Ⅲ类，BOD5指标均为Ⅳ类，总体评价为Ⅳ类，满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅳ类标准。 3.1.3声环境质量现状 根据《玉环市声环境功能区划》和《声环境功能区划分技术规范》，经五路相邻区域为3类声环境功能区，因此经五路边界线外20±5m内区域执行4a类声环境功能区。本项目租赁的玉环风锐机械有限公司共有五层，因此厂界东侧声环境执行4a类，其余三侧执行3类标准，敏感点执行2类标准。为了解本项目所在地声环境质量现状，对项目所在地声环境质量现状进行了监测，企业只在白天进行生产，因此只监测昼间背景噪声。监测点位图详见附图2，噪声监测值见表3-3。 声环境质量现状监测结果统计表 监测点号 测点位置 监测值 标准值 是否达标 昼间dB(A) 昼间dB(A) N1 厂区 厂界东 63.0 70 达标 N2 厂界南 62.3 65 达标 N3 厂界西 53.2 65 达标 N4 敏感点 安欣佳园（北侧） 51.0 60 达标 N5 安怡佳园（西南侧） 51.1 60 达标 注：项目北侧与其他机加工企业共用围墙，故不对其进行监测。 经监测，本项目厂界东侧昼间声环境质量监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值要求，厂界南侧、西侧昼间声环境监测值满足3类标准（企业夜间不进行生产加工），厂区北侧敏感点安欣佳园、西南侧敏感点安怡佳园昼间噪声均可以达到2类标准，声环境质量现状良好。 3.1.4生态环境 项目用地性质为工业用地，根据现场踏勘，本项目位于玉城街道解放塘农场，区域无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等。项目生产过程中污染物排放量不大，对当地生态环境影响很小。 3.2主要环境保护目标 根据项目具体特点、区域现状及规划初步踏勘，项目评价区域内主要环境保护目标确定为： 1、项目所在区域环境空气质量保护目标为GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准。 2、项目所在区域附近地表水体水环境质量保护目标为GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。 3、项目所在区域声环境质量保护级别为GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。 评价区域内主要环境保护目标汇总见表3-4，周边500m范围内的主要保护目标分布见图3-1。 表3-4 项目主要环境保护目标 环境要素 名称 坐标 /m 保护 对象 保护 内容 环境功 能区 方位 距离（m） X Y 环境空气 安欣佳园 329840 3111198 居民 约144户 环境空气质量二类功能区 北 95 安怡佳园 329590 3111028 居民 约180户 西南 170 小水埠村 328937 3110840 居民 约343户 西南 650 解放塘新民小区 329479 3110391 居民 约470户 西南 740 地表水环境 城坎河-天开河 / / 水体 地表水 地表水环境Ⅳ类区 北 140 声环境 安欣佳园 329840 3111198 居民 约144户 声环境3类区 北 95 安怡佳园 329590 3111028 居民 约180户 西南 170 图3-1 主要环境保护目标图

# 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境质量标准 1、环境空气 根据环境空气质量功能区划，项目所在区域属二类功能区，常规大气污染物浓度限值执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准，相关统计数据见表4-1。 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 备注 SO2 1小时平均 500 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准 24小时平均 150 μg/m3 年平均 60 μg/m3 NO2 1小时平均 200 μg/m3 24小时平均 80 μg/m3 年平均 40 μg/m3 PM10 24小时平均 150 μg/m3 年平均 70 μg/m3 PM2.5 24小时平均 75 μg/m3 年平均 35 μg/m3 TSP 24小时平均 300 μg/m3 年平均 200 μg/m3 CO 24小时平均 4.0 mg/m3 1小时平均 10.0 mg/m3 O3 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 μg/m3 非甲烷总烃 一次值 2 mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》 苯乙烯 1小时平均 10 μg/m3 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1 2、地表水环境 本项目所在地附近水体为城坎河-天开河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，城坎河-天开河（椒江113）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，具体标准限值详见表4-2。 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）单位：mg/L，除pH外 项目 pH DO BOD5 COD NH3-N 石油类 高锰酸盐指数 总磷 Ⅳ类标准值 6-9 ≥3 ≤6 ≤30 ≤1.5 ≤0.5 ≤10 ≤0.3 3、声环境 根据《玉环市声环境功能区划》和《声环境功能区划分技术规范》，经五路相邻区域为3类声环境功能区，因此经五路边界线外20±5m内区域执行4a类声环境功能区。本项目租赁的玉环风锐机械有限公司共有五层，因此厂界东侧声环境执行4a类，其余三侧执行3类标准，厂区周边敏感点声环境质量执行2类。具体标准限值详见表4-3。 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB(A) 声环境功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 3类 65 55 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目有组织排放的非甲烷总烃、苯乙烯等执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的特别排放限值，厂区内挥发性有机物（VOCs）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值，项目边界非甲烷总烃浓度执行GB31572-2015表9中的限值，无组织排放的苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准限值要求。具体详见表4-4至表4-7。 《合成树脂工业污染物排放标准》 单位：mg/m3 污染物项目 排放限值 污染物排放监控装置 非甲烷总烃 60 车间或生产设施废气 苯乙烯 20 单位产品非甲烷总烃排放量 (kg/t产品) 0.3 (除有机硅树脂外的所有合成树脂) 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目 特别排放限值 限值含义 浓度限值 单位mg/m3 非甲烷总烃 （NMHC） 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 企业边界大气污染物浓度限值 单位：mg/m3 序号 污染物 限值 1 非甲烷总烃 4.0 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 单位：mg/m3 污染物 限值 单位 执行标准 苯乙烯 5 mg/m3 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）“表2 恶臭污染物排放标准值” 2、废水 本项目生产用水主要为直接冷却水和水抛废水。其中直接冷却水循环使用，定期补充，循环一定时间后的水需经絮凝沉淀处理，上清液回用，沉渣定期打捞并委托环卫部门统一清运；水抛废水收集后委托台州华浙科技有限公司处理。 生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排，具体标准值详见表4-8。 玉环市污水处理有限公司进出水水质标准 单位：mg/L（pH除外） 污染因子 pH CODCr BOD5 NH3-N SS TN TP 进水标准 | 6～9 400 180 35 300 50 8.5 出水标准 6～9 30 6 1.5（2.5） 5 12（15）） 0.3 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。 3、噪声 本项目东厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准，其余三侧执行3类，厂区周边环境敏感点执行2类标准，详见表4-9。 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 2类 60 50 3类 65 55 4类 70 55 4、固体废物 本项目固体废物处理和处置按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。一般工业固体废物贮存、处置应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)；危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求。 |
| 评价等级判定 | 项目各环境要素以及环境风险专题评价等级判定 项目 判定说明 判定结果 地表水环境 本项目生活污水纳管间接排放；水抛废水委托台州华浙环保科技有限公司处理；直接冷却水循环使用，定期补充，循环一定时间后的水需絮凝沉淀处理，上清液回用，沉渣定期打捞并委托环卫部门统一清运。 三级B 大气环境 根据预测，本项目大气污染物最大落地占标率为0.04%，评价等级为三级，不进一步作预测。 三级 声环境 本项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类地区且项目实施前后噪声增加量小于3dB(A)。 三级 地下水环境 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“K机械、电子”“73汽车、摩托车制造”中“其他”，是Ⅳ类建设项 。 不评价 土壤环境 ①项目主要为汽车零部件生产，属于污染影响型项目； ②项目类别：本项目主要为汽车零配件生产，属于“汽车制造及其他用品制造-其他”，因此属于III类项目； ③占地规模：小型（土地面积530m2，小于5hm2）； ④土壤敏感程度：不敏感。 不评价 环境风险 根据项目危险物质存在量与临界值的比值（Q）计算结果（计算过程见第七章），Q=0.0003＜1，环境风险潜势为I。 简单分析 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发 [2012]10号），总量控制因子主要是化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）四项指标。根据《建设项目主要污染物排放总量控制指标审核及管理暂行办法》，烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物、沿海地级及以上城市总氮和地方实施总量控制的特征污染物参照执行。 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为COD、NH3-N、VOCs。 2、总量控制建议值 根据浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）和台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。根据原浙江省环境保护厅《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发〔2017〕29 号）：空气质量未达到国家二级标准的杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、衢州和台州等市，建设项目新增VOCs排放量，实行区域内现役源2倍削减量替代；舟山和丽水实行1.5倍削减量替代。 本项目外排废水仅为职工生活污水，无需进行区域替代削减；VOCs削减替代比例为1:2，替代削减量见下表。 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 序号 总量控制因子 本项目实施后全厂排放量 削减替代比例 替代削减量 本项目实施后全厂总量控制建议值 1 CODCr 0.0046 / / 0.0046 2 氨氮 0.00023 / / 0.00023 3 VOCs 0.0054 1:2 0.0108 0.0054 建议企业总量控制指标值：CODCr：0.0046t/a、氨氮：0.00023t/a、VOCs：0.0054t/a。VOCs替代削减量0.0108t/a。 根据原台州市环境保护《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》（台环保[2018]53号），企业在建设项目投产前应当向当地生态环境部门及市生态环境局提交台州市主要污染物总量指标相关资料，取得总量指标。 |

# 5、建设项目工程分析

| 5.1施工期污染源分析 本项目所在厂房已经建成，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期环境影响。 5.2营运期污染源分析 5.2.1工艺简述 图5-1 生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 本项目外购冲压件，经过数控车床和仪表机床等机加工，再经水抛处理去除表面毛刺，随后送外协热处理，回厂后浸防锈油，再晾干即可形成轴承骨架半成品。 各类塑料粒子人工倒入搅拌机，一天补充2~3次，之后进入注塑机料仓注塑成型，注塑产生的次品回收后投入破碎机密闭破碎重新进入生产线，塑料制品直接放入水槽直接冷却，随后放入烘箱烘干即可形成塑料件半成品。ABS和PP注塑温度约为180~190℃，尼龙注塑温度约为260℃。 轴承骨架和塑料件经压机和人工组装、打包即可形成成品出厂。 5.2.2主要污染因子 根据本项目情况、工艺流程及产污环节分析，本项目主要污染物情况见表5-1。 项目污染源与污染因子一览表 项目 污染源 污染物类型 编号 主要污染因子 废气 破碎 破碎粉尘 G1 粉尘 注塑 注塑废气 G2 非甲烷总烃 废水 水抛废水 水抛废水 W1 CODCr、NH3-N 冷却水 直接冷却水 W2 / 职工生活 生活污水 W3 CODCr、NH3-N 固体 废物 机加工 废边角料 S1 金属 机加工 废润滑油 S2 矿物油 原材料使用 废包装桶及包装材料 S3 塑料袋、金属桶、矿物油 水抛 废磨料 S4 废磨料 注塑 次品 S6 塑料 冷却 沉渣 S5 絮凝沉渣 职工生活 生活垃圾 S7 塑料、纸张等 噪声 生产设备 机械噪声 N1 Leq（A） 5.2.3污染源强分析 5.2.3.1废气 各类塑料粒子人工倒入搅拌机，一天补充2~3次，项目上料产生的粉尘量极少，不作定量分析。次品经破碎机破碎后回用，此过程将产生破碎粉尘，由于破碎工段在密闭的破碎机内进行，且破碎过程中粉尘产生量很少，本环评不做定量分析。 项目废气主要为注塑成型产生的注塑废气。 项目注塑成型工段产生的有机废气以非甲烷总烃计。 项目采用ABS、PA、PP塑料粒子作为原料，根据企业提供资料，注塑工序温度详见表5-2，各塑料粒子分解温度详见表5-3。 表5-2 不同原料注塑工序熔融温度汇总表 序号 种类 注塑温度（℃） 1 PA 260 2 ABS 180~190 3 与PP 180~190 表5-3 各塑料粒子热分解温度一览表 种类 ABS PA PP 热分解温度 ＞250 310~380 328~425 项目注塑过程需电加热，加热温度控制在180~260℃之间，废气主要为原料中未成链的小分子游离有机物，主要污染因子为非甲烷总烃。项目ABS粒子中含有苯乙烯，苯乙烯的临界温度为369℃，本项目ABS粒子注塑温度为180~190℃之间，而ABS粒子的分解温度在250℃以上，因此苯乙烯在注塑过程中一般不会挥发。 参考我国《塑料加工手册》及美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，并根据同类型项目的类比调查，注塑工序有机废气产生量基本在原料量的0.01%~0.04%之间，本评价取平均值，废气的产生量以原料量的0.025%计，本项目各塑料粒子原料总用量为21.5t/a，则VOCs产生量约0.0054t/a（即以非甲烷总烃表征），产生速率0.0023kg/h（有效工时2400h）。 企业涉及的原辅料均为新料粒子，企业于注塑设备出料口设置集气罩局部抽风，集气罩规格1.0m×0.6m，收集效率按80%计，风机额定总风量为8000m3/h（每台注塑设备出料口集气罩风量为2000m3/h），废气收集后经22m排气筒建筑屋顶高空排放，则项目注塑废气污染源强见表5-4。 项目注塑废气污染源强 污染物 产生量 t/a） 有组织 无组织 合计 备注 排放量 （t/a） 排放速率 （kg/h） 排放浓度（mg/m3） 排放量 （t/a） 排放速率 （kg/h） 排放量 （t/a） 工作时间 （h） 非甲烷总烃 0.0054 0.0043 0.0018 0.2250 0.0011 0.0005 0.0054 2400 根据计算，本项目合计排放非甲烷总烃0.0054吨，年产塑料制品21.5吨，则单位产品非甲烷总烃排放量为0.25kg/t产品，注塑过程非甲烷总烃排放浓度及单位产品非甲烷总烃排放量均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的相应标准。 5.2.3.2废水 本项目产生的废水主要是生活污水、直接冷却水和水抛废水等。 （1）生活污水 本项目员工12名，年工作时间300天，员工的生活用水量按0.05t/人·d计，则生活用水量约180t/a。污水量按用水量的85%计，则污水产生量约153t/a；生活污水中主要污染物浓度CODCr以350mg/L，NH3-N以35mg/L计，则CODCr和氨氮的产生量分别为0.054t/a和0.0054t/a。 生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排。具体情况详见表5-5。 废水产生及排放情况 污染物名称 产生情况 排放情况 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 浓度（mg/L） 排环境量（t/a） 废水量 / | 153 / 153 CODCr 350 0.054 30 0 0046 NH3-N 35 0.0054 1.5（2.5） 0.00023 （2）水抛废水 项目设有1台水抛机，对工件材进行清洗，以去除表面残留的污渍。水抛时需加入磨料、洗洁精、水，每台水抛机的平均容积约为200L，每次用水量按水抛机有效体积30%计（工件、水抛磨料所占的体积较多），全年排放次数约为200次，清洗用水量约为12t/a，蒸发及损耗部分约占20%，则水抛废水产生量约为9.6t/a。根据同类企业类比，废水水质为：CODCr1000~3000mg/L、SS400~600mg/L、石油类50~200mg/L、LAS100~300mg/L，参考同类项目，本次评价取CODCr1500mg/L、SS500mg/L、石油类150mg/L、LAS200mg/L，则废水中各污染物产生量分别为CODCr0.014t/a、SS0.005t/a、石油类0.0014t/a、LAS0.002t/a。废水收集后委托台州华浙科技有限公司处理。 （3）直接冷却水 注塑产品需用水直接冷却。直接冷却水定期补充，循环使用，循环一定时间后的水需经絮凝沉淀处理，上清液回用，沉渣定期打捞并委托环卫部门统一清运，根据业主提供资料，平均每天需补充新鲜水量约1t/d。 5.2.3.3噪声 本项目噪声主要来源于各类设备运转时产生的噪声。由类比可知，本项目设备噪声源如表5-6。 项目主要机械设备噪声源强 单位：dB(A) 序号 设备名称 数量（台） 噪声源强 声源特性 运行 方式 声源高度 1 数控车床 3 75~80 测量点距1m 间歇 距地面约6.5m 2 注塑机 4 75~80 间歇 距地面约6.5m 3 破碎机 2 80~85 间歇 距地面约6.5m 4 拌料机 1 80~85 间歇 距地面约6.5m 5 烘箱 2 60~70 间歇 距地面约6.5m 6 仪表机床 2 75~80 间歇 距地面约6.5m 7 水抛机 1 75~80 间歇 距地面约6.5m 8 空压机 2 75~85 间歇 距地面约11.5m 9 压机 2 80~85 间歇 距地面约11.5m 10 打包机 1 70~75 间歇 距地面约11.5m 11 冷却塔 1 75~80 间歇 距地面约0.5m 12 废气收集系统 1 80~85 间歇 距地面约6.5m 5.2.3.4固废 一、固废种类 本项目产生的固废主要为废边角料、废润滑油、废包装材料、废磨料、次品、沉渣和生活垃圾。 （1）废边角料 项目在机加工过程中会产生边角料。项目加工过程中，一部分边角料会沾染润滑油，因此产生的边角料收集后需进行过滤以分离边角料和润滑油，处理后，过滤干净的废边角料可作为一般固废出售给相关企业综合利用，根据业主提供资料，原料总消耗约300t，根据同类企业类比调查，废边角料产生量约为原料的5%，则废边角料产生量约为15.00t/a，仍沾染润滑油的边角料作为危险废物处理，计算入废润滑油产生量中。 （2）废润滑油 项目机加工等设备使用过程中会产生废润滑油，润滑油的使用量为1.224t/a，循环使用至全部变质，参考同类型报告，废润滑油产生量约为原料的20%，则产生量为0.25t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物，废物类别“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-218-08”。要求企业规范化收集后委托危废资质单位进行处置。 （3）废包装桶及废包装材料 润滑油和防锈油使用过程中会产生原料桶，润滑油桶每年产生约72个，防锈油桶每年产生6个，单个包装桶重约2kg，折合重量约0.16t/a。由供应商回收后重复利用。 塑料粒子等原料废包装袋产生量约为0.10t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 （4）废磨料 本项目水抛磨料的用量约为1t/a，根据类比调查，水抛过程中损耗约为20%，则废磨料的产生量约为0.20t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 （5）沉渣 直接冷却水循环使用过程中，废水经絮凝沉淀处理后上清液回用，根据业主提供资料，沉渣产生量约为1.00t/a（含水率50%），沉渣定期打捞并委托环卫部门统一清运。 （6）次品 本项目注塑过程中产生次品回收后投入破碎机密闭破碎重新进入生产线。 （7）职工生活垃圾 本项目员工12人，不在厂内食宿，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d计，年生产天数300天，则生活垃圾产生量约1.80t/a，生活垃圾由环卫部门收集后集中处理。 本项目固废产生情况汇总见表5-7。 本项目固废产生情况汇总表 序号 废物名称 产生工序 形态 主要成份 产生量（t/a） 1 废边角料 机加工 固态 金属 15.00 2 废润滑油 机加工 液态 矿物油、杂质 0.25 3 废包装袋 原材料使用 固态 废包装袋 0.10 4 废包装桶 原材料使用 固态 | 包装桶、矿物油 0.16 5 废磨料 水抛 固态 金属 0.20 6 沉渣 直接冷却水絮凝沉淀 固态 絮凝沉渣 1.00 7 职工生活垃圾 职工活动 固态 塑料、纸张等 1.80 二、固废属性判定 ①根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）等相关文件规定对上述副产物的属性进行判定，本项目固废属性判定表见表5-8。 本项目固废属性判定表（固体废物属性） 序号 污染物名称 产生工序 主要成分 形态 是否属固体废物 判定依据 1 废边角料 机加工 金属 固态 是 4.2a) 2 废润滑油 机加工 矿物油、杂质 液态 是 4.1c) 3 废包装材料 原材料使用 废包装袋 固态 是 4.1h) 4 废包装桶 原材料使用 包装桶、矿物油 固态 否 6.1a) 5 废磨料 水抛 金属 固态 是 4.1h) 6 沉渣 直接冷却水絮凝沉淀 絮凝沉渣 固态 是 4.3e) 7 职工生活垃圾 职工活动 塑料、纸张等 固态 是 4.1h) ②危险废物属性判定 《国家危险废物名录》（2021年版）以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果详见表5-9。 危险废物属性判定表 序号 污染物名称 产生工序 是否属危险废物 废物类别 1 废边角料 机加工 否 — 2 废润滑油 机加工 是 HW08（900-218-08） 3 废包装材料 原材料使用 否 — 4 废磨料 水抛 否 — 5 沉渣 直接冷却水絮凝沉淀 否 — 6 职工生活垃圾 职工活动 否 — 三、固废分析情况汇总 本项目固废产生及去向情况汇总见表5-10。 本项目固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 产生工序 形态 属性 产生量（t/a） 去向 1 废边角料 机加工 固态 一般固废 15 外售综合利用 2 废润滑油 机加工 液态 危险废物 0.25 委托有资质单位处置 3 废包装材料 原材料使用 固态 一般固废 0.10 外售综合利用 4 废磨料 水抛 固 一般固废 0.20 外售综合利用 5 沉渣 直接冷却水絮凝沉淀 固态 一般固废 1 委托环卫部门清运 6 职工生活垃圾 职工活动 固态 生活垃圾 1.80 委托环卫部门清运 本项目污染物产生、排放情况汇总见表5-11。 本项目主要污染物产生、排放情况汇总表 类型 污染源 污染物 产生量 削减量 排放量 处置方式 废气 注塑粉尘 非甲烷总烃（t/a） 0.0054 0 0.0054 注塑废气通过22m高1#排气筒排放 废水 生活污水 废水量（t/a） 153 - 153 生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排 CODCr（t/a） 0.054 0.049 0.0046 NH3-N（t/a） 0.0054 0.0051 0.00023 冷却废水 直接冷却水循环使用、定期补充，循环一定时间后的水需絮凝沉淀处理，上清液回用，沉渣定期打捞并委托环卫部门统一清运 水抛废水 废水收集后委托台州华浙科技有限公司处理 固 体 废 物 一般固废 废边角料（t/a） 15.00 15.00 0 外售综合利用 废磨料（t/a） 0.20 0.20 0 外售综合利用 生活垃圾（t/a） 1.80 1.80 0 环卫部门清运 沉渣（t/a） 1.00 1.00 0 环卫部门清运 废包装材料（t/a） 0.10 0.10 0 外售综合利用 危险废物 废润滑油（t/a） 0.25 0.25 0 委托有资质单位处置 |
| --- | --- | --- |

本项目污染源源强核算表。 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 装置 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间 （h） 核算方法 废气产生量 （m3/h） 产生浓度 （mg/m3） 产生量 （kg/h） 工艺 效率 % 核算方法 废气排放量 （m3/h） 排放浓度 （mg/m3） 排放量 （kg/h） 注塑 注塑机 1#排气筒 非甲烷总烃 产污系 数法 8000 0.225 0.0018 / / 排污系数 8000 0.225 0.0018 2400 无组织 非甲烷总烃 / / 0.0005 / / / / 0.0005 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序 污染物 废水污染物情况 治理措施 污染物排放 排放时间 （h） 产生废水量 （m3/h） 产生浓度 （mg/L） 产生量 （kg/h） 工艺 综合处理效率 % 核算方法 废水量 （m3/h） 排放浓度 （mg/L 排放量 （kg/h） 生活污水 CODCr 0.064 350 0.022 化粪池+污水处理厂 90.9 排污系数法 0.064 30 0.002 2400 氨氮 35 0.002 95.0 1.5（2.5） 0.0001 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/ 生产线 装置 噪声源 声源类型 (频发、偶发等) 噪声源强 降噪措施 噪声排放值 持续时间 /h 核算方法 噪声值/(dB) 工艺 降噪效果/(dB) 核算方法 噪声值/(dB) 机加工 数控车床 数控车床 频发 类比法 75~80 隔声、减震 25 类比法 50~55 2400 注塑 注塑机 注塑机 频发 类比法 75~80 隔声、减震 25 类比法 50~55 2400 破碎 破碎机 破碎机 频发 类比法 80~85 隔声、减震 25 类比法 55~60 2400 拌料 拌料机 拌料机 频发 类比法 80~85 隔声、减震 25 类比法 55~60 2400 烘干 烘箱 烘箱 频发 类比法 60~70 隔声、减震 25 类比法 35~45 2400 机加工 仪表机床 仪表机床 频发 类比法 75~80 隔声、减震 25 类比法 50~55 2400 水抛 水抛机 水抛机 频发 类比法 75~80 隔声、减震 25 类比法 50~55 2400 冷却 冷却塔 冷却塔 频发 类比法 75~80 隔声、减震 25 类比法 50~55 2400 机加工 空压机 空压机 频发 类比法 75~85 隔声、减震 25 类比法 50~60 2400 机加工 压机 压机 频发 类比法 80~85 隔声、减震 25 类比法 65~70 2400 打包 打包机 打包机 频发 类比法 70~75 隔声、减震 25 类比法 45~50 2400 废气收集 废气收集系统 废气收集系统 频发 类比法 80~85 隔声、减震 25 类比法 55~60 2400 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 固体废物名称 固废属性 产生情况 处置措施 最终去向 核算方法 产生量/（t/a） 工艺 处置量/（t/a） 机加工 废边角料 一般固废 类比法 15.00 外售综合利用 15.00 外售综合利用 机加工 废润滑油 危险废物 产污系数法 0.25 委托有资质单位处置 0.25 委托有资质单位处置 原材料使用 废包装材料 一般固废 类比法 0.10 外售综合利用 0.10 外售综合利用 水抛 废磨料 一般固废 产污系数法 0.20 外售综合利用 0.20 外售综合利用 直接冷却水絮凝沉淀 沉渣 一般固废 类比法 1.00 委托环卫部门清运 1.00 委托环卫部门清运 职工活动 职工生活垃圾 一般固废 产污系数法 1.80 委托环卫部门清运 1.80 委托环卫部门清运

# 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 注塑废气 | 非甲烷总烃 | 0.0054 t/a | 有组织：0.0043t/a 排放浓度：0.2250mg/m3 |
|  |  |  |  | 无组织：0.0011t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量153t/a | 废水量153t/a |
|  |  | 参数 | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 参数 | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
|  |  | CODCr | 350 | 0.054 | CODCr | 30 | 0.0046 |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.0054 | NH3-N | 1.5 | 0.00023 |
|  | 冷却废水 | 直接冷却水循环使用、定期补充，循环一定时间后的水需絮凝沉淀处理，上清液回用，沉渣定期打捞并委托环卫部门统一清运。 |
|  | 水抛废水 | 废水收集后委托台州华浙科技有限公司处理。 |
| 固体 废物 | 一般固废 | 废边角料 | 15.00t/a | 0 |
|  |  | 废磨料 | 0.20t/a | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 1.80t/a | 0 |
|  |  | 沉渣 | 1.00t/a | 0 |
|  |  | 废包装材料 | 0.10t/a | 0 |
|  | 危险废物 | 废润滑油 | 0.25t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目噪声主要为设备噪声，噪声声级值范围在60～95dB(A)之间。 |
| 其他 | — |
| 主要生态影响 | 本项目利用已建成的厂房实施生产，不另外新征土地和新建土建工程。运营过程中污染物产生量较小，污染发生规律简单且可控，采取有效的治理措施后，可实现达标排放，对周边区域的生态环境影响较小。 |

# 7、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目利用已建成厂房实施生产，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期影响，要求企业妥善处理安装设备期间产生的污染物，控制设备安装噪声，减少对环境的影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 本项目废气主要为注塑废气。 一、预测模式、方案及参数 根据工程分析，本评价选取非甲烷总烃作为主要污染物进行大气环境影响预测。 ①参数选取 评价因子和评价标准表见表7-1。 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/(μg/m3) 标准来源 非甲烷总烃 一次值 2000 《大气污染物综合排放标准详解》 点源污染源排放参数一览表 点源 名称 排气筒底部 中心坐标 排气筒底部海拔高度 排气筒 高度 排气筒内径 烟气 速度 烟气 温度 年排放小时数 排放 工况 评价因子源强 X Y 非甲烷总烃 m m m m m m/s ℃ h / kg/h 1#排气筒 329801.71 3111084.12 / 22 0.35 17.7 25 2400 正常 0.0018 面源污染源排放参数一览表 面源名称 面源起点坐标 面源海拔高度 长度 宽度 与正北 夹角 面源初 始高度 年排放 小时数 排放 工况 评价因 子源强 X Y 非甲烷总烃 m m m m m 。 m h / kg/h 生产车间 329787.66 3111076.10 / 18 15 33 11 2400 正常 0.0005 估算模型参数表 选项 参数 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数(城市选项时) 62.9万人 最高环境温度/℃ 42 最低环境温度/℃ -8 土地利用类型 城市 区域湿度条件 湿润 是否考虑地形 考虑地形 □是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 (是 □否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ②估算模式计算结果 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式(AERSCREEN)进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 估算模式排放预测结果 污染源 污染 因子 源强 (kg/h) 执行标准 (μg/m3) 最大落地点距离(m) 最大落地点浓度(μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 评价等级 1#排气筒 非甲烷总烃 0.0018 2000 108 0.0688 0.003 0 三级 生产车间 非甲烷总烃 0.0005 2000 10 0.8643 0.04 0 三级 二、大气环境影响分析 由估算模式计算结果可知，本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax约为0.04%，主要来自无组织排放的非甲烷总烃。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为三级，不进行进一步预测模式。 （4）污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/ （mg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/ （t/a） 主要排放口 1 1#排气筒 非甲烷总烃 0.225 0.0018 0.0043 一般排放口合计 非甲烷总烃 0.0043 有组织排放总计 非甲烷总烃 0.0043 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/ （t/a） 标准名称 浓度限值/ （mg/m3） 1 车间 注塑 非甲烷总烃 加强车间通风排放 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 4.0 0.0011 无组织排放总计 无组织排放总计 非甲烷总烃 0.0011 非甲烷总烃 0.0011 ②项目大气污染物年排放量核算 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 非甲烷总烃 0.0054 三、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中有关大气环境防护距离设置的有关规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 本项目大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 四、建设项目大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见下表7-9。 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级( 二级( 三级( 评价范围 边长=50 km( 边长5~50 km( 边长=5 km( 评价 因子 SO2+NOx排放量 ≥2000 t/a( 500~2000 t/a( <500 t/a( 评价因子 基本污染物（PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO） 特征污染物（非甲烷总烃） 包括二次 PM2.5( 不包括二次 PM2.5( 评价 标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准( 现状 评价 环境功能区 一类区( 二类区( 一类区和二类区( 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( 拟替代的污染源( 其他在建、拟建项目污染源( 区域污染源( 大气环境影响预测与评价* 预测模型 AERMOD ( ADMS( AUSTAL( EDMS/ AEDT ( CALLPUFF( 网格 模型( 其他( 预测范围 边长≥ 50 km ( 边长5~50 km ( 边长= 5 km ( 预测因子 预测因子（/） 包括二次 PM2.5( 不包括二次 PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% ( C本项目最大占标率＞100% ( 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%( C本项目最大占标率＞10% ( 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率＞30% ( 非正常排放1 h浓度贡献值 非正常持续时长（/）h C非正常占标率≤100% ( C非正常占标率＞100% ( 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标( C叠加不达标( 区域环境质量的整体变化情况 K≤-20% ( K＞-20% ( 环境监测计划 污染源监测 监测因子（非甲烷总烃） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测( 环境质量监测 监测因子（/） 监测点位数（/） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受(不可以接受( 大气环境防护距离 距（/）厂界最远（/）m 污染源年排放量 SO2:（/）t/a NOx（/）t/a 颗粒物（/）t/a VOCs（0.0054）t/a 注：“(”为勾选项，填“代√”；“（）”为内容填写项 注：*项目大气环评等级为三级，未进行进一步预测模式作预测。 7.2.2地表水环境影响分析 1、污染源概述 根据工程分析，本项目产生的废水主要是生活污水、直接冷却水和水抛废水。水抛废水收集后委托台州华浙科技有限公司处理。直接冷却水循环使用、定期补充，循环一定时间后的水需絮凝沉淀处理，上清液回用，沉渣定期打捞并委托环卫部门统一清运。生活污水经化粪池处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质指标要求后纳入市政污水管网，经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放，以达标计，项目排入环境废水153t/a，则CODCr0.0046t/a，氨氮0.0002t/a。 2、评价等级 本项目属水污染影响型项目，废水为间接排放（纳管接入玉环市污水处理有限公司），评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，主要评价内容包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价，依托污水处理设施的环境可行性评价。 3、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 本项目位于玉城街道解放塘农场所在区域污水管网已铺设到位，目前污水已具备纳管集中处理条件，生活污水经预处理能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准），因此本评价提出的水污染控制措施是有效的。 本项目水抛废水收集后委托台州华浙科技有限公司处理。直接冷却水循环使用、定期补充，循环一定时间后的水需絮凝沉淀处理，上清液回用，沉渣定期打捞并委托环卫部门统一清运。生活污水经化粪池处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质指标要求后纳入市政污水管网，不直接排入附近地表水体，正常情况下，不会对项目周边河道水环境产生污染影响，因此，本项目提出的周边地表水环境减缓措施是有效的。 4、依托污水处理设施的环境可行性分析 （1）纳管可行性分析。项目所在工业园区已完成了管网的铺设，废水均排入玉环市污水处理有限公司。 （2）对污水处理设施负荷冲击影响分析。本项目生活污水经预处理后纳入市政管网进玉环市污水处理有限公司处理，根据项目污水排放特征，纳管废水量平均约0.51t/d。项目排放废水量小且水质简单，故本项目排放的废水对污水处理设施影响不大。 （3）对内河水质影响分析。项目厂区实行雨污分流，污水处理后纳管排放，仅有厂区雨水排入附近河道，在严格执行雨污分流的情况下，污水不直接进入内河排放，不会对内河水体造成污染影响。 综上，从纳管可行性、污水厂处理容量、纳管及排放水质以及对内河水质影响四方面来看，本项目废水经厂内预处理达标后，排入玉环市污水处理有限公司是可行的。 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-10，废水间接排放口基本情况见表7-11。 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口 编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 编号 名称 工艺 1 生活 污水 CODCr NH3-N 进入玉环市污水处理有限公司 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放 TW001 生活污水处理系统 化粪池 DW001 ☑是 □否 ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排 放量/ 万m3/a 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 DW001 121.267295° 28.114364° 0.0153 玉环市污水处理有限公司 间断排放，排放期间流量稳定 昼间 玉环市污水处理有限公司 CODCr 30 NH3-N 1.5 废水排放执行标准见表7-12。 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 纳管标准 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 CODCr 玉环市污水处理有限公司 进水水质标准 400 NH3-N 35 废水污染物排放量核算见表7-13。 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（kg/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 CODCr 350 0.18 0.054 NH3-N 35 0.018 0.0054 全厂排放口合计 CODCr 0.054 NH3-N 0.0054 排环境量 CODCr 0.0046 NH3-N 0.00023 项目地表水环境影响评价自查表见表7-14。 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型(；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放(；其他□ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水温要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B( 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域污染源 调查时期 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门(；补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ （） 监测断面或点位个数（） 现状评价 评价范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 评价因子 （pH、高锰酸盐指数、BOD5、溶解氧、NH3-N、总磷（以P计）） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ□；Ⅱ□；Ⅲ(；Ⅳ(；Ⅴ□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况；达标(；不达标□ 水环境保护目标质量状况；达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况；达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 影响预测 预测范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 预测因子 （） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水位条件□ 预测情景 建设区□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□； 预测方法 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （CODCr） （0.0046） （30） （氨氮） （0.00023） （1.5） 替代源排情况 污染源 名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （） （） （） （） （） 生态流量确定 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m 防治措施 环保措施 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施(；其他 监测计划 - 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动(；自动□；无监测□ 监测点位 （） （废水排放口） 监测因子 （） （pH、CODCr、NH3-N） 污染物排放清单 CODCr：0.0046t/a；NH3-N：0.00023t/a 评价结论 可以接受(；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 7.2.3声环境影响分析 1、等级判定 本项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类地区，根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则―声环境》，本项目评价等级为三级。 根据工程分析，本项目噪声主要为车间设备噪声，主要设备噪声源强见表5-3。为了解本项目的实施对周边声环境的影响，本环评噪声影响预测分析如下： 2、预测模式 在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 图7-1室内声源等效为室外声源图例 如图7-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式7-1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： LP1=Lw+10lg（）（式7-1） 式中： Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式7-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： （式7-2） 式中： LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式7-3计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-（TLi+6）（式7-3） 式中： LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式7-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2(T) +10lg s（式7-4） ②室外声源衰减模式 噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提只考虑屏障衰减、距离衰减，而其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计，故：ΣAi＝Aα＋Ab。 距离衰减：Aα＝20lgr+8（式7-5） 其中：r──整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab：即车间墙壁隔声量，考虑到窗子、屋顶等的透声损失，此处隔声量取25dB。 ③噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： （式7-6） 式中，Leqi—第I个声源对某预测点的等效声级。 ④预测点的预测等效声级(Leq )计算公式 （式7-7） Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) 2、预测结果及分析 经计算，本项目厂界噪声预测结果和评价见表7-15。 厂界噪声预测结果 预测点位 东侧厂界 南侧厂界 西侧厂界 北侧厂界 安欣佳园（北侧） 安怡佳园（西南侧） 贡献值 61.2 54.1 62.8 61.3 25.4 30.7 背景值 昼间 63.0 62.3 53.2 / 51.0 51.1 预测值 昼间 65.2 62.9 63.3 / 51.0 51.2 标准值 昼间 70 65 65 65 60 60 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 从以上预测结果可知，在经过墙体隔声和距离衰减后，本项目东侧厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准，厂界南侧、西侧、北侧声环境贡献值满足3类标准，敏感点噪声贡献值及叠加值均可达到2类功能区标准。 为进一步减小项目噪声对周边环境的影响，企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗；对高噪声设备加设减震垫等减震设施。 7.2.4固体废物环境影响分析 1、项目固体废物产生情况 本项目产生的固体废物主要为废边角料、废润滑油、废包装材料、废磨料和生活垃圾。本项目固废产生量与处理处置方式见表7-16。 本项目固体废物处置方式评价表 序 号 固体废 物名称 产生 工序 形态 主要成分 属性 预测产生量（t/a） 利用处 置方式 是否符合 环保要求 1 废边角料 机加工 固态 金属 一般固废 15.00 外售综 合利用 是 2 废润滑油 机加工 液态 矿物油、杂质 危险废物 0.25 委托有资质单位处置 是 3 废包装材料 原材料使用 固态 废包装袋 一般固废 0.10 外售综 合利用 是 4 废磨料 水抛 固态 金属 一般固废 0.20 外售综 合利用 是 5 沉渣 直接冷却水絮凝沉淀 固态 絮凝沉渣 一般固废 1.00 委托环卫部门清运 是 6 职工生活垃圾 职工活动 固态 塑料、纸张等 一般固废 1.80 委托环卫部门清运 是 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物的贮存场所要执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求；危险废物暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单相关要求。废包装桶在厂内暂存过程中按危险废物存储。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 公告2017年第43号），本项目危险废物影响分析具体如下： （1）危险废物贮存场所环境影响分析 项目危险废物暂存间设置于厂房3楼，危险暂存间尺寸2m×2m。项目危险废物为废润滑油，危废产生总量较小，危险废物暂存间可以满足贮存要求。此外，危险废物暂存间要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。在此基础上，本项目危险废物贮存场所不会对周边地表水、地下水以及土壤环境产生不利影响。 本项目危险废物的贮存场所基本情况见表7-17。 建设项目危险废物贮存场所（设施）基础情况表 序号 贮存场所 （设施名称） 危险废 物名称 危险废 物类别 危险废 物代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废 暂存间 废润滑油 HW08 900-218-08 厂区 4m2 收集 贮存 3.2t 一年 （2）危险废物运输过程环境影响分析 项目危险废物产生量较少，废润滑油收集后密闭桶装室内堆放，废包装桶叠层堆放。本环评要求危险废物外运采用专门的车辆，防止散落和流洒，同时配备有应急器材，以应对突发环境事件。运输卸装过程中也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》(JT617-2004)、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT618-2004）等。 在转移过程中，企业应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求进行管理。采取上述措施后，项目危险废物在转运过程中对周围环境基本没有影响。 （3）委托处置环境影响分析 本项目涉及的危险废物收集后应定期委托有相应的资质的危废处置单位进行处置，委托处置单位所经营的危废类别应包含本项目涉及的HW08。经妥善处置后，本项目涉及的危险废物不会对周围环境产生影响。 本项目固废均能得到合理处置，本项目固体废弃物对周围环境影响较小。 7.2.4地下水环境影响分析 本项目进行汽车零部件生产，本项目属于“K机械、电子”“73汽车、摩托车制造”中“其他”，项目生产过程中无电镀和喷漆工艺，按名录规定需编制环境影响报告表。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）的一般性原则规定，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 7.2.5土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)规定，对照导则附录A，本项目属于“汽车制造及其他用品制造-其他”，属于行业类别中的“III类”。本项目位于玉环市坎门科技工业园区，占地面积为530m2，属于≤5hm2，占地规模属于小型。根据周边环境现状可知，项目周边主要为工厂和道路，周边50m范围内没有土壤环境敏感目标，敏感程度为不敏感。根据导则关于污染影响型评价工作等级划分表，确定本项目土壤环境影响评价等级为低于“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 土壤环境影响评价项目类别 行业类别 I类 II类 III类 IV类 制造业 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌 有化学处理工艺的 其他 / 污染影响评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 7.3环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的突发环境事件风险物质为防锈油、润滑油、废润滑油，防锈油最大存量为0.3t，设备润滑油最大存量为0.204t，废润滑油最大存量为0.25t，项目Q值判断见下表。 厂区涉及风险物质比值Q 序号 物质名称 CAS号 标准临界量(t) 最大储存总量(t) 辨识结果(Q) 1 防锈油 / 2500 0.3 0.00012 2 润滑油 / 2500 0.204 0.0000816 3 废润滑油 / 2500 0.25 0.0001 项目Q值Σ 0.0003 终上所述，Q值为0.0003<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，当Q<1时，该项目环境风险潜势为І，可只进行简单分析。 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 玉环川泽机械有限公司年产30万套平面轴承生产线技改项目 建设地点 玉城街道解放塘农场 地理坐标 经度 121.267295° 纬度 28.114364° 主要危险物质及分布 防锈油，最大储存量为0.3t，桶装，存放于物料存储区； 设备润滑油，最大储存量为0.204t，桶装，存放于物料存储区； 危险废物存放于危险废物暂存间。 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 影响途径：因包装破损、泄露进入到环境当中。 环境危害：油类物质不易分解，如果进入自然环境会污染水环境，同时造成土壤变质，危害植被，造成环境污染。 油类物质遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。 风险防范措施要求 油类物质的贮存安全 (1)密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方，使用适当加注标签及可封闭的容器。储存温度：长期储存（3个月以上）-15~50℃；短期储存-20~60℃。 (2)置于室内环境，保持油品密封，不可与易燃、易爆化学品摆在一起。 油类物质操作注意事项 (1)为防起火，应适当地处置任何受其污染的擦拭布料和清洗材料。 (2)搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 (3)配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 对发生事故的紧急处理： 撤离泄漏污染区人员至上风处环境温度严格控制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式正压呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄露气源。合理通风，加速扩散。 填表说明： 本项目涉及防锈油、润滑油和废润滑油，其中防锈油最大存量为0.3t，润滑油最大存量为0.204t，废润滑油最大存量为0.25t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，经过鉴别，本项目风险物质数量与临界量比值结果为：Σq/Q≈0.0003＜1，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 建设项目环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 防锈油 设备润滑油 废润滑油 / / / 存在总量/t 0.3 0.204 0.25 / / / 环境敏感性 大气 500 m范围内人口数小于500 人 5 km范围内人口数 / 人 每公里管段周边200 m范围内人口数（最大） / 人 地表水 地表水功能敏感性 F1 □ F2 □ F3 ( 环境敏感目标分级 S1 □ S2 □ S3 ( 地下水 地下水功能敏感性 G1 □ G2 □ G3 ( 包气带防污性能 D1 □ D2 □ D3 □ 物质及工艺系统危险性 Q 值 Q＜1 ( 1≤Q＜10 □ 10≤Q＜100 □ Q＞100□ M 值 M1 □ M2 □ M3□ M4( P 值 P1 □ P2 □ P3 □ P4 □ 环境敏感程度 大气 E1 □ E2□ E3 ( 地表水 E1 □ E2 □ E3 ( 地下水 E1 □ E2 □ E3 ( 环境风险潜势 IV+□ IV□ III□ II □ I( 评价等级 一级□ 二级□ 三级□ 简单分析( 风险识别别 物质危险性 有毒有害( 易燃易爆□ 环境风险类型 泄漏( 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□ 影响途径 大气( 地表水( 地下水( 事故情形分析 源强设定方法 计算法□ 经验估算法□ 其他估算法□ 风险预测与评 价 大气 预测模型 SLAB □ AFTOX □ 其他□ 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围/ m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围/m 地表水 最近环境敏感目标 /，到达时间/ h 地下水 下游厂区边界到达时间 / d 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d 重点风险防范措施 企业从生产、贮运、危废暂存等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，一旦风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制。 评价结论与建议 事故风险控制在可以接受的范围内，本项目的建设符合风险防范措施要求。 注：“□”为勾选项，“-”为填写项。 7.4环境监测计划 本项目需做好竣工验收工作和营运期常规监测，具体可参照如下： 建议的“三同时”竣工验收监测项目 监测点位 监测类别 监测项目 监测频率 厂界 无组织废气 非甲烷总烃 废气采样和监测频次一般不少于2天、每天不少于3个样品 注塑废气排放口 废气 非甲烷总烃 废气采样和监测频次一般不少于2天、每天不少于3个样品 厂界 噪声 昼间Leq 厂界噪声监测一般不少于2天，每天不少于昼间1次 厂区总排放口 废水 pH、CODCr、氨氮 废水采样和监测频次一般不少于2天，每天不少于4次 营运期环境监测计划 类别或采样点 监测项目 监测频率 厂界无组织 非甲烷总烃 1次/年 注塑废气排放口 非甲烷总烃 1次/年 厂界噪声 Leq 1次/季度 废水总排口 pH、CODCr、氨氮 1次/季度 7.5环保投资估算 本项目总投资300万元，其中环保投资10万元，约占总投资的3.3%。具体见表7-22。 工程环保设施与投资概算一览表 项目名称 环保设施 环保投资（万元） 废水处理 生活污水依托租赁企业现有化粪池 / 废气处理 集气罩、排气筒、排气扇等通风设施 4 降噪措施 机械设备隔声减震等措施 2 固体废物处置 一般固废堆场建设 1 危险废物暂存库建设；危险废物委托处置 2 防渗措施 危险废物暂存间地面做防腐、车间地面防渗等 1 合计 10

# 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 注塑废气 | 非甲烷总烃 | 经集气罩收集后通过22m排气筒高空排放 | 有组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 中的特别排放限值 |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODCr、NH3-N | 生活污水经化粪池预处理后纳入玉环污水处理有限公司集中处理 | 达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》即地表水准Ⅳ类标准 |
| 固体 废物 | 危险 废物 | 废包装桶 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
|  |  | 废润滑油 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
|  | 一般 固废 | 废边角料 | 收集后外售综合利用 | 资源化 |
|  |  | 废磨料 | 收集后外售综合利用 | 资源化 |
|  |  | 沉渣 | 委托环卫清运 | 无害化 |
|  |  | 废包装材料 | 收集后外售综合利用 | 资源化 |
|  |  | 职工生活垃圾 | 委托环卫清运 | 无害化 |
| 噪声 | 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、风机消声、合理布置噪声源等措施 | 厂界东侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准；南、西、北三侧执行3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在现有厂区进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |

# 9、结论与建议

9.1项目基本情况 9.1.1项目概况 玉环川泽机械有限公司主要经营范围为汽车配件、摩托车配件、橡胶制品、塑料制品、轴承制造、加工及销售；货物进出口、技术进出口（不含重要工业产品制造、加工）。企业拟投资300万元，主要购置数控车床、注塑机、破碎机、拌料机、烘箱、仪表机床、空压机、压机、水抛机、打包机等设备， 租赁玉环风锐机械有限公司位于玉环市玉城街道解放塘农场的闲置厂房实施年产30万套平面轴承生产线技改项目。待项目投产后，预计可形成年产30万套平面轴承的生产规模。玉环川泽机械有限公司于2020年8月向玉环市经济和信息化局提出“玉环川泽机械有限公司年产30万套平面轴承生产线技改项目”的备案申请，目前项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-331083-36-03-161413。 9.1.2环境质量现状结论 1、环境空气：根据《台州市环境质量报告书(2018年度)》相关数据，玉环区域基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 2、地表水环境：根据监测结果，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，总体评价该水体水质可以达到IV类标准。 3、声环境：监测结果表明，本项目厂界东侧昼间声环境质量监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值要求，厂界南侧、西侧声环境监测值满足3类标准，敏感点安欣佳园和安怡佳园均可达到2类标准。 9.1.3项目环境影响分析结论 1、大气环境影响分析结论 本项目废气主要为注塑废气。 项目非甲烷总烃产生量约为0.0054t/a，经集气罩收集后经22m 排气筒建筑屋顶高空排放，注塑过程非甲烷总烃排放浓度及单位产品非甲烷总烃排放量均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 中的相应标准。 根据预测，本项目非甲烷总烃最大落地浓度为0.8643μg/m3，最大落地浓度占标率Pmax约为0.04%，能达到相应标准限制要求。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的有关规定，项目污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度均无超标点，因此无需设置大气环境防护距离。 2、地表水环境影响分析结论 本项目产生的废水主要是生活污水、直接冷却水和水抛废水。 本项目外排废水主要为生活污水，产生量153t/a。生活污水经化粪池处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质指标要求后纳入市政污水管网，经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放。以达标排放计，项目生活污水外排环境量为153t/a，废水污染物外排环境量为CODCr0.0046t/a、NH3-N0.00023t/a排放量不大，不会对纳污水体造成明显影响。 水抛废水收集后委托台州华浙科技有限公司处理。直接冷却水循环使用、定期补充，循环一定时间后的水需絮凝沉淀处理，上清液回用，沉渣定期打捞并委托环卫部门统一清运。同时，企业厂区实行雨污分流，生活污水处理经预处理后纳管排放，仅有厂区雨水排入附近河道，在严格执行雨污分流的情况下，生活污水不直接进入内河排放，不会对内河水体造成污染影响。 3、声环境影响分析结论 预测结果表明，本项目建成后，采用白班制生产，东侧厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求，其余三侧噪声排放可达到3类标准要求，敏感点贡献值和叠加值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 4、固体废物环境影响分析结论 本项目产生的固废主要为废边角料、废润滑油和废包装材料、废磨料、沉渣、次品和生活垃圾。废边角料、废包装材料和废磨料收集后外售综合利用。废包装桶由供应商回收后重复利用、废润滑油委托有资质单位处置。次品破碎后回到生产线继续利用。沉渣、生活垃圾由环卫部门集中处理。只要企业落实以上固废处置方法，本项目产生的固废对周围环境基本不会产生二次污染影响。 9.2环保审批原则符合性分析 1、建设项目环评审批原则符合性分析 （1）建设项目符合生态环境分区管控的要求 本项目位于玉城街道解放塘农场，属于台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元。主要从事汽车零部件制造，属二类工业项目，符合空间布局约束要求。故项目的建设符合玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目废气、废水、噪声处理后均可达标排放；固废均能得到妥善处置。落实本环评提出的措施后，各污染物均能做到达标排放。 （3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N和VOCs。本项目外排废水仅为职工生活污水，无需进行区域替代削减，VOCs削减替代比例为1:2。本项目的污染物总量控制指标见表9-1。 表9-1 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 序号 总量控制因子 本项目实施后全厂排放量 削减替代比例 替代削减量 本项目实施后全厂总量控制建议值 1 CODCr 0.0046 / / 0.0046 2 氨氮 0.00023 / / 0.00023 3 VOCs 0.0054 1:2 0.0108 0.0054 （4）造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 经分析预测，项目投产后污染物经治理达标排放后对周围环境影响不大，当地环境质量基本仍能维持现状。 2、建设项目审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于玉城街道解放塘农场，项目用地性质为工业用地，符合当地的用地规划。 （2）建设项目符合、国家和省产业政策等的要求。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。 因此，本项目的建设基本符合国家及地方的产业政策。 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于玉城街道解放塘农场，用地性质为工业用地，项目所在地不涉及玉环市生态保护红线，不涉及《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的优先保护单元，不涉及当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；厂房东侧声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类，其余三侧及周边环境质量目标为3类。 项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准。水环境质量现状水质满足Ⅳ类标准。本项目厂界东侧昼间声环境质量监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值要求，厂界南侧、西侧声环境监测值满足3类标准，敏感点预测值均能满足2类标准。 采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上限 项目用水来自市政供水管网。本项目建成运行后，以“节能、降耗、减污”为目标，通过采取内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面合理可行的措施，可有效地控制污染。项目的资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 项目位于解放塘农场，属于市汽摩工业园区。项目属于“汽车零部件及配件制造”，属于重点发展的汽摩配产业，.为二类工业项目。项目距离最近敏感点经济保障房安欣佳园约95m，中间设置有防护绿地等隔离带。项目实施后可落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量；企业实现雨污分流，产生的水抛废水委托台州华浙环保科技有限公司处置；生活污水经预处理后纳入玉环污水处理有限公司集中处理；直接冷却水循环使用、定期补充；各类固废均能得到妥善安全处置；注塑废气收集后通过22m高排气筒高空排放。企业生产采用清洁能源电能，采取土壤等污染防治措施；企业将强化环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制；企业将采用节能设备开展生产，生产过程中将节约用水和用电。本项目满足台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元中的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求等管控措施中的相关要求。本项目建设符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的相关要求。 综上所述，本项目建设基本符合环评的各项审批原则。 4、与《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 类别 内容 序号 判断依据 本项目 是否 符合 污染 防治 总图 布置 1 易产生粉尘、噪声、恶臭废气的工序和装置应避免布置在靠近住宅楼的厂界以及厂区上风向，与周边环境敏感点距离满足环保要求。 本项目与周边敏感点距离较远，满足大气防护距离要求。 符合 原辅 物料 2 采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料。 本项目原料为新料，不涉及有毒有害废塑料。 符合 3 进口的废塑料应符合《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准 废塑料》(GB16487.12-2005)要求。 本项目不使用进口废塑料。 符合 现场 管理 4 增塑剂等含有VOCs组分的物料应密闭储存。 本项目不使用增塑剂。 符合 5 涉及大宗有机物料使用的应采用储罐存储，并优先考虑管道输送。★ / / 工艺 装备 6 破碎工艺宜采用干法破碎技术。 本项目次品采用干法破碎回用于生产。 符合 7 选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，鼓励企业选用密闭自动配套装置及生产线。★ / / 废气 收集 8 破碎、配料、干燥、塑化挤出等易产生恶臭废气的岗位应设置相应的废气收集系统，集气方向应与废气流动方向一致。使用塑料新料(不含回料)的企业视其废气产生情况可不设置相应的有机废气收集系统，但需获得当地环保部门认可。 本项目采用新料粒子，参考当地同类型项目，可不设置废气处理系统。 符合 9 破碎、配料、干燥等工序应采用密闭化措施，减少废气无组织排放；无法做到密闭部分可灵活选择集气罩局部抽风、车间整体换风等多种方式进行。 本项目采用密闭破碎机，投料采用整体换风。 符合 10 塑化挤出工序出料口应设集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理。 本项目不涉及挤出工艺。 符合 11 当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计应符合《排风罩的分类和技术条件》(GB/T16758-2008)要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。 排风罩按照《排风罩的分类和技术条件》(GB/T16758-2008)设计，罩口断面风速要求不低于0.6m/s。 符合 12 采用生产线整体密闭，密闭区域内换风次数原则上不少于20次/小时；采用车间整体密闭换风，车间换风次数原则上不少于8次/小时。 配料间换气次数不少于20次/小时；车间换气不少于8次/小时。 符合 13 废气收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。 要求按照《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)设计管线走向、并进行标识。 符合 废气 治理 14 废气处理设施满足选型要求。使用塑料新料(不含回料)的企业视其废气产生情况可不进行专门的有机废气治理，但需获得当地环保部门认可。 本项目采用新料粒子，参考当地同类型项目，可不设置废气处理系统。 符合 15 废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)等相关标准要求。 本项目废气经治理后，排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)等相关标准要求。 符合 环境 管理 内部 管理 16 企业应建立健全环境保护责任制度，包括环保人员管理制度、环保设施运行维护制度、废气例行监测制度等。 按照要求建立健全环境保护责任制度。 / 17 设置环境保护监督管理部门或专职人员，负责有效落实环境保护及相关管理工作。 按照要求设置环境保护监督管理专职人员。 / 18 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等。 项目不露天焚烧垃圾。 / 档案 管理 19 加强企业VOCs排放申报登记和环境统计，建立完善的“一厂一档”。 按要求建立完善的“一厂一档”。 / 20 VOCs治理设施运行台账完整，定期更换VOCs治理设备的吸附剂、催化剂或吸收液，应有详细的购买及更换台账。 按照要求，规范建立VOCs治理设施运行完整台账。 / 环境 监测 21 企业应根据废气治理情况建立环境保护监测制度。每年定期对废气总排口及厂界开展监测，监测指标须包含臭气浓度和非甲烷总烃；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算VOCs去除率。 按照要求开展废气监测。 / 说明：1、加“★”的条目为可选条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求；2、整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。 5、与《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案》符合性分析 《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案》符合性分析 内容 判断依据 项目情况 是否 符合 加强源头控制 橡胶行业推广使用新型偶联剂、黏合剂等产品，推广使用石蜡油等全面替代普通芳烃油、煤焦油等助剂。推广使用清洁生产技术和设备。 本项目主要进行塑料制品生产，不属于橡胶行业；不使用芳烃油、煤焦油等助剂。 / 选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产成套设备。 本项目采用目前行业内较先进的等设备，设备采用上部集气罩收集。 符合 推广应用自动称量、配料、进料、出料的密闭炼胶生产线。 本项目不涉及炼胶。 / 推广采用串联法混炼工艺。 项目不涉及混炼工艺。 / 优先采用水冷工艺，普及低温一次法炼胶工艺。 本项目不涉及炼胶工艺。 / 硫化装置设置负压抽气、常压开盖的自动化排气系统。 项目不涉及硫化装置。 / 溶剂储存、装卸参照石化行业要求开展VOCs污染防治工作。 项目不涉及溶剂使用。 / 加强废气收集与处理 在密炼机进、出口安装集气罩局部抽风，硫化机上方安装大围罩引风装置，打浆、浸胶、涂布工序应安装密闭集气装置，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上。 项目不涉及炼胶和硫化废气；其他废气收集效率可达80%以上。 符合 炼胶废气建设除尘、吸附浓缩与焚烧组合的治理设施，其他废气建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。 项目不涉及炼胶废气。 / 9.3环保建议与要求 为保护环境，减少“三废”污染物对项目厂址周围环境的影响，本环评报告表提出以下建议和要求： 1、项目应认真落实各项环保措施，严格执行“三同时”等环保管理规章制度，确保投产后各污染物排放全面稳定达到国家与地方环保相关标准规定要求。 2、加强生产车间的通风换气设施建设，对车间作业人员进行岗位送风，以改善员工的劳动工作环境。 3、加强作业人员的培训，树立清洁生产的思想意识，严格按操作技术规范进行操作，防止违规操作和生产过程中的“跑冒滴漏渗”，杜绝事故性排放。 4、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态，杜绝污染物事故排放。 9.5环评总结论 综上所述，玉环川泽机械有限公司年产30万套平面轴承生产线技改项目符合现行国家及相关产业政策，选址符合玉环县域总体规划、玉环市土地利用总体规划，符合“三线一单”控制要求。项目生产过程中“三废”的排放量较小，在严格落实本环评提出的污染防治措施，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行情况下，能做到各污染物的达标排放，周围环境质量能维持现状。从环境保护的角度而言，该项目的建设可行。 上述评价结果是根据建设方提供的设计资料所作出的，如建设方作出改变项目选址、扩大规模、改变布局等较大调整的，建设方必须按照环保要求重新申报。

# Text boxes

本项目

500m×500m