建设项目环境影响报告表

项目名称：     印染机械、染整机械的制造加工项目

建设单位(盖章)：      无锡市学顺印染设备厂

编制日期：二〇二〇年六月

江苏省生态环境厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	12

三、环境质量状况	17

四、评价适用标准	21

五、建设项目工程分析	25

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	35

七、环境影响分析	36

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	63

九、 结论与建议	65

# 附图：

# 附图1 建设项目地理位置图

# 附图2 建设项目周围环境概况示意图

# 附图3建设项目周边敏感点位置示意图

# 附图4建设项目平面布置示意图

# 附图5 无锡市生态红线区域保护规划图

# 附件：

# 附件1  江苏省投资项目备案证

# 附件2  营业执照和法人身份证复印件

# 附件3  经营场所使用证明

# 附件4  生活污水接管证明

# 附件5  建设项目环境影响申报（登记）表

# 附件6  危险固废承诺书

# 附件7  委托书

# 附件8  报批申请及承诺书

# 附件9  环保措施承诺书

# 附件10  同意公开环评声明

# 附件11  项目公示证明

# 附件12  批文获取方式

# 附件13  无锡市环评机构服务考核表

# 附件14  环评单位承诺书

# 附件15  编制人员承诺书

# 附件16  建设项目环境影响报告书（表）编制情况承诺书

# 附表：

# 附表1  建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 印染机械、染整机械的制造加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 无锡市学顺印染设备厂 |
| 法人代表 | 边育明 | 联系人 | 陈璐琳 |
| 通讯地址 | 江苏省无锡市惠山区前洲街道堰玉路18号 |
| 联系电话 | 15852523037 | 传真 | ---- | 邮政编码 | 214181 |
| 建设地点 | 江苏省无锡市惠山区前洲街道堰玉路18号 |
| 立项审批部门 | 无锡市惠山区发改局 | 批准文号 | 惠山发改备【2018】509号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3551 纺织专用设备制造 |
| 占地面积 (平方米) | 1743.9 | 绿化面积 (平方米) | - |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中：环保投资(万元) | 5 | 环保投资占总投资比例 | 1% |
| 评价经费 (万元) | -- | 预期投产 日期 | 2020.9 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 原辅材料：主要原辅材料见表1-1 主要设备：主要设备见表1-2 |
| 水及能源消耗量： |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水(吨/年) | 153.18 | 燃油(吨/年) | -- |
| 电(千瓦时/年) | 20000 | 燃气(标立方米/年) | -- |
| 燃煤(吨/年) | -- | 蒸汽(吨/年) | -- |
| 折合标煤(吨/年) | -- |
| 废水(工业废水(、生活废水()排水量及排放去向 本项目雨污分流，雨水经收集后排入市政雨水管网；无生产废水排放，产生生活污水120t/a，生活废水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）接管标准后通过市政污水管网纳入无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）处理，尾水中COD、BOD5、氨氮、总磷优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准要求，总氮为10mg/L后排至锡澄运河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 原辅材料和主要设备： 主要原辅材料使用情况表、主要生产设备一览表见下表所示。 主要原辅材料一览表 序号 名称 主要成分 形态 包装方式 运输方式 年用量 备注 1 不锈钢板 钢 固态 捆 汽车 100t/a -- 2 不锈钢型钢 钢 固态 捆 汽车 25t/a -- 3 水泵 钢 固态 纸箱 汽车 50台/a 设备配件 4 电机 / 固态 纸箱 汽车 50台/a 设备配件 5 阀门 / 固态 纸箱 汽车 50套/a 设备配件 6 电器控制柜 / 固态 纸箱 汽车 50套/a 设备配件 7 按钮 / 固态 纸箱 汽车 50套/a 设备配件 8 焊材 Si0.65~0.95%，Mn1.8-2.1%，Cu0.5%，Fe 96.4% 固态 袋装 汽车 2t/a 焊丝1.2t/a，焊条0.8t/a 9 氩气 Ar≥99% 气态 瓶装 汽车 500瓶/a -- 10 切削液 * 液态 桶装 汽车 0.02t/a -- 11 液压油 * 液态 桶装 汽车 0.05t/a -- 主要原辅材料理化性质、毒性毒理情况表 物料名称 分子式 危规号 理化性质 燃烧爆炸性 毒性 切削液 -- -- 切削液是一种高性能的半合成金属加工液，20℃时的密度为0.89kg/L，pH值(1:9的稀释液)：7.2-7.6，特别适用于铝金属及其合金的加工，但不适用于含铅的材料，比如一些黄铜和锡类金属。产品使用寿命很长，完全不受渗漏油、混入油的影响，最好用软水进行调配。切削液采用不含氯的特制配方，专门用于解决铝金属及其合机加工时出现的种种问题(比如：切屑粘结、刀具磨损、工件表面精度差以及表面受到污染等)。它能应用于包括绞孔在内的所有操作。切削液亦能有效地防止加工工件生锈或受到化学腐蚀，还能有效的防止细菌侵蚀感染。 无资料 无资料 氩气 Ar 22011 无色无臭的惰性气体。熔点-189.2℃，沸点-185.7℃，相对密度（水=1）1.40（-186℃），相对密度（空气=1）1.38，饱和蒸汽压202.64kPa（-179℃），微溶于水 不燃，具窒息性 无资料 液压油 -- -- 透明油状液体，黄色至褐色，无气味或略带异味，相对密度（水=1）＜1，闪点220℃，自燃温度＞320℃，用于液压系统中起能量传递、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。 遇高温明火及强氧化剂易引起燃烧 毒性低。长期或持续接触皮肤，并不当清洗可能导致皮肤发炎。吸入蒸汽或油雾可能会感到轻微刺激 主要生产设备一览表 单位：台 序号 设备类型 名称 规格(型号) 数量 备注 1 生产设备 液压闸式剪板机 QC11Y 1台 / 2 卷板机 YTW11 1台 / 3 卷板机 2000 1台 / 4 逆变式直流氩弧焊机 WS-400 6台 / 5 逆变式直流氩弧焊机 WSM-315 1台 / 7 弯管机 Q25cm×32cm 1台 / 8 空气等离子弧切割机 PC90-D 1台 / 9 空气等离子弧切割机 LGK-80 2台 / 10 空气等离子弧切割机 50 1台 / 11 电焊机 ZXT-500 2台 / 13 电焊机 ZX3-250 2台 / 14 锯床 GB4028 1台 / 15 台式砂轮机 非标 1台 / 16 台钻 Z516-1B 1台 / 17 切割机 非标 1台 / 18 滚轮机 非标 2台 / 19 试压机 非标 1台 / 20 角磨机 非标 6台 / 21 环保设备 移动式烟尘净化器 / 6台 / 22 移动式布袋除尘器 / 2台 / 工程内容及规模： 1.1项目由来 无锡市学顺印染设备厂是一家专业进行印染机械、染整机械、烘燥机械设备、五金加工的制造加工个人独资企业，厂址位于无锡市惠山区前洲街道堰玉路18号（厂区中心坐标：北纬31.692332°，东经121. 243968°），企业自购厂房约1743.90m2。购置剪板机、卷板机、弯管机、切割机、电焊机等设备，采用剪、折、圈，焊接，装配等工艺，实施印染机械、染整机械的制造加工项目。项目实施后，可形成年产高温高压染色机50台的生产规模。目前，企业已取得江苏省投资项目备案证，文号：惠山发改备【2018】509号。 为了科学客观地评价项目建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。受无锡市学顺印染设备厂委托，浙江环耀环境建设有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，在征求环保主管部门意见后，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审查。 本项目所涉及的安全、消防、卫生等问题不属于本评价的范围，公司应按照国家相关法律、法规和有关标准执行。 1.2项目概况 项目名称：印染机械、染整机械的制造加工项目； 建设单位：无锡市学顺印染设备厂； 项目性质：新建； 投资总额：500万元，其中环保投资4万元； 建设规模：高温高压染色机50台/年； 建设地点：无锡市惠山区前洲街道北幢村堰玉路18号； 工作制度：昼间8小时工作制，年工作300天，年工作时间2400小时； 职工人数：本项目员工10人，不设食堂和宿舍。 根据建设单位提供资料，项目组成情况见下表所示。 项目组成情况表 序号 类别 项目组成 主要组成情况 1 主体工程 生产车间1 1F，建筑面积约 1743.9m2， 2 贮运工程 原料仓库 1F，建筑面积90m2，位于生产车间内，主要存放原料 成品仓库 1F，建筑面积90m2，位于生产车间内，主要存放成品 3 公用工程 给水系统 市政给水管网。 排水系统 雨污分流，污水经处理达标后纳入市政污水管网。 项目雨水、污水接管口位于石洲路； 供配电系统 城市10kV电网引入。 供气系统 / 生活办公 设有办公区，约20m2 4 环保工程 废气处理 切割 经移动式烟尘净化装置处理，通过车间通风设施排放；设置2套 焊接 经移动式烟尘净化装置处理，通过车间通风设施排放；设置4套 打磨、抛光 经移动式布袋除尘装置处理，通过车间通风设施排放；设置2套 废水处理 设置化粪池1座用于处理生活污水，依托现有，生活污水全部纳入管网。 噪声 生产设施等设隔声、减振设施 固废处置 一般 固废 位于车间内，1个一般固废区，建筑面积约10m2，水泥地面硬化 危险 固废 位于车间内，1个危废暂存区，建筑面积约2m2，防腐防渗、围堰 1.3主体工程及产品方案 本项目主体工程及产品方案见下表所示。 建项目主体工程及产品方案变化一览表 工程名称 产品名称及规格 设计能力 运行时数 生产车间 高温高压染色机 50台/年 2400h/a 1.4公用工程 （1）供水：项目通过市政给水管网供水，从堰玉路自来水管网上引入DN150给水管，以满足企业的生活及消防用水要求。 （2）排水：项目采用雨污分流。雨水经收集后排入市政雨水管网，生活废水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）接管标准后通过市政污水管网纳入无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）处理，尾水中COD、BOD5、氨氮、总磷优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准要求，总氮为10mg/L。 （3）供电：由城市10kV电网引入一路10kV电源，消防、照明配电干线采用树干式供电，应急照明采用灯具自带蓄电池。项目消防报警设备，应急照明等用电负荷为二级，其他用电负荷为三级。 1.5产业政策相符性 本项目所属行业为C3551 纺织专用设备制造，经查，不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《产业转移指导目录(2012年本)》(工信部2012年第31号)、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中限制类、淘汰类项目。不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2013年修订)》 (苏经信产业[2013]183号)、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(苏政办发[2015]118号)中限制类、淘汰类项目。不属于《无锡市产业结构调整指导目录(试行)》(锡政办发〔2008〕6 号)中规定的淘汰类和禁止类；不属于《无锡市内资禁止投资项目目录(2015年本)》(锡政办发[2015]182号)及《无锡市惠山区内资禁止投资项目目录(试行)》(惠府发[2018]52号)中禁止投资的项目。不属于《限制用地项目(2012年本)》与《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制类和禁止类。 综上所述，本项目属于允许类，符合国家和地方的产业政策。 1.6规划相符性 （1）选址相符性分析 项目选址位于无锡市惠山区前洲街道北幢村堰玉路18号，根据经营场所使用证明，项目所在地用地性质为工业用地，项目主要进行高温高压染色机生产，属于惠山区前洲街道支柱型产业，根据建设项目备案通知书，相关部门同意本项目在该地块落地，符合当地城市的总体规划用地规划。 （2）太湖水污染防治条例有关规定 ①江苏省太湖水污染防治条例 根据《江苏省太湖水污染防治条例》(2018年修订版)规定，太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5公里区域、入湖河道上溯10公里以及沿岸两侧各1公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯50公里以及沿岸两侧各1公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。建设项目位于《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》(苏政办发[2012]221号)中规定的太湖流域三级保护区内。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》(2018年1月24日修订)，第四十三条，太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。” 根据苏政办发[2012]221号文，本项目位于太湖流域三级保护区，项目所属行业为C3551 纺织专用设备制造，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》(2018年修订版)三级保护区中限制、禁止类，无生产废水产生；生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网进入无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理，不设排污口；固废或外卖或委托资质单位处置或由环卫部门定期清运。因此，本项目的建设满足上述条例要求。 ②太湖流域管理条例 根据《太湖流域管理条例》(中华人民共和国国务院令第604号)第二十九条、第三十条规定： 第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： (一)新建、扩建化工、医药生产项目； (二)新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； (三)扩大水产养殖规模。 第三十条 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： (一)设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； (二)设置水上餐饮经营设施； (三)新建、扩建高尔夫球场； (四)新建、扩建畜禽养殖场； (五)新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； (六)本条例第二十九条规定的行为。 本项目距离太湖岸线16.2km，排水体制为雨污分流，生产试压水循环使用，生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网进入无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理，不设排污口；本项目产生切割、打磨、抛光和焊接废气，分别通过移动式焊烟净化器和移动式布袋除尘器处理后无组织排放；固废或外卖或委托资质单位处置或由环卫部门定期清运。经查阅比对，本项目不在《太湖流域管理条例》(中华人民共和国国务院令第604号)中 “第二十九条”和“第三十条”规定的范围内。因此，本项目符合《太湖流域管理条例》的要求。 1.7与《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》(苏政发[2018]122号)相符性分析 根据《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》规定：严控“两高”行业产能，重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，强化“散乱污”企业综合整治。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。”本项目不属于“两高”行业，不属于“散乱污”企业，不属于过剩行业新增产能，本项目切割、抛光、打磨、焊接会产生颗粒物，在采取相应除尘设施处理后能够做到达标排放，对周边环境影响较小。因此，本项目符合文件要求。 1.8、符合“三线一单”要求 （1） 生态保护红线 根据《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发【2020】1号）：省委、省政府高度重视生态红线区域划定和保护工作。2013年，省政府印发《江苏省生态红线区域保护规划》，划定15大类779块生态红线区域。其中，陆域生态红线区域面积2.28万平方公里，约占全省陆域国土面积的22.23%；海域生态红线区域面积263.91平方公里。2018年，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》和原环境保护部、国家发展改革委《生态保护红线划定指南》要求，经国务院批复同意，省政府印发《江苏省国家级生态保护红线规划》，将自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区（核心景区）等8大类407个区域8474.27平方公里纳入国家级生态保护红线，约占全省陆域国土面积的8.21%，原则上按禁止开发区域的要求，实行最严格的空间管控措施。 为实现《江苏省生态红线区域保护规划》与《江苏省国家级生态保护红线规划》的有效衔接，确保生态空间适应当前经济社会发展规划和生态环境保护实际，在动态优化调整《江苏省生态红线区域保护规划》的基础上，开展生态空间保护区域的划定工作。围绕“功能不降低、面积不减少、性质不改变”的总体目标，最终确定了15大类811块陆域生态空间保护区域，总面积23216.24平方公里，占全省陆域国土面积的22.49%。其中，国家级生态保护红线陆域面积为8474.27平方公里，占全省陆域国土面积的8.21%；生态空间管控区域面积为14741.97平方公里，占全省陆域国土面积的14.28%。本规划中涉及的国家级生态保护红线内容，将根据生态保护红线评估结果做好动态完善，管控要求执行国家和省相关规定。 根据生态空间保护区域名录及分布图，无锡市惠山区涉及的生态空间保护区域情况见下表所示。 惠山区生态红线区域范围一览表 序号 生态空间保护区域名称 县（市、区） 主导生态功能 范围 面积（平方公里） 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 国家级生态保护红线面积 生态空间管控区域面积 总面积 108 惠山国家级森林公园 无锡市区 自然与人文景观保护 惠山国家级森林公园总体规划中确定的范围（包含生态保育区和核心景观区等），包含惠山海拔150米以上及锡山山体范围，以及寄畅园、天下第二泉、三茅峰等景区。 / 9.36 / 9.36 115 阳山水蜜桃种质资源保护区 无锡市区 种质资源保护 / 西至锡陆公路和陆东路，东、北至锡溧运河及水域，南至高速公路防护带，区域涉及惠山区钱桥镇、阳山镇和洛社镇。 / 18.69 18.69 118 钱桥低山生态公益林 无锡市区 水土保持 / 包含桃花山路以西鸡笼山、舜柯山、桃花山、九古山、门后山、茅 城山和石埠山25米等高线以上部分山体；桃花山路以东舜柯山、扇 山和孔山50米等高线以上部分山体；舜柯山、蚂蚁山和青龙山山体25米至50米等高线范围内部分山体；钱胡路以南，无锡戒毒所以东部分陆地。 / 4.81 4.81 本项目厂界距离惠山国家级森林公园最近距离约10km；距离阳山水蜜桃种质资源保护区最近距离约13km；距离钱桥低山生态公益林最近距离约11.6km。本项目选址符合《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发【2020】1号）相关要求。 （2）环境质量底线 根据《2018 年度无锡市生态环境状况公报》，2018 年无锡市环境空气质量六项污染物浓度中 PM10、O3、PM2.5和 NO2浓度均值超标，项目处于环境空气为非达标区。根据大根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》，通过推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合治理，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，使大气环境质量状况可以得到有效的改善，力争2025年空气质量达标；地表水监测断面锡澄运河水质较好，水体指标均能满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)IV 类标准要求；项目所在地环境噪声质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求；建设项目周围环境较好。本项目试压水循环使用，生活污水经化粪池预处理后纳管入无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）；本项目主要废气为打磨、抛光粉尘、切割烟尘和焊接烟尘，经过收集处置后达标排放；本项目危废委托有资质单位处置，一般工业固废和生活垃圾综合处理，“零”排放。 因此，本项目符合项目所在地环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目所使用的能源主要为水、电能，物耗及能耗水平较低。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，减少了原料的用量和废料的产生量，减少了物流运输次数和运输量，节省了能源。同时，本项目所生产的工业固废均综合利用，最大限度的实现资源的回收利用。 综上，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 1.9、环境准入负面清单相符性 本项目行业类别属于C3551 纺织专用设备制造，根据《惠山区建设项目环境准入负面清单(2018版)》，具体情况见下表。 惠山区建设项目环境准入负面清单 项目 内容 禁止进入项目 禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目(城镇污水集中处理等环境基础设施项目和战略性新兴产业项目、改建印染项目、现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目除外) 本项目主要工程内容为专用设备的生产，试压水循环使用，本项目生活污水经预处理达标后接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理，不设置废水直接排放口，不属于负面清单中该条禁止新建、改建、扩建项目。 禁养区范围内，禁止设立畜禽养殖场；限养区范围内，禁止新建、扩建畜禽养殖场 本项目不属畜禽养殖类。 禁止引进属于《无锡市内资禁止投资项目目录(2015年本)》、《无锡市产业结构调整指导目录(试行)》禁止类项目，《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》、《江苏工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)(修正)》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》中限制类项目，《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》、淘汰类项目、《江苏工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)(修正)》、《无锡市产业结构调整指导目录(试行)》淘汰类项目 本项目不属于上述文件规定的禁止类、限制类、淘汰类项目。 禁止新建、改建、扩建排放重点重金属(铅、汞、铬、镉、类金属砷水污染物)项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目、提升安全环保方面的改造工程除外 本项目不属于排放重点重金属(铅、汞、铬、镉、类金属砷水污染物)项目。 禁止建设别墅类房地产开发项目、高尔夫球场项目、赛马场项目；在企业环境防护距离范围内的房地产项目 本项目不属于房地产开发类项目。 禁止在居民住宅楼等非商用建筑、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内，新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目 本项目不属于产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。 由上表可知，本项目不属于惠山区环境准入负面清单内的禁止类项目，符合环境准入负面清单要求。 综上所述，建设项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限和环境准入负面清单的要求。 1.10、项目平面布置及周边情况 （1）项目平面布置 厂房总平面布局为矩形布置，主体厂房一层为生产车间，西侧设置厂房大门，中间廊道贯通厂房车间东西，生产区域隔着廊道分为南区和北区，北区由西向东依次是仓库1、设备试压区、切割区、焊接区、钻床滚轮区、剪板区；南区由西向东依次是仓库2、零部件堆放区、焊接区、打磨抛光区、卷板区。一般固废库、危险仓库位于厂房车间内东北角。仓库2上方为架空层办公区。 项目平面布置图见附图4所示。 （2）项目周边环境四周情况 ①四周环境 东侧：无锡市文杰机械厂； 南侧：无锡市东塘机械制造厂； 西侧：园区道路，隔路为无锡市合富印染设备厂； 北侧：无锡市建达印染通用设备厂。 ②周边敏感点 东侧北幢社区，最近距离约220m。 |
| 1.10与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目选址位于无锡市惠山区前洲街道堰玉路18号，属于新建项目，项目租赁厂房为空置厂房，无与本项目有关的原有污染情况。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况： （1）地形、地貌、地质 项目所在地区属太湖平原，地势平坦宽广，平原海拔高度一般在2～5米，土质肥沃，河湖港汊纵横分布，河道密如蛛网，地表物质组成以粒径较小的淤积物和湖积物为主。土壤类型为太湖平原黄土状物质的黄泥土，土层较厚，耕作层有机质含量高，氮磷钾含量丰富，供肥保肥性能好，既保水又爽水，质地适中，耕性酥柔，土壤酸碱度为中性，土质松疏，粘粒含量20—30%。本地区属江苏省地层南区，地层发育齐全，其底未出露。中侏罗纪岩浆活动喷出物盖在老地层上和侵入各系岩层中，第四纪全新统现代沉积遍及全区，泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩，石英砾岩，石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层地下水属松散岩类孔隙含水岩组，潜水含水层岩性为泻湖亚粘土夹粉沙，地耐力为8-10t/m2，水质为地表水所淡化。 本地的地震基本烈度为6度设防区。 （2）气候、气象 项目所在地区属北亚热带季风性气候区，四季分明，气候温暖，雨水充沛，日照充足，无霜期长，夏季受来自海洋季风控制，炎热多雨;冬季受大陆来的冬季风影响，寒冷少雨，春秋两季处冬夏季风交替时期，形成了冷暖多变，晴雨无常的气候特征。据气象台历年观测资料统计：项目所在地区平均气温15.6℃，极端最高气温39.9℃，极端最低气温-12.5℃。历年平均无霜期220天，平均气压1016.2百帕，相对湿度79%，年平均降水量1106.7mm，年最大降水量1581.8mm，年最小降水量552.9mm。年均日照时数为2019.4小时。年主导风向为ESE，风频10.2%；次导风向SE，风频9.6%，年静风频率12.8%。冬季以WNW风为主，风频12.8%；夏季以ESE为主导风向，频率达14.8%。项目所在地区全年以D类(中性)稳定度天气为主。项目所在地区近5年平均风速为2.6m/s。各月平均风速变化幅度在2.2-2.8m/s(10m处)之间。风速昼夜变化不大，下午1-2点风速最大，可达3.1m/s；夜间风速平衡，一般在1.7-1.9m/s之间。 （3）水文 惠山区地表水系发达，为典型的（江南水乡），境内河道纵横密布，主要河道有京杭大运河、锡北运河、锡溧运河、洋溪河、直湖港、锡澄运河等。河湖水位的变化与降水量年际、年内的变化基本一致，稍有滞后，从近几十年来资料反映，市区多年平均水 位为 3.08m，历史最高水位为 4.88m(1991 年)，最低水位为 1.93m(1934 年)(上述水位均 为吴淞高程)。锡澄运河、锡北运河连接长江，梁溪河、洋溪河通向太湖。锡澄运河自无锡皋桥由京杭运河分支，北经青阳、月城、南闸，于澄江镇西过江阴船闸，至黄田港 入长江，全长 37.01 公里，沟通长江与江南运河两大动脉，为苏、锡水道出江的重要通道。 （4）地下水 项目地附近地势平坦，覆盖着65-120m的第四系松散沉积层，除粘土亚粘土外，结构松散，空隙发育、导水性较好，是地下水贮存及运动的重要介质，气候温和、雨量充沛，地表水与地下水有密切的水力联系，有利于松散沉积层孔隙水的补给和贮存，地下水储量丰富。 （5）植被与生物多样性 惠山区植被的组成和类型较丰富，境内自然植被包括针叶林、落叶阔叶林、落叶阔叶与常绿阔叶混交林、竹林、灌丛、草甸及水生、湿生等植被类型，林木大多分布洛社、藕塘、阳山等丘陵地区。 惠山区境内生态环境以人工及半自然生态系统为主。长期的精耕细作，形成了良好的农业生态环境，区内土地肥沃，排灌条件良好，农业耕作发达，主要以三麦、水稻、蚕豌豆、大薯类等粮食作物和油菜籽等经济作物为主，其它农作物包括蔬菜、瓜类、茶叶等。此外，道路、河道两旁及房前屋后栽种的各种绿化或经济林木也有效地改善了生态环境质量。 惠山区陆生动物除人工饲养的牛、猪、鸡、羊外，还有少量的野生动物，包括鸟、鼠、蛇、蛙、昆虫等。但已无大型野生哺乳动物。渔业主要是人工饲养的鲤、鲢、青、草、虾、蟹等，水生植物包括苇、芦、蒲、茭等。

2.2社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： （1）惠山区社会经济概况 无锡市惠山区位于无锡市西北部。根据市委、市政府对市区部分跨区界“夹花地”、“边角地”的区划适时优化精神，惠山区阳山镇宣沟行政村建制、冬青行政村部分和钱桥街道盛丰行政村部分区域划入滨湖区管理，共有自然村落17个，面积约3.62平方公里。滨湖区胡埭镇莲杆、刘塘行政村部分区域和孟树行政村在锡宜高速公路以北的区域划入惠山区管理，共有自然村落9个，面积约1.65平方公里。全区总面积325.12平方公里，辖1个省级经济开发区，洛社、阳山2个镇，堰桥、长安、钱桥、前洲、玉祁5个街道，有29个社区居民委员会，80个村民委员会。2018年年末户籍人口约48.91万人，常住人口约71.22万人，区人民政府设在堰桥文惠路8号。 根据2019年人民政府工作报告，全区实现地区生产总值677亿元，增长7%，公共财政预算收入76.8亿元，增长8.5%；完成规模以上工业总产值1166亿元，增长2%，亿元以上、超10元、超50亿元的企业分别达184家、17家、1家。完成社会固定资产投资584.4亿元， 增长13%，完成工业技改投入138亿元，高新技术产业产值占规上工业总产值比重达39.5%。 全区拥有各级各类学校69所；共有文化馆1个，展览馆1个，文体站7个，影剧院7个；拥有社区卫生服务中心15个，社区卫生服务站83个；拥有敬老院12家，收养人数1329人。 惠山区作为无锡都市区的组成部分，是无锡市“产业北移”的重要区域，其堰桥镇(西漳、堰桥、长安)已纳入无锡市总体规划中的锡北分区；钱桥、藕塘也纳入惠北分区；其他区域属都市外围区。规划功能定位是主城区制造业转移的重要区域以及无锡大力发展制造业的后方基地；大型的交通枢纽和商贸、物流的集散地；为城市中心区人口疏散提供宜人的居住地；重要的都市农业观光区和市级公建配套区。 惠山区产业布局呈以下空间布局结构： 先进制造业集中区：惠山经济开发区(省级)及堰桥工业集中区、玉祁-前洲工业集中区、洛社工业集中区、惠北工业集中区(含钱桥、西漳工业企业集中园区)、(胡埭)阳山工业集中区。 现代服务业集聚区：两大道口经济区、三大物流市场集群、三大城镇中心。 现代都市农业集中区：玉祁-前洲新市镇外围农业区、洛社新市镇外围农业区、阳山新市镇外围农业区、惠山新城外围农业区、钱桥地区外围农业区。 （2）前洲街道概况 前洲街道位于江苏省无锡市惠山区西部。东至锡澄运河与堰桥街道相接，南连洛社镇，西邻玉祁街道，北隔北塘河与江阴青阳镇相望。面积47.7平方公里，常住人口5.38万人，外来人口2.1万人，辖11个行政村（社区）。 前洲街道南倚沪宁铁路、东临锡澄运河、北通长江、南接京杭大运河，京沪高速铁路、沪宁高速公路贯穿全境，沪宁城际铁路、新长铁路在前洲设有站点，水陆交通十分便利。 2018年，完成地区生产总值39.88亿元；完成全社会开票销售收入124.16亿元，其中服务业开票销售收入20.4亿元；实现财政收入3.98亿元，其中一般预算收入1.64亿元；完成全社会固定资产投入26.02亿元。农业稳定发展，粮食全年总产量达8307吨，农业适度规模经营面积达1.8万亩，占整个农用田面积的77%。新增优质稻米基地500亩，高效农业种植面积达到2500亩。多种特色经营成效显著，亩均达6000元以上，并成功引进总投资达467万元无锡市惠洲瓜果生态园项目。全年完成绿化面积903.5亩，新增绿地10.3万平方米。以农业发展有限公司为抓手，依托“万顷良田工程”，有效进行土地资源整合。工业全年完成工业总产值108.43亿元，工业销售收入103.76亿元，工业总投入16.02亿元。一批新兴产业逐步做大做强成为工业经济的主支撑。风电生产企业数量达到12家，形成了一个较有规模的产业集群。7家汽车零部件企业全面实施技改扩能。以尚品为代表的太阳能产业正走出到低谷，发展态势较好。一批传统企业正积极转型，进军新兴产业发展势头迅猛。四大新兴产业实现产出25亿，同比增长25%，占工业比重已达到四分之一。村级经济持续发展。全年完成村级销售收入74.04亿元，其中3个村仍保持两位数的增长态势，超5亿元的村达到7个。三产服务业：全年实现服务业增加值13.1亿元；完成社会消费品零售总额7.8亿元，增21.9%；完成服务业总投入10亿元，增53.7%。 前洲街道工业集中区简介：前洲工业集中区总规划面积10平方公里。三年来，按照"七通一平"标准，累计投入基础设施建设4亿多元，累计入园企业达179家，其中新加坡、加拿大、澳大利亚、日本、香港、台湾、福建等外来投资企业近20家，累计完成工业投入16亿元，工业开票销售收入55亿元，全年完成销售收入61.5亿元，增长25.3%，占前洲镇工业的60.3%;完成工业投入11.2亿元，占前洲镇工业投入的77.2%;新进企业48家。前洲工业集中区投资环境不断优化。完成基础设施投入3500万元，新做道路4公里，新建工业标准厂房9万平方米，在建标准厂房5万平方米。重点项目积极推进，年初确定的13只重点项目10只已全面开工，华俊滚子、东阳机械和大昶环件的增资扩股项目已竣工达产。招商引资积极展开，新签约外资项目4只，新增协议注册外资3760万美元，到位注册外资1800万美元。 （3）环保基础设施 前洲街道设有一污水处理厂，无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）位于惠山区前洲工业园，设计能力为日处理污水4.00万立方米。该厂采用先进的污水处理设备，尾水全部排入锡澄运河。出水COD、BOD5、氨氮、总磷优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准要求，总氮为10mg/L。具备污水污染集中控制条件，符合环保规划要求。 （4）环境功能区划 ①环境空气：根据《市政府办公室关于转发市环保局无锡市环境空气质量功能区划规定的通知》（锡政办发[2011]300号文件），项目所在地环境空气质量功能区为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区。 ②地表水环境：根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（江苏省水利厅、江苏省环境保护厅，2003年3月）规定，无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）纳污水体锡澄运河2020年水域功能目标类别为IV类水体。 ③声环境：根据《无锡市区声环境功能区划分调整方案》（锡政办发[2018]157号）的规定，项目所在地声环境功能区划分为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区。

# 三、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等)： （1）环境空气质量 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论。本报告选取2018年作为评价基准年，根据《2018年度无锡市生态环境状况公报》，项目所在区域无锡市各评价因子数据见下表所示。 表3-1 无锡市环境空气质量现状 评价因子 平均时段 现状浓度 (μg/m3) 标准值 (μg/m3) 占标率 达标情况 SO2 年平均 12 60 20% 达标 NO2 年平均 43 40 108% 不达标 PM10 年平均 75 70 107% 不达标 PM2.5 年平均 43 35 123% 不达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 179 160 112% 不达标 CO 24小时平均第95百分位数 1.6mg/m3 4 mg/m3 40% 达标 根据无锡市 2018 年环境质量公报，无锡市环境空气中 SO2、CO 均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，NO2、PM2.5、PM10、O3均超过 GB3095-2012中二级标准，因此判定为非达标区。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施，无锡市已按要求开展限期达标规划，目前已编制完成。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全是范围（4650 平方公里）。无锡市区面积 1643.8 平方公里，另有太湖水城 3978平方公里，下辖共 5 个区 2 个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7 个镇、41 个街道。 具体措施： （一）进一步控制二氧化硫排放量，减少氮氧化物的排放量，加强污染源头控制， 采取不定期硫分和灰份监测，严格控制燃煤大户高硫高灰份燃煤的使用；对重点污染源安装的在线监测系统进行排污浓度和总量实时比对监测；进一步加大废气处理设施提标 改造的覆盖率，增加脱氮工艺，以减少氮氧化物的排放量。进一步发展清洁能源的使用，淘汰集中供热范围以外的燃煤锅炉。进一步发展太阳能等清洁能源，例如城市道路路灯可进步开展太阳能转变电能供电建设的可行性研究，以减少可耗偈资源的消耗量。 控制扬尘污染：积极实施城市道路机械化清扫和洒水工程，防止城市二次扬尘产生。加强城市大环境绿化和绿化隔离带建设，大力推进城郊绿化，减少市区裸露地面。 机动车尾气污染防治：进一步加强对机动车污染的监督检则，市环保局会同公安等部门，统一对在用机动车尾气进行不定期的抽测，排放不合格的车辆，按要求进行治理。在不断改善城市路况的前提下，大力发展城市公交，扩大城市公交营运范围。加强道路两侧绿化建设和道路洒水作业，防治交通干线大气污染。 采取上述措施后，大气环境质量状况可以得到有效的改善。 达标期限：无锡市环境空气质最在 2025 年实现全面达标。 近期目标：根据国家对长三角地区提出的 2025 年前后达标的初步要求，以及江苏省“鼓励条件较好的城市在 2023 年前达标，其他城市在 2025 年前后达标”的初步考虑，无锡市 2020 年 PM2.5年均浓度控制在 40μg/m3左石，二氧化氮未达到国家二级标准，通过与 NOX等污染物的协同控制，O3浓度出现拐点。 远期目标：力争到 2025 年，无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到 35μg/m3左右。 总体战略：以空气质量最达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局。加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进 PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高人气污染精细化防控能力。 分阶段战略：到 2020 年，深化大电行业超低排放和工业锅炉整治成果，以柴油货车和汽油小客车为重点加强机动车污染防治，从化工、电子(半导体)、涂装等工业行业挖掘 VOCs 减排能力，全面完成“十三五”三氧化硫、氮氧化物和 VOCs 的减排任务，加大 VOCs 和氨氧化物协同减排力度。 到 2025 年，实施清清能源利用，优化能源结构，推进低 VOCs 含量原辅料替代，大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例,升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁生产水平，实现 PM2.5和臭氧的协调控制。 （2）地表水环境质量 根椐2003年3月江苏省水利厅和江苏省环境保护厅编制的《江苏省地表水(环境)功能区划》建设地相关水域锡澄运河2020年水域功能目标类别为IV类。根据2019年惠山区6个考核断面主要水质指标数据，锡澄运河水环境现状监测结果见下表所示。 表3-2 锡澄运河水质监测结果 单位：mg/L 监测点 监测时间 溶解氧 BOD5 COD 氨氮 总磷 高锰酸盐指数 锡澄铁路桥(省控) 2019年 5.8 3.6 14 0.87 0.261 5.1 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中的IV类标准 ≥3.0 ≤6 ≤30 ≤1.5 ≤0.3 ≤10 由上表可见，锡澄运河断面各监测因子检测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，地表水环境质量现状良好。 （3）声环境 本项目位于无锡市惠山区前洲街道北幢村堰玉路18号，根据《无锡市区声环境功能区划分调整方案》(锡政办发【2018】157号)，该地区属于2类声环境功能区，本项目所在区域执行 2 类声环境功能区标准。 为了解项目所在地噪声环境质量现状，本次环评在无厂房紧挨的西厂界设一个测点进行声环境质量现状监测。监测时间：2019年9月3日。监测频次：昼间一次（夜间不生产）。 监测方法：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定进行，使用AWA6218B型噪声统计分析仪，测量前后仪器经校准，每个噪声监测点昼间监测一次，测量时间为10分钟，测定等效连续A声级。 表3-3 噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 测点位置 昼间监测值（Ld） 标准值 执行标准 厂界西 57.4 60 执行《声环境质量标准》 (GB12348-2008)中的2 类标准昼间 由监测结果可知，项目厂界昼间声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。

3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目敏感目标情况见下表所示。 表3-4 大气环境主要敏感目标 名称 坐标（m） 保护 对象 规模 （户/人数） 保护 内容 环境 功能区 相对 厂址 方位 相对距离 /m X Y 北幢社区 238983.33 3509695.83 居民区 161/629 大气 环境 二类区 E 220 吴巷 238997.82 3509284.95 居民区 33/132 SE 465 刘巷村 240943.60 3509814.50 居民区 25/100 E 2240 村前村 241075.54 3509445.54 居民区 30/120 E 2380 堰新家园 240611.24 3509275.29 居民区 4006/10015 SE 1950 杨家圩社区 238476.37 3507692.58 居民区 15/60 S 2020 前洲街道 236455.88 3509267.31 居民区 1169/3673 W 2270 邓巷村 236795.58 3510121.71 居民区 865/3015 NW 1940 水月新村 236265.41 3510139.07 居民区 138/552 NW 2480 黄石街社区 237443.49 3510890.36 居民区 737/2730 NW 1750 北七房社区 237854.12 3512144.26 居民区 44/176 NW 2550 注：采用UTM坐标系，区号51R。 表3-5 其他主要环境敏感目标 环境 要素 敏感目标 保护 对象 保护 内容 规模 环境 功能区 相对厂址 方位 相对距离/m 水环境 锡澄运河 地表水 水环境 中河 IV类 东 620m 声环境 / 厂界 声环境 / 2类区 / 厂界外1m 生态 环境 阳山水蜜桃种质资源保护区 种植资源保护 生态 环境 总面积18.69km 种质资源保护区 西南 13km 惠山国家级 森林公园 生态红线区 生态 环境 总面积9.36km2 自然与人文 景观保护区 南 10km 钱桥低山生态公益林 生态红线区 生态 环境 总面积4.81km2 水土保持区 南 10.6km 马镇河流 重要湿地 生态红线区 生态 环境 总面积64.22km2 湿地生态 系统保护 东北 7.0km

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境质量标准 （1）环境空气 根据无锡市环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，具体标准限值见下表所示。 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 执行标准 SO2 年平均 60 μg/Nm3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 NOx 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/Nm3 1小时平均 10 TSP 年平均 200 μg/Nm3 24小时平均 300 （2）地表水环境 按照《江苏省地表水(环境)功能区划》的规划，锡澄运河水质目标是IV类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类水标准，悬浮物指标执行水利部标准《地表水资源质量标准》(SL63-94)，具体标准限值见下表所示。 地表水环境质量标准 单位：mg/L 标准类别 溶解氧 COD SS 高锰酸盐指数 氨氮 总氮 总磷 IV类 ≥3 ≤30 ≤60 ≤10 ≤1.5 ≤1.5 ≤0.3 （3）声环境 根据《无锡市区声环境功能区划分调整方案》(锡政办发【2018】157号)的规定，该区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准；声环境敏感目标执行 2 类区标准，具体标准限值见下表所示。 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2类环境噪声标准 ≤60 ≤50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.2污染物排放标准 （1）废气 项目运营期间颗粒物执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933--2015)中有关标准，具体标准限值见下表所示。 上海市地方标准-大气污染物综合排放标准 (DB31/933--2015) 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许 排放速率(kg/h) 无组织排放监控浓度限值 依据 监控点 浓度(mg/m3) 颗粒物 20 1.5 周界外浓度最高点 0.5 (DB31/933—2015) （2）废水 项目试压水循环使用；生活污水经化粪池预处理后纳管进入无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂），预处理执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，其中氨氮、总磷、总氮三项指标参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1的B级标准；无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）尾水中化学需氧量、氨氮、总磷优于《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)标准要求，达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中V类标准要求，总氮为10mg/L。其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准，尾水排入锡澄运河，具体标准限值见下表所示。 废水接管标准及污水处理厂出水标准 类别 执行标准 污染物指标 标准限值mg/L 接管标准 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级 COD 500 SS 400 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中的B等级 NH3-N 45 TN 70 TP 8 尾水 排放标准 尾水中COD、BOD5、氨氮、总磷优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准要求，总氮为10mg/L。 COD 40 NH3-N 2 TN 10 TP 0.4 SS 10 （3）噪声 本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，具体标准限值见下表所示。 噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 2类 60 50 （4）固体废物： 项目固体废物处理和处置按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）中的相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定。危险废物的转移处理须严格按照国家环保部第5号令《危险废物转移联单管理办法》执行。同时需执行“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”要求。 |
| 总量控制 | 4.3总量控制标准 本项目选址所在区域属于“双控区”和太湖流域，本项目位于无锡市惠山区前洲街道，属于太湖流域水污染防治三级保护区。 根据工程分析相关内容，本项目污染物排放情况见下表所示。 项目全厂总量指标表 单位：t/a 类别 排放源 污染物名称 产生量 削减量 接管量 最终外排量 废水 生活废水 污水量 120 0 120 120 CODCr 0.0540 0.0492 0.0432 0.0048 NH3-N 0.0042 0.0040 0.0042 0.0002 SS 0.0360 0.0348 0.0288 0.0012 TP 0.0006 0.0005 0.0006 0.0001 TN 0.0058 0.0046 0.0058 0.0012 废气 切割 颗粒物 0.0600 0.0432 / 0.0168 焊接 颗粒物 0.0188 0.0135 / 0.0053 打磨、抛光 颗粒物 0.0762 0.0549 / 0.0213 合计 颗粒物 0.1550 0.1116 / 0.0434 固废 机加工 边角料 6.25 6.25 0 0 焊接 废焊渣 0.26 0.26 0 0 烟尘净化 收集烟粉尘 0.1116 0.1116 0 0 烟尘净化 废滤芯 0.06 0.06 0 0 打磨、抛光收集 废布袋 0.01 0.01 0 0 机加工 废切削液 0.01 0.01 0 0 机加工 废液压油 0.05 0.05 0 0 原料包装 废包装桶 0.002 0.002 0 0 职工生活 生活垃圾 1.5 1.5 0 0 本项目生活污水经化粪池预处理后纳管进入无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂），水污染物总量纳入无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）总量指标，可以在无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）的污染物排放总量控制指标内进行平衡； 废气：项目废气为无组织排放，无需申请总量； 固废：零排放。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1工艺流程简述 本项目主要进行高温高压染色机生产，具体生产工艺流程见下图所示。 图5-1 项目生产工艺及产污流程图 工艺说明： 原料：外购规格尺寸的钢材、锻件和槽钢； （1）筒身生产工艺 ①剪、折、圈：将外购的钢材通过等离子切割机剪切成符合规格的钢板，再通过弯管机和卷板机将长方形钢板卷成圆筒状，圈圆之前用砂轮机需要进行打毛刺，此过程中会产生噪声N，少量金属边角废料S1和切割废气G1以及废液压油S2； ②焊接：将卷成圆筒状的钢板进行焊接。此过程中会产生噪声N，焊接烟尘G2和废焊渣S3； ③打磨、抛光：将加工后的筒身进行打磨、抛光（手持式小型角磨机手抛），该过程产生噪声，少量的金属边角废料S1以及打磨、抛光的废气G3； （2）零部件生产工艺 ①机加工（外加工）：将外购的锻件委托外单位加工成产品配套的规格尺寸的零部件； ②打磨、抛光：将加工后的零部件进行打磨、抛光（手持式小型角磨机手抛），该过程产生噪声，少量的金属边角废料S1以及打磨、抛光的废气G3； （3）机架生产工艺 ①断料：通过切割机等将购买来的不锈钢型钢加工成要求的尺寸及规格，此过程会产生噪声N，部分金属边角废料S1和废切削液S4； ②焊接：将切割后的型钢进行焊接形成机架。此过程中会产生噪声N，焊接烟尘G2和废焊渣S3； ③打磨、抛光：将加工后的机架等进行打磨、抛光（手持式小型角磨机手抛），该过程产生噪声，少量的金属边角废料S1以及打磨、抛光的废气G3； 装配：将筒身、机架和零件以及外购的阀门等控制器进行手工组装得到成品； 检验：项目在厂房内建立设备试压区域，设置水泥槽，槽内采用固化、防渗处理。采用水泥对区域进行围挡，围挡区域内地面采用固化处理。设备试压时利用水泵将储存在架空于地面水箱中的自来水注入试压机内，对专用设备压力进行检验，试压机密闭，试压结束后，水回至水箱，无水遗留或洒落地面，检验合格后得到成品，试压水W1循环使用，试压水管线采用地上明管，架空敷设，试压水自然蒸发损耗，用水定期补充，不外排。 5.2主要污染工序 本项目主要污染因子见下表所示。 项目运营期主要污染因子 序号 类别 产生工序 工序 编号 污染因子 排放去向 1 废水 职工生活 / CODCr、NH3-N、SS、TP、TN 处理达标后纳入市政污水管网 2 试压 W1 / 循环使用，不外排 3 废气 切割 G1 烟尘（颗粒物） 经移动式烟尘净化装置后通过车间通风排放 4 焊接 G2 烟尘（颗粒物） 经移动式烟尘净化装置后通过车间通风排放 5 打磨、抛光 G3 粉尘（颗粒物） 经移动式布袋除尘装置后通过车间通风排放 6 噪声 生产设施 N1~6 等效连续A声级 / 7 固废 机加工 S1 边角料 外卖综合利用 8 焊接 S3 废焊渣 9 烟尘净化 / 收集烟尘 10 烟尘净化器 / 废滤芯 11 布袋除尘器 / 废布袋 12 机加工 S2 废液压油 委托有资质部门处置 13 机加工 S4 废切削液 14 原料包装 / 废包装桶 15 职工生活 / 生活垃圾 委托环卫部门清运 5.3污染源强分析 5.3.1废水污染源分析 根据调查及工艺分析，项目用水主要为职工生活用水，设备检验试水用水。项目废水主要为生活污水。 （1）生活污水 企业劳动定员10人，不设食堂，不设宿舍，《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)，用水量定额以50L/p·d计，年工作日300d，单班制生产，则项目员工用水情况见下表所示。 员工用水情况表 项目 人数 用水系数 工作日 用水量 排水系数 排水量 员工 10人 50L/p·d 300d 150t/a 0.80 120t/a 员工生活污水水质参照城市一般生活污水水质，CODCr450mg/L、NH3-N35mg/L，SS300 mg/L、TP5.0mg/L、TN48mg/L，则生活污水污染物产生量为CODCr0.0540t/a、NH3-N0.0042t/a、SS0.0360/a、TP0.0006t/a、TN0.0058t/a。生活污水经化粪池预处理后接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）进行集中处理，具体废水产生排放情况见下表所示。 污水主要污染源产排情况表 来源 废水产生量 (t/a) 污染 因子 浓度 (mg/L) 产生量 (t/a) 预处理方式 污染物接管量 最终外排量 排放方式及去向 浓度 mg/L 排放量t/a 浓度 mg/L 排放量t/a 生活 污水 120 CODCr 450 0.0540 化粪池 360 0.0432 40 0.0048 经化粪池预处理后接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）进行集中处理达标后排入锡澄运河 NH3-N 35 0.0042 35 0.0042 2 0.0002 SS 300 0.0360 240 0.0288 10 0.0012 TP 5 0.0006 5 0.0006 0.4 0.0001 TN 48 0.0058 48 0.0058 10 0.0012 （2）其他用水情况 ①试压用水 项目设备装配完成后需要对高温高压染色机设备进行压力测试，平均每台测试废水约300L，损耗以20%计，年测试50套设备，则补充水量为3t/a，试压水循环使用不外排。 ②切削液勾兑 项目切削液以1:9的比例与水进行勾兑，切削用量约为0.02t/a，则用水量约0.18t/a，5%委托有资质单位处置。 图5-2 本项目水量平衡图 单位：t/a 5.3.2废气污染源分析 本项目废气主要为切割粉尘、焊接废气、打磨和抛光废气。 切割烟尘(G1)： 项目采用等离子弧切割机对槽钢进行切割，切割过程中金属高温熔化会产生烟尘。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“3230钢压延加工业”中“钢压延加工行业无组织排放主要污染物排放系数”，切割产生的烟尘无组织排放系数为0.1~0.6kg/t 钢材。本项目需要等离子弧切割机切割钢材量约为100吨，按最不利情况计（烟尘产生量按0.6 kg/t 钢材计），产生烟尘量0.06t/a，经移动式烟尘净化装置收集处理后通过车间通风排放，烟尘净化装置收集效率约为80%，净化效率约为90%，平均每天切割约4h，则切割烟尘（以颗粒物表征）产排情况见下表所示。 切割烟尘产排情况表 污染物 用量 产生系数 产生情况 末端处理设施 削减量 无组织排放 t/a ‰原料 t/a kg/h t/a t/a kg/h 颗粒物 100 0.6 0.06 0.05 移动式烟尘净化器； 收集效率80%； 处理效率90% 0.0432 0.0168 0.0140 注：设置2台移动式烟尘净化装置；焊接烟尘通过车间通风排放，不设置排气筒。 （2）焊接烟尘 项目在各种钢材、型材等拼接、组装等过程中，需要进行焊接作业，焊接过程会有一定量的焊接烟尘产生。 焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸气经氧化和冷凝而形成的，其成分主要取决于焊接材料成分及其蒸发的难易程度。焊接烟尘的产生量主要取决于焊料的材质和焊接方式。按照《焊接场所环境污染分析及控制技术》(马丽，应用技术，2006(12))，几种常见焊接方法的发尘量见下表所示。 几种常见焊接方法的发尘量 焊接方法 焊接材料 施焊时发尘量(mg/min) 焊接材料的发尘量(g/kg) 手工电弧焊 低氢型焊条(J507，直径4mm) 351~450 11.0~16.0 钛钙型焊条(J422，直径4mm) 200~280 6.0~8.0 自保护焊 药芯焊丝(直径3.2mm) 2000~3500 20.0~25.0 二氧化碳焊 实芯焊丝(直径1.6mm) 450~650 5.0~8.0 药芯焊丝( 径1.6mm) 700~900 7.0~10.0 氩弧焊 实芯焊丝(直径1.6mm) 100~200 2.0~5.0 埋弧焊 实芯焊丝(直径5.0mm) 10~40 0.1~0.3 氧-乙炔切割 40~80 / 根据业主提供资料，项目需要用电焊机（4台）或逆变式直流氩弧焊机（7台）对不同要求的材料进行焊接，项目预计使用低氢型焊条0.8t/a、氩弧焊实芯焊丝1.2t/a，对照表中低氢型焊条发尘量范围为11.0~16.0g/kg，氩弧焊实芯焊丝发尘量范围为2.0~5.0g/kg，本评价取最不利条件，按焊丝最大发尘量计，平均每天焊接时间约4h，焊接烟尘要求经移动式烟尘净化装置收集处理后通过车间通风排放，烟尘净化装置收集效率约为 80%，净化效率约为90%，则焊接烟尘（以颗粒物表征）产排情况见下表所示。 焊接烟尘产排情况表 焊接方式 污染物 用量 产生系数 产生情况 末端处理设施 削减量 无组织排放 t/a g/kg原料 t/a kg/h t/a t/a kg/h 电焊 颗粒物 0.8 16 0.0128 0.0107 移动式烟尘净化器； 收集效率80%； 处理效率90% 0.0092 0.0036 0.0030 氩弧焊 颗粒物 1.2 5 0.0060 0.0050 0.0043 0.0017 0.0014 合计 颗粒物 2.0 / 0.0188 0.0157 / 0.0135 0.0053 0.0044 注：设置4台移动式烟尘净化装置；焊接烟尘通过车间通风排放，不设置排气筒。 （3）打磨、抛光废气 本项目使用角磨机进行打磨、抛光，该过程中会产生打磨、抛光粉尘。粉尘产生量参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010 年修订下册》中，机械加工产生的工业粉产污系数为 1.523kg/（t 产品）。 根据建设单位提供资料，项目需要经打磨工序的产品约为50t/a，则打磨、抛光粉尘产生量为0.0762t/a。企业拟在车间1设置配套2台移动式布袋除尘器，设备收集率为80%，净化率达90%，平均每天打磨约4h（年打磨工时1200h），则打磨、抛光粉尘（以颗粒物表征）产排情况见下表所示。 打磨、抛光粉尘产排情况表 污染物 用量 产生 系数 产生情况 末端处理设施 削减量 无组织排放 t/a kg/t原料 t/a kg/h t/a t/a kg/h 颗粒物 50 1.523 0.0762 0.0635 移动式布袋除尘器； 收集效率80%； 处理效率90% 0.0549 0.0213 0.0178 注：设置2套布袋除尘设施，打磨、抛光粉尘通过车间通风排放，不设置排气筒。 5.3.3噪声污染源分析 项目主要噪声源为剪板机、弯管机、切割机、电焊机等设备过程中产生噪声，主要设备噪声源强见下表所示。 本项目主要设备噪声声压级 序号 设备名称 单台噪声源强dB(A) 数量 (台) 位置 距最近厂界距离m 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1 液压式闸剪板机 85 1 生产车间 5 18 50 6 2 卷板机 78 2 6 7 49 17 3 逆变式直流氩弧焊机 70 7 20 6 25 18 4 弯管机 80 1 10 8 45 16 5 空气等离子弧切割机 78 3 25 17 30 7 6 电焊机 70 4 20 16 35 8 7 锯床 85 1 8 16 47 8 8 台式砂轮机 78 1 9 20 46 4 9 切割机 78 1 30 15 25 9 10 滚轮机 70 1 9 14 46 10 11 角磨机 75 6 8 8 47 16 5.3.4固废污染源分析 本项目固废主要为员金属边角料、废焊渣、收集烟粉尘、废滤芯、废布袋、废液压油和废切削液及废切削液包装桶、工生活垃圾。 （1）边角料 项目机加工过程会产生边角料，原料损耗率约为原料的5%，原料使用量约为125 t/a，则金属边角料产生量约为6.25t/a，属于一般废物，由其他物资回收单位回收。 （2）废焊渣 项目焊丝使用量为2t/a，据《机加工行业环境影响评价中常见污染源估算及污染治理》（湖北大学学报(自然科学版)第32版第3期 2010年9月），废焊渣的产生量约为用量的（1/11+4%），则本项目废焊渣产生量为0.26t/a，收集后定期外售综合利用。 （3）收集烟粉尘 根据工程分析，项目切割烟尘（颗粒物）收集量约为0.0432t/a；焊接烟尘（颗粒物）收集量约为0.0135t/a；打磨、抛光粉尘（颗粒物）收集量约为0.0549t/a，合计颗粒物收集量约为0.1116t/a，收集后定期外售综合利用。 废滤芯 项目废气处理设施过程中会产生废弃的滤芯，按每3个月更换一次，一共设置6套可移动式烟尘净化装置，则一年产生24件废滤芯，平均每套按2.5kg计，年发生量约0.06t/a，委托废品公司回收处置。 （5）废布袋 项目废气处理设施过程中会产生废弃的布袋，按每年更换一次，一年产生2套废布袋，平均每套按5kg计，则年发生量约0.01t/a，委托废品公司回收处置。 （6）废切削液 项目切削液以1:9的比例与水进行勾兑，切削用量约为0.02t/a，则用水量约0.18t/a，勾兑的切削液循环使用，定期补充，定期更换，产生量按使用量的5%计，则废切削液产生量约0.01t/a，属于危险废物，类别HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，编号900-006-09，委托有资质单位处置。 （7）废液压油 项目剪板机需要使用液压油，废液压油的年更换量约为0.05t/a，属于危险废物，类别HW08废矿物油与含矿物油废物，编号900-218-08，委托有资质单位处置。 （8）废包装桶 项目机加工过程产生切削液空包装桶2只，液压油包装桶1只，合计约0.002t/a，属于危险废物，类别HW49其他废物，编号为900-041-49，委托资质单位处置。 （9）生活垃圾 项目员工生活、办公会产生生活垃圾，平均按0.5kg/d•d计，年工作时间为300d，则生活垃圾产生量约为1.5 t/a，委托环卫部门定期清运。 综上所述，项目固废产生量及处置去向详见下表所示。 项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 边角料 机加工 固态 钢 6.25 废焊渣 焊接 固态 钢 0.26 收集烟粉尘 烟尘净化 固态 金属屑 0.1116 废滤芯 烟尘净化 固态 布 0.06 废布袋 打磨、抛光收集 固态 布 0.01 废切削液 机加工 液态 切削液 0.01 废液压油 机加工 液态 矿物油 0.05 废包装桶 原料包装 固态 塑料/铁 0.002 生活垃圾 职工生活 固态 生活垃圾 1.5 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330 2017）的规定对上述副产物的属性进行判定，具体见下表所示。 项目固体废物判定表 序号 产物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属 固体废物 判定依据 边角料 机加工 固态 钢 是 4.2a产品加工和制造过程中产生的下脚料、边角料、残余物质等。 废焊渣 焊接 固态 钢 是 4.1d在消费活使用过程汇总产生的，因为使用寿命到期而不能继续按照原用途使用的物质。 收集烟粉尘 烟尘净化 固态 金属屑 是 4.3a烟气和废气净化、除尘处理过程中收集的烟尘、粉尘，包括粉煤灰。 废滤芯 烟尘净化 固态 布 是 4.3a烟气和废气净化、除尘处理过程中收集的烟尘、粉尘，包括粉煤灰。 废布袋 打磨、抛光收集 固态 布 是 4.3a烟气和废气净化、除尘处理过程中收集的烟尘、粉尘，包括粉煤灰。 废切削液 机加工 液态 切削液 是 4.1h因丧失原有功能而无法继续使用的物质。 废液压油 机加工 液态 矿物油 是 4.1h因丧失原有功能而无法继续使用的物质。 废包装桶 原料包装 固态 塑料/铁 是 4.1h因丧失原有功能而无法继续使用的物质 生活垃圾 职工生活 固态 生活垃圾 是 5.1b焚烧处置5.1c填埋处理 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见下表所示。 危险废物属性判定表 序号 固废名称 产生工序 主要成分 是否属于危险废物 废物代码 边角料 机加工 钢 否 — 废焊渣 焊接 钢 否 — 收集烟粉尘 烟尘净化 金属屑 否 — 废滤芯 烟尘净化 布 否 — 废布袋 打磨、抛光收集 布 否 — 废切削液 机加工 切削液 是 HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 900-006-09 废液压油 机加工 矿物油 是 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-218-08 废包装桶 原料包装 塑料/铁 是 HW49其他废物 900-041-49 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 否 — 综上所述，本项目固体废物分析结果汇总见下表所示。 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号 固体废物名称 产生工序 主要成分 属性判别 废物代码 预测产生量 （吨/年） 处置方式 是否符合 环保要求 边角料 机加工 钢 一般工业固废 — 6.25 外卖综合利用 是 废焊渣 焊接 钢 — 0.26 是 收集烟粉尘 烟尘净化 金属屑 — 0.1116 是 废滤芯 烟尘净化 布 — 0.06 是 废布袋 打磨、抛光收集 布 — 0.01 是 废切削液 机加工 切削液 危险废物 900-006-09 0.01 委托有资质单位处置 是 废液压油 机加工 矿物油 900-218-08 0.05 是 废包装桶 原料包装 塑料/铁 900-041-49 0.002 是 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 生活垃圾 — 1.5 委托环卫部门清运 是 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号），项目危险废物分析结果汇总见下表所示。 危险废物分析结果汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 （吨/年） 产生工序 及装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废 周期 危险 特性 污染防治措施 废切削液 HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 900-006-09 0.01 机加工 液态 切削液 切削液 每个月 T 密闭桶装 委托处置 废液压油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-218-08 0.05 机加工 液态 矿物油 矿物油 1年 T,I 密闭桶装 委托处置 废包装桶 HW49其他废物 900-041-49 0.002 原料包装 固态 钢 切削液、矿物油 1年 T/In 密闭桶装委托处置 本项目危险废物贮存场所（设施）情况见下表所示。 危险废物贮存场所（设施）情况表 序号 贮存场所 （设施）名称 危险废物 名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危废堆场 废切削液 HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 900-006-09 厂房 2m2 （1m×2m ） 密闭桶装 1t 1年 废液压油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-218-08 密闭桶装 1t 1年 废包装桶 HW49其他废物 900-041-99 密闭 0.5t 1年 5.4本项目主要污染物产生情况汇总 根据工程分析，本项目主要污染物产生及排放情况见下表所示。 项目主要污染物产生及排放情况表 单位：t/a 类别 排放源 污染物名称 产生量 削减量 接管量 最终外排量 废水 生活废水 污水量 120 0 120 120 CODCr 0.0540 0.0492 0.0432 0.0048 NH3-N 0.0042 0.0040 0.0042 0.0002 SS 0.0360 0.0348 0.0288 0.0012 TP 0.0006 0.0005 0.0006 0.0001 TN 0.0058 0.0046 0.0058 0.0012 废气 切割 颗粒物 0.0600 0.0432 / 0.0168 焊接 颗粒物 0.0188 0.0135 / 0.0053 打磨、抛光 颗粒物 0.0762 0.0549 / 0.0213 合计 颗粒物 0.1550 0.1116 / 0.0434 固废 机加工 边角料 6.25 6.25 0 0 焊接 废焊渣 0.26 0.26 0 0 烟尘净化 收集烟粉尘 0.1116 0.1116 0 0 烟尘净化 废滤芯 0.06 0.06 0 0 打磨、抛光收集 废布袋 0.01 0.01 0 0 机加工 废切削液 0.01 0.01 0 0 机加工 废液压油 0.05 0.05 0 0 原料包装 废包装桶 0.002 0.002 0 0 职工生活 生活垃圾 1.5 1.5 0 0

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 无组织 | / | / | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 排放量t/a | 排放速率kg/h |
|  |  | 切割 | 颗粒物 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0168 | 0.0140 |
|  |  | 焊接 | 颗粒物 | 0.0188 | 0.0157 | 0.0053 | 0.0044 |
|  |  | 打磨、抛光 | 颗粒物 | 0.0762 | 0.0635 | 0.0213 | 0.0178 |
| 电离电磁辐射 | / |
| 水 污 染 物 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 接管浓度mg/L | 接管量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | 废水量 | / | 120 | / | 120 | 经化粪池预处理后接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）进行集中处理达标后排入锡澄运河 |
|  |  | CODCr | 450 | 0.0540 | 360 | 0.0432 |  |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.0042 | 35 | 0.0042 |  |
|  |  | SS | 300 | 0.0360 | 240 | 0.0288 |  |
|  |  | TP | 5 | 0.0006 | 5 | 0.0006 |  |
|  |  | TN | 48 | 0.0058 | 48 | 0.0058 |  |
| 固 体 废 物 | 污染物名称 | 产生量t/a | 处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 生活垃圾 | 1.5 | 1.5t/a | 0 | 0 | 环卫部门统一清运 |
|  | 一般工业固废 | 边角料 | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 废品回收单 位回收利用处置 |
|  |  | 废焊渣 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 |  |
|  |  | 收集烟粉尘 | 0.1116 | 0 | 0.1116 | 0 |  |
|  |  | 废滤芯 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废布袋 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |
|  | 危险废物 | 废切削液 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 委托资质单位处置 |
|  |  | 废液压油 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废包装桶 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 |  |
| 噪 声 | 位置 | 设备名称 | 等效声级dB(A) | 距最近厂界位置m |
|  |  |  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
|  | 生产车间 | 液压式闸剪板机 | 85.0 | 5 | 18 | 50 | 6 |
|  |  | 卷板机 | 81.0 | 6 | 7 | 49 | 17 |
|  |  | 逆变式直流氩弧焊机 | 79.5 | 20 | 6 | 25 | 18 |
|  |  | 弯管机 | 80.0 | 10 | 8 | 45 | 16 |
|  |  | 空气等离子弧切割机 | 83.2 | 25 | 17 | 30 | 7 |
|  |  | 电焊机 | 77.0 | 20 | 16 | 35 | 8 |
|  |  | 锯床 | 85.0 | 8 | 16 | 47 | 8 |
|  |  | 台式砂轮机 | 78.0 | 9 | 20 | 46 | 4 |
|  |  | 切割机 | 78.0 | 30 | 15 | 25 | 9 |
|  |  | 滚轮机 | 70.0 | 9 | 14 | 46 | 10 |
|  |  | 角膜机 | 84.5 | 8 | 8 | 47 | 16 |
| 主要生态影响：无 |

# 七、环境影响分析

7.1施工期期环境影响分析： 施工期对周围的环境影响在施工结束后消除，本项目租用的生产厂房已经建成，只进行设备安装和调试，施工期基本结束。本次评价不对施工期影响分析进行评价。 7.2营运期环境影响分析： 7.2.1水环境影响分析 （1）评价等级和评价范围确定 根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ2.3-2018)中要求：地表水环境影响评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。 水污染型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体内容见下表。 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/(m3/d); 水污染物当量数W/(无量纲) 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 -- 项目建成后产生生活污水120t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、总磷，接管至无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理，达标尾水最终排入锡澄运河，不直接排入水体，属于间接排放。因此，本项目地表水影响评价等级为三级B，不需要进行影响预测。 根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ2.3-2018)中要求需要开展以下分析： ①需分析依托污染处理设施环境可行性分析的要求及涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。 ②水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性评价。 本项目主要废水为生活污水，不涉及到地表水环境风险，本次主要对依托污染处理设施环境可行性分析进行分析。 （2）废水处理达标可行性分析 根据工程分析，项目生活污水产生量约为120t/a，染物物产生浓度为CODCr450mg/L，NH3-N 35mg/L，SS300 mg/L，TP5 mg/L，TN48 mg/L，经化粪池预处理达无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）纳管标准后纳入市政污水管网，污水纳管要求：CODCr500mg/L，NH3-N 45mg/L，SS400mg/L，TP8 mg/L，TN70 mg/L。 （3）废水接管可行性分析 企业选址位于江苏省无锡市惠山区前洲街道堰玉路18号，属于工业集中区，集中区排水体制采用雨、污分流制。企业内部管道严格按雨污分流的要求设计建设，污水通过污水收集系统收集、处理后达标排放。项目选址属于无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）纳污范围，根据污水纳管证明，项目能纳入市政污水管网。 （4）污水处理站处理能力分析 无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）位于惠山经济开发区前洲配套区内，建有污水处理一期、二期、三期工程，日污水处理能力达到 4 万吨。无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）服务范围为惠山区前洲街道范围的工业企业及生活污水。接纳废水主要为前洲镇区和园区的工业废水、生活污水，废水经污水处理厂最终处理达标后排入锡澄运河，尾水中COD、BOD5、氨氮、总磷优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准要求，总氮为10mg/L。目前，无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）正常运行。 无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）的进出水标准见下表所示。 污水处理厂进出水标准 单位：mg/L 指标 COD SS 氨氮（NH3-N） 总氮（TN） 总磷（TP） 进水水质 500 400 45 70 8 出水水质 40 10 2 10 0.4 项目生活污水年排放量约120t/a（0.4t/d），占比0.001%，另无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）污水处理工艺技术成熟，运行稳定，尾水能做到稳定排放。项目废水经处理后能达到纳管标准，且水质简单，故不会对无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）进水水质及运行造成冲击。因此，污水站的处理能力能满足全厂的废水处理要求。 （5）废水预测分析 项目生活污水经预处理达标后通过市政污水管网进入无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）处理，属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）内容，废水间接排放，地表水环境影响评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，仅对废水类别、污染物及污染治理设施信息进行填写。废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表所示。 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放 规律 污染治理设施 排放口编号 排放就设置是否符合要求 排放口类型 设施编号 设施名称 设施工艺 1 生活污水 COD、SS、氨氮、总氮、总磷 无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂） 间断排放，排放期间流量稳定 / 化粪池 / DW001 (是 (否 (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 本项目污水排放口基本情况表见下表所示。 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量(t/a) 排放去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放浓度限值/(mg/L) DW001 120°14′36.78″ 31°41′34.02″ 120 无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂） 间断排放，排放期间流量稳定 8:00~17:00 无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂） CODCr 40 NH3-N 2 SS 10 TP 0.4 TN 010 本项目废水污染物排放信息表见下表所示。 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号 排放口编号 污染物种类 接管浓度（mg/L） 日接管量（t/d） 年接管量（t/a） 1 DW001 CODCr 360 1.44E-04 0.0432 NH3-N 35 1.40E-05 0.0042 SS 240 9.60E-05 0.0288 TP 5 2.00E-06 0.0006 TN 48 1.93E-05 0.0058 排放口合计 COD 0.0432 SS 0.0042 氨氮 0.0288 总氮 0.0006 总磷 0.0058 （5）水环境影响分析 项目废水最终经处理后达标纳入市政污水官网，排水量较小，水质简单，不排入附近水体，不改变周围环境功能等级，对周边地表水环境无影响。 （6）地表水环境影响评价自查表 地表水环境影响评价自查表见下表所示。 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放☑；其他 □ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物☑；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ 水温 □；水位(水深) □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ☑ 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源□ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 ( 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ ( ) 监测断面或点位个数( )个 现状评价 评价范围 河流：长度( )km；湖库、河口及近岸海域：面积( )km2 评价因子 ( COD、氨氮、总氮、总磷、SS) 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类口；Ⅲ类 □；Ⅳ类 ☑；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准( ) 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标☑；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标☑；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 ☑；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 ☑；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域(区域)水资源(包括水能资源)与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 ☑ 不达标区 □ 影响预测 预测范围 河流：长度( )km；湖库、河口及近岸海域：面积( )km2 预测因子 ( ) 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区(流)域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区(流)域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区(流)域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求☑ 污染源排放量核算 污染物名称 接管量（t/a） 排放量(t/a) 接管浓度(mg/L) 外环境排放浓度(mg/L) COD 0.0432 0.0048 360 40 NH3-N 0.0042 0.0006 35 2 SS 0.0288 0.0012 240 10 TP 0.0006 0.0001 5 0.4 TN 0.0058 0.0018 48 10 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/(t/a) 排放浓度/(mg/L) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 生态流量确定 生态流量：一般水期( )m3/s；鱼类繁殖期( )m3/s；其他( )m3/s 生态水位：一般水期( )m；鱼类繁殖期( )m；其他( )m 防治措施 环保措施 污水处理设施 ☑；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 □ 手动 ☑；自动 □；无监测 □ 监测点位 ( ) (DW001) 监测因子 ( ) (COD、SS、氨氮、总磷、总氮) 污染物排放清单 ☑ 评价结论 可以接受 ☑；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可√；“( )”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注：*括号前为接管量，括号内为污水处理厂最终外排量。 7.2.2地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境影》（HJ 610-2016），本项目为Ⅳ类项目，无需进行地下水评价，本报告提出几点地下水防治要求。 本项目地下水污染防治分区可分为重点污染防治区、一般污染防治区及非污染防治区。重点污染防治区包括危险废物暂存区，污水管沟、雨水管沟等；一般污染防治区包括车间、一般仓库等；其余区域为非污染防治区。 ①一般规定 一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，重点污染防治区的防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。防渗层可由单一或多种防渗材料组成。 ②地面防渗 地面防渗层可采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯(HDPE)膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。当建设场地具有符合要求的黏土时，地面防渗宜采用黏土防渗层，防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层。混凝土防渗层可采用抗渗钢纤维混凝土、抗渗合成纤维混凝土、抗渗钢筋混凝土和抗渗素混凝土。 其他防渗：如地面整体铺设不锈钢防渗槽体，亦可满足防渗要求。 ③水池、管沟防渗 混凝土水池、污水沟和井的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010)的有关规定，混凝土强度等级不宜低于C30。 一般污染防治区水池的防渗层要求；结构厚度不应小于250mm；混凝土的抗渗等级不应低于P8。 重点污染防治区水池的防渗层要求：结构厚度不应小于250mm；混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂；水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm；当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%～2%。或者在池中再内嵌1个不锈钢槽体。 一般污染防治区污水沟的防渗层要求：结构厚度不应小于150mm；混凝土的抗渗等级不应低于P8。 重点污染防治区污水沟的防渗层要求：污水沟的结构厚度不应小于150mm；混凝土的抗渗等级不应低于P8，且污水沟的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂；水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm；当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%～2%。 ④地下管道 当管道公称直径不大于500mm时，应采用无缝钢管；当管道公称直径大于500mm时，宜采用直缝埋弧焊焊接钢管，焊缝应进行100%射线探伤；管道设计壁厚的腐蚀余量不应小于2mm或采用管道内防腐；管道的外防腐等级应采用特加强级；管道的连接方式应采用焊接；当一级地管、二级地管采用非钢制金属管道时，宜采用高密度聚乙烯(HDPE)膜防渗层，也可采用抗渗钢筋混凝土管沟或套管。 7.2.3大气环境影响分析 7.2.3.1大气污染物达标排放分析 本项目废气主要为切割烟尘、焊接烟尘、打磨、抛光粉尘。 （1）切割烟尘 项目采用等离子弧切割机对槽钢进行切割，切割过程中金属高温熔化会产生烟尘。烟尘经移动式烟尘净化装置收集处理后通过车间通风排放，能够满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中相关标准限值要求。 （2）焊接烟尘 项目焊接过程中会产生焊接烟尘，烟尘经移动式烟尘净化装置收集处理后通过车间通风排放，能够满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中相关标准限值要求。 （3）打磨、抛光粉尘 项目打磨、抛光过程会产生粉尘，粉尘经移动式布袋除尘装置收集处理后通过车间通风排放，能够满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中相关标准限值要求。 7.2.3.2大气污染物影响分析 （1）预测模式、方案及参数 ①预测模式 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式(AERSCREEN)进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 ②预测参数汇总 评价因子和评价标准表见下表所示。 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 PM10 24小时平均值 150*3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 估算模型参数表见下表所示。 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 71.22万 最高环境温度/℃ 39.9 最低环境温度/℃ -12.5 土地利用类型 城市 区域湿度条件 湿润区 是否考虑地形 考虑地形 □是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 本项目预测源强参数及选项见表。 面源污染源排放参数一览表 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度 /m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 颗粒物 A1 机加工车间* 238708.68 3509696.23 3 55 24 2 10 1200 正常排放 0.0362 ③预测结果分析 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2018)，采用估算模式计算项目污染物最大落地浓度及浓度占标率等，污染因子的最大占标率和最大预测结果见下表所示。 主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离/(m) 机加工车间 颗粒物 浓度（μg/m3） 占标率（%） 10 13.5510 3.01E+00 25 20.3810 4.53E+00 50 24.6390 5.48E+00 75 15.3690 3.42E+00 100 10.5040 2.33E+00 125 7.7698 1.73E+00 150 6.0647 1.35E+00 175 4.9146 1.09E+00 200 4.0919 9.09E-01 225 3.4815 7.74E-01 250 3.0133 6.70E-01 275 2.6445 5.88E-01 300 2.3474 5.22E-01 325 2.1039 4.68E-01 350 1.9010 4.22E-01 375 1.7299 3.84E-01 400 1.5838 3.52E-01 425 1.4577 3.24E-01 450 1.3478 3.00E-01 475 1.2522 2.78E-01 500 1.1674 2.59E-01 600 0.9098 2.02E-01 700 0.7369 1.64E-01 800 0.6139 1.36E-01 900 0.5225 1.16E-01 1000 0.4524 1.01E-01 1100 0.3972 8.83E-02 1200 0.3527 7.84E-02 1300 0.3162 7.03E-02 1400 0.2858 6.35E-02 1500 0.2603 5.78E-02 1600 0.2386 5.30E-02 1700 0.2200 4.89E-02 1800 0.2039 4.53E-02 1900 0.1900 4.22E-02 2000 0.1778 3.95E-02 2100 0.1672 3.71E-02 2200 0.1578 3.51E-02 2300 0.1495 3.32E-02 2400 0.1422 3.16E-02 2500 0.1357 3.01E-02 最大落地浓度（μg/m3） 28.86 下风向最大质量浓度占标率Pmax（%） 6.41 最大浓度出现距离（m） 39 D10%最远距离（m） 0 ④评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： Pi=Ci/C0i×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜10% 根据模型估算结果，确定评价等级判定结果见下表所示。 估算模式预测结果 污染源 污染因子 源强 (kg/h) 执行标准(mg/m3) 最大落地点距离（m） 最大落地点 浓度(mg/m3) Pmax (%) D10% (m) 评价等级 机加工车间 颗粒物 0.0362 0.15*3 39 2.89E-03 6.41 0 二 ⑤大气影响分析 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为二级。根据导则，二级评价等级可不进行进一步预测，只对污染物排放量进行核算，本项目废气污染物排放情况见下表所示。 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（μg/m3） 1 机加工车间 切割 烟尘（颗粒物） 可移动式烟尘净化装置 参照上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015） 500 0.0168 2 焊接 烟尘（颗粒物） 可移动式烟尘净化装置 参照上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015） 500 0.0053 3 打磨、抛光 粉尘（颗粒物） 可移动式布袋除尘装置 参照上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015） 500 0.0213 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.0434 项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.0434 大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中有关大气环境防护距离设置的有关规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 本项目大气环境影响评价工作等级为二级，大气污染物短期贡献浓度最大值能满足环境质量浓度限值且污染源数量较少，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）二级评价不再进一步预测，不必计算大气防护距离。 卫生防护距离计算 卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居民区边界的最小距离。根据环保法规，无组织排放源所在单元与居民区之间应设卫生防护距离。根据《制定地方大气污染排放标准的技术办法》（GB/T13201-91），企业卫生防护距离可按下式计算： 式中：QC—无组织排放的污染物量，kg/h； Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单位等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，从卫生防护距离系数表中查取。 项目废气无组织排放卫生防护距离计算结果见下表所示。 卫生防护距离计算一览表 无组织面源 污染源 车间面积（m2） 无组织源强（kg/h） 计算值（m） 提升值（m） 机加工车间 颗粒物 1320 0.0362 2.07 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840--91）“Qc取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量。当按式（31）计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。”“两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。”对于机加工车间，要求设置50m卫生防护距离。根据项目平面布置和周围环境情况，周边最近敏感点（东侧北幢社区）距离场界最近距离约220m，项目50米卫生防护距离能够满足防护要求。建议当地规划部门在50米卫生防护距离范围严禁新增居民点等大气环境敏感点。 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级( 二级( 三级( 评价范围 边长=50km( 边长5~50km( 边长=5km( 评价 因子 SO2+NOX 排放量 ≥2000t/a( 500~5000t/a( ＜500 t/a( 评价因子 基本污染物 (颗粒物) 其他污染物(/) 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 评价 标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准( 现状 评价 环境功能区 一类区( 二类区( 一类区和二类区( 评价基准年 (2018)年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源( 现有污染源( 拟替代的污染源( 其他在建、拟建项目污染源( 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 (不涉及) 预测模型 AERMOD( ADMS( AUSTAL2000( EDMS/AEDT( CALPUFF( 网络模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km( 边长5~50km( 边长＜5km( 预测因子 预测因子( ) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率＞100%( 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%( C本项目最大占标率＞10%( 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率＞30%( 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长( )h C非正常最大占标率≤100%( C非正常最大占标率＞100%( 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 ( C叠加不达标 ( 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% ( k ＞-20% ( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：(颗粒物) 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( 无监测 ( 环境质量监测 监测因子：(/) 监测点位数(/) 无监测 ( 评价 结论 环境影响 可以接受 ( 不可以接受 ( 大气环境 防护距离 / 污染源 年排放量 SO2：/ NOX：/ 颗粒物：0.0434t/a VOCs：/ 注：“□” 为勾选项，填“√” ； “( )”为内容填写项 7.2.3声环境影响分析 项目主要噪声为设备运行时产生的，主要设备布置在车间内，车间为砖砌结构，设备经厂房隔声后，预计可以隔声降噪20dB(A)，风机配置隔声罩后，预计可以降噪15dB(A)。 （1）固定声源 当已知某点的A声级时，预测点位置的声压级可按下列公式近似计算： 可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 式中： —总衰减，dB； —几何发散引起的衰减，dB； —大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； — 声屏障引起的衰减，dB； —其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 各衰减模式采用以下公式计算 ①几何发散 ②大气吸收 a—为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数。 ③地面效应 r—声源到预测点的距离，m； hm—传播路径的平均离地高度，m； ④声屏障 N1、N2、N3——相应的菲涅尔数 在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑几何发散引起的衰减和声屏障引起的衰减，其它因素的衰减，如地面效应、大气吸收等均作为预测计算的安全系数而不计。 （2）室内声源 若声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下列公式近似求出： 式中： TL—隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 然后按公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； —室内 声源 倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： —靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； —围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）设备源强 各声源与厂界噪声预测点之间的距离见下表所示。 表7-18 各声源与厂界噪声预测点之间的距离 序号 设备名称 单台噪声源强dB(A) 数量 (台) 等效声级dB(A) 距最近厂界距离m 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1 液压式闸剪板机 85 1 85 5 18 50 6 2 卷板机 78 2 81 6 7 49 17 3 逆变式直流氩弧焊机 70 7 79.5 20 6 25 18 4 弯管机 80 1 80 10 8 45 16 5 空气等离子弧切割机 78 3 83.2 25 17 30 7 6 电焊机 70 4 77.0 20 16 35 8 7 锯床 85 1 85 8 16 47 8 8 台式砂轮机 78 1 78 9 20 46 4 9 切割机 78 1 78 30 15 25 9 10 滚轮机 70 1 70 9 14 46 10 11 角磨机 75 6 84.5 8 8 47 16 （4）影响分析及评价 本项目设计采取以下噪声防治措施： ①选择性能稳定，运转平稳、低噪声的设备，精心操作，减少设备空转； ②合理布局生产车间； ③加强设备的维护保养及日常管理，防止设备故障形成非正常生产噪声； ④根据噪声源特点，采取相应降噪隔声措施，设备在安装时采取加固减震措施，以防震减噪。 经采取以上隔声降噪及减振措施后，本项目各厂界噪声预测结果见下表所示。 厂界噪声影响预测结果一览表 序号 设备名称 等效声级dB(A) 隔声量dB(A) 距离衰减后预测点贡献值/dB(A) 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1 液压式闸剪板机 85.0 25 46.0 34.9 26.0 44.4 2 卷板机 81.0 40.4 39.1 22.2 31.4 3 逆变式直流氩弧焊机 79.5 28.5 38.9 26.5 29.4 4 弯管机 80.0 35.0 36.9 21.9 30.9 5 空气等离子弧切割机 83.2 30.2 33.6 28.7 41.3 6 电焊机 77.0 26.0 27.9 21.1 33.9 7 锯床 85.0 41.9 35.9 26.7 41.9 8 台式砂轮机 78.0 33.9 27.0 19.7 41.0 9 切割机 78.0 23.5 29.5 25.0 33.9 10 滚轮机 70.0 25.9 22.1 11.7 25.0 11 角磨机 84.5 41.4 41.4 26.1 35.4 / 叠加贡献值 - - 50.3 46.6 35.2 49.1 / 标准限值 - - 60 60 60 60 由预测结果可知，企业正常生产时，项目厂界四周昼噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 （5）防护距离 本项目主要噪声源为机加工设备，根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》，确定项目以机械加工生产车间为边界向外设置100m环境防护距离。本项目以整个厂区向外设置100m。根据现场调查，项目厂界周围100m范围内无居民区等环境保护敏感目标，能满足相应要求。环境防护距离包络线图见下图所示。 图7-1 项目环境防护距离包络线图 7.2.4固体废物影响分析 项目固废应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，需设置专用固体废物收集暂存场所，并按规范做好防范措施。根据不同固体废物的性质分类收集、集中管理。 （1）一般固废处置及防治 一般固废暂存：边角料、收集烟尘、生活垃圾，固废暂存条件如下： ①堆场地面防渗措施应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的要求。 ②在车间外设置一般固体废物仓库，要求地面水泥化，固体废物可按照类别分类堆放。 ③在堆场、储存场地等周边设置环境保护图形标志，加强监督管理。 ④建设单位应建立检查维护制度，定期建成维护堆放设施，发损坏应及时采取必要措施进行修复。 ⑤生活垃圾可不纳入工业固废管理，贮存采用生活垃圾分类箱，每日委托环卫所清运清运。 （2）危险废物处置及防治 ①危险废物均暂存于危险废物堆场。危险废物场所按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求进行场地防渗处理。 ②废切削液和废液压油贮存方式采用桶装，密闭，废液压油储存桶外采用塑料薄膜覆膜密封，进一步防止废气泄漏；贮存过程中基本无废气泄漏，故不设置气体净化装置。 ③做好防渗、防风、防雨，防止废液泄露使污染范围扩大；固体废物应按照规范要求及时对其进行处理处置，减少堆放、贮存过程中的异味产生，降低贮存场所本身对环境的影响。 危废仓库的进一步管理要求： 严格执行《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）要求，按照文件要求设置危险废物识别标识，配备通讯设备、照明设施和消防设施，厂区门口设置危废信息公开栏；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布施要求设置视频监控，并与中控室联网。 ①危废仓库必须派专人管理，其他人未经允许不得进入内。 ②危险废物仓库不得存放除危险废物以外的其他废弃物。 ③当危险废物存放到一定数量（1吨以上），管理人员应及时通知安全环保部办理相关手续送往有资质单位处理。 ④危废应在危废间规定允许存放的时间存入，送入危险废物仓库时应做好统一包装（液体桶装），防止渗漏，并分别贴好标识，注明危险废物名称。 ⑤产生的危险废物每次送入危废间必须进行称重，危险废物仓库管理人员经核定无误后方可入库登记同时双方签字确认。 ⑥需凭借交接单入库，没有交接单不得入库，环保主管部门需定期查看。 ⑦设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置，在废液压油、废切削液贮存桶下方设置托盘收集泄漏液体。 管理措施：建设单位严格按“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运或外销，做好危险废物的入库、存放、出库记录，不得随意堆置。 本项目固体废物利用处置方式评价见下表所示。 固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生工序 属性判别 废物代码 预测产生量 （吨/年） 处置方式 是否符合 环保要求 边角料 机加工 一般工业固废 — 6.25 外卖综合利用 是 废焊渣 焊接 一般工业固废 — 0.26 是 收集烟尘 烟尘净化 一般工业固废 — 0.1116 是 废滤芯 烟尘净化 一般工业固废 — 0.06 是 废布袋 打磨、抛光收集 一般工业固废 — 0.01 是 废切削液 机加工 危险废物 900-006-09 0.01 委托有资质单位处置 是 废液压油 机加工 危险废物 900-218-08 0.05 是 废包装桶 原料包装 危险废物 900-041-49 0.002 是 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 — 1.5 委托环卫部门清运 是 （3）与苏环办【2019】327文件符合性分析 拟建危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号 文件规定要求 拟实施情况 备注 1 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析 本项目可能产生的危险废物仅为废切削液（900-006-09）、废液压油（900-218-08 ）和废包装桶（900-041-490），年产生量分别为 0.01t/a，0,05t/a，0.002t/a，采用密闭铁储罐及铁桶贮存在厂区危废仓库内，定期委托资质单位处置，详见固体废弃物分析章节。 符合 2 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施 液体危险废物易发生泄漏，危废仓库地面采取防渗措施，四周设围堰。详见“固体废物环境风险评价”章节； 项目危险废物贮存在密闭铁桶内，无废气挥发。 符合 3 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存 液体危险废物采用密闭铁储罐贮存，废包装桶密闭贮存，由有资质单位及时处置，危废仓库分两个贮存区域，中间采用防护栅栏隔离。 符合 4 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置 危废仓库设置在带防雷装置的车间内，仓库密闭，地面防渗处理，四周设围堰，仓库内设禁火标志，配置灭火器。 符合 5 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物。 / 6 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施 本项目不涉及废弃剧毒化学品 / 7 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定） 厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及废切削液、废液压油、废包装桶贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌。 符合 8 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施 危废仓库内配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器等 符合 9 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置。 / 10 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定） 本次环评已对危废仓库的建设提出设置监控系统的要求，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。 符合 11 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。 本项目产生的固体废物主要为废金属、收集粉尘、废滤芯、废焊渣、废布袋，均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品。 符合 12 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物 / 按上述措施得到合理处置后，项目固废对周围环境基本无影响。 7.2.5环境风险评价 7.2.5.1评价依据 （1）建设项目风险源调查 本项目为非标准金属件生产，涉及危险物质为废切削液、废液压油，储存方式为桶装，常温常压下储存。 （2）环境风险潜势初判 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，本次报告按原辅材料及危险废物中含有的有害物质来计算临界量比值，本项目厂区内涉及风险物质最大存在总量与其临界量的比值Q见下表所示。 厂区涉及风险物质比值Q 序号 物质名称 CAS号 标准临界量(t) 最大储存总量(t) 辨识结果(Q) 切削液及废切削液* / 2500 0.02 0.000008 液压油及废液压油* / 2500 0.05 0.000020 项目Q值Σ 0.000028 注：*参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中表B.1“突发环境事件风险物质及临界量”中第381项“油类物质（矿物油类、如石油、汽油、柴油；生物柴油等）”临界量。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，当Q=0.000028＜1时，该项目环境风险潜势为І。 （3）评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，环境风险评价工作等级划分见下表所示。 评价工作等级划分表 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 本项目环境风险潜势为І，环境风险评价等级为：简单分析。 7.2.5.2环境敏感目标概况 本项目环境敏感目标概况见表3-4。 7.2.5.3环境风险识别 （1）物质危险性识别 本项目涉及原辅材料及危险废物中含有的有害物质危险特性见下表所示。 项目有害物质危险特性情况表 序号 物质 名称 相态 比重 易燃、易爆性 毒性 危险 特性 燃点 (℃) 闪点 (℃) 沸点 (℃) 爆炸极限% (vol) 危险 分类 LD50 (mg/kg) 慢性 毒物 分级 1 切削液及废切削液 液态 - - 160 - - - - - - 可燃 2 液压油及废液压油 液态 - - 180-300 - - - - - - 可燃 （2）生产系统危险性识别 根据工艺流程和厂区平面布局，项目涉及危险单元主要为生产车间、危废仓库，受外力影响有破裂或损坏的危险，工人操作不当或不慎，均可导致物料泄漏的风险；“三废”突发性事故排放导致环境污染。 （3）危险物质向环境转移的途径 火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；切削液及废切削液，液压油及废液压油泄漏、危废管理不善，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄露挥发危害人体健康；废气、废水突发性事故经排放管道排放对周边环境产生不利影响。 7.2.5.4环境风险分析 （1）泄漏风险分析 切削液及废切削液，液压油及废液压油泄漏发生点位于生产车间及危废仓库，项目位于厂房1楼，企业车间地面危废仓库区按要求设置环氧树脂地漆，储存量不大，设置托盘收集泄漏切削液，如果泄漏到车间地面可通过物料铲收集至空桶内，车间地面也可以采取活性炭或砂子进行吸收，清扫，不会通过厂房管道进入地表径流或地面土壤，基本不会对周围水环境、土壤产生影响。危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求进行场地防渗处理。 （2）火灾风险分析 发生该类事故对外环境的影响主要表现为辐射热以及燃烧废气的排放，从安全方面来看主要表现人员的伤亡。根据同类项目类别，发生火灾爆炸事故时，影响范围是在厂区内，对厂界外影响较小。本项目切削液及废切削液涉及的有机物物料较少，车间内不得存在明火，项目火灾风险较小。 7.2.5.5环境风险防范措施及应急要求 （1）物料泄露事故防范措施 项目泄漏的少量有害物质可通过物料铲收集至空桶内，车间地面用活性炭或砂子进行吸收，清扫。日常危险废物暂存，要求暂存点设置围堰、做好防腐防渗。 （2）废气处理系统事故防治措施 项目定期对废气处理设备进行检查、检修和维护工作。 7.2.5.6分析结论 在有效落实风险防范措施前提下，从环境风险角度评价，项目建设是可行的，本项目环境风险简单分析内容见下表所示。 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 无锡市学顺印染设备厂印染机械、染整机械的制造加工项目 建设地点 (江苏)省 (无锡)市 (前洲)区 (/)县 (/)园区 地理坐标 经度 E120°14′34.94″ 纬度 N31°41′35.90″ 主要危险物质及分布 化学品：切削液、液压油，位于生产车间；危险废物：废切削液、废液压油、废包装桶，位于危废仓库。 环境影响途径及危害后果 (大气、地表水、地下水等) 危废泄漏，可以通过地表径流、地下水、土壤等环境影响途径进行影响；项目厂房地面设置环氧树脂地漆或托盘收集，泄漏后可立马收集，不会进入地表径流、地表水体和土壤影响环境。 风险防范措施要求 物料泄露事故防范措施：项目泄漏的少量有害物质可通过物料铲收集至空桶内，车间地面用活性炭或砂子进行吸收，清扫。日常危险废物暂存，要求暂存点设置围堰、做好防腐防渗。废气处理系统事故防治措施：项目定期对废气设施进行检查、检修和维护工作。 填表说明 项目从事非标金属结构件生产，生产过程中涉及有害物质主要为切削液、液压油，根据分析，Q值＜1，环境风险潜势为І，根据导则风险评价只做简单分析。 7.2.6土壤评价 根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)，项目属于附录A 中“制造业”中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的“其他”，土壤环境影响评价项目类别为III类；项目厂房面积约1743.9m2，根据 6.2.2.1 占地规模属于小型（≤5hm2）；项目拟建址周边不存在敏感土壤环境敏感目标，50m范围内无居民点，敏感程度分级为：不敏感。根据导则关于污染影响型评价工作等级划分表（详见表2-15），确定本项目土壤环境影响评价等级为不评价，具体判定表格见下表所示。 土壤环境影响评价项目类别 行业类别 项目类别 I类 II类 III类 IV类 制造业 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造 有电镀工艺的；金属制品表面处理剂热处理加工的；使用有机图层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌 有化学处理工艺的 其他 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草度、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 注：本项目判定类别在上表中以深色填充色标注。 （3）土壤影响 根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)判定等级，本项目无需进行评价。本次评价不再进行土壤影响分析，仅提出污染防治措施，只要企业做好废水、液体危险废物的收集及区域防渗工作，本项目对土壤环境的影响较小。非正常工况，废水和液体固废漫流对周边土壤环境有一定影响，企业需采取措施避免非正常工况发生。 7.2.7清洁生产分析 ①生产工艺与装备 本项目生产工艺合理，所选用的设备为国内普遍使用的先进的生产设备。 ②废物回收利用指标 本项目生产过程中产生的废金属、焊渣、收集粉尘经废品回收商回收后再利用，提高了资源的利用效率。 ③环境管理要求 本项目在生产过程中污染物排放均符合国家相关标准要求；生产过程中产生的固废均得到妥善处理，建设项目投产后加强管理，严格控制跑冒滴漏现象的产生。 综上所述，本项目基本符合清洁生产要求。 7.3环境管理与监测计划 7.3.1环境管理 根据前述分析和评价，本项目对周围环境造成一定的影响，按照《项目环境保护设计规定》的要求，本项目应在“三同时”的原则下完善相应的污染治理设施，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。因此，项目运营后，应设置专门的环保安全机构，配备专职环保人员，负责环境管理和事故应急处理。 （1）环境管理机构设置 该公司应设置环境管理机构，对环保相关资料有建立独立的档案管理，有对重点环保设施运行作相关记录，并存档。设立专职主环保人员 1 名，环保人员应对工厂的环境保护工作负责，开展环境保护管理工作，同时负责处理环保设施的运行。 （2）环境管理职责 环境管理机构的具体职责如下： ①贯彻执行国家和上级有关部门有关环保的方针、政策和措施。 ②制定环保管理制度，落实职能科室、车间的环保职责范围以及奖惩条例，并负责监督执行。 ③针对本厂的具体情况，制定保护环境的长远规划和年度计划，并组织实施。 ④组织环境监测，建立健全原始记录，分析掌握污染动态以及“三废”的综合利用情况。 ⑤建立环保档案，做好环保统计工作，及时向有关部门上报统计报表和提供有关技术数据，及时做好排污申报工作。 ⑥负责对职工进行经常性的环保知识教育，提高全体员工的环保意识，对从事环保工作的职工定期进行培训考核。 ⑦加强清洁生产管理，降低各种原辅材料及能源的消耗，确保污染治理设施的正常运行，从而减少污染物的排放量，严格执行污染物排放的总量控制要求。 ⑧按江苏省危险废物管理暂行方法，负责危险废物的统计、临时存放和转移。规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志。加强对危险废物包装、贮存的管理，对盛装危险废物的容器和包装物，要确保无破损、泄漏和其他缺陷。危废包装、容器和贮存场所应按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）文件要求张贴标识，详细标明危险废物的名称、数量、成分与特性。 7.3.2监测计划 公司正常运营过程中，应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，在生产运行阶段对其排放的水、气污染物，噪声开展监测，建议监测计划见下表所示。 污染源监测计划 类别 监测点 监测项目 监测频率 执行标准 污染源监测计划 废水 废水排放口 pH、COD、氨氮、SS、TP、TN 1季度1次 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准和污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 废气 厂界四周 颗粒物 1年1次 参照《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015） 噪声 厂区四周边界 连续等效A声级 1季度1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类 7.3.3排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》第十二条规定，排污口必须符合 “一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排放去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环保总局制定的《<环境保护图形标志>实施细则(试行)》(环监[1996]463 号)的规定，对各排污口设立相应的标志牌。 （1）污(废)水排放口 根据该管理办法第十二条规定，“凡生产经营场所集中在一个地点的单位，原则上允许设污水和清下水(雨水)排污口各一个。” 本项目实行雨污分流，本项目依托租赁方雨水排放口和生活污水接管口。 （2）固体废物贮存(处置)场所 各种固体废物处置设施、堆放场所必须有防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，在醒目处设置标志牌。 （3）排污口环境保护图形标志牌 根据国家环保总局和江苏省环保厅对排污口规范化整治的要求，建设单位各排污口应设置环境保护图形标志，具体要求见下表所示。 各排污口环境保护图形标志 排放口名称 编号 图形标志 形状 背景颜色 图形颜色 图形符号 污水排放口 DW001 提示标志 正方形边框 绿色 白色 雨水排放口 YS001 提示标志 正方形边框 绿色 白色 危险废物 GF-01 警告标志 正方形边框 黄色 黑色 一般工业固体废物 GF-02 提示标志 正方形边框 绿色 白色 7.4竣工验收监测 建设项目竣工环境保护验收，是指建设项目竣工后，环境保护行政主管部门根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定，依据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，考核该建设项目是否达到环境保护要求的活动。项目环境保护设施建设完毕后，建设单位应当向审批该建设项目环境影响报告文件的环境保护行政主管部门申请项目配套建设的环境保护设施竣工验收，对环境保护设施的运行情况和建设项目对环境的影响进行监测，建议的具体监测项目及监测点位见下表所示。 “三同时”验收监测建议方案 序号 环境要素及设施 监测内容 监测频次 调查内容 治理效率 验收标准 1 废水 化粪池 pH COD 氨氮 SS TP TN 连续监测2天，每天不少于4次 废水排放口标志 生活污水处理设施 处理能力≥5m³/d 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准和污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 2 废气 移动式烟尘净化、布袋除尘装置 颗粒物 上风向1个监测点、下风向3个监测点，连续监测2天，不少于3个样 厂界 / 参照《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015） 3 固体废物 一般工业固废 / 厂房内设置1个约10m2（2m×5m）一般固废暂存场所 一般固废处置 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及修改单。 生活垃圾 / 办公区垃圾桶 危险废物 / 厂房外东北侧设置1个约2m2（1m×2m）危险废物贮存场所。 危险废物处置 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单 4 噪声 厂界四周噪声，Leq dB(A) 连续监测2天，昼各1次。 噪声防治措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | 焊接、切割、打磨、抛光 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化装置6套、移动式布袋除尘器2套 | 达到上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933—2015)要求 |
| 废水 | 生活污水 | CODCr | 生活污水经化粪池预处理后接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂） | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B级标准 |
|  |  | 总氮 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
| 电离辐射和电辐射 | / |
| 固 废 | 机加工 | 边角料 | 外卖综合利用/废品回收单 位回收处置利用 | 零排放 |
|  | 焊接 | 废焊渣 |  |  |
|  | 烟尘净化 | 收集烟粉尘 |  |  |
|  | 烟尘净化 | 废滤芯 |  |  |
|  | 打磨、抛光收集 | 废布袋 |  |  |
|  | 原料包装 | 废包装桶 | 资质单位处置 | 零排放 |
|  | 机加工 | 废切削液 |  |  |
|  |  | 废液压油 |  |  |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 环卫部门 统一清运 | 零排放 |
| 噪声 | 生产车间 | 噪声 | 厂房隔声、几何发散衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表 1 中厂界外境功能区类别 2 类标准 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 项目在建设和运营期间达到本报告提出的各项环保措施和要求时，对周围环境无明显影响。 |
| 建设项目环保投资估算及“三同时”验收一览表详见下表所示。 表8-1 建设项目环保设施“三同时”验收一览表 项目名称 无锡市学顺印染设备厂印染机械、染整机械的制造加工项目 类别 污染源 污染物 治理措施(设施数量、规模、处理能力等) 处理效果、执行标准或拟达要求 投资额(万元) 完成 时间 废气 无组织 切割、焊接、打磨、抛光 颗粒物 移动式烟尘净化装置6台，移动式布袋除尘器2台 收集效率80%，处理效率90%，达到(DB31/933-2015)中标准无组织排放浓度监控限值 4 与项目同时设计同时施工同时投产使用 废水 生活污水 COD 经化粪池预处理接入无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）进行集中处理 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准 / SS 氨氮 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B级标准 总氮 总磷 噪声 生产设备等 距离衰减、车间隔声 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 / 固废 一般工业固废暂存场 一般工业固废堆放10m2 零排放 1 危险废物堆场 危险废物2m2 零排放 绿化 / / 依托周边绿化 事故应急措施 设置安全标志、配备灭火器等 / 环境管理(结构、监测能力) 由物业部门负责环境管理工作，监测委托相关单位进行 / 排污口规范化设置(流量计、在线监测仪等) 雨污分流、利用厂区原有雨污水管网 / 总量平衡具体 方案 污水纳入无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）总量内进行平衡 / / 区域解决问题 / / / 卫生防护距离设置 设置100m环境防护距离 / / 合计 / 5 / |

# 结论与建议

9.1项目概况 无锡市学顺印染设备厂是一家专业进行印染机械、染整机械、烘燥机械设备、五金加工的制造加工个人独资企业，厂址位于无锡市惠山区前洲街道堰玉路18号（厂区中心坐标：北纬31.692332°，东经121. 243968°），企业自购厂房约1743.90m2。购置剪板机、卷板机、弯管机、切割机、电焊机等设备，采用剪、折、圈，焊接，装配扥工艺，实施印染机械、染整机械的制造加工项目。项目实施后，可形成年产高温高压染色机50台的生产规模。目前，企业已取得江苏省投资项目备案证，文号：惠山发改备【2018】509号。 9.2产业政策相符性分析 项目为印染专用设备生产，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《产业转移指导目录（2012年本）》（工信部2012年第31号）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》等文件，本项目不属于目录中规定的限制类和禁止类项目，即属于允许类项目，因此项目建设符合国家产业政策。 对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[【2013】183号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发【2015】118号）等文件，本项目不属于目录中规定的限制类和淘汰类项目，即属于允许类项目，因此项目建设符合省级产业政策。 对照《无锡市产业结构调整指导目录》（锡政办发【2008】6 号）文件，本项目不属于目录中规定的淘汰类和禁止类，属于允许类；对照《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》（锡政办发【2013】54号）文件，本项目不属于目录中规定的限制类、淘汰类项目，属于允许类；对照《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》（锡政办发【2015】182号）文件，本项目不属于文件中规定的项目，因此项目建设符合地方产业政策。 本项目亦不属于《限制用地项目（2012年本）》与《禁止用地项目目录（2012年本）》。 建设项目位于太湖流域三级保护区，行业类别属于印染设备制造，无生产废水排放，生活污水经预处理后纳入市政污水管网，固废资源化、无害化处置，因此项目不涉及《江苏省太湖水污染防治条例》规定的三级保护区禁止行为。 项目距离太湖岸线约16.2km，行业类别属于印染设备制造，项目不设外环境直排污口，生活污水经处理后纳入市政污水管网，一般固废综合利用，危险废物委托有资质单位处置，不涉及上述禁止行为。综上所述，项目建设符合《太湖流域管理条例》的要求。 综上所述，本项目建设符合国家和地方产业政策，符合地方法律、法规的要求。 9.3规划及选址相符性分析 （1）规划相符性分析 项目选址位于江苏省无锡市惠山区前洲街道堰玉路18号，根据当地环境功能区划为二类环境空气功能区，IV类水环境功能区，2类声环境功能区的要求。 根据《无锡市2018年环境状况公报》，属于非达标区，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》，通过推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合治理，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，使大气环境质量状况可以得到有效的改善，力争2025年空气质量达标，项目实施不会突破项目所在地环境质量底线；根据现场监测，地表水环境质量和声环境质量能够满足相应功能区要求。 （2）选址相符性分析 用地性质为工业用地，主要进行印染机械设备生产，属于前洲主导型支柱产业，根据建设项目备案通知书，相关部门同意本项目在该地块落地，符合当地城市的总体规划用地规划。 因此，项目符合主体功能区规划、土地利用规划的要求。 9.4“三线一单”相符性分析 根据《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环境保护部，环环评【2016】95号）和《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号）文件要求，需落实 “生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束。 （1）生态保护红线 项目位于江苏省无锡市惠山区前洲街道堰玉路18号，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发【2020】1号）文件颁布中的无锡市惠山区范围内生态红线区域，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。根据《无锡市2018年环境状况公报》，2018 年无锡市环境空气质量六项污染物浓度中 PM10、O3、PM2.5和 NO2 浓度均值超标，项目处于环境空气为非达标区。根据大根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》，通过推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合治理，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，使大气环境质量状况可以得到有效的改善，力争2025年空气质量达标；根据现状监测结果，地表水监测断面锡澄运河断面各监测因子检测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，地表水环境质量现状良好；声环境质量达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区域标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 项目原料均从正规合法单位购得，水和电等公共资源由当地相关单位供应，且整体而言项目所用资源相对较小，也不占用当地其他自然资源和能源，不触及资源利用上限。 （4）环境准入负面清单 根据《无锡市惠山区人民政府关于印发<惠山区建设项目环境准入负面清单（2018版）>的通知》（惠府发[2018]53号），企业主要进行金属结构生产，行业属于主导行业，选址位于工业集中区，无生产废水产生。行业不属于负面清单中限制类、禁止类行业项目，生产工艺、生产设备不属于负面清单中限制类、禁止类生产工艺、生产设备项目；项目选址不在惠山区生态红线区域一、二级管控范围内；项目选址不在惠山区太湖流域一、二保护区范围内。综上所述，项目建设不在惠山区环境准入负面清单内。 综上所述，项目符合“三线一单”要求。 9.5环保措施相符性分析 项目污染防治措施情况见下表所示。 项目污染治理措施汇总表 类型 内容 排放源 污染物名称 防治措施 预期治理效果 废气 无组织 焊接、切割、打磨、抛光 颗粒物 移动式烟尘净化装置6套、移动式布袋除尘器2套 达到上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933—2015)要求 废水 生活污水 CODCr 生活污水经化粪池预处理后接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂） 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准 SS 氨氮 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B级标准 总氮 总磷 电离辐射和电辐射 / 固 废 机加工 边角料 外卖综合利用/废品回收单 位回收处置利用 零排放 焊接 废焊渣 烟尘净化 收集烟粉尘 烟尘净化 废滤芯 打磨、抛光收集 废布袋 原料包装 废包装桶 资质单位处置 零排放 机加工 废切削液 废液压油 员工 生活垃圾 环卫部门 统一清运 零排放 噪声 生产车间 噪声 厂房隔声、几何发散衰减 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表 1 中厂界外境功能区类别 2 类标准 其它 无 9.6清洁生产 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，本项目的生产工艺较成熟，排污量较小；生产上采用清洁能源；各类污染物得到妥善处置，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 9.7环境影响分析结论 （1）废水环境影响评价结论 项目外排废水主要为生活污水，生活污水最终经处理后达标纳入市政污水管网，水质简单，不排入附近水体，不改变周围水环境功能等级，对周边地表水环境无影响。 （2）废气环境影响评价结论 项目切割、焊接烟尘经可移动式烟尘净化装置收集处理，打磨、抛光粉尘经可移动式布袋除尘装置收集处理，通过换气扇通风排放，颗粒物发生量较少，对周边影响较小。 （3）噪声环境影响评价结论 根据预测，项目厂界四周昼噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 （4）固体废物环境影响结论 项目固废得到合理处置后，对周围环境影响很小。 9.8总量控制 废水：本项目生活污水水量120t/a，废水经化粪池预处理达标后无锡城北污水处理厂集中处理。 纳管考核量建议为：CODCr0.0432t/a、NH3-N0.0042t/a、SS0.0288t/a、TP0.0006t/a、TN0.0058t/a； 最终排放量预计为：CODCr0.0048t/a、NH3-N0.0002t/a、SS0.0012t/a、TP0.0001t/a、TN0.0012t/a； 项目生活污水经化粪池处理后接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂），水污染物总量在无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）污染物排放总量控制指标内进行平衡，无需进行调剂。 废气：项目废气为无组织，无需申请总量； 项目固废按照“减量化、无害化、资源化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现“零”排放，符合总量控制要求。 9.9环评总结论 无锡市学顺印染设备厂印染机械、染整机械的制造加工项目符合国家、地方相关产业政策要求，选址合理。项目施工期与运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废气、废水、噪声能够达标排放，固废零排放，对周围环境的影响较小，项目建设不会改变区域环境功能；项目产生污染物可满足总量控制要求，环境风险可以接受。因此，在有效落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护影响角度分析，该项目的建设可行。 本环评文件评价结论是根据“《江苏省投资项目备案证》”及建设单位提供的生产规模、生产工艺、原辅材料种类、用量、平面布局及与此对应的排污情况基础上得到的，如果上述情况有所变化，应由该公司按环境保护法规要求另行申报。 本项目所涉及的消防、安全及卫生问题，不属于本项目环境影响评价范围，请公司按国家有关法律、法规和相关标准执行。 9.10环保建议与要求 为保护环境，减少“三废”污染物对项目拟建地周围环境的影响，本次环评报告提出以下建议和要求： （1）要求企业严格执行环保“三同时”制度，项目的环保设施和主体工程必须同时设计、同时施工、同时投入使用。 （2）要求企业服从当地政府和环保部门的管理，一旦出现超标排放，应立即停止技术服务，积极整改直到达标。 （3）企业应加强生产设备及配套处理装置的日常管理、维护工作，杜绝事故排放的发生，杜绝因设备的非正常运行而出现的噪声超标现象。 （4）须按本次环评向环境保护管理部门申报的内容、规模以及技术服务内容进行运营，如有变更（备案、生产规模、生产设施型号数量、生产工艺、原辅材料种类用量、平面布局、环保措施），应向所在区环境保护管理部门申报并重新进行环境影响评价和审批手续。 （5）本项目所涉及的消防、安全及卫生问题，不属于本项目环境影响评价范围，请公司按国家有关法律、法规和相关标准执行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日