# 建设项目环境影响登记表

(区域环评+环境标准改革区域)

（污染影响类）

项目名称：桐乡市诚兴食品有限公司年产鸡蛋干3000

吨、金枪鱼肉酱360吨、海鲜鱼面150吨建设项目

建设单位（盖章）：   桐乡市诚兴食品有限公司

编制日期：            二〇二一年六月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	32

四、主要环境影响和保护措施	39

五、环境保护措施监督检查清单	58

六、结论	73

附表	74

附件

1、附件1-浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

2、附件2-企业营业执照                                    3、附件3-厂房租赁合同

4、附件4-土地证                                                5、附件5-原环评批复及验收文件

6、附件6-污水排放处理合同                            7、附件7-蒸汽销售合同

8、附件8-废植物油处置协议                            9、附件9-承诺书

10、附件10-总量平衡意见

附图

1、附图1-建设项目地理位置图                         2、附图2-桐乡市环境管控单元分类图

3、附图3-水环境功能区划图                             4、附图4-环境空气质量功能区划分图

5、附图5-桐乡市生态保护红线分布图             6、附图6-控制性详细规划图

7、附图7-环境保护目标分布图                         8、附图8-环境质量现状监测布点图

9、附图9-1-建设项目周围环境图                       10、附图9-2-建设项目厂区平面布置图

11、附图10-建设项目周围环境照片

建设项目环境影响评价文件确认书

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产鸡蛋干3000吨、金枪鱼肉酱360吨、海鲜鱼面150吨建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2102-330483-07-02-693801 |
| 建设单位联系人 | 史伯松 | 联系方式 | 15305737100 |
| 建设地点 | 浙江 省（自治区） 嘉兴 市 桐乡市 县（区） 凤鸣 乡（街道） 延业路260号 （具体地址） |
| 地理坐标 | （ 120 度 31 分 05.058 秒， 30 度 35 分 51.222 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1499 其他未列明食品制造 | 建设项目 行业类别 | 11_21糖果、巧克力及蜜饯制造142；方便食品制造143；罐头食品制造145； 11_24其他食品制造149 |
| 建设性质 | □新建（迁建） 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 桐乡市经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2102-330483-07-02-693801 |
| 总投资（万元） | 3100 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 2.58 | 施工工期 | 2021年7月-2023年12月 |
| 是否开工建设 | 否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（试行）》（环办环评[2020]33号）要求，本项目无需开展专项环境评价，具体见下表。 表1-1 专项评价设置判定情况 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 专项评价设置情况 大气环境 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 本项目不涉及有毒有害废气污染物排放 不开展 地表水 环境 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目排放废水全部纳管，经污水集中处理厂处理后排放外环境 不开展 地下水 环境 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作 本项目不涉及集中式饮用水水源及特殊地下水资源保护区 不开展 土壤环境 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（试行）》（环办环评[2020]33号）总体要求，不开展专项评价 / 不开展 声环境 / 不开展 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 本项目涉及的环境风险物质均未超过临界量，比值Q＜1 不开展 生态环境 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不涉及河道取水 不开展 海洋环境 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不向海洋排放污染物 不开展 备注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）； 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域； 3、临界量及其计算方法可参考HJ169《建设项目环境风险评价技术导则》附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 1、规划名称：《浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）》； 2、规划审批机关：桐乡市人民政府 |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环评文件名称：《浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）环境影响报告书》； 2、规划环评召集审查机关：浙江省生态环境厅； 3、审查文件名称及文号：《浙江省生态环境厅关于<浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）>环保意见的函》（浙环函[2019]284号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 1.1规划范围 浙江省桐乡经济开发区位于桐乡市区南部，总体规划用地面积47.87平方公里，其中建设用地40.41平方公里；规划范围为北至桐德线、校场路，东至乌镇大道、人民路及开发区管辖东界，西至中路过桥港、现状河道、规划道路及文华路，南至沪杭高速及规划用地边界。 1.2规划目标 以创建国家级经济开发区为目标，强化开发区“一号平台”地位，打造全球性复合新材料产业基地、区域性的特色机械装备基地、新能源产业基地和互联网产业园。 1.3发展定位 强化开发区“一号平台”地位，统筹全行业链体系架构，将浙江省桐乡经济开发区产业发展为：智能制造集聚区、产城融合新城区、科创服务示范区及交通枢纽门户区。 1.4空间结构 本次规划空间结构可以概括为“一主两次、一带两轴、六组团”。 “一主两次”：包括站前服务核心、北部服务次中心和综合服务次中心。 “一带两轴”：包括长山河生态绿带、庆丰路城市功能轴和乌镇大道城市发展轴。 “六组团”：包括老城有机更新组团、北部产业升级组团、互联网产业邻里组团、南部智能制造组团、站前商贸商务组团、生活配套组团。 1.5产业空间 根据现状产业特征及规划空间结构，规划形成“三心九片”的产业空间布局。 “三心”：即三个产业服务中心，包括站前服务核心、互联网综合服务次中心、北部服务次中心，结合居住和公共服务功能，为周边产业园区提供邻里服务。 “九片”：以庆丰路为轴，西侧为3大核心制造业产业片区，东侧为时尚产业与服务业集聚片区： ①汽车汽配产业片：以合众新能源汽车等企业为核心，重点发展新能源汽车和汽车零配件； ②新材料新能源产业片：以桐昆、巨石等龙头企业为核心，带动新材料新能源产业集群发展； ③装备智造产业片：位于长山河以南、庆丰路以西区域，重点发展电气机械、机器人产业及智能制造、大型专用设备制造等产业； ④时尚产业片：提升传统纺织服装业，植入时尚创意元素； ⑤互联网大数据产业片：依托乌镇互联网产业园，重点发展电子信息制造业和软件信息技术业； ⑥站前总部办公片：利用高铁站前效应，大力发展总部经济； ⑦站前商贸与康养片：以高铁站及平安养生养老综合服务社区为抓手，发展商贸服务与养生养老产业。 ⑧生活服务配套片（南北共两片）：结合居住小区，发展服务于社区居民的生活服务业。 1.6符合性分析 本项目位于桐乡市凤鸣街道延业路260号，属于桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划中汽车汽配产业片：以合众新能源汽车等企业为核心，重点发展新能源汽车和汽车零配件，周边均为工业企业、道路，属于工业功能区。本项目主要从事鸡蛋干、金枪鱼肉酱、海鲜鱼面的生产，属于二类工业项目，用地、用房性质均为工业用途，故本项目的实施符合《浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）》。 2、规划环境影响评价符合性分析 规划环评形成了6张清单，分别为清单1“生态空间清单”、清单2“现有问题整改措施清单”、清单3“污染物排放总量管控限值清单”、清单4“规划优化调整建议清单”、清单5“环境准入条件清单”以及清单6“环境标准清单”，用以指导园区内项目引进。 本环评对照《浙江省桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划（2018-2035）环境影响报告书》形成的6张清单进行符合性分析，具体内容如下。 2.1清单1“生态空间清单”符合性分析 本项目位于桐乡市凤鸣街道延业路260号，属于桐乡经济开发区（整合提升区一期）总体规划中汽车汽配产业片，该区块生态空间清单管控要求与本项目情况对照内容如下表。 表1-2 生态空间清单符合性对照表 规划区块 现状用地 类型 生态空间管控要求 本项目情况 是否符合 汽车汽配产业片 工业用地、居住用地及绿地 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 本项目为改建项目，主要从事鸡蛋干、金枪鱼肉酱、海鲜鱼面的生产，属于二类工业项目，本项目位于工业园区内。 符合 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 本项目为改建项目，主要从事鸡蛋干、金枪鱼肉酱、海鲜鱼面的生产，属于二类工业项目。项目采用先进生产工艺、设备，污染物经处理后达标排放，可达到同行业国内先进水平。 符合 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 | 本项目严格实施污染物总量控制制度，新增污染物排放量按“1:2”进行区域削减替代 符合 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 本项目位于工业园区内，周边均为工业企业、道路，与居住区之间设置有绿化隔离，可确保人居环境安全。 符合 禁止畜禽养殖。 本项目不涉及畜禽养殖。 符合 加强土壤和地下水污染防治与修复。 本项目生产车间地面、污水站、一般固废仓库地面均采取防腐、防渗漏等措施，对土壤和地下水影响较小。 符合 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 本项目不会破坏原有自然生态系统，不会占用水域，不会对堤岸进行改造，不影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 符合 综上，本项目建设符合所属区块生态空间清单管控要求。 2.2清单2“现有问题及整改措施清单”符合性分析 本项目主要从事鸡蛋干、金枪鱼肉酱、海鲜鱼面的生产，本评价节选区域内与本项目有关的企业污染防治环境问题，对照整改措施进行符合性分析，具体内容如下表所示。 表1-3 现有问题整改措施清单符合性分析 问题类型 与本项目相关的现有问题及解决方案 本项目情况 是否符合 产业结构与布局 产业 结构 区域涵盖产业门类较多，企业之间规模与产值差异较大。现有轻工、食品加工非优势产业。通过深化整合提升，着力加快工业经济转型升级、以生态保护和节能减排为重点，优化园区产业结构。 本项目主要从事鸡蛋干、金枪鱼肉酱、海鲜鱼面的生产，属于食品制造业，能够促进园区内食品加工非优势产业的提高与发展，加快食品加工行业转型升级，有助于园区内优化产业结构。 符合 污染防治与环境保护 环保基础设施 结合《桐乡市环境保护“十三五规划”》，全面推进“高污染燃料禁燃区”创建工作；加快能源结构调整，采用新能源，淘汰自备燃煤锅炉，加快集中供热扩建工程建设进度。 企业原有项目采用电锅炉供热，2018年后企业全部采用外供管道蒸汽供热，电锅炉闲置不再使用，本项目采用蒸汽供热 符合 企业污染防治 根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《浙江省大气污染防治“十三五”规划》、《嘉兴市重点区域臭气废气整治行动实施方案》（嘉美丽发[2017]2号）、《桐乡经济开发区重点区域臭气废气整治方案》等，加大重点区域、重点企业的废气治理力度，集中开展臭气污染物治理专项行动。 本项目污水处理站主要构筑物均采用加盖密封对恶臭进行收集，收集的臭气经生物除臭装置净化后通过15m高排气筒（DA002）高空排放 符合 环境 质量 ①结合“五水共治”、“剿灭劣V类”等工作，加快区域河道整治及污水纳管工作。 ②加快园区分散居民的集中安置工作，加快生活污水截污及污水管网建设工作。 ③开展水环境综合整治，改善提升水环境水质。 本项目废水经预处理后达标纳管排放，不直接排放内河水体 符合 风险 防范 建议成立环境应急小组，制定应急预案。 要求企业制定《突发环境事件应急预案》等相关应急预案，并成立环境应急小组 符合 环境 管理 根据相关法律法规，建立完善的环境管理制度，加强园区内企业的监管，对开发区内企业进行全面清理，经环保整治后，开发区内企业环保制度执行率达100%。实施排污许可证改革，推行“一证式”管理。 企业已根据相关法律法规要求建立完善的环境管理制度，并申领排污许可登记表，根据排污许可登记表要求排放污染物 符合 综上，本项目在产业结构与布局方面符合规划要求；污染防治与环境保护方面在落实环保措施的基础上与区域现存环保问题的解决方案不冲突，本项目建设符合所属区块现有问题整改措施清单要求。 2.3清单3“污染物排放总量管控限值清单”符合性分析 该规划环评根据预测成果对规划区域提出了水污染物（CODCr、氨氮）、大气污染物（SO2、NOx、颗粒物、VOCs）和危险废物总量管控限值。 本项目严格实施污染物总量控制制度，新增污染物排放量按“1:2”进行区域削减替代，符合区域总量控制要求，固废均按照“资源化、无害化”的原则进行妥善处置，不会对区域环境产生影响，符合所属区块污染物排放总量管控限值清单管控要求。 2.4清单4“规划优化调整建议清单”符合性分析 本项目不涉及规划优化调整建议布局；本项目位于工业园区内，周边均为工业企业、道路，本项目用地为工业工地，符合规划布局要求。本项目主要从事鸡蛋干、金枪鱼肉酱、海鲜鱼面的生产，属于食品制造业，污染排放量较少，严格实施污染物总量控制制度，符合园区规划产业定位。 基础设施方面，本项目供热由桐乡泰爱斯环保能源有限公司供应，本项目废水经厂区污水处理设施预处理后达标纳管，最终由桐乡申和水务有限公司集中处理达标后排江。本项目生产废气经收集处理后通过15m高排气筒排放，固废均按要求进行妥善处置。 综上，本项目建设符合所属区块规划优化调整建议清单管控要求。 2.5清单5“环境准入条件清单”符合性分析 本项目位于桐乡市凤鸣街道延业路260号，主要从事鸡蛋干、金枪鱼肉酱、海鲜鱼面的生产。本评价节选本项目所属区块环境准入条件清单，确定本项目不属于禁止准入、限制准入产业，符合环境准入条件清单管控要求。 表1-4 环境准入条件清单符合性分析（节选本项目所属区块） 规划区块 分类 行业清单 | 工艺清单 产品清单 依据 汽车汽配产业片 禁止准入行业 造纸和纸制品业 纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸） / / 环境功能区划与规划定位 皮革、毛皮羽毛及其制品和制鞋业 皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）等 / / 环境功能区划与规划定位 非金属矿物制品业 新引进玻纤生产企业（现有企业的生产线改造除外） / 水泥制造 环境功能区划、高耗能、高耗水 化学纤维制造业 新建聚酯化纤（单纯纺丝除外）（现有企业的生产线改造除外） / / 高耗能、高耗水 黑色金属冶炼和压延加工业 | 黑色金属压延加工 / / 环境功能区划 其他 其他与《桐乡市环境功能区划》管控措施要求及《桐乡市企业投资项目正向（负面）清单制度》不符合的行业 环境功能区划 限制准入产业 电器机械和器材制造业 / / 铅酸蓄电池 重金属污染 金属制品业 / 新建有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；（区域配套除外） / 重金属污染 纺织业 涉及手工印花工艺的 新建有染整工艺、水洗工艺的项目（原有企业水洗工艺配套除外） / 高耗水行业、VOC排放量大 纺织服装、服饰业 / 新建有染整工艺、水洗工艺的项目（原有企业水洗工艺配套除外） | / 高耗水行业 家具制造业 / 新建涉及电镀工艺的 / 产业低端 橡胶和塑料制品业 / / 人造革、含浸胶工艺的普通橡胶制品 VOC排放量大，恶臭污染 皮革、毛皮羽毛及其制品和制鞋业 制鞋业（含有机溶剂的） / / VOC排放量大，与规划定位不符 2.6清单6“环境标准清单”符合性分析 本项目附近声环境质量能够满足GB3838-2008《声环境质量标准》中的相应标准，水环境达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求，大气环境达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求，符合环境质量管控标准要求。 本项目在落实相关污染防治措施的基础上，废水、废气经处理后均能达标排放，厂界噪声达标，固体废物按要求加强管理可以得到妥善处置，符合污染物排放标准要求。 对照本项目所属片区生态空间清单、环境准入条件清单管控要求，本项目符合空间准入标准要求。另根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》及相关文件要求，本项目不属于限制类及禁止类项目，属于允许类项目，符合行业准入标准要求。 综上，本项目符合环境标准清单相关管控要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案及符合性分析 根据《嘉兴市生态环境局关于发布<嘉兴市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（嘉环发[2020]66号）、《桐乡市人民政府关于印发<桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（桐政发[2020]22号），本项目位于桐乡市凤鸣街道延业路260号，位于桐乡经济开发区产业集聚重点管控单元（ZH33048320005）范围内，属于产业集聚重点管控单元，单元面积47.82km²。 1.1生态保护红线符合性分析 本项目位于桐乡市凤鸣街道延业路260号，依据《桐乡市生态保护红线分布图》，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态红线保护范围内，符合生态保护红线要求。 1.2环境质量底线符合性分析 （1）大气环境质量底线目标 以改善环境空气质量、保障人民群众人体健康为基本出发点，结合嘉兴市大气环境治理相关工作部署，分阶段确定嘉兴市大气环境质量底线目标： 到2020年，PM2.5年均浓度达到37µg/m3及以下，O3污染恶化趋势基本得到遏制，其他污染物稳定达标，空气质量优良天数比例达到80%。 到2022年，环境空气质量持续改善，PM2.5年均浓度达到35µg/m3及以下，O3浓度达到拐点，其他污染物浓度持续改善。 到2030年，PM2.5年均浓度达到30µg/m3左右，O3浓度达到国家环境空气质量二级标准，其他污染物浓度持续改善，环境空气质量实现根本好转。 本项目废气经收集处理后，排放量较小，对环境影响较小，符合大气环境质量底线要求。 （2）水环境质量底线目标 按照水环境质量“只能更好，不能变坏”的原则，基于水环境主导功能、上下游传输关系、水源涵养需求、需要重点改善的优先控制单元等内容，衔接水环境功能区划等既有要求，考虑水环境质量改善潜力，确定水环境质量底线。 到2020年，全市水环境质量进一步改善，在上游来水水质稳定改善的基础上，全面消除县控以上（含）Ⅴ类及劣Ⅴ类水质断面；市控以上（含）断面水质好于Ⅲ类（含）的比例达到65%以上，水质满足功能区要求的断面比例达到70%以上。 到2025年，全市水环境质量持续改善，在上游来水水质稳定改善的基础上，切实保障Ⅴ类及劣Ⅴ类水质断面消除成效，市控以上（含）断面水质好于Ⅲ类（含）的比例达到85%以上，水质满足功能区要求的断面比例达到90%以上，县级以上饮用水水源地水质和跨行政区域河流交接断面水质力争实现100%达标。 到2035年，全市水环境质量总体改善，重点河流水生态系统实现良性循环，水质基本满足水环境功能要求。 本项目生产废水通过管道收集后经厂区污水处理站处理后部分回用于地面冲洗（中水回用率约为40%），剩余废水再与经化粪池、隔油池预处理的生活污水一同达标纳管排放，对地表水体基本没有影响，符合水环境质量底线要求。 （3）土壤环境风险防控底线目标 按照土壤环境质量“只能更好、不能变坏”原则，结合嘉兴市土壤污染防治工作方案要求，设置土壤环境风险防控底线目标：到2020年，全市土壤污染加重趋势得到初步遏制，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控，受污染耕地安全利用率达到92%左右，污染地块安全利用率不低于92%。到2030年，土壤环境质量稳中向好，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率均达到95%以上。 本项目主要从事鸡蛋干、金枪鱼肉酱、海鲜鱼面的生产，属于二类工业项目，对土壤环境影响较小，符合土壤环境质量底线要求。 1.3资源利用上线符合性分析 （1）能源（煤炭）资源利用上线目标 根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发[2018]17号）、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《浙江省人民政府关于印发浙江省“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（浙政发[2017]19号）要求，和《嘉兴市能源发展“十三五”规划》要求，确定能源利用上线：到2020年，全市累计腾出用能空间85万吨标准煤以上；能源消费总量达到2187万吨标准煤，非化石能源、天然气和本地煤炭占能源消费比重分别达到18.5%、8.6%和27.8%。 本项目所用能源为电、蒸汽，不涉及煤炭，符合能源（煤炭）资源利用上线要求。 （2）水资源利用上线目标 根据《浙江省实行水资源消耗总量和强度双控行动加快推进节水型社会建设实施方案》、《嘉兴市实行水资源消耗总量和强度双控行动加快推进节水型社会建设实施方案》和《嘉兴市水利局关于下达2020年实行最严格水资源管理制度考核指标的通知》等文件要求：到2020年，嘉兴市全市用水总量、工业和生活用水总量分别控制在21.90亿立方米和9.20亿立方米以内，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低23%和18%以上（即分别低于41.50立方米/万元和21.07立方米/万元），农田灌溉水有效利用系数提高至0.659以上。 本项目用水量较少，年用水量为12900吨，且利用回用中水、蒸汽冷凝水，水资源利用率高，符合水资源利用上线要求。 （3）土地资源利用上线目标 衔接自然资源管理部门对土地资源开发利用总量及强度的管控要求，包括基本农田保护面积、城乡建设用地规模、人均城镇工矿用地等因素，作为土地资源利用上线要求。经衔接，到2020年，嘉兴市耕地保有量不少于298.19万亩，基本农田保护面积259.50万亩。2020年嘉兴市建设用地总规模控制在控制在179.41万亩以内，土地开发强度控制在29.5%以内，城乡建设用地规模控制在153.50万亩以内。到2020年，嘉兴市人均城乡建设用地控制在200平方米，人均城镇工矿用地控制在130平方米，万元二三产业GDP用地量控制在25.7平方米以内。 本项目不新增土地，利用现租赁厂房进行生产，符合土地资源利用上线要求。 1.4生态环境准入清单符合性分析 对照生态环境管控单元生态环境准入清单，本项目建设均符合该区管控方案的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求，具体对照分析见下表。 表1-5 桐乡经济开发区产业集聚重点管控单元（ZH33048320005） 序号 准入清单要求 本项目 是否符合 空间布局约束 1 优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入条件 本项目主要从事鸡蛋干、金枪鱼肉酱、海鲜鱼面的生产，符合产业准入条件 符合 2 合理规划布局三类工业项目，控制三类工业项目布局范围和总体规模，对不符合桐乡市重点支持产业导向的三类工业项目禁止准入，鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升。 本项目主要从事鸡蛋干、金枪鱼肉酱、海鲜鱼面的生产，属于二类工业项目 符合 3 提高电力、化工、印染、造纸、化纤等重点行业环保准入门槛，控制新增污染物排放量 本项目不属于电力、化工、印染、造纸、化纤等重点行业，本项目严格实施总量控制制度，控制污染物排放量 符合 4 新建涉VOCs排放的工业企业全部进入工业功能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求 本项目为改建项目，选址位于工业功能区内，本项目严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求 符合 5 除热电行业外，禁止新建、改建、扩建使用高污染燃料的项目 本项目不涉及使用高污染燃料 符合 6 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带 本项目场地周围均为工业企业、道路，与居住区之间设有绿地、绿化带等隔离 符合 污染物排放管控 1 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量 本项目严格实施污染物总量控制制度，新增污染物排放量按“1:2”进行区域削减替代 符合 2 新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平 本项目为改建项目，主要从事鸡蛋干、金枪鱼肉酱、海鲜鱼面的生产，属于二类工业项目，污染物排放水平可达到同行业国内先进水平 符合 3 加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流 本项目可实现雨污分流，污水全部纳管排放，不直接向内河水体排放 符合 4 加强土壤和地下水污染防治与修复 要求企业加强风险防范措施，加强土壤和地下水污染防治与修复 符合 环境风险防控 1 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险 本项目企业不属于沿江河湖库工业企业 符合 2 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设 要求企业加强环境风险防范设施设备建设和运行监管，建立隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设 符合 资源开发效率要求 1 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率 本项目利用蒸汽冷凝水、回用中水，水资源利用率高，所有设备用电驱动，蒸汽用量较少，符合清洁生产要求 符合 2、环保审批原则符合性分析 本评价根据《浙江省建设项目环境保护管理办法（2021年修正）》（省政府令第388号）中相关要求进行环保审批原则相符性分析。 2.1建设项目环评审批原则符合性分析 （1）建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求 根据《桐乡市人民政府关于印发<桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（桐政发[2020]22号），本项目位于桐乡市凤鸣街道延业路260号，位于桐乡经济开发区产业集聚重点管控单元（ZH33048320005）范围内，属于产业集聚重点管控单元。 本项目主要从事鸡蛋干、金枪鱼肉酱、海鲜鱼面的生产，属于“C1499 其他未列明食品制造”，为二类工业项目，对照《嘉兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的要求；对照桐乡经济开发区产业集聚重点管控单元（ZH33048320005）生态环境准入清单，本项目符合生态环境准入清单中各项管控要求，符合所属生态环境分区管控方案的要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 根据主要环境影响分析结果，本项目实施后，在严格按照本报告提出的污染防治措施实施的前提下，本项目废水、废气和噪声均能满足国家和本省规定的污染物排放标准。固废均按照“资源化、无害化”的原则进行处置。因此，本项目污染物排放符合国家、省规定的达标排放原则。 （3）排放污染物符合国家、省规定的重点污染物排放总量控制要求 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N。 本项目实施后企业同时排放生产废水和生活污水，根据（浙环发 [2012]10号文件）规定，其主要水污染物化学需氧量和氨氮排放量应按照建设项目所需污染物总量排放控制指标的2倍进行区域替代削减。 表1-6 总量控制建议指标汇总表 污染物名称 现有项目排放量 本项目预测排放量 以新带老削减量 区域削减量 削减替代 来源 本项目实施后企业总排放量 本项目实施后企业总量控制指标 废水量 | 795.7 14310 795.7 / / 14310 14310 CODCr 0.040 0.716 0.040 1.432 桐乡市排污权化学需氧量政府储备量 0.716 0.716 NH3-N 0.004 0.072 0.004 0.144 桐乡市排污权氨氮政府储备量 0.072 0.072 2.2建设项目其他部门审批要求符合性分析 （1）国土空间规划、土地利用总体规划、城乡规划符合性 本项目位于桐乡市凤鸣街道延业路260号，根据企业提供的土地证[桐国用（2007）第07235号]，本项目地块用途为工业用地，本评价据此认为本项目符合土地利用总体规划；另外根据桐乡经济开发区三期扩征区控制性详细规划，本项目地块规划用途为工业用地，本评价据此认为本项目符合当地城乡规划。本项目的建设符合当地国土空间规划。 （2）国家及本省产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》中的淘汰和禁止类项目，不属于《关于加强全省工业项目新增污染控制意见的通知》(浙政办发2005-87号)中的禁止类和限制类，不属于《嘉兴市当前限制和禁止发展产业目录》中的禁止类和限制类，不涉及《桐乡市淘汰和禁止发展的落后生产能力目录》中淘汰和禁止发展项目，也不属于《桐乡市工业产业结构调整指导目录》中规定的限制建设类、逐步转移类和禁止淘汰类项目。 因此，本评价认为本项目符合国家及本省产业政策。 3、“四性五不批”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）“四性五不批”要求，本项目符合性分析具体见表1-7。 表1-7 “四性五不批”符合性分析 项目 类别 本项目情况 是否符合 “四性” 1、建设项目环境可行性 | 本项目主要从事鸡蛋干、金枪鱼肉酱、海鲜鱼面的生产，属于二类工业项目，项目位于桐乡市凤鸣街道延业路260号，属于桐乡经济开发区产业集聚重点管控单元（ZH33048320005）范围内，属于产业集聚重点管控单元。项目符合总体规划要求，符合生态环境准入清单，符合生态环境分区管控方案的要求。环保措施合理，污染物可稳定达标排放 符合 2、环境影响分析预测评估的可靠性 本环评采用环保部颁发的环境影响评价技术导则推荐模式和方法进行环境影响分析，使用技术和方法均较为成熟，同时对数据和预测过程进行多重审核，环境影响分析预测评估较为可靠。 符合 3、环境保护措施的可靠性 本项目采取相应的环境保护治理措施后，各类污染物均可达标排放。项目采用的环境保护措施可靠、有效 符合 4、环境影响评价结论的科学性 本环评结论客观、过程公开、评价公正，评价过程均依照环评相关技术导则、技术方法等进行，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论科学 符合 “五不批” 1、建设项目类型及其选址、布局、规模等是否符合环境保护法律法规和相关法定规划 建设项目类型及其选址、布局、规模符合环境保护法律法规，并符合《桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案》等法定规划 符合 2、所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求 本项目生产废水、生活污水分别经处理后纳管排放，不会对地表水环境造成影响；本项目采取各项污染防治措施后，废气、噪声等污染物均能达标排放，固废可得到妥善处置，根据影响分析可知，当地环境质量仍能维持现状，符合项目所在地生态环境管控单元确定的环境质量要求。本项目附近声环境质量能够满足相应的标准，水环境达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求，大气环境能达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。因此，本项目不影响区域环境质量改善目标管理要求 符合 3、建设项目采取的污染防治措施无法确保污染排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。 本项目采取的污染防治措施能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；本项目采取必要措施预防和控制生态破坏 符合 4、改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施。 企业目前在污染物治理中均达到相关环保要求 符合 5、建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 桐乡市诚兴食品有限公司成立于2008年6月，是一家从事天然食品开发研究及生产的公司，目前主要从事蛋制品（玉子豆腐）、卤制品、素肉、鱼干的生产。 为了得到更好的发展，桐乡市诚兴食品有限公司决定对现有产品方案进行调整，蛋制品（玉子豆腐）、卤制品、素肉、鱼干不再生产，新增产品种类，从事鸡蛋干、金枪鱼肉酱、海鲜鱼面的生产。本项目企业拟投资3100万元，选址于桐乡市凤鸣街道延业路260号，利用所租赁的桐乡市灵安建筑防水材料有限公司工业厂房进行生产。淘汰原有生产设备，新增油浸式变压器1台、厢式冷库2台、冷库5台、杀菌锅4台、蒸锅6台、夹层锅1台、储料罐1台、切片机1台、打冰机1台、蛋品清洗机1台、脱水机1台、斩拌机1台、电炒锅1台、电磁炒锅1台、巴氏杀菌线1台等设备及其他配套设备，项目建成后可实现年产鸡蛋干3000吨、金枪鱼肉酱360吨、海鲜鱼面150吨的生产能力。桐乡市经济和信息化局于2021年2月2日对该项目完成备案，项目代码为2102-330483-07-02-693801。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第24号）及国务院《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第388号）的有关规定，本建设项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）及对本项目的工艺分析，本项目环评类别判别如下： 表2-1 本项目环评类别判定表 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境敏感区含义 十一、食品制造业 14 21 糖果、巧克力及蜜饯制造142*；方便食品制造143*；罐头食品制造145* / 除单纯分装外的 / / 24 其他食品制造149* 有发酵工艺的食品添加剂制造；有发酵工艺的饲料添加剂制造 盐加工；营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及使用冰制造、无发酵工艺等食品及饲料添加剂制造、其他未列明食品制造（以上均不含单纯混合、分装的） / / 说明：名录中所标“*”号，指在工业建筑中生存的建设项目。工业建筑的定义参见《工程结构设计基本术语标准》（GB/T 50083-2014），指提供生产用的各种建筑物，如车间、厂前区建筑、生活间、动力站、库房和运输设施等。 根据企业提供的资料，本项目鸡蛋干生产属于“十一、食品制造业14”中的“24其他食品制造149”中的“其他未列明食品制造（不含单纯混合、分装的）”，环评类别为报告表；此外本项目金枪鱼肉酱、海鲜鱼面生产涉及蒸煮、炒制等工序，属于“十一、食品制造业14”中的“21方便食品制造；罐头食品制造”中的“除单纯分装外的”，环评类别为报告表。根据名录相关规定，建设内容涉及名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定，因此本项目环评类别可确定为报告表。 本项目位于桐乡市凤鸣街道延业路260号，属于桐乡经济开发区范围内。根据“桐开管〔2017〕142号”和“桐政函〔2017〕78号文件”，本项目符合《浙江省桐乡经济开发区“区域环评+环境标准”改革实施方案（试行）》要求，属于环评审批负面清单外且符合准入环境标准的环境影响报告表，可降低环评等级，编制环境影响登记表。 我公司受桐乡市诚兴食品有限公司委托，在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，依据国家环保部颁布的《环境影响评价技术导则》及其他有关文件的要求，编制了本环境影响登记表，现报请审查批准。 2、建设项目工程组成 桐乡市诚兴食品有限公司拟投资3100万元，选址于桐乡市凤鸣街道延业路260号，利用所租赁的桐乡市灵安建筑防水材料有限公司工业厂房建筑面积约3000m2，实施年产鸡蛋干3000吨、金枪鱼肉酱360吨、海鲜鱼面150吨建设项目。建设项目工程组成情况见表2-2。 表2-2 建设项目工程组成表 工程类别 主要内容 主体工程及主要生产单元 生产 车间 租赁桐乡市灵安建筑防水材料有限公司工业厂房进行生产，在1号厂房（共3层）1层布置鸡蛋干生产车间（主要包括配料、均质、灌浆、成型、蒸熟、卤制、杀菌等工艺）、金枪鱼肉酱生产车间（主要包括化冻、分割、绞制、配料、熬汤、炒制、灌汤、蒸熟、冷却、杀菌等工艺）、海鲜鱼面生产车间（主要包括化冻、分割、绞制、配料、打浆、成型、蒸熟、冷却等工艺），在2层布置产品包装车间、成品存放冷库，在3层布置原料存放冷库、解冻库；在2号厂房（共1层）布置鸡蛋干生产打冰加热区以及原料存放冷库 辅助工程 依托现有办公室，新增员工食堂等 环保 工程 废水 处理 新建生产废水处理设施一套，生产废水通过管道收集后经厂区污水处理站处理后部分回用于地面冲洗（中水回用率约为40%），剩余废水再与经化粪池、隔油池预处理的生活污水一同达标纳入区域污水管网，最终由桐乡申和水务有限公司处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准后排江 废气 处理 ①炒制工序产生的油烟废气在密闭车间内经集气罩收集后，经环保认证的高效油烟净化装置净化处理，最后通过15m高排气筒（DA001）高空排放； ②污水处理站主要构筑物均采用加盖密封对恶臭污染物进行收集，收集的臭气经生物除臭装置净化后通过15m高排气筒（DA002）高空排放；另要求企业保持原料低温存放，生产车间保持环境低温、干燥，减少厂区内原料存放量，将恶臭污染物对周围环境的影响降到最低程度； ③食堂油烟废气经DNN型油烟净化装置净化后，通过厨房所在房屋屋顶15m高排气筒（DA003）高空排放 噪声 处理 加强管理、车间隔声、设备减振等 固废 处理 一般包装材料、不合格品由企业收集分类后出售给相关单位进行综合利用；废植物油、污泥由企业收集分类后委托相关单位进行处置；含植物油废抹布混入生活垃圾，在厂内定点收集，委托当地环卫部门统一清运 公用 工程 给水 由当地自来水厂统一供给 排水 企业采用雨、污分流制，雨水经厂区雨水排水管网排入附近市政雨水管网。新建生产废水处理设施一套，生产废水通过管道收集后经厂区污水处理站处理后部分回用于地面冲洗（中水回用率约为40%），剩余废水再与经化粪池、隔油池预处理的生活污水一同达标纳入区域污水管网，最终由桐乡申和水务有限公司处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准后排江 供电 由当地供电所统一提供 供热 蒸汽由桐乡泰爱斯环保能源有限公司提供 储运工程 原料由专用车辆运输进厂，需冷藏的原料存放于原料存放冷库，其他原料存放于原料仓库； 产品经检验合格后存放于本项目成品存放冷库，由专用车辆运输出厂 依托工程 废水纳管至桐乡申和水务有限公司集中处理后排放钱塘江 3、主要产品及产能 本项目实施后，企业全厂产品方案及产能变化情况见下表。 表2-3 企业全厂产品方案 序号 产品名称 原有项目环评审批产量规模 本项目生产规模变化情况 本项目实施后企业总产量 1 蛋制品（玉子豆腐） 250吨/年 -250吨/年 0 2 卤制品 100吨/年 -100吨/年 0 3 素肉、鱼干 400斤/年 -400斤/年 0 4 鸡蛋干 0 +3000吨/年 3000吨/年 5 金枪鱼肉酱 0 +360吨/年 360吨/年 6 海鲜鱼面 0 +150吨/年 150吨/年 备注：企业决定对现有产品方案进行调整，本项目实施后企业原有项目蛋制品（玉子豆腐）、卤制品、素肉、鱼干不再生产。 4、主要生产设备 本项目实施后全厂设备情况见下表。 表2-4 本项目实施后全厂设备清单 序号 设备名称 单位 型号规格 原环评审批数量 本项目变化数量 本项目实施后数量 备注 公用工程 1 变压器 台 250kVA 1 -1 0 淘汰原有变压器，更换节能型变压器 2 油浸式变压器 台 400kVA 0 +1 1 生产设备 1 打蛋机 台 / 4 -4 0 原有项目生产设备，本项目实施后相关产品不再生产，相关生产设备予以淘汰 2 电锅炉 台 / 1 -1 0 3 装罐机 台 / 4 -4 0 4 加热箱 台 / 4 -4 0 5 夹层锅 台 Gt6j 3 -3 0 6 卤锅 台 2.44*4.2m 4 -4 0 7 污水处理设施 套 / 1 -1 0 8 厢式冷库 台 / 0 +2 2 本项目新增生产设备 9 杀菌锅 台 1100*3600*5.0 0 +2 2 10 杀菌锅 台 1200m-4695m 0 +1 1 11 蒸锅 台 Gb1000*2200 0 +6 6 12 夹层锅 台 Gt6j 0 +1 1 13 储料罐 台 φ130*185cm 0 +1 1 14 切片机 台 / 0 +1 1 15 打冰机 台 150*80*130cm 0 +1 1 16 蛋品清洗机 台 ZYX-YS6 0 +1 1 17 脱水机 台 150*80*130cm 0 +1 1 18 均质泵 台 GJB1.5-25 0 +1 1 19 卫生泵 台 SCP-1.5 0 +3 3 20 卤锅灌 台 2.44*4.2m 0 +2 2 21 全自动包装机 台 YDZDH-ZK-160B 0 +2 2 22 真空包装机 台 Dc600-2s4f 0 +6 6 23 喷码机 台 Ls-300 0 +2 2 24 分页机 台 1500*520*900mm 0 +1 1 25 收料机 | 台 700*300*820mm 0 +1 1 26 隔膜泵 台 QBY3 0 +2 2 27 斩拌机 台 125型 0 +1 1 28 电炒锅 台 201912302-5001L 0 +1 1 29 分瓶机 台 / 0 +1 1 30 洗瓶机 台 / 0 +1 1 31 上盖机 台 / 0 +1 1 32 真空旋盖机 台 / 0 +1 1 33 杯装机 台 / 0 +1 1 34 贴标机 台 / 0 +1 1 35 巴氏杀菌线 台 / 0 +1 1 36 冷库 | 台 100P 0 +1 1 37 冷库 台 15P 0 +2 2 38 冷库 台 5P 0 +2 2 39 解冻库 台 20P 0 +1 1 40 电磁炒锅 台 500L 0 +1 1 41 搅料料车 台 500L 0 +2 2 42 全自动充填封口机 台 / 0 +1 1 43 冰柜 台 / 0 +1 1 44 冷风干燥机 台 / 0 +1 1 45 杀菌锅 台 / 0 +1 1 46 污水处理站 台 / 0 +1 1 47 其他辅助设备 台 / 0 +1 1 48 自动盒式气调保装机 台 WAP-12750 0 +1 1 49 不锈钢储水罐 台 3660*2300cm 0 +2 2 5、主要原辅材料、能源消耗情况 本项目实施后，企业主要原辅材料和能源消耗详见下表。 表2-5 企业主要原辅材料和能源消耗情况 序号 项目 单位 原环评审批消耗量 目前实际消耗量 本项目变化情况 本项目实施后总消耗量 备注 1 鸡蛋 t/a 260 250 -250 0 原有项目不再生产，相关原辅材料不再消耗 2 盐、味精、食品添加剂等 t/a 若干 20 -20 0 3 肉类、豆制品 t/a 100 90 -90 0 4 素肉、鱼干 t/a 0.4 0.2 -0.2 0 5 冷冻全蛋液 t/a 0 0 +2700 2700 / 6 金枪鱼（鱼肉） t/a 0 0 +400 400 / 7 马铃署淀粉 t/a 0 0 +70 70 / 8 植物油 t/a 0 0 +300 300 / 9 三聚磷酸钠 t/a 0 0 +4 4 配料、调味品、食品级添加剂 10 白砂糖/赤砂糖 t/a 0 0 +5 5 11 复配着色剂 t/a 0 0 +6 6 12 碳酸氢钠 t/a 0 0 +2 2 13 酿造酱油 t/a 0 0 +6 6 14 味精 t/a 0 0 +4 4 15 黄酒 t/a 0 0 +5 5 16 生姜 t/a 0 0 +8 8 17 洋葱 t/a 0 0 +20 20 18 大蒜 t/a 0 0/ +20 20 19 塑料包装袋 万只/a 0 0 +1515 1515 用于成品包装 20 纸箱 万个/a 0 0 +30 30 21 玻璃瓶 万个/a 0 0 +200 200 22 R22制冷剂 t/a 0 0 +0.15 0.15 用于冷库制冷 23 水 t/a 976 900 +13305 14205 / 24 电 万kWh/a 11 8 +52 60 / 25 蒸汽 t/a 0 350 +3150 3500 蒸汽供热 备注：企业原有项目现已停产，相关原辅材料及水、电、蒸汽能源不再消耗，且本项目实施后，企业承诺原有项目不再生产。 主要原辅材料理化性质： ①植物油：是由高级脂肪酸和甘油反应而成的化合物，广泛分布于自然界中，是从植物的果实、种子、胚芽中得到的油脂，通常为淡黄色透明油状液体，无气味或略带异味，相对密度（水=1）小于1，不溶于水。 ②三聚磷酸钠：白色粉末，易溶于水，化学式Na5P3O10，是一种无定形水溶性线装聚磷酸盐，两端以Na2PO4终止，相对分子质量367.86，主要应用于合成洗涤剂的添加剂、工业用水的软水剂、染色助剂、分散剂以及食品添加剂等方面。常用于食品中，作水分保持剂、品质改良剂、pH调节剂、金属螯合剂。 ③复配着色剂：是含由两种或两种以上单一品种的食品添加剂、添加着色剂等辅料，经物理方法混匀制成的食品添加剂。能够提亮产品色泽的一种食品添加剂，使产品颜色更加鲜艳明亮，并且各种食品添加剂效力协同增效，能够起到改善食品品质，便于食品加工的作用。 ④碳酸氢钠：分子式NaHCO3，是一种无机盐，呈白色结晶性粉末，无臭，味碱，易溶于水。在潮湿空气或热空气中即缓慢分解，产生二氧化碳，加热至270℃完全分解。遇酸则强烈分解产生二氧化碳，常利用此特性广泛应用于食品加工中，作为制作饼干、糕点、面点的膨松剂。 ⑤其他：白砂糖/赤砂糖、酿造酱油、味精、黄酒等均为常见调味品，起到调配食品风味的作用。 6、劳动定员及工作制度 本项目实施后全厂劳动定员80人，实行一班制生产，每班工作时间8小时，年工作时间为300天。为方便员工就餐，本项目在厂区内设置员工食堂，不设置员工宿舍。 7、周边环境及厂区平面布置 （1）项目周边环境 本项目选址于桐乡市凤鸣街道延业路260号，本项目厂区周围环境概况如下： 东面：为诚业路，路对侧为浙江华琦针织股份有限公司等工业企业； 南面：为延业路，再往南为绕城南路（距本项目厂界最近距离约30米）及沿路绿化带； 西面：为老320国道（距本项目厂界最近距离约30米）及沿路绿化带，路对侧为桐乡市恒宏鞋业有限责任公司等工业企业； 北面：为桐乡市光明针织股份有限公司等工业企业； 本项目地理位置详见附图1，周围环境概况及周边环境照片详见附图9-1、附图10。 （2）厂区平面布置 本项目选址于桐乡市凤鸣街道延业路260号，利用所租赁的桐乡市灵安建筑防水材料有限公司工业厂房建筑面积3000m²，实施年产鸡蛋干3000吨、金枪鱼肉酱360吨、海鲜鱼面150吨建设项目。 桐乡市灵安建筑防水材料有限公司目前厂区内现有1幢3层办公楼、1幢3层工业厂房（1号厂房）及1幢1层工业厂房（2号厂房）。本项目在其1号厂房1层布置鸡蛋干生产车间、金枪鱼肉酱生产车间和海鲜鱼面生产车间，在2层布置产品包装车间、成品存放冷库，在3层布置原料存放冷库、解冻库；在2号厂房布置鸡蛋干生产打冰加热区以及原料存放冷库。并在1号厂房西侧布置污水处理站、污泥仓库以及一般固废仓库。具体厂区平面布置详见附图9-2。 8、水平衡分析 企业原有项目现已停产，本项目实施后企业承诺原有项目不再生产，原有项目用水、排水情况不再产生。本项目年用水量为14205t/a，本项目实施后企业水平衡如图2.1所示。 图2-1 本项目实施后企业全厂水平衡图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 本项目主要从事鸡蛋干、金枪鱼肉酱、海鲜鱼面的生产，具体生产工艺流程如下 ①鸡蛋干生产工艺流程 图2-2 鸡蛋干生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 打冰、加热：企业购置冷冻全蛋液（固态袋装，可直接用于生产，无需进行清洗）入厂，经验收合格后运入冷库中冷藏保鲜，待使用时拆袋加入打冰机内进行打散，形成蛋清、蛋白的混合颗粒。再利用蒸汽冷凝水余热对打散后的颗粒状蛋液进行间接加热，使其融化形成质地均匀的蛋液（液态）； 配料、均质：在液态蛋液中按配比加入植物油和马铃薯淀粉，然后进行搅拌均质形成混合物； 灌浆、成型：蛋液混合物由均质泵提升，通过密闭管道输送，灌浆入方形模具中，然后通过设备电加热对模具中的蛋液混合物进行预热定型，形成块状半成品； 蒸熟、脱盒：块状半成品在蒸锅内利用高温蒸汽进行蒸熟并杀菌，后从模具中脱盒； 卤制：将脱盒的鸡蛋干置于卤锅内，加入酱油、盐等调味品及食品级添加剂进行卤制，以形成绝佳的风味； 内包、杀菌：卤制后的鸡蛋干在真空包装机内装入内包塑料袋中，然后置于杀菌锅内利用高温蒸汽进行水浴杀菌； 风干、检验装箱：使用冷风干燥机进行降温，并对包装表面水分进行风干，产品经检验合格后装箱入库。 ②金枪鱼肉酱生产工艺流程 图2-3 金枪鱼肉酱生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 化冻：企业购置金枪鱼肉（袋装，可直接用于生产，无需进行清洗）入厂，经验收合格后运入冷库中冷藏保鲜，待使用时拆袋置于解冻库中化冻（盛装在容器内，产生的少量解冻水与鱼肉一同进行后续加工，不产生解冻废水）； 分割、绞制、配料：解冻后的金枪鱼肉置于切片机内分割，再使用斩拌机绞制成鱼肉沫，将鱼肉沫按配比加入配料、调味品、食品级添加剂； 炒制、熬汤：配料后的鱼肉部分加入植物油在炒锅内进行混合炒制，部分在夹层锅内加水进行电加热熬制成汤； 灌汤、蒸熟、冷却：将熬制的鱼汤灌入炒制好的鱼肉沫中，将鱼肉、鱼汤混合物在蒸锅内进行高温蒸熟并杀菌，待冷却后置于冰柜内快速冷却至半固态； 绞碎、装瓶、杀菌、检验装箱：将冷冻的半固态鱼肉、鱼汤混合物在设备内进行绞碎，即为金枪鱼肉酱，装入经洗瓶机清洗、消毒并干燥的玻璃瓶内，再利用高温蒸汽对装瓶产品进行水浴杀菌，最后利用脱水机去除包装表面水分后即为成品，经检验合格后装箱入库。 ③海鲜鱼面生产工艺流程 图2-4 海鲜鱼面生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 化冻：企业购置金枪鱼肉（袋装，可直接用于生产，无需进行清洗）入厂，经验收合格后运入冷库中冷藏保鲜，待使用时拆袋置于解冻库中化冻（盛装在容器内，产生的少量解冻水与鱼肉一同进行后续加工，不产生解冻废水）； 分割、绞制、配料、打浆、成型：冻后的金枪鱼肉部分置于切片机内分割，再使用斩拌机绞制成鱼肉沫，将鱼肉沫置于搅料料车内，加入马铃薯淀粉、调味品、食品级添加剂进行搅拌形成浆状，再通过料车出料口挤压成面条形状； 蒸熟、冷却：将成型的面条置于蒸锅内蒸熟进一步定型并杀菌，出锅冷却； 内包、速冻、检验装箱：将蒸熟的面条分抓成团，装入内包塑料袋中封口，然后置于冰柜中速冻定型成面饼后即为海鲜鱼面成品，经检验合格后装箱入库。 2、主要污染工序 本项目营运期生产、生活过程中产生的主要污染物及主要污染工序见表2-6。 表2-6 主要污染工序表 项目 污染物类型 污染工序 编号 主要污染因子 废水 生产废水 蒸汽冷凝水 W1 / 玻璃瓶清洗 W2 CODCr、NH3-N、SS 设备清洗 W3 CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 地面冲洗 W4 CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 生活污水 职工生活 W5 CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 废气 生产油烟 炒制 G1 油烟废气 恶臭 污水处理、生产过程 G2 恶臭 食堂油烟 职工生活 G3 油烟废气 固废 一般包装材料 原料使用 S1 塑料袋、纸箱、包装桶等 不合格品 检验 S2 不合格产品 废植物油 炒制 S3 废植物油 污泥 废水处理 S4 污泥、水 含植物油废抹布 设备清洁 S5 抹布、少量植物油 生活垃圾 职工生活 S6 生活垃圾 噪声 机械噪声 生产、配套设备等 N Leq（A） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、企业现有项目环评审批验收情况 桐乡市诚兴食品有限公司成立于2008年6月，是一家从事天然食品开发研究及生产的公司，是国内最早研究生产系列蛋肠的厂家之一，现位于桐乡市凤鸣街道延业路260号（租赁桐乡市灵安建筑防水材料有限公司工业厂房），主要从事蛋制品（玉子豆腐）、卤制品、素肉、鱼干的生产销售。企业目前审批生产规模为年产蛋制品（玉子豆腐）250吨、卤制品100吨及素肉、鱼干400斤。 企业于2011年委托环评单位编制了《桐乡市诚兴食品有限公司迁建项目环境影响报告表》，项目内容为年产蛋制品（玉子豆腐）250吨、卤制品100吨。桐乡市环境保护局于2011年6月17日以“建设项目环保审批表 编号：11-0491号”通过该项目环保审批，又于2012年3月31日以“桐环建函[2012]第065号”文对该项目通过环境保护设施竣工验收。 后由于发展需要，企业新增素肉、鱼干的生产销售，于2013年委托环评单位编制了《桐乡市诚兴食品有限公司年产素肉、鱼干400斤技改项目环境影响报告表》，桐乡市环境保护局于2013年8月16日以“桐环建[2013]0491号”文对该项目通过环保审批，桐乡市环境保护局于2018年5月23日以“桐环建验[2018]27号”文对该项目噪声、固废部分通过环境保护设施竣工验收，企业于2018年6月19日对该项目废水、废气部分完成环保三同时自主竣工验收。 企业现有项目环评审批验收情况如下表所示。 表2-7 企业现有项目环评审批验收情况 序号 项目名称 审批生产规模 环评批复 验收情况 1 桐乡市诚兴食品有限公司迁建项目 年产蛋制品（玉子豆腐）250吨、卤制品100吨 建设项目环保审批表 编号：11-0491号 2012年3月31日，桐环建函[2012]第065号 2 桐乡市诚兴食品有限公司年产素肉、鱼干400斤技改项目 年产素肉、鱼干400斤 桐环建[2013]0491号 2018年5月23日通过噪声、固废部分验收，桐环建验[2018]27号； 2018年6月19日对该项目废水、废气部分完成环保三同时自主竣工验收 2、企业现有项目主要产品方案及产能 企业现有项目主要产品方案及产能见下表。 表2-8 企业现有项目主要产品方案及产能情况表 序号 产品名称 审批年生产规模 实际生产规模 1 蛋制品（玉子豆腐） 250吨/年 250吨/年 2 卤制品 100吨/年 100吨/年 3 素肉、鱼干 400斤/年 400斤/年 3、企业现有项目主要生产设备 企业现有项目主要设备清单详见下表。 表2-9 企业现有项目主要生产设备清单 序号 设备名称 单位 型号 原环评报告设备数量 竣工验收设备数量 实际设备数量 1 打蛋机 台 / 4 4 4 2 电锅炉 台 / 1 1 1（闲置） 3 装罐机 台 / 4 4 4 4 加热箱 台 / 4 4 4 5 夹层锅 台 Gt6j 3 3 3 6 卤锅 台 2.44*4.2m 4 4 4 7 污水处理设施 套 / 1 1 1 备注：企业现有项目原采用电锅炉供热，2018年后企业全部采用外供管道蒸汽供热，电锅炉闲置不再使用。 4、企业现有项目原辅材料及能源消耗 企业现有项目生产所需主要原辅料及能源消耗量见下表。 表2-10 企业现有项目主要原辅料消耗表 序号 名称 单位 原环评审批用量 企业实际用量 变化情况 1 鸡蛋 t/a 260 250 -10 2 盐、味精、食品添加剂等 t/a 若干 20 / 3 肉类、豆制品 t/a 100 90 -10 4 素肉、鱼干 t/a 0.4 0.2 -0.2 5 水 t/a 976 900 -76 6 电 万kWh/a 11 8 -3 7 蒸汽 t/a 0 350 +350 备注：企业现有项目原采用电锅炉供热，2018年后企业全部采用外供管道蒸汽供热，电锅炉闲置不再使用。 5、企业现有项目生产工艺流程 企业现有项目主要从事蛋制品（玉子豆腐）、卤制品、素肉、鱼干的生产，具体生产工艺流程如下： （1）蛋制品（玉子豆腐）生产工艺流程 图2-5 蛋制品（玉子豆腐）生产工艺流程图 工艺流程简述：企业购置鸡蛋入厂后，使用打蛋机打碎并剔除蛋壳，全蛋液与盐、味精、食品添加剂等配料在装罐机内混合并注入模具中，送入加热箱，利用外供蒸汽供热对蛋液、配料的混合物进行加热并杀菌，待其受热定型后再进行脱模。经检验合格后即可作为成品包装外运。 （2）卤制品生产工艺流程 图2-6 卤制品生产工艺流程图 工艺流程简述：企业购置肉类、豆制品入厂后，与盐、味精、食品添加剂等配料在夹层锅内搅拌混合，利用外供蒸汽供热对混合物进行加热卤制并杀菌，待其自然冷却后，经检验合格即可作为成品包装外运。 （3）素肉、鱼干生产工艺流程 图2-7 素肉、鱼干生产工艺流程图 工艺流程简述：企业购置素肉、鱼干入厂后，与盐、味精、食品添加剂等配料在卤锅内搅拌混合，利用外供蒸汽供热对混合物进行加热卤制并杀菌，待其自然冷却后，经检验合格即可作为成品包装外运。 6、现有项目污染源调查核算 桐乡市诚兴食品有限公司决定对现有产品方案进行调整，蛋制品（玉子豆腐）、卤制品、素肉、鱼干现已停产，且企业承诺不再生产，相关生产设备均已拆除，因此企业现有项目污染源产排情况本评价根据《桐乡市诚兴食品有限公司年产素肉、鱼干400斤技改项目环境影响报告表》（2013年7月）及其批复（桐环建[2013]0491号）、《桐乡市诚兴食品有限公司年产素肉、鱼干400斤技改项目竣工环境保护设施验收报告》（2018年6月）等相关内容进行分析。 （1）废水 企业现有项目生产过程中用水主要包括设备清洗用水、设备冷却用水以及职工生活用水。产生的废水主要包括设备清洗废水、设备冷却水以及职工生活污水。 根据原环评报告及竣工环境保护设施验收报告中相关内容，企业生产过程中冷却水循环使用不外排；设备清洗废水年产生量约为73t/a，生活污水年产生量约为722.7t/a，设备清洗废水收集后经絮凝沉淀，再与经化粪池预处理的生活污水一同达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关规定后排入市政污水管网，最终经桐乡申和水务有限公司统一处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准（即CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）后排放钱塘江。则企业现有项目废水污染物排环境量为CODCr 0.040t/a、NH3-N 0.004t/a。 （2）废气 企业现有项目废气污染物主要为生产过程产生的恶臭，企业通过低温存放、保持环境干燥，减少厂区内原料存放量等方式将恶臭污染物对周围环境的影响降到最低程度。 （3）噪声 企业现有项目主要噪声源为打蛋机、电锅炉、装罐机、加热箱、夹层锅、卤锅、污水处理设施等机械噪声，根据原环评报告，车间内噪声声压级在75dB(A)左右。 （4）固废 根据企业提供的资料，企业现有项目生产过程中产生的固体废物主要为一般包装材料、鸡蛋壳以及职工生活垃圾，固态废物产生、处置情况如下。 表2-14 企业目前固体废物产生及排放情况汇总 序号 名称 产生工序 属性 废物代码 产生量（t/a） 处置去向 1 一般包装材料 原料使用 一般固废 900-999-99 3.0 外售相关单位进行综合利用 2 鸡蛋壳 打蛋 一般固废 130-001-39 10.0 鸡蛋壳混入生活垃圾，由当地环卫部门统一 运 3 生活垃圾 职工生活 一般固废 / 9.0 （5）现有项目污染物排放情况汇总 企业现有项目主要污染物排放情况如表所示。 表2-11 企业现有项目污染物排放情况 单位：t/a 污染源 污染物名称 验收排放量 许可排放量 废水 生产废水、生活污水 废水量 795.7 795.7 CODCr 0.040 0.040 NH3-N 0.004 0.004 废气 生产过程恶臭 厂界臭气浓度达标 固废 一般固废 一般包装材料 0 0 鸡蛋壳 0 0 生活垃圾 0 0 噪声 LAeq 厂界噪声达标 7、现有项目污染防治措施及达标性分析 （1）废水 企业实行雨污分流；企业原有项目生产过程中产生的废水主要为设备清洗废水和职工生活污水，设备清洗废水收集后经絮凝沉淀，再与经化粪池预处理的生活污水一同达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关规定后排入市政污水管网，最终经桐乡申和水务有限公司统一处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准（即CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）后排放钱塘江。 根据《桐乡市诚兴食品有限公司年产素肉、鱼干400斤技改项目竣工环境环保设施验收报告》（2018年6月）验收监测结果可知，企业废水入管网口污染物pH值、化学需氧量浓度平均值均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮浓度平均值达到DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1规定的间接排放限值。pH值、CODCr、NH3-N的单项次达标率均为100%，具体监测数据统计结果见表2-12。 表1-12 废水入管网口监测数据统计结果 单位：除pH外，mg/L 监测时间 监测 点位 监测因子 pH（无量纲） CODCr NH3-N 2018.04.23 第一次 废水入管网口 7.08 426 22.2 第二次 7.01 467 19.1 第二次平行 6.97 423 20.2 均值 6.97-7.08 439 20.5 2018.04.24 第一次 废水入管网口 7.02 438 8.82 第二次 7.02 416 7.04 第二次平行 7.00 405 8.55 均值 7.00-7.02 420 8.14 标准限值 6~9 500 35 达标情况 达标 达标 达标 （2）废气 企业目前生产过程中产生的废气主要为恶臭。企业通过低温存放、保持环境干燥，减少厂区内原料存放量等方式将原料存放过程中产生的恶臭污染物对周围环境的影响降到最低程度。 （3）噪声 根据现状调查，企业在设备选型时，选择了低噪声型设备，并对强声源设备采用防振、消声、隔音等降噪措施；日常运营加强了生产设备的日常维护工作，确保其正常运行；对生产车间合理布局，将高噪声设备设置于生产车间中央；加强厂区及周围绿化工作，充分利用绿化等降噪措施，且加强了对员工的环保教育。 企业夜间不生产，为了解企业现有项目厂界噪声达标情况，本评价引用验收报告监测数据，企业厂界四周昼间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，具体监测结果见表2-13。 表2-13 噪声现状监测结果 单位：dB(A) 监测时间 测点位置 监测时间 Leq 标准限值 达标情况 2018.04.18 东厂界 17:16 54.5 65 达标 南厂界 16:18 63.9 65 达标 西厂界 16:03 63.1 65 达标 北厂界 16:07 62.7 65 达标 2018.04.19 东厂界 09:50 59.4 65 达标 南厂界 09:52 59.7 65 达标 西厂界 09:54 63.5 65 达标 北厂界 09:55 62.1 65 达标 （4）固废 根据现状调查，企业目前生产过程中产生的一般包装材料由企业收集后外售综合利用；鸡蛋壳、生活垃圾已委托当地环卫部门及时清运并无害化处理。 企业已按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求建设一般固废仓库，位于企业厂区西北角，并落实了基础防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 8、排污许可证制度执行情况 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》、《排污许可管理条例》（国务院令第736号）、生态环境部办公厅《关于做好固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记工作的通知》（环办环评函〔2019〕939号）和浙江省关于固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记的相关工作要求。企业已根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关要求，申领了排污许可登记表，登记编号为913304836772032481001Z。 经核查，企业污染物排放信息与排污许可登记表相一致。 9、企业目前在污染物治理中存在的问题及“以新带老”整改措施 桐乡市诚兴食品有限公司原有项目均按照环评文件及批复要求落实了各项污染防治措施，企业原有项目生产工艺、生产设备、环境保护措施落实情况均与竣工环境保护验收基本一致，污染物排放达到行政许可允许的排放标准和总量控制要求，通过了环境保护“三同时”竣工验收。目前企业原有项目已停产，且企业承诺不再生产，生产设备全部拆除，原有的污染源也不再存在。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据浙江省环境空气质量功能区划，本项目所在区域大气环境为二类功能区，环境空气污染物基本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。 1.1常规污染因子 根据嘉兴市生态环境局桐乡分局发布的《桐乡市环境状况公报（2020年）》，2020年桐乡市区空气质量综合指数为3.52。大气中主要污染物年平均浓度分别为：细颗粒物（PM2.5）0.029毫克/立方米；可吸入颗粒物（PM10）0.048毫克/立方米；二氧化硫（SO2）0.006毫克/立方米；二氧化氮（NO2）0.030毫克/立方米；臭氧（O3）最大8小时滑动平均第90百分位数为0.144毫克/立方米；一氧化碳（CO）0.6毫克/立方米。 本报告收集了2020年1月1日至2020年12月31日桐乡市环境空气质量指数日报相关统计数据，项目所在区域环境质量达标情况详见表3-1。 表3-1 桐乡市2020年区域环境质量标准情况统计一览表 污染物 年平均指标 现状浓度/ （μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标 情况 SO2 年平均质量浓度 6 60 10.0 达标 百分位（98%）数日平均质量浓度 12 150 8.0 NO2 年平均质量浓度 30 40 75.0 达标 百分位（98%）日平均质量浓度 70 80 87.5 PM10 年平均质量浓度 48 70 68.6 达标 百分位（95%）日平均质量浓度 100 150 66.7 PM2.5 年平均质量浓度 29 35 82.9 达标 百分位（95%）日平均质量浓度 67 75 89.3 CO 百分位（95%）日平均质量浓度 1mg/m3 4mg/m3 25.0 达标 O3 百分位（90%）8h平均质量浓度 144 160 90.0 达标 统计结果分析如下： ①二氧化硫（SO2）：桐乡市2020年SO2年均浓度、百分位（98%）日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ②二氧化氮（NO2）：桐乡市2020年NO2年均浓度、百分位（98%）日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ③可吸入颗粒物（PM10）：桐乡市2020年PM10年均浓度、百分位（95%）日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ④细颗粒物（PM2.5）：桐乡市2020年PM2.5年均浓度、百分位（95%）日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ⑤一氧化碳（CO）：桐乡市2020年CO百分位（95%）日平均质量浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ⑥臭氧（O3）：桐乡市2020年O3百分位（90%）8h平均质量浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 综上可知，2020年桐乡市大气中主要污染物平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，项目所在区域属于达标区，区域环境空气质量较好。 1.2特征污染因子 为了解本项目所在地环境空气特征污染因子非甲烷总烃的环境质量现状，本评价引用嘉兴国文检测技术有限公司对项目周边区域环境空气特征污染因子进行的现状监测数据（检测报告编号：嘉国文检[2020]检字第3960号），具体监测结果如下。 监测时间：2020年11月14日～11月20日； 监测点位：1#灵安村居民点（位于本项目厂界西侧约1150m）； 监测项目：非甲烷总烃； 监测频次：监测七天，每天4次（北京时间02、08、14、20时）。 具体监测点位见附图8，监测结果见表3-2。 表3-2 特征污染物监测结果统计 项目 监测点 浓度范围（mg/m³） 超标率（%） 标准值 最大污染指数 达标情况 非甲烷总烃 1#灵安村居民点 0.83～1.79 0 2mg/m³ （一次值） 0.90 达标 由监测结果可知，项目区域周边环境空气非甲烷总烃一次值能够满足《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）中相关说明限值，区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 本项目附近主要水体为灵安港及其支流，按《浙江省水功能区划水环境功能区划分方案》（浙江省人民政府，2015年6月），本项目附近地表水属于Ⅲ类功能区，地表水污染物执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据《桐乡市环境状况公报（2020年）》，2020年全市地表水环境质量总体较好，10个市控以上地表水常规监测断面水质均为III类，占比100%，全面消除IV类水质，10个市控以上地表水常规监测断面均符合水域环境功能标准。与2019年相比，III类水质断面持平。2020年全市10个市控以上常规监测断面的高锰酸盐指数、氨氮、总磷和化学需氧量平均浓度分别为4.70mg/L、0.592mg/L、0.179mg/L和17.0mg/L，相比去年同期，高锰酸盐指数平均浓度恶化3.7%，氨氮平均浓度恶化1.2%，总磷平均浓度恶化7.0%，化学需氧量平均浓度恶化4.7%。具体监测断面评价结果见下表3-3。 表3-3 2020年地表水监测断面评价结果表 所属河流 断面名称 功能类别 水质类别 超标项目（类别） 京杭运河桐乡段 大麻渡口 Ⅳ类 Ⅲ类 - 崇福市河 Ⅳ类 Ⅲ类 - 西双桥 Ⅲ类 Ⅲ类 - 单桥 Ⅲ类 Ⅲ类 - 长山河 长山河入口 Ⅲ类 Ⅲ类 - 屠甸市河 Ⅲ类 Ⅲ类 - 康泾塘 梧桐北 Ⅲ类 Ⅲ类 - 梧桐南 Ⅲ类 Ⅲ类 - 澜溪塘 乌镇北 Ⅲ类 Ⅲ类 - 横塘港 晚村 Ⅲ类 Ⅲ类 - 本项目选址区域周围水体主要是灵安港及其支流，根据上述监测结果，本项目所在地附近的康泾塘-梧桐南地表水常规监测断面全年水质可达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 本项厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，无需开展声环境现状调查。 4、生态环境 本项目位于工业功能区内，且不新增用地，用地范围内不存在生态环境保护目标，无需开展生态环境现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目”，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（试行）》（环办环评[2020]33号）要求，本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目大气环境保护目标主要为厂界外500米范围内安弄街村、高新东苑以及浙江远福茶叶有限公司（食品企业）等保护目标。 2、声环境保护目标 本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于工业功能区内，且不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。 本项目主要保护目标见表3-4。 表3-4 项目主要保护对象 环境 名称 坐标 保护 对象 保护内容 环境功能区 方位 距离/m X Y 大气 环境 安弄街村 E120.51 5901° N30.59 5554° 居住区 约200户 《环境空气质量标准》及2018年修改单中二类功能区 SW 160 高新东苑 E120.52 1702° N30.59 3794° 居住区 约400户 SE 330 E120.51 6625° N30.59 0908° 居住区 约600户 S 500 浙江远福茶叶有限公司 E120.51 8546° N30.60 0615° 食品企业 约80名员工 N 130 声环境 / / / / / / / / 地下水环境 / / / / / / / / 生态 环境 / / / / / / / / 注：1、本项目采用经纬度； 2、“方位”是以本项目用地红线为基准点，“距离”是指保护目标距本项目红线的最近距离。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目产生的废水主要包括蒸汽冷凝水、洗瓶废水、设备清洗废水、地面冲洗废水以及职工生活污水。企业在厂区内新建生产废水处理设施一套，对生产废水进行处理后部分回用于地面冲洗，剩余废水再与经化粪池、隔油池预处理的生活污水一同纳入区域污水管网，废水最终经桐乡申和水务有限公司集中处理后排江。为确保污水处理厂出水稳定达标排放，本项目废水入网标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷的入网标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013），废水经桐乡申和水务有限公司处理后排放钱塘江，排江标准执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中的一级A标准，具体见下表。 表3-5 污水综合排放标准 单位：mg/L（除pH外） 指标 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 《污水综合排放标准》三级标准 pH（无量纲） 6~9 6~9 SS（mg/L） 10 400 CODCr（mg/L） 50 500 NH3-N（mg/L） 5（8）** 35* BOD5（mg/L） 10 300 总磷（mg/L） 0.5 8* 动植物油 1 100 注：*氨氮、总磷入网值执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（浙江省人民政府2013年3月19日发布，2013年4月19日实施）。 **括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气 本项目营运过程中产生的废气主要为炒制过程中植物油挥发、裂解产生的生产油烟废气，污水处理、生产过程产生的恶臭以及职工食堂油烟废气。 本项目生产过程产生的油烟废气排放参照执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中的“大型”规模标准（基准灶头数≥6，油烟最高允许排放浓度2.0mg/m³，净化设施最低去除效率85%）以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃的相关限值；企业员工食堂（食堂基准灶头数为3个）油烟废气排放标准参照执行GB18483-2001中的“中型”规模标准（基准灶头数≥3，＜6，油烟最高允许排放浓度2.0mg/m³，净化设施最低去除效率75%），具体见下表。 表3-6 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，＜3 ≥3，＜6 ≥6 对应灶头总功率（108J/h） ≥1.67，＜5.00 ≥5.00，＜10 ≥10 对应排气罩灶面总投影面积（m2） ≥1.1，＜3.3 ≥3.3，＜6.6 ≥6.6 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除率（%） 60 75 85 表3-7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物项目 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度 二级 非甲烷总烃 120mg/m³ 15m 10kg/h 周界外浓度最高点 4.0mg/m³ 企业生产废水在厂区内污水站进行预处理后纳管排放，在污水生化处理过程中，微生物分解有机物会产生恶臭污染物。企业恶臭污染物臭气浓度的有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关要求，无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新扩改建厂界标准值，具体见表3-8。 表3-8 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 控制项目 排气筒高 最高允许排放量或标准值 厂界标准值 臭气浓度 15m 2000（无量纲） 20（无量纲） 3、噪声 本项目位于桐乡市凤鸣街道延业路260号，属于工业功能区内。另由于企业厂界南侧绕城南路（交通干线）距企业南侧厂界最近距离约30米；厂界西侧老320国道（交通干线）距企业西侧厂界最近距离约30米，均在《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）规定的交通干线4类声环境功能区域外（20±5米），则企业四侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，具体标准值详见下表。 表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别 昼间 夜间 3类区 65 55 4、固体废物 一般固体废物的排放执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。根据项目地处流域与污染物特征，结合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（2016~2020年）规划纲要》、国务院国发[2016]74号《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》、中华人民共和国环境保护部环发[2014]197号《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量控制指标审核及管理暂行办法〉的通知》、浙江省人民政府浙政发[2017]19号《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》、浙江省发展和改革委员会与浙江省环境保护厅浙发改规划[2017]250号《浙江省大气污染防治“十三五”规划》等规定要求，本项目纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N。 1、CODCr、NH3-N总量控制指标 根据原环评报告及批复，企业原有项目水污染物排放总量控制指标为：废水量795.7t/a，CODCr 0.040t/a，氨氮0.004t/a。 目前企业原有项目已停产，且企业承诺不再生产，生产设备全部拆除，原有的污染源也不再存在，本项目实施后，企业原有项目不再排放废水污染物。 本项目同时排放生产废水和生活污水，废水排放量为14310t/a。生产废水通过管道收集后经厂区污水处理站处理后部分回用于地面冲洗（中水回用率约为40%），剩余废水再与经化粪池、隔油池预处理的生活污水一同纳入区域污水管网。企业区域内污水管网已经接通，项目废水可直接实现纳管排放，最终经桐乡申和水务有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准（即CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）后排江，则本项目废水中CODCr和氨氮污染物排放量为：0.716t/a和0.072t/a，建议将上述达标排放量作为本项目实施后企业CODCr和氨氮的总量控制指标。 根据关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知（浙环发[2012]10号），新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，化学需氧量和氨氮应按2倍替代削减比例要求执行。因此本项目CODCr区域平衡削减量为1.432t/a，氨氮区域平衡削减量为0.144t/a。 本项目实施后企业污染物总量控制指标汇总情况详见下表。 表3-10 本项目实施后企业总量控制指标汇总表 单位：t/a 污染物名称 现有项目排放量 本项目预测排放量 “以新带老”削减量 区域削减量 削减替代来源 本项目实施后企业总排放量 本项目实施后企业总量控制指标 废水量 795.7 14310 795.7 / / 14310 14310 CODCr 0.040 0.716 0.040 1.432 桐乡市排污权化学需氧量政府储备量 0.716 0.716 NH3-N 0.004 0.072 0.004 0.144 桐乡市排污权氨氮政府储备量 0.072 0.072 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目实施利用现有工业厂房，不涉及土建施工，施工期仅进行简单的设备安装，对环境影响较小，因此施工期主要污染因子为设备安装时产生的噪声，经厂区厂房隔声后对周围环境影响不大，且影响多为短暂性瞬时噪声，随着施工期的结束，影响也会随之消失。要求企业选用低噪声的施工机械，加强施工机械维修、管理，合理安排施工作业时间，做好周围敏感点噪声防治工作，施工现场设置临时隔声屏障，以降低对周边声环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目运营期废气主要为炒制过程中植物油挥发、裂解产生的生产油烟废气，污水处理、生产过程产生的恶臭以及职工食堂油烟废气。 1.1废气源强分析 （1）生产油烟G1 本项目生产过程中使用植物油，植物油在炒制过程中受热产生挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。油烟废气的成分十分复杂，主要污染物有多环芳烃、醛、酮、苯并(a)芘等200多种有害物质。根据企业提供的资料，本项目植物油主要进入产品中，仅少量挥发、裂解产生油烟废气，油烟废气产生量约为总耗油量的1.0%，本项目炒制过程植物油年消耗量约为50t/a，则油烟废气产生量约为0.500t/a。 本项目生产过程中车间保持密闭，要求企业在电炒锅、电磁炒锅等主要设备上方设置集气罩对油烟废气进行收集，废气经收集后通过环保认证的高效油烟净化装置净化处理，最后通过15m高排气筒（DA001）高空排放。参照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）推荐的油烟排风量，配套风机额定风量为20000m³/h，油烟收集效率大于90%，净化装置净化效率大于85%，则油烟排放量为0.118t/a，其中有组织排放量为0.068t/a，无组织排放量为0.050t/a。本项目年工作时间2400小时，则油烟废气排放浓度为1.4mg/m³，符合GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》排放浓度≤2.0mg/m³的要求，对周围环境影响较小，技术可行。 表4-1 本项目生产油烟产生和排放情况 污染物 名称 排放形式 产生情况 排放情况 产生量(t/a) 产生速率(kg/h) 产生浓度(mg/m3) 排放量(t/a) 排放速率（kg/h） 排放浓度(mg/m3) 生产油烟 有组织 0.450 0.188 9.4 0.068 0.028 1.4 无组织 0.050 0.021 / 0.050 0.021 / 合计 0.500 0.209 / 0.118 0.049 / 注：本项目实行一班制生产，每班工作时间8小时，年工作300天。 （2）恶臭G2 本项目实施后，企业拟在厂区内建设一座处理规模为80t/d的污水处理站，在污水生化处理过程中，微生物分解有机物会产生硫化氢、氨等恶臭污染物，此外本项目原料在生产过程中也会产生恶臭。 恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标。其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质做出浓度标准，目前我国只规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值，即《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 目前，国外对恶臭强度的分级和测定多以人的嗅觉感官作为基础得到，如德国的臭气强度5级分级（1958年）；日本的臭气强度6级分级（1972年）等。这种测定方法以经过训练合格的5-8名臭气监测员以自身的恶臭感知能力对恶臭进行强度监测。 北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法（见下表），该分级法以感受器——嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。 表4-2 恶臭6级分级法 恶臭强度级 特 征 0 未闻到有任何气味，无任何反应 1 勉强能闻到有气味，但不宜辩认气味性质（感觉阈值）认为无所谓 2 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常 3 很容易闻到气味，有所不快，但不反感 4 有很强的气味，而且很反感，想离开 5 有极强的气味，无法忍受，立即逃跑 根据企业污水处理站设计单位提供的资料，企业污水处理站处理规模较小，在污水处理站范围内能闻到气味，且能辨认气味的性质（感觉阈值），但感到很正常，恶臭等级在2～3级左右；企业污水处理站调节池、气浮池、厌氧/缺氧/好氧池、污泥池和污泥脱水间等主要构筑物均采用加盖密封对恶臭污染物进行收集，收集的臭气经生物除臭装置净化处理后通过15m高排气筒（DA002）高空排放，污水站范围外勉强能闻到有气味，但不宜辩认气味性质（感觉阈值）认为无所谓，恶臭等级为1级，对周围环境影响较小，技术可行。 另根据对同类型项目（嘉兴市正禾原食品有限公司年产100吨鱼糜制品、100吨肉制品深加工项目，该企业生产工艺与本项目相似，具有类比性）的类比调查，企业生产车间内能闻到气味，有所不快，但不反感，恶臭等级在2～3级左右。企业通过原料低温存放，生产车间保持环境低温、干燥，减少厂区内原料存放量的方式将恶臭污染物对环境的影响降低到最低程度。在采取相应防治措施后，生产车间50m范围外勉强能闻到气味，但不宜辩认气味性质（感觉阈值）认为无所谓，恶臭等级为1级。 （3）食堂油烟G3 为方便员工就餐，本项目在厂区内设置员工食堂。员工食堂烹制过程中会产生油烟废气，主要为挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。本项目实施后全厂就餐员工总计80人，根据当地的饮食习惯，每人每餐食用油消耗量按30g/(人•餐)计，则本项目年消耗食用油0.720t/a，烹饪过程中油的挥发损失按3%计，则本项目食堂油烟废气年产生量0.022t/a。 企业员工食堂基准灶头数为3个，规模为中型，企业采用DNN型油烟净化装置对食堂油烟进行净化，然后通过厨房所在房屋屋顶15m高排气筒（DA003）高空排放，油烟净化装置去除效率大于75%，则本项目全厂员工油烟废气排放总量为0.005t/a。企业食堂每日烹饪时间按2小时计，油烟净化装置配套风机风量为5000m³/h，则油烟废气排放浓度为1.7mg/m³，符合GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》排放浓度≤2.0mg/m³的要求，技术可行。 1.2废气产排情况汇总 根据以上分析，本项目生产过程废气污染防治情况见图4-1，废气产生、排放源强核算结果及相关参数汇总见表4-3，废气有组织排放口（点源）基本情况见表4-4，废气无组织排放（面源）基本情况见表4-5。 图4-1 废气处理工艺流程 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3 本项目废气排放源强核算情况汇总一览表 污染 工序/生产线 装置 污染物 污染源 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放 时间/h 核算 方法 废气产生量(m3/h) 产生 浓度(mg/m3) 产生 速率 (kg/h) 产生量(t/a) 工艺 效率/% 核算 方法 废气排放量(m3/h) 排放 浓度 (mg/m3) 排放 速率 (kg/h) 排放量 (t/a) 生产 油烟 电炒锅、电磁炒锅 油烟废气 有组织 产污系数法 20000 9.4 0.188 0.450 高效油烟净化装置 85 排污系数法 20000 1.4 0.028 0.068 2400 无组织 产污系数法 / / 0.021 0.050 / / 排污系数法 / / 0.021 0.050 2400 污水 处理 污水处理站 恶臭 有组织 类比法 5000 2～3级 加盖密封生物除臭 / 类比法 5000 1级 8760 生产 过程 / 恶臭 无组织 类比法 2～3级 低温存放环境干燥 / 类比法 1级 8760 食堂 油烟 / 油烟废气 有组织 产污系数法 5000 7.3 0.037 0.022 DNN型油烟净化装置 75 排污系数法 5000 1.7 0.008 0.005 600 表4-4 有组织排放口（点源）基本情况 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度 排气筒高度 排气筒出口内径 烟气流速 烟气温度 年排放小时数 排放工况 污染物排放速率 X Y 油烟 恶臭 m* m* m m m m/s ℃ h / kg/h 1 生产油烟 排气筒DA001 E120.517776° N30.597848° 4 15 0.8 11.1 25 2400 正常 0.028 / 2 污水处理恶臭 排气筒DA002 E120.517629° N30.597890° 4 15 0.4 11.1 25 8760 正常 / / 3 职工食堂油烟 排气筒DA003 E120.518480° N30.597370° 4 15 0.4 11.1 25 600 正常 0.008 / 备注：*本项目坐标采用经纬度。 表4-5 无组织排放（面源）基本情况 名称 面源起点坐标 面源海拔高度 面源长度 面源宽度 与正北向夹角 面源有效排放高度 年排放小时数 排放 工况 污染物排放速率 X Y 油烟 恶臭 m* m* m m m ° m h / kg/h 生产车间 E120.518099° N30.597665° 4 72 20 10 6 2400 正常 0.021 / 污水处理站 E120.517619° N30.597805° 4 10 9 80 6 8760 正常 / / *：本项目坐标采用经纬度。 1.3正常工况下废气达标排放分析 根据源强分析，经采取相应废气防治措施后，预计本项目有组织废气污染物排放达标情况见表4-6。 表4-6 废气有组织排放达标性分析 污染 工序 污染物 排放源 排放浓度(mg/m³) 排放口类型 污染治理措施 排放标准 标准限值(mg/m³) 达标情况 污染防治工艺及名称 是否可行技术 生产 油烟 油烟 废气 DA001 1.4 一般排放口 生产过程保持车间密闭，在电炒锅、电磁炒锅等主要设备上方设置集气罩对油烟废气进行收集，废气通过环保认证的高效油烟净化装置净化处理，最后通过15m高排气筒（DA001）高空排放，配套风机额定风量为20000m³/h，油烟收集效率大于90%，净化装置净化效率大于85% 可行 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》 2.0 达标 污水 处理 恶臭 DA002 / 一般排放口 污水处理站调节池、气浮池、厌氧/缺氧/好氧池、污泥池和污泥脱水间等主要构筑物均采用加盖密封对恶臭污染物进行收集，收集的臭气经生物除臭装置净化处理后通过15m高排气筒（DA002）高空排放 可行 GB14554-93 《恶臭污染物排放标准》 2000（臭气浓度，单位无量纲） / 食堂 油烟 油烟 废气 DA003 1.7 一般排放口 采用DNN型油烟净化装置对食堂油烟进行净化，然后通过厨房所在房屋屋顶15m高排气筒（DA003）高空排放 可行 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》 2.0 达标 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 由表4-6分析结果可知，本项目生产油烟废气经收集处理后排放浓度为1.6mg/m³，符合GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》排放浓度≤2.0mg/m³的要求；食堂油烟经收集处理后排放浓度为1.8mg/m³，符合GB18483-2001中排放浓度≤2.0mg/m³的要求，对周边大气环境影响较小。 此外，根据企业污水处理站设计单位提供的资料，本项目污水处理恶臭经收集处理后，预计恶臭污染物排放浓度能达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2中的相关标准，对周边大气环境影响较小。另根据对同类型项目（嘉兴市正禾原食品有限公司年产100吨鱼糜制品、100吨肉制品深加工项目，该企业生产工艺与本项目相似，具有类比性）的类比调查，本项目通过原料低温存放，生产车间保持环境低温、干燥，减少厂区内原料存放量，预计厂界恶臭污染物浓度值能达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1中的相关标准。 1.4监测要求 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020），企业需提出在生产运行阶段的大气污染源监测计划，具体见表4-7。 表4-7 污染源监测计划 监测点位 监测指标 监测频次 排放执行标准 DA001 排气筒 油烟、非甲烷总烃* 半年/次 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） DA002 排气筒 臭气浓度 季度/次 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 厂界无组织监控点 臭气浓度 半年/次 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 备注：*本项目生产过程中涉及炒制工序，根据HJ1084-2020《排污单位自行监测技术指南 食品制造》要求，油炸、煎炒、烧烤、烘焙等设计油烟排放的生产工序，油烟废气处理设施排放口应将非甲烷总烃作为监测指标。 1.5非正常工况下废气达标排放分析 本项目生产油烟在密闭车间内经集气罩收集后通过环保认证的高效油烟净化装置净化处理，最后通过15m高排气筒（DA001）高空排放。当油烟净化装置发生故障，油烟废气不能得到有效处理，直接通过15m高排气筒高空排放，对周围环境造成污染。要求企业立即暂停相应废气产生工序的生产，待检修完成后恢复生产。 本项目污水处理主要构筑物采用加盖密封对恶臭污染物进行收集，收集的臭气经生物除臭装置净化后通过15m高排气筒（DA002）高空排放。当污水处理恶臭处理系统故障，污水处理恶臭不能得到有效处理，直接通过15m高排气筒高空排放，对周围环境造成污染。要求企业立即暂停相应废气收集工序的生产，待检修完成后恢复生产。 表4-8 非正常工况排放情形分析 非正常排放源 非正常排放原因 非正常排放情形 处置措施 污染物 排放浓度(mg/m³) 单次持续时间(h/次) 排放速率 (kg/h) 年发生频次(次/a) 生产油烟排气筒DA001 废气处理系统故障 油烟 9.4 1～2 0.188 0～2 立即停产检修 污水处理恶臭排气筒DA002 废气处理系统故障 恶臭、硫化氢、氨 / 1～2 / 0～2 立即停产检修 1.6环境影响分析 考虑到本项目主要从事鸡蛋干、金枪鱼肉酱、海鲜鱼面等食品生产，本评价对企业周边500m范围内工业企业进行了污染源调查，企业周边500m范围内工业企业主要为桐乡经济开发区工业园区内工业企业，主要污染物为废水、废气、噪声、固废。生活污水、生产废水经各自厂区内污水处理系统预处理后纳管排放，最终经桐乡申和水务有限公司处理达标后排放钱塘江，不会对周围水环境造成影响；废气经各自厂区内废气处理系统净化处理后达标排放，对周围环境影响较小；噪声经围墙隔声、距离衰减后，周围声环境维持现状；固体废物由企业各自妥善处理，不会对周围环境产生不利影响。则本项目周边500米范围内工业活动对本项目的实施产生的影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-9 企业周边200米范围内企业分布统计表 序号 名称 设置的卫生防护距离/m 项目名称 环评审批情况 生产内容 主要污染因子 方位 与本项目厂界最近距离/m 1 桐乡市光明针织股份有限公司（原桐乡市光明针织有限公司） / 桐乡市光明针织有限公司新建项目 编号：06-0141 纺织面料、服饰的生产销售 噪声 N 10 / 桐乡市光明针织有限公司技改项目 编号：06-2823 / 桐乡市光明针织有限公司技改项目 编号：07-1251 / 桐乡市光明针织有限公司技改项目 编号：07-2279 2 浙江华琦针织股份有限公司（原桐乡市华琦针织有限公司） / 桐乡市华琦针织有限公司新建项目 编号：04-3443 针织品、服饰的生产销售 噪声 E 20 / 桐乡市华琦针织有限公司技改项目 编号：06-2820 / 桐乡市华琦针织有限公司迁建项目 编号：07-1283 3 桐乡市圣多美鞋业有限公司 / 桐乡市圣多美鞋业有限公司新建项目 编号：06-2800 皮鞋的生产销售 废气、噪声 NE 25 / 桐乡市圣多美鞋业有限公司新建项目 编号：07-1249 4 桐乡市四发机械制品有限公司 50 年产20台套高效节能毛纺洗毛烘干设备技改项目 嘉环桐备[2020]284号 机械设备的生产销售 废气、噪声 N 60 5 桐乡市恒宏鞋业有限公司 / / / 皮鞋的生产销售 废气、噪声 NW 75 6 浙江嘉名染整有限公司 50 年产4000吨针织面料改造项目 桐环建[2018]0016号 服装面料的生产销售 废水、废气、噪声 NE 110 50 高档针织面料绿色生产节能型智能后整理设备升级改造项目 桐环备[2018]106号 50 高档针织面料绿色生产、自动化、智能化节能设备提升改造项目 嘉(桐)环建[2018]0245号 7 桐乡迅捷包装有限公司 / 年产18500万平方米瓦楞纸板建设项目 嘉环桐备[2019]53号 瓦楞纸板的生产销售 废气、噪声 NE 125 8 浙江远福茶叶有限公司 / 浙江远福茶业有限公司扩建项目 编号：10-0760 茶叶产品、代用茶的生产销售 噪声 N 130 / 浙江远福茶业有限公司年产绿茶代用茶30吨扩建项目 编号：12-0297 9 桐乡市嘉锐针织有限公司 / 桐乡市嘉锐针织有限公司新建项目 编号：04-0071 针织布、服饰的生产销售 噪声 W 130 / 桐乡市嘉锐针织有限公司技改项目 编号：06-2821 / 桐乡市嘉锐针织有限公司诗锐分公司项目 编号：06-3324 / 桐乡市嘉锐针织有限公司迁建项目 编号：07-1313 10 浙江畅新印刷科技股份有限公司（原桐乡市创新印刷有限公司） / 桐乡市创新印刷有限公司新建项目 编号：05-0121 广告印刷品的生产销售 废气、噪声 W 140 / 引进全自动高速多色印刷机项目 编号：05-0209 / 年产24000套广告印刷品技改项目 编号：05-1499 / 桐乡市创新印刷有限公司建设项目 编号：09-0530 50 新增年产12000套广告印刷品技术改造项目 编号：15-0029 11 桐乡市锡良罐业有限公司 / 桐乡市锡良罐业有限公司新建项目 编号：05-0045 包装印刷罐的生产销售 废气、噪声 NW 200 / 桐乡市锡良罐业有限公司技改项目 编号：06-2818 / 桐乡市锡良罐业有限公司迁建项目 编号：07-1252 / 桐乡市锡良罐业有限公司技改项目 编号：10-1105 / 年产金属桶1万只技改项目 编号：14-0306 12 新东方油墨有限公司 300 油墨连接料生产中增加树脂漂白工艺项目 编号：13-0417 油墨、胶粘剂的生产销售 废水、废气、噪声 N 370 50 新增年产10000吨无溶剂胶粘剂项目 编号：15-0081 100 新增年产10000吨无溶剂胶粘剂项目 编号：15-0239 100(车间) 50(储罐) 年产5000吨环保型包装油墨、5000吨PCB电子油墨和5000吨光纤着色油墨涂层新材料项目 编号：15-0314 表4-10 企业周边200-500米范围内企业分布统计表 序号 名称 设置的卫生防护距离/m 生产内容 主要污染因子 方位 与本项目厂界最近距离/m 1 中海石化灵安加油站 / 汽油、柴油的销售 废气、噪声 NW 210 2 桐乡市绒泰纺织科技有限公司 / 毛纱、服饰的生产销售 废气、噪声 N 220 3 桐乡市迅亿纺织有限公司 / 毛纱、服饰的生产销售 废气、噪声 N 220 4 浙江乐麦科技发展股份有限公司 50 皮屑、服饰的生产销售 废气、噪声 W 240 5 桐乡市华灵丝绸有限责任公司 100 服装面料的生产销售 废水、废气、噪声 NW 260 6 浙江蒙喆装饰有限公司 100 通风设备、环保设备的生产销售 废气、噪声 N 290 7 浙江老六箱包有限公司 / 箱包的生产销售 废气、噪声 N 290 8 浙江新棉纺织股份有限公司 / 服饰的生产销售 噪声 NE 310 9 桐乡市金典包装有限公司 / 包装纸盒的生产销售 废气、噪声 NE 340 10 浙江恩沐箱包股份有限公司 / 箱包的生产销售 废气、噪声 NW 360 11 桐乡市仁禾电器有限公司 / 电线、电缆的生产销售 噪声 NE 380 12 浙江中裘实业有限公司 / 纺织服饰、箱包、电动车的生产销售 废气、噪声 NW 380 13 桐乡宝岛羽绒制品有限公司 / 服饰的生产销售 噪声 NE 400 14 浙江东怡纺织有限公司 50 混纺纱、针织面料、服饰的生产销售 废气、噪声 E 400 15 浙江拓福塑业股份有限公司 100 塑料制品的生产销售 废气、噪声 SW 400 16 浙江志华家纺科技股份有限公司 / 服饰的生产销售 噪声 W 420 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目生产过程保持车间密闭，在电炒锅、电磁炒锅等主要设备上方设置集气罩对生产油烟进行收集后，废气通过环保认证的高效油烟净化装置净化处理，最后通过15m高排气筒（DA001）高空排放；污水处理站主要构筑物采用加盖密封对恶臭污染物进行收集，收集的臭气经生物除臭装置净化后通过15m高排气筒（DA002）高空排放，生产过程产生的恶臭企业通过原料低温存放，生产车间保持环境低温、干燥，减少厂区内原料存放量的方式将恶臭污染物对环境的影响降低到最低程度；食堂油烟采用DNN型油烟净化装置净化处理后输送至厨房所在房屋屋顶15m高排气筒（DA003）高空排放。 本项目实施后，在落实相应污染治理措施的基础上，本项目废气均能够实现达标排放，对大气环境及周围环境保护目标的影响较小，不会改变项目所在地区域环境质量等级，当地环境质量仍能维持现状。 2、废水 本项目用水主要包括生产熬汤用水、玻璃瓶清洗用水、设备清洗用水、地面冲洗用水以及职工生活用水，合计年用水量约24930t/a（其中新鲜水用量约14205t/a，中水回用量约8100t/a，蒸汽冷凝水用量约2625t/a）。生产熬汤用水部分进入产品，部分蒸发损耗，不产生废水，本项目产生的废水主要为蒸汽冷凝水、洗瓶废水、设备清洗废水、地面冲洗废水以及职工生活污水。 2.1废水源强分析 （1）蒸汽冷凝水W1 本项目使用蒸汽进行间接加热，蒸汽年消耗量为3500t/a，根据企业提供的资料，蒸汽冷凝水回收率约为蒸汽用量的75%，则蒸汽冷凝水产生量约为2625t/a，全部用于地面冲洗，不外排。 （2）洗瓶废水W2 本项目金枪鱼肉酱使用包装规格为200mL的玻璃瓶，玻璃瓶在装瓶前需进行清洗。根据企业提供的资料，单只玻璃瓶清洗用水量约为1.0kg/瓶，本项目年消耗200万包装玻璃瓶，则玻璃瓶清洗用水年用量约为2000t/a，考虑清洗过程部分挥发至空气中，废水产生量按用水量的90%计，则洗瓶废水产生量约为1800t/a。 （3）设备清洗废水W3 本项目蒸锅、炒锅、原料输送泵及输送管线等生产设备需定期清洗，去除设备内壁残留的少量原料并防止细菌滋生。根据企业提供的资料，设备清洗年用水量约为9700t/a，全部使用新鲜自来水，考虑清洗过程部分挥发至空气中，设备清洗废水产生量按用水量的90%计，则清洗废水产生量约为8730t/a。 （4）地面冲洗废水W4 本项目生产过程中少量原料外溅在车间地面，为保障车间洁净及生产卫生，本项目生产车间地面需定期冲洗，根据企业提供的资料，本项目所需冲洗的车间地面面积约2400m²，地面冲洗频次为一天一次，年工作时间300天，参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中确定的地面冲洗用水定额10～20 L/m2-d（本评价取20L/m2-d），确定本项目地面冲洗年用水量约为10800t/a。本项目回用中水产生量约8100t/a，蒸汽冷凝水用量约2625t/a，新鲜水用量约75t/a，能够满足用水需求。考虑冲洗过程部分挥发至空气中，地面冲洗废水产生量按用水量的90%计，则冲洗废水产生量约为9720t/a。 （5）职工生活污水W5 本项目实施后全厂员工总计80人，年工作时间300天。企业设置有职工食堂，职工生活用水量按100L/(人-天)计，则员工生活用水总量为2400t/a，生活污水按用水量的90%计，生活污水产生量约为2160t/a。 综上，本项目共产生生产废水20250t/a，生活污水2160t/a，其中生产废水中污染物浓度较高，类比同类型项目（嘉兴市正禾原食品有限公司年产100吨鱼糜制品、100吨肉制品深加工项目，该企业生产工艺与本项目相似，生产废水产生工段与本项目基本一致，具有类比性），确定本项目废水主要污染物水质情况，具体见表4-11。 表4-11 废水污染物水质情况 单位：mg/L 废水类别 CODCr BOD5 SS NH3-N 动植物油 生产废水 1200 600 500 45 50 生活污水 320 200 200 35 20 本项目拟在厂区内建设一座80t/d处理能力的污水处理站，要求企业内实行清污分流、雨污分流；雨水经厂区雨水排水管网排入附近市政雨水管网；生产废水通过管道收集后经厂区污水处理站处理后部分回用于地面冲洗（中水回用率约为40%），剩余废水再与经化粪池、隔油池预处理的生活污水一同达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关规定后，纳入区域污水收集管网，最终经桐乡申和水务有限公司统一处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准（即CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）后排江，废水排放量为14310t/a，则本项目废水污染物CODCr排放量为0.716t/a，NH3-N排放量为0.072t/a。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.2废水产排情况汇总 根据上述分析，本项目废水污染源产生源强核算及相关参数见表4-12，废水进入综合污水处理厂污染源源强核算及相关参数见表4-13。 表4-12 废水污染源产生源强核算结果及相关参数一览表 废水来源 废水类别 污染物 污染物产生 治理措施 污染物纳管 排放时间(h) 核算 方法 产生废水量(t/a) 产生浓度(mg/L) 产生量 (t/a) 工艺 效率 % 核算 方法 排放废水量(t/a) 排放浓度 (mg/L) 排放量 (t/a) 生产过程 生产废水 CODCr 类比法 20250 1200 24.300 集水池+调节池+气浮池+厌氧/缺氧/好氧生化池+二沉池 73 类比法 12150 324 3.937 2400 NH3-N 45 0.911 50 23 0.279 BOD5 600 12.150 70 180 2.187 SS 500 10.125 60 200 2.430 动植物油 50 1.013 60 20 0.243 日常生活 生活 污水 CODCr 类比法 2160 320 0.691 化粪池、隔油池 / 类比法 2160 320 0.691 2400 NH3-N 35 0.076 / 35 0.076 BOD5 200 0.432 / 200 0.432 SS 200 0.432 / 200 0.432 动植物油 20 0.043 / 20 0.043 表4-13 综合污水处理厂废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序 污染物 进入城市污水处理厂污染物情况 治理措施 污染物排放 排放时间(h) 产生废水量(t/a) 产生浓度(mg/L) 产生量 (t/a) 工艺 综合处理效率/% 核算 方法 排放废水量(t/a) 排放浓度 (mg/L) 排放量 (t/a) 桐乡申和水务有限公司 CODCr 14310 320～324 4.628 沉淀+生化等 84～85 排污系数法 14310 50 0.716 2400 NH3-N 23～30 0.355 78～86 5 0.072 BOD5 180～200 2.619 94～95 10 0.143 SS 200 2.862 95 10 0.143 动植物油 20 0.286 95 1 0.014 本项目实施后企业废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-14，废水排放口基本情况见表4-15，废水污染物排放信息见表4-16。 表4-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放方式 排放 去向 排放规律 间歇排放时段 污染治理设施 编号 名称 工艺 处理 能力 是否可行技术 1 生产废水 CODCr、 NH3-N、 BOD5、 SS、 动植物油 间接排放 进入城市污水集中处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 企业生产时段 TW001 厂区污水处理站 集水池+调节池+气浮池+厌氧/缺氧/好氧生化池+二沉池 80t/d 可行 2 生活污水 TW002 生活污水处理系统 化粪池、隔油池 / 可行 表4-15 排放口基本情况 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放口设置是否符合要求 排放口类型 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准（mg/L） 1 DW001 E120.518019º N30.597217º 1.4310* (是 □否 (企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 桐乡申和水务有限公司 CODCr 50 NH3-N 5 BOD5 10 SS 10 动植物油 1 注：*企业原有项目现已停产，本项目实施后企业承诺原有项目不再生产，原有项目用水、排水情况不再产生，废水排放量仅为本项目产生的废水量。 表4-16 废水污染物排放信息表（改、扩建项目） 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 新增日排放量/（kg/d） 全厂日排放量/（kg/d） 新增年排放量/（t/a） 全厂排放量/（t/a） 1 DW001 CODCr 320～324 15.427 15.427 4.628 4.628 2 NH3-N 23～30 1.117 1.117 0.335 0.335 3 BOD5 180～200 8.190 8.190 2.619 2.619 4 SS 200 9.000 9.000 2.862 2.862 5 动植物油 20 0.900 0.900 0.286 0.286 全厂排放口 合计 CODCr 4.628 4.628 NH3-N 0.335 0.335 BOD5 2.619 2.619 SS 2.862 2.862 动植物油 0.286 0.286 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.3废水达标排放分析 本项目废水纳管排放标准及排放达标情况分析见下表。 表4-17 废水污染物排放执行标准及达标情况分析 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 纳管标准 达标分析 标准名称 浓度限值（mg/L） 1 DW001 CODCr 320～324 CODCr、BOD5、SS、动植物油执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准； NH3-N执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中相关规定 500 达标 NH3-N 23～30 35 达标 BOD5 180～200 300 达标 SS 200 400 达标 动植物油 20 100 达标 2.4废水污染治理设施可行性 （1）污水处理工艺 根据以上分析，本项目生产废水主要来源于地面冲洗废水和设备清洗废水，生产废水水质污染物浓度较高，不能直接纳管排放，企业拟在厂区内建设一座处理规模为80t/d的污水处理站对生产废水进行处理。根据污水处理站设计单位提供的资料，本项目生产废水处理工艺采用“集水池—调节池—气浮池—厌氧/缺氧/好氧生化池—二沉池—外排池”，具体见图4-2。 图4-2 污水处理工艺流程图 废水处理工艺流程说明： 集水池、调节池：企业生产废水经车间集水池收集后通过管道自流输送至厂区污水处理站调节池，调节水量水质； 气浮池：废水经泵提进入气浮池，投加絮凝剂、助凝剂等药剂，通过浮选的方式去除废水中大颗粒悬浮物、浮油和少量大分子有机物； 厌氧/缺氧/好氧池：气浮池出水首先通过UASB厌氧池，在厌氧环境下污泥中微生物分解污水中有机物，出水通过三相分离器分离废水、上浮的污泥以及产生的沼气；废水再进入缺氧/厌氧池，通过鼓风曝气使好氧微生物大量分解有机物和氨氮、总磷污染物，再通过泵送混合液回流使废水利用来水有机物进行反硝化除总氮； 二沉池：厌氧/缺氧/好氧A²/O系统出水在二沉池中沉降悬浮的菌胶团和污泥，上清液通过三角堰溢流出水，再经外排池纳管排放，部分经中水回用系统后道气浮处理后回用。二沉池沉淀污泥通过污泥泵定期回流至缺氧池前段补充污泥损耗，剩余污泥排入污泥池，经压滤机脱水压滤，产生的干化污泥委外处理。 （2）污水处理工艺预测效果 根据设计单位提供的资料，企业污水处理站污水处理工艺预测处理效果见表4-18。 表4-18 污水处理工艺效果预测分析 污染物种类 CODCr NH3-N BOD5 SS 动植物油 原水水质 1200mg/L 45mg/L 600mg/L 500mg/L 50mg/L 集水池、调节池 去除率 0% 0% 0% 0% 0% 出水水质 1200mg/L 45mg/L 600mg/L 500mg/L 50mg/L 气浮池 去除率 10% 0% 0% 50% 60% 出水水质 1080mg/L 45mg/L 600mg/L 250mg/L 20mg/L 厌氧/缺氧/好氧池 去除率 70% 50% 70% 0% 0% 出水水质 324mg/L 23mg/L 180mg/L 250mg/L 20mg/L 二沉池 去除率 0% 0% 0% 20% 0% 出水水质 324mg/L 23mg/L 180mg/L 200mg/L 20mg/L 纳管排放标准 500mg/L 35mg/L 300mg/L 400mg/L 100mg/L 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 由以上分析可知，企业污水处理站出水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关规定。生产废水经厂区污水处理站处理后，部分回用于地面冲洗（中水回用率约为40%），剩余废水再与经化粪池、隔油池预处理的生活污水一同纳入区域污水管网。本项目生活污水主要来源于食堂废水、盥洗废水、冲厕废水等，污水原始污染物浓度较低，经化粪池、隔油池预处理后能确保废水纳管水质满足相关纳管标准。 此外本项目生产废水经污水处理系统处理后回用中水水质基本满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水水质要求，能够满足企业车间地面冲洗的用水要求。 则本项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效、可行。 2.5依托集中污水处理厂的可行性 本项目废水经预处理后纳管排放，最终送桐乡申和水务有限公司集中处理后排放钱塘江。桐乡申和水务有限公司污水处理一期工程规模为2.5万吨/日，二期工程建设规模为2.5万吨/日，一、二期总规模5万吨/日。2014年桐乡申和水务有限公司开始筹建5万吨/日的污水处理三期改扩建工程，采用AAO生化处理工艺，并对现有一、二期工程的水解酸化池等设施加以改造，目前该工程已建成投入营运。改造后污水厂设计进水水质为GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准，设计出水水质达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准。本项目废水排放量为45t/d，目前申和水务污水处理总规模已达到10万吨/日，有容量可接纳企业产生的废水。 根据浙江省重点排污单位监督性监测信息公开平台发布的桐乡申和水务有限公司出水口监督性监测数据，桐乡申和水务有限公司出水水质稳定，尾水排放符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准要求。 表4-19 桐乡申和水务有限公司总排口水质监测数据 检测项目 样品日期 pH BOD5 CODCr 氨氮 总氮 悬浮物 TP 出水口 2020.1.14 7.26 0.8 29 0.173 7.25 4 0.134 2020.4.14 7.55 ＜0.5 39 0.70 8.61 5 0.221 2020.7.7 7.74 ＜0.5 28 0.088 7.25 3 0.278 2020.10.19 7.31 ＜0.5 29 0.326 8.34 4 0.144 2021.1.27 7.34 ＜0.5 24 ＜0.020 8.79 ＜4 0.162 一级A标准排放浓度 6～9 10 50 5 15 10.0 0.5 出厂水质评价结果 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 注：单位除pH（无量纲）外，其余均为mg/L。 目前本项目实施地周边污水管网已经建成，具备纳管条件，项目废水可接入市政污水管网。本项目废水主要为pH、CODCr、NH3-N、SS、BOD5等常规污染因子，水质复杂程度简单，经企业预处理后满足桐乡申和水务有限公司设计进水水质要求，不会对污水厂造成冲击影响，因此依托集中污水处理厂，技术可行。 2.6监测要求 根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ 2.3-2018）要求，结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020），企业需提出在生产运行阶段的水污染源监测计划，具体见表4-20。 表4-20 环境监测计划及记录信息表 监测点位 监测指标 监测频次 排放执行标准 废水总 排口 流量、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、动植物油 半年/次 pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮、动植物油、大肠菌群数执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准； NH3-N、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关规定 备注：本项目金枪鱼肉酱生产涉及水产品罐头制造，海鲜鱼面生产涉及方便食品制造，根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-202）要求，应将动植物油作为废水总排口水质监测指标。 2.7环境影响分析 企业实行清污分流、雨污分流；所有废水经预处理达到相关标准后均纳管排放，最终经桐乡申和水务有限公司统一处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准后排放钱塘江，不直接排放内河水体。项目污染物排放较少，正常运行情况下不会对于区（流）域水环境质量产生明显不利影响，也不会对实现改善区（流）域水环境质量的目标产生负面影响。 3、噪声 3.1噪声源强 项目主要噪声源来源于生产设备产生的机械噪声，类比同类型设备噪声监测数据，本项目主要生产设备各噪声源强在70～85dB（A）之间（监测位置距离设备1m处），本项目噪声污染源源强核算结果见表4-21。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-21 项目噪声源强 单位：dB（A） 序号 名称 数量 空间位置 声源类型 (频发、偶发等) 噪声源强 降噪措施 噪声排放值 持续时间/h 室内或室外 所在 车间 相对地 面高度 核算方法 噪声值 工艺 降噪效果 核算方法 噪声值 1 杀菌锅 4 室内 1#生产车间 地面1层 频发 类比法 70-75 加强管理、隔声、减振 / 类比法 70-75 2400 2 蒸锅 6 地面1层 频发 类比法 70-75 类比法 70-75 2400 3 夹层锅 1 地面1层 频发 类比法 70-75 类比法 70-75 2400 4 切片机 1 地面1层 频发 类比法 75-80 类比法 75-80 2400 5 蛋品清洗机 1 地面1层 频发 类比法 70-75 类比法 70-75 2400 6 脱水机 1 地面1层 频发 类比法 70-75 类比法 70-75 2400 7 均质泵 1 地面1层 频发 类比法 75-80 类比法 75-80 2400 8 卫生泵 3 地面1层 频发 类比法 75-80 类比法 75-80 2400 9 卤锅灌 2 地面1层 频发 类比法 70-75 类比法 70-75 2400 10 收料机 2 地面1层 频发 类比法 75-80 类比法 75-80 2400 11 隔膜泵 2 地面1层 频发 类比法 75-80 类比法 75-80 2400 12 斩拌机 1 地面1层 频发 类比法 75-80 类比法 75-80 2400 13 电炒锅 1 地面1层 频发 类比法 75-80 类比法 75-80 2400 14 巴氏杀菌线 1 地面1层 频发 类比法 70-75 类比法 70-75 2400 15 电磁炒锅 1 地面1层 频发 类比法 75-80 类比法 75-80 2400 16 搅料料车 1 地面1层 频发 类比法 75-80 类比法 75-80 2400 17 冰柜 1 地面1层 频发 类比法 70-75 类比法 70-75 2400 18 冷风干燥机 1 地面1层 频发 类比法 75-80 类比法 75-80 2400 19 全自动包装机 2 地面2层 频发 类比法 75-80 类比法 75-80 2400 20 真空包装机 6 地面2层 频发 类比法 75-80 类比法 75-80 2400 21 喷码机 2 地面2层 频发 类比法 70-75 类比法 70-75 2400 22 分页机 2 地面2层 频发 类比法 70-75 类比法 70-75 2400 23 分瓶机 1 地面2层 频发 类比法 70-75 类比法 70-75 2400 24 洗瓶机 1 地面2层 频发 类比法 70-75 类比法 70-75 2400 25 上盖机 1 地面2层 频发 类比法 70-75 类比法 70-75 2400 26 真空旋盖机 1 地面2层 频发 类比法 70-75 类比法 70-75 2400 27 杯装机 1 地面2层 频发 类比法 70-75 类比法 70-75 2400 28 贴标机 1 地面2层 频发 类比法 70-75 类比法 70-75 2400 29 全自动充填封口机 1 地面2层 频发 类比法 70-75 类比法 70-75 2400 30 自动盒式气调保装机 1 地面2层 频发 类比法 70-75 类比法 70-75 2400 31 冷库 2 地面2层 频发 类比法 70-75 类比法 70-75 8760 3 地面3层 频发 类比法 70-75 类比法 70-75 8760 32 解冻库 1 地面3层 频发 类比法 70-75 类比法 70-75 2400 33 打冰机 1 2#生产车间 地面1层 频发 类比法 75-80 类比法 75-80 2400 34 厢式冷库 2 地面1层 频发 类比法 70-75 类比法 70-75 8760 35 其他辅助设备 1 地面1层 频发 类比法 70-80 类比法 70-80 2400 36 污水处理站配套泵、风机 1 污水处理站 地面1层 频发 类比法 75-85 类比法 70-80 2400 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2噪声达标分析 （1）预测模型 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），对本项目噪声对厂界的影响进行预测。考虑到企业整体租用了桐乡市灵安建筑防水材料有限公司厂区内的工业厂房及办公楼从事本项目，因此本项目以企业整体厂界作为噪声预测点。 本次评价噪声预测采用环安科技在线模型计算平台的环安噪声环境影响评价系统，该系统是根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）构建，基于GIS的三维噪声影响评价系统，综合考虑预测区域内所有声源、遮蔽物、气象要素等在声传播过程的综合效应，最终给出符合导则的计算结果。该系统支持点声源、线声源、面声源及室内声源预测模型的建立，并自动考虑多源的叠加影响，用于工业建设项目的噪声预测评价。对于非连续发声及源强不稳定的工业声源，也提供了相应的预测模型。 （2）预测结果 本项目厂界昼、夜间噪声预测结果见表4-22，昼、夜间噪声声等值线图见图4-3、图4-4。 表4-22 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 项目 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 贡献值 昼间 52.44 38.32 41.82 50.08 夜间 37.59 25.80 28.26 35.45 背景值* 昼间 / / / / 夜间 / / / / 预测值 昼间 52.44 38.32 41.82 50.08 夜间 37.59 25.80 28.26 35.45 评价标准 昼间 65 65 65 65 夜间 55 55 55 55 超标值 昼间 0 0 0 0 夜间 0 0 0 0 *注：由于本项目实施后，企业原有生产项目不再实施，因此不予叠加背景值。 本项目实行一班制生产，根据上述预测结果，本项目四侧厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区噪声排放限值。本项目夜间仅冷库运行用于存储原料、成品，不开展具体生产活动，对周围环境影响较小，夜间噪声也能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区噪声排放限值。 3.3环境影响分析 为确保本项目厂界噪声稳定达标，本环评建议建设单位采用如下治理措施：选用低噪声设备，并对强声源设备采用防震、消声、隔音等降噪措施；加强生产设备的维修保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象；加强车间管理和对操作工人的培训；对生产车间合理布局，将高噪声设备设置于生产车间中央；加强厂区绿化，在各厂界种植高密集树木，车间周围加大绿化力度，同时可在围墙上种植爬山虎之类的藤本植物，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。 在此基础上，本项目实施后昼间、夜间厂界噪声均能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类区要求，且项目周边50m范围内无声环境保护目标，不会对周边声环境造成不利影响。 图4-3 噪声声等值线图（昼间） 图4-4 噪声声等值线图（夜间） 3.3监测要求 根据项目情况，结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020），本项目营运期噪声监测计划见表4-23。 表4-23 厂界噪声监测计划 监测点位 监测时间 监测频次 执行标准 企业厂界四周 昼、夜间Leq（A） 每季度监测一次，每次测昼、夜间噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类区标准 4、固体废物 4.1源强分析 本项目产生的副产物主要有一般包装材料、不合格品、废植物油、污泥、含植物油废抹布以及职工生活垃圾。 ①一般包装材料S1 本项目原料在拆袋、配料等过程中有一般包装材料产生，主要为沾染少量配料、调味品、食品级添加剂的塑料袋、沾染少量植物油的塑料桶以及原料外包装纸箱等，根据企业提供的资料，一般包装材料产生量约为15.0t/a。 ②不合格品S2 本项目产生的不合格品主要为检验装箱工序中检测出的胀袋、漏气等不合格产品，根据企业提供的资料，不合格品产生量约为40.0t/a。 ③废植物油S3 本项目在炒制过程中使用植物油对鱼肉、配料进行烹饪，炒制完成后炒锅内残留少量不能重复使用的废植物油，此外本项目油烟净化装置净化处理油烟废气也会产生少量废植物油，根据企业提供的资料，废植物油产生量约为5.0t/a。 ④污泥S4 企业厂区内污水站污水处理过程中会产生一定量的剩余污泥，主要成分为有机物和悬浮物等。根据设计单位提供的资料，本项目生产废水可生化性较好，采用“气浮池+厌氧/缺氧/好氧生化池+二沉池”工艺，污泥产生系数约为20.0(kg-污泥)/(t-污水)，产生的污泥含水率约为99%，污泥采用压滤机压滤后含水率可降低至70%以下（本评价以70%计），本项目污水处理站年处理废水量总计20250t/a，因此压滤后的污泥产生量约为13.5t/a（污泥含水率为70%）。 ⑤含植物油废抹布S5 本项目生产过程中使用植物油，员工均配备抹布对设备进行擦拭、清洁，不可避免因沾染植物油而产生含植物油废抹布，根据企业提供的资料，含植物油废抹布年产生量约为0.1t/a。 ⑥生活垃圾S6 职工生活垃圾按1.0kg/（人·天）计，本项目实施后全厂职工合计80人，年工作天数为300天，则生活垃圾的产生量为24.0t/a。 本项目副产物产生情况汇总见表4-24。 表4-24 本项目副产物产生情况汇总 序号 名称 产污过程 产生量 形态 主要成分 1 一般包装材料 原料使用 15.0t/a 固态 塑料袋、塑料桶、纸箱等 2 不合格品 检验 40.0t/a 固态 不合格产品 3 废植物油 炒制 5.0t/a 液态 废植物油 4 污泥 废水处理 13.5t/a 固态 污泥、水 5 含植物油废抹布 设备清洁 0.1t/a 固态 抹布、少量植物油 6 生活垃圾 职工生活 24.0t/a 固态 生活垃圾 4.2固体废物属性分析 （1）固废属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订版）、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），判断副产物是否属于固体废物，本项目固体废物属性情况具体见表4-25。 表4-25 固体废物属性判定表 序号 固体废物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属固 体废弃物 判定依据 1 一般包装材料 原料使用 固态 塑料袋、塑料桶、纸箱等 是 4.1-c 2 不合格品 检验 固态 不合格产品 是 4.1-a 3 废植物油 炒制 液态 废植物油 是 4.1-h 4 污泥 废水处理 固态 污泥、水 是 4.3-e 5 含植物油废抹布 设备清洁 固态 抹布、少量植物油 是 4.1-c 6 生活垃圾 职工生活 固态 生活垃圾 是 4.1-h （2）危险固废属性判定 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）、《国家危险废物名录（2021年版）》以及GB5085.7-2019《危险废物鉴别标准 通则》，建设项目危险废物属性判定结果见表4-26。 表4-26 本项目危险废物属性判定 序号 废物名称 产生工序 形态 产生量 是否属于 危险废物 废物代码 危废编号 1 一般包装材料 原料使用 固态 15.0t/a 否 一般固废140-999-07 / 2 不合格品 检验 固态 40.0t/a 否 一般固废140-999-39 / 3 废植物油 炒制 液态 5.0t/a 否 一般固废140-999-39 / 4 污泥 废水处理 固态 13.5t/a 否 一般固废900-999-62 / 5 含植物油废抹布 设备清洁 固态 0.1t/a 否 一般固废900-999-99 / 6 生活垃圾 职工生活 固态 24.0t/a 否 一般固废900-999-99 / 备注：根据《危险化学品目录（2015年版）》以及《国家危险废物名录（2021年版）》，本项目使用的植物油、食品级添加剂等原料均不属于毒性、感染性危险特性物质，生产过程中产生的废植物油、沾染少量植物油的废抹布以及沾染少量植物油、食品添加剂等原料的一般包装材料均不属于危险废物。 4.3固体废物分析情况汇总 项目固体废物产生和处置情况见下表。 表4-27 本项目固体废物污染源强核算及处置措施情况 单位：t/a 序号 固废名称 产生工序 固废属性 产生情况 处置措施 最终去向 是否符合环保要求 核算方法 产生量 处理工艺 处置量 1 一般包装材料 原料使用 一般固废140-999-07 类比法 15.0 收集后出售给相关单位进行综合利用 15.0 外卖单位 符合 2 不合格品 检验 一般固废140-999-39 类比法 40.0 40.0 符合 3 废植物油 炒制 一般固废140-999-39 类比法 5.0 委托相关单位进行处置 5.0 相关处置单位 符合 4 污泥 废水处理 一般固废900-999-62 产物系数法 13.5 13.5 符合 5 含植物油废抹布 设备清洁 一般固废900-999-99 类比法 0.1 含植物油废抹布混入生活垃圾，委托当地环卫部门统一清运 0.1 环卫部门 符合 6 生活垃圾 职工生活 一般固废900-999-99 产物系数法 24.0 24.0 本项目一般包装材料、不合格品由企业收集分类后出售给相关单位进行综合利用；废植物油、污泥由企业收集分类后委托相关单位进行处置；含植物油废抹布混入生活垃圾，在厂内定点收集，委托当地环卫部门统一清运。 在此基础上，本项目产生的固体废物均能明确处置方式，落实处置去向，最终排放量为零，不会对周边环境产生影响，符合环保要求。 4.4环境管理要求 （1）固废贮存场所（设施）管理要求 建设单位应做好一般工业固废在厂内的暂存工作，根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（2013年修改）》（GB18599-2001）要求建设一般固废仓库，并严格落实防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，在自身加强利用的基础上，实现合理处置。 （2）运输过程管理要求 对于固体废物运输过程管理，运输路线尽量避开居民小区、学校、水源保护区等敏感目标，同时制定相应的事故应急预案并配备必要的事故应急物质，加强运输管理，做好风险防范工作。 （3）其他环境管理要求 企业应配备专职的固体废物环保管理负责人，建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，严格执行固体废物申报登记制度，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 同时，建设单位应对相关工作人员进行培训，熟悉国家相关法律法规、规章和有关规范性文件，以及本项目固体废物环境管理规章制度、工作流程和应急处置等各项要求。工作人员必须定期对所贮存的固体废物包装容器及贮存设施进行检查，及时发现问题，尽快解决；严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 5、地下水、土壤 5.1污染源、污染物类型和污染途径 本项目地下水、土壤污染源主要为原料仓库、生产车间、污水处理设施以及一般固废仓库。主要污染物类型为食品添加剂原料中含有的有机污染物、植物油、废植物油以及未经处理的高浓度废水。污染途径主要为厂区地面防渗措施不完善，有机污染物、植物油、废植物油泄露进而污染周边土壤、地下水环境；污水处理设施及污水管道防渗措施不完善，未经处理的高浓度废水污染土壤、地下水环境。 5.2分区防控措施 只要建设单位切实落实好废水的收集、输送以及各类固体废物、原料的贮存工作；严格采取防渗漏措施建设污水处理设施，污水管道采用PE防渗管道输送污水；做好生产车间、厂区原料仓库地面硬化、防渗、防腐、防漏措施；一般固废仓库应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（2013年修改）》（GB18599-2001）中的防渗、防腐、防漏要求建设；加强生产管理，避免生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度。做好日常地下水、土壤防护工作，则本项目的实施对区域地下水、土壤的环境影响较小。 5.3跟踪监测计划 本项目主要从事鸡蛋干、金枪鱼肉酱、海鲜鱼面的生产，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“N 轻工”中的“107、其他食品制造-除手工制作和单纯分装外的”，为Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价，可不开展地下水环境跟踪监测。 表4-28 地下水环境影响评价分类表 环评类别 行业类别 报告书 报告表 评价项目类别 报告书 报告表 N 轻工 107、其他食品制造 / 除手工制作和单纯分装外的 Ⅲ类 Ⅳ类 另根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A.1-土壤环境影响评价项目类别（详见表4-27），本项目属于“制造业”中的“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”行业类别中的“其他”，土壤环境影响评价项目类别确定为Ⅲ类。本项目占地面积为3000m2≤5hm2，属于小型建设项目，项目选址位于工业功能区内，周边土壤环境敏感程度为“不敏感”，故判定本项目土壤环境影响评价工作等级小于三级，可不开展土壤环境影响评价，可不开展土壤环境跟踪监测。 表4-29 土壤环境影响评价项目类别 行业类别 I类 II类 III类 IV类 制造业 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌 有化学处理工艺的 其他 / 6、生态 本项目选址于桐乡市凤鸣街道延业路260号，属于工业功能区范围内，利用现有工业厂房进行生产，不新增用地，用地范围内不含有生态环境保护目标，不涉及生态环境影响。要求建设单位严格落实废水、废气、固废、噪声等污染物防治措施，在确保污染物达标排放的前提下，尽量避免对周边生态环境造成不良影响。 7、环境风险 7.1环境风险物质鉴别 本项目主要从事鸡蛋干、金枪鱼肉酱、海鲜鱼面的生产，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，企业涉及的环境风险物质主要为植物油、废植物油。 本项目环境风险物质使用及分布情况见表4-30，其理化性质见表4-31。 表4-30 环境风险物质使用及分布情况 序号 物质名称 危险性类别 CAS号 年使用/固废产生量（t） 厂内最大贮存量（t） 贮存位置 包装规格 1 植物油 油类物质 / 300 20.0 原料仓库 5kg/塑料桶 2 废植物油 油类物质 / 5.0 5.0 一般固废仓库 5kg/塑料桶 表4-31 环境风险物质理化性质一览表 物质名称 理化特性 危险特性及健康危害 植物油 植物油是由高级脂肪酸和甘油反应而成的化合物；淡黄色透明油状液体，无气味或略带异味，相对密度（水=1）小于1，不溶于水 植物油、废植物油遇明火、高热具有可燃性，废植物油急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 废植物油 7.2风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 表4-32 企业原辅材料环境风险物质Q值计算表 物质名称 临界量（t） 厂内最大存储量（t） 折百量（t） Q 备注 植物油 2500 20.0 20.0 0.008 油类物质 废植物油 2500 5.0 5.0 0.002 油类物质 合计 0.010 / 根据上述计算，本项目环境风险物质与临界量比值Q=0.010，属于Q＜1，即环境风险物质存储量未超过临界量。 7.3风险单元及影响途径 本项目环境风险单元分布情况及可能影响途径具体见下表。 表4-33 环境风险单元分布情况及可能影响途径一览表 主要环境风险单元 主要环境风险物质 可能影响途径 #1-1 生产车间 植物油 植物油、废植物油泄露，污染物通过雨水管网、地表径流污染地表水，或通过渗入厂区绿化带进而污染地表水、地下水、土壤环境。植物油、废植物油发生火灾爆炸事故，还可能导致燃烧气体影响周围大气环境，以及消防水污染地表水、地下水 #2-1 原料仓库 植物油 #2-2 一般固废仓库 废植物油 #3-1 污水处理设施 废水 废水处理设施故障，废水事故性排放 #3-2 生产油烟废气处理设施 油烟 废气处理设施故障，废气事故性排放污染大气环境 #3-3 污水处理恶臭处理设施 恶臭 7.4环境风险防范措施 要求企业严格遵守国家已有标准，进行危险物质的存放；加强管理，对出现的泄漏要及时采取措施，对隐患要坚决消除，实行以防火为中心的安全管理；配备应急救援设施和器材；为防止可能产生的地面积聚的植物油、废植物油和受油类污染的雨水通过地面渗透进入附近土层和水体中，厂区车间内地面用水泥硬化处理，并落实防渗、防腐、防漏措施；针对运营中可能产生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；对一般固废仓库及原料仓库实行定期巡检制度，及时发现问题，尽快解决；严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 企业应做好日常的设施设备维护工作，严格现场操作管理规范与清理工作。制定突发环境事件应急预案，成立厂内应急救援队伍，落实救援责任。同时，车间内应杜绝明火，特别是原料仓库、一般固废仓库，车间墙壁张贴相应警告标志，平时加强对生产设施的维护、检修，确保设备正常运行，杜绝安全事故的发生。定期进行防火检查，一要进行制度落实情况检查，二要对消防设备器材进行检查维修，保证设备器材完好有效、消防通道畅通无阻。 8、电磁辐射 本项目不属于“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目”，不涉及电磁辐射环境影响。 9、污染物源强汇总 本项目主要污染物产生及排放情况见表4-34，本项目实施后企业全厂污染物产生、排放情况见表4-35。 表4-34 本项目主要污染物产生及预计排放情况 内容 类型 污染物 产生量及产生浓度 削减量 排放量及排放浓度 废气 生产油烟 油烟废气 0.500t/a，9.4mg/m³ 0.382t/a 0.118t/a，1.4mg/m³ 食堂油烟 油烟废气 0.022t/a，7.3mg/m³ 0.017t/a 0.005t/a，1.7mg/m³ 污水处理恶臭 2～3级 / 1级 生产过程恶臭 2～3级 / 1级 废水 生产废水 废水量 20250t/a 8100t/a 12150t/a CODCr 24.300t/a，1200mg/L 23.692t/a 0.608t/a，50mg/L NH3-N 0.911t/a，45mg/L 0.850t/a 0.061t/a，5mg/L BOD5 12.150t/a，600mg/L 12.028t/a 0.122t/a，10mg/L SS 10.125t/a，500mg/L 10.003t/a 0.122t/a，10mg/L 动植物油 1.013t/a，50mg/L 1.001t/a 0.012t/a，1mg/L 生活污水 废水量 2160t/a 0 2160t/a CODCr 0.691t/a，320mg/L 0.583t/a 0.108t/a，50mg/L NH3-N 0.076t/a，35mg/L 0.065t/a 0.011t/a，5mg/L BOD5 0.432t/a，200mg/L 0.411t/a 0.021t/a，10mg/L SS 0.432t/a，200mg/L 0.411t/a 0.021t/a，10mg/L 动植物油 0.043t/a，20mg/L 0.041t/a 0.002t/a，1mg/L 合计 废水量 22410t/a 8100t/a 14310t/a CODCr 24.991t/a 24.275t/a 0.716t/a，50mg/L NH3-N 0.987t/a 0.915t/a 0.072t/a，5mg/L BOD5 12.582t/a 12.439t/a 0.143t/a，10mg/L SS 10.557t/a 10.414t/a 0.143t/a，10mg/L 动植物油 1.056t/a 1.042t/a 0.014t/a，1mg/L 固废 一般固废 一般包装材料 15.0t/a 15.0t/a 0 不合格品 40.0t/a 40.0t/a 0 废植物油 5.0t/a 5.0t/a 0 污泥 13.5t/a 13.5t/a 0 含植物油废抹布 0.1t/a 0.1t/a 0 生活垃圾 24.0t/a 24.0t/a 0 噪声 设备运行LAeq 生产车间内噪声声压级在70～85dB(A)左右 表4-35 本项目实施后企业污染源强变化 单位：t/a 项目 污染工序 污染物名称 现有项目排放量 现有项目许可排放量 本项目 “以新带老”削减量 本项目实施后总排放量 排放增减量 产生量 排放量 废水 生产废水、生活污水 废水量 795.7 795.7 22410 14310 795.7 14310 +13514.3 CODCr 0.040 0.040 24.991 0.716 0.040 0.716 +0.676 NH3-N 0.004 0.004 0.987 0.072 0.004 0.072 +0.068 BOD5 0.008 0.008 12.582 0.143 0.008 0.143 +0.135 SS 0.008 0.008 10.557 0.143 0.008 0.143 +0.135 动植物油 0.001 0.001 1.056 0.014 0.001 0.014 +0.013 废气 生产过程 生产油烟 0 0 0.500 0.118 0 0.118 +0.118 食堂油烟 0 0 0.022 0.005 0 0.005 +0.005 污水处理、生产过程恶臭 达标排放 2-3级 1级 / 达标排放 固废 一般固废 一般包装材料 0 0 15.0 0 0 0 0 不合格品 0 0 40.0 0 0 0 0 废植物油 0 0 5.0 0 0 0 0 含植物油废抹布 0 0 0.1 0 0 0 0 污泥 0 0 13.5 0 0 0 0 鸡蛋壳 0 0 0 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 24.0 0 0 0 0 噪声 LAeq（dB） 厂界达标 厂界达标 / 厂界达标 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产油烟排气筒（DA001） | 油烟废气 | 生产过程保持车间密闭，在电炒锅、电磁炒锅等主要设备上方设置集气罩对油烟废气进行收集，通过环保认证的高效油烟净化装置净化处理，最后通过15m高排气筒（DA001）高空排放。配套风机额定风量为20000m³/h，油烟收集效率大于90%，净化装置净化效率大于85% | GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中相关要求 |
|  | 污水处理恶臭排气筒（DA002） | 恶臭 | 污水处理站调节池、混凝/气浮池、缺氧池、生物氧化池、污泥浓缩池和污泥脱水间等主要构筑物加盖密封，收集的臭气经生物除臭装置净化后通过15m高排气筒（DA002）高空排放 | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2相关要求 |
|  | 食堂油烟排气筒（DA003） | 油烟废气 | 采用DNN型油烟净化装置对食堂油烟进行净化，然后通过厨房所在房屋屋顶15m高排气筒（DA003）高空排放 | GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中相关要求 |
| 地表水 环境 | 废水总排口（DW001） | CODCr、NH3-N、 BOD5、 SS、 动植物油 | 新建生产废水处理设施一套，生产废水通过管道收集后经厂区污水处理站处理后部分回用于地面冲洗（中水回用率约为40%），剩余废水再与经化粪池、隔油池预处理的生活污水一同达标纳入区域污水收集管网，最终经桐乡申和水务有限公司统一处理达标后排放钱塘江 | 纳管水质达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准及DB33-887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 |
| 声环境 | 生产车间 | 连续等效A声级 | 选用低噪声设备，并对强声源设备采用防震、消声、隔音等降噪措施；加强生产设备的维修保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象；加强车间管理和对操作工人的培训；对生产车间合理布局，将高噪声设备设置于生产车间中央；加强厂区绿化，在各厂界种植高密集树木，车间周围加大绿化力度，同时可在围墙上种植爬山虎之类的藤本植物，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中相应标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 一般包装材料、不合格品由企业收集分类后出售给相关单位进行综合利用；废植物油、污泥由企业收集分类后委托相关单位进行处置；含植物油废抹布混入生活垃圾，在厂内定点收集，委托当地环卫部门统一清运。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 要求建设单位切实落实好废水的收集、输送以及各类固体废物、原料的贮存工作；严格采取防渗漏措施建设污水处理设施，污水管道采用PE防渗管道输送污水；做好生产车间、厂区原料仓库地面硬化、防渗、防腐、防漏措施；一般固废仓库应按照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（2013年修改）》中的防渗、防腐、防漏要求建设；加强生产管理，避免生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 要求企业严格遵守国家已有标准，进行危险物质的存放；加强管理，对出现的泄漏要及时采取措施，对隐患要坚决消除，实行以防火为中心的安全管理；配备应急救援设施和器材；为防止可能产生的地面积聚的植物油、废植物油和受油类污染的雨水通过地面渗透进入附近土层和水体中，厂区车间内地面用水泥硬化处理，并落实防渗、防腐、防漏措施；针对运营中可能产生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；对一般固废仓库及原料仓库实行定期巡检制度，及时发现问题，尽快解决；严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 企业应做好日常的设施设备维护工作，严格现场操作管理规范与清理工作。制定突发环境事件应急预案，成立厂内应急救援队伍，落实救援责任。同时，车间内应杜绝明火，特别是原料仓库、一般固废仓库，车间墙壁张贴相应警告标志，平时加强对生产设施的维护、检修，确保设备正常运行，杜绝安全事故的发生。定期进行防火检查，一要进行制度落实情况检查，二要对消防设备器材进行检查维修，保证设备器材完好有效、消防通道畅通无阻。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、建设单位如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗（或组分）、厂区平面布置等情况或建设地块发生变化时，应向环保部门及时申报重新进行环境影响评价。 2、根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号）的有关规定，排污单位应当依照条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目主要从事鸡蛋干、金枪鱼肉酱、海鲜鱼面的生产，属于“九、食品制造业14”-“17 方便食品制造143；其他食品制造149”-“米、面制品制造 1431，速冻食品制造 1432，方便面制造 1433，其他方便食品制造 1439，食品及饲料添加剂制造 1495，以上均不含手工制作、单纯混合或者分装的”，确定本项目污染源排污许可类别为简化管理。 企业已在全国排污许可证管理信息平台的固定污染源排污登记，登记编号：913304836772032481001Z。本项目实施后，本项目实施后，企业应按照相关法律法规要求及时申领排污许可证，并同时注销排污登记表，根据排污许可证要求排放污染物。 |

# 六、结论

综上分析，桐乡市诚兴食品有限公司年产鸡蛋干3000吨、金枪鱼肉酱360吨、海鲜鱼面150吨建设项目的建设符合产业政策要求，具有较好的经济效益。项目选址符合桐乡市城市总体规划、桐乡市土地利用总体规划及相应生态环境管控单元要求，项目排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标。 通过本次环评的分析认为，建设单位应切实做好环评提出的各项环保治理措施，加强环保管理，严格执行“三同时”制度。项目在采取严格的科学管理和有效的环保治理措施后，污染物能够做到达标排放，不会改变周围环境质量等级，符合“三线一单”管控要求。 综上所述，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（吨/年） | 生产油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0.118 | +0.118 |
|  | 食堂油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |
| 废水（吨/年） | 废水量 | 795.7 | 795.7 | 0 | 14310 | 795.7 | 14310 | +13514.3 |
|  | CODCr | 0.040 | 0.040 | 0 | 0.716 | 0.040 | 0.716 | +0.676 |
|  | NH3-N | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.072 | 0.004 | 0.072 | +0.068 |
|  | BOD5 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.143 | 0.008 | 0.143 | +0.135 |
|  | SS | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.143 | 0.008 | 0.143 | +0.135 |
|  | 动植物油 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.014 | +0.013 |
| 一般工业 固体废物 （吨/年） | 一般包装材料 | 3.0 | 0 | 0 | 15.0 | 3.0 | 15.0 | +12.0 |
|  | 不合格品 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 40.0 | +40.0 |
|  | 废植物油 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 5.0 | +5.0 |
|  | 含植物油废抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5 | +13.5 |
|  | 鸡蛋壳 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0 | -10.0 |
|  | 生活垃圾 | 9.0 | 0 | 0 | 24.0 | 9.0 | 24.0 | +15.0 |
| 危险废物 （吨/年） | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①