建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产2000吨水暖阀门配件重力浇铸 |
| --- | --- |
|  | 生产线技改项目 |
| 建设单位（盖章）： | 玉环林涛金属制品有限公司 |
| 编制日期： | 二〇二二年九月 |

中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 建设项目名称 | 年产2000吨水暖阀门配件重力浇铸生产线技改项目 |
| 建设项目类别 | 环境影响报告表 |
| 环境影响评价文件类型 | 三十一、通用设备制造业69泵、阀门、压缩机及类似机械制造 |
| 一、建设单位情况 |
| 单位名称（盖章） | 玉环林涛金属制品有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91331021079719383H |
| 法定代表人（签章） | 赵康华 |
| 主要负责人（签字） | 赵康华 |
| 主要负责的主管人员（签字） | 赵康华 |
| 二、编制单位情况 |
| 单位名称 | 浙江环耀环境建设有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330000674790571X |
| 三、编制人员情况 |
| 1.编制主持人 |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 | 信用编号 | 签字 |
| 欧阳炬 | 2016035330352014332701000527 | BH004125 |  |
| 2.主要编制人员 |
| 姓名 | 主要编写内容 | 信用编号 | 签字 |
| 欧阳炬 | 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准，五、环境保护措施监督检查清单，六、结论 | BH004125 |  |
| 张旺园 | 一、建设项目基本情况，二、建设项目工程分析，四、主要环境影响和保护措施 | BH002794 |  |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	19

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	36

四、主要环境影响和保护措施	47

五、环境保护措施监督检查清单	69

六、结论	71

附表	73

附图1：建设项目地理位置图	75

附图2：台州市区环境管控单元分类图	76

附图3：台州市区生态保护红线图	77

附图4：地表水环境功能区划图	78

附图5：声环境功能区划图	79

附图6：环境保护目标分布图	80

附图7：厂区平面示意图	81

附件1：备案通知书	82

附件2：营业执照	84

附件3：不动产权证	85

附件4：会议纪要及产能转让协议	86

附件5：现有项目环评批复、验收意见	89

附件6：现状监测报告	93

附件7：现有项目补充监测报告	112

附件8：危废委托处置承诺书	121

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产2000吨水暖阀门配件重力浇铸生产线技改项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2104-331083-07-02-146358 |
| 建设单位联系人 | 赵康华 | 联系方式 | 13506866039 |
| 建设地点 | 浙江省台州市玉环市干江滨港工业城 |
| 地理坐标 | （ 121 度 22 分 13.730 秒， 28 度 11 分13.420秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3443阀门与旋塞制造 C3392有色金属铸造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业69泵、阀门、压缩机及类似机械制造 三十、金属制品业68铸造及其他金属制品制造 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 √扩建 √技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 玉环市经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 124 |
| 环保投资占比（%） | 8.26 | 施工工期 | 26个月 |
| 是否开工建设 | √否 (是： | 用地 面积（m2） | 3798 |
| 专项评价 设置情况 | 表1-1 专项评价设置判别表 专项评价类别 设置原则 本项目情况 是否设置 大气 排放废气含油有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 本项目厂界外500米范围内没有环境空气保护目标 不设置 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目生产废水不外排，冷却水循环使用，初期雨水厂处理后回用 不设置 风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目Q<1 不设置 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目由市政管网供水 不设置 海洋 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于海洋工程建设项目 不设置 |
| 规划情况 | 《干江滨港工业城控制性详细规划》 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《玉环干江滨港工业城控制性详细规划环境影响报告书》； 召集审查机关：台州市生态环境局玉环分局； 审批文件：(玉环发函[2019]15号)。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1规划符合性分析 1、规划范围和规划期限 规划范围：规划区位于玉环县干江镇东北部，原玉环盐场所在地，具体范围四至为：南至横四路和干江排水河，北至盐场一河与上岸山，西至盐场一河，东至堤坝路。规划总用地面积约4.52平方公里。 近期规划年限为2015-2020 年，远期规划年限为2020年以后。 2、规划定位、目标和规模 发展定位：玉环传统优势产业提档升级和小微企业创业孵化的综合型现代化产业集聚区。 发展目标：在发展内涵上强调以“提档升级”为引领，聚集传统优势产业，通过渐进式的技术改造与产业升级，一方面助力传统优势企业做大做强，另一方面扶持小微企业做优做精，最终实现传统产业的全面转型提升。 发展规模： （1）用地规模：规划范围总用地为365.57公顷，其中城市建设用地342.00公顷，占总用地的93.55%，非城市建设用地23.57 公顷，占总用地的6.45%。 （2）人口规模：就业人口规模约2.28-3.36万人，居住人口规模约2.14万人。 产业布局： （1）汽摩配及综合产业组团 产业引导：优先发展汽摩配产业，兼容发展水暖阀门、家具、眼镜零配件、机床、药械包装等产业。 （2）水暖阀门及综合产业组团 产业引导：以水暖阀门为主导，兼容发展家具、眼镜零配件、机床、药械包装等产业。 （3）新兴产业及综合产业组团 产业引导：优先发展高端装备制造、生物医药、海洋新兴产业，兼容发展汽摩配、水暖阀门、家具、眼镜零配件、机床、药械包装等产业。 （4）小微企业产业组团 产业引导：以水暖阀门为主导，兼容发展家具、眼镜零配件、机床、药械包装等产业。 （5）小微型企业创业孵化组团 产业引导：以玉环六大主导产业为主体，鼓励发展高端装备制造、生物、海洋新兴、节能环保等七大战略性新兴产业。 （6）金属熔炼及表面处理产业组团 产业引导：为玉环市提供现有三类工业的整合提升平台，以铜熔炼、金属表面酸洗磷化产业为主导。 4、总体布局结构 以干江总体镇域空间发展框架为指引，规划区内形成“两轴、一心、四点、多组团”的布局结构。 ①“两轴” 综合服务轴：指沿园区中央水系的园区生产、生活综合服务轴，串联园区中部综合服务中心、北部生活服务节点和南部生活服务节点。 镇区功能联系轴：指连接镇区服务中心与园区综合服务中心的干江镇东西向公共服务轴，是干江镇城市功能拓展的主要轴线。 ②“一心” 园区综合服务中心：位于中央水系与富华东路相交地段，为园区产业服务与生活服务的综合中心，重点发展商务办公、配套商业、科技研发、居住公寓等功能。 ③“四点” 结合产业服务的生活社区打造四个生活服务节点，重点完善基础性产业服务和产业工人日常生活配套服务，重点发展企业食堂、公寓等配套功能。 ④“多组团” 产业组团：规划以产业社区组织模式，构建园区产业组团，形成汽摩配及综合产业组团、水暖阀门及综合产业组团、新兴产业组团、小微企业产业组团各1个；创业孵化组团2个。 综合生产服务组团：共1个，位于富华东路与中央水系交汇位置。 物流服务组团：共1个，位于规划区南部，环岛快速路南侧。 生活社区：共3个，生活社区临近周边村庄布局，实现生活功能的集聚和配套服务设施的共享。 符合性分析：本项目位于玉环市干江滨港工业城，属于汽摩配及综合产业组团。企业生产阀门配件，采用铜铸造工艺，因此项目建设符合《玉环干江滨港工业城控制性详细规划》要求。 1.2玉环干江滨港工业城控制性详细规划环境影响报告书 本项目主要为阀门制造，采用铜铸造工艺，为二类工业项目，项目位于玉环市干江滨港工业城。项目拟建地用地性质为“二类工业+三类工业用地”，属于金属熔炼及表面处理产业组团共同形成三类工业集聚区。 根据《玉环市金属行业提升产业区建设工作领导小组会议纪要》([2018]1号)，玉环林涛金属制品有限公司、玉环坎门双龙正阳阀业制造厂的金属熔化产能进行整合入园。因此玉环林涛金属制品有限公司阀门产能为玉环市原有工业企业产能置换而来，产能符合《浙江省铸造行业产能置换实施办法》及《浙江省经济和信息化厅关于2021年浙江省铸造产能清单的通告》中规定的要求。符合金属熔炼及表面处理产业组团的“为玉环市提供现有三类工业的整合提升平台，以铜熔炼、金属表面酸洗磷化产业为主导”产业引导方向，符合《玉环市“三线一单”环境管控生态环境准入清单》管控要求。因此本项目符合《玉环干江滨港工业城控制性详细规划环境影响报告书》生态空间清单中的管控要求。 本项目仅排放生活污水，不排放生产废水。SO2、NOx和危险废物总量均在总量管控限值内，符合污染物排放总量管控限值的要求。 本报告摘录《玉环干江滨港工业城控制性详细规划环境影响报告书》中与本项目有关的环境准入条件清单。 表1-2 环境准入条件清单 分类 类别名称 行业清单 工艺清单 产品清单 制定依据 限值准入 金属制品业 / 使用油性漆，且年用漆量50吨以上；涉及电镀、酸洗、磷化表面处理工艺 / 区域环境质量改善要求 通用设备制造业 / 使用油性漆，且年用漆量50吨以上；涉及电镀、酸洗、磷化表面处理工艺 / 区域环境质量改善要求 本项目主要为阀门配件制造，采用铜铸造工艺，不属于环境准入条件清单中禁止或限制准入项目，符合环境准入条件清单要求。项目实施后采取一系列的污染防治措施，确保污染物达标排放，符合管控措施要求。 本项目熔化、滚砂、射芯浇铸过程中产生的颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）。熔化废气中铅执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中二级标准。射芯和浇铸废气中的甲醛、苯酚、非甲烷总烃及抛光粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源二级排放标准；环境质量标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准、《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准、《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值。因此本项目符合环境标准清单的要求。 因此，本项目符合玉环干江滨港工业城控制性详细规划环评的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线：本项目位于玉环市干江滨港工业城，用地性质为工业用地，项目不在当地饮用水水源保护区、基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区等生态保护区内，不涉及“三线一单”生态环境分区管控方案等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线：玉环市2020年城市环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中二级标准，属于环境空气质量达标区；项目废气主要是熔化废气、射芯浇铸废气、抛光粉尘、滚筒废气，经收集处理后可以达标排放，符合大气环境质量底线要求。 干江滨港工业城玉环盐场河水质不能满足Ⅲ类水功能区要求，主要原因与该区域污水处理厂、污水管网等基础设施建设的滞后及区域内企业生产、生活污水未经处理直接排放或未达标排放和近海养殖等有关，待玉环市干江污水处理厂长时间稳定运行后，水质能逐渐得到改善。 项目所在区域土壤环境质量良好，能满足相关要求。土壤环境主要污染途径是垂直入渗和大气沉降，主要污染物是含铜、锌、铅等金属氧化物的危险废物和含铜、锌、铅等金属氧化物的粉尘等，经采取分区防渗，在加强清洁生产和做好生产区域密闭、废气收集净化等措施的基础上，对周边土壤环境影响较小。 （3）资源利用上限：本项目营运过程中需要消耗新鲜用水975m3/a，电能20万kWh/a等，项目利用现有闲置厂房，不新增土地。项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，故符合能源、水、土地资源利用上限的要求。 （4）生态环境准入清单：本项目所在区域属于台州市玉环市玉环干江镇产业集聚重点管控单元ZH33108320097(重点管控单元33)，位于玉环市干江滨港工业城，主要从事阀门制造，采用铜铸造工艺，属于二类工业项目。在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。企业严格实施污染物总量控制制度，项目建成后废水可纳管。颗粒物、甲醛、苯酚、VOCs执行国家及地方排放标准大气污染物相关排放限值。并加强土壤和地下水污染防治与修复。项目建成后，企业根据规定编制环境突发事件应急预案，加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练，并强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。企业推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量。落实最严格水资源管理制度，提高能源使用效率。 综上所述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。 表1-3生态环境准入清单符合性分析一览表 “三线一单”生态环境准入清单 本项目情况 是否符合 空间布局约束 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。重点推进汽车零部件、水暖阀门产业的升级提质，培育发展高端装备制造、海洋新兴产业。 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 本项目位于玉环市干江滨港工业城，主要从事阀门制造，采用铜铸造工艺，为二类工业项目。产品为阀门，符合产业发展需求，且最近敏感点为西北面垟坑村居民点，距离厂区1060m，距离较远。 符合 污染物排放管控 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 加强污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。 本项目实施后，污染物排放严格落实总量控制制度，其中CODCr、氨氮、铅排放量未超整合前审批总量；烟（粉）尘和VOCs因整合前污染物计算不完全，导致整合后排放量略超整合前审批总量。新增污染物排放量的削减替代比例VOCs为1：1，烟粉尘不进行总量替代削减，仅给出总量建议值。 本项目熔化废气采用密闭集气罩收集，滚砂废气整体出灰段采用密闭集气罩收集，抛光粉尘采用密闭设备内部收集方式，射芯采用全密闭独立间，顶部整体多点方式引风收集；浇铸采用密闭通风橱收集，收集效率较高，有效减少粉废气的无组织排放。 本项目初期雨水经厂内沉淀处理后回用于冷却水，生活污水经化粪池预处理后纳管排放；车间、废水处理区、原料仓库、危废仓库地面硬化，并进行防腐防渗处理。本项目严格落实土壤、地下水防治要求，采取源头控制、分区防渗等措施。避免对土壤和地下水造成污染。 符合 环境风险防控 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。 要求企业编制应急预案，配套相应的应急物资和应急池，并定期进行应急演练；设置专门的危化品贮存场所，安排专人负责废水、废气处理设施管理和运行工作，定期检修维护；做好车间地面硬化，危废仓库、废水处理设施等区域好防渗防腐工作。 符合 资源开发效率要求 推进工业集聚区生态化改造，强化重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。 本项目间接冷却水循环使用，初期雨水沉淀预处理后可全部回用于间接冷却水循环系统。设备采用电加热，不使用煤炭。 符合 表1-4《玉环县金属熔炼行业发展规划》符合性分析 类别 序号 相关要求 本项目情况 符合情况 发展布局 1 熔炼行业发展的空间布局应遵循园区化发展的战略方向，在熔炼较为集中的区域建设专业金属熔炼园区。废旧有色金属熔炼项目须进入金属熔炼专业园区。新料有色金属铸造、金属压延企业可搬迁进入县级工业园区或由县(市、区)人民政府认定的其他工业园区，在园区外的熔炼企业宜进行同类整合，搬迁入园。 本项目位于玉环干江滨港工业城，在工业集聚区内。 符合 2 熔炼企业(园区)严格落实卫生防护距离和环境防护距离要求，对熔炼企业(园区)周边的用地须科学规划、合理使用。铜铸造项目防护距离的要求为：紫铜—不得小于50米，其他铜—不得小于100米。 本项目防护距离内无居民等敏感点。 符合 结构调整 1 引导和优化再生铜熔炼、铸钢和铸铁、有色金属铸造、金属压延加工等企业的发展。重点发展技术含量和附加值高的产品，控制黄铜棒中铅含量在2%以下，重点发展无铅铜棒。 本项目黄铜棒中铅含量控制在2%以下。 符合 2 再生铜熔炼宜采用生产效率高、工艺先进、能耗低、环保达标、资源综合利用效果好的快速熔化感应电炉、倾动式阳极炉、竖炉及其它新型强化熔炼炉。 本项目不使用再生铜。 符合 3 鼓励直接采用铜锭(紫铜)、铝锭、锌锭等产品铸造金属制品。 本项目主要原料为黄铜棒、黄铜锭。 符合 环境准入条件 1 工艺装备 鼓励采用清洁能源，有色金属熔炼铸造、金属压延禁止使用燃煤或焦炭，宜采用感应电炉，或采用轻柴油或天然气等清洁燃料。 本项目熔化炉采用无芯工频电炉。 符合 新建熔炼项目禁止采用无磁轭的铝壳中频感应电炉、无芯工频感应电炉、GGW系列中频无心感应熔炼炉、直接燃煤的反射炉、熔化率≤5吨/小时的冲天炉等国家及省相关产业政策已淘汰设备。 符合 金属熔炼过程中应选用环保型的覆盖剂、熔剂、精炼剂等，降低添加剂可能带来的污染。选用环保高效的清渣剂代替传统的清渣剂。 本项目使用的环保型清渣剂。 符合 2 污染防治 加强企业的废水收集和处理，实现清污分流和污污分治，并配套合适的废水处理设施，冷却水应循环使用。废水排放应符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)，排入集中式污水处理设施的，应符合相应的纳管标准。 实现清污分流、污污分流，生活污水经化粪池预处理，均达到纳管标准后纳入区域污水管网，经干江污水处理厂处理；初期雨水经预处理后回用于冷却系统，不外排。 符合 应当有效预防土壤和地下水污染。废水管道应满足防腐、防渗漏要求，易污染区地面应进行防渗处理。废物收集场所的地面应硬化、防渗处理，四周建围堰并宜采取防雨措施，雨水排放口应设置检查井。 车间地面、雨水收集系统、固废堆场均进行防渗处理。 符合 废气喷淋水、堆场渗滤液、初期雨水、场地冲洗水和生活污水应纳入相应的废水处理设施处理。 生活污水经化粪池预处理达到纳管标准后纳入区域污水管网，经干江污水处理厂处理；初期雨水经预处理后回用于冷却系统，不外排。 符合 冷却水应循环使用，工业用水重复利用率不低于80%。 冷却水循环使用，不外排。 符合 废气排放均应分别符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。 根据国家和浙江省发布的最新标准，废气经收集处理后能达《铸造工业大气污染物排放标准》、《工业炉窑大气污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》排放限值中相关标准 符合 金属熔炼、精炼、浇铸、清理和废旧金属原料的预处理、中间物料破碎等产生污染物的部位，可采取局部密闭、整体密闭和密闭小室等不同的密闭方式，安装良好的负压集气系统，并配套废气收集和处理设施。 企业在每台工频炉上方设置密闭集气罩，废气收集后再经“沉降室+脉冲袋式除尘器+滤筒除尘器处理”处理通过15m排气筒高空排放。 符合 固体废弃物处置应符合减量化、资源化和无害化的要求。设置规范的固废堆场，各类固体废弃物分类收集，存放场所应符合《固体废弃物污染环境防治法》等国家相关法律法规要求。 设置规范的固废堆场，各类固体废弃物分类收集进行妥善处理。 符合 对于熔炼废渣、飞灰等固废，要求统一按危险固废来进行管理和处置，并建设符合国家要求的危险废物临时贮存场所，并委托有资质单位进行无害化处置，同时严格执行危险废物转移联单制度。 项目实施后，炉渣根据鉴定结果安全处置，集尘灰等危险废物委托有资质单位处置，贮存时均按危险废物贮存。 符合 厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。 新建项目必须在厂界噪声排放达标后才能正式投产。 采取相应的隔声降噪措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)3类要求。 符合 企业须有防止粉尘、有害气体、噪声等职业危害防治措施，并配备必要的个人防护用品。 企业采取职业危害防治措施，并配备必要的个人防护用品。 符合 表1-5《台州市金属熔炼行业环境污染整治指导意见》符合性分析 类别 序号 相关要求 本项目情况 符合 情况 淘汰落后产能 1 规模 采用砂型与离心铸造工艺，且生产能力在5000t/a以下的铸铁企业，或生产能力在4000t/a以下的铸钢企业，或生产能力400t/a以下的其他有色金属铸造企业 本项目为铜铸造，生产能力为2000吨阀门配件，不属于前述的规模。 符合 2 装备 燃煤火焰反射加热炉 本项目采用有芯工频炉 符合 无芯工频感应电炉 GGW系列中频无心感应熔炼炉 直径1.98米以下水煤气发生炉 再生有色金属生产中采用直接燃煤的反射炉项目 焦炭炉熔化有色金属 以焦炭为燃料的有色金属熔炼炉 50吨以下传统固定式反射炉再生铜生产工艺及设备 小吨位(<3t/h)铸造冲天炉 3 工艺 铜线杆(黑杆)生产工艺 不涉及 符合 无烟气治理措施的再生铜焚烧工艺及设备 工业布局要求 1 防护距离 铜熔炼：a、无铅铜—不得小于50米。b、铅铜—不得小于100米。 项目距离最近敏感点1060米 符合 2 生态功能区划 各地按照生态功能区划的要求，可在优化准入、重点准入的地区研究确定不同区域的金属熔炼工业集聚区，合理选择金属熔炼企业厂址。在禁止准入和限制准入区域不得建设以废旧金属为原料的熔炼加工企业，对不符合生态环境功能区划、城市发展规划和土地利用要求的企业一律搬迁。 项目位于干江滨海工业城，符合玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求 符合 3 园区化管理 以铝、铜、锌锭(棒)等为原料的加工企业可搬迁进入由县(市、区)人民政府认定的相关园区或其他工业园区。 本项目位于县(市、区)人民政府认定的相关园区内 符合 严格环境准入 1 采用砂型与离心工艺的新、改、扩建铸造项目，铸铁企业生产规模须在10000t/a以上，铸钢企业须在8000t/a以上，铜铸造企业须在2000t/a以上。采用砂型及离心铸造工艺之外的其他铸造工艺(包括压铸、低压铸造、金属型铸造、挤压铸造、熔模铸造、V法铸造、消失模铸造等)的铸造企业不在此列。 本项目为铜铸造企业，采用砂型铸造工艺，生产规模为2000t/a 符合 工艺和设备要求 1 应采用清洁能源，有色金属熔炼禁止使用燃煤或焦炭，宜采用中频电炉，或液体燃料柴油或气体燃料天然气、煤气等进行替代 本项目使用电炉，使用清洁能源。 符合 2 金属熔炼过程中应选用无毒无害的覆盖剂、熔剂、精炼剂等，降低添加剂可能带来的污染。 本项目使用无毒无害的清渣剂 符合 3 熔炼收尘过程须在密闭条件下进行，防止有害气体和粉尘逸出；必须设置尾气净化系统、报警系统和应急处理装置。 熔化工位上方设置密闭式集气罩。并要求企业安装报警系统 符合 污染防治要求 1 排放标准 废水排放应符合GB8978-1996《污水综合排放标准》和相应行业排放标准要求，排入集中式污水处理设施的，应符合相应的纳管标准。 废水经处理达玉环市干江污水处理厂设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市干江污水处理厂处理达标后外排 符合 废气排放均应分别符合GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 根据国家和浙江省发布的最新标准，废气经收集处理后能达《铸造工业大气污染物排放标准》、《工业炉窑大气污染物排放标准》和《大气污染物综合排放标准》等排放限值中相关标准 符合 一般工业固废处置应按照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》贮存和处置要求。涉及危险废物贮存应符合GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》。 若今后有相应的《再生有色金属工业污染物排放标准》发布后，须按行业新标准执行。 按要求设置固废贮存场所，各类固废分类收集并妥善处置 符合 2 水污染防治措施 实现清污分流和污污分治，并配套合适的废水处理设施。冷却水应循环使用。初期雨水、场地冲洗水和生活污水应纳入相应的废水处理设施处理。工业用水重复利用率不低80%。废水排放应符合相关标准要求，对重金属污染需要严格控制，废水排放应达到当地总量控制要求。 实现清污分流、污污分流，废水经处理达标后排放。总量控制能符合要求 符合 所有污水不得混入清下水，每个厂区原则上只能设一个污水排放口和一个清下水排放口，污水排放口应设置检查井，排放重金属污染物的应设置在线监控；清下水排放口应设置检查井，水质应达到所在地管理部门限定值要求。 符合 应有效预防土壤和地下水污染。废水管道应满足防腐、防渗漏要求，易污染区地面应进行防渗处理。废物收集场所的地面应硬化、防渗处理，四周建围堰并宜采取防雨措施。 车间地面、雨水收集系统、固废堆场均进行防渗处理 符合 3 大气污染防治 金属熔炼、精炼、浇铸、清理和废旧金属原料的预处理、中间物料破碎等所有产生粉尘部位，应安装良好的负压集气系统，并配备建设旋风除尘器、沉降室、水喷淋和高效布袋收尘器等各种单一或联合工艺处理的除尘及回收处理装置。 企业在每台工频炉上方设置密闭集气罩，废气收集后再经“沉降室+脉冲袋式除尘器+滤筒除尘器处理”处理通过不低于15m排气筒高空排放。 符合 主要粉尘和废气排放部位应设置视频监控系统。 4 固废防治 对熔炼废渣、飞灰和污泥等，应根据《名录》和危险特性鉴别规定进行管理。涉及危险废物的企业厂内应设置符合国家要求的危险废物临时贮存设施，转移处置应遵守国家相关规定。 项目实施后，炉渣根据鉴定结果安全处置，熔化集尘灰等危险废物委托有资质单位处置，贮存时均按危险废物贮存。 符合 5 噪声防治 厂界噪声应符合GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》。新建项目必须在厂界噪声排放达标后才能正式投产。 采取相应的隔声降噪措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)3类要求。 符合 完善环境风险防范 1 企业厂区应设置规模合适的应急事故池，事故池宜采取地下式并宜布置在厂区地势最低处。 企业拟专门编制应急预案并建设事故应急池。 符合 2 废旧金属回收熔炼企业，必须建立辐射监测系统，配备足够的辐射监测人员，在废旧金属胡料入炉前、产品出厂前进行辐射监测，并将放射性指标纳入产品合格指标体系中。 本项目实施后需按要求执行。 符合 表1-6《浙江省有色金属行业污染整治提升技术规范》 符合性分析 类别 内容 序号 判断依据 本项目情况 是否 符合 政策 法规 生产 合法性 严格执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度 本项目正在申报环评 符合 依法申领排污许可证，严格落实企业排污主体责任 本项目已申领排污许可证 符合 工艺 装备/生产 现场 工艺装备水平 淘汰产业结构调整指导目录中淘汰类产品、工艺和生产设备 本项目不属于淘汰类产品、工艺和生产设备 符合 按照《水污染防治重点行业清洁生产技术推行方案》中有色金属行业清洁生产技术推行方案，实施清洁生产技术改造 本项目实施后需按要求执行 符合 清洁生产水平 完成强制性清洁生产审核 本项目实施后完成清洁生产审核 符合 生产 现场 产生废水的生产线、设备等进行架空改造(特殊工艺要求除外)。车间实施干湿区分离，湿区地面应敷设网格板，湿件加工作业须在湿区进行。 本项目不排放生产废水 符合 原材料、产品、固体废物不得露天堆放，所有生产过程必须在室内进行，不得露天作业 本项目所有生产均在室内进行 符合 废水管线采取明管套明沟(渠)或架空敷设，废水管道(沟、渠)应满足防腐、防渗漏要求，杜绝废水输送过程污染，废水收集池附近设立观测井 本项目不排放生产废水 符合 废水收集和排放系统等各类废水管网设置清晰，有流向、污染物种类等标识 本项目不排放生产废水 符合 设置标准化、规范化排污口 本项目设置标准化、规范化排污口 符合 易污染区地面、生产车间的地面应硬化，并做好防腐、防渗和防漏和处理，四周建围堰并宜采取防雨措施。 本项目固废堆场、生产车间地面已完成硬化及防腐、防渗和防漏、防雨处理 符合 生产过程无跑、冒、滴、漏现象，保持环境整治 按要求执行，杜绝跑、冒、滴、漏现象 符合 雨污分流、清污分流和污水分质分流，并配套合适的废水处理设施 本项目采用雨污分流、清污分流，配套有初期雨水处理设施 符合 污染 治理 废水处理 污水排放须达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)等相应标准要求 本项目污水排放符合相应标准要求 符合 有色金属再生铜、再生锌企业还需达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表1排放限值要求 本项目不涉及再生铜、锌 符合 铜冶炼企业还需达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)中表2排放限值要求 本项目不涉及铜冶炼 符合 再生原料堆场、冶炼车间的生产废水、渣场废水和地面污水应收集，并进行预处理后回用 本项目不排放生产废水 符合 含第一类污染物的废水须单独处理达标后方可并入其他废水处理 本项目初期雨水单独处理后回用 符合 污水处理设施排放口及污水回用管道需安装流量计 本项目不排放生产废水 符合 冷却水应循环使用 本项目冷却水循环使用 符合 废气喷淋水、堆场渗滤液、初期雨水、场地冲洗水应纳入相应的废水处理设施后全部回用，生活污水处理后达标排放 本项目初期雨水处理后全部回用，生活污水达标排放 符合 废水处理设施的构筑物进行防渗、防腐处理 本项目废水处理设施将进行防渗、防腐处理 符合 设置标准化、规范化排污口，按规定安装在线监测设施 本项目不排放生产废水 符合 污水处理设施运行正常，实现稳定达标排放 项目实施后要求企业污水处理设施运行正常 符合 废气处理 禁止采用露天焚烧的方法去除废金属中的塑料、橡胶、树脂以及其他杂质 本项目不涉及露天焚烧 符合 废金属原料采用高温火法进行表面处理和再生熔炼时，预处理设备和熔炼炉炉门及扒渣口等应设置集气罩，机械排烟系统应设置除尘等处理装置，并应防止或减少二噁英类等有害物质的产生 本项目不采用废金属原料进行生产，企业在每台工频炉上方设置密闭集气罩，废气收集后再经“沉降室+脉冲袋式除尘器+滤筒除尘器处理”处理通过不低于15m排气筒高空排放。 符合 锅炉按照要求进行清洁化改造，污染物排放达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)中燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求 本项目不使用燃气锅炉 符合 采用逆流烘干或竖炉熔炼工艺进行有色金属再生的企业在配料车间应配套满足要求的集气、除尘装置和相应的处理装置，排放的废气必须达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB31574-2015)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相应标准、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）中相应标准。 本项目不涉及有色金属冶炼 / 采用湿法熔炼工艺进行有色金属再生的企业在浸出反应池、电解和熔炼车间应配套满足要求的集气、除尘装置和相应的处理装置，排放的废气必须达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB31574-2015)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相应标准 / / 选矿厂的矿仓、破碎机、振动筛、带式输送机的受斜点、卸料点等产生粉尘的部位，应设置收集装置，对无组织排放区域应设置抑尘措施 / / 有色金属冶炼企业在干燥、熔炼、吹炼、精炼等炉窑的进、出料口应配置满足要求的集气、净化装置，排放的烟气必须达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相应标准 / / 有色金属冶炼企业在电解车间应配置满足要求的集气和酸雾净化设施，排放的废气必须达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相应标准 / / 固废处理 再生熔炼炉渣、烟气净化系统的除尘灰应设置专用暂存库堆存、综合利用或采取无害化处理或安全处置的措施 项目实施后，炉渣根据鉴定结果安全处置，熔化集尘灰等危险废物委托有资质单位处置，贮存时均按危险废物贮存 符合 废石或尾矿宜用于地下采空区或露天采坑的填充，有条件时宜生产建筑材料，尾矿固废综合回收利用率应达到100% / / 危险废物或Ⅱ类一般固体废物的废石、尾矿等固废，其贮存、处置场应分别采取防扬散、防流失、防渗漏等措施 本项目危险废物暂存库采取防扬散、防流失、防漏等措施 符合 危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求，一般工业固废暂存处置分别满足《一般工业废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)要求。危险废物贮存场所必须按照《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995)的规定设置警示标志 本项目固体废物、危险废物暂存库按相应标准建设 符合 设立危险废物、一般工业固体废物台账，记录危险废物的产生、贮存、处置以及运输情况 本项目设立危险废物、一般工业固体废物台账 符合 危险废物运输应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)技术要求 本项目危险废物运输符合相应要求 符合 环境 监管 水平 环境 应急 管理 切实落实雨、污排放口设置应急阀门 本项目按要求设置雨、污排放口应急阀门 符合 企业建有规模合适的事故应急池，应急事故水池的容积应符合相关要求且能确保事故废水能自流导入 本项目要求企业建设事故应急池。 符合 配备相应的应急物质与设备 本项目配备应急物质与设备 符合 制定了环境污染事故应急预案，具备可操作性并及时更新完善 要求企业制定环境污染事故应急预案 符合 建立重大风险事故定期应急演习制度，定期开展演练并与区域环境风险应急预案实现联动 本项目建立重大风险事故定期应急演习制度 符合 环境 监测 落实重金属和辐射监测制度 本项目实施后需按要求执行 符合 对关停、搬迁企业原厂区需根据《污染地块土壤环境管理办法(试行)》要求开展土壤环境调查与评估 本项目实施后需按要求执行 符合 建立辐射监测系统，在废旧金属原料入厂前、产品出厂前进行辐射监测，并将放射性指标纳入产品合格指标体系中 本项目建立辐射监测系统 符合 内部 管理 档案 配备专职、专业人员负责日常环境管理和“三废”处理 本项目配制专职环保管理人员 符合 建立完善的环保组织体系、健全的环保规章制度 本项目要求企业建立完善的环保组织体系、健全的环保规章制度 符合 完善相关台账制度，记录每天的废水、废气处理设施运行、加药、电耗、维修情况；污染物监测台账规范完备；制定危险废物管理计划，如实记录危险废物的产生、贮存、处置及运输情况 本项目实施后将按要求执行相关台账制度 符合 表1-7《浙江省铜熔铸业规范条件》符合性分析 类别 内容 要求 项目情况 符合性 企业布局 产业政策 （1）新建或者改扩建的铜熔铸项目必须符合国家和地方产业政策、土地利用总体规划、主体功能区规划和行业发展规划等要求。 项目为铜铸造项目，项目建设符合国家和地方产业政策、土地利用总体规划、主体功能区规划和行业发展规划要求。 符合 （2）新建或者改扩建的铜熔铸项目，应根据国家及地方有关规定，合理确定厂址及其与敏感区域的距离。在国家法律、法规、规章及规划确定或县级以上人民政府批准的自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护区域，不得新建铜熔铸项目。 本项目位于玉环市干江滨港工业城，最近敏感点为西北面垟坑村居民点，距离厂区1060m，距离较远。 符合 二、生产规模 （1）新建、改扩建利用废杂铜为原料生产阳极铜项目规模不得低于10万吨/年；现有利用废杂铜为原料生产阳极铜企业规模不得低于5万吨/年。新建废杂铜再生利用（直接利用）熔炼项目规模应在5万吨/年以上。 项目为铜铸造项目，不涉及相关内容 符 （2）新建、改扩建利用精炼铜或废杂铜为原料生产铜及铜合金加工材项目规模不得低于2万吨/年，国家产业政策鼓励类产品及列入有色金属行业高新技术产品推荐目录的产品项目不受规模限制。 项目为铜铸造项目，使用黄铜棒黄铜锭为原料，不使用精炼铜或废杂铜作原料 符合 （3）新建、改扩建利用精炼铜及废杂铜为原料生产铜铸件项目规模不得低于1000吨/年或产值1亿元/年以上；现有利用精炼铜及废杂铜为原料生产铜铸件的企业产能不得低于600吨/年或产值5000万元/年以上，并应在三年内通过改造达到产能1000吨/年以上或产值1亿元/年以上。 项目使用黄铜棒黄铜锭为原料 符合 三、质量 （1）铜熔铸企业必须具有健全的质量管理体系，设有质量管理部门，配有专职质量检测人员，有健全的质量管理制度，其产品质量必须符合国家或行业相应标准。 企业需按要求建立健全的质量管理体系，设质量管理部门，配专职质量检测人员，建立健全的质量管理制度，其产品质量必须符合国家或行业相应标准。 符合 （2）铜熔铸企业或企业所在产业集群、工业园区应具备与其产能和质量保证相匹配的试验室和必要的检测设备。 项目位于玉环市干江滨港工业城，周边具备与其产能和质量保证相匹配的试验室和必要的检测设备。 符合 四、工艺和装备 （1）铜熔铸企业应根据产品的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗的工艺和设备。 项目选用铜铸造工艺和设备先进可靠，满足相关工艺和设备要求。 符合 （2）新建、改扩建利用废杂铜生产阳极铜项目，应采用先进的节能环保、清洁生产工艺和设备。预处理环节应采用导线剥皮机、铜米机等自动化程度高的机械法破碎分选设备，对特殊绝缘层及漆包线等除漆需要焚烧的，必须采用烟气治理设施完善的环保型焚烧炉。禁止采用化学法以及无烟气治理设施的焚烧工艺和装备。冶炼工艺应采用NGL炉、旋转顶吹炉、倾动式精炼炉、100吨以上改进型阳极炉（反射炉）以及其他生产效率高、能耗低、资源综合利用效果好、环保达标的先进生产工艺及装备，同时应配套具备二噁英防控能力的设备设施。禁止使用直接燃煤的反射炉熔炼废杂铜，淘汰50 吨以下传统固定式反射炉，淘汰无烟气治理措施、无废水循环利用设施、无余热回收利用设施的落后工艺和装备。 项目为铜铸造项目，使用黄铜棒黄铜锭作原料，不涉及相关内容 符合 （3）铜及铜合金加工材及铜铸件熔化工序应配备如中频感应电炉、工频有芯感应炉、燃气熔化炉等节能环保型金属熔化炉，禁止使用无芯工频感应炉、无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉，金属熔化炉必须配有相应烟气治理设施。 项目铜铸造熔化工序使用工频炉有芯感应炉，且配有相应烟气治理设施 符合 五、能源消耗 （1）铜熔铸企业应建立健全能源管理系统。设有能源管理部门，配有专职能源管理人员，有完善的能源管理制度，按《用能单位能源计量管理要求》（DB33/656-2013）要求配置能源进出计量器具，计量器具完好率须达100%。 企业需按要求建立健全能源管理系统 符合 （2）新建、改扩建废杂铜再生利用生产阳极铜项目阳极铜单位综合能耗应低于150千克标准煤/吨，现有废杂铜再生利用生产阳极铜企业阳极铜单位综合能耗应低于180千克标准煤/吨。 项目为铜铸造项目，使用黄铜棒黄铜锭作原料，不涉及相关内容 符合 （3）新建、改扩建以废杂铜为原料连铸连轧生产低氧铜杆项目产品综合能耗应低于80千克标准煤/吨，现有企业产品综合能耗应低于90千克标准煤/吨。 项目为铜铸造项目，使用黄铜棒黄铜锭作原料，不涉及相关内容 符合 （4）以精炼铜及废杂铜为原料生产铜及铜合金加工材及铜铸件的企业，熔铸工序单位综合能耗应满足表 2-9要求。 项目为铜铸造项目，使用黄铜棒黄铜锭作原料，不涉及相关内容 符合 六、资源综合利用 新建、改扩建精炼铜及利用废杂铜生产各类铜加工材、铜铸件、铜阳极板企业熔铸工序铜回收率应大于97%，水循环利用率应大于95%；现有精炼铜及废铜再生利用生产各类铜加工材、铜铸件、铜阳极板企业熔铸工序铜回收率应大于 96%，水循环利用率应大于 90%。铜熔炼含重金属废水必须达标排放，排水量必须达到国家相关标准的规定。鼓励综合回收有价金属。 项目为铜铸造项目，使用黄铜棒黄铜锭作原料，不涉及相关内容 符合 七、环境保护 （1）铜熔铸企业必须有健全的环境管理体系和环境保护管理制度，遵守环境保护相关法律、法规和政策，按规定取得排污许可。新建、改扩建铜熔铸项目必须严格执行环境影响评价和环境保护“三同时”制度，未经环境保护部门验收不得正式投产。 本项目已申领排污许可证。项目严格执行环境影响评价和环境保护“三同时”制度，未经环境保护部门验收不得正式投产。 符合 （2）铜熔铸企业要做到污染物处理工艺技术可行，治理设施齐备，运行维护记录齐全，与主体生产设施同步运行。阳极铜企业要同步建设配套主要污染物在线监测设施，并与当地环保部门联网。铜熔铸企业应按环保部门要求，开展环保监测，并形成监测报告。采用废杂铜原料生产的企业应配套建设辐射监测设施，建立原料和产品的辐射监测制度。 项目污染物处理工艺技术可行，企业需按要求建立齐全的治理设施，记录运行维护信息，落实“三同时”制度； 本项目为铜铸造企业，原料为黄铜棒黄铜锭，不使用废杂铜，企业将按环保部门要求，开展环保监测，并形成监测报告 符合 （3）铜熔铸企业各项污染物必须达标排放。污染物排放总量不得超过环保部门核定的总量控制指标。利用废杂铜生产阳极铜企业和利用废杂铜生产低氧铜杆企业各项污染物排放要符合《再生铜、铝、铅、锌工业污染排放标准》(GB31574-2015)；铜加工、铜铸件熔化炉废气要符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)“新、改、扩工业炉窑”中金属熔化炉的二级标准，铅≤0.10mg/m3,汞≤0.010mg/m3，颗粒物、二氧化硫排放参照《再生铜、铝、铅、锌工业污染排放标准》(GB31574-2015),废水排放要符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。废水处理系统产生的泥渣、除尘系统净化回收的烟尘等各类危废应进行无害化处理，无处置能力的，应委托具备相关资质的单位进行妥善处置。 项目各污染物经治理后满足相应的达标排放要求。 本项目为铜铸造企业，原料为黄铜棒黄铜锭，不使用废杂铜，本项目熔化废气中颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020），熔化废气中铅执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表4中“其他”限值标准； 项目实施后，炉渣根据鉴定结果安全处置，熔化集尘灰等危险废物委托有资质单位处置，贮存时均按危险废物贮存。 符合 （4）铜熔铸企业应积极开展清洁生产，依法依规定期开展清洁生产审核，不断提高清洁生产水平。 企业需按要求开展清洁生产，依法依规定期开展清洁生产审核，不断提高清洁生产水平 符合 八、安全生产、职业病防治和社会责任 铜熔铸企业必须遵守《安全生产法》、《职业病防治法》等法律法规规定，完善安全生产、职业病防护设施和工艺条件，建立健全的安全生产和职业卫生组织管理体系，建立完善的安全生产和职业病危害防护安全卫生管理制度。积极开展安全生产标准化工作，强化安全生产基础建设。企业必须依法纳税，参加养老、失业、医疗、工伤等各类保险，并为从业人员足额缴纳相关保险费用。 企业需严格落实相关安全生产、职业病防治和社会责任 符合 表1-8浙江省重金属污染防控工作方案 类别 内容 项目情况 符合性 严格环境准入管理 纳入全国重金属污染防控重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1；其他区域遵循“等量替代”原则。 本项目不属于重金属污染防控重点区域，铅总量执行等量替代。 符合 促进产业结构调整和行业提升 根据《产业结构调整指导 目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》，依法淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能；严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。 本项目不使用淘汰、落后工艺、产能。 符合 加强清洁生产改造 鼓励企业加强涉重金属行业先进生产工艺和设备的开发与运用，推广采用最佳可行技术和最佳环境实践 企业不使用落后设备、工艺，废气废水均采用了高效治理设施，降低了污染物的排放。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目报告类别判定 本项目主要生产阀门，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，2019年修订）及其注释中规定的C3443阀门与旋塞制造。本项目涉及铜铸造生产工艺，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）及对本项目生产情况分析，项目环评类别具体分类详见表2-1。 环境影响评价分类表 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 三十、金属制品业 33 68 铸造及其他金属制品制造339 黑色金属铸造年产10万吨及以上的；有色金属铸造年产10万吨及以上的 其他（仅分割、焊接、组装的除外） / 三十一、通用设备制造业34 69 锅炉及原动设备制造341；金属加工机械制造342；物料搬运设备制造343；泵、阀门、压缩机及类似机械制造344；轴承、齿轮和传动部件制造345；烘炉、风机、包装等设备制造346；文化、办公用机械制造347；通用零部件制造348；其他通用设备制造业349 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外 / 由表2-1可知，本项目分类属于“三十、金属制造业33——68铸造及其他金属制品制造——其他（仅分割、焊接、组装的除外）”，也属于三十一、通用设备制造业34”中“69泵、阀门、压缩机及类似机械制造344”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），环评类别为编制环境影响报告表。 2、排污许可管理类别判定 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目排污许可分类管理名录对应类别具体见表2-2。 排污许可分类管理名录对应类别 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 二十八、金属制品业 82 铸造及其他金属制品制造339 黑色金属铸造3391（使用冲天炉的），有色金属铸造3392（生产铅基及铅青铜铸件的） 除重点管理意外的黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392 其他 二十九、通用设备制造业34 83 锅炉及原动设备制造 341，金属加工机械制造 342，物料搬运设备制造343，泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344，轴承、齿轮和传动部件制造345，烘炉、风机、包装等设备制造346，文化、办公用机械制造 347，通用零部件制造348，其他通用设备制造业349 涉及通用工序重点管理的 涉及通用工序简化管理的 其他 本项目主要生产阀门，采用铜铸造、机加工工艺，不涉及通用工序重点管理和简化管理，由表2-2可知，企业排污许可管理类别为简化管理。 3、本项目工程组成 本项目属于整合项目，根据《玉环市金属行业提升产业区建设工作领导小组会议纪要》([2018]1号)及相关整合计划，玉环林涛金属制品有限公司原有产能1950吨/年，玉环坎门双龙正阳阀业制造厂原有产能80吨/年，整合产能为铜产品2030吨/年。玉环林涛金属制品有限公司于2018年7月将30吨产能通过协议转让给玉环县天利铜业有限公司。因此，玉环林涛金属制品有限公司最后以铜产品2000吨/年的产能报批入园。 整合后项目拟搬迁至玉环市干江镇滨港工业城横二路和纵五路交叉口，利用企业已建闲置厂房进行生产。厂房共1幢3层，占地面积3798m2，建筑面积为5000m2。企业总投资1500万元，保留原有工频炉、射芯机、滚筒，并新增下料机、抛光机、剥球机等设备，项目建成后形成年产2000吨阀门配件的生产能力。建设项目工程组成见表2-3。 本项目工程组成表 项目名称 建设内容 主体工程 生产车间 厂房1幢共3层，建筑面积5000m2。主要生产工序位于一楼，包括熔化浇铸车间、危废仓库、射芯车间、滚砂区、原材料堆放区和一般固废仓库。二楼设置抛光区和剥球区、仓库。三楼设置办公室、仓库、危废车间。 公用工程 供水系统 水源为市政自来水，供水能力能满足本项目需求。 排水系统 生活污水经化粪池预处理达到纳管标准后接入区域市政污水管网，最终排入玉环市干江污水处理厂。 供电系统 由市政电网提供。 环保工程 废气 熔化炉上方设置密闭式集气罩，收集的熔化废气经沉降室+脉冲袋式除尘器+滤筒处理后，通过不低于15m高排气筒（DA001）排放。 抛光粉尘、滚砂废气收集后经脉冲袋式除尘器处理后，与熔化废气一同排放（DA001）。 射芯废气经密闭整体引风收集后，经干式过滤+活性炭吸附处理后，通过不低于15m高排气筒（DA002）排放。 浇铸废气通过通风橱密闭罩收集后，经沉降室+活性炭吸附处理后，与射芯废气一同排放（DA002）。 废水 生活污水经化粪池预处理达到纳管标准后纳入区域污水管网，最终由玉环市干江污水处理厂集中处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》“准Ⅳ类”标准后排海； 设备间接冷却水循环使用不外排；石墨水高温下气化，不外排；初期雨水收集后经沉淀处理后进入循环冷却水系统，不外排。 噪声 采用低噪声型号、设备隔声减振，科学布局，墙体隔声和距离衰减以及加强对设备的日常管理维护等措施。 固废处置 一般固废外售综合利用，危险废物由有资质单位处置，生活垃圾环卫部门清运。一般工业固体废物设置在厂房1F东侧，面积约60m2；危废仓库设置在厂房1F北侧(约30m2)以及3F西侧(约40m2)。 地下水和土壤 重点防渗区：水泥硬化、涂环氧树脂防腐防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 一般防渗区：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 初期雨水收集池不小于38m3，位于厂区西侧，冷却水循环系统1套。 辅助工程 办公室、卫生间 三楼设置办公室，厂区西侧设置卫生间。 储运工程 二楼、三楼均设置仓库。 依托工程 无 4、主要产品及产能 整合前后项目产品具体方案见表2-4。 整合前后产品方案一览表 序号 整合前企业 审批规模(吨/年) 整合后企业 审批规模(吨/年) 产品名称 牌号 1 玉环林涛金属制品有限公司 1950 玉环林涛金属制品有限公司 2000 阀门配件（球阀） HBi59-1 2 玉环坎门双龙正阳阀业制造厂 80 3 玉环县天利铜业有限公司 -30 （转让） 根据企业提供的产品成分检测表，对照相关标准，产品金属组成成分见下表。 产品主要金属组分表(单位：%) 产品组分 Cu Zn Fe Pb Bi 杂质总和 备注 HBi59-1 58.0-60.0 余量 0.2 0.1 0.8~2.0 ≤0.5 GB/T 5231-2012 5、主要设备清单 整合后，玉环坎门双龙正阳阀业制造厂设备全部淘汰，玉环林涛金属制品有限公司保留原设备。并新增部分设备，具体情况见下表。 项目主要生产设备和辅助设施汇总一览表 序号 设备分类 设备名称 型号 整合前数量（林涛+双龙） 整合后数量 变化量 单位 备注 生产设备 下料机 / 0 3 +3 台 新增3台 工频炉 500kg 2+1 2 -1 台 500kg，使用原设备，熔化工序，一个工频炉搭配3个手工浇铸工位和2个冷却工位 射芯机 / 9 12 +3 台 保留原设备9台，新增3台 抛光机 / 0 3 +3 台 新增3台，去除工件表面毛刺 滚筒 / 2 1 -1 台 仅保留原有设备一台，去除工件表面覆膜砂 模具 / 110 110 0 台 保留原有设备 剥球机 / 0 20 +20 台 新增20台 辅助设备 砂轮机 / 0 1 +1 台 新增1台，修理模具 空压机 / 0 2 +2 台 新增2台 水泵 / 0 2 +2 台 新增2台 冷却池 / 0 1 +1 个 新增1个，设备冷却 环保设备 原废气处理设备 / 3+1 0 -4 套 林涛金属原有废气处理设备分别为2套“水膜除尘”，“沉降室+布袋除尘系统”，双龙正阳原有废气处理设备为1套“布袋除尘”，整合过程中均淘汰 沉降室+脉冲袋式除尘+滤筒 / 0 1 +1 套 新增，风量10500m3/h，熔化过程废气治理 干式过滤器+活性炭吸附箱 / 0 2 +2 套 新增，总风量60000m3/h，射芯、浇铸过程废气治理 脉冲袋式除尘器 / 0 1 +1 套 新增，风量5500m3/h，滚筒过程废气治理 布袋除尘器 / 0 1 +1 套 新增，抛光过程废气治理；3台抛光机中，2台是自带布袋除尘器，因此只需另外购置一套布袋除尘即可，3台布袋除尘器风量为风量6000m3/h 产能匹配性分析： 项目生产能力分析 设备名称 单台设 备规格 数量 单批容重 日加工批次 年运行天数 最大年加工量 年熔化量 产能占比 套 kg/批 批/d d/a t/a t/a % 工频熔化炉 500kg 2 500 10 300 3000 2630.5 87 根据项目设备类型、工艺参数及产品规格，本评价以熔化工序核定项目的产能。项目配备2套500kg熔化炉，即每一炉熔化原料量为500kg，每天作业16小时，扣除加料搅拌和扒渣时间约30min，每天熔铸10批次，可知项目2台工频炉最大熔化能力为3000t/a。本项目成品铜熔化量出量约为2000t/a，占最大产能的67%，符合设备设计熔化能力要求。 6、主要原辅材料及能源、资源消耗 主要原辅材料及能源、资源消耗情况 序号 原辅料名称 单位 整合前年消耗量（林涛+双龙） 整合后年消耗量 变化量 规格 储存位置 备注 黄铜棒、黄铜锭 吨/年 2029.3 2122.32 +93.02 / 原料仓库 外购 锌 吨/年 27.16 10 -17.16 / 原料仓库 用于调质 清渣剂 吨/年 7.63 5 -2.53 / 原料仓库 用于除渣 覆膜砂 吨/年 583.6 1000 +416.4 / 原料仓库 用于射芯造型，主要成分为石英砂98%、酚醛树脂1.5%，固化剂（硬脂酸钙和乌洛托品）0.5% 石墨 吨/年 9.56 2 -7.56 / 原料仓库 用于脱模 钢砂 吨/年 0 2.5 +2.5 / 原料仓库 用于抛光 阀门配件 吨/年 1939 0 -1939 / / / 黄铜：由铜和锌所组成的合金。具有强度高、硬度大、耐化学腐蚀性强等性质。黄铜有较强的耐磨性能，黄铜常用于制造阀门、水管、空调内外机连接管和散热器等。 锌：呈银白色，熔点419℃，沸点907℃，密度7130 kg/m3，液态时流动性很好，有良好的耐腐蚀性和延展性。锌是有色金属中重要的材料，其合金广泛应用于钢铁、机械制造、电气、通讯、汽车制造等制造。 清渣剂：主要成分为硼砂92%、碳酸钠8%。熔化过程中用作除气、清渣及覆盖之用，减少金属损失，最终和浮渣一起扒除。 根据企业提供的资料以及对照《加工铜及铜合金牌号和化学成分》（GB/T 5231-2012），原料中黄铜棒黄铜锭主要牌号为HBi59-1，锌锭为锌99.99。相关标准，项目原材料金属组成成分见下表。 整合后铜棒、铜锭原材料主要金属组分表(单位：%) 组分 Cu Zn Fe Pb Bi 杂质总和 备注 原料 HBi59-1 58.05 40.19 0.06 0.107 1.1 0.5 根据业主原料检测报告 锌锭组分表(单位：%) 组分 Cu Zn Fe Sn Ni Pb 杂质总和 备注 锌锭 ≤0.002 99.99 ≤0.003 ≤0.001 - ≤0.005 ≤0.01 GB/T470-2008 7、整合后物料平衡及水平衡 （1）物料平衡 图2-1项目物料平衡图(单位：t/a) 项目物料投入与产出平衡一览表 投入 产出 名称 数量(t/a) 名称 数量(t/a) 黄铜棒黄铜锭 2122.32 铜毛坯件 2630.48 锌锭 10 炉渣(产生量) 31.56 清渣剂 5 熔化烟尘(产生量) 1.38 切冒口 526.10 / / 合计 2663.42 合计 2663.42 项目铜物料投入与产出平衡一览表 投入 产出 名称 含量(%) 数量(t/a) 名称 含量(%) 数量(t/a) 黄铜棒黄铜锭含Cu 58.05% 1232.01 产品含Cu 58.00% 1525.68 锌锭含Cu 0.0020% 0.00 炉渣含Cu 35.64% 11.25 切冒口 58.00% 305.14 烟尘含Cu(产生量) 15.82% 0.22 合计 / 1537.15 合计 1537.15 注：根据企业提供的资料，原料中铜棒含铜量以58.05%计，产品中含铜量以58%计；炉渣及烟尘含铜量参考《浙江志高洁具有限公司年产180万套高档洁具生产线技改项目》类比得到。 项目铅物料投入与产出平衡一览表 投入 产出 名称 含量(%) 数量(t/a) 名称 含量(%) 数量(t/a) 黄铜棒黄铜锭含Pb 0.107% 2.271 铜毛坯件含Pb 0.10% 2.630 锌锭含Pb 0.005% 0.001 炉渣含Pb 0.464% 0.146 切冒口 0.10% 0.526 烟尘含Pb(产生量) 1.5% 0.031 合计 / 2.797 合计 / 2.797 注：根据企业提供的资料，原料中铜棒含铜量以58.05%计，产品中含铜量以58%计；炉渣及烟尘含铅量参考《椒江区金属熔炼铸造行业控制性发展指导意见》得到。 项目锌物料投入与产出平衡一览表 投入 产出 名称 含量(%) 数量(t/a) 名称 含量(%) 数量(t/a) 黄铜棒黄铜锭含Zn 40.19% 852.960 铜毛坯件含Zn 40.40% 1062.714 锌锭含Zn 99.99% 9.999 炉渣含Zn 37.742% 11.911 切冒口 40.40% 212.544 烟尘含Zn (产生量) 63.66% 0.879 合计 / 1075.504 合计 / 注：根据企业提供的资料，原料中黄铜棒黄铜锭含锌量以40.19%计，产品中含锌量（余量）以40.40%计；炉渣及烟尘含锌量参考《浙江志高洁具有限公司年产180万套高档洁具生产线技改项目》类比得到。 （2）水平衡 图2-2项目水平衡图 8、总图布局 整合后项目拟搬迁至玉环市干江镇滨港工业城横二路和纵五路交叉口，厂房共1幢3层，占地面积3798m2，建筑面积为5000m2。一楼为熔化浇铸车间、危废仓库、射芯车间、滚砂区、原材料堆放区和一般固废仓库。二楼全部为仓库。三楼西侧设置堆放集尘灰的危废仓库，其余为办公室。企业厂区总平面布置见附图7。 9、生产班次及劳动定员 本项目劳动定员25人，实行两班制16h，凌晨0点至下午4点，年工作日300天。厂区内不设食堂、宿舍。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、主要生产工艺流程及产污流程 本项目为阀门铸造，工艺流程及产污流程分别见图2-3。 图2-3整合后项目工艺流程图 工艺流程简述： (1)下料：黄铜棒进厂后若存在较大尺寸原料，需下料后再投放。 (2)熔化：将原料从投料口投入工频电炉中进行熔化，经几次加料达到要求的铜水量后，按比例投入一定量的锌锭，调整金属液的成份。铜水温度控制在1150℃左右。熔化末期，为除去铜水表面形成的氧化炉渣，利用清渣剂对氧化物的吸附、溶解和化合造渣将渣富集，然后用专用工具扒渣。 (3)射芯造型：根据产品要求，项目覆膜砂先经电加热至150℃左右，后通过射芯机根据模具的内腔、空洞和凹坑等部分要求直接一次性造型做成铸型型芯。 (4)浇铸：本项目模具为外模用紫铜模具，内模用覆膜砂型芯的模式。为避免铸件表面粗糙、机械粘砂、化学粘砂等现象，本项目采模具浸渍石墨水的方法，使铸型表面涂覆一层石墨水。铜水按工艺要求浇入已经准备好的铸型中，直到填满整个铸型。 (5)滚砂：浇铸完毕后，待铸件自然冷却后进行滚砂。通过滚筒去除表面残留覆膜砂，通过抛光处理去除工件表面毛刺。 (6)切冒口、剥球：对清砂后的毛坯件进行切浇冒口，切冒口的边角料全部回用。 (7)剥球、抛光：去除工件表面毛刺得到光滑表面，抛光过程中有粉尘产生。 炉渣的形成机理：熔化初期，熔化金属的表面发生剧烈的氧化反应，生成一定量的金属氧化物，而一般金属氧化物与金属本身之间的密度有差异，一般来说其差异值在20%以下，金属的密度要高一些。当熔化过程中，金属氧化物与一些杂质一起开始浮于金属熔体表面，形成炉渣。铜水在沸腾状态下(铜水温度大于1060℃时)，由于此温度远高于锌的沸点，从而造成少量锌氧化生成ZnO。随着时间的增加，炉渣逐渐增多，从而生成渣壳，其中包含有金属小颗粒。 除渣机理：精炼除渣剂的比重小，熔点低，在熔化下料过程中即加入精炼除渣剂，其在炉料熔化之前即已熔化成粘度较小的液态物质，覆盖着整个熔融金属液体表面，有效地防止了熔融金属的氧化。 除渣剂中的硼砂即四硼酸钠——Na2B4O7·10H2O，熔点低，在煅烧至320℃时，失去结晶水成多孔状物质。硼砂是黄铜熔化中的良好熔炼剂，在加热熔融后具有较高的流动性，覆盖于金属熔体表面，起到了很好的防吸气和防金属氧化的保护作用，且分离出硼酸酐。硼酸酐在高温状态下极不稳定，在分离出的瞬间，即与金属氧化物发生强烈反应。反应化学方程式如下： Na2B4O7→Na2O·B2O3+B2O3 B2O3+MeO→MeO·B2O3 Na2O·B2O3再和MeO·B2O3形成Na2O·MeO(B2O3)2复盐。这很大程度上消除了金属氧化物生成的渣量，还原置换出金属，有效降低了金属损耗量。 2、主要污染工序 项目主要产污环节及污染因子见表2-15。 主要产污环节及污染因子 污染类型 产污工序 产生源 编号 排放因子 废气 熔化 工频炉 G1 颗粒物、铅 浇铸 浇铸工位 G2 颗粒物、非甲烷总烃、甲醛、苯酚 抛光 抛光机 G3 颗粒物 滚砂 滚筒 G4 颗粒物 射芯 射芯机 G5 非甲烷总烃、甲醛、苯酚 废水 职工生活 生活污水 W1 CODCr、NH3-H / 初期雨水 / 厂内沉淀处理后回用，不排放 冷却 间接冷却水 / 循环使用，不排放 浇铸 石墨水 / 消耗完补充，不排放 噪声 生产设备 机械设备噪声 N1 连续等效A声级 废气处理装置 风机噪声 N2 固废 熔化 工频炉 S1 炉渣 射芯造型 射芯机 S2 废覆膜砂及滚砂集尘灰 剥球 剥球机 S3 边角料 废气处理 废气处理设施 S4 熔化集尘灰 S5 抛光集尘灰 S6 废除尘布袋和废滤筒 S7 废钢砂 废水处理 废水处理设施 S9 初期雨水沉渣 活性炭吸附 废气处理 S10 废活性炭 职工生活 职工 S11 生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于玉环林涛金属制品有限公司（原址玉环市沙门镇滨港工业城）和玉环坎门双龙正阳阀业制造厂（原址玉环市坎门双龙兴龙路）的整合项目，整合后以玉环林涛金属制品有限公司的名义进行生产。玉环林涛金属制品有限公司和玉环坎门双龙正阳阀业制造厂的原址项目均已拆除，结合企业原有项目的环评及验收资料，对整合前的情况做简要说明： 1、整合前产能情况 根据《玉环市金属行业提升产业区建设工作领导小组会议纪要》([2018]1号)，同意玉环林涛金属制品有限公司入园区，其审批产能为铜产品2030吨/年，玉环林涛金属制品有限公司于2018年7月将30吨产能通过协议转让给玉环县天利铜业有限公司。因此玉环林涛金属制品有限公司最后以铜产品2000吨/年的产能报批入园。 整合前企业已审批项目及审批规模 序号 名称 环评批复 审批规模(吨/年) 熔化规模 验收情况 1 玉环林涛金属制品有限公司 玉环建[2016]52号 铜产品1950 2台500kg工频炉 台环验（玉）[2020]52号 2 玉环坎门双龙正阳阀业制造厂 玉环建[2007]40号 铜产品80 1台300kg工频炉 未验收，已停产 2、整合前主要生产设备 主要生产设备汇总一览表 序号 名称 设备名称 数量 单位 备注 玉环林涛金属制品有限公司 500kg工频炉 2 台 保留 射芯机 9 台 保留 滚筒 2 台 保留1台，淘汰1台 模具 110 个 保留 废气处理设备 3 套 淘汰 玉环坎门双龙正阳阀业制造厂 工频炉 1 台 淘汰 循环水冷却设备 1 台 淘汰 通风除尘设备 1 套 淘汰 3、整合前主要原辅材料及能源消耗 主要原辅材料消耗 序号 名称 原辅料名称 单位 年消耗量 备注 玉环林涛金属制品有限公司 铜棒 吨/年 1929.3 / 锌锭 吨/年 24.16 / 覆膜砂 吨/年 583.6 / 清渣剂 吨/年 6.63 / 石墨 吨/年 9.56 / 阀门配件 吨/年 1940 / 玉环坎门双龙正阳阀业制造厂 废杂铜 吨/年 100 / 锌 吨/年 3 / 硼砂 吨/年 1 / *整合产能后企业不使用废杂铜。 4、生产工艺 整合前玉环林涛金属制品有限公司和玉环坎门双龙正阳阀业制造厂的生产工艺及产污环节见下图。 图2-4整合前玉环林涛金属制品有限公司工艺流程 图2-5 整合前玉环坎门双龙正阳阀业制造厂工艺流程 整合前主要工艺与整合后基本一致，此处不做描述。 5、整合前项目污染源强及达标性分析 （1）玉环林涛金属制品有限公司 1）废水量及达标性情况分析 企业整合前废水主要为设备冷却水、石墨水、水膜除尘器循环水、生活污水和初期雨水。 ①生活污水。产生于员工日常生活，现有企业无食堂、浴室。根据业主提供验收等资料，现有企业生活用水量约270m3/a，污水发生量按用水量的80%计算，则生活污水量216m3/a。产生的生活污水经化粪池处理后达到玉环市滨港工业城污水处理厂纳管标准后，排入市政污水管网。 ②设备冷却水。根据业主提供的验收等资料及现场调查，整合前项目工频炉采用水间接冷却，冷却水循环使用，定期补充，不对外排放，补充量为300m3/a。 ④水膜除尘器循环水。根据业主提供的资料及现场调查，本项目水膜除尘器的喷淋水循环使用，定期补充，不外排，补充量约为320m3/a。为了保持水膜除尘器的除尘效率，企业每月清渣一次。 ⑤初期雨水。参照环评资料，项目初期雨水产生量约为1377m3/a。企业厂区内初期雨水进行收集，经隔油沉淀处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的第一类污染物最高允许排放标准后，纳入市政污水管网。 根据企业验收监测报告《玉环林涛金属制品厂年产1950吨水暖配件重力浇铸生产线技改项目竣工环境保护验收监测报告》（台绿水青山（2019）验字第063号），废水及雨水监测结果见下表。 废水及雨水监测结果 单位：mg/L（pH无量纲） 采样地点及 周期频次 分析项目 pH 氨氮 CODCr 总磷 悬浮物 石油类 总氮 总铜 总锌 生活污水排放口 2019.9.26 7.70~7.72 1.66~1.96 358~376 1.82~1.90 188~195 / 32.2~35.7 / / 2019.9.27 7.78~7.85 1.04~1.18 287~301 1.86~1.92 179~195 / 34.2~36.2 / / 初期 雨水 2019.9.26 7.58~7.60 / 32~35 / 16~22 0.16~0.22 / <0.01 0.016~0.017 2019.9.27 7.48~7.62 / 40~42 / 22~25 0.12~0.14 / <0.01 0.012~0.13 标准限值 6-9 30 380 4 200 20 40 2.0 5.0 由上表可知，企业整合前生活污水和初期雨水中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类能够达到玉环市滨港工业城污水厂进水标准；铜、锌的平均排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）新扩改的三级排放标准。 为了解现有项目初期雨水中铅浓度，本项目委托浙江爱迪信检测技术有限公司进行补充检测（ZJADT20210819010），监测结果见下表。 初期雨水铅补充监测结果 单位mg/L 监测时间 检测项目 监测结果 单位 标准限值 是否达标 2021.12.17 铅 ND mg/L 1 达标 由上表可知，整合前项目初期雨水排放口铅浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的第一类污染物最高允许排放标准。根据《浙江省有色金属行业污染整治提升技术规范》(浙环发[2018]19号)要求，初期雨水需回用，不外排，企业现状不满足此要求，要求企业整合后完成整改。 玉环市滨港工业城污水厂出水标准为CODCr30mg/L、NH3-N1.5mg/L，总铜0.5mg/L，总锌2.0mg/L，铅0.1mg/L。以污水厂达标排放计，企业整合前废水污染物排放量见下表。 废水及雨水监测结果 单位mg/L（pH无量纲） 污染物名称 初期雨水 生活污水 合计 环评审批量 废水量 1377 216 1593 / CODCr 0.0413 0.0065 0.0478 0.11 NH3-N 0.0020 0.0003 0.0024 0.003 总铜 0.00001 / 0.00001 / 总锌 0.0001 / 0.0001 / 铅 0.0001 / 0.0001 / 2）废气量及其达标性分析 整合前企业废气主要为熔化废气、射芯废气、浇铸废气、抛光粉尘。 ①熔化废气。工频炉在熔化过程中会产生一定量的废气，主要污染因子为粉尘，粉尘中包含铅、铜及其化合物、氧化锌。企业在工频炉上方设置集气罩，废气收集后再经“沉降室+脉冲袋式除尘器+滤筒除尘器处理”处理通过15m排气筒高空排放。 ②浇铸废气。浇铸过程中会产生一定量的废气，主要污染因子为粉尘、甲醛、苯酚。浇铸废气收集后经“水膜除尘”处理后同熔化废气一起通过15m排气筒高空排放。 ③射芯废气。射芯机造型过程中会产生一定量的废气，主要污染因子为甲醛、苯酚。射芯废气收集后用水膜除尘装置进行处理通过15m排气筒高空排放。 ④抛光粉尘。抛光过程中会产生一定量的粉尘，抛光粉尘收集后和射芯废气共用一套水膜除尘装置进行处理。 企业委托台州市绿水青山环境科技有限公司对废气进行监测（台绿水青山（2019）验字第063号），具体如下表。 验收报告废气处理设施监测结果 熔化和浇铸废气排放口 检测项目 第一周期 第二周期 进口1# 进口2# 出口 进口1# 进口2# 出口 标态废气量m3/h 3.08×103 7.77×103 1.18×104 3.17×103 7.66×103 1.12×104 甲醛 浓度均值mg/m3 / 0.050 0.054 / 0.040 0.057 浓度标准值mg/m3 / / 25 / / / 排放速率kg/h / / 6.37×10-4 / / 6.38×10-4 排放速率标准值kg/h / / 0.26 / / 0.26 苯酚 浓度均值mg/m3 / 0.315 0.345 / 0.323 0.351 浓度标准值mg/m3 / / 100 / / 100 排放速率kg/h / / 4.07×10-3 / / 3.93×10-3 排放速率标准值kg/h / / 0.1 / / 0.1 颗粒物 排放浓度mg/m3 140.1 <20 <20 116.4 <20 <20 浓度标准值mg/m3 / / 150 / / 150 排放速率kg/h 0.432 <0.155 <0.236 0.369 <0.153 <0.224 排放速率标准值kg/h / / 3.5 / / 3.5 铜及其化合物 排放浓度mg/m3 0.6 0.014 7.4×10-3 0.6 0.015 7.1×10-3 浓度标准值mg/m3 / / 0.6 / / 0.6 排放速率kg/h 1.85×10-3 1.08×10-4 <8.73×10-5 1.90×10-3 1.07×10-4 <7.95×10-5 排放速率标准值kg/h / / 0.151 / / 0.151 锌及其化合物 排放浓度mg/m3 11.9 8.42 3.78 7.49 6.79 3.03 浓度标准值mg/m3 / / 5.0 / / 5.0 排放速率kg/h 0.037 0.065 0.045 0.024 0.052 0.034 排放速率标准值kg/h / / 0.295 / / 0.295 抛光和射芯废气排放口 标态废气量m3/h 出口 出口 甲醛 排放浓度mg/m3 0.053 0.052 浓度标准值mg/m3 25 25 排放速率kg/h 4.56×10-4 4.34×10-4 排放速率标准值kg/h 0.26 0.26 苯酚 排放浓度mg/m3 0.193 0.182 浓度标准值mg/m3 100 100 排放速率kg/h 1.66×10-3 1.52×10-3 排放速率标准值kg/h 0.1 0.1 颗粒物 排放浓度mg/m3 <20 <20 浓度标准值mg/m3 120 120 排放速率kg/h <0.172 <0.167 排放速率标准值kg/h 3.5 3.5 验收报告废气无组织监测结果（单位：mg/m3） 采样时间 采样点 检测项目 甲醛 酚类 总铜 TSP 总锌 2019.9.26 厂界东 0.006~0.007 0.001~0.030 <2.0×10-4 0.161 0.1 厂界南 0.005~0.006 0.012~0.020 <2.0×10-4 0.194 0.1 厂界西 0.005~0.006 0.003~0.018 <2.0×10-4 0.183 0.1 厂界北 0.005~0.006 0.009~0.022 <2.0×10-4 0.211 0.1 2019.9.27 厂界东 0.005~0.006 0.007~0.018 <2.0×10-4 0.061 0.1 厂界南 0.006~0.007 0.012~0.024 <2.0×10-4 0.306 0.1 厂界西 0.006~0.007 0.009~0.022 <2.0×10-4 0.172 0.1 厂界北 0.007 0.012~0.018 <2.0×10-4 0.083 0.1 厂界标准 0.2 0.08 0.168 1.0 0.328 根据验收监测可知，企业原有项目正常生产状态下，熔化和浇铸废气处理设施排放口达标排放情况：颗粒物的排放浓度和排放速率符合原环评中要求的《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）排放限值，同时满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）排放限值，锌及其化合物的监测满足验收中所用《工业场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）相关的短时间接触容许浓度（PC-STEL），不满足本项目规定的《工业场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）相关的生产车间8h加权平均容许浓度（PC-TWA） 。 甲醛、酚类的排放浓度和排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源二级排放标准，铜及其化合物、锌及其化合物的排放浓度和排放速率符合环评计算值。抛光和射芯废气处理设施排放口达标排放情况：颗粒物、甲醛、酚类的排放浓度和排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源二级排放标准。本项目厂界无组织废气达标排放情况：甲醛、酚类、TSP排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放标准；铜及其化合物、锌及其化合物的无组织排放浓度满足环评计算值。 现有项目浇铸废气、射芯废气、抛光粉尘收集后采用水膜除尘设备处理，不属于《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115—2020）中的可行技术，且处理效率较低，需整改。 为了解整改前项目废气排放铅浓度，本项目委托浙江爱迪信检测技术有限公司进行补充检测，监测结果见下表。 现有项目废气中的铅补充监测结果 监测时间 检测项目 监测位置 监测结果 单位 标准限值 是否达标 2021.12.17 铅 南厂界（下风向） 0.09 μg/m3 6.0 达标 熔铜和浇铸废气处理设施排放口◎1# 6 μg/m3 100 达标 6.26×10-5 kg/h 0.004 达标 由上表可知，整合前项目厂界及排放口铅浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关排放标准。 验收报告未对铅排放总量进行核算，因此参考环评核算量确定排放量。验收核算总量及环评资料，推算可得企业废气产生及排放情况见下表。 废气污染物产生及排放情况表(单位：t/a) 污染因子 污染源 环评审批量 熔化和浇铸废气 抛光与射芯废气 合计 甲醛 0.001 0.0007 0.0017 0.0423 苯酚 0.006 0.002 0.008 0.0846 烟尘 0.247 0.252 0.499 0.534 铅 0.359kg/a / 0.359kg/a 0.359kg/a 3）噪声 企业整合前噪声主要为各类生产设备的运行噪声，主要噪声源为工频炉、射芯机、废气处理设施等，车间噪声级80~90dB。 项目厂界噪声监测结果表（单位：dB(A)） 测点编号 2019.9.26 2019.9.27 昼间测量值 夜间测量值 昼间测量值 夜间测量值 1#厂界东 61.6 51.8 61.8 51.0 1#厂界南 64.0 52.1 64.0 52.5 1#厂界西 59.6 53.5 60.3 53.0 1#厂界北 57.8 50.6 56.6 51.6 限值 65 55 65 55 由上表可知，企业厂界昼夜间声环境能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4）固废 固体废物主要包括熔化炉渣、集尘灰、废覆膜砂、沉淀污泥和生活垃圾。根据验收报告及现场实际情况，整合前项目固废产生于处置情况见下表。 固体废物产生及排放情况表(单位：t/a) 序号 固废名称 产生工序 污染物属性 环评预估量 实际年产生量 排放去向 1 熔化炉渣* 熔铜 危险废物 21.22 23.62 委托瑞安市南方电解厂处置 2 集尘灰* 废气收集 危险废物 11.833 10.52 3 沉淀污泥 废水处理 危险废物 2.05 1.81 4 废覆膜砂 滚砂 一般固废 600 663 玉环捷荣环保设备有限公司回收利用 5 生活垃圾 员工生活 / 6 2.7 环卫部门清运 *此处集尘灰包括了熔化集尘灰和抛光集尘灰。 企业已建设符合要求的危废仓库和一般固暂存点。一般固废委托物资单位回收利用，危险废物委托有资质单位安全处置。 （2）玉环坎门双龙正阳阀业制造厂 玉环坎门双龙正阳阀业制造厂于2019年停产，未做验收，现已拆除厂房，原有项目污染源强主要参考原有环评及同类型企业类比调查。 玉环坎门双龙正阳阀业制造厂整合前污染物排放情况(单位：t/a) 类别 排放源 污染物 排放量（环评审批量） 废水 员工生活 废水量 187 CODCr 0.0056 氨氮 0.0002 废气 熔化 烟尘 0.026 固废 熔化 炉渣 5 员工生活 生活垃圾 5 6、整合前企业总量控制 根据企业环保验收中情况及重新核算，现有项目污染物产生排放情况见表2-28。 原环评项目污染物产生排放情况一览表 单位：t/a 类型 污染物名称 实际排放量 现有项目环评审批量 废水 废水量 1780 / CODCr 0.0534 0.11（林涛）+0.0056（双龙） 氨氮 0.0026 0.003（林涛）+0.0002（双龙） 废气 甲醛 0.0017 0.0423 苯酚 0.008 0.0846 烟粉尘 0.5250 0.534(林涛)+0.026（双龙） 铅 0.359kg/a 0.359kg/a 根据上表可知，现有项目污染物排放符合总量控制要求。 7、存在的环保问题及拟采取的整改方案 企业整合前项目主要环保问题及整改方案见表2-30。 企业整合前项目主要环保问题及整改方案 序号 存在的环保问题 整改/提升方案 1 整合前玉环林涛金属制品有限公司初期雨水处理后外排 整合后要求企业初期雨水处理后回用 2 企业现有项目射芯浇铸废气、抛光废气采用水膜除尘装置处理 整合后要求企业采用《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》中相关可行技术。 3 企业现有项目锌及其化合物的排放浓度满足验收中所用《工业场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）相关的短时间接触容许浓度（PC-STEL），不满足本项目规定的《工业场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）相关的生产车间8h加权平均容许浓度（PC-TWA）。 整合后要求企业对熔化废气的废气处理措施进行升级改造，使各污染物的排放情况满足相关要求。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）环境功能区 根据当地环境空气功能区划，项目所在地环境空气为二类功能区，空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单中的二级标准。 （2）达标判定 ①基本污染物环境质量现状 根据《台州市生态环境质量报告书（2016-2020年》相关数据，相关统计数据见下表。 2020年玉环市空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/(μg/m3) 标准值/(μg/m3) 占标率/(%) 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 20 35 57 达标 第95百分位数日平均 44 75 59 达标 PM10 年平均质量浓度 36 70 51 达标 第95百分位数日平均 72 150 48 达标 NO2 年平均质量浓度 13 40 33 达标 第98百分位数日平均 30 80 38 达标 SO2 年平均质量浓度 4 60 7 达标 第98百分位数日平均 6 150 4 达标 CO 年平均质量浓度 500 - - - 第95百分位数日平均 800 4000 20 达标 O3 年平均质量浓度 81 - - - 第90百分位数8h平均质量浓度 114 160 71 达标 由以上监测结果可知，项目所在区域环境空气能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单中的二级标准，属于环境空气质量达标区。 ②其他污染物环境质量现状 为了解项目所在地附近环境空气质量现状，引用宁波市华测检测技术有限公司(检测报告：A2200150693161001C)及浙江瑞启检测技术有限公司（检测报告：浙瑞（温）检2020-11220）在项目所在区附近的监测结果，具体监测情况如下： (1)监测项目 TSP、铜、锌、铅、甲醛、苯酚、非甲烷总烃。 (2)监测时间和监测频率 TSP、非甲烷总烃：2020年9月15日~2020年9月21日 铜、氧化锌、铅、甲醛、苯酚：2020年11月5日~2020年11月11日。 监测频率：连续监测7天，铜、氧化锌监测当地时间02、08、14、20时4个小时质量浓度值，TSP、铅监测24小时平均浓度值。 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称 监测点坐标/m 监测因子 监测时段 相对厂 址方位 相对厂界 距离/m X Y 环境空气1#（引自检测报告：A2200150693161001C） 339964 3116985 TSP 2020年9月15日 ~2020年9月21日 南 1860m 非甲烷总烃 环境空气2#（引自检测报告：浙瑞（温）检2020-11220） 339797 3117122 铅 2020年11月5日 ~2020年11月11日 南 1800m 铜 锌 甲醛 苯酚 (3)监测和分析方法 采样和分析方法均按照《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》中有关规定和要求执行。 (4)检测评价结果 根据上述监测结果和评价方法，各污染物单项标准指数值统计见下表。 其他污染物环境质量现状监测结果表 监测点位 污染物 平均时间 评价标准/ (μg/m3) 监测浓度范 围/(μg/m3) 最大浓度 占标率/% 超标率/% 达标 情况 ○1# TSP 24h平均 300 19~35 12 0 达标 非甲烷总烃 1h平均 2000 80~880 44 0 达标 ○2# 铅 24h平均* 1 <6×10-4 0.03 0 达标 铜及其化合物 1h平均 42 <2.0 2.38 0 达标 氧化锌 1h平均 82 <3.0 1.8 0 达标 甲醛 一次值 50 <50 50 0 达标 苯酚 1h平均* 90 <3 1.67 0 达标 *低于检出限，采用检出限值的一半计算占标率。 铅24小时浓度值、苯酚1h平均浓度值根据HJ2.2-2018中“对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算”推算得到 从上表评价结果可知：其他污染物铅、TSP满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及2018年修改单要求，甲醛满足《环境影响评价技术导则 大气环境》中相关标准，苯酚满足AMEG计算值，铜、锌、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》相关标准。 图3-1 环境空气检测点位图 2、地表水环境 本项目附近地表水主要为盐场河、干江河，属于玉环河流水系，地表水环境质量现状参考浙江科达监测有限公司的检测报告(浙科达检(2020)综字第0196号)于2020年9月10日至12日对盐场河的监测数据，监测点位见图3-1，监测结果详见下表。 地表水水质监测结果(单位：mg/L，除pH无量纲外) 点位 时间 pH DO 氨氮 CODMn 总磷 石油类 BOD5 挥发酚 CODCr 盐场 河 9.10 7.7 5.64 0.19 4.4 0.14 <0.01 3.6 <0.0003 19 9.11 7.74 5.26 0.16 4.1 0.25 <0.01 3.5 <0.0003 18 9.12 7.79 5.14 0.21 4.4 0.16 <0.01 3.7 <0.0003 18 Ⅲ类标准 6~9 ≥5.0 ≤1.0 ≤6.0 ≤0.2 ≤0.05 ≤4 ≤0.005 ≤20 水质类别 Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅲ 标准指 数范围 0.35-0.395 / 0.16-0.21 0.68-0.73 0.7-1.25 0.1 0.875-0.925 0.03 0.9-0.95 达标情况 达标 达标 达标 达标 超标 达标 达标 达标 达标 点位 时间 阴离子表 面活性剂 六价铬 氰化物 铜 锌 镍 铁 铅 盐场 河 9.10 <0.05 <0.004 <0.001 <0.006 <0.004 <0.02 <0.02 <1×10-3 9.11 <0.05 <0.004 0.002 <0.006 <0.004 <0.02 <0.02 <1×10-3 9.12 <0.05 <0.004 <0.001 <0.006 <0.004 <0.02 <0.02 <1×10-3 Ⅲ类标准 ≤0.2 ≤0.05 ≤0.2 ≤1.0 ≤1.0 / / ≤0.05 水质类别 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ / / Ⅰ 标准指 数范围 0.125 0.04 0.0025 0.003 0.002 / / 0.01 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 / / 达标 由上表评价结果可知，项目附近地表水水质总磷超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，其余水质均达标。分析其超标原因，可能主要由于项目所在区域原为盐田、养殖区为主，由农业面源污染和养殖污染排入导致。 3、声环境 本项目位于台州市玉环市干江滨港工业城，属于工业集聚区。根据《玉环市声环境功能区划》，本项目为3类声环境功能区。项目周边50m范围内无敏感点，无需进行声环境质量现状监测。 本项目周边均为工业企业，企业之间墙体隔声性能良好，经现场勘查，不存在高噪声现象，项目所在区域声环境质量现状良好。 4、生态环境 项目位于玉环市干江滨港工业城，为工业用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、地下水、土壤 项目位于玉环市干江滨港工业城，周边500m范围内不存在地下水、土壤保护目标，项目排放的污染物不涉及持久性污染物，排放的熔化废气中含铜、锌、铅等重金属氧化物颗粒物量较少，在做好防渗措施的情况下对土壤和地下水影响较小。 为了解项目所在地周围土壤环境质量现状，本项目委托浙江爱迪信检测技术有限公司和江苏格林勒斯检测科技有限公司对厂区内土壤环境质量的进行检测。 （1）调查时间和调查范围 采样时间：2021.8.20，厂区内3个表层样； 监测点位土壤环境质量执行《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值。 厂区内已进行厂房建设，厂房地面已经硬化，为了不破坏已有硬化地面，因此土壤布点主要围绕厂房展开，具体检测点位详见下图。 图3-2 环境噪声、土壤检测点位图 （2）监测项目 重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物、特征因子。 （3）监测结果及评价 土壤监测及评价结果见下表。 土壤现状监测结果及分析评价结果 采样地点 单位 1# 2# 3# 标准值 达标 情况 采样深度 0-0.2m 0-0.2m 0-0.2m 采样时间 / 2021.8.20 / / 样品性状 / 黄棕色 黄棕色 黄棕色 / / 二噁英类 TEQng/kg 3.5 2.9 1.8 4×10-5mg/kg 达标 pH(无量纲) / 7.29 7.05 7.42 / / 锌 mg/kg 245 128 247 10000 达标 铜 mg/kg 54 22 86 18000 达标 镍 mg/kg 18 10 18 900 达标 铅 mg/kg 19 16 14 800 达标 镉 mg/kg 0.18 / / 65 达标 汞 mg/kg 0.095 / / 38 达标 砷 mg/kg 8.9 / / 60 达标 六价铬 mg/kg <0.5 / / 5.7 达标 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg <1.2×10-3 / / 10 达标 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg <1.3×10-3 / / 840 达标 1,1,2,2-四氯乙烷 mg/kg <1.2×10-3 / / 6.8 达标 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg <1.2×10-3 / / 2.8 达标 1,1-二氯乙烯 mg/kg <1.0×10-3 / / 66 达标 1,1-二氯乙烷 mg/kg <1.2×10-3 / / 9 达标 1,2,3-三氯丙烷 mg/kg <1.2×10-3 / / 0.5 达标 1,2-二氯丙烷 mg/kg <1.1×10-3 / / 5 达标 1,2-二氯乙烷 mg/kg <1.3×10-3 / / 5 达标 1,2-二氯苯 mg/kg <1.5×10-3 / / 560 达标 1,4-二氯苯 mg/kg <1.5×10-3 / / 20 达标 三氯乙烯 mg/kg <1.2×10-3 / / 2.8 达标 三氯甲烷 mg/kg <1.1×10-3 / / 0.9 达标 乙苯 mg/kg <1.2×10-3 / / 28 达标 二氯甲烷 mg/kg <1.5×10-3 / / 616 达标 反式-1,2-二氯乙烯 mg/kg <1.4×10-3 / / 54 达标 四氯乙烯 mg/kg <1.4×10-3 / / 53 达标 四氯化碳 mg/kg <1.3×10-3 / / 2.8 达标 间二甲苯+对二甲苯 mg/kg <1.2×10-3 / / 570 达标 氯乙烯 mg/kg <1.0×10-3 / / 0.43 达标 氯甲烷 mg/kg <1.0×10-3 / / 37 达标 氯苯 mg/kg <1.2×10-3 / / 270 达标 甲苯 mg/kg <1.3×10-3 / / 1290 达标 苯 mg/kg <1.9×10-3 / / 4 达标 苯乙烯 mg/kg <1.1×10-3 / / 1290 达标 邻二甲苯 mg/kg <1.2×10-3 / / 640 达标 顺式-1,2-二氯乙烯 mg/kg <1.3×10-3 / / 596 达标 2-氯苯酚 mg/kg <0.06 / / 2256 达标 䓛 mg/kg <0.1 / / 1293 达标 二苯并[a,h]蒽 mg/kg <0.1 / / 1.5 达标 硝基苯 mg/kg <0.09 / / 76 达标 苯并[a]芘 mg/kg <0.1 / / 1.5 达标 苯并[a]蒽 mg/kg <0.1 / / 15 达标 苯并[b]荧蒽 mg/kg <0.2 / / 15 达标 苯并[k]荧蒽 mg/kg <0.1 / / 151 达标 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg <0.1 / / 15 达标 萘 mg/kg <0.09 / / 70 达标 苯胺 mg/kg <0.08 / / 260 达标 根据土壤监测及单因子评价结果，本项目厂区内各监测点位的监测指标均在《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018))中的第二类用地筛选值范围内。锌满足浙江省《污染场地风险评估技术导则》(DB33/T892-2013)中筛选值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：保护目标为厂界外500m范围内敏感点的空气环境质量，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，亦无其他保护目标。 2、声环境：保护目标为厂界外50m范围内居民等环境敏感点，保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下资源。 4、生态环境 项目位于玉环市干江滨港工业城，在工业园区建成范围内，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 本项目熔化、滚砂、射芯浇铸过程中产生的颗粒物以及射芯浇铸产生的非甲烷总烃的无组织执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）。熔化废气中铅有组织执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表4中“其他”限值标准，无组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准； 铜、锌及其化合物排放标准参照《制定大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）和《大气污染物综合排放标准详解》等规定计算取值。 射芯、浇铸产生的甲醛、苯酚及非甲烷总烃和抛光废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源二级排放标准；由于抛光粉尘、滚砂废气、熔化废气合并通过一个排气筒（DA001）排放，因此颗粒物有组织从严执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）。 各类废气污染物排放执行标准详见下表。 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）单位：mg/m3 生产过程 颗粒物 污染物排放控制位置 金属熔炼（化） 电弧炉、感应电炉、精炼炉等其它熔炼（化）炉；保温炉 30 车间或生产设置排气筒 制芯 加砂、制芯设备 30 浇注 浇注区 30 落砂、清理 落砂机、抛（喷）丸机等清理设备 30 《铸造工业大气污染物排放标准》厂区内颗粒物、VOCs无组织排放限值 污染物项目 排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 颗粒物 5 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 NHMC 10 监控点处1h平均浓度值 30 监控点处任意一次浓度值 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）单位：mg/m3 有害污染物名称 级别标准 排放浓度 铅 其他 二 0.1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 序号 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度值 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 1 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 2 甲醛 25 15 0.26 0.2 3 酚类 100 15 0.10 0.08 4 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 5 铅及其化合物 0.7 15 0.004 0.006 铜、锌排放执行标准 浓度单位：mg/m3 序号 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度值 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 1 氧化锌 3.0① 15 0.295② 周界外浓度最高点 0.328③ 2 铜及其化合物 2.5（铜尘）① 0.6（铜烟）① 15 0.151② 0.168③ 注①：参照《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)中，相关的生产车间8h加权平均容许浓度(PC-TWA)； ②：据《制定大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）最高允许排放速率由：Q=CmRKe求得，其中Cm为质量标准一次最大浓度限值mg/m3，排气筒高15m时R取6，Ke取0.6。 ③：根据《大气污染物综合排放标准详解》无组织监控点浓度限值按照环境质量标准的4倍来取之。 废气排放执行标准清单 浓度单位：mg/m3 污染源 污染物因子 排放浓度 排放口监控位置 执行标准 熔化烟气、抛光废气、滚砂废气DA001 颗粒物 有组织 30 车间或生产设施排气筒 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） 无组织 5 在厂房外设置监控点 1.0 周界外浓度最高点 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 氧化锌 有组织 3.0 车间或生产设施排气筒 参照《制定大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）和《大气污染物综合排放标准详解》等规定 无组织 0.328 周界外浓度最高点 铜及其化合物 有组织 2.5（铜尘） 0.6（铜烟） 车间或生产设施排气筒 无组织 0.168 周界外浓度最高点 铅 有组织 0.10 生产设施排气筒 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) 无组织 0.006 周界外浓度最高点 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 臭气 有组织 2000（无量纲） 生产设施排气筒 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 无组织 20（无量纲） 厂界 浇铸、射芯废气DA002 颗粒物 有组织 30 车间或生产设施排气筒 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） 无组织 5 在厂房外设置监控点 非甲烷总烃 有组织 120 生产设施排气筒 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 无组织 4.0 周界外浓度最高点 10 在厂房外设置监控点 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） 甲醛 有组织 25 生产设施排气筒 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 无组织 0.2 周界外浓度最高点 酚类 有组织 100 生产设施排气筒 无组织 0.08 周界外浓度最高点 2、水污染物 根据《浙江省有色金属行业污染整治提升技术规范》(浙环发[2018]19号)要求，初期雨水需回用，不外排，故环评要求初期雨水经沉淀处理后达《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)后回用于间接冷却水系统；生活污水经化粪池预处理达到纳管标准后纳入区域污水管网，排入玉环市干江污水处理厂。玉环市干江污水处理厂出水执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中地表水准Ⅳ类标准。具体标准限值见下表。 玉环市干江污水处理厂进出水标准(单位：mg/L，除pH无量纲外) 水质指标 进管标准 出水标准 pH 6-9 6-9 BOD5 ≤140 ≤6 CODCr ≤380 ≤30 SS ≤260 ≤5 TN ≤50 ≤12(15) NH3-N ≤35 ≤1.5(2.5) TP ≤4 ≤0.3 石油类 ≤20 ≤0.5 *括号内为每年11月至次年3月的控制浓度。 城市污水再生利用 工业用水水质(单位：mg/L，除pH无量纲外) 控制项目 敞开式循环冷却水系统补充水 pH 6.5~8.5 浊度 ≤5 色度 ≤30 BOD5 ≤10 CODCr ≤60 铁 ≤0.3 锰 ≤0.1 氯离子 ≤250 二氧化硅 ≤50 总硬度 ≤450 总碱度 ≤350 硫酸盐 ≤250 NH3-N ≤10a TP ≤1 溶解性总固体 ≤1000 石油类 ≤1 LAS ≤0.5 余氯b ≥0.05 粪大肠菌群 ≤2000 a当敞开式循环冷却水系统换热器为铜质时，循环冷却系统中循环水的氨氮指标应小于1mg/L。 b加氯消毒时管末梢值。 3、噪声 营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见表3-14。 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：等效声级LAeq：dB） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 4、固废 危险废物的暂存要求执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求；一般工业废物贮存场应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关规定，本项目一般工业固废采用库房、包装工具贮存，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的工业固体废物管理条款要求执行，其贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，不得形成二次污染。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制内容 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号），需进行总量控制的指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘、VOCs。根据分析，本项目总量控制指标为COD、氨氮、烟粉尘、Pb及VOCs。 2、总量控制方案 ①根据国家相关政策和原台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号），本项目只排放生活污水，其新增污染物无需进行区域削减替代，因此CODCr、NH3-N不需要进行区域替代削减。 ②文件中未明确烟粉尘替代削减比例，则烟粉尘暂不执行区域替代削减，仅给出建议值。根据《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》，上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；玉环上年度为达标区域，因此本项目VOCs实行1:1削减替代。 ③根据《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）中的要求：“重点行业企业适用的污染物排放标准、重点污染物总量控制要求发生变化，需要对排污许可证进行变更的，审批部门可以依法对排污许可证相应事项进行变更，并载明削减措施、减排量，作为总量替代来源的还应载明出让量和出让去向”、“重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1；其他区域遵循“等量替代”原则”。以及《浙江省生态环境厅关于印发浙江省重金属污染防控工作方案的通知》（浙环发〔2022〕14号）中的“纳入全国重金属污染防控重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1；其他区域遵循“等量替代”原则。” 本项目不属于上述文件中规定的6大重点行业之一，因此无需执行对重点行业重点重金属污染排放要求的“减量替代”或“等量替代”原则。 本项目总量控制平衡方案见下表。 本项目总量控制平衡方案 单位：（t/a） 总量控制指标 CODCr 氨氮 烟粉尘 VOCs Pb 整合前项目审批总量（t/a） 0.116 0.003 0.560 0.127 0.000359 本项目污染物总量（t/a） 0.010 0.0005 0.744 0.247 0.00031 建议总量控制指标（t/a） 0.010 0.0005 0.744 0.247 0.00031 区域替代比例 / / / 1:1 / 削减替代量（t/a） / / / 0.120 / 注：整改前玉环林涛金属制品有限公司未对射芯浇铸废气中的非甲烷总烃、颗粒物以及石墨粉尘进行分析。本报告对整改后项目中这部分污染物进行了完整分析，因此存在整改后烟粉尘和VOCs略有增加的情况。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目利用企业厂区已建厂房实施生产，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响及保护措施 （1）污染源强情况 生产工艺废气主要为熔化废气、射芯废气、浇铸废气、滚砂废气。本项目废气产排情况及达标性判定见表4-1。 本项目废气产排情况及达标性判定汇总表 排放 形式 工序/生产线 装置 污染物种类 污染物产生 治理设施 排放情况 核算 方法 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 名称 去除率 收集 效率 是否为可行技术 核算方法 废气排放量（m3/h） 最大排放浓度(mg/m3) 最大排放速率（kg/h） 排放量 （t/a） 有组织DA001 熔化 工频炉 颗粒物 产污系数法 1.3534 0.5075 23.0690 列管式沉降室+脉冲袋式除尘器+滤筒除尘器处理 99% 98% 是 产污系数法 22000 0.2307 0.0051 0.0135 其中 铜 0.2141 0.0803 3.6503 0.0365 0.0008 0.0021 铅 0.0203 0.0076 0.3460 0.0035 0.0001 0.0002 氧化锌 1.1719 0.4395 19.9762 0.1998 0.0044 0.0117 抛光 抛光机 颗粒物 4.3362 0.9034 41.0625 布袋除尘 95% 99% 是 2.0531 0.0452 0.2168 滚砂 滚筒 颗粒物 1.9800 0.4125 18.7500 脉冲式除尘器 95% 99% 是 0.9375 0.0206 0.0990 合计 颗粒物 / / / / / / / / / 3.2213 0.0709 0.3293 铜 / / / / 0.0365 0.0008 0.0021 铅 / / / / / / / / / 0.0035 0.0001 0.0002 氧化锌 / / / / 0.1998 0.0044 0.0117 无组织 熔化 工频炉 颗粒物 产污系数法 0.0276 0.0104 / / / / / 产污系数法 / / 0.0026 0.0069 其中 铜 0.0044 0.0016 / / / / / / 0.0004 0.0011 铅 0.0004 0.0002 / / / / / / 0.00004 0.0001 氧化锌 0.0239 0.0090 / / / / / / 0.0022 0.0060 抛光 抛光机 颗粒物 0.0438 0.0091 / / / / / / 0.0091 0.0438 滚砂 滚筒 颗粒物 0.0200 0.0042 / / / / / / 0.0042 0.0200 合计 颗粒物 / / / / / / / / / / 0.0147 0.0707 铜 / / / / / / / / / / 0.0002 0.0011 铅 / / / / / / / / / / 0.0000 0.0001 氧化锌 / / / / / / / / / / 0.0012 0.0060 有组织DA002 射芯、浇铸 射芯机、浇铸、冷却工位 甲醛 产污系数法 0.0675 0.0141 0.2344 2套干式过滤+活性炭吸附 90% 85% 是 产污系数法 60000 0.0352 0.0021 0.0101 苯酚 0.2025 0.0422 0.7031 0.1055 0.0063 0.0304 非甲烷总烃 0.6750 0.1406 2.3438 0.3516 0.0211 0.1013 颗粒物 1.3185 0.2747 4.5781 0.6867 0.0412 0.1978 无组织 射芯、浇铸 射芯机、浇铸、冷却工位 甲醛 产污系数法 0.0075 0.0016 / / / / / 产污系数法 / / 0.0016 0.0075 苯酚 0.0225 0.0047 / / / / / / 0.0047 0.0225 非甲烷总烃 0.0750 0.0156 / / / / / / 0.0156 0.0750 颗粒物 0.1465 0.0305 / / / / / / 0.0305 0.1465 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气污染物产生及排放量汇总表 序号 污染物名称 产生量（t/a） 排放量（t/a） 削减量（t/a） 1 颗粒物 9.2260 0.7443 8.4817 2 铜 0.2185 0.0032 0.2153 3 铅 0.0207 0.00031 0.0204 4 氧化锌 1.1959 0.0177 1.1782 5 非甲烷总烃 0.75 0.1763 0.5738 6 甲醛 0.075 0.0176 0.0574 7 苯酚 0.225 0.0529 0.1721 8 VOCs合计 1.050 0.2468 0.8033 源强计算简述： ①熔化废气 a.烟尘 本项目采用工频电炉进行熔化，产生的废气污染物为颗粒物，颗粒物中含铜、锌氧化物及少量的铅。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年 第24号）中金属制品业行业系数手册，铸造工段—原料铜锭—工艺熔炼，颗粒物系数为0.525kg/t，根据物料平衡，熔出的产品量为2630.48t/a，则颗粒物产生量约1.381t/a。 参照《椒江区金属熔炼铸造行业控制性发展指导意见》中对铜铸造行业的统计资料可知，熔化炉烟尘中铅的含量约占1.5%，则项目熔化炉废气中铅产生量约为0.021t/a。 参考《浙江志高洁具有限公司年产180万套高档洁具生产线技改项目》环评及验收监测结果（玉环监（2016）监字第421号），该项目同样采用铜锭经熔化、浇铸、滚砂、抛光等相同工艺生产产品，具有可比性，则类比本次项目熔化过程产生的烟尘铜、锌含量分别为15.82%和63.66%（折算成氧化锌86.59%）。即污染物产生量分别为铜烟0.2185t/a、铅烟0.0207t/a、氧化锌1.1959t/a。 熔化烟尘主要产生于熔化搅拌和扒渣过程，根据企业提供资料，本项目采用两班制16h/d，年工作时间约300天，每天熔铸16批次，每批次熔化、浇铸时间需40min/h，则加料搅拌和扒渣时间约20min/h，则有效熔化搅拌和扒渣时间为1600h/a。本环评以60%的烟尘为熔化搅拌和扒渣过程中产生作为最大有组织排放速率的源强核算。 根据企业提供的资料及废气处理方案，企业设置两台工频炉，每台工频炉整体设置密闭集气罩1个，设置一个窗口，仅在投料、搅拌时打开，其余时间关闭，集气罩内控制负压状态，保证罩内废气不逸出。废气收集后采用1套沉降室+脉冲袋式除尘器+滤筒除尘器处理，收集效率可达98%，除尘效率可达99%，每台工频炉设计风量约为5250m3/h，总风量为10500m3/h。处理后的废气通过不低于15m的DA001排气筒排放。由于金属粉尘颗粒较重，未能收集的粉尘大部分沉降在操作台附近，烟尘的无组织排放量按废气收集系统未能收集的烟尘量的25%计，其余75%沉降在设备周围，应及时清扫处理)。企业应进一步加强厂房密封性，严禁开窗生产，尽量减少无组织粉尘外逸。本项目熔化烟尘废气产生情况见表4-3。 合并前熔化废气产生及排放情况表 单元 污染物 产生情况 有组织排放情况 无组织排放情况 排放量 产生量 产生速率 排放量 排放速率 排放浓度 排放量 排放速率 合计(t/a) （t/a） （kg/h） （t/a） （kg/h） （mg/m3） （t/a） （kg/h） 工频炉 颗粒物 1.3810 0.5179 0.0135 0.0051 0.4833 0.0069 0.0026 0.0204 其中 铜 0.2185 0.0819 0.0021 0.0008 0.0765 0.0011 0.0004 0.0032 铅 0.0207 0.0078 0.0002 0.0001 0.0073 0.00010 0.00004 0.00031 氧化锌 1.1959 0.4484 0.0117 0.0044 0.4185 0.0060 0.0022 0.0177 熔化废气经废气处理设施处理后，合并前各污染物的排放速率和排放浓度满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020），铅有组织执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表4中“其他”限值标准。 ②滚砂废气 浇铸工序完成后，需要利用滚筒清理铸件表面残余的覆膜砂，该过程中会产生粉尘。参考浙江凯博特种合金有限公司的《年产3000吨不锈钢制品生产线调整技改项目》中清理铸件表面覆膜砂的产污系数，粉尘产生量约为原料的0.2%。浙江凯博特种合金有限公司采用振壳机清理铸件表面砂壳，原料为锆英砂和覆膜砂，与本项目工艺类型和原料相似，具有可类比性。本项目使用覆膜砂1000t/a，则滚砂粉尘产生量为2t/a。滚筒运行时基本密闭，根据企业提供废气处理方案，设备出灰段整体设置密闭集气罩，收集的废气经1套脉冲式除尘器处理，设计风量为5500m3/h，收集效率按99%计，除尘效率约95%，年运行时间以4800h/a计。滚砂处理后的废气通过不低于15m排气筒排放（DA001排气筒）。 合并前滚筒废气产生及排放情况表 单元 污染物 产生情况 有组织排放情况 无组织排放情况 排放量 产生量 产生速率 排放量 排放速率 排放浓度 排放量 排放速率 合计(t/a) （t/a） （kg/h） （t/a） （kg/h） （mg/m3） （t/a） （kg/h） 滚筒 颗粒物 2.0000 0.4167 0.0990 0.0206 3.7500 0.0200 0.0042 0.1190 滚筒废气经废气处理设施处理后，合并前颗粒物的排放速率和排放浓度满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）。 ③抛光粉尘 本项目通过抛光去除工件表面的毛刺，抛光产生的废气主要为颗粒物。抛光产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号）中机械行业系数手册——06预处理——工艺名称“抛丸、喷砂、打磨、滚筒”，颗粒物系数为2.19kg/t原料，则颗粒物产生量约4.38t/a。抛光机运行时基本密闭，2台自带布袋除尘装置，另外1台需另外配备布袋除尘装置，收集效率按99%计，除尘效率约95%，根据企业提供废气处理方案，每台抛光机设计风量为2000m3/h，总风量6000 m3/h，年运行时间以4800h/a。抛光处理后的废气通过不低于15m排气筒排放（DA001排气筒）。 合并前抛光粉尘产生及排放情况表 单元 污染物 产生情况 有组织排放情况 无组织排放情况 排放量 产生量 产生速率 排放量 排放速率 排放浓度 排放量 排放速率 合计(t/a) （t/a） （kg/h） （t/a） （kg/h） （mg/m3） （t/a） （kg/h） 抛光机 颗粒物 4.38 0.9125 0.2168 0.0452 7.5281 0.0438 0.0091 0.2606 抛光粉尘经废气处理设施处理后，合并前颗粒物的排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源二级排放标准。 ④射芯和浇铸废气 本项目造型选用的覆膜砂中含有少量酚醛树脂，酚醛树脂中含有游离的甲醛和苯酚，因此在使用射芯机进行造型和浇铸过程中，受高温影响，游离态的甲醛及苯酚将挥发。 为保守起见，按照树脂中的甲醛和苯酚全部挥发计算，根据企业提供的资料，企业覆膜砂年用量1000吨，覆膜砂中含有1.5%的酚醛树脂，游离状态甲醛约占酚醛树脂量的0.5%，游离状态的苯酚约占1.5%，其余按非甲烷总烃计，约占酚醛树脂的5%，则甲醛产生量为0.075t/a，苯酚产生量为0.225t/a，非甲烷总烃产生量为0.75t/a。 另外，覆膜砂浇铸过程还会产生少量烟尘，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告 2021年 第24号）》中的铸造核算环节产排污系数表中的“覆膜砂、涂料-造型/浇注（壳型）”的产污系数，烟尘颗粒物为0.367kg/t产品，浇铸过程烟尘产生量为0.965t/a。 覆膜砂中的酚醛树脂在高温作用可能产生少量氨气，该部分污染物质很难定量分析，且挥发量较小，本环评仅做定性分析。 本项目采用铸型浸渍石墨水的方法，使铸型表面涂覆一层石墨水，高温浇铸过程中，部分石墨会随水汽挥发，部分石墨干燥后随覆膜砂脱落，本项目以25%的石墨会随水汽挥发计，则石墨颗粒产生量约为0.5t/a。 根据业主提供废气处理方案，本项目射芯采用全密闭独立间，顶部整体多点方式引风收集，墙壁两侧各设置5个射芯机操作窗口（可移动关闭），收集效率以90%计，设计风量为25000 m3/h，收集后的废气通过1套布袋除尘+活性炭吸附箱处理，处理效率以85%计。 浇铸工位及冷却工位设置通风橱，在操作岗位通风橱上方设置集气口，收集效率以90%计，共6个浇铸工位，每个浇铸工位设计风量为4500 m3/h，共4个冷却点位，每个冷却点位设计风量为2000 m3/h，收集后的废气通过1套布袋除尘+活性炭吸箱处理，处理效率以85%计。根据废气设计方案，本项目拟配备两套活性炭处理设施，涉及装填量分别为0.8t和1.2t，过滤风速约为0.85~0.88m/s。同时要求碘吸附值不低于800mg/g。处理后的射芯废气和浇铸废气一起通过不低于15m的DA002排气筒排放。总风量为60000 m3/h，工作时间以4800h计。为具体产排情况见表4-1。 |
| --- | --- |

|  | （2）防治措施及排放口基本情况 项目排放口基本情况见下表。 项目废气治理设施相关参数一览表 类目 排放源 生产单元 熔化 抛光 滚砂 射芯浇铸 生产设施 工频炉 抛光机 滚筒 射芯机、浇铸、冷却工位 废气产污环节 熔化 抛光 滚砂 射芯、浇铸 污染物种类 颗粒物、铜、铅、锌 颗粒物 颗粒物 颗粒物、非甲烷总烃、甲醛、苯酚 排放形式 有组织 有组织 有组织 有组织 污染防治设施概况 收集方式 密闭集气罩 密闭设备内部收集 密闭集气罩 射芯采用全密闭独立间，顶部整体多点方式引风收集；浇铸采用密闭通风橱收集 收集效率 98% 99% 99% 90% 处理能力 10500m3/h 6000 m3/h 5500m3/h 60000m3/h 22000m3/h 60000m3/h 处理效率 99% 95% 95% 85% 处理工艺 列管式沉降室+脉冲袋式除尘器+滤筒除尘器处理 布袋除尘 脉冲式除尘器 干式过滤器+活性炭吸附箱 是否为可行技术 根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115—2020），均为可行技术 排放口 类型 一般排放口 一般排放口 高度 15 15 内径 0.63 1.25 温度 50 30 地理坐标 经度：121.370406° 纬度：28.186868° 经度：121.370506° 纬度：28.186883° 编号 DA001 DA002 故项目排放废气经技术可行的污染防治措施处理后，不会突破环境质量底线，对周边大气环境的环境影响可接受。 （4）达标分析 达标可行性分析 排气筒 废气种类 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 执行标准 本项目 标准值 本项目 标准值 DA001* 熔化废气 颗粒物 0.0051 / 0.4833 30 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） 铅 0.0008 / 0.0765 0.1 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) 铜 0.0001 0.151 0.0073 0.6 参照《制定大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）和《大气污染物综合排放标准详解》等规定 氧化锌 0.0044 0.295 0.4185 3.0 滚砂废气 颗粒物 0.0206 / 3.75 30 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） 抛光废气 颗粒物 0.0452 / 7.52 30 DA002 射芯浇铸废气 甲醛 0.0021 0.26 0.0352 25 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 苯酚 0.0063 0.10 0.1055 100 非甲烷总烃 0.0211 10 0.3516 120 颗粒物 0.0412 / 0.6867 30 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） * DA001排气筒排放的污染物以各股废气合并前排放情况分析达标性。 由上表可知，项目DA001排气筒颗粒物排放浓度满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）标准，铅排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)标准，铜、氧化锌排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准详解》相关标准；DA002排气筒甲醛、苯酚、非甲烷总烃排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源二级标准，颗粒物排放浓度满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）标准。 （5）非正常工况 本项目的非正常工况主要考虑是熔化废气处理措施，即“沉降室+脉冲袋式除尘器+滤筒除尘器”措施中一种或几种失效，或考虑抛光粉尘、滚砂废气的处理措施，即“布袋除尘”中的布袋堵塞，或考虑射芯浇铸废气处理措施，即“布袋除尘+活性炭吸附箱”中的或者活性炭未及时更换，去除效率降低至0%，造成排气筒废气污染物未经净化直接排放，其排放情况见表4-8。 非正常工况污染源排放情况表 非正常污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率(kg/h) 单次持续时间/h 年发生频次/次 非正常排量(kg/a) 执行标准 是否达标 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 排气筒（DA001） 熔化废气 “沉降室+脉冲袋式除尘器+滤筒除尘器”上述措施中一种或几种失效，总 颗粒物 0.5075 1 1 0.5075 30 / 达标 铜 0.0803 1 1 0.0803 0.6 / 达标 铅 0.0076 1 1 0.0076 0.1 / 达标 氧化锌 0.4395 1 1 0.4395 3.0 / 达标 滚砂废气 布袋除尘中的布袋堵塞，去除效率降低至0% 颗粒物 0.4125 1 1 0.4125 30 / 达标 抛光废气 布袋除尘中的布袋堵塞，去除效率降低至0% 颗粒物 0.9034 1 1 0.9034 30 / 达标 排气筒（DA002） 射芯、浇铸废气 “布袋除尘+活性炭吸附箱”中的布袋或者活性炭未及时更换，甲醛苯酚去除效率降低至0% 甲醛 0.0141 1 1 0.0141 25 0.26 达标 苯酚 0.0422 1 1 0.0422 100 0.1 达标 非甲烷总烃 0.1406 1 1 0.1406 120 10 达标 颗粒物 0.2747 1 1 0.2747 30 / 达标 由上表可知，非正常工况下，DA001、DA002排气筒排放的废气浓度、排放速率可达标排放。但为了不降低周边空气质量现状，防止废气非正常工况排放，企业须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。 为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，定期检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，及时更换处理设施的易损件，包括滤筒、布袋、活性炭等，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 （7）影响分析 项目熔化废气设置密闭集气罩，收集后采用1套沉降室+脉冲袋式除尘器+滤筒除尘器处理，处理后的废气通过不低于15m的DA001排气筒排放，滚筒在设备本体除灰段整体设置密闭集气罩，收集的废气经1套脉冲式除尘器处理后通过不低于15m的排放DA001排气筒排放；抛光粉尘收集后经布袋除尘装置处理后与滚筒废气、熔化废气一起排放（DA001排气筒）。；DA001排气筒颗粒物排放浓度满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）标准，铅排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)标准。射芯、浇铸废气收集后采用“布袋除尘+活性炭吸附箱”处理，处理后的废气通过不低于15m的DA002排气筒排放。DA002排气筒甲醛、苯酚、非甲烷总烃排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源二级标准，颗粒物排放浓度满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）标准。有组织废气排放对周围环境影响较小。 另外，由于项目污染物因子排放量较小，距离敏感目标（西北侧1060m）较远，环境质量现状中颗粒物、甲醛、苯酚、铅、非甲烷总烃达标，只要加强废气处理设施的维护，确保其正常运行，项目排放的废气经大气扩散后对敏感点和周围环境影响较小。 2、地表水环境影响及保护措施 （1）污染源强情况 本项目产生废水主要为生活污水、间接冷却水、初期雨水。石墨水循环使用，消耗后补充，不计入产生废水中。间接冷却水循环使用不外排，初期雨水经沉淀处理达标后回用不外排，因此本项目仅生活污水外排，废水产生及排放情况见表4-9。 项目废水污染源源强核算 产排污环节 废水 类别 废水产生量（t/a） 污染物种类 产生情况 废水排放量（t/a） 排放情况 排放方式 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 员工 生活 生活 污水 318.75 CODCr 350 0.1116 318.75 30 0.0096 间接排放 氨氮 35 0.0112 1.5 0.0005 / 初期雨水 516.53 CODCr 30 0.015 / 初期雨水经沉淀处理达标后回用不外排 SS 150 0077 冷却 间接冷却水 循环使用不外排 *注：纳管浓度高于产生浓度，本次报告按产生浓度计算纳管量。 源强计算简述： ①生活污水 本项目劳动定员25人，无食堂宿舍，职工用水量按50L/p·d计，则生活用水量为375m3/a，污水产生量按用水量的0.85计，则生活污水产生量为318.75m3/a，污水水质pH6-9，CODCr350mg/L，NH3-N35mg/L。则CODCr产生量为0.1116t/a，NH3-N产生量为0.0112t/a。 生活污水经化粪池预处理，均达到纳管标准后一并纳入区域污水管网，最终由玉环市干江污水处理厂集中处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》“准Ⅳ类”标准后排海，则项目水污染环境排放量为：CODCr0.0096t/a(30mg/L)、NH3-N0.0005t/a(1.5mg/L)。 ②设备间接冷却水 本项目工频炉采用水间接冷却，采用水泵泵取冷水水池中的水进行循环使用，定期补充，不对外排放，补充量约为300m3/a。 ③石墨水 为避免铸件在浇铸时产生表面粗糙、机械粘砂、化学粘砂等现象，本项目采用型芯浸渍石墨水的方法，在浇铸过程中遇热气化，因此补充量约为300m3/a。 ④初期雨水 (1)初期雨水收集池容积计算 本次项目初期雨水收集池容积参照《石油化工污水处理设计规范》(GB50747-2012)中所述的“污染雨水储存设施的容积”进行计算，具体公式如下： V=F×h/1000 式中：V——污染雨水储存容积，单位为立方米(m3)； h——降雨深度，单位为毫米(mm)，本次取10mm； F——污染区面积，单位为平方米(m2)。 项目污染区面积约3798m2。经计算得：本项目需建设一座容积不小于38m3的初期雨水收集池。由于初期雨水水质组成简单，经厂区内沉淀预处理后全部泵提回用于间接冷却用水使用。 (2)初期雨水量 由于项目熔化过程少量烟尘会沉降在车间，随着人员走动、车辆运输带至厂区路面，初期雨水中含有少量的SS(其中可能含有少量铜、锌等金属)。根据玉环市现状气候气象特征调查及浙江省气象局提供的资料，该地区多年平均降水量为1360.2mm，初期雨水取平均降水量的10%，即136mm。本项目厂区初期雨水收集的汇水面积约为3798m2，则初期雨水量约为516.528m3/a。根据类比调查，初期雨水水质中污染物浓度为：CODCr100mg/L，SS50mg/L，铜0.3mg/L，锌1.2mg/L，铅0.1mg/L，因此本项目初期雨水污染物产生量为CODCr0.0517t/a，SS0.0258t/a，铜0.0002t/a，锌0.0006t/a，铅0.00005t/a。 （2）防治措施情况 项目仅排放生活污水。生活污水处理设施基本情况见下表。 本项目废水产排情况 序号 废水 类别 污染物种类 排放去向 执行标准 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活 污水 CODCr 、氨氮 玉环市干江污水处理厂 玉环市干江污水处理厂纳管标准 TW001 生活污水处理系统 化粪池 DW001 是 一般排放口 2 初期雨水 COD、SS、铜、锌、铅 处理后回用 《城市污水再生利用 工业用水水质》 TW002 初期雨水处理系统 pH调节+沉淀池处理 / / / （3）排放口基本信息 项目排放口基本情况见下表。 废水间歇排放口基本情况 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放 去向 排放 规律 排放方式 受纳污水处理厂信息类型 经度 纬度 名称 污染物 种类 污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 DW001 121.370214 28.187158 0.0318 间接断排放，排放期间流量稳定 玉环市干江污水处理厂 间歇排放 玉环市干江污水处理厂 CODCr 30 氨氮 1.5 （4）废水治理设施可行性分析及依托污水处理厂可行性分析 ①初期雨水 由于初期雨水含有重金属，须设置初期雨水收集池及处理设施。为了提高处理效率，减少处理设施占地面积，建议采用pH调节+沉淀池处理工艺，工艺流程见下图。 图4-1 初期雨水处理工艺流程图 工艺原理：初期雨水中的铜、锌、铅等以金属氧化物颗粒状形态存在，部分离子态金属在碱性条件下生成溶解度小的盐沉淀，经沉淀后可基本去除大部分雨水中所含铜、锌等金属。在沉淀池中进行充分的泥水分离后上清液回用于间接冷却水，污泥通过进一步浓缩、压滤脱水后送至危废单位安全处置。 参考整合前项目验收报告中初期雨水监测数据，同时类比同类项目验收监测数据，初期雨水处理后出口的水质情况为：CODCr≤40mg/L、铜≤0.05mg/L、铅≤0.07mg/L、锌≤0.9mg/L、镍≤0.05mg/L、氟化物≤0.25mg/L。由于初期雨水水质组成简单，可满足《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)中敞开式循环冷却水系统补充水水质相应要求，故初期雨水经沉淀预处理后可全部回用于间接冷却水循环系统。 ②生活污水 a.依托的污水处理厂概况 玉环市干江污水处理厂位于干江镇滨港工业城东北侧，用地面积133783m2，规划远期建设处理规模为12万m3/d。一期工程总投资39869万元，总用地面积50974m2（其中污水处理厂占地面积47419m2，泵站占地面积3555m2），处理规模为3万m3/d，收集污水主要来自干江镇、龙溪镇、清港镇、楚门镇的生活污水和少量工业废水。一期工程于2017年由原玉环市环保局以玉环建[2017]26文予以批复，于2019年6月建成投入运行，并于2019年11月通过环保设施竣工验收。玉环市干江污水处理厂出水水质执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》（地表水准Ⅳ类标准）中的相关标准，纳污水体为东海。 玉环市干江污水处理厂一期工程污水处理量已接近3万m3/d，二期扩建工程于2020年12月30日由台州市生态环境局以台环建（玉）[2020]476予以批复，预计于2022年10月建成投入运行。二期扩建工程总投资39182.46万元，位于一期工程东侧，在现状规模3.0万m3/d基础上扩容6.0万m3/d，建成后形成9.0万m3/d的总处理规模，主要服务范围为清港镇、楚门镇、芦浦镇及漩门二期区块、干江镇和龙溪镇的污水以及预留漩门三期污水。本次扩建与现有一期工程共用进水总管，沿用一期工程期间配套建设的污水收集管网。 玉环市干江污水处理厂二期扩建工程于2020年12月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制了《玉环市干江污水处理厂二期扩建工程环境影响报告书》（报批稿）。二期扩期工程，新增用地57401m2，建设内容为：在现状规模3.0 万m3/d 基础上扩容6.0万m3/d，使得项目建成后形成9.0万m3/d的总处理规模。扩建后玉环市干江污水处理厂纳污范围为半岛西片片区，主要服务范围为清港镇、楚门镇、芦浦镇及漩门二期区块、干江镇和龙溪镇的污水以及预留漩门三期污水。服务范围与一期工程相同。计划于2023年12月完工。 b.处理工艺 一期工程采用“污水处理工程采用格栅+旋流沉砂池+水解酸化池+A2/O生化工艺+高密度沉淀池+反硝化滤池+紫外线消毒”的污水处理工艺，具体工艺流程见图4-2。 二期工程拟采用“粗格栅及提升泵房（改造）+细格栅及旋流沉砂池（改造）+配水井（新建）+水解酸化及中沉池（新建）+改良型Bardenpho工艺（AAO+AO，新建）+二沉池（新建）+高密沉淀池（新建）+反硝化深床滤池（新建）+紫外消毒渠（改造）”的污水处理工艺，具体工艺流程见图4-3。 c.设计进出水水质 玉环市干江污水处理厂的进出水水质设计参数见表4-12。 玉环市干江污水处理厂进管及出水标准 单位：mg/L(pH为无量纲) 污染因子 CODCr BOD5 SS NH3-N 总氮 总磷（以P计） 进管标准 380 140 260 35 50 4 出水标准 30 6 5 1.5（2.5） 12（15） 0.3 备注：括号内数值为每年11月到次年3月31日执行。 d.达标情况 为了解玉环市干江污水处理厂处理达标情况，本环评引用浙江省排污单位执法监测信息公开平台发布的玉环市干江污水处理厂2021年1月4日的监测数据，见表4-13。 2021年1月4日玉环市干江污水处理厂污染源监督性监测结果 序号 时间 化学需氧量（mg/L） pH值 （无量纲） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 总氮（mg/L） 1 2021年1月4日 24 7.03 0.144 0.16 9.30 2 标准值（准Ⅳ类） 30 6~9 1.5 0.3 12 图4-2 玉环市干江污水处理厂一期处理工艺流程图 图4-3 玉环市干江污水处理厂二期处理工艺流程图 根据玉环市干江污水处理厂2021年1月4日污染源自动监测数据显示，玉环市干江污水处理厂近期出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）。玉环市干江污水处理厂平均每日处理量26442m3，现有余量为3558m3/d。 项目外排废水主要为生活污水，纳管废水平均约1.07m3/d，玉环市干江污水处理厂现有余量能满足项目要求。综上所述，项目所在区域是否已铺设污水管网，具备纳管条件，本项目生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市干江污水处理厂处理，不直接排放，对环境影响较小，对接纳本项目污水的玉环市干江污水处理厂处理能力及进水水质不会造成冲击。 3、声环境影响及保护措施 （1）噪声源强 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 主要生产设备及配套设施噪声源强汇总见表4-14和表4-15。 业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号 声源名称 型号 空间相对位置/m 声功率级 声源控制措施 运行时段 X Y Z dB（A） 1 废气处理风机1 / 27 -25 15 90 加装消声罩、吸声材料，采取隔振、隔声、吸声等降噪装置 6:00-22:00 2 废气处理风机2 / 30 -24 15 90 6:00-22:00 3 废气处理风机3 / 26 -24 15 90 6:00-22:00 注：本次评价以车间西南角为原点（0，0）。 业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 型号 数量 声功率级 声源控制措施 空间相对位置/m 距离室内边界/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声/dB（A） dB（A） X Y Z 东南 西南 西北 东北 声压级/dB（A） 建筑物外距离/m 东南 西南 西北 东北 东南 西南 西北 东北 1 生产车间 1F 下料机 / 3 85 加装减振垫，采取隔振、消声等降噪装置 36 -10 5 68.6 72.3 53.6 49.7 6:00-22:00 20 48.6 52.3 33.6 29.7 5 5 11 14 2 工频炉 500kg 2 80 30 -10 5 48.6 62.5 49.2 39.9 6:00-22:00 20 28.6 42.5 29.2 19.9 5 5 11 14 3 射芯机 / 12 85 51 0 5 67.5 51.4 48.1 51.0 6:00-22:00 20 47.5 31.4 28.1 31.0 5 5 11 14 4 滚筒 / 1 90 42 -6 5 68.0 63.6 58.1 56.1 6:00-22:00 20 48.0 43.6 38.1 36.1 5 5 11 14 5 砂轮机 / 1 85 42 0 5 60.0 55.6 50.1 48.1 6:00-22:00 20 40.0 35.6 30.1 28.1 5 5 11 14 6 水泵 / 2 85 18 3 5 51.1 65.4 70.5 48.8 6:00-22:00 20 31.1 45.4 50.5 28.8 5 5 11 14 7 空压机 / 2 85 42 6 5 61.2 58.4 60.6 57.9 6:00-22:00 20 41.2 38.4 40.6 37.9 5 5 11 14 8 2F 剥球机 20 85 30 9 10 55.6 52.5 52.5 50.1 6:00-22:00 20 35.6 32.5 32.5 30.1 5 5 11 14 9 抛光机 / 3 90 22 9 10 47.5 45.1 50.6 47.5 6:00-22:00 20 27.5 25.1 30.6 27.5 5 5 11 14 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）噪声防治措施 ①企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ②将高噪声设置在专用的机房内，再独立加装软接、高效消声器等综合降噪措施。在管架的支承部位设置防振垫片，如橡胶垫及棉织物，加大基础设计，地脚配置减振器。废气处理设备风机的出风口设置消声器，进风口设置百叶式吸声结构、水泵和空压机周围设置隔声罩等。 ③合理安排运输和装卸，规范操作，减少撞击和其它人为噪声。 （3）声环境影响分析 根据《建设项目环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）噪声预测模式及各噪声源相关情况，在采取本环评提出的相关隔声、减震、降噪措施后，项目昼夜间噪声预测结果见表4-16。 厂界噪声预测结果 预测点位 东北侧 西北侧 西南侧 东南侧 贡献值 53.6 54.8 54.3 53.8 标准（昼间） 65 65 65 65 贡献值 53.6 54.8 54.3 53.8 标准（夜间） 55 55 55 55 达标情况 达标 达标 达标 达标 从以上预测结果可以看出，采取降噪措施，再经过墙体隔声和距离衰减后，厂界昼、夜间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。因此，本项目噪声对周边环境基本无影响。 4、固废影响及防治措施 （1）源强及防治措施 本项目固废产生及处置情况见下表。 固废产生及处置情况 产生环节 名称 属性 危险废物类别 危险废物代码 主要有毒有害物物质名称 物理性状 环境危险特性 产生量（t/a） 贮存方式 利用或处置量（t/a） 利用处置方式和去向 熔化 熔化炉渣 待鉴定 - 暂按危废贮存和管理 铜、铅 固态 T 31.56 袋装 31.56 待鉴定后确定 射芯浇铸 废覆膜砂和滚砂集尘灰 一般 固废 - - - 固态 - 1000 袋装 1000 外售综合利用 熔化 熔化集尘灰 危险 废物 HW48 321-027-48 铜、铅 固态 T 1.36 袋装 1.36 委托有资质单位处置 抛光 抛光集尘灰 一般 固废 - - - 固态 - 4.12 袋装 4.12 外售综合利用 废气处理 废除尘布袋和废滤筒 危险 废物 HW49 900-041-49 铜、铅 固态 T/In 0.3 袋装 0.3 委托有资质单位处置 废水处理 初期雨水沉渣 危险 废物 HW49 772-006-49 铜、铅 固态 - 0.3 袋装 0.3 委托有资质单位处置 抛光 废钢砂 一般 固废 - - - 固态 - 1.25 袋装 1.25 外售综合利用 废气处理 废活性炭 危险 废物 HW49 900-039-49 吸附的有机污染物 固态 T 6.16 袋装 6.16 委托有资质单位处置 剥球 边角料 一般 固废 - - - 固态 - 100 袋装 100 外售综合利用 职工生活 生活垃圾 - - - - 固态 - 3.75 袋装 3.75 委托环卫部门处理 源强核算过程： a.熔化炉渣 本项目采用黄铜棒、黄铜锭、锌锭、清渣剂作为原材料入炉，参考整合前验收报告，炉渣的产污系数为12kg炉渣/每吨原料，本项目原料投入炉量约2630.48t/a，则项目熔炼炉渣产生量约为31.56t/a。 b.废覆膜砂及滚砂集尘灰 模具中的型芯采用覆膜砂制成，覆膜砂在浇铸完成后通过滚筒滚砂脱落，水汽蒸发后残留的部分石墨随覆膜砂一同脱落，同时考虑石墨粉尘及射芯浇铸废气中的物质损失，废覆膜砂的产生量约为1000t/a，废覆膜砂收集后出售给相关单位综合利用。 c.熔化集尘灰 项目熔化烟尘采用沉降室+脉冲袋式除尘器+滤筒处理处理，需定期清理集尘灰，根据物料平衡，熔化集尘灰产生量约1.36t/a。 d.抛光集尘灰 本项目抛光及滚筒工序均会产生一定量的粉尘，抛光机经布袋除尘器，滚筒经脉冲式除尘器处理，需定期清理集尘灰，根据物料平衡，抛光集尘灰产生量为4.12t/a。 e.废除尘布袋和废滤筒 项目废气处理所需的除尘布袋和滤筒需定期进行更换，每半年更换一次，废除尘布袋和废滤筒产生量约为0.3t/a。 f.初期雨水沉渣 初期雨水废水处理过程产生的初期雨水沉渣含铜、铅、锌等重金属，预计产生量约为0.30t/a（以含水量75%计）。 g.废钢砂 本项目抛光机中钢砂由于使用过程中存在一定损耗，钢砂会逐渐变小，不再适用于抛砂加工，因此会产生废钢砂，损耗量以50%计，废钢砂产生量为1.25t/a。 h.废活性炭 射芯浇铸废气采用“布袋除尘+活性炭吸附”处理，因此有废活性炭产生。根据废气物料平衡，吸附有机废气污染物约0.8033t/a，活性炭的吸附效率按照“0.15kg有机废气/1kg活性炭”计，则活性炭理论消耗量为5.36t/a。根据废气设计方案，本项目拟配备两套活性炭处理设施，涉及装填量分别为0.8t和1.2t，过滤风速约为0.85~0.88m/s。根据理论消耗量计算，活性炭年更换次数不应低于3次。则吸附废气的废活性炭的产生量约为6.8033t/a。 i.边角料 剥球、下料等过程中会产生的一定的废边角料，根据类比调查，产生量约占产品的5%，产生量约为100t/a。 j.生活垃圾 本项目职工25人，产生量按人均0.5kg/d计，生活垃圾产生量约3.75t/a。 固废贮存场所（设施）基本情况见下表。 项目危险废物贮存场所(设施)基本情况 序号 类别 固体废物名称 危废代码 环境危险特性 贮存 方式 贮存 周期 贮存能力（t） 贮存面积（m2） 仓库位置 1 待鉴定 熔化炉渣 按危险废物暂存 - 袋装 3个月 10 30 1F北侧 2 HW49 初期雨水沉渣 772-006-49 T/In 袋装 一年 1 3 HW48 熔化集尘灰 321-027-48 T 袋装 3个月 2 40 3F西侧 4 HW49 废除尘布袋和废滤筒 900-041-49 T/In 袋装 一年 1 5 HW49 废活性炭 900-039-49 T 袋装 3个月 2 6 一般固废 废覆膜砂和滚砂集尘灰 344-003-99 / 袋装 半个月 50 60 1F东侧 7 抛光集尘灰 344-003-66 / 袋装 2个月 1 8 废钢砂 344-003-66 / 袋装 6个月 1 9 边角料 344-003-10 / 袋装 半个月 5 （2）环境管理要求： 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物的贮存场所要执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制污染控制标准》（GB18599-2020），本项目采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的工业固体废物管理条款要求执行，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求。废包装桶在厂内暂存过程中按危险废物存储。 建设单位应做好一般工业固废和危险废物在厂内的暂存工作，熔化炉渣、初期雨水沉渣、熔化集尘灰、废除尘布袋和废滤筒、废活性炭收集后暂存于危废仓库，生活垃圾暂存在垃圾桶内。熔化滤渣待鉴定后委托有资质的单位安全处置，其他危险废物委托有资质的单位安全处置，废覆膜砂和滚砂集尘灰、抛光集尘灰、废钢砂、废边角料收集后外售综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。固废暂存场所地面必须硬化、防渗，四周设排水沟，并设有防雨设施，危险废物暂存间要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，企业须设立独立的危险废物暂存场所，并做好标识，建议企业在厂房内设置单独的危废仓库。要求如下： （1）危废仓库设置警示标志，危废仓库内做好防腐防渗措施，地面拟采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE），并做环氧地坪，渗透系数≤10-10cm/s。 （2）危废仓库配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 （3）将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录，不相容的危险废物必须分开存放，并设置隔离间隔断，而且每个堆间应留有搬运通道。 （4）危废仓库设置安全照明设施和观察窗口。 5、地下水、土壤 项目拟建于玉环市干江滨港工业城，周边500m范围内不存在地下水、土壤保护目标。本项目主要污染物是含铜、锌、铅等金属氧化物的危险废物和含铜、锌、铅等金属氧化物的粉尘等，主要污染途径是垂直入渗和大气沉降，经采取分区防渗，在加强清洁生产和做好生产区域密闭、废气收集净化等措施的基础上，对周边地下水和土壤环境影响较小。 1）污染源识别 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源 污染途径 全部污染物指标 特征因子 影响对象 备注 熔化车间和初期雨水池、初期雨水处理设施 大气沉降、地面漫流、垂直入渗 颗粒物、铅及其化合物 铅及其化合物 土壤、地下水 事故 危废仓库 垂直入渗 铜及其化合物、氧化锌、铅及其化合物 铅及其化合物 土壤、地下水 事故 原料仓库 垂直入渗 铜及其化合物、氧化锌、铅及其化合物 铅及其化合物 土壤、地下水 事故 废气处理设施 大气沉降 铜及其化合物、氧化锌、铅及其化合物 铅及其化合物 土壤、地下水 事故 2）防治措施 地下水、土壤污染防治主要是以预防为主，防治结合。 ①源头控制措施 加强生产管理，实行清洁生产，避免生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。从源头上减少“三废”发生量，减少环境负担。 ②达标排放 加强废气处理设施的维护和检修，确保稳定达标排放，减少废气污染物大气沉降对周边土壤的影响。切实做好废水的收集、纳管以及各类固体废物、原料的贮存工作。 ③分区防渗 项目防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，另外对于无污染产生的区域，在此列为非污染区。渗透污染是导致土壤、地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自事故排放和工程防渗透措施不规范。污染源来自于危废仓库、车间等，针对厂区各工作区特点和岩土层情况，提出相应的分区防渗要求，见表4-20。 主要场地防渗分区信息一览表 防渗分区 工作区 防渗技术要求 重点防渗区 危险废物暂存区、初期雨水收集池、污水管沟、雨水管沟、冷却水池 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 m/s。 一般防渗区 车间、一般仓库、消防水池 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行 简单防渗区 仓库 一般地面硬化 非污染区 办公区 不需要设置专门的防渗层 6、生态 本项目位于玉环市干江滨港工业城，属于工业用地，且不新增用地。因此，无需进行生态环境影响分析。 7、环境风险 （1）风险识别 通过分析，项目涉及的风险物质为危险废物和覆膜砂中的甲醛、苯酚，危险单元为危废仓库和生产车间。根据《国家危险废物名录》（2021年版），危险物质有毒性和感染性。火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危废管理不善，危险物质泄漏，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄漏挥发危害人体健康。 项目风险识别汇总见表4-21。 建设项目环境风险识别表 序号 风险单元 风险源 主要风 险物质 环境风 险类型 环境影 响途径 可能受影响的环境敏感目标 1 危废 仓库 危险物质泄漏 危险废物 泄漏、火灾 地下水、土壤下渗，火灾引起大气扩散 周边大气环境、地表水环境、周边地下水、土壤 2 生产车间 射芯机、浇铸工位 甲醛、苯酚 加热排放 污染大气 周边大气 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表B.1突发环境事件风险物质及临界量和表B.2其他危险物质临界量推荐值，对环境风险物质进行辨识，项目环境风险物质主要为危险废物等，项目厂区内涉及的各类风险物质最大存在量与其临界量的对比详见表4-22。 项目Q值确定 序号 危险物质名称 CAS号 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t Q值 1 危险废物 / 11.87 50 0.2374 2 甲醛 / 0.075 0.5 0.15 3 苯酚 / 0.225 5 0.045 项目Q值Σ 0.4324 综上所述，Q值为0.4324＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为І。 （2）环境风险防范措施及应急要求 针对项目生产过程中可能发生的风险、事故，企业需贯彻预防为主的原则，制定安全操作规程并严格执行，增强员工安全环保意识，杜绝事故发生。 ①加强危险化学物质的安全管理，严格遵守《化学危险品安全管理条例》，胶粘剂、油品等原料储存必须按照国家《化学危险品安全管理条例》和《仓库防火安全管理规则》等规定做到安全储存。 ②要求企业根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》、《浙江省企业环境风险评估技术指南》以及《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等文件规定要求，编制企业突发环境事件应急预案，并根据预案内容定期进行应急演练。 ③根据应急预案要求，配备应急设施和应急物资，设置事故应急池，对事故状态下产生的泄露物料及消防废水进行收集。在正常工况下应保持事故池空池状态。在雨排口设事故废水切断措施，防止事故废水从雨排口排放。 在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 8、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》(HJ1251-2022)，制定污染源监测要求见表4-23。 监测要求 类别 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 废水 生活污水排放口 CODCr、NH3-N 1次/年 玉环市干江污水处理厂纳管标准 废气 DA001排气筒 颗粒物、铅及其化合物 1次/年 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）；《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） DA002排气筒 甲醛、苯酚、非甲烷总烃、颗粒物 1次/年 厂界无组织 甲醛、苯酚、非甲烷总烃、颗粒物、铅及其化合物 1次/年 厂区内无组织 甲醛、苯酚、非甲烷总烃、颗粒物 1次/年 噪声 各侧厂界 等效连续A声级 1次/季度 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/熔化废气 | 颗粒物、铜、氧化锌、铅及其化合物 | 处理工艺： （1）熔化废气：沉降室+脉冲袋式除尘器+滤筒除尘器处理； （2）滚砂废气：脉冲式除尘器； （3）抛光粉尘：布袋除尘； 处理规模：22000 m3/h； 最终去向：不低于15m DA001排气筒高空排放。 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020），《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)，参照《制定大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）和《大气污染物综合排放标准详解》等规定 |
|  | DA002/射芯、浇铸废气 | 颗粒物、甲醛、苯酚、非甲烷总烃 | 处理工艺：射芯：1套“布袋除尘+活性炭吸箱”；浇铸：1套“布袋除尘+活性炭吸箱”； 处理规模：60000 m3/h； 最终去向：不低于15m DA002排气筒高空排放。 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020），《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
| 地表水 环境 | DW001/生活污水 | CODCr、NH3-N | 处理工艺：化粪池； 处理规模：1.07t/d； 最终去向：纳入园区污水管网，进入玉环市干江污水处理厂。 | 纳管标准：玉环市干江污水处理厂纳管标准 污水处理厂出水标准：《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（即准地表水Ⅳ类标准） |
|  | 初期雨水 | CODCr、SS | 处理工艺：pH调节+沉淀池处理； 处理规模：1.72t/d； 最终去向：回用于间接冷却用水。 | 回用标准：《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005) |
| 声环境 | 生产车间、风机、泵等 | 等效连续A声级 | 通过选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 熔化炉渣待鉴定后根据鉴定结果安全处置；熔化集尘灰、废除尘布袋和废滤筒、废活性炭、初期雨水沉渣属于危险废物，委托有资质单位处理；废覆膜砂和滚砂集尘灰、抛光集尘灰、废钢砂、废边角料收集后外售综合利用。 一般工业固废措施要求：严格分类收集，暂存在一般工业固废仓库，企业需建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。一般工业固体废物的贮存场所要执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），本项目采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的工业固体废物管理条款要求执行，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物措施要求：分类收集，暂存在危废仓库，定期委托有资质单位统一安全处置；固废暂存场所地面必须硬化、防渗，并设有防雨设施，危险废物暂存间要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。危废仓库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求，设立独立的危险废物暂存场所并做好标识；制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；建立危险废物台账。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 进行分区防渗。重点防渗区：①危废仓库：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；②一般防渗区（生产车间）：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行；③简单防渗区（仓库）：一般地面硬化。 |
| 生态保护措施 | 不涉及 |
| 环境风险防范措施 | 加强危险物质的安全管理，确保废气治理措施正常运行，生产车间、危废仓库等地面采取防渗措施；编制应急预案，配备应急设施和应急物资，设置事故应急池，并定期进行演练等。 |
| 其他管理要求 | 无 |

# 六、结论

1、环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号第三次修正），本项目的审批原则符合性分析如下： （1）建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求 本项目不涉及《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，符合生态保护红线要求。 玉环市2020年城市环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中二级标准，属于环境空气质量达标区；干江滨港工业城玉环盐场河水质不能满足Ⅲ类水功能区要求，主要原因与该区域污水处理厂、污水管网等基础设施建设的滞后及区域内企业生产、生活废水未经处理直接排放或未达标排放和近海养殖等有关，待玉环市干江污水处理厂长时间稳定运行后，水质能逐渐得到改善。项目所在区域土壤环境质量良好，能满足相关要求。项目不产生持久性污染物和重金属等难降解污染物，对周围环境影响较小。采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 本项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，符合能源和水资源利用上线要求。 项目为阀门与旋塞制造、有色金属铸造，符合台州市玉环市玉环干江镇产业集聚重点管控单元ZH33108320097(重点管控单元33)的管控措施要求，且项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 初期雨水经厂区内沉淀处理后回用于冷却水，生活污水经化粪池预处理后接入园区管网，经玉环市干江污水处理厂处理达标后集中排放；项目熔化废气设置密闭集气罩，收集后采用1套沉降室+脉冲袋式除尘器+滤筒除尘器处理，处理后的废气通过不低于15m的DA001排气筒排放，滚筒在设备本体除灰段整体设置密闭集气罩，收集的废气经1套脉冲式除尘器处理后通过不低于15m的DA001排气筒排放；抛光粉尘收集后经布袋除尘装置处理后与滚筒废气、熔化废气一起排放（DA001排气筒）。；DA001排气筒颗粒物排放浓度满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）标准，铅排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)标准。射芯、浇铸废气收集后采用“布袋除尘+活性炭吸箱”处理，处理后的废气通过不低于15m的DA002排气筒排放。DA002排气筒甲醛、苯酚、非甲烷总烃排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源二级标准，颗粒物排放浓度满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）标准。项目噪声经过相应治理后厂界噪声贡献值达标；项目产生的危险废物委托资质单位进行无害化处置。项目产生的各类污染物经过治理后达标排放，因此本项目的实施符合达标排放原则。本项目只排放生活污水，不需要进行区域替代削减。Pb无需替代，颗粒物仅给出总量建议值，无需替代，VOCs需进行1:1的削减替代，因此符合总量控制要求。 2、环评审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于玉环市干江滨港工业城，根据不动产权证（浙（2019）玉环市不动产权第0002258号），项目用地性质为工业用地。 （2）建设项目符合国家和省产业政策的要求 本项目主要为阀门制造、采用铜铸造工艺等，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。另外，企业于2021年6月8日取得玉环市经济和信息化局的赋码（项目代码2104-331083-07-02-146358），因此，项目符合国家和省有关产业政策的要求。 3、总结论 玉环林涛金属制品有限公司年产2000吨水暖阀门配件重力浇铸生产线技改项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求；环境事故风险可控。 因此，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟粉尘 | 0.499 | 0.560 | / | 0.744 | 0.560 | 0.744 | +0.245 |
|  | Pb | 0.000359 | 0.000359 | / | 0.00031 | 0.000359 | 0.00031 | -0.000049 |
|  | VOCs | 0.010 | 0.127 | / | 0.247 | 0.127 | 0.247 | +0.237 |
| 废水 | CODCr | 0.048 | 0.116 | / | 0.010 | 0.116 | 0.010 | -0.038 |
|  | NH3-N | 0.002 | 0.003 | / | 0.0005 | 0.003 | 0.0005 | -0.0015 |
| 一般固体废物 | 废覆膜砂和滚砂集尘灰 | 663 | 0 | / | 1000 | 0 | 1000 | +337 |
|  | 抛光集尘灰 | / | 0 | / | 4.12 | 0 | 4.12 | +4.12 |
|  | 废钢砂 | / | 0 | / | 1.25 | 0 | 1.25 | +1.25 |
|  | 边角料 | / | 0 | / | 100 | 0 | 100 | +100 |
| 危险废物 | 熔化集尘灰 | 10.52 | 0 | / | 1.36 | 0 | 1.36 | -9.16 |
|  | 废除尘布袋和废滤筒 | / | 0 | / | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |
|  | 废活性炭 | / | 0 | / | 6.16 | 0 | 6.16 | +6.16 |
|  | 初期雨水沉渣 | 1.81 | 0 | / | 0.3 | 0 | 0.3 | -1.51 |
| 暂按危废贮存和管理 | 熔化炉渣 | 23.62 | 0 | / | 31.56 | 0 | 31.56 | +7.94 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

黄铜棒、黄铜锭

2122.32

锌锭

10

清渣剂

5

投料

2137.32

炉渣

31.56

烟尘

1.38

切冒口

526.095

熔化

熔出

2630.48

浇铸

2104.38

边角料

100

剥球

抛光粉尘

4.38

抛光

产品

2000

损耗51.65 m3/a

初期雨水

516.53m3/a

初期雨水池

沉淀池

冷却系统补充水

764.88m3/a

新鲜用水

975m3/a

464.88 m3/a

生活用水

375m3/a

石墨水

300m3/a

300 m3/a

375 m3/a

300 m3/a

循环冷却水

15300m3/a

回用14535.12 m3/a

损耗764.88 m3/a

生活污水

318.75m3/a

纳管

气化损耗300 m3/a

损耗56.25 m3/a

浇铸

抛光

射芯造型

熔化

铜棒

锌锭

清渣剂

G1、N

G2、N

G3、N

成品

S1

G4、N

S2

除渣

成型

G1、N

G2、N

G3、N

废铜

熔化

成品

S1

图例：

○环境空气检测点位

□地表水监测点

3#

项目所在地

2#

1#

↑北

↑北