建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产50万个橡胶防尘罩、400万个摆臂衬套、30吨塑料汽车配件生产线技改项目

建设单位(盖章)：       玉环振盟橡塑有限公司

编制日期：             二〇二二年十一月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	36

五、环境保护措施监督检查清单	58

六、结论	60

附表	63

附图1：建设项目地理位置图	64

附图2：玉环市环境管控单元分类图	65

附图3：玉环市生态保护红线图	66

附图4：地表水环境功能区划图	67

附图5：声环境功能区划图	68

附图6：环境保护目标分布图	69

附图7：厂区平面布置图	70

附图8：分区防渗图	72

附件一、浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书	74

附件二、营业执照、法人身份证复印件	76

附件三、不动产权证	78

附件四、厂房租赁合同	81

附件五、胶黏剂MSDS	82

附件六、危废委托处置承诺书	90

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 年产50万个橡胶防尘罩、400万个摆臂衬套、30吨塑料汽车配件生产线技改项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2211-331083-07-02-926519 |
| 建设单位 联系人 | 梁振值 | 联系方式 | 13857629256 |
| 建设地点 | 玉环市海洋经济转型升级示范区（玉环恒鑫金属机械厂内） |
| 地理坐标 | （ 121 度 16 分 53.071 秒， 28 度 6 分 41.412 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2919其他橡胶制品制造、C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 26_052橡胶制品业 291； 33_071汽车零部件及配件制造 367 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 玉环市经济和信息化局 | 项目审批（核准/备案）文号 | 2211-331083-07-02-926519 |
| 总投资 （万元） | 620 | 环保投资 （万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 9.68 | 施工工期 | / |
| 是否 开工建设 | ☑否 (是： | 用地（用海）面积（m2） | 741.4m2（用地面积） |
| 专项评价 设置情况 | 表1 专项评价设置判别表 专项评价类别 设置原则 本项目情况 是否设置 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 本项目所用胶黏剂成分中含有二氯甲烷（含量0.9%），列入《有毒有害大气污染物名录》（2018年），但项目厂界外500m范围内无环境空气保护目标。 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目外排废水仅为生活污水，生活污水纳管排放。 否 风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目Q<1。 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目由市政管网供水。 否 海洋 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于海洋工程建设项目。 否 |
| 规划情况 | 规划名称：玉环市漩门三期NXS050规划管理单元(玉环海洋经济转型升级示范区)控制性详细规划(修改) 审批机关：玉环县人民政府 审批文件名称及文号：《玉环市人民政府关于同意修改漩门三期NXS050规划管理单元控制性详细规划的批复》（玉政函〔2020〕71号） |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：玉环海洋经济转型升级示范区控制性规划环境影响报告书 召集审查机关：原玉环市环保局 审查文件名称及文号：《关于玉环海洋经济转型升级示范区控制性详细规划环境影响报告书的审查意见》（玉环保〔2013〕130号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《玉环市漩门三期NXS050规划管理单元(玉环海洋经济转型升级示范区)控制性详细规划(修改)》的符合性 （1）规划范围 《玉环海洋经济转型升级示范区控制性详细规划》于2013年7月 29日经玉环县人民政府批复（玉政函〔2013〕91号)。2013年12月15日，该规划环过原玉环县环境保护局审查（玉环保〔2013〕130号)。2018年1月2日，规划对部分用地性质、用地面积、用地指标等进行调整，修改后的《玉环市漩门三期NXS050规划管理单元（玉环海洋经济转型升级示范区）控制性详细规划（修改一）》经玉环市人民政府批复（玉政函〔2018〕1号)，规划范围面积扩《玉环海洋经济转型升级示范区控制性详细规划》于2013年7月29日经玉环县人民政府批复（玉政函〔2013〕91号)。2013年12月15日，该规划环评通过原玉环县环境保护局审查（玉环保〔2013〕130号)。2018年1月2日，规划对部分用地性质、用地面积、用地指标等进行调整，修改后的《玉环市漩门三期NXS050规划管理单元(玉环海洋经济转型升级示范区）控制性详细规划(修改一)》经玉环市人民政府批复（玉政函〔2018〕1号)。2018年11月~2020年10月，根据实际建设需要，又对规划范围内部分用地性质、用地面积、用地指标等进行了三次调整（分别为修改二、修改三和修改四)，分别经玉环市人民政府批复（玉政函〔2018〕165号、玉政函〔2020〕20号、玉政函〔2020〕71号)。修改后的规划统称为《玉环市漩门三期NXS050规划管理单元（玉环海洋经济转型升级示范区）控制性详细规划（修改）》。 （2）功能定位 通过对产业发展现状、需求调查分析和对相关规划要求的解读，本次规划提出“玉环智造、转型示范”的发展目标，将规划区定位为： 引领玉环汽摩配及机床产业发展的转型升级示范区。 在发展内涵上突出两个方面的核心内容： 内涵一：优化产业结果，由制造向智造升级； 内涵二：完善产业服务，引领企业转型提质。 玉环市海洋经济转型升级示范区的发展定位是引领玉环汽摩配及机床产业发展的转型升级示范区，主导产业体系由三部分构成：汽车零部件产业、机床装备产业和生产性服务业。规划区形成“一心、四核、六组团”的布局结构：“一心”指产业社区服务中心，“四核”指四个产业组团服务核，“六组团”指1个汽摩配产业组团、1个机床产业组团、2个汽摩配产业/高新技术产业组团、1个物流组团和1个备用组团。 （3）规划符合性分析 项目租用玉环恒鑫机械厂的现有厂房（玉环市海洋经济转型升级示范区），位于规划区内的工业用地；项目生产橡胶防尘罩、摆臂衬套和塑料汽车配件，属于规划区的主导产业。因此，本项目的建设符合《玉环市漩门三期NXS050规划管理单元(玉环海洋经济转型升级示范区)控制性详细规划(修改)》的要求。 2、与《玉环海洋经济转型升级示范区控制性详细规划环境影响报告书》的符合性 （1）规划环评结论 玉环市漩门三期NXS050规划管理单元(玉环海洋经济转型升级示范区)控制性详细规划（修改）属于海域部分不得开发，其余部分（近期规划开发范围）在功能定位、发展方向、功能布局、产业发展导向、生态空间分布等方面符合浙江省主体功能区划、国民经济和社会发展规划、县域总规、“三线一单”等的要求。 规划建设用地涉及水域，规划近期要符合现有土地利用规划，远要与远期的土地利用规划进行衔接，在满足土地利用规划的前提下进行开发。结合规划方案的环境合理性分析结果，规划近期开发范围与上层规划、政策等总体协调；在规划层面上水资源供给等基本能够得到保障；规划实施对重要环境敏感目标的影响总体不大。规划区应按照清单2对现状存在的问题进行整改，同时严格执行项目准入要求（清单5），严格落实各项资源保护和环境影响减缓对策措施、控制区域污染物排放后，从资源环境保护角度出发，本规划的实施是可行的，也有利于促进区域经济、社会的协调、可持续发展。 由于本次规划区域在实施过程中将经历各种不确定性和限制性因素的影响，在开发过程中必将出现新问题，可能产生的环境影响复杂而深远，建议定期开展跟踪评价或回顾性评价，及时修正规划实施过程中的不足。 （2）本项目与规划环评结论清单符合性分析 1)生态空间清单。详见表1-1。 2)污染物排放总量管控限值清单。详见表1-2。 3)环境准入条件清单。详见表1-3。 本项目位于玉环市海洋经济转型升级示范区玉环恒鑫机械厂已建厂房，进行橡胶防尘罩、摆臂衬套和塑料汽车配件的生产，不属于该园区规划限制类、禁止类产业，符合产业准入条件。本项目工艺简单，不产生生产废水，污染较小，因此符合玉环市海洋经济转型升级示范区规划环评要求。 |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1生态空间清单(仅列出本次项目所在区域) 序号 工业区内的规划区块 生态空间名称及编号 管控要求 本项目符合性 1 玉环海洋示范区产业集聚重点管控区 台州市玉环市玉环海洋经济转型示范升级区产业集聚重点管控单元(ZH33108320098) 空间布局约束： 1、优化完善区域产业布局，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。 2、重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。 3、重点发展汽摩配、机床等传统产业，培育发展新能源汽车、海洋生物医药、海水淡化及综合利用、海洋清洁能源等高新技术产业。 4、合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 污染物排放管控： 1、严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 2、推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。 3、实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。 4、全面推进重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。 5、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。 6、加强土壤和地下水污染防治与修复。 环境风险防控： 1、定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。 2、相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应 3、强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。 资源开发效率要求： 1、推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。 2、落实最严格水资源管理制度，不允许使用燃煤等高污染燃料，提高能源使用效率。 1、本项目与居住区之间有一定的防护绿地等隔离带。 2、本项目严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。本项目所在区域已铺设污水管网，企业严格落实雨污分流。 故满足生态空间清单要求 表1-2污染物排放总量管控限值清单一览表 污染源 项目 环境质量变化趋势 备注 水污染物总量管控限值 COD（t/a） 总量管控限值 20.962 能守住环境质量底线 / 氨氮（t/a） 总量管控限值 1.048 能守住环境质量底线 / 大气污染物总量管控限值 SO2（t/a） 总量管控限值 0.88 能守住环境质量底线 / NOx（t/a） 总量管控限值 8.86 能守住环境质量底线 / 烟粉尘（t/a） 总量管控限值 17.36 能守住环境质量底线 / VOCs（t/a） 总量管控限值 57.64 能守住环境质量底线 / 危险废物管控总量限值（t/a） 总量管控限值 736 与区域危废处置能力相匹配 本项目符合性分析 水污染物总量管控限值 COD0.013t/a、氨氮0.0007t/a / 符合 大气污染物总量管控限值 VOCs0.184t/a / 符合 危险废物管控总量限值 危险废物5.34t/a / 符合 表1-3环境准入条件清单 区域 分类 行业清单 工艺清单 产品清单 制订依据 本项目符合性分析 玉环海洋示范区产业集聚重点管控区 禁止准入类产业 三十、金属制品业 33 有电镀工艺的（生产线配套除外）；有机涂层的（金属水性漆、喷塑、喷粉除外，生产线配套的油性漆除外）；铸造（生产线配套除外）；酸洗磷皂化等表面处理的（生产线配套除外） 规划定位 本项目主要生产橡胶防尘罩、摆臂衬套和塑料汽车配件，不属于环境准入清单中的禁止准入产业。 三十一、通用设备制造业 34 有电镀或喷漆工艺的（生产线配套除外）；铸造（生产线配套除外）；酸洗磷皂化等表面处理的（生产线配套工序除外） 三十二、专用设备制造业 35 有电镀或喷漆工艺的（生产线配套除外）；铸造（生产线配套除外）；酸洗磷皂化等表面处理的（生产线配套工序除外） 三十三、汽车制造业36 有电镀或喷漆工艺的（生产线配套除外）；铸造（生产线配套除外）；酸洗磷皂化等表面处理的（生产线配套工序除外） 三十四、铁路船舶、航空航天和其他运输设备制造业37 有电镀或喷漆工艺的（生产线配套除外）；铸造（生产线配套除外）；酸洗磷皂化等表面处理的（生产线配套工序除外） |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线符合性 本项目位于玉环市海洋经济转型升级示范区（玉环恒鑫金属机械厂内），用地性质为工业用地，项目不在当地饮用水水源保护区、基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区等生态保护区内，不涉及“三线一单”生态环境分区管控方案等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性 项目所在区域大气环境质量良好，环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准，属于环境空气质量达标区。项目所在区域地表水水环境现状能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 本项目主要从事橡胶防尘罩、摆臂衬套和塑料汽车配件生产，企业外排废水仅为生活污水，经化粪池预处理达标后纳管排放，项目废气主要是注塑废气、胶合废气、硫化废气，经收集处理达标后高空排放。采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上线符合性 本项目营运过程中需要消耗一定量的电能、水资源等，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，故符合资源利用上限的要求。 （4）环境准入负面清单符合性 本项目位于玉环市海洋经济转型升级示范区（玉环恒鑫金属机械厂内），根据《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》属于“台州市玉环市玉环海洋经济转型示范升级区产业集聚重点管控单元ZH33108320098”，属于重点管控单元34，本项目的建设符合该管控单元的环境准入清单要求，符合性分析详见表1-4。 表1-4 “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性符合性分析 环境管控单元名称 “三线一单”生态环境准入清单 项目情况 是否符合 台州市玉环市玉环海洋经济转型示范升级区产业集聚重点管控单元ZH33108320098 空间布局约束 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。 项目位于玉环市海洋经济转型升级示范区（玉环恒鑫金属机械厂内），主要从事橡胶防尘罩、塑料汽车配件和摆臂衬套生产，生产工艺中涉及硫化工艺，根据《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的附件（工业项目分类表）可知，本项目属于三类工业项目。 符合 重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。重点发展汽摩配、机床等传统产业，培育发展新能源汽车、海洋生物医药、海水淡化及综合利用、海洋清洁能源等高新技术产业。 本项目主要为橡胶防尘罩、塑料汽车配件和摆臂衬套生产，属于园区配套产业。 符合 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 本项目周边均为工业企业，距离最近居住区安怡佳园约600m，距离较远，与居住区之前隔有其他工业企业、道路等隔离带。 符合 污染物排放管控 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 本项目实施后，污染物排放严格落实总量控制制度，外排废水仅为生活污水，COD、氨氮无需进行总量替代，VOCs实行1:1的削减替代比例。 符合 推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。 本项目位于玉环市海洋经济转型升级示范区（玉环恒鑫金属机械厂内），厂区实现雨污分流，外排废水仅为生活污水，经化粪池预处理达标后排入市政管网，进入玉环市污水处理有限公司处理达标后排放。 符合 全面推进重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。 本项目注塑区、涂胶区、硫化区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，废气收集处理后高空排放，有效减少了VOCs无组织排放；本项目不涉及燃煤锅炉。 符合 加强土壤和地下水污染防治与修复。 要求企业加强土壤和地下水污染防治。 符合 环境风险防控 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。 要求企业加强车间的防控措施，污染物处理达标后排放。 符合 相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。 要求企业加强环境突发事件应急管理，配备应急物资，进行应急演练。 符合 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。 要求企业加强环境风险防范工作。 符合 资料开发效率 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。 本项目用水量较少，不产生生产废水。 符合 落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。 要求企业落实最严格水资源管理制度，提高能源使用效率。 符合 2、《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环发（2013）54号文）符合性分析 表1-5 与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环发（2013）54号文）符合性分析 类别 序号 整治方案中要求 项目情况 是否符合 总体要求 1 所有产生VOCs污染的企业均应采用密闭化的生产系统，封闭一切不必要的开口，尽可能采用环保型原辅料、生产工艺和装备，从源头控制VOCs废气的产生和无组织排放。 本项目注塑、涂胶、硫化工段有VOCs产生，硫化工段单独密闭设置，进出口设置软帘，每台硫化机设置上吸罩对废气进行收集；涂胶区整体密闭，采用整体换风；注塑区单独密闭设置，每台注塑机上方设置上吸罩对废气进行收集。收集的胶合废气、注塑废气、硫化废气进入“UV光催化氧化+活性炭吸附”设施处理后达标排放。 符合 2 鼓励回收利用VOCs废气，并优先在生产系统内回用。宜对浓度和性状差异大的废气分类收集，采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总净化处理率不低于90%，其他行业总净化处理率原则上不低于75%。废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，综合分析后合理选择。 本项目对注塑废气、胶合废气、硫化废气进行收集，采用“UV光催化氧化+活性碳吸附”组合方式净化处理，净化效率可达到90%以上。 符合 橡胶和塑料制品行业要求 3 参照化工行业要求，对所有有机溶剂及低沸点物料采取密闭式存储，以减少无组织排放。 本项目不涉及低沸点物料。 符合 4 橡胶制品企业产生VOCs污染物的生产工艺装置必须设立局部气体收集系统和集中高效净化处理装置，确保达标排放。①密炼机单独设吸风管，进出料口设集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理。②硫化罐泄压宜先抽负压再常压开盖，硫化机群上方设置大围罩导风，并宜采用下送冷风、上抽热风方式集气。③炼胶废气优先采用袋除尘+介质过滤+吸附浓缩+蓄热催化焚烧处理，在规模不大、不至于扰民的情况下也可采用低温等离子、光催化氧化、多级吸收、吸附处理。④硫化废气可采用复合光催化、吸收、吸附、生物处理、浓缩燃烧或除臭剂处理法等适用技术。⑤打浆、浸胶、喷涂、烘干应采用密闭设备和密闭集气，禁止敞开运输浆料，溶剂废气应采用活性炭或碳纤维吸附再生方式回收利用。橡胶企业车间应整体密闭化并换风，废气通过屋顶集中排放。 本项目只进行硫化加工，无炼胶、打浆等工序，硫化工段单独密闭设置，进出口设置软帘，每台设备设置上吸罩对硫化废气进行收集，进入“UV光催化氧化+活性炭吸附”设施处理后达标排放。 符合 3、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》相关要求符合性分析 表1-6 与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》相关要求符合性分析 类别 内容 序号 判断依据 企业情况 是否符合 推动产业结构调整，助力绿色发展 严格环境准入 1 严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。 本项目新增VOCs排放量严格执行区域削减替代规定。 符合 大力推进绿色生产，强化源头控制 全面提升生产工艺绿色化水平 1 石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。 本项目采用较为先进的硫化设备。 符合 严格生产环节控制，减少过程泄漏 严格控制无组织排放 1 生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3m/s。 本项目硫化工序设置密闭隔间，进出口设置软帘，每台设备设置上吸罩对废气进行收集，控制集气罩收集风速满足要求；涂胶区整体密闭，采用整体换风；注塑工序设置密闭隔间，进出口设置软帘，每台设备设置上吸罩对废气进行收集，控制集气罩收集风速满足要求。收集的注塑废气、胶合废气、硫化废气进入“UV光催化氧化+活性炭吸附”设施处理后达标排放。 符合 升级改造治理设施，实施高效治理 建设适宜高效的治理设施 1 企业新建治污设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上。 本项目注塑、涂胶、硫化废气经集气罩收集后采用UV光催化氧化+活性炭吸附处理，有机废气综合处理效率达90%。 符合 深化园区集群废气整治、提升治理水平 加大企业集群治理 1 优化企业集群布局，积极推动企业集群入园或小微企业园 本项目位于玉环市海洋经济转型升级示范区玉环恒鑫机械厂已建厂房，属于产业集聚区，为工业区，且符合工业区环境准入的要求。 4、《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 表1-7 与《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 类别 内容 序号 判断依据 本项目情况 是否符合 源头 控制 原辅 物料 1 采用清洁、环保型原辅料。 本项目采用清洁、环保型原辅料。 符合 2 再生胶生产企业禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废橡胶作为生产原辅料，禁止使用矿物系焦油添加剂。 本项目不属于再生胶生产企业。 - 3 鼓励使用石油系列产品和林化产品，发展无臭环保型再生胶。★ 本项目使用环保型再生胶。 符合 4 有机溶剂进行密闭贮存，并配套废气收集处置装置。 本项目不涉及有机溶剂。 - 装备 5 鼓励选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产成套设备，推广应用自动称量、自动配料、自动进料、自动出料的密闭炼胶生产线。★ 本项目不涉及炼胶工序。 - 6 优先选用密炼机、低线速切割搓丝系统、常压连续脱硫设备，捏精炼时采用“三机一线”、“四机一线”或“九机一线”等高速比捏炼机、精炼机组成的精捏炼成型变频联动调节工艺。★ 本项目不涉及炼胶工序。 - 生产 工艺 7 鼓励企业通过各种添加剂的调节和装备的提升，降低各工序操作温度。★ 本项目平板硫化、注射硫化温度在160-200℃，不等，操作温度较低。 符合 8 炼胶工序优先采用水冷工序，打浆、浸胶、涂装等工序在密闭空间内进行。 本项目不涉及炼胶、打浆、浸胶、涂装等工序。 - 9 推广物理再生法，减少水油法、油法等产生二次污染的再生法使用。 本项目不涉及再生工艺。 - 污染 防治 废气 收集 10 所有产生VOCs产生点都应设置相应的废气收集装置。 本项目所有产生VOCs的点位均设置相应的废气收集装置。 符合 11 在主要生产车间顶部安装引风装置，废气收集后处理后排放，如塑炼、压延、硫化、脱硫、打浆、浸胶等车间。★ 涂胶、硫化工段设有废气收集装置，对产生的废气进行收集处理。 符合 12 当采用车间整体密闭换风时，车间换风次数原则上不少于8次/小时。当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计必须满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s，确保废气收集效率。 本项目硫化工段单独密闭设置，进出口设置软帘，每台硫化机设置上吸罩对废气进行收集，集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s；涂胶区整体密闭，采用整体换风，换风次数不少于20次/小时。 符合 末端处理 13 VOCs废气处理设施选型满足企业实际要求。 废气处理设施符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）及企业实际要求。 符合 14 炼胶废气要求先进行除尘处理。 本项目不涉及炼胶工序。 - 15 打浆浸胶工序废气先进行溶剂回收后再处理。 本项目不涉及打浆浸胶工序。 - 16 有溶剂浸胶工艺的VOCs废气总净化率不低于90%，车间内及厂界无明显恶臭。废气排放应满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等标准相关要求。 本项目不涉及浸胶工序。 - 环境管理 内部 环境 管理 17 成立环保管理机构，引进专业环保人员，负责厂内环保相关工作。 要求企业制定环境管理规章，加强废气设施运行管理，设置废气运行台账，制定环保报告程序。 符合 18 制定环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、环保奖励和考核制度、环保事故应急预案、环境监测制度、溶剂使用回收制度。 符合 19 建立健全的台账，包括废气监测台账、废气处理设施运行台账、含有机溶剂物料的消耗台账、废气处理耗材（活性炭、催化剂）更换台账。 符合 20 加强废气处理设施运行管理。制定确保废气处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据。 符合 21 要求制订环保报告程序，包括出现项目停产、废气处理设施停运、事故等情况时的报告制度和处置方法。 符合 环境 监测 22 每年定期对废气排放口、厂界无组织VOCs浓度进行监测，监测指标须包含环评提出的主要特征污染物、非甲烷总烃和臭气等指标 按监测计划定期进行监测。 符合 5、《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》符合性分析 表1-8 与《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》符合性分析 类别 序号 整治方案中要求 项目情况 是否符合 加强源头控制 1 橡胶行业推广使用新型偶联剂、黏合剂等产品，推广使用石蜡油等全面替代普通芳烃油、煤焦油等助剂 本项目不使用芳烃油、煤焦油等助剂。 符合 2 推广使用清洁生产技术和设备，选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产成套设备；推广应用自动称量、配料、进料、出料的密闭炼胶生产线；推广采用串联法混炼工艺；优先采用水冷工艺，普及低温一次法炼胶工艺；硫化装置设置负压抽气、常压开盖的自动化排气系统 本项目不涉及炼胶工序。硫化机为平板硫化和注射硫化机，硫化工段单独密闭设置，进出口设置软帘，每台设备设置上吸罩对硫化废气进行收集，收集的硫化废气经“UV光催化氧化+活性炭吸附”设施处理后达标排放。 符合 3 溶剂储存、装卸参照石化行业要求开展VOCs污染防治工作。 本项目不使用溶剂。 - 加强废气收集与处理 4 在密炼机进、出口安装集气罩局部抽风，硫化机上方安装大围罩引风装置，打浆、浸胶、涂布工序应安装密闭集气装置，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上。 本项目不涉及密炼、打浆、浸胶、涂布工序，硫化区采用集气罩收集，涂胶区整体密闭，采用整体换风，换风次数不少于20次/小时，胶合废气收集效率可以达到85%以上。 符合 5 炼胶废气建设除尘、吸附浓缩与焚烧组合的治理设施，其他废气建议吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放，2018年底前完成。 硫化废气处理设施采用“UV光催化氧化+活性炭吸附”工艺，符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中关于有机废气处理设施工艺要求。 符合 6、《玉环橡胶行业发展规划》符合性分析 2020年8月，台州市生态环境局玉环分局委托台州市环境科学设计研究院编制了《玉环市橡胶行业发展规划》，提出“根据企业环保审批符合性、产业政策符合性、工业布局合理性以及污染治理达标性，将橡胶企业分为淘汰取缔、限期搬迁、整治提升这三种类别分别对待”，“整治提升型企业应按照《玉环市橡胶行业整治提升验收标准》进行整治验收，对于未能在规定时间内完成整治提升，或验收未通过企业，进行停产整治”。 企业对照规划中的《玉环市橡胶行业整治提升验收标准》进行分析，具体见下表。 表1-9 与《玉环市橡胶行业整治提升验收标准》符合性分析 类别 内容 序号 判断依据 项目情况 符合情况 污染 防治 总图 布置 1 易产生粉尘、噪声、VOCs污染工序和装置应避免布置在靠近住宅楼的厂界以及厂区上风向。 本项目选址位于工业区内，远离居住区等敏感点；生产设备均布置在车间内。 符合 2 车间内部干净、整洁有序，生产原材料、半成品、成品要分区域、定点存放，并设立标识牌。生产过程涉及相关物料不可随意堆放或露天堆放。 本项目要求按规定落实。 符合 原辅物料 3 采用环保型原辅料，易产生粉尘和VOCs组分的物料应密闭储存。 本项目均采用清洁、环保型原辅料。 符合 4 再生胶生产企业禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废橡胶作为生产原辅料。 本项目不属于再生胶生产企业。 / 5 再生胶生产过程中禁止使用矿物系焦油添加剂。鼓励使用石油系列产品和林化产品，发展无臭环保型再生胶。 生产工艺及装备 6 鼓励选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，涉及炭黑及其它粉状配合剂的炼胶工序应采用自动称量、自动配料、自动进料、自动出料的密闭炼胶生产线。 本项目不涉及炼胶。 / 7 鼓励再生胶生产企业破碎时使用低线速切割搓丝系统及其他新技术，脱硫时采用常压连续工艺，捏精炼时采用“三机一线”、“四机一线”或“九机一线”等高速比捏炼机、精炼机组成的精捏炼成型变频联动调节工艺。 本项目不属于再生胶生产企业。 / 8 鼓励再生胶生产企业保持低温精炼，提高精炼技术，在生产过程中降低温度。 / 废气收集 9 所有产生VOCs污染的工序均应尽量采用密闭化的生产系统，封闭一切不必要的开口。 本项目在硫化工段设置密闭隔间，设备上方设置集气罩；涂胶区整体密闭，采用整体换风。 符合 10 塑炼、混炼、压延、硫化、脱硫等生产环节，浸胶浆、胶浆喷涂等易产生VOCs废气的岗位应优先进行密闭化处理，在无法实现密闭化处理的情况下设集气罩进行局部抽风集气。其中塑炼、混炼设备进出口设集气罩进行局部抽风，硫化罐泄气阀接废气总管，原辅料储罐呼吸废气直接接废气总管，车间进行整体密闭化并抽风。 本项目仅涉及涂胶、硫化工序，硫化工段单独密闭设置，进出口设置软帘，每台设备设置上吸罩对硫化废气进行收集，涂胶工段整体密闭，采用整体换风。 符合 11 当采用车间整体密闭换风时，车间换风次数原则上不少于8次/小时。当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计必须满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点。采用外部排风罩的，应按《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）、《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）规定的方法测量控制风速，测量点应选再距排风罩口面最远处的挥发性有机物无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s。 本项目硫化工段密闭设置，采用集气罩收集，罩口断面平均风速不低于0.6m/s，排风罩设计必须满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）等相关要求。涂胶区采用整体换风，换风次数不低于20次/h。 符合 废气末端处理 12 VOCs废气处理设施满足选型要求。 要求项目选用的废气处理设施符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）及企业实际要求。 符合 13 有溶剂浸胶工艺的VOCs废气总净化率不低于90%，车间内及厂界无明显恶臭。 本项目不涉及浸胶工艺。 / 14 废气排放应满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）等标准相关要求。 根据后文分析，本项目外排废气满足相应标准要求。 符合 环境管理 内部环境管理 15 VOCs废气处理方案应明确确保处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核后报当地环保部门备案。 本项目委托废气设计单位出具VOCs废气处理方案，项目实施后，要求有明确的管理方案和监控方案。 符合 16 建立健全环境保护责任制度，设置环境保护监督管理部门或专职人员。 要求企业设置环保管理机构，由专业环保人员负责厂内环保相关工作。 符合 17 台账完整，包括废气监测台账、废气处理设施运行台账、含有机溶剂物料的消耗台账、废气处理耗材（活性炭、催化剂）更换台账。 要求企业按要求建立健全环保台账。 符合 18 制定环境保护六项管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、环保奖励和考核制度、环保事故应急预案、环境监测制度、溶剂使用回收制度。 要求企业按规定制定环境保护管理制度。 符合 19 制订环保报告程序，包括出现项目停产、废气处理设施停运、事故、检修等情况时企业及时告知当地环保部门的报告制度。 要求企业按规定制订环保报告程序。 符合 环境监测 20 企业建立环境保护监测制度，定期对废气排放口监测、厂界无组织VOCs浓度进行监测，监测指标须包含主要特征污染物和非甲烷总烃、恶臭等指标；废气处理设施须监测进、出口参数，核算处理效率，并做好环境监测记录及特殊情况记录。 要求企业按监测计划定期进行监测。 符合 7、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 表1-10 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 类别 标准要求 本项目情况 是否符合 VOCs物料储存无组织排放控制要求 1.VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 2.盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 3.VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。 4.VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。 本项目不涉及。 符合 VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 1.液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 2.粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 3.对挥发性有机液体进行装载时，应符合6.2条规定。 本项目不涉及。 符合 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 含VOCs产品的使用过程： 1.VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业： a）调配（混合、搅拌等）； b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）； c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）； d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）； e）印染（染色、印花、定型等）； f）干燥（烘干、风干、晾干等）； g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。 本项目不涉及。 符合 设备与管线组件VOCs泄露控制要求 / 不涉及。 / 敞开液面VOCs无组织排放控制要求 / 不涉及。 / VOCs无组织排放废气收集处理系统要求 基本要求： 1.针对VOCs无组织排放设置的废气收集处理系统应满足本章要求。 2.VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 企业VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行；VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备能够及时停止运行。 符合 废气收集系统要求： 1.企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 2.废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 3.废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500mol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。 1.本项目采用“UV光催化氧化+活性炭吸附”处理注塑废气、胶合废气和硫化废气。 2.企业废气收集系统排气罩（集气罩）的设置符合GB/T16758的规定。 3.本项目废气收集系统的输送管道密闭；要求废气收集系统在负压下运行。 符合 VOCs排放控制要求： 1.VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 2.收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 3.进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置的废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的排气筒中实测大气污染物排放浓度，应按式（1）换算为基准含氧量为3%的大气污染物基准排放浓度。利用锅炉、工业炉窑、固废焚烧炉焚烧处理有机废气的，烟气基准含氧量按其排放标准规定执行。进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置中废气含氧量可满足自身燃烧、氧化反应需要，不需另外补充空气的（燃烧器需要补充空气助燃的除外），以实测质量浓度作为达标判定依据，但装置出口烟气含氧量不得高于装置进口废气含氧量。吸附、吸收、冷凝、生物、膜分离等其他VOCs处理设施，以实测质量浓度作为达标判定依据，不得稀释排放。 4.排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。 5.当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。 1.VOCs废气收集处理系统污染物排放符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》限值标准。 2.本项目采用“UV光催化氧化+活性炭吸附”处理注塑废气、硫化废气和胶合废气。 3.不涉及。 4.项目拟设置排气筒高度不低于15m。 5.不涉及。 符合 8、《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南(试行)》符合性分析 表1-11《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》符合性分析 序号 排查重点 防治措施 本项目情况 是否符合 塑料行业 1 生产工艺环保先进性 采用水冷替代技术，减少使用或完全替代风冷设备； 本项目注塑机采用间接冷却水进行冷却； 是 2 生产区域密闭性 造粒、成型等工序废气，可采取整体或局部气体收集措施； 本项目成型工序废气采用集气罩局部收集措施； 是 3 废气收集方式 采取局部气体收集措施的，废气产生点位控制风速不低于0.3m/s； 本项目废气产生点位控制风速不低于0.3m/s； 是 4 危废库异味管控 ①涉异味的危废采用密闭容器包装并及时清理，确保异味气体不外逸；②对库房内异味较重的危废库采取有效的废气收集、处理措施； 本项目对涉异味的危废采用密闭容器包装并定时清理； 是 5 废气处理工艺匹配性 ①采用吸附法处理含尘、高湿废气、高温废气，事先采用高效除尘、除雾装置、冷却装置等进行预处理；②高压静电法适用增塑剂及其他助剂产生的高沸点油烟废气处理；臭氧氧化法适用于CDS、POM、EVC等塑料制造废气除臭；光氧化技术适用于CDS、POM、EVC等塑料制造废气除臭，且仅可作为除臭组合单元之一； 本项目注塑废气不涉及含尘、高湿废气、高温废气，因此无需进行预处理，收集后经“UV光催化氧化+活性炭吸附”处理； 是 6 环境管理措施 根据实际情况优先采用污染预防技术，并采用适合的末端治理技术。按照HJ 944的要求建立台账，记录含VOCs原辅材料的名称、采购量、使用量、回收量、废弃量、去向、VOCs含量，污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量，过滤材料更换时间和更换量，吸附剂脱附周期、更换时间和更换量，催化剂更换时间和更换量等信息。台账保存期限不少于三年； 本项目实施后企业应按要求落实。 是 橡胶行业 1 生产工艺环保先进性 ①采用胶片水冷技术，避免废气产生；②采用再生胶企业常压连续脱硫工艺，实现管道式密闭连续生产，废气产生量少，易于收集处理； 本项目不涉及； 是 2 生产区域密闭性 ①设置专门的打浆配料间，打浆配料废气通过排气柜或集气罩收集；②开炼、压延、平板硫化等工序废气采取整体或局部气体收集措施； 本项目不涉及； 是 3 废气收集方式 ①在不影响生产操作的同时，尽量减小密闭换风区域，提高废气收集处理效率，降低能耗；②因特殊原因无法实现全密闭的，采取有效的局部集气方式，控制点位收集风速不低于0.3m/s； 本项目胶合废气密闭收集，硫化废气产生点位控制风速不低于0.3m/s； 是 4 污水站高浓池体密闭性 ①污水处理站产生恶臭气体的区域加罩或加盖，使用合理的废气管网设计，密闭区域实现微负压；②投放除臭剂，收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放； 本项目不涉及生产废水的产生； 是 5 危废库异味管控 ①涉异味的危废采用密闭容器包装并及时清理，确保异味气体不外逸；②对库房内异味较重的危废库采取有效的废气收集、处理措施； 本项目对涉异味的危废采用密闭容器包装并定时清理； 是 6 废气处理工艺适配性 ①采用吸附法处理含尘、含气溶胶、高湿废气、高温废气，事先采用高效除尘、除雾装置、冷却装置等进行预处理；②采用燃烧法处理含腐蚀性废气，采用高效水喷淋装置、酸/碱喷淋吸收装置等进行预处理。控制进入燃烧系统的废气中卤化物的含量，可采用大孔树脂吸附等工艺进行预处理。③生物法、臭氧氧化法适用于炼胶、压延、硫化等工艺废气的除臭；喷淋吸收法适用于炼胶、压延、硫化等工艺废气预处理；光氧化技术适用于炼胶、压延、硫化废气除臭，且仅可作为除臭组合单元之一； 本项目硫化废气和胶合废气不涉及含尘、高湿废气、高温废气，因此无需进行预处理，收集后经“UV光催化氧化+活性炭吸附”处理； 是 7 环境管控措施 根据实际情况优先采用污染预防技术，并采用适合的末端治理技术。按照HJ 944的要求建立台账，记录含VOCs原辅材料的名称、采购量、使用量、回收量、废弃量、去向、VOCs含量，污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量，过滤材料更换时间和更换量，吸附剂脱附周期、更换时间和更换量，催化剂更换时间和更换量等信息。台账保存期限不少于三年。 本项目实施后企业应按要求落实。 是 9、《长江经济带发展负面清单（试行）》（2022年浙江省细则）符合性分析 根据《<长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)>浙江省实施细则》，与本项目有关的主要条款如下： 第十五条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。 第十七条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。 第十八条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。 第十九条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 符合性分析：本项目为新建项目，厂区位于玉环市海洋经济转型升级示范区（玉环恒鑫金属机械厂内），主要从事橡胶防尘罩、摆臂衬套和塑料汽车配件生产，属于C2919其他橡胶制品制造和C3670汽车零部件及配件制造，不属于《环境保护综合目录》中的高污染产品，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修正）中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，不属于高能耗项目，项目建设符合《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》要求。 10、《产业结构调整指导目录》（2017年，2021年修正）符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修正），本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修正）中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，符合产业要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 1、环境影响报告类别判定 本项目主要产品为橡胶防尘罩、摇臂衬套和塑料汽车配件，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，2019年修订）及其注释，橡胶防尘罩属于C2919其他橡胶制品制造、摇臂衬套和塑料汽车配件属于C3670汽车零部件及配件制造。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目评价类别判定见表2-1。 建设项目环境影响评价分类管理名录对应类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 二十六、橡胶和塑料制品业29 52 橡胶制品业291 轮胎制造；再生橡胶制造（常压连续脱硫工艺除外） 其他 / 三十三、汽车制造业36 71 汽车整车制造361；汽车发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） 根据表2-1，本项目主要从事橡胶防尘罩、摇臂衬套和塑料汽车配件生产，胶粘剂用量为5.0t/a，属于名录中的“二十六、橡胶和塑料制品业29-52橡胶制品业291”中的其他类别，亦属于名录中的“三十三、汽车制造业36”中的其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）类别，均需编制环境影响报告表。因此，本项目应编制环境影响报告表。 2、排污许可管理类别判定 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）判定企业排污许可管理类别，具体见表2-2。 排污许可分类管理名录对应类别 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 三十一、汽车制造业36 85 汽车整车制造361，汽车用发动机制造362，改装汽车制造363，低速汽车制造364，电车制造365，汽车车身、挂车制造366，汽车零部件及配件制造367 纳入重点排污单位名录的 除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367 其他 二十四、橡胶和塑料制品业29 61 橡胶制品业291 纳入重点排污单位名录的 除重点管理以外的轮胎制造2911、年耗胶量2000吨及以上的橡胶板、管、带制造2912、橡胶零件制造2913、再生橡胶制造2914、日用及医用橡胶制品制造2915、运动场地用塑胶制造2916、其他橡胶制品制造2919 其他 本项目实施后，主要生产橡胶防尘罩、摆臂衬套和塑料汽车配件，项目胶粘剂年用量在10吨以下，年耗橡胶量503吨，由表2-2可知，玉环振盟橡塑有限公司排污许可管理类别为登记管理。 3、项目主要建设内容 项目总投资620万元，建设地点位于浙江省玉环市海洋经济转型升级示范区，租用玉环恒鑫机械厂闲置厂房进行生产，租赁面积为1252.8m2，租赁厂房共2层（租用楼层为1楼和3楼西南侧部分，层高约7m，2楼和4楼未租赁），1楼租赁面积约511.4m2，用于布置硫化机、修边机等设备、一般固废仓库、原料堆场和办公室；3楼租赁面积为741.4m2，用于布置管子涂料机、烘箱和注塑机等设备及成品仓库。项目投产后可形成年产50万个橡胶防尘罩、400万个摆臂衬套、30吨塑料汽车配件的生产能力。本项目工程组成见表2-3。 本项目基本情况表 工程组成 工程内容及生产规模 主体工程 租赁厂房 租赁厂房共2层（租用楼层为1楼和3楼西南侧部分，层高约7m，2楼和4楼未租赁），1楼租赁面积约511.4m2，用于布置硫化机、修边机等设备、一般固废仓库、原料堆场和办公室；3楼租赁面积为741.4m2，用于布置管子涂料机、烘箱和注塑机等设备及成品仓库。项目投产后可形成年产50万个橡胶防尘罩、400万个摆臂衬套、30吨塑料汽车配件的生产能力。 辅助工程 办公室 位于厂房1楼西侧及1楼阁楼 公用工程 给水 当地自来水厂统一供给。 排水 排水采用雨污分流制，生活污水经化粪池预处理达标后排入市政管网。 供电 项目用电依托市政电网供给。 环保工程 废气 硫化工段和注塑工段进行单独密闭设置，进出口设置软帘，设备上方设置集气罩收集，涂胶区整体密闭，硫化废气、注塑废气设置密闭隔间，进出口设置软帘，每台设备设置上吸罩对废气进行收集、胶合废气收集后经过“UV光催化氧化+活性炭吸附”处理装置处理达标后通过1根30m排气筒排放。 废水 生活污水经厂区已建化粪池预处理达到玉环市污水处理有限公司设计进管标准后纳入市政污水管网，最终纳入玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）后外排。 固废 设1个一般固废暂存间，位于车间内部，占地约40m2； 设1个危废暂存间，位于厂房西侧，占地约5m2； 噪声 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施。 储运工程 原辅材料堆放或贮存在车间物料堆放区。 依托工程 本项目生活污水处理设施依托厂区现有化粪池。 4、主要产品及产能 项目产品方案见表2-4。 项目产品方案表 序号 主要产品 单位 规模 主要工艺 1 橡胶防尘罩 万个 50 硫化、修边 2 摆臂衬套 万个 400 涂胶、硫化、修边 3 塑料汽车配件 t/a 30 注塑、修边 5、主要生产设施 主要生产设备清单见表2-5。 项目主要生产设施一览表 序号 设备名称 型号 数量（台/套） 位置 备注 生产设备 平板硫化机 100T 2 车间 硫化 注射硫化机 200T 2 车间 硫化 注射硫化机 250T 4 车间 硫化 注射硫化机 300T 6 车间 硫化 注射硫化机 350T 6 车间 硫化 管子涂料机 / 3 车间 涂胶 注塑机 / 2 车间 注塑 烘箱 / 1 车间 塑料粒子烘干 冷却塔 / 1 车间 冷却 空压机 / 2 车间 / 修边机 / 1 车间 修边 拌料 / 1 车间 拌料 环保设备 UV光催化氧化+活性炭吸附 25000m3/h 1 车间西侧 涂胶、注塑、硫化区废气处理 6、主要原辅材料及能源 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-6。 本项目主要原辅材料及能源消耗情况表 序号 对应产品 原辅材料名称 用量（t/a） 厂区内最大暂存量（t/a） 性状及包装规格 备注 橡胶防尘罩 氯丁橡胶 30 10 片状 采购经混炼和密炼的半成品橡胶 丁腈橡胶 55 15 片状 丁苯橡胶 15 5 片状 三元乙丙橡胶 3 1 片状 摆臂衬套 天然橡胶 400 100 片状 胶黏剂 5 3 半固态，16kg/桶 水性胶黏剂，无须调配 塑料汽车配件 TPV 10 3 25kg/包，颗粒状 / TPEE 10 3 25kg/包，颗粒状 / EVA 10 3 25kg/包，颗粒状 / / 液压油 1.2 1.2 液态，170kg/桶 / / 防锈油 0.1 0.1 液态，18kg/桶 / / 成品金属件 1000 100 / / / UV灯管 0.10 / / 废气处理 / 活性炭 3.0 / / 废气处理 / 催化剂 0.01 0.01 / 废气处理 / 水 525m3/a / / / / 电 60万kW·h/a / / / 胶黏剂成分表 名称 成分 CAS编号 比例 水性胶黏剂 丙二醇甲醚 107-98-2 ≤5% 氧化锌 专利的 ≤5% 氮取代的芳香化合物 专利的 ≤5% 硒 7782-49-2 ≤5% 碳黑 1333-86-4 ≤5% 二氯甲烷 75-09-2 ≤0.9% 过硫酸铵 7727-54-0 ≤0.9% 水 / ≥73.2% 本项目使用的水性胶黏剂中丙二醇甲醚≤5%，二氯甲烷≤0.9%，本环评取最大值，则挥发性有机物占比为5.9%。胶黏剂无需添加稀释剂使用，根据原料供应商提供的涂料成分，即用状态下胶黏剂VOCs含量见表2-8： 即用状态下涂料VOC含量核算表 工序 种类 用量（t/a） VOC比例（%） VOC含量（t） 密度（t/m3） 容积（m3） 即用状态下VOC含量（g/L) 限量值（g/L） 胶合 胶黏剂 5.0 5.9 0.295 1.15 4.348 67.87 ≤100 由上表可知，即用状态下胶黏剂VOCs含量为67.87g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）表2中“装配-橡胶类”的“≤100g/L”限值要求。 综上所述，本项目胶黏剂即用状态下VOCs含量满足《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发〔2021〕10号）要求和《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）限值要求。 部分物料理化性质 序号 原辅材料 理化性质 丁苯橡胶 丁苯橡胶（SBR)，又称聚苯乙烯丁二烯共聚物。其物理机构性能，加工性能及制品的使用性能接近于天然橡胶，有些性能如耐磨、耐热、耐老化及硫化速度较天然橡胶更为优良，可与天然橡胶及多种合成橡胶并用，广泛用于轮胎、胶带、胶管、电线电缆、医疗器具及各种橡胶制品的生产等领域，是最大的通用合成橡胶品种，也是最早实现工业化生产的橡胶品种之一。 氯丁橡胶 别名氯丁二烯橡胶，外观为乳白色、米黄色或浅棕色的片状或块状物，是氯丁二烯（即2-氯-1,3-丁二烯）为主要原料进行α-聚合生成的弹性体。密度1.15~1.25g/cm3，软化温度约80℃，分解温度230～260℃，短期可耐120～150℃，在80～100℃可长期使用，具有一定的阻燃性。 丁腈橡胶 丁腈橡胶是由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的，主要采用低温乳液聚合法生产，外观为浅褐色的弹性体，丁腈橡胶耐热性较好，它的耐热性比天然胶、顺丁胶和丁苯胶好，长期使用温度可达100℃，120℃可以用40天。 三元乙丙橡胶 三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯和少量的非共轭二烯烃的共聚物，是乙丙橡胶的一种，以EPDM（Ethylene Propylene Diene Monomer）表示，因其主链是由化学稳定的饱和烃组成，只在侧链中含有不饱和双键，故其耐臭氧、耐热、耐候等耐老化性能优异，可广泛用于汽车部件、建筑用防水材料、电线电缆护套、耐热胶管、胶带、汽车密封件等领域。 天然胶 以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，其成分中91%~94%是橡胶烃（聚异戊二烯），其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶物质。常温下具有较高的弹性，稍带塑性，具有非常好的机械强度，电绝缘性能良好，有较好的耐碱性。 热塑性弹性体（TPEE） TPEE（热塑性聚酯弹性体）是含有聚酯硬段和聚醚软段的嵌段共聚物。TPEE具有橡胶的弹性和工程塑料的强度；软段赋予它弹性，使它像橡胶；硬段赋予它加工性能，使它像塑料；与橡胶相比，它具有更好的加工性能和更长的使用寿命；与工程塑料相比，同样具有强度高的特点，而柔韧性和动态力学性能更好。TPEE具有优异的耐热性能，硬度越高，耐热性越好；TPEE在110～140℃连续加热10h基本不失重，在160℃和180℃分别加热10h，失重仅为0.05%和0.1%，因而TPEE的使用温度非常高。它的工作温度范围非常宽，可在-70～200℃使用 热塑性硫化橡胶（TPV） TPV是Thermoplastic Vulcanizate的简称，中文名称为热塑性三元乙丙动态硫化弹性体或热塑性三元乙丙动态硫化橡胶，是高度硫化的三元乙丙橡胶EPDM微粒分散在连续聚丙烯PP相中组成的高分子弹性体材料，具有良好的弹性和耐压缩变形性，耐环境、耐老化相当于三元乙丙橡胶，同时其耐油耐溶剂性能与通用型氯丁橡胶不相上下。其温度应用范围广，可在-60～150℃使用。其优良的加工性能，可用于注射、挤出等热塑性塑料的加工方法加工。 乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA） 乙烯-醋酸乙烯共聚物分子式为(C2H4)x.(C4H6O2)y，常温下呈固体，熔点99℃，沸点：170.6℃，热分解温度230～250℃，本品可燃，具刺激性，具有良好的化学稳定性、耐老化、耐臭氧性。 硒 灰色（暗红色）粉末或黑色玻璃状物质，分子量78.96，相对密度：4.81g/cm3，熔点：217℃，沸点：685℃，不溶于水、醇，溶于硫酸、硝酸、碱、二硫化碳。可燃，有毒，具强刺激性。大鼠经口LD50：6700mg/kg 丙二醇甲醚 分子式CH3CHOHCH2OCH3，分子量90.12，CAS号：107-98-2，无色透明液体。相对密度：0.92，熔点：-96℃，自燃温度：287℃，沸点：120.17℃，闪点：31.1℃，爆炸极限：1.9%~13.1%，水溶性＞1000000mg/L。易燃，高于38℃可能形成爆炸性蒸气/空气混合物。LD50：3739mg/kg（大鼠口服）。 二氯甲烷 二氯甲烷，化学式为CH2Cl2，分子量84.93，为无色透明液体，具有类似醚的刺激性气味。微溶于水，溶于乙醇和乙醚，在通常的使用条件下是不可燃低沸点溶剂，其蒸气在高温空气中成为高浓度时，才会生成微弱燃烧的混合气体，常用来代替易燃的石油醚、乙醚等。沸点39.8℃，熔点-97℃，闪点-14.1℃，密度1.325g/cm3，CAS号：75-09-2，爆炸极限14~22%，LD50:1600~2000mg/m3（大鼠经口），LC50:88000mg/m3（大鼠吸入，1/2h）。 7、VOCs平衡 本项目VOCs产排平衡图如下所示。 图2-1 VOCs平衡图 单位：t/a 8、劳动定员及工作制度 企业劳动定员35人，实行单班制生产，每班工作8小时，年生产时间300d，厂区不设有食堂，不提供住宿。 9、厂区平面布置 玉环振盟橡塑有限公司租用玉环恒鑫机械厂闲置厂房进行生产，租赁厂房共2层（租用楼层为1楼和3楼西南侧部分，层高约7m，2楼和4楼未租赁），1楼租赁面积约511.4m2，用于布置硫化机、修边机等设备、一般固废仓库、原料堆场和办公室；3楼租赁面积为741.4m2，用于布置管子涂料机、烘箱和注塑机等设备及成品仓库。企业厂区平面布置图详见附图7。 10、设备产能符合性分析 本项目设置20台硫化机，硫化工序年工作300天，日工作8小时，硫化机产能核算见表2-10。 硫化机产能核算 设备型号 设备数量（台） 单台生产能力kg/批 单台硫化周期min/批 日加工时间h 年工作天数d 产能t/a 100T 2 0.5 4 8 300 36 200T 2 0.6 4 8 300 43.2 250T 4 0.6 4 8 300 86.4 300T 6 0.8 4 8 300 172.8 350T 6 1.0 4 8 300 216 合计 554.4 本项目申报硫化产能约为503t/a，约占设备设计产能的91%，则申报产能处于核算的理论硫化量范围内，即硫化机生产能力与项目规模相匹配。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述 图2-2 橡胶防尘罩生产工艺流程及产污环节图 图2-3 摆臂衬套生产工艺流程及产污环节图 图2-3 塑料汽车配件生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）橡胶防尘罩 项目外购的橡胶是经过开炼和密炼加工成型的半成品橡胶。根据客户提供的产品加工要求，选择相应的一种橡胶进行硫化成型，橡胶在硫化之前需要人工用剪刀剪成条状，然后放入硫化机进行硫化成型。氯丁橡胶硫化温度在180±5℃，丁腈橡胶硫化温度在170±5℃，丁苯橡胶硫化温度在190±5℃，三元乙丙橡胶190±5℃。硫化时间根据原料不同，时间在110s~180s不等。硫化完成后即为半成品，经过人工修边，去掉毛刺，然后检验合格后就包装入库。 （2）摆臂衬套 用于制作衬套的金属件进行手工涂胶，待自然晾干后放入硫化机模具内，橡胶加热硫化过程中完成与金属件的的粘合。 外购半成品天然橡胶切分成胶条或胶块后，放入模具内进行填充硫化，硫化原理是通过对橡胶升温并加压使橡胶分子发生交联，其结构由线型结构变成网状结构，获得一定的物理机械性能。硫化机工作步骤分为加料、熔融、施压和开模取件。天然橡胶硫化时间5~6min，硫化温度为160~170℃。硫化完成后即进行修边，修边过程中剔除边缘的橡胶边角料，合格品打包装袋后外运出售。 （3）塑料汽车配件 通过采购原材料TPV、TPEE、EVA，根据不同产品，选择单一一种塑料进行注塑成型；原料在注塑工序前需要进行烘箱烘干，干燥温度为80℃，然后在注塑机中加热注塑成型。控制温度为180~220℃，注塑成型后为半成品，经过修边，去掉毛刺，然后检验合格后就包装入库。 项目产品加工过程会产生边角料和次品，收集后外售处理。 注塑成型工序需要冷却水进行冷却，冷却水通过冷却塔冷却后循环使用，定期补充。 2、产排污环节分析 本项目产排污环节汇总表 污染项目 污染物名称 产生环节 主要污染因子 废气 胶合废气 涂胶、晾干工序 非甲烷总烃 硫化废气 硫化工序 二硫化碳、非甲烷总烃、VOCs、臭气浓度 注塑废气 注塑工序 非甲烷总烃、臭气浓度 废水 生活污水 员工生活 CODCr、氨氮等 噪声 设备运行噪声 设备运行 Leaq 固废 边角料和次品 硫化、修边、检验 橡胶 废胶桶 胶黏剂使用 胶黏剂、塑料 废塑料 修边、注塑 EVA、TPV、TPEE 废包装材料 原料使用 纸箱、塑料袋 废液压油 设备维护 液压油 废油桶 防锈油、液压油使用 液压油、铁 废活性炭 废气处理 活性炭、有机物 废催化剂 废气处理 二氧化钛 废灯管 废气处理 灯管、有机物 废抹布 清洁 含油抹布 生活垃圾 员工生活 塑料、纸等 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租赁厂房原为空置厂房，因此，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状 根据当地环境空气功能区划，项目所在地环境空气为二类功能区，空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单中的二级标准。根据《台州市生态环境质量报告书（2021年）》相关数据，项目所在地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 2021年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/(μg/m3) 标准值/(μg/m3) 占标率/(%) 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 18 35 51 达标 第95百分位数日平均 39 75 52 达标 PM10 年平均质量浓度 35 70 50 达标 第95百分位数日平均 76 150 51 达标 NO2 年平均质量浓度 13 40 33 达标 第98百分位数日平均 35 80 44 达标 SO2 年平均质量浓度 4 60 7 达标 第98百分位数日平均 6 150 4 达标 CO 年平均质量浓度 600 - - - 第95百分位数日平均 800 4000 20 达标 O3 年平均质量浓度 83 - - - 第90百分位数8h平均质量浓度 118 160 74 达标 由以上监测结果可知，玉环市2021年环境空气基本污染物均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解项目所在地其他污染物环境质量现状，本环评引用杭州普洛塞斯检测技术有限公司对项目西南侧水龙村（距离本项目1.20km）的非甲烷总烃、二硫化碳和臭气监测数据，并对监测数据进行分析。 1）监测点位布置 监测点位基本信息见图3-1及表3-2。 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称 监测点坐标 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂址距离/km 经度 纬度 水龙村居民点 28°5′35.47″ 121°16′2.29″ 非甲烷总烃、CS2 2021年1月18日至24日连续监测7天，每天4个规范时段 SW 1.20 臭气浓度 2021年1月18日至24日连续监测7天，每天1个规范时段 图3-1环境空气监测点位图 2）监测结果 监测数据统计结果详见表3-3。 表3-3其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位 污染物 评价标准mg/m3 浓度范围mg/m3 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 水龙村居民区 非甲烷总烃 2.0 0.77~1.35 67.5 0 达标 CS2 0.04 ＜0.03 未检出 0 达标 臭气浓度 / ＜10（无量纲） / / / 根据监测结果，非甲烷总烃浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值要求，CS2、臭气浓度未检出，项目拟建区域大气环境中环境空气质量现状良好。 2、地表水环境 本项目所在地附近水体为解放塘河和城坎河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，城坎河属于椒江（独流入海小河流）水系，编号113，水功能区为城坎河玉环工业、景观娱乐用水区，水环境功能区为工业、景观娱乐用水区，目标水质为Ⅳ类，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 项目所在地附近地表水环境质量现状参考玉环共享环境数据云平台上浙江科达检测有限公司2020年9月10日至9月12日对解放塘河（项目西南侧约680m处）的监测结果（浙科达检（2020）综字第0196号）进行分析，具体监测结果见表3-4，监测点位见附图3-2。 解放塘河水质监测结果 单位：mg/L，pH为无量纲 监测因子 断面 pH值 NH3-N CODCr BOD5 DO 高锰酸盐指数 石油类 总磷 坎门科技园008解放塘河 2020.9.10 8.15 0.48 19 3.8 5.14 4 0.04 0.16 2020.9.11 8.1 0.53 20 4 5.07 4.9 0.04 0.16 2020.9.12 8.2 0.52 24 3.5 5.26 4 0.04 0.18 平均值 8.15 0.51 21 3.77 5.16 4.3 0.04 0.17 Ⅳ类标准值 6~9 ≤1.5 ≤30 ≤6 ≥3 ≤10 ≤0.5 ≤0.3 水质类别 Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅲ 根据以上监测结果，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，解放塘河水质监测项目均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 图3-2 地表水监测断面示意图 3、声环境质量现状 根据《玉环市声环境功能区划》，本项目所在区域属于1083-3-7，为3类声环境功能区，声环境质量均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，可不开展声环境现状调查。 4、土壤、地下水环境 本项目位于玉环市海洋经济转型升级示范区玉环恒鑫机械厂已建厂房，周边500m范围内不存在地下水、土壤环境保护目标。项目位于租赁厂房西南侧1楼和3楼，生产车间已进行硬化处理，且项目不涉及重金属及持久性污染物排放，正常工况下不存在地下水及土壤污染途径，因此可不开展地下水及土壤环境质量现状调查。 5、生态环境 本项目位于玉环市海洋经济转型升级示范区内，在工业园区建成范围内，可不进行生态现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区。 2、声环境 本项目厂界外50m范围无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内均不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于玉环市海洋经济转型升级示范区玉环恒鑫机械厂内，项目所在厂房均已建成，无产业园区外新增用地。 本项目的主要环境保护目标情况见附图6。 |
| 污染物排放控制标准 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 本项目硫化废气、胶合废气和注塑废气收集后统一处理后通过30m高排气筒（DA001）排放，胶合、硫化产生的污染物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5的相应要求，企业厂界无组织排放限值执行GB27632-2011中表6相关要求，恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关标准；本项目注塑废气（非甲烷总烃）无组织排放的废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中的企业边界大气污染物浓度限值，有组织排放的废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5中的大气污染物特别排放限值；因硫化废气与注塑废气收集处理后同一根排气筒排放，根据从严要求，注塑废气非甲烷总烃有组织和无组织排放均执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中的排放限值。具体见表3-5至表3-9。 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 序号 污染物项目 生产工艺或设施 排放限值 （mg/m3） 单位胶料基准排气量（m3/t） 1 非甲烷总烃 轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置 10 2000 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6 序号 污染物项目 排放限值（mg/m3） 1 非甲烷总烃 4.0 恶臭污染物排放标准值 序号 控制项目 排气筒高度（m） 排放量（kg/h） 1 CS2 30 6.1 2 臭气浓度 25 6000（无量纲） 恶臭污染物厂界标准值 序号 控制项目 单位 二级 新改扩建 1 CS2 mg/m3 3 2 臭气浓度 无量纲 20（无量纲） 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5 污染物 排放限值 适合的合成树脂类型 污染物排放监控位置 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3） 非甲烷总烃 60 所有合成树脂 车间或生产设施排气筒 4.0 企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB27822-2019）排放限值相关要求，具体见表3-10。 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB27822-2019） 污染物项目 排放限值（mg/m3） 特别排放限值（mg/m3） 限值含义 无组织排放监控位置 非甲烷总烃 10 6 监控点1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 20 监控点任意一次浓度值 项目废气污染物排放执行标准清单 污染源 污染物 浓度限值（mg/m3） 排放口监测位置 标准来源 涂胶、硫化、注塑 非甲烷总烃 10 DA001 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） CS2 6.1 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 臭气浓度 6000（无量纲） 厂区内无组织 非甲烷总烃 30 厂房外浓度最高点 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB27822-2019） 厂界无组织 非甲烷总烃 4.0 周界外浓度最高点 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） CS2 3.0 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 臭气浓度 20（无量纲） 2、废水 本项目生活污水经化粪池预处理达标后纳管至玉环市污水处理有限公司集中处理，达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(准地表水准Ⅳ类)后外排，具体相关标准值详见表3-12。 玉环市污水处理有限公司进出水水质标准 单位：mg/L，pH为无量纲 污染因子 pH CODCr BOD5 SS NH3-N* 总氮* TP 进水标准 6~9 400 180 300 35 50 8 出水标准 6~9 30 6 5 1.5（2.5） 12（15） 0.3 注*：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值 3、噪声 本项目位于玉环市海洋经济转型升级示范区（玉环恒鑫金属机械厂内），根据《玉环市声环境功能区划》，项目所在区域属于1083-3-7，为3类声环境功能区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，详见表3-13。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 时段 厂界外声环境功能区类别 昼间 夜间 3 65 55 4、固废 本项目一般工业固体废物采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的工业固体废物管理条款要求执行，一般工业固废库房应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，不得形成二次污染。一般工业废物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。危险废物的暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制指标 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号），需进行总量控制的指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘，根据《玉环橡胶行业发展规划》，总量控制选取粉尘、VOCs、CS2。 因此，本项目纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N、VOCs、CS2。 2、总量控制方案 根据原台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保〔2013〕95号）：“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”。本项目只排放生活污水，因此CODCr、NH3-N不需要进行区域替代削减。 根据《关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号），2020年玉环市属于环境空气达标区，项目新增的VOCs排放量实行等量削减。 本项目总量控制建议指标情况见表3-14。 本项目总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 总量控制指标 COD 氨氮 VOCS CS2 本项目污染物总量（t/a） 0.013 0.0007 0.184 0.069 建议总量控制指标（t/a） 0.013 0.0007 0.184 0.069 区域替代比例 / / 1:1 / 削减替代量（t/a） / / 0.184 / 根据原台州市环境保护《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》（台环保[2018]53号），企业在建设项目投产前应当向当地生态环境部门及市生态环境局提交台州市主要污染物总量指标相关资料，取得总量指标，完成排污权交易。目前，玉环市除家具喷漆及表面喷涂行业VOCS总量需要进行排污权有偿购买，其他行业排污权交易平台尚在构建中，故项目VOCS总量暂不购买，后续根据排污交易平台建设情况进行有偿购买。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目租用厂房，无施工期，只需进行设备安装即可投入生产。要求企业在设备安装过程中加强管理，防治噪声对周边环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）源强分析 技改项目废气污染物产生及排放情况见表4-1。 技改项目废气污染源强情况一览表 工序/生产线 装置 排放源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放 时间（h） 核算方法 废气产生量(m3/h) 产生浓度(mg/m3) 产生量(t/a) 产生速率 (kg/h) 工艺 效率/% 核算方法 废气排放量(m3/h) 排放浓度(mg/m3) 排放量（t/a） 排放速率(kg/h) 注塑、涂胶、硫化区 注塑机、硫化机、涂胶区 排气筒DA001* 非甲烷总烃 产污系数法 25000 4.967 0.298 0.124 UV光催化氧化+活性炭吸附 90 物料衡算法 25000 0.497 0.030 0.012 2400 CS2 4.117 0.247 0.103 90 0.412 0.025 0.010 VOCS 12.117 0.727 0.303 90 1.212 0.073 0.030 臭气浓度 4000（无量纲） / / 75 1000（无量纲） / / 无组织 非甲烷总烃 / / 0.035 0.015 / / / / 0.035 0.015 CS2 / / 0.044 0.018 / / / / 0.044 0.018 VOCS / / 0.111 0.046 / / / / 0.111 0.046 臭气浓度 / 20（无量纲） / / / / / 20（无量纲） / / 注：*非甲烷总烃包括胶合废气的非甲烷总烃以及硫化废气的非甲烷总烃，VOCS包括胶合废气中的VOCS以及硫化废气VOCS。 |

| 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 | 废气源强核算情况如下： ①硫化废气 硫化废气主要在硫化工段产生，硫化废气组份复杂多变，主要污染物废非甲烷总烃、二硫化碳、VOCs（包括非甲烷总烃）。本评价中硫化废气各污染物产生系数参考《橡胶制品生产过程中废气污染物的排放系数》（《橡胶工业》2016年第2期123-127）、《浙江省重点行业VOC污染排放源排放量计算方式》（1.1版）中相关数据，具体见表4-2。 硫化废气污染物产生情况 橡胶种类 污染因子 丁苯橡胶 （t/t混炼胶） 三元乙丙橡胶 （t/t混炼胶） 氯丁橡胶 （t/t混炼胶） 丁腈橡胶 （t/t混炼胶） 天然橡胶 （t/t混炼胶） 非甲烷总烃 1.28E-05 2.66E-05 3.35E-05 3.32E-05 4.68E-05 CS2 1.63E-04 1.32E-03 5.75E-04 9.50E-04 5.35E-04 VOCs 4.78E-04 1.75E-03 6.66E-04 1.42E-03 1.04E-03 本项目丁苯橡胶用量15t/a、三元乙丙橡胶3t/a、氯丁橡胶用量30t/a、丁腈橡胶用量55t/a、天然橡胶用量400t/a，本次环评按各类橡胶用量乘以对应的产污系数计算其源强产生量，结果如下： 本项目硫化废气各污染因子产生情况一览表 单位：t/a 橡胶种类 污染因子 硅橡胶 三元乙丙橡胶 氯丁橡胶 丁腈橡胶 天然橡胶 合计 非甲烷总烃 0.000192 0.0000798 0.00101 0.00183 0.0187 0.0218 CS2 0.00245 0.00396 0.0173 0.0523 0.214 0.290 VOCs 0.00717 0.00525 0.02 0.0781 0.416 0.527 根据《橡胶工厂环境保护设计规范》（GB50469-2016），橡胶厂排放的恶臭污染物中没有单项恶臭，只有复合臭气，通过橡胶生产企业的类比调查，硫化工序臭气浓度在3000~4000，本评价取4000（无量纲）。 ②胶合废气 本项目部分汽车衬套生产过程中需要使用胶黏剂，根据原料商提供的胶黏剂组分，胶黏剂中VOCs的质量百分比约为5.9%，本项目胶合废气污染物主要为丙二醇甲醚、二氯甲烷，以非甲烷总烃表征，胶黏剂用量约为5.0t/a，则非甲烷总烃产生量约为0.295t/a。 ③注塑废气 本项目注塑成型时会产生一定的有机废气，从出料口孔隙间逸出，进入车间。本项目主要是少量塑料单体在高温下（180~220℃）的挥发，小于本项目选用的TPEE、EVA、TPV原料的分解温度，因此本项目注塑、吹塑废气主要为游离的低碳有机烃类物质；其组分比较复杂，其主要污染因子以非甲烷总烃计。 参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（1.1版）推荐塑料行业的废气排放系数，塑料皮、板、管材制造工序非甲烷总烃产生系数为0.539kg/t（原料），本项目塑料粒子年使用量为30t/a，因此项目中非甲烷产生量为0.0162t/a，产生速率为0.007kg/h（按年工作300天，日工作8h计）。 ④废气收集 1）硫化废气废气收集 本项目硫化机集中布置，共设置两个硫化区域（具体见附图7），其中硫化A区主要布置编号LB0001~LB00010的硫化机，硫化B区主要布置编号XJ0001~XJ00010的硫化机。要求对硫化机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，每台设备设置上吸罩收集废气。 根据《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》整治要求“当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计必须满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s，确保废气收集效率。”本项目单台集气罩截面积约0.48m2，根据核算，单台硫化机所需理论风量为1036.8m3/h，硫化A、B两区的硫化设备总共为20台，则硫化区所需集气风量为20736m3/h。 2）胶合废气废气收集 本项目胶合工位采用整体密闭换风，参照《重点行业挥发性有机物治理技术指南》要求“密闭区域内换风次数原则上不少于20次/h”。本项目胶合工位换风次数设置为20次/h，胶合区隔间尺寸4*5*2.3m，整体空间容积约为46m3，则理论所需引风量920m3/h。 3）注塑废气废气收集 本项目设置密闭隔间，进出口设置软帘，每台设备设置上吸罩对废气进行收集，集气罩平均面积以0.48m2计算，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s，根据核算，单台注塑机所需理论风量为1036.8m3/h，注塑区域的注塑设备为2台，则注塑区域所需集气风量为2073.6m3/h。 本项目胶合废气、注塑废气与硫化区的硫化废气收集后一并进入UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后高空排放。硫化废气和注塑废气收集效率不低于85%，胶合废气收集效率不低于90%，废气净化效率按90%计。考虑到风量损失，废气收集风量按照25000m3/h计。项目有效工作时间约2400h，则废气污染物产排情况分析见表4-4。 废气源强核算表 产排污环节 污染物种类 产生量 （t/a） 有组织排放情况 无组织排放情况 合计 排放量 （t/a） 工作时间(h) 排气筒编号 风量 （m3/h） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 涂胶 非甲烷总烃 0.295 DA001 25000 0.027 0.011 0.443 0.030 0.012 0.057 2400 注塑 非甲烷总烃 0.0162 0.001 0.001 0.023 0.002 0.001 0.003 硫化 非甲烷总烃 0.0218 0.002 0.001 0.031 0.003 0.001 0.005 CS2 0.29 0.025 0.010 0.411 0.044 0.018 0.069 VOCs 0.527 0.045 0.019 0.747 0.079 0.033 0.124 合计* 非甲烷总烃 0.333 / / 0.030 / / 0.035 / 0.065 / CS2 0.29 0.025 / / 0.044 / 0.069 VOCs 0.838 0.073 / / 0.111 / 0.184 注：*非甲烷总烃包括胶合废气的非甲烷总烃、注塑废气的非甲烷总烃以及硫化废气的非甲烷总烃，VOCS包括胶合废气中的VOCS、注塑废气中的VOCs以及硫化废气中的VOCS。 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中规定的大气污染物排放限值，本项目硫化过程中实际排放的废气浓度需折合成基准排气量后的浓度，具体见表4-5。 硫化废气排放情况（折标） 污染物 排气筒 编号 实测排气总量（m3/h） 实测排放浓度（mg/m3） 胶料消耗量（t） 单位胶料基准排气量 基准气量排放浓度（mg/m3） 排放限值（mg/m3） 非甲烷总烃 DA001 25000 0.023 503 2000m3/t胶 1.37 10 由上表可知，硫化废气中非甲烷总烃废气折基准风量后排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中规定的大气污染物排放限值（10mg/m3）。 （2）非正常工况 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，造成排气筒废气污染物未经净化直接排放，非正常工况下废气排放情况，具体见表4-6。 非正常工况排气筒排放情况 污染源 污染物名称 非正常排放原因 非正常排放情况 执行标准 是否达标 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 频次及持续时间 排放量(kg/a) 浓度(mg/m3) 速率 (kg/h) 排气筒DA001 非甲烷总烃 废气处理设施失效，处理效率为0 4.967 0.124 1次/a，1h/次 0.124 10 / 达标 CS2 4.117 0.103 0.103 / 4.2 达标 VOCs 12.117 0.303 0.303 / / / 由上表可知，非正常工况下，废气污染物各污染物排放浓度均能达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5相关要求，能够达标排放。为防止非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换UV灯管和活性炭，灯管每年更换三分之一，活性炭每年更换一次； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 （3）防治措施 本项目车间设置两个硫化区域（硫化A区布置10台硫化机，硫化B区布置10台硫化机），环评要求对硫化机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，每台设备设置上吸罩收集废气；在涂胶工位上方设置集气罩，非操作工位侧设置软帘围合；在注塑机上方设置集气罩收集废气，进出口设置软帘密闭收集。胶合废气、注塑废气、硫化废气收集后采用UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后高空排放，净化效率为90%。废气收集风量为25000m3/h，，通过30m排气筒高空排放。 图4-1 废气处理工艺图 项目废气防治设施相关参数一览表 类目 排放源 生产单元 涂胶、注塑、硫化区 生产设施 涂胶台、硫化机、注塑机 产排污环节 胶合、注塑废气、硫化废气 污染物种类 非甲烷总烃、CS2、VOCs、臭气浓度 排放形式 有组织 污染防治设施概况 收集方式 硫化机设备区域密闭，进出口设置软帘，每台设备设置上吸罩收集废气；涂胶工位上方设置集气罩，非操作工位侧设置软帘围合；注塑机上方设置集气罩，进出口设置软帘密闭收集。 收集效率 85%（硫化废气、注塑废气）/90%（胶合废气） 处理能力 25000m3/h 处理效率 90% 处理工艺 UV光催化氧化+活性炭吸附 是否为可行技术 是 排放口 类型 一般排放口 高度(m) 30 内径(m) 0.8 温度(℃) 25 地理坐标 经度：121°16′52.62″ 纬度：28°6′41.64″ 编号 DA001 本项目注塑废气、胶合废气、硫化废气经采用密闭收集或集气罩收集后采用UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后高空排放，治理设施属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中废气治理的可行技术，治理设施符合相关要求。 （4）环境影响分析 废气达标性分析一览表 排气筒编号 废气种类 污染物 种类 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 标准 本项目 标准值 本项目 标准值 DA001* 胶合、注塑、硫化废气 非甲烷总烃 0.012 / 0.472（折算浓度1.37） 10 GB27632-2011 CS2 0.010 4.2 0.441 / GB14554-93 臭气浓度 / / 1000（无量纲） 6000（无量纲） VOCs 0.03 / 1.188 / / 注：*非甲烷总烃包括胶合废气的非甲烷总烃、注塑废气的非甲烷总烃以及硫化废气的非甲烷总烃，VOCS包括胶合废气中的VOCS、注塑废气中的VOCs以及硫化废气中的VOCS。 由上表可知，本项目工艺废气经处理后其有组织废气能够做到达标排放，项目各废气污染因子均能满足相关标准的要求。 综上，本项目位于环境质量达标区，评价范围内无一类区，采用上述污染治理措施后，废气有组织排放均能做到达标排放，无组织排放量较少，对周边环境影响较小。此外，企业需加强管理，确保废气处理设施正常运行，废气稳定达标排放，杜绝非正常工况的发生。因此，本项目建成后，大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 2、废水 （1）源强分析 本项目用水主要为生活用水，厂内不设食堂，不提供住宿。项目劳动定员35人，人均均生活用水量按50L/d计，全年工作时间300天，则职工生活用水量约525m3/a，生活污水排放量以用水量的85％计，预计生活污水产生量为446.25m3/a，生活污水水质参照城市生活污水水质，主要污染物及其含量一般约为CODCr350mg/L，氨氮35mg/L，则废水中CODCr产生量为0.156t/a，氨氮为0.016t/a。 生活污水经化粪池预处理达标后纳入玉环市污水处理有限公司处理，最终经玉环市污水处理有限公司统一处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）后排放。 废水产生情况汇总见表4-9。 废水污染源源强核算表 序号 产排污环节 废水 类别 污染物种类 污染物产生 污染物排放（纳管量） 产生废水量（m3/a） 产生浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 排放废水量（m3/a） 排放浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 1 员工生活 生活 污水 CODCr 446.25 350 0.156 446.25 350 0.156 氨氮 35 0.016 35 0.016 纳入玉环市污水处理有限公司废水污染源源强核算表 工序 污染物 进入污水处理厂污染物情况 污染物排放 废水量（m3/a） 浓度（mg/L） 进入量 （t/a） 废水量（m3/a） 浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 纳入玉环市污水处理有限公司集中处理 COD 446.25 350 0.156 446.25 30 0.013 氨氮 35 0.016 1.5 0.0007 （2）防治措施 本项目外排废水仅为生活污水，生活污水经厂区已建化粪池处理达标后纳管排放，废水处理工艺成熟，能够做到稳定达标排放。 废水防治设施相关参数一览表 序号 废水类别 污染物种类 污染防治设施概况 排放口 类型 排放口 编号 处理能力（t/d） 处理工艺 处理效率（%） 是否为可行技术 1 生活污水 CODCr、氨氮等 10 化粪池 / 是 一般排放口 DW001 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口 编号 排放口地理坐标 废水排放量 （万m3/a） 排放 方式 排放 去向 排放规律 经度 纬度 1 DW001 121°16′ 52.54″ 28°6′ 41.03″ 0.0446 间接排放 城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 （3）环境影响分析 ①依托污水厂概况 玉环市污水处理有限公司座落于坎门炮台山，其污水厂服务范围为玉环本岛的玉城及坎门街道，西起三合潭，东至解放二塘，北至东青山麓，南至双庙、坎门乌沙头，服务范围总面积约为133.2km2。公司成立运行多年来审批过多个项目，废水处理规模及出水标准不断提升。公司最新于2018年4月委托浙江泰诚环境科技有限公司编制完成的《玉环市污水处理厂提标改造工程环境影响报告书》，于2018年5月获得原玉环市环境保护局批复（玉环建[2018]75号），并于2018 年7月27日通过竣工验收（玉环验[2018]35号）。污水厂出水水质执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类），污水处理总的规模为6万m3/d，出水全部作为再生水回用于玉坎河及市政、工业用水。 玉环市污水处理有限公司提标改造工程在原有一级B工艺流程基础上将厌氧池改扩为缺氧池，增加建设中间提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、1#及2#加药间、应急粉末活性炭投加间及料仓、及超滤膜处理车间等深度处理构筑物，以及电气、自控、在线监测、除臭装置、绿化、厂区道路等配套设施。 具体处理工艺流程见下图。 图4-2 污水处理厂处理工艺流程图 玉环市污水处理有限公司的进出水水质设计参数见表4-13。 玉环市污水处理有限公司进管及出水标准 单位：mg/L(pH除外) 污染因子 pH CODCr BOD5 NH3-N SS TN TP 进管标准 6～9 400 180 30 300 50 8.5 出水标准 6～9 30 6 1.5（2.5） 5 12（15） 0.3 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。 玉环市污水处理有限公司2022年10月10日至10月19日的污染源自动监测数据，见表4-14。 2021年10月10日至2021年10月19日污染源自动监测数据 时间 pH值 化学需氧量 （mg/L） 氨氮 （mg/L） 总磷 （mg/L） 总氮 （mg/L） 废水流量总量（L/s） 2022年10月10日 6.74 18.68 0.1313 0.159 10.342 648.91 2022年10月11日 6.72 18.26 0.01 0.186 10.089 707.46 2022年10月12日 6.76 16.46 0.01 0.17 10.158 662.78 2022年10月13日 6.71 16.8 0.01 0.189 9.983 703.78 2022年10月14日 6.72 17.52 0.0194 0.213 10.206 695.79 2022年10月15日 6.71 17.68 0.01 0.237 10.409 702.97 2022年10月16日 6.75 17.37 0.0104 0.219 9.94 681.99 2022年10月17日 6.72 18.19 0.0272 0.237 9.456 692.26 2022年10月18日 6.84 18.06 0.0117 0.213 10.56 696.16 2022年10月19日 6.74 20.63 0.0201 0.178 11.226 674.22 标准值（准IV类） 6~9 30 1.5（2.5） 0.3 12（15） - 注：每年12月1日至次年3月31日执行括号内限值 根据玉环市污水处理有限公司2022年10月10日至10月19日污染源自动监测数据显示，玉环市污水处理有限公司近期出水水质也较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）。玉环市污水处理有限公司设计处理能力为6万m3/d，现处理量平均约5.93万m3/d，余量约为0.07万m3/d。本项目实施后企业每日污水排放量为1.49m3，在污水厂处理能力范围内。 ②依托可行性分析 本项目外排废水仅为生活污水，经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）后排放。 本项目废水排放量较小（约1.49m3/d）且水质较为简单，在玉环市污水处理有限公司设计进水水质浓度及剩余处理容量范围内，不会对其造成冲击影响。本项目所在工业园区已完成管网铺设，废水纳入玉环市污水处理有限公司处理是可行的。项目废水经处理后纳管至玉环市污水处理有限公司集中处理，不排入周边水体，对周边水环境无影响。 3、噪声 （1）源强分析 本项目噪声主要来源于各类设备运转时产生的噪声，根据同类项目类比调查，主要生产设备及配套设施噪声源强汇总见表4-15。 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号 声源名称 型号 空间相对位置/m 声功率级 声源控制措施 运行时段 X Y Z dB（A） 1 废气处理风机 / 0 8 1 90 加装消声罩、吸声材料，采取隔振、隔声、吸声等降噪装置 9:00-17:00 注：本次评价以车间西南角为原点（0，0）。 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 型号 声功率级 声源控制措施 空间相对位置/m 运行时段 dB（A） X Y Z 生产车间 硫化A区 注射硫化机 / 85 加装减振垫，采取隔振、消声等降噪装置 5 28 1 9：00~17：00 注射硫化机 / 85 6 28 1 9：00~17：00 平板硫化机 / 85 7 28 1 9：00~17：00 平板硫化机 / 85 8 28 1 9：00~17：00 平板硫化机 / 85 9 28 1 9：00~17：00 平板硫化机 / 85 5 24 1 9：00~17：00 平板硫化机 / 85 6 24 1 9：00~17：00 平板硫化机 / 85 7 24 1 9：00~17：00 平板硫化机 / 85 8 24 1 9：00~17：00 平板硫化机 / 85 9 24 1 9：00~17：00 自动修边机 / 75 5 22 1 9：00~17：00 空压机 / 85 7 22 1 9：00~17：00 硫化B区 平板硫化机 / 85 加装减振垫，采取隔振、消声等降噪装置 18 25 1 9：00~17：00 平板硫化机 / 85 18 24 1 9：00~17：00 平板硫化机 / 85 18 23 1 9：00~17：00 平板硫化机 / 85 18 22 1 9：00~17：00 平板硫化机 / 85 18 21 1 9：00~17：00 平板硫化机 / 85 18 20 1 9：00~17：00 平板硫化机 / 85 18 19 1 9：00~17：00 平板硫化机 / 85 18 18 1 9：00~17：00 平板硫化机 / 85 18 17 1 9：00~17：00 平板硫化机 / 85 18 16 1 9：00~17：00 空压机 / 85 18 27 1 9：00~17：00 注塑区 拌料机 / 80 加装减振垫，采取隔振、消声等降噪装置 16 15 15 9：00~17：00 烘箱 / 65 16 20 15 9：00~17：00 冷却塔 / 85 16 25 15 9：00~17：00 注塑机 / 80 16 10 15 9：00~17：00 注塑机 / 80 16 12 15 9：00~17：00 胶合区 管子涂料机 / 80 3 35 15 9：00~17：00 管子涂料机 / 80 6 35 15 9：00~17：00 管子涂料机 / 80 9 35 15 9：00~17：00 工业企业噪声源强调查清单（室内声源——续上表） 序号 声源名称 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 声压级/dB（A） 建筑物外距离/m 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 硫化A区 注射硫化机 15 28 5 2 61.5 56.1 71 79 20 41.5 36.1 51.0 59.0 1 1 1 1 注射硫化机 14 28 6 2 62.1 56.1 69.4 79 20 42.1 36.1 49.4 59.0 1 1 1 1 平板硫化机 13 28 7 2 62.7 56.1 68.1 79 20 42.7 36.1 48.1 59.0 1 1 1 1 平板硫化机 12 28 8 2 63.4 56.1 66.9 79 20 43.4 36.1 46.9 59.0 1 1 1 1 平板硫化机 11 28 9 2 64.2 56.1 65.9 79 20 44.2 36.1 45.9 59.0 1 1 1 1 平板硫化机 15 24 5 6 61.5 57.4 71 69.4 20 41.5 37.4 51.0 49.4 1 1 1 1 平板硫化机 14 24 6 6 62.1 57.4 69.4 69.4 20 42.1 37.4 49.4 49.4 1 1 1 1 平板硫化机 13 24 7 6 62.7 57.4 68.1 69.4 20 42.7 37.4 48.1 49.4 1 1 1 1 平板硫化机 12 24 8 6 63.4 57.4 66.9 69.4 20 43.4 37.4 46.9 49.4 1 1 1 1 平板硫化机 11 24 9 6 64.2 57.4 65.9 69.4 20 44.2 37.4 45.9 49.4 1 1 1 1 自动修边机 15 22 5 8 51.5 48.2 61 56.9 20 31.5 28.2 41.0 36.9 1 1 1 1 空压机 13 22 7 8 62.7 58.2 68.1 66.9 20 42.7 38.2 48.1 46.9 1 1 1 1 硫化B区 平板硫化机 2 25 18 5 79 57 59.9 71 20 59.0 37.0 39.9 51.0 1 1 1 1 平板硫化机 2 24 18 6 79 57.4 59.9 69.4 20 59.0 37.4 39.9 49.4 1 1 1 1 平板硫化机 2 23 18 7 79 57.8 59.9 68.1 20 59.0 37.8 39.9 48.1 1 1 1 1 平板硫化机 2 22 18 8 79 58.2 59.9 66.9 20 59.0 38.2 39.9 46.9 1 1 1 1 平板硫化机 2 21 18 9 79 58.6 59.9 65.9 20 59.0 38.6 39.9 45.9 1 1 1 1 平板硫化机 2 20 18 10 79 59 59.9 65 20 59.0 39.0 39.9 45.0 1 1 1 1 平板硫化机 2 19 18 11 79 59.4 59.9 64.2 20 59.0 39.4 39.9 44.2 1 1 1 1 平板硫化机 2 18 18 12 79 59.9 59.9 63.4 20 59.0 39.9 39.9 43.4 1 1 1 1 平板硫化机 2 17 18 13 79 60.4 59.9 62.7 20 59.0 40.4 39.9 42.7 1 1 1 1 平板硫化机 2 16 18 14 79 60.9 59.9 62.1 20 59.0 40.9 39.9 42.1 1 1 1 1 空压机 2 27 18 3 79 56.4 59.9 75.5 20 59.0 36.4 39.9 55.5 1 1 1 1 注塑区 拌料机 4 15 16 25 68 56.5 55.9 52 20 48.0 36.5 35.9 32.0 1 1 1 1 烘箱 4 20 16 20 53 39 40.9 39 20 33.0 19.0 20.9 19.0 1 1 1 1 冷却塔 4 25 16 15 73 57 60.9 61.5 20 53.0 37.0 40.9 41.5 1 1 1 1 注塑机 4 10 16 30 68 60 55.9 50.5 20 48.0 40.0 35.9 30.5 1 1 1 1 注塑机 4 12 16 28 68 58.4 55.9 51.1 20 48.0 38.4 35.9 31.1 1 1 1 1 胶合区 管子涂料机 17 35 3 5 55.4 49.1 70.5 66 20 35.4 29.1 50.5 46.0 1 1 1 1 管子涂料机 14 35 6 5 57.1 49.1 64.4 66 20 37.1 29.1 44.4 46.0 1 1 1 1 管子涂料机 11 35 9 5 59.2 49.1 60.9 66 20 39.2 29.1 40.9 46.0 1 1 1 1 （2）防治措施 为减小噪声对周边环境的影响，本报告对建设单位提出噪声污染防治措施： ①选用低噪声设备，合理布置车间，高噪声设备远离厂界； ②针对风机、空压机等设置隔声间，并安装减振垫和高效消声器等综合降噪措施。 ③严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗。 ④企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （3）环境影响分析 本项目采用《建设项目环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中“附录B.1工业噪声预测计算模型”对厂界噪声影响进行预测。 在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式6-1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 图1室内声源等效为室外声源图例 式中： Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式6-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式6-3计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式6-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中： Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 ②室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得 A 声功率级或某点的A声级时，单个室外的点声源在预测点产生的声级可按式6-5作近似计算： LA（r）=LA（r0）-A A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中： Lw—倍频带声功率级，dB； A—倍频带衰减，dB（一般选中心频率为500Hz的倍频带作估算）； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 衰减项计算按《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中附录A中的模式计算。 ③各声源在预测点的叠加影响计算公式 i建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg为建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi为i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T为预测计算的时间段，s； ti为i声源在T时段内的运行时间，s。 ii预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中： Leqg为建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb为预测点的背景值，dB(A)。 项目生产时间为9:00-17：00，因此本环评对厂界昼间噪声影响进行预测，预测结果见表4-18。 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB 预测点位 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 昼间 昼间 昼间 昼间 贡献值 64.6 47.2 55.4 62.3 标准（昼间） 65 65 65 65 达标情况 达标 达标 达标 达标 由上表可知，本项目采取隔声、减振、消声等措施后，正常生产时，厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 4、固体废物 （1）源强分析 项目主要固体废物为边角料和次品、废包装材料、废塑料、废胶桶、废液压油、废油桶、废活性炭、废催化剂、废灯管及员工生活垃圾等。 1）边角料和次品 本项目原材料在硫化、修边、注塑和检验过程中会产生废边角料及次品，根据企业提供的资料和对同类企业的类比分析，橡胶边角料约占硫化工艺产品量的8%，硫化工艺橡胶产品合格率98%，则橡胶边角料及次品产生量约为50.300t/a，收集后外售综合利用。 2）废胶桶 本项目胶黏剂使用后会产生废包装桶，年产生空桶约313个，单个包装桶重约0.5kg，则废包装桶产生量约0.157t/a。 3）废液压油 根据企业提供的资料，液压油循环使用，定期更换，则废液压油产生量为1.2t/2a。 4）废油桶 本项目液压油和防锈油使用会产生废油桶，液压油空桶产生量为4个/年，单个空油桶重约5kg，废液压油油桶产生量约0.020t/a；防锈油空桶产生量为6个，单个空油桶重约为0.5kg，废防锈油油桶产生量约为0.003t/a，则本项目废油桶产生量约为0.023t/a。 5）废活性炭 本项目有机废气产生量0.838t/a，排放量为0.184t/a，则削减量为0.654t/a。UV光催化净化效率取30%，剩余的均被活性炭吸附，则活性炭吸附量约为0.458t/a。废活性炭按1t活性炭吸附0.15t有机废气进行估算，则活性炭用量约为3.052t/a。根据排风量核算活性炭理论最大填充量为3.2m3，活性炭密度取0.5t/m3，则两套废气处理设施单次活性炭填装总量为1.6t，则需每半年更换一次，废活性炭（包括有机废气）产生量为3.66/a。 6）废催化剂 本项目光催氧化设施采用二氧化钛作为催化剂，填充量约10kg/套，催化剂长期使用后会影响处理效果，需进行更换处理，催化剂一年更换一次，则废催化剂产生量为0.01t/a。收集后交由资质单位妥善处置。 7）废灯管 本项目废气处理过程会产生废UV灯管，一般半年更换一次，废灯管产生量约为0.10t/a。 8）废包装材料 项目原料包装会产生一般废包装材料，主要为纸箱、塑料袋等，根据企业提供的资料进行估算，产生量约为2.0t/a，收集后外售综合利用。 9）废塑料 本项目原材料在注塑、吹塑、修边和检验过程中会产生塑料边角料及次品，根据企业提供的资料和对同类企业的类比分析，塑料边角料约占注塑工艺产品量的5%，注塑工艺塑料产品合格率99%，则塑料边角料及次品约为1.8t/a，收集后外售综合利用。 10）废抹布 根据企业提供的资料，设备日常清洁和产品刷油防锈过程中会产生部分含油抹布，产生量为1.0t/a。 11）生活垃圾 本项目劳动定员35人，生活垃圾产生量按照0.5kg/（t·d）计，年生产时间300天，则生活垃圾产生量约5.25t/a，委托环卫部门清运。 本项目固体废物产生及利用处置情况汇总见表4-19。 固体废物污染源源强核算一览表 序号 固体废物 名称 产生环节 固废属性 物理 性状 主要有毒有害物质名称 产生量 （t/a） 利用或处置量（t/a） 最终去向 1 边角料和次品 修边 一般固废 固态 / 50.3 50.3 物资回收单位 2 废包装材料 原料使用 一般固废 固态 / 2.0 2.0 3 废塑料 注塑、修边 一般固废 固态 / 1.8 1.8 小计 54.1 54.1 / 4 废胶桶 胶水使用 危险废物 固态 胶黏剂 0.157 0.157 委托有资质单位安全处置 5 废液压油 设备维护 危险废物 半固态 液压油 0.6 0.6 6 废油桶 液压油使用 危险废物 固态 液压油 0.023 0.023 7 废活性炭 废气处理 危险废物 固态 活性炭、有机物 3.66 3.66 8 废抹布 日常清洁 危险废物 液态 含油抹布 1.0 1.0 委托有资质单位安全处置 9 废催化剂 废气处理 危险废物 固态 二氧化钛 0.01 0.01 10 废灯管 废气处理 危险废物 固态 灯管、汞及其化合物 0.10 0.10 小计 5.55 5.55 / （2）环境管理要求 固废贮存场所（设施）基本情况表 序号 类别 固体废物 名称 废物代码 环境危险特性 贮存方式 贮存 周期 贮存能力（t） 贮存面积（m2） 仓库 位置 1 危险废物 废胶桶 HW49 900-041-49 T/In 堆放 4个月 0.052 5 车间西侧 废液压油 HW08 900-218-08 T/I 袋装 一年 0.6 废抹布 HW49 900-041-49 T/In 袋装 半年 0.5 废油桶 HW08 900-249-08 T/I 堆放 半年 0.011 废活性炭 HW49 900-039-49 T 袋装 半年 1.83 废催化剂 HW50 772-007-50 T 袋装 一年 0.01 废灯管 HW29 900-023-29 T 袋装 半年 0.05 2 一般 固废 边角料和次品 291-009-05 / 袋装 1个月 4.2 20 厂房内 废包装材料 291-009-07 / 袋装 半年 1.0 废塑料 291-009-06 / 袋装 半年 0.9 建设单位应做好一般工业固废在厂内的暂存工作。一般工业固废严格分类收集，收集后出售给相关企业综合利用，企业需建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，企业须设立独立的危险废物暂存场所，并做好标识，建议企业在厂房内设置单独的危废暂存库。要求如下： （1）危废暂存库应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求。贮存场所地面须作硬化处理，以混凝土、砖、或经过防止腐化处理的钢材料进行建设，地面涂至少2mm高的环氧树脂，以防止渗漏和腐蚀。存放液体性危险废物的贮存场所必须设计导流槽和收集井。场所应有雨棚、围堰或围墙。场所需要密闭且有通风口。 （2）危废暂存库配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 （3）危废仓库外须粘贴相关标志牌和警示牌，危废分类贮存、规范包装并应防止风吹、日晒、雨淋，不能乱堆乱放，定期转移委托有资质的单位安全处置。 （4）企业须进一步完善危险废物管理台账制度（包括落实电子台账），详细记录危险废物种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，委托他人运输、利用、处置危险废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求及环境事故责任主体。危险废物处置应执行报批和转移联单等制度。 5、地下水、土壤 （1）污染源识别 本项目地下水、土壤影响因子识别见表4-21。 地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源 工艺流程/节点 污染途径 污染物类型 全部污染物指标 影响对象 备注 生产车间 生产线 大气沉降 有机废气 VOCs、CS2 土壤、地下水 / 原料仓库、危废暂存间 仓储、运输 地面漫流、垂直入渗 有机污染物 石油烃、VOCs等 土壤、地下水 事故 DA001 废气处理设施 大气沉降 有机废气 VOCs、CS2 土壤、地下水 正常排放 （2）分区防渗 结合本项目车间布置情况，防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，本项目防渗分区信息情况详见表4-22，分区防渗图见附图8。 项目厂区防渗分区信息一览表 防渗级别 工作区 防控要求 重点防渗区 硫化区、注塑区、危废暂存间、液压油、防锈油、胶黏剂存放处 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行 一般防渗区 生产区域、一般工业固废暂存间 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，或参照GB16889执行 简单防渗区 项目对厂区地下水基本不存在风险的车间及各路面等部分。 一般地面硬化 6、环境风险 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）附录B本项目涉及的危险物质主要有液压油、防锈油、胶黏剂和危险废物。 根据工艺流程和厂区平面布局，项目涉及危险单元主要为硫化车间、液压油、防锈油、胶黏剂存放处和危险废物暂存间等。危险物质中废液压油、废油桶具有毒性、易燃性，废胶桶、废抹布、废催化剂、废活性炭、废灯管具有毒性。火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危废管理不善，危险物质泄漏，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响。另外项目废气处理设施故障，废气超标排放，对周边环境产生不利影响。 本项目环境风险识别情况见表4-23。 建设项目环境风险识别表 序号 危险单元 风险源 主要危险物质 环境风险类型 环境影响途径 可能受影响的环境敏感目标 1 硫化车间 液压油、胶黏剂、防锈油 液压油、胶黏剂、防锈油 泄漏、火灾 环境空气、土壤 周边居民点，附近空气、地下水、土壤 2 防锈油、液压油、胶黏剂存放处暂存处 液压油、胶黏剂、防锈油 液压油、胶黏剂、防锈油 泄漏 地下水、土壤 周围地下水体、土壤 3 废气处理设施 废气处理设施 有机废气 超标排放 环境空气 周边居民点、附近空气 4 危废暂存间 危险废物 废活性炭、废灯管等 泄漏 地下水、土壤 周围地下水体、土壤 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），详见表4-24。 企业危险物质最大储存量与临界量的比值 序号 危险物质名称 CAS号 最大存在总量（t） 临界量（t） Q值 1 液压油 / 1.2 2500 0.00048 2 防锈油 / 0.1 2500 0.00004 3 二氯甲烷 75-09-2 0.045 10 0.0045 4 危险废物 / 3.053 50* 0.06106 项目Q值Σ 0.05608 *注：危险废物临界量来自《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》 综上，本项目涉及的有毒有害和易燃易爆等危险物质Q值<1，即未超过临界量。 （2）风险防范措施 ①要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ②按照《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案，配备相应的应急物资。 ③加强废气处理设施管理，确保废气处理设施正常运行以及废气达标排放。一旦发生废气设施故障或非正常运行情况，立即停止生产，安排维修人员进行维修。 ④企业应加强环保管理，配备专人对各类污染治理设施及风险应急器材设施的日常维护保养进行监督监管。 在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 7、生态 本项目位于玉环市海洋经济转型升级示范区（玉环恒鑫金属机械厂内），在工业园区建成范围内，因此，可不进行生态环境影响分析，不提相关保护措施。 8、监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类，可不开展自行监测。为加强管理，根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等，本项目的监测计划建议见表4-25。 监测计划 类别 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 废气 DA001 非甲烷总烃 1次/半年 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） CS2、臭气浓度 1次/年 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） VOCs 1次/年 / 厂界 非甲烷总烃 1次/年 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） CS2、臭气浓度 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 厂区内 VOCs 1次/年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB27822-2019） 噪声 厂界噪声 Leq（A） 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素内容 | 排放口 （编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 硫化废气排放口DA001 | 非甲烷总烃、CS2、臭气浓度、VOCs | 胶合废气整体收集，注塑废气采用集气罩收集，硫化区废气采用集气罩收集，注塑废气、胶合废气、硫化废气收集后一并经UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过30m的排气筒（DA001）排放，风量25000m3/h | 非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011），CS2、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554 -93） |
| 地表水环境 | 生活污水排放口（DW001） | CODCr、氨氮等 | 生活污水经化粪池预处理达玉环市污水处理有限公司设计进管标准后纳管，最终纳入玉环市污水处理有限公司 | 纳管标准：玉环市污水处理有限公司进水水质指标； 污水处理厂出水标准：《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》即地表水Ⅳ类标准 |
| 声环境 | 生产车间 | 噪声 | 选用低噪声设备；合理布置车间；加强设备维护，墙体隔声；风机、空压机设置隔声、消声装置，安装减振垫 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 边角料和次品、废塑料、废包装材料属于一般工业固废，出售给相关企业综合利用；废抹布、废胶桶、废液压油、废油桶、废活性炭、废催化剂、废灯管属于危险废物，委托有资质危废处置单位处置； 一般工业固废措施要求：严格分类收集，暂存在一般工业固废暂存间，企业需建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。仓库建设参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求执行； 危险废物措施要求：分类收集，暂存在危废暂存间，定期委托有资质单位统一安全处置，危废暂存间要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。危废暂存间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求，设立独立的危险废物暂存场所并做好标识；制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；执行转移联单制度，规范危险废物管理台账记录。 生活垃圾：生活垃圾委托环卫部门清运。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区内采取分区防渗措施；从源头减少三废产生量；加强废气处理设施维护，以及各类固体废物、原料的贮存工作。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | 增强风险意识，加强安全管理；加强生产过程的管理；加强环保设施运行维护；企业针对本项目制定相关应急措施。 |
| 其他环境管理要求 | 项目建成后企业需持证排污、按证排污，严格执行排污许可制度；需根据按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）要求定期进行监测；需保证处理设施能够长期、稳定、有效地进行处理运行，不得擅自拆除或者闲置废气处理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。 |

# 六、结论

1、环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正），本项目的审批原则符合性分析如下： （1）建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求 本项目不涉及《玉环市生态保护红线》、《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，符合生态保护红线要求。 企业采用本次报告提出的防治措施，不会对周边环境造成明显影响，不会突破区域环境质量底线。 本项目租赁现有闲置厂房，不新增土地，通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。符合能源和水资源利用上线要求。 本项目符合“台州市玉环市玉环海洋经济转型示范升级区产业集聚重点管控单元（ZH33108320098）”的管控措施要求，且项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 由污染防治对策及达标分析可知，落实了本评价提出的各项污染防治对策后，本项目产生的各项污染物均能做到达标排放，符合国家、省规定的污染物排放标准。 根据工程分析结果，项目总量控制建议指标为CODCr0.013t/a、NH3-N0.0007t/a、VOCs0.184t/a、CS20.069t/a。项目外排废水仅为生活污水，污染物CODCr和NH3-N排放总量不需要进行区域替代消减；VOCs削减替代比例为1:1，区域削减替代量为0.184t/a。VOCs仅提出总量控制要求，待平台建立后，再进行交易。 2、环评审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于玉环市海洋经济转型升级示范区（玉环恒鑫金属机械厂内），根据企业提供的出租方的不动产权证信息（附件三），项目用地性质为工业用地，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。 （2）建设项目符合国家和省产业政策的要求 本项目从事橡胶防尘罩、摇臂衬套和塑料汽车配件的生产加工，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目工艺、技术、产品和设备均不属于该指导目录中的鼓励类、限制类、淘汰类项目；对照《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》，本项目不属于禁止类项目。因此，本项目的建设符合国家及浙江省的产业政策。 3、其他要求符合性分析 （1）规划环评符合性 本项目位于玉环恒鑫机械厂已建厂房厂内，属于玉环市海洋经济转型升级示范区。项目主要从事橡胶防尘罩、摆臂衬套和塑料汽车配件生产，不属于玉环市海洋经济转型升级示范区准入负面清单中的项目，符合玉环市海洋经济转型升级示范区准入条件；三废治理方面，项目符合玉环市海洋经济转型升级示范区关于环境保护对策要求；污染物排放总量在玉环市海洋经济转型升级示范区总量范围内，符合玉环市海洋经济转型升级示范区总量控制要求。项目建设符合玉环海洋经济转型升级示范区控制性规划环境影响报告书结论清单的要求。 （2）行业规范符合性 本项目从源头控制（原辅料、装备、生产工艺）、污染防治（废气收集、末端处理）、环境管理（内部环境管理、环境监测）等方面的建设均符合《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》、《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》、《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》、《玉环橡胶行业发展规划》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》、《长江经济带发展负面清单（试行）》（2022年浙江省细则）、《产业结构调整指导目录》（2017年，2021年修正）的相关要求。 4、总结论 玉环振盟橡塑有限公司年产50万个橡胶防尘罩、400万个摆臂衬套、30吨塑料汽车配件生产线技改项目拟建于玉环市海洋经济转型升级示范区（玉环恒鑫金属机械厂内），项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求；环境事故风险可控。 因此，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0.065 | +0.065 |
|  | CS2 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0.069 | +0.069 |
|  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0.184 | +0.184 |
| 废水 | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | +0.013 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | +0.0007 |
| 一般工业固体废物 | 边角料和次品 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 50.3 | +50.3 |
|  | 废塑料 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | +1.8 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 2.0 | +2.0 |
| 危险废物 | 废胶桶 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 00 | 0.157 | +0.157 |
|  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | +0.6 |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.023 | +0.023 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 3.45 | +3.45 |
|  | 废催化剂 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | +0.02 |
|  | 废灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0.20 | +0.20 |
|  | 废抹布 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | +1.0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1：建设项目地理位置图

附图2：玉环市环境管控单元分类图

附图3：玉环市生态保护红线图

附图4：地表水环境功能区划图

附图5：声环境功能区划图

附图6：环境保护目标分布图

附图7：厂区平面布置图-1楼

附图7：厂区平面布置图-3楼

附图8：分区防渗图

附件一、浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

附件二、营业执照、法人身份证复印件

附件三、不动产权证

附件四、厂房租赁合同

附件五、胶黏剂MSDS

附件六、危废委托处置承诺书

危废委托处置承诺书

台州市生态环境局：

我公司“玉环振盟橡塑有限公司年产50万个橡胶防尘罩、400万个摆臂衬套、30吨塑料汽车配件生产线技改项目”在生产运行过程中会产生废液压油、废油桶、废过滤棉、废活性炭、废灯管等危险废物。目前暂未签订危废委托处置协议。

我公司承诺以上危险废物将严格按照国家相关法律法规进行储存、运输和处置，在该项目试生产之前与相关资质单位签署全部危废的委托处置协议。

若违背上述承诺，我公司自愿承担相关法律责任。

特此承诺！

承诺单位（盖章）：

2022年   月   日

# Text boxes

2.1km

本项目

水龙村监测点位

680m

地表水监测断面

本项目所在位置

本项目所在位置

本项目所在位置

本项目所在位置

图例：

地表水Ⅱ类水体

地表水Ⅲ类水体

地表水Ⅳ类水体

本项目所在位置

600m

安恬佳园

硫化A区（10台硫化机）

硫化B区（10台硫化机）

模具

刷油

一般固废堆场

办公室

危废暂存间

楼梯升降+阁楼

检验、修边

原料

堆场

DA001

卫生间

正门

硫化A区（10台硫化机）

硫化B区（10台硫化机）

模具

刷油

一般固废堆场

办公室

危废暂存间

楼梯升降+阁楼

检验、修边

原料

堆场

重点防渗区

DA001

一般防渗区

卫生间

简单防渗区

正门