安吉县山川乡2018-55地块

第一阶段土壤污染状况调查报告

委托单位：安吉县山川乡人民政府

编制单位：浙江环耀环境建设有限公司

二〇二三年一月

目  录

1.前言	1

2.概述	3

2.1调查目的和原则	3

2.1.1调查目的	3

2.1.2调查原则	3

2.2调查工作程序	3

2.3调查范围	6

2.4调查依据	9

2.4.1法律法规	9

2.4.2规范性文件	9

2.4.3技术导则与规范文件	9

2.4.4项目技术文件及其它	9

2.5调查方法	10

2.6执行标准	10

3.地块概况	11

3.1区域环境概况	11

3.1.1地理位置	11

3.1.2地形、地貌、地质	12

3.1.3气象、气候	13

3.1.4水文特征	13

3.1.5植物与生物多样性	13

3.1.6社会环境概况	14

3.2地块周边环境敏感目标	14

3.3地块的现状和历史	16

3.3.1地块历史使用情况	16

3.3.2地块现状调查	21

3.4相邻地块现状及历史	23

3.4.1相邻地块的现状调查	23

3.4.2地块历史使用情况	25

3.5地块周边工业企业概况	28

3.6地块利用规划	28

4.资料分析	30

4.1政府和权威机构资料收集和分析	30

4.2地块资料收集和分析	30

5.现场踏勘和人员访谈	32

5.1有毒有害物质储存、使用和处置情况分析	33

5.2各类槽罐内的物质和泄漏评价	33

5.3固体废物和危险废物的处理评价	33

5.4管线、沟渠泄漏评价	34

6.现场土壤快筛监测	35

6.1现场土壤快筛监测布点原则	36

7.调查结果与分析	45

8.不确定性分析	46

9.结论与建议	47

9.1结论	47

9.2建议	48

10.报告编制审查自查	49

附图1  地理位置图	53

附图2  场地周边环境示意图	54

附件1  报告编制单位营业执照	55

附件2  安吉县山川乡2018-55地块规划用地红线图	56

附件3  现场勘察记录表	57

附件4  人员访谈记录表	57

附件5  土壤采样和分析记录	70

附件6  土壤快速筛选仪器校准记录单	71

附件7  专家意见	72

附件8  专家意见修改对照单	76

1.前言

本次调查地块为安吉县山川乡2018-55地块，位于浙江省湖州市安吉县山川乡高家堂村（中心坐标东经119度39分48.498秒，北纬30度27分9.260秒），本地块占地面积共计1236m2。该地块周边1000m范围主要为山林、居民等，主要的环境敏感目标为居民。场地东侧为在建居住用房；南侧隔路为山林，属于未利用地块；西侧隔路为村民住房；北侧隔路为村民住房。

根据现场踏勘以及对当地居民及相关政府部门工作人员的访谈可知，该地块内2009年前用于竹林种植，为未利用地块，2009年到2018年地块内西南侧为居民区，东北侧为未利用地块；2018年后西南侧居民区拆除后闲置，东北侧为未利用地块。截止2022年10月，地块内现状西南侧为临时居住板房，东北侧为未利用地块，临时居住板房建设于2021年12月，只用于东侧约130米云栖澜园度假村建设单位工人临时居住，无仓库、农产品加工等其他用途。项目地块内均未进行工业生产活动。地块规划范围图具体见图1.1-1

图1.1-1  地块现规划范围图

根据2019年1月1日起施行的《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条、第二款规定：“建设用地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。”本地块历史上未列入过区域城乡规划，未规划其用地性质，属于未利用地块，现规划用途变更为居住用地，因此需要开展土壤污染状况调查，以利于下一阶段地块开发利用的环境监管。同时，为进一步贯彻落实《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）、《关于印发浙江省土壤污染防治工作方案的通知》（浙政发〔2016〕47号）、《湖州市土壤污染防治工作方案（2017-2020年）》（湖政发〔2017〕27号）、《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》（浙环发〔2021〕21号）等文件要求，该地块属于用地性质变更为居住用地的情况，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查，评估环境风险。安吉县山川乡人民政府为查明本地块土壤的历史受污染情况，以及确定本地块适合作为居住用地使用，特委托浙江环耀环境建设有限公司（以下简称我单位）对安吉县山川乡2018-55地块进行土壤污染状况调查，对该地块土壤污染情况进行初步识别，为该地块后续管理提供必要的技术支撑。

我单位接受委托后，立即成立项目组，组织专业技术人员对地块进行了资料收集、现场勘察、现场走访和资料分析后，确认地块内历史上未进行工业生产活动，只需进行第一阶段土壤污染状况调查。现已编制完成《安吉县山川乡2018-55地块第一阶段土壤污染状况调查报告(送审稿)》，2022年12月30日湖州市生态环境局安吉分局会同安吉县自然资源和规划局针对本调查报告组织召开了线上视频评审会，本公司已根据专家评审意见进行修改完善，最终形成调查报告报批稿，经生态环境行政主管部门审批后可作为管理和开发建设依据。

2.概述

2.1调查目的和原则

### 2.1.1调查目的

本次土壤污染状况调查主要采取现场踏勘、人员访谈的调查方式，以及收集分析地块相关历史资料，如《安吉县山川乡2018-55地块规划用地红线图》以及Google Earth卫星影像图。通过以上方式对本地块及近邻地块的历史使用情况、可能受污染情况和产生污染的活动等相关信息进行总结分析，由此判断地块是否适合作为居住用地。

### 2.1.2调查原则

本调查参照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）中的基本原则，即：

（1）针对性原则：针对安吉县山川乡2018-55地块的特征和潜在污染物特性，进行污染物浓度和空间分布调查，为后续管理提供依据。

（2）规范性原则：采用程序化和系统化的方式规范土壤污染状况调查过程，保证调查过程的科学性和客观性。

（3）可操作性原则：综合考虑调查方法、时间和经费等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，确保本次调查过程切实可行。

2.2调查工作程序

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），土壤污染状况调查可分为三个阶段。通过前期资料收集与分析、现场踏勘和人员访谈为主，识别地块内或周围区域存在的可能的污染源，通过少量的现场采样、数据评估和结果分析等步骤，识别地块内主要污染物种类、浓度（程度）和空间分布情况。根据初步采样分析结果判断地块是否需要进一步进行详细采样分析，详细采样分析后直接开展第三阶段土壤污染状况调查。

本地块未列入过区域城乡规划，未规划其用地性质，属于未利用地块，现规划用途变更为居住用地，为甲类用地。根据《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》（浙环发〔2021〕21号）第十四条内容：属于甲类地块且原用途为农用地或未利用地的，同时满足以下条件的，相应的土壤污染调查以污染识别为主、可不进行采样检测，本次调查报告为土壤污染状况调查工作的第一阶段土壤污染状况调查。

表2.2.1 《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》相关内容符合性分析

| 符合性要求 | 符合情况 |
| --- | --- |
| （一）历史上未曾涉及工矿企业用途、规模化畜禽养殖、有毒有害物质贮存或输送的； | 地块历史未开设过企业，未进行规模化养殖、有毒有害物质贮存或输送。 结论：符合 |
| （二）历史上未曾涉及生态环境污染事故、废水排放、固体废物堆放、固体废物倾倒或填埋的； | 根据对村主任及周边村民的访谈结果，地块历史上未发生过污染事故，未排放废水及堆放或填埋固体废物。 结论：符合 |
| （三）历史监测或调查表明不存在土壤或地下水污染的； | 根据对村主任及周边村民的访谈结果，该地块及周围地块未出现明显的受污染情况。 结论：符合 |
| （四）现场检查或踏勘表明不存在土壤或地下水污染迹象的，或者不存在紧邻周边污染源直接影响的； | 通过现场勘查及综合分析人员访谈取得的结果，确定该地块不存在明显的受污染情况，周边地块也不存在能直接影响地块内土壤情况的污染源。 结论：符合 |
| （五）相关用地历史、污染状况等资料齐全，能够排除污染可能性的。 | 地块历史上不曾有过种植农作物痕迹和农药使用痕迹，现场未发现明显的受污染情况。由此初步认为该地块不存在明显的受污染情况。 结论：符合 |

具体工作流程如下图：

2.3调查范围

本次土壤污染状况调查范围为安吉县山川乡2018-55地块，总调查范围为1236m2，该地块周边1000m范围主要为山林、居民等，主要的环境敏感目标为居民。场地东侧为在建居住用房；南侧隔路为山林，属于未利用地块；西侧隔路为村民住房；北侧隔路为村民住房。规划红线图、调查范围边界图详见图2.3-1、图2.3-2，拐点坐标见表2.3.1。

表2.3.1 拐点坐标列表

| 编号 | 经纬度 | 拐点坐标 |
| --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 | Y | X |
| J1 | 119.663845851 | 30.452958314 | 467714.1337 | 3370374.4730 |
| J2 | 119.662945970 | 30.452228753 | 467627.2855 | 3370294.1469 |
| J3 | 119.663027777 | 30.452157675 | 67635.0262 | 3370285.7778 |
| J4 | 119.663334890 | 30.452404334 | 467664.7586 | 3370313.2774 |
| J5 | 119.663269176 | 30.452467366 | 467658.3760 | 3370320.1783 |
| J6 | 119.663314774 | 30.452502235 | 467662.7808 | 3370324.2523 |
| J7 | 119.663381829 | 30.452440544 | 467669.1635 | 3370317.3514 |
| J8 | 119.663632616 | 30.452641710 | 467693.3165 | 3370339.6906 |
| J9 | 119.663565560 | 30.452707424 | 467686.9339 | 3370346.5915 |
| J10 | 119.663609817 | 30.452740951 | 467691.3387 | 3370350.6655 |
| J11 | 119.663678213 | 30.452680602 | 467697.7213 | 3370343.7646 |
| J12 | 119.663927659 | 30.452881871 | 467721.8744 | 3370366.1039 |

根据地块项目规划用地红线图，该地块（安吉县山川乡2018-55地块）位于安吉县山川乡高家堂村，总用地面积1236m2，规划用地性质为居住用地，详见图2.3-1。

图2.3-1 安吉县山川乡2018-55地块规划用地红线图

图2.3-2 地块调查范围图

2.4调查依据

### 2.4.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月26日施行，2014年4月24日修订；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，自2008年6月1日起施行，2017年6月27日修订；

（3）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日实施；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，1996年4月1日施行，2020年4月29日第二次修订；

（5）《地下水管理条例》，2021年12月1日施行。

### 2.4.2规范性文件

（1）《关于土壤污染污染防治工作的意见》（环发〔2008〕48号）；

（2）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（3）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

（4）《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》（浙环发〔2021〕21号），2022年3月1日起施行；

（5）《关于印发浙江省土壤污染防治工作方案的通知》（浙政发〔2016〕47号）；

（6）《湖州市土壤污染防治工作方案（2017-2020年）》（湖政发〔2017〕27号）；

（7）《污染地块土壤环境管理办法（试行）》，2017年7月1日施行；

（8）《农用地土壤环境管理办法（试行）》，2017年11月1日起执行。

### 2.4.3技术导则与规范文件

（1）《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》（HJ682-2019）；

（2）《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；

（3）《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环境保护部公告2017第72号）；

（4）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)；

（5）《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T892-2013）。

### 2.4.4项目技术文件及其它

（1）《安吉县山川乡2018-55地块规划用地红线图》；

（2）安吉县山川乡人民政府委托浙江环耀环境建设有限公司编制本报告的技术委托合同。

2.5调查方法

调查方法主要包括资料搜集、现场踏勘、人员访谈等。

（1）资料搜集

收集地块使用历史、区域环境信息、区域自然社会环境等相关资料，初步了解地块环境概况，主要收集的资料包括要收集的资料包括地块利用变迁资料、地块环境资料、地块相关记录、有关政府文件、以及地块所在区域的自然和社会信息。

- 现场踏勘

对该地块进行现场踏勘，尽可能收集更为详尽的污染地块资料，作为制定下一步工作计划的依据。现场踏勘以地块内为主，并适当包括地块周边区域，在勘查地块时尽可能勘查地块内的设施、建筑物、构筑物，如管道、槽、沟等，同时观察是否有敏感目标等存在。

- 人员访谈

对地块的相关人员进行访谈，了解地块现状和历史。访谈对象包括：村委会孙主任及周边村民。访谈对象采取当面交流、电话交流。

2.6执行标准

根据《安吉县山川乡2018-55地块规划用地红线图》中的规划图，本地块现规划为居住用地，属于敏感用地。对照《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》（浙环发〔2021〕21号）第十二条“详细规划确定地块为敏感用地的，其土壤污染状况均按国家和我省有关标准中一类用地的污染物限值评价。”因此土壤快筛监测因子质量标准锌、铬执行《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T892-2013）中表A.1住宅及公共用地筛选值，其余监测因子执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018））中第一类用地质量标准筛选值。

3.地块概况

3.1区域环境概况

### 3.1.1地理位置

安吉位于长三角腹地，是浙江省湖州市的市属县。与浙江省湖州市的长兴县、吴兴区、德清县，杭州市余杭区、临安区和安徽省的宁国县、广德县为邻。在东经119°14′~119°53′和北纬30°23′~30°53′之间，面积1885.71km2。县区境内“七山一水两分田”，拥有101万亩竹林、海拔1587m的浙北第一高峰龙王山、总面积1244公顷的安吉小鲵国家级自然保护区以及亚洲第一、世界第二的天荒坪抽水蓄能电站。多年来，全县空气质量优良率保持在85%以上，地表水、饮用水、出境水达标率均为100%，森林覆盖率、林木绿化率达到70%以上，被誉为气净、水净、土净的“三净之地”，获评全国首个生态县、联合国人居奖首个获得县。盛产竹子，为全国著名的“中国竹乡”。

山川乡，隶属于浙江省湖州市安吉县，介于东经119°37'28"~119°41'56"，北纬30°23'41"~30°29'13"之间，地处安吉县南部，东与杭州市余杭区鸬鸟镇接壤，南、西南与杭州市临安市高虹镇相连，西北、北、东北与天荒坪镇为邻，乡人民政府距安吉县城19.22千米，政区域面积46.72平方千米，截至2019年末，山川乡户籍人口为5732人。

本次拟调查地块为安吉县山川乡2018-55地块，位于浙江省湖州市安吉县山川乡高家堂村，本项目占地面积共计1236m2。具体地理位置见图3.1-1。

图3.1-1  地块地理位置图

### 3.1.2地形、地貌、地质

安吉县区域内有“七山、一水、两分田”之称，地势西南高、东北低，天目山脉自西南入境，分东西两支环抱县境两侧，呈三面环山，中间凹陷，东北开口的“畚箕形”的辐聚状盆地地形。县境南端龙王山是境内及浙北地区最高山，海拔1587.4m，拥有101万亩竹林。山地分布在县境南部、东部和西部，丘陵分布在中部，岗位分布在中北部，平原分布在西苕溪两岸河漫滩，各占面积11.5%、50%、13.1%和25.4%。

天目山脉为中国中东部近南北走向的山脉，为亚欧板块与太平洋板块碰撞挤压形成。山脉的成因可追溯到晚志留纪至泥盆纪时期，在该时期中，亚洲在很多地区发生了褶皱运动，早古生代的古海中的一些被海峡分开的大小而地势低下的链状岛屿逐渐在海退现象中升起成为陆地和山脉，即所谓的“江南古陆”。我国华南的加里东褶皱山系也是这一阶段形成的，它的范围自广西北部开始，经贵州东部和湖南西部，从那里折转向东横跨洞庭湖，再向东环抱幕阜山，九岭山，庐山和鄱阳湖盆地，更东而掩有安徽南部和浙江西北部的大部分，其中就有如今的天目山脉。

山川乡位于全国首个生态县、首个“联合国人居奖”获得县―安吉县南端，是一个以全乡域为创建范围的4A级旅游景区，于2019年8月成立管委会，属于“乡区合一”管理体制。东邻余杭、南界临安，西北与天荒坪接壤，境内山青水秀，环境宜人，因多山多川，故名山川。行政区域面积46.72平方公里，位于长三角几何中心，区位优越交通便利，距04省道及杭长高速互通均仅9公里，离杭州市区仅50公里，是安吉接轨杭州的桥头堡。全乡共有6个行政村，43个村民小组，1643户，5694人。年平均气温14.7度，降水量1700毫米，水源充沛，竹类资源十分丰富，森林覆盖率88.8%，植被覆盖率达93.2%，是竹乡中的竹乡。

本项目地块周边地区为丘陵地形，南北西三面环山，地势西南高东北低。

### 3.1.3气象、气候

安吉县属北亚热带季风气候区，气候特点是：季风显著、四季分明；雨热同季、降水充沛；光温同步、日照较多；气候温和、空气湿润；地形起伏高差大、垂直气候较明显；风向季节变化明显，夏季盛行东南风，冬季盛行西北风。

根据安吉县气象台历年气象资料统计：年平均气温：16.1℃，按照连续五天平均气温低于10℃为冬季，高于22℃为夏季，介于10～22℃之间为春、秋季的气候划分，安吉四季特点是冬夏长，春秋短。极端最高气温为37.8℃，极端最低气温为-9.1℃；年均降水量1344.1mm，降雨主要分布在夏季，全年6月降水最多，12月最少；地区全年主导风向为NNW及ESE；夏季主导风向：SE；其他季节主导风向：NW、N。

### 3.1.4水文特征

安吉县内主要水系为西苕溪。它的上游西溪、南溪于塘浦长潭村汇合后，形成西苕溪干流，然后由西南向东北斜贯县境，于小溪口出县。沿途有龙王溪、浒溪、里溪、浑泥港、晓墅港汇入。西苕溪县内流域面积1806km2，主流全长110.75km。出县后过长兴经湖州注入太湖，再入黄浦江。

根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，本地块距离西侧溪14北侧苕溪16均较远。本地块所处区域地下水尚未划分功能区划，区域地下水不作为饮用水源，区域地下水及河流基本流向为西南向东北流向。

### 3.1.5植物与生物多样性

安吉县作为国家首个生态县，境内层峦叠嶂、翠竹绵延，根据植被指数评价结果，其植被覆盖状况优良。据调查监测统计安吉全县共有野生脊椎动物30目、72科、323种，包括兽类32种，鸟类217种，两栖类20种，爬行类30种，淡水鱼类24种；昆虫21目、222科、1740种；维管植物156科、684属、1478种。分布有安吉小鲵、中华秋沙鸭、黑麂、东方白鹳、梅花鹿等国家一级保护野生动物，银缕梅、鹅掌楸等珍稀濒危野生植物以及多枝霉草、象鼻兰等极小种群植物。

### 3.1.6社会环境概况

全县拥有1个国家级农业科技园区、1个省级经济开发区、1个省际承接产业转移示范区和1个国家级旅游度假区。大力发展绿色产业，初步形成以健康休闲为优势产业，绿色家居、高端装备制造为主导产业，信息经济、通用航空、现代物流为新兴产业的“1+2+3”生态产业体系，三次产业结构比5.9:45.1:49。全县共有主板上市企业5家、新三板挂牌企业14家。安吉白茶品牌价值40.92亿。竹产业以全国1.8%的立竹量创造了全国10%的竹业产值，椅业产业占国内市场的1/3、占全国椅业出口量的1/2。集民宿、高端旅游综合体、特色小镇于一体的全域旅游全面兴起，2020年共接待游客2104.7万人次，旅游总收入305亿元，获评首批国家全域旅游示范区。

安吉人文底蕴深厚，形成了竹文化、茶文化、昌硕文化、移民文化等多元交融的地域特色文化，文物蕴藏量居全国各县（区）前十位，境内的上马坎旧石器文化遗址，将浙江境内人类的历史提前到距今80万年前。全县拥有高铁1条、高速公路2条、通用航空机场1座，随着综合交通网络的不断健全，未来将实现30分钟到杭州、湖州，90分钟到上海、苏州、南京、合肥的快捷出行。近年来，全县上下致力于建设中国最美县域，全面推动“美丽乡村、美丽城镇、美丽县城”三美共建，“四好农村路”成为全国样板，《美丽乡村建设指南》成为国家标准，新时代浙江（安吉）县域践行“两山”理念综合改革创新试验区落地实施。

山川乡境内自然资源丰富，已形成了以笋竹、茶叶、山核桃、竹林鸡、高山蔬菜为主的一产，以竹制品加工、矿泉水、绿色食品加工为代表的二产，以乡村旅游为特色的三产的产业架构。境内有安吉景点人气榜第一名旅游项目云上草原高山生态旅游度假区、湖州市“大好高”项目灵溪山景区等，另有七星谷景区、大里青少年教育基地，林清轩农场特色项目。

3.2地块周边环境敏感目标

经查阅Google Earth卫星影像图、天地图和现场踏勘得知，该地块周边1000m范围主要为山林、居民等，主要的环境敏感目标为居民。场地东侧为在建居住用房；南侧隔路为山林，属于未利用地块；西侧隔路为村民住房；北侧隔路为村民住房。场地周边环境状况（方位及目标距场地的距离），地块周边1000m范围内主要敏感目标见表3.2-1，分布情况见图3.2-1。

表3.2-1 地块1000m范围内主要敏感目标

| 方位 | 最近距离 | 用地现状 |
| --- | --- | --- |
| 东北 | 约15m | 在建居住用地 |
| 南 | 约15m | 山林，属于未利用地块 |
| 西南 | 约15m | 村民住房 |
| 北 | 约70m | 村民住房 |
| 东北 | 约570m | 大屋弄村庄 |
| 北 | 约730m | 会石弄村庄 |
| 东 | 约580m | 杨白山村庄 |
| 东 | 约700m | 张家堂村庄 |

图3.2-1 地块1000m范围内主要敏感目标

## 3.3地块的现状和历史

### 3.3.1地块历史使用情况

本次调查地块为安吉县山川乡2018-55地块，该地块内2009年前用于竹林种植，为未利用地块，2009年到2018年地块内西南侧为居民区，东北侧为未利用地块；2018年后西南侧居民区拆除后闲置，东北侧为未利用地块。截止2022年10月，地块内现状西南侧为临时居住板房，东北侧为未利用地块，临时居住板房建设于2021年12月，只用于东侧约130米云栖澜园度假村建设单位工人临时居住，无仓库、农产品加工等其他用途。项目地块内均未进行工业生产活动及家庭小作坊生产使用。

不同时期本项目地块卫星影像见图3.3-1所示。

60-70年代场地卫星影像

说明：地块内为未利用地，为竹林种植，无居民居住

2000年左右场地卫星影像

说明：地块内为未利用地，为竹林种植，无居民居住

2009年左右场地卫星影像

说明：地块中间地段陆续有房屋建立

| 2012年4月场地卫星影像 |
| --- |
| 说明：地块内除东北方为未利用地，其他地区已建设为居民区 |
| 2013年8月场地卫星影像 | 2014年11月场地卫星影像 |
| 说明：地块内无明显变化 | 说明：地块内无明显变化 |
| 2016年2月9日场地卫星影像 | 2016年7月21日场地卫星影像 |
| 说明：地块内无明显变化 | 说明：地块内无明显变化 |
| 2017年5月18日场地卫星影像 | 2017年11月3日场地卫星影像 |
| 说明：地块内无明显变化 | 说明：地块内无明显变化 |
| 2018年9月28日场地卫星影像 |
| 说明：地块内居民区已全部拆迁 |
| 2019年10月26日场地卫星影像 | 2021年1月左右地卫星影像 |
| 说明：地块内无变化 | 说明：地块内明显无变化 |
| 2022年7月场地卫星影像 |
| 说明：地块内搭建多个临时居住板房，临时居住板房建设于2021年12月，只用于东侧约130米云栖澜园度假村建设单位工人临时居住，无仓库、农产品加工等其他用途。 |

图3.3-1地块历史变迁图

### 3.3.2地块现状调查

我单位人员于2022年10月21日对地块进行了实地踏勘，经现场勘查及走访调查，地块内现状西南侧为临时居住板房，临时居住板房建设于2021年12月，只用于东侧约130米云栖澜园度假村建设单位工人临时居住，无仓库、农产品加工等其他用途。根据现场调查，临时板房居住人数约为14人，生活垃圾产生量约为0.5kg/人·d（2.55t/a），生活垃圾委托高家堂村环卫部门清理。人均生活用水量为50L/d，生活废水产生量按使用量80%计算，则生活废水产生量为204.4t/a。生活污水排入高家堂村村内化粪池和村内污水一同处理；东北侧为未利用地块。

现场具体情况如下图所示：

图3.3-2 地块现状图（2023年1月）

图3.3-3地块空中俯视图

## 3.4相邻地块现状及历史

### 3.4.1相邻地块的现状调查

根据现场踏勘，地块周边主要为山林、居民等，主要的环境敏感目标为居民。场地东侧为在建居住用房；南侧隔路为山林，属于未利用地块；西侧隔路为村民住房；北侧隔路为村民住房。

图3.4-1 地块周边土地使用情况图

| 地块外东侧 | 地块外南侧 |
| --- | --- |
| 地块外西侧 | 地块外北侧 |

图3.4-2 相邻地块现状照片

### 3.4.2地块历史使用情况

根据历史遥感影像资料（60年代-2021年）显示、结合现场周边踏勘和人员访谈工作（2022年10月21日），地块历史使用情况为：

| 60年代-70年代 地块内无居民居住，属于未利用地块，用于竹林种植。 周边基本无村民长期居住痕迹，无工业企业。 |  |
| --- | --- |
| 2000年-2005年 地块内无居民居住，属于未利用地块，用于竹林种植。 地块四周无居民居住。 周边无工业企业。 |  |
| 2005年-2014年 地块西侧与北侧陆续有房屋建设，有村民居住。 地块内有居民陆续居住。 周边无工业企业。 |  |
| 2014年-2018年 高家堂村房屋陆续增多。 地块西侧与北侧有村民居住。 周边无工业企业。 |  |
| 2018年-2021 高家堂村陆续有村民长期居住。 地块西侧与北侧有村民居住。 周边无工业企业。 2018年内该地块区域房屋拆迁。 |  |
| 2021年-至今 高家堂村陆续有村民长期居住。 地块西侧与北侧有村民居住。 周边无工业企业。 地块内有临时居住板房，临时居住板房建设于2021年12月，只用于东侧约130米云栖澜园度假村建设单位工人临时居住，无仓库、农产品加工等其他用途。 |  |

图3.4-3 相邻地块历史卫星图

## 3.5地块周边工业企业概况

根据现场调查及历史影响查询，当地大力发展休闲旅游业，地块周围历史上均未发现存在工业生产活动及家庭小作坊生产使用，可排除工业企业排放的污染物因地面漫流、垂直入渗、大气沉降等方式对土壤造成污染影响。

由于地块缺少周边地勘资料，无法从资料判断地下水流向。根据现场踏勘及人员访谈情况，周边无大规模工业区，且高家堂村海拔约320米，属于地势较高行政村，因此理论上不存在附近工业区污染物质随地下水影响本项目地块土壤环境的情况。

## 3.6地块利用规划

根据《安吉县山川乡2018-55地块规划用地红线图》中的规划图，本项目地块所在地规划为居住用地，规划见下图。

图3.6-1 《安吉县山川乡2018-55地块规划用地红线图》

4.资料分析

第一阶段土壤污染状况调查工作是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段，主要目的是为了确认地块内及周围区域当前和历史上是否有可能的污染源，从而判断是否需要进行第二阶段土壤污染状况调查。

## 4.1政府和权威机构资料收集和分析

为进一步收集地块的历史使用情况，本次调查访谈了浙江省湖州市安吉县山川乡高家堂村村委会孙主任、天荒坪环境监察中队陈所及周边村民等。根据调查，该地块内2009年前用于竹林种植，为未利用地块，2009年到2018年地块内西南侧为居民区，东北侧为未利用地块；2018年后西南侧居民区拆除后闲置，东北侧为未利用地块。截止2022年10月，地块内现状西南侧为临时居住板房，东北侧为未利用地块，临时居住板房建设于2021年12月，只用于东侧约130米云栖澜园度假村建设单位工人临时居住，无仓库、农产品加工等其他用途。项目地块内均未进行工业生产活动。地块红线图具体见附件2。

## 4.2地块资料收集和分析

本次调查资料收集工作在业主单位工作人员协助下展开，并通过World Imagery Wayback网站、91卫图助手等其他方式辅助获取部分地块调查所需资料，主要包括：地块利用变迁资料、地块环境资料、地块相关记录、环境资料及地块所在区域的自然和社会环境信息。资料获取情况见下表。

表4.2-1 资料获取情况

| 编号 | 资料类别 | 资料名称 | 是否具有 | 获取情况 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地块利用变迁资料 | 地块名称、地址、红线图及边界坐标 | 有 | 获取 | 安吉县自然资源和规划局 |
|  |  | 场地利用规划 | 有 | 获取 | 安吉县自然资源和规划局 |
|  |  | 地块利用变迁过程中建筑等的变化情况 | 有 | 获取 | 现场踏勘及人员访谈 |
| 2 | 地块环境资料 | 地块土壤及地下水污染记录 | 无 | 无 | 现场踏勘及人员访谈 |
|  |  | 地块危险废物堆放记录 | 无 | 无 | 现场踏勘及人员访谈 |
|  |  | 地块与自然保护区和水源地保护区等的位置关系 | 无 | 无 | 现场踏勘及人员访谈 |
| 3 | 地块相关记录 | 产品、原辅材料及中间体清单 | 无 | 无 | 现场踏勘及人员访谈 |
|  |  | 平面布置图、工艺流程图、地下管线图 | 无 | 无 | 现场踏勘及人员访谈 |
|  |  | 化学品储存及使用清单 | 无 | 无 | 现场踏勘及人员访谈 |
|  |  | 泄漏记录、废物管理记录、地上及地下储罐清单 | 无 | 无 | 网上查询及人员访谈 |
|  |  | 环境监测数据 | 无 | 无 | 网上查询及人员访谈 |
|  |  | 环境影响报告书或表 | 无 | 无 | 网上查询及人员访谈 |
|  |  | 环境审计报告和地勘报告 | 无 | 无 | 网上查询及人员访谈 |
| 4 | 其他资料 | 地理位置图、地形、地貌、土壤、水文、地质和气象资料 | 有 | 获取 | 安吉县人民政府网站 |
|  |  | 地块周边环境状况、敏感目标分布 | 有 | 获取 | 现场踏勘、人员访谈及卫星影像 |
|  |  | 场地地勘资料 | 无 | 无 | 网上查询及人员访谈 |

5.现场踏勘和人员访谈

为调查地块的基本情况、判断污染来源和污染类型，调查人员对地块进行了现场踏勘人员访谈，具体踏勘情况如表5-1所示。

人员访谈主要是以访谈的形式，对地块管理机构工作人员，地块行政主管部门工作人员，熟悉地块的第三方（如附近居民）进行调查，考证已有资料信息，补充获取地块相关信息资料。本次调查访谈对象为村委会孙主任、周边村民、安吉县自然资源与规划局林元森等相关人员，访谈情况见访谈情况见附件4。

表5-1 现场踏勘情况

| 序号 | 现场踏勘内容 | 实际踏勘情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 调查地块内是否有已经被污染的痕迹，如植被损害、异味、地面腐蚀痕迹等。 | 未发现污染痕迹。 |
| 2 | 查看地块内是否有可疑污染源。若存在可疑污染源，记录其位置、污染类型、有无防渗措施，分析有无发生污染的可能及可能的污染范围。 | 未发现可疑污染源。 |
| 3 | 重点查看现在及曾经涉及有毒有害或危险物质的场所，如地上、地下存储设施及其配套的输送管线情况、各类集水池、存放电力及液压设备的场所。调查以上场所中涉及相关物质的存储容器的数量、种类、有无损坏痕迹、有无残留污染物等情况。 | 现场未发现历史遗留的有毒有害或危险物质的场所的痕迹。 |
| 4 | 重点查看地块内现存建筑以及曾经存在建筑物的位置。查看这些区域是否存在由于化学品腐蚀和泄漏造成污染的痕迹。 | 地块周围未发现有明显的受污染痕迹。 |
| 5 | 查看地块内有无建筑垃圾和固体废物的堆积情况。 | 地块内无建筑垃圾和固体废物堆积，地块内现状无堆土。 |
| 6 | 查看地块内所有水井（如有）中水的颜色、气味等，判断是否存在水质异常情况。 | 地块内无水井。 |
| 7 | 查看地块周边相邻区域的污染情况。 | 场地东侧为在建居住用房；南侧隔路为山林，属于未利用地块；西侧隔路为村民住房；北侧隔路为村民住房。周边无明显污染情况。 |

表5-2 人员访谈情况汇总表

| 序号 | 访谈对象 | 访谈重要信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安吉县自然资源和规划局林所长 | 地块历史上未存在过工业企业，现规划为居住用地，并提供高家堂村相关联系人及方式。 |
| 2 | 高家堂村村委会孙主任 | 高家堂村及本地块历史上均无工业生产活动及家庭小作坊生产使用。该地块内2009年前用于竹林种植，为未利用地块，2009年到2018年地块内西南侧为居民区，东北侧为未利用地块；2018年后西南侧居民区拆除后闲置，东北侧为未利用地块。截止2022年10月，地块内现状西南侧为临时居住板房，东北侧为未利用地块，临时居住板房建设于2021年12月，只用于东侧约130米云栖澜园度假村建设单位工人临时居住，无仓库、农产品加工等其他用途。项目地块内均未进行工业生产活动及家庭小作坊生产使用。 |
| 3 | 天荒坪环境监察中队陈所 | 高家堂村历史上未发现工业企业生产活动，历史上未接收到任何环保相关投诉及举报。 |
| 4 | 周边居民陈涛、张孟浩 | 高家堂村历史上无企业，该地块多年前部分为居民区，部分未利用，后居民区拆迁一直未利用，近年改成临时居住板房。 |

| 周边居民陈涛 | 周边居民张孟浩 |
| --- | --- |
| 高家堂村村委会孙主任 |

图5-1人员访谈照片

根据人员访谈，该地块前后使用权人历史变更情况如下：

表5-3地块使用权历史变更情况

| 序号 | 时间节点 单位 | 2022年之前 | 2022年7月至今 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目地块 | 山川乡马家弄村 | 安吉县山川乡人民政府 |

## 5.1有毒有害物质储存、使用和处置情况分析

根据现场踏勘和人员访谈，该地块利用过程不涉及有毒有害物质储存、使用和处置。

## 5.2各类槽罐内的物质和泄漏评价

根据现场踏勘和人员访谈，该地块利用过程不涉及各类槽罐内的物质和泄漏。

## 5.3固体废物和危险废物的处理评价

根据现场踏勘和人员访谈，该地块利用过程不涉及固体废物和危险废物的处理。

## 5.4管线、沟渠泄漏评价

根据现场踏勘和人员访谈，该地块利用过程不涉及工业企业管线、沟渠泄漏。

6.现场土壤快筛监测

经过对现有资料的整理，综合分析现场踏勘及人员访谈得出的成果内容，第一阶段调查基本确定该地块在历史上未开设过工业企业及家庭小作坊使用、未堆放过有毒有害物质、未发生过有毒有害物质泄漏及其他类型重大污染事件，地块本身土地未散发出异味，也没有明显的土壤污染痕迹。

地块部分区域在历史上曾用作居住用地，地块历史上不曾有过种植农作物痕迹和农药使用痕迹，现场未发现明显的受污染情况。由此初步认为该地块不存在明显的受污染情况。

然而鉴于此历史情况的存在，为了确认当下地块土壤的实际受污染情况，本次调查对地块表层样品进行现场快速检测。一旦发现数据异常，将对本次调查地块进行第二阶段土壤污染状况调查，若快筛数据正常，则结合前期第一阶段调查情况分析结果为本地块无可能的污染源，调查活动可以结束。

本次快筛采用Trues700型光谱仪（XRF）和ppbRAE3000+voc气体检测仪（PID）气体检测仪对表层土壤进行现场快筛检测。

（1）Trues700型光谱仪（XRF）

XRF用于土壤重金属快速定性及其含量的半定量检测。XRF利用X射线管产生入射X射线（初级X射线），激发被测样品。受激发的样品中的每一种元素会放射出次级X射线，并且不同的元素所放射出的次级X射线具有特定的能量特性或波长特性。探测系统测量这些放射出来的次级X射线的能量及波长。仪器软件将探测系统所收集到的信息转换成样品中各种元素的种类及含量。

（2）ppbRAE3000+voc气体检测仪（PID）

PID用于土壤中VOCs快速检测，PID利用紫外光灯的能量离子化有机气体，再加以探测的仪器。其工作原理是利用每一种化合物都具有特定的游离能和游离效率，探测化合物游离后所长生的电流大小来进行半定量分析，可一定程度上反映土壤中农药残留情况。

现场快速检测土壤中VOCs时，用采样铲在VOCs取样相同位置采集土壤置于聚乙烯自封袋中，自封袋中土壤样品体积占1/2〜2/3自封袋体积。取样后，自封袋置于背光处进行快速检测。检测时，将土样揉碎，振荡自封袋约30s，静置2min后将PID探头放入自封袋顶空1/2处，紧闭自封袋，记录最高读数，填写至《土壤采样和分析记录》。

现场测试过程中注意控制顶空体积比、温度与平衡时间，确保现场筛查测试的一致性与稳定性。根据地块土壤情况和仪器灵敏度水平，设置PID、XRF等现场快速检测仪器的最低检测限和报警限，检查设备运行情况，使用前进行校准。采样点位和现场快速监测照片见图6-1和图6-2、图6-3、图6-4，现场快速检测数据结果和快筛数据统计见表6-1和表6-2。

## 6.1现场土壤快筛监测布点原则

根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）：对于地块内土壤特征相近、土地使用功能相同的区域，可采用系统随机布点法进行监测点位的布设。

由于本项目地块内大部分区域已搭建临时居住板房，难以布设足够的点位进行现场快筛的采样工作。考虑到附近地块与地块内的土壤性质相似，同时为确保检测结果的全面准确，本次采样选取了一部分地块周围较近距离内的，且在地块内临时居住板房建设中未受明显影响的采样点进行采样分析，因此未设置对照监测点位。

图6-1 快筛采样点位图

| S1 | S2 |
| --- | --- |
| S3 | S4 |
| S5 | S6 |
| S7 | S8 |

图6-2 采集土壤样本照片

| S1 | S2 |
| --- | --- |
| S3 | S4 |
| S5 | S6 |
| S7 | S8 |

图6-3 现场XRF监测照片

| S1 | S2 |
| --- | --- |
| S3 | S4 |
| S5 | S6 |
| S7 | S8 |

图6-4 现场PID监测照片

表6.1现场快筛检测数据统计结果

| 点位 名称 | 采样 时间 | 断面深度（m） | 样品性状 | VOCs（ppm） | 砷 （mg/kg） | 镉 （mg/kg） | 铬 （mg/kg） | 铜 （mg/kg） | 汞（mg/kg） | 镍 （mg/kg） | 铅 （mg/kg） | 锌 （mg/kg） | 经纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 13:00 | 0-0.5 | 棕色黏土 | 0.4 | 8.263 | 0.104 | 73.799 | 6.214 | 0.031 | 28.512 | 30.335 | 71.085 | E 119.662992803， N 30.452253064 |
| S2 | 13:05 | 0-0.5 | 棕色黏土 | 0.4 | 5.008 | 0.165 | 50.816 | 24.426 | 0.056 | 25.999 | 29.437 | 79.803 | E 119.663244930， N 30.452435454 |
| S3 | 13:10 | 0-0.5 | 棕色黏土 | 0.5 | 10.829 | 0.079 | 40.601 | 15.981 | 0.015 | 15.244 | 20.047 | 57.176 | E 119.663338808， N 30.452526649 |
| S4 | 13:15 | 0-0.5 | 红棕黏土 | 0.5 | 4.751 | 0.240 | 69.928 | 29.057 | 0.059 | 34.083 | 27.747 | 118.284 | E 119.663537291， N 30.452687582 |
| S5 | 13:20 | 0-0.5 | 褐色粉土 | 0.6 | 8.004 | 0.072 | 25.416 | 16.849 | 0.008 | 11.443 | 38.193 | 53.370 | E 119.663792101， N 30.452882042 |
| S6 | 13:25 | 0-0.5 | 棕色黏土 | 0.3 | 3.574 | 0.201 | 73.004 | 31.055 | 0.091 | 32.195 | 27.537 | 87.955 | E 119.663767961， N 30.452674171 |
| S7 | 13:30 | 0-0.5 | 棕色黏土 | 0.6 | 8.288 | 0.171 | 71.800 | 24.296 | 0.095 | 32.145 | 37.334 | 98.990 | E 119.663588253， N 30.452444842 |
| S8 | 13:35 | 0-0.5 | 棕色黏土 | 0.6 | 11.805 | 0.182 | 87.580 | 29.065 | 0.022 | 32.997 | 28.623 | 91.253 | E 119.663314338， N 30.452227422 |
| 备注：大气背景PID大气背景值0.3ppm，自封袋PID值0.3ppm。 |

表6.2 现场快筛监测数据统计结果

| 监测因子 | MAX | MIN | 筛选值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砷（mg/kg） | 11.805 | 3.574 | 20 | 低于筛选值，受污染可能性较小 |
| 镉（mg/kg） | 0.240 | 0.072 | 20 | 低于筛选值，受污染可能性较小 |
| 铬（mg/kg） | 87.580 | 25.41 | 250 | 低于筛选值，受污染可能性较小 |
| 铜（mg/kg） | 31.055 | 6.214 | 2000 | 低于筛选值，受污染可能性较小 |
| 汞（mg/kg） | 0.095 | 0.008 | 8 | 低于筛选值，受污染可能性较小 |
| 镍（mg/kg） | 34.083 | 11.443 | 150 | 低于筛选值，受污染可能性较小 |
| 铅（mg/kg） | 38.193 | 20.047 | 400 | 低于筛选值，受污染可能性较小 |
| 锌（mg/kg） | 118.284 | 53.370 | 3500 | 低于筛选值，受污染可能性较小 |
| VOCs（ppm） | 0.6 | 0.3 | / | 与背景值相比无明显变化，受有机物污染可能性较小 |

根据现场快筛结果数据，监测因子锌、铬满足《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T892-2013）中表A.1住宅及公共用地筛选值，其余监测因子满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018））中第一类用地质量标准筛选值，PID检出值与背景值相比变化不明显，由此判断该地块受重金属污染以及有机物污染的可能性较低。结合现场踏勘及人员访谈收集到的其他地块信息，综合分析后认为，此地块不存在污染源及明显的受污染情况。

7.调查结果与分析

根据现场踏勘、资料收集和人员访谈，综合考虑地块区域污染源和区域环境等因素，以及分析了现场快筛检测数据，得出调查结果：

根据调查，该地块内2009年前用于竹林种植，为未利用地块，2009年到2018年地块内西南侧为居民区，东北侧为未利用地块；2018年后西南侧居民区拆除，截止2022年10月，地块内现状西南侧为临时居住板房，东北侧为未利用地块，临时居住板房建设于2021年12月，只用于东侧约130米云栖澜园度假村建设单位工人临时居住，无仓库、农产品加工等其他用途。项目地块内均未进行工业生产活动及家庭小作坊生产使用。

经初步调查结果可知，地块历史上无工业企业及家庭小作坊存在，地块内无工业企业有毒有害物质管线、沟渠，不存在工业企业管线、沟渠泄露，不存在各类槽罐及槽罐泄露。经初步调查结果和根据地块周围高家堂村相关工作人员访谈结果分析可知，该地块历史和现状利用过程无工业生产活动及家庭小作坊生产使用，没有发现相关污染历史信息，初步认为该情况对土壤不会造成严重的污情况。在进行土壤情况现场快筛检测后，从数据结果中也未发现明显的受污染情况；地块在平整过程中不涉及客土回填；且地块闲置过程中也没有发现废物填埋或堆放等，因此，地块内当前和历史上均无可能的污染源。

该地块周围区域历史和现状利用过程无工业生产活动及家庭小作坊生产使用，没有发现相关污染历史信息，快筛检测结果中也未显示地块土壤存在明显的重金属或有机物污染情况，由此可认为该地块不存在污染源及明显的受污染情况。

8.不确定性分析

本项目通过资料收集，人员访谈以及有限的现场踏勘得出结果。本次调查方案是基于有限的资料，在有限的工作时间、范围内取得的踏勘结果做出的判断。

经过对现有资料的整理，综合分析现场踏勘及人员访谈得出的成果内容，第一阶段调查基本确定该项目地块在历史上未开设过工业企业及家庭小作坊、未堆放过有毒有害物质、未发生过有毒有害物质泄漏及其他类型重大污染事件，地块本身土地未散发出异味，也没有明显的土壤污染痕迹。根据人员访谈获取的信息，2018年拆迁后长期未利用，2021年后作为临时居住板房，同时在现场踏勘的过程中也未发现明显的地块受污染情况存在。

由于地块缺少周边地勘资料，无法从资料判断地下水流向，由于高家堂村地理位置海拔较高（海拔约320米），且周边无大规模工业区，因此理论上不存在附近工业区污染物质随地下水影响本项目地块土壤环境的情况。

各地块之间存在污染物迁移扩散的可能性，尤其是地块之间地下水的物质交换，故各地块之间存在交叉污染的可能性；且污染物随时空变化时，其形态及浓度均会发生一定的变化，故此次调查评价结论只代表调查期间地块的环境现状。

场地调查过程可能受到多种因素的影响，从而给调查结果带来一定的不确定性。影响本次场地调查结果的不确定性因素主要包括：

（1）调查采样点位空间密度有限，同时土壤存在异质情况，污染物在场地内的空间分布通常也缺乏连续性，这对调查结果反映出场地污染情况的准确性造成一定的影响。

（2）污染物与土壤颗粒结合的紧密程度受土壤粒径及污染物理化学因素影响，样品采集的具体层位，易造成检出结果存在差异。由于土壤及地下水污染的异质性与隐蔽性，任何调查都无法详细到能够排除所有风险。

本报告以“针对性、规范性、可操作性”为基本原则，调查过程严格遵循现行场地环境调查评估相关规范、导则及其他相关技术要求，调查结果是基于场地基础信息采集、现场定位采集、检测数据分析等工作过程的专业评价，客观地反映了场地目前可获得的事实情况。虽然本次调查存在一定限制条件和不确定性，但总体分析来看，这些限制因素和不确定因素都不是关键性的，对调查结论影响是可控的，不影响调查结论。

9.结论与建议

9.1结论

本次调查地块为安吉县山川乡2018-55地块，位于浙江省湖州市安吉县山川乡高家堂村（中心坐标东经119度39分48.498秒，北纬30度27分9.260秒），规划项目占地面积共计1236m2。根据现场踏勘及人员访谈的结果，该地块内2009年前用于竹林种植，为未利用地块，2009年到2018年地块内西南侧为居民区，东北侧为未利用地块；2018年后西南侧居民区拆除后闲置，东北侧为未利用地块。截止2022年10月，地块内现状西南侧为临时居住板房，东北侧为未利用地块，临时居住板房建设于2021年12月，只用于东侧约130米云栖澜园度假村建设单位工人临时居住，无仓库、农产品加工等其他用途。项目地块内均未进行工业生产活动及家庭小作坊生产使用。

本地块未列入过区域城乡规划，未规划其用地性质，属于未利用地块，现规划用途变更为居住用地，为甲类用地。根据《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》（浙环发〔2021〕21号）第十四条内容：属于甲类地块且原用途为农用地或未利用地的，同时满足以下条件的，相应的土壤污染调查以污染识别为主、可不进行采样检测。经过现场踏勘及人员访谈，确定地块内历史上未进行工业生产活动，地块情况符合《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》（浙环发〔2021〕21号）第十四条的要求内容，因此本次调查报告为土壤污染状况调查工作的第一阶段土壤污染状况调查。

表9-1 《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》相关内容符合性分析

| 符合性要求 | 符合情况 |
| --- | --- |
| （一）历史上未曾涉及工矿企业用途、规模化畜禽养殖、有毒有害物质贮存或输送的； | 地块历史未开设过企业，未进行规模化养殖、有毒有害物质贮存或输送。 结论：符合 |
| （二）历史上未曾涉及生态环境污染事故、废水排放、固体废物堆放、固体废物倾倒或填埋的； | 根据对村主任及周边村民的访谈结果，地块历史上未发生过污染事故，未排放废水及堆放或填埋固体废物。 结论：符合 |
| （三）历史监测或调查表明不存在土壤或地下水污染的； | 根据对村主任及周边村民的访谈结果，该地块及周围地块未出现明显的受污染情况。 结论：符合 |
| （四）现场检查或踏勘表明不存在土壤或地下水污染迹象的，或者不存在紧邻周边污染源直接影响的； | 通过现场勘查及综合分析人员访谈取得的结果，确定该地块不存在明显的受污染情况，周边地块也不存在能直接影响地块内土壤情况的污染源。 结论：符合 |
| （五）相关用地历史、污染状况等资料齐全，能够排除污染可能性的。 | 地块历史上不曾有过种植农作物痕迹和农药使用痕迹，现场未发现明显的受污染情况。由此初步认为该地块不存在明显的受污染情况。 结论：符合 |

地块历史上无工业企业及家庭小作坊存在，地块内无工业企业有毒有害物质管线、沟渠，不存在工业企业管线、沟渠泄露，不存在各类槽罐及槽罐泄露、固废堆场。经初步调查结果和根据人员访谈结果分析可知，该地块历史和现状利用过程无工业生产活动及家庭小作坊生产使用，没有发现相关污染历史信息。

应相关要求，在调查过程中对本项目地块进行土壤快筛监测以此确定土壤具体受污染情况。结果显示，污染因子的检出值均在筛选值之下。地块在平整过程中不涉及客土回填；且地块闲置过程中也没有发现废物填埋或堆放等。因此，地块内当前和历史上均无可能的污染源，如今也不存在明显的受污染情况。

经初步调查结果可知，该地块周围区域历史和现状利用过程无工业生产活动及家庭小作坊生产使用，没有发现相关污染历史信息，因此，地块周围区域当前和历史上均无可能的污染源。

综上所述，本地块内及周围区域在当前与历史上均没有存在过污染源，地块的环境状况可以接受，对本地块土壤受污染情况的调查可以结束，无需进一步补充调查。

根据以上调查结论，本地块土壤监测因子锌、铬满足《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T892-2013）中表A.1住宅及公共用地筛选值，其余监测因子满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018））中第一类用地质量标准筛选值，PID检出值与背景值相比变化不明显，本地块满足当前项目用地功能需求，对人体健康的风险可以忽略，无需进行下一步调查即可直接用于该土地利用规划类型的再开发利用。

9.2建议

（1）地方环保管理部门建议加强对该地块相关方面的监管，严禁在地块内堆放固体废物或向地块内排放污水等一系列可能影响地下水环境的工农业活动，保持地块土壤环境始终处于良好状态。

（2）地块在再次开发利用过程中，地块使用权人要进行具有针对性的安全环保培训，特别是地块环境保护的培训，确保施工及生产过程的安全进行。施工之前要制定完备的安全环保方案，为施工提供指导并要求现场人员遵照执行。

（3）在开发利用以及之后利用过程中若发现土壤及地下水异常，应立即启动应急预案，停止施工、疏散人员、隔离异常区、设置警示标志，并立即报告主管部门，同时请专业环境检测人员进行应急检测，并根据最终检测结果制定后续工作程序。

10.报告编制审查自查

浙江省建设用地土壤污染状况调查报告技术审查自查表

项目名称：安吉县山川乡2018-55地块第一阶段土壤污染状况调查报告

编制单位：浙江环耀环境建设有限公司

| 序号 | 主要项目 | 审查内容 | 审查结论 | 审查说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 否决项（以下8项中任意一项判定为“涉及”，则评审结论为“不予通过”） |
| 1 | 与采样时相比，地块现状已经发生重大变化，且该变化极可能影响最终的调查结论 | □ 涉及 ( 不涉及 |  |
| 2 | 未对地块规划做明确说明，或用地类别判断出现错误 | □ 涉及 ( 不涉及 |  |
| 3 | 调查期间地块内仍然堆存有固体废物（不含建筑垃圾），且未针对其进行清理及说明 | □ 涉及 ( 不涉及 |  |
| 4 | 土壤或地下水采样位置设置不符合要求，遗漏重要污染点位或污染层 | □ 涉及 ( 不涉及 |  |
| 5 | 土壤或地下水样品检测指标不全面，遗漏必测项或特征污染物 | □ 涉及 ( 不涉及 |  |
| 6 | 土壤或地下水采样和检测实施不规范，或缺少必要的质控手段，且极可能影响最终调查结论 | □ 涉及 ( 不涉及 |  |
| 7 | 现场调查过程、实验室检测分析或调查报告存在弄虚作假的情况 | □ 涉及 ( 不涉及 |  |
| 8 | 调查结论不明确或其它原因导致调查结论存在较大不确定性 | □ 涉及 ( 不涉及 |  |
| 打分项（共计42项，按照总分计算后80分以下为“不予通过”） |
| 1 | 报告封面及扉页 | 审查报告封面及扉页格式是否规范，扉页应包括项目名称、委托单位、编制单位、编制日期、项目负责人、参与人员、承担的工作内容并签字确认 | ( 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
| 2 | 项目概述 | 项目情况介绍是否清楚，至少包括项目背景、编制目的、编制依据、前期工作概况、主要工作程序等内容 | ( 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
| 3 | 地块基本情况 | 地块公告资料或数据 地块公告资料或数据是否表述清楚，包含：(地块名称 (地块地址 | ( 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | 地块位置、面积和边界 地块位置、面积和边界表述是否清楚，至少包括：(地理位置图 (地块范围图 (边界拐点坐标 (周边土地利用情况 | ( 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ③土地所有人或管理人资料 地块重要/重大变化的时间和所有人信息是否表述完整 | ( 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ④地块使用现状和历史情况 地块及周边使用现状及历史情况表述是否完整，至少包含： (地块现状照片 (地块及周边利用历史变迁图 (地块历史是否追溯到农田或未利用状态的时间节点 (地块内平面布置图，并描述地块内建筑、设施和生产的历史变化情况 □地块周边紧邻主要企业的类型、方位、距离、主要生产工艺等 | □ 符合 ( 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ⑤地块自然环境 地块所在区域自然环境条件表述是否清楚，至少包含： (地形地貌 (气象条件 (水文条件 (地质和水文地质条件 □地下水流向 (周围敏感目标分布图 | ( 符合 ( 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ⑥地块未来规划 地块未来规划用途是否表述清楚 | ( 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
| 4 | 关注污染物和重点污染区分析 | ①地块相关环境调查资料是否表述完整，至少包含： □环评等资料或以往调查报告简要情况 □材料缺失，须说明缺失的原因 □紧邻地块是否存在影响该地块的现状或历史污染 | ( 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ②地块是否存在历史污染： 若存在，是否完整表述相关情况，至少包含： □污染范围、污染类型及浓度 □材料缺失，则说明缺失的原因 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ③历史上是否存在泄漏和污染事故： 若存在，是否完整表述泄漏和污染事故时间和位置等基本情况，至少包含： □污染区域图件 □污染物种类 □材料缺失，则说明缺失的原因 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ④地块是否涉及工业生产： 是否完整分析各工艺和原料、产品、辅料等，至少包含： □生产工艺流程图 □产品、原辅材料及中间体 □化学品涉及区域位置图 □工艺变更平面布置图 □材料缺失，须说明缺失的原因 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑤地块是否存在涉及有毒有害物质的地下构筑物、储罐、原辅助材料的输送管线（原辅助材料是否有毒有害）、污水输送管道等情况： 若存在，是否明确表述相关情况，并附：□地下设施分布图 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑥地块是否涉及化学品储存或堆放区域： 若涉及，是否清楚表述化学品储存区域及物料清单，至少包含： □化学品放置区域位置图 □材料缺失，须说明缺失的原因 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑦地块是否涉及危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋： 若涉及，是否清楚表述废物填埋、倾倒或堆放地点以及处理情况，至少包含： □填埋、倾倒或堆放位置图 □材料缺失，须说明缺失的原因 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑧地块是否涉及废水/废气排放： 若涉及，是否清楚表述排污地点和处理情况，至少包含： □废水(收集/处理)池、废气治理区位置平面图 □材料缺失，须说明缺失的原因 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑨现场是否存在明显污染痕迹或存在异味的区域： 是否存在明显污染痕迹或存在异味的区域： 若存在，是否完整表述其位置、污染情况，包括：□照片或快速检测记录 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑩地块关注污染物识别是否完整、分析是否合理，至少包括：□生产过程中涉及的特征污染物 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑪地块潜在土壤、地下水污染源识别是否全面、合理，识别理由、具体位置、污染途径等是否表述清晰 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
| 5 | 土壤/地下水调查布点取样 | ①土壤点位布设的布点依据和方法是否符合要求，至少包括： (针对性 (代表性 (布点数量及位置 (带坐标的点位布设图 | ( 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ②土壤样品采集过程是否规范并符合要求，至少包含： (土壤对照点 (采样点编号、钻孔深度、坐标、采样深度、样品编号等描述 □采样图片 (现场调查点位有可分辨或明显标识 | ( 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ③是否布设地下水采样点：（若是需评审第③~④项） 建井、洗井、取样过程是否符合要求，至少包含： □监测井布设理由及布设图 □地下水对照点 □建井信息，包括采样点编号、钻孔深度、坐标、开筛深度、样品编号、地下水现场测试参数、标高、水位等描述 □采样图片 □现场调查点位有可分辨或明显标识 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ④地下水埋藏条件和分布特征是否准备表述，至少包含： □地下水水位 □地下水流向图 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑤是否根据现场钻孔记录准确描述土层结构及其分布，至少包含： □土层剖面图 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑥水文地质数据和参数（详细调查） 水文地质数据和参数的调查和获取情况，包括土壤有机质含量、容重、含水率、土壤孔隙率和渗透系数等 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑦样品保存、流转、运输过程是否符合要求，质量控制与质量保证是否完备，至少包含： (图片和记录 □样品流转单 | □ 符合 ( 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ⑧检测方法和检测限是否符合要求，至少包含：(检测方法和检测限统计表 □检测资质和涉及检测项目的认证明细 | □ 符合 ( 部分符合 □ 不符合 |  |
| 6 | 调查结果分析和调查结论 | ①评价标准确定 所选用的评价标准是否合理 | ( 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ②检测数据汇整和分析 检测数据统计表征是否科学，至少包含： (检测结果汇总表 (对照监测点结果描述 (质控样结果描述 若存在超标，对污染源解析是否合理 | ( 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ③污染范围和深度划定（详细调查） 污染范围和深度的划定方法是否符合相关要求 | ( 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ④调查结论 调查结论是否可信、明确，建议是否合理 | ( 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
| 7 | 附件 | ①人员访谈记录：应说明访谈对象、访谈方式及访谈内容 | ( 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ②现场踏勘记录：应说明现场踏勘发现的主要情况 | ( 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ③钻孔柱状图：应包含时间、点位号、坐标、土层变化、所用钻机等 | ( 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ④测绘报告：应针对地块取样点的坐标、高程等进行测绘 | ( 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑤手持设备日常校准记录：包含PID、XRF、现场水质分析仪等设备日常校准记录 | ( 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ⑥如涉及地下水采集，须附上建井记录：应包含孔径、管径、井深、滤水管位置、滤料层位置和止水位置等建井信息 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑦如涉及地下水采集，须附上成井洗井和采样洗井记录：应包含洗井时间、现场水质参数测定等 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑧原始采样记录：应附土壤/地下水的原始采样记录，包括土壤样品PID和XRF快速检测筛选等记录 | ( 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ⑨现场工作记录：应有土壤钻孔/采样、地下水建井/洗井/采样（如有）、样品保存等各个工作环节的照片记录 | ( 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ⑩实验室检测报告：应加盖检测单位CMA、CNAS公章，并附样品流转单 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑪实验室资质证书：应附在有效期内的CMA、CNAS证书 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |

*若属于第一阶段调查报告的，可不对土壤/地下水调查布点取样等内容进行审查。

# 附图1  地理位置图

# 附图2  场地周边环境示意图

# 附件1  报告编制单位营业执照

# 附件2  安吉县山川乡2018-55地块规划用地红线图

# 附件3  现场勘察记录表

# 附件4  人员访谈记录表

# 附件5  土壤采样和分析记录

# 附件6  土壤快速筛选仪器校准记录单

# 附件7  专家意见

# 附件8  专家意见修改对照单

专家意见修改对照单

| 审查意见 | 修改页码 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 专家组意见 |
| 补充60-70年代照片 | P16 | 补充60-70年代照片 |
| 补充本地块临时板房生活垃圾、生活废水排放处置情况。 | P21 | 补充说明临时板房生活垃圾、生活废水产生和排放处置情况 |
| 补充本地块现场土壤快筛监测点位布设依据和原则. | P36 | 补充说明了土壤快筛点位布点方法和原则。 |
| 杨天森 |
| 补充本地块2009年前种植情况和现状为临时居住用房生活垃圾及生活废水排放处置情况。 | P1、P16、P21 | 补充描述2009年前地块内为竹林种植和临时居住用房情况。 |
| 删除名称中初步 | 封面、P2、P49 | 删除报告名称中的初步 |
| 完善资料获取情况表 | P30、P31 | 资料获取情况来源说明 |
| 标明人员访谈照片人物 | P33 | 标明人员访谈照片人物名称 |
| 补充对本地块周边地形地貌情况调查描述，从而确定地表水和地下水大致流向。 | P13 | 补充地块周边地形地貌描述，确定地表水至西南向东北流 |
| 建议把对本地块周边情况调查增加至1000米范围。 | P15 | 图片范围和调查范围增加至1000米 |
| 补充本地块60、70年代卫星影像图。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》确定本次调查地块现状水质和目标水质类型。 | P16、P13 | 已补充本地块60、70年代卫星影像图，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》补充水质状况。 |
| 梁亦垅 |
| 补充地块地理位置图 | P12 | 已补充地块地理位置图 |
| 补充调查地块所处的地形地貌、水文特征； | P13 | 已补充 |
| 完善地块现状调查：工人临时居住的原因、居住人数、生活污水排放情况、生活垃圾处置情况等； | P21 | 已补充 |
| 补充快筛监测点位布设及其原因说明 | P36 | 已补充快筛监测点位布设及其原因说明 |
| 补充地块所有人、使有人信息； | P33 | 补充地块使用权人变更信息 |
| 完善调查结果分析、不确定性分析等。 | P46 | 已完善 |
| 姚恩亲 |
| 明确本地块报批的项目名称是安吉县山川乡2018-55地块还是安吉县山川乡高家堂村； |  | 明确为安吉县山川乡2018-55地块 |
| 鉴于本地块是第一阶段土壤和地下水调查，报告单位需补充本地块空中俯视图或无人机拍摄的整体照片； | P22、P23 | 已补充 |
| 地块内现状的临时居住板房，建议进一步细化调查，是哪家单位临时居住板房？什么时候开始存在； | P1、P21 | 已补充所属单位和建设时间 |
| 补充本地块快筛点位布设的依据； | P36 | 已补充 |
| 增加2000年之前本地块的历史影像图。 | P16 | 补充60-70年代照片 |

# Text boxes

图2.2-1土壤污染状况调查工作内容与程序         本报告工作范围

N

本项目地块

N

N

N

本地块

N

N

图3.2-1 本地块周边500m范围内敏感目标图

图3.2-1 本地块周边500m范围内敏感目标图