杭州博池建筑工程有限公司建设项目

非重大变动情况说明

浙江环耀环境建设有限公司

二〇二三年五月

目录

1 总则	1

1.1 项目由来	1

1.2 评价标准	2

2 原环评主要内容及批复要求	5

2.1 原环评主要内容	5

2.2 环评备案	11

3 项目调整情况及影响分析	12

3.1 项目调整基本情况	12

3.2 调整后污染源强计算及影响分析	17

3.3 变动清单对照表	23

4 结论	26

附件：

1、环评批复

2、监测报告

3、函审意见及修改清单

4、环境影响补充说明公示

总则

项目由来

杭州博池建筑工程有限公司成立于2018年3月，位于钱塘新区梅林湾农场，租用融通农业发展（杭州）有限责任公司的厂房，项目于2021年5月开工，2022年5月竣工，2022年6月开始调试，目前具备年产黄砂20万吨、石子15万吨、瓜子片5万吨的生产能力。2021年4月，公司委托杭州金田工程设计咨询有限公司编制《杭州博池建筑工程有限公司建设项目环境影响登记表》（区域环评+环境标准）。2021年4月，原杭州大江东产业集聚区环境保护局以杭环钱环备[2021]16号对该报告进行了备案（详见附件）。目前该项目已建设完成并准备组织专家进行环保竣工验收。

根据实地调查，企业投入试生产后建设内容与原环评项目在生产工艺和废气污染防治措施部分略有调整。

根据《关于建设项目环境影响评价重大变动执行时段的复函》（环评函[2022]91号），本项目未完成竣工验收，发生调整不属于改建、扩建，现阶段为重大变动判定范畴。

本项目所涉发生调整后，未造成《污染影响类建设项目综合重大变动清单》中所述的以下情况：①生产工艺变化导致的未达标区相应超标污染物（臭氧）或其他污染物（颗粒物）排放量增加10%及以上；②废气污染防治措施部分变更后，未造成大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。因此本项目所涉及的调整不属于重大变动，无需重新办理环评审批或备案。应环保要求，作出非重大变动情况说明后，在“三同时”验收或排污许可证变更（延续）时予以认可。我单位受杭州博池建筑工程有限公司的委托，根据相关文件要求，承担该项目的非重大变动情况分析工作，在对该企业生产工艺流程及主要污染情况、原辅材料情况、污染防治措施等调查分析的基础上，编制了非重大变动情况说明，作为企业日常营运过程环境保护管理的技术文件。

评价标准

环境质量标准

1、大气环境

本项目所在地环境空气属于二类功能区，常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准；特征污染物非甲烷总烃按照原国家环保总局相关规范说明取值。具体标准值详见下表。

环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准 |
|  | 第98百分位日平均 | 150 |  |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  | 第98百分位日平均 | 80 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  | 第95百分位日平均 | 75 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  | 第95百分位日平均 | 150 |  |  |
| CO | 第95百分位日平均 | 4000 |  |  |
| O3 | 第95百分位8h平均 | 160 |  |  |

2、地表水环境

本项目附近地表水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准，相关标准值见下表。

地表水环境质量标准

| 项目 | 单位 | Ⅳ类标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | / | 6~9 |
| DO | mg/L | ≥3 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤10 |
| CODCr | mg/L | ≤30 |
| BOD5 | mg/L | ≤6 |
| NH3-N | mg/L | ≤1.5 |
| 总氮 | mg/L | ≤1.5 |
| 总磷(以P计) | mg/L | ≤0.3 |
| 挥发酚 | mg/L | ≤0.01 |

3、声环境

本项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。具体指标见下表。

声环境质量标准

单位：dB(A)

| 类别 | 等效声级LAeq |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |

污染物排放标准

1、大气污染物

本项目粉尘执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中新污染源二级标准，具体指标见下表。

GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度(m) | 二级 | 监控点 | 浓度 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

厂区内无组织颗粒物执行《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中表2 工作场所空气中粉尘容许浓度中的“其他粉尘”的PC-TWA限值。具体见表1.2-5。

厂内无组织颗粒物排放标准

| 污染物 | PC-TWA（mg/m3） |
| --- | --- |
|  | 总尘 | 呼尘 |
| 其他粉尘 | 8 | - |

2、水污染物

本项目所在地管网尚未铺设完成。因此本项目生活污水经化粪池处理后由杭州临港物业股份有限公司抽运后运送至附近泵站纳管排放（抽运协议见附件3），送临江污水处理厂统一处理，污水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级排放标准后纳入市政污水管网，经萧山临江污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排方标准》(GB18918-2002)一级A标准后达标排放。雨水执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅳ类标准限值。详见表1-2-6。

GB8978-1996《污水综合排放标准》（除pH外，mg/L）

| 序号 | 污染物 | 三级标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 |
| 2 | BOD5 | 300 |
| 3 | CODCr | 500 |
| 4 | NH3-N* | 35 |
| 5 | SS | 400 |
| 6 | 石油类 | 20 |

注：NH3-N*执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中标准。

3、噪声

本项目所在地厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，具体限值见下表。

工业企业厂界环境噪声排放标准

单位：dB

| 时段 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

4、固废

固体废物属性判断依据《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330-2017)及《国家危险废物名录》（2021版）。一般固废在厂区内贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）。其中采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

原环评主要内容及批复要求

原环评主要内容

产品方案

产品方案见下表。

建设规模及产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 生产规模 |
| --- | --- | --- |
|  | 黄砂 | 20万吨 |
|  | 石子 | 15万吨 |
|  | 瓜子片 | 5万吨 |

主要原辅材料及能源消耗

原辅材料消耗情况见下表。

原辅材料消耗情况

| 原料名称 | 环评中消耗量（t/a） |
| --- | --- |
| 石头 | 10万 |
| 塘渣 | 20万 |
| 水泥块 | 5万 |
| 碎石 | 3.3万 |
| 石粉 | 1.5万 |
| 水 | 13240 |
| 水泥 | 1000 |

主要生产设备

主要设备见下表。

主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 750-1060 颚式破碎机 | 2台 |
| 2 | 1149喂料机 | 2台 |
| 3 | 1650圆锥机 | 5台 |
| 4 | 1400圆锥机 | 5台 |
| 5 | ZD2460-2振动筛 | 2台 |
| 6 | XS2030 洗砂机 | 2台 |
| 7 | 给料机 | 2台 |
| 8 | 圆锥给料机 | 1台 |
| 9 | 泥浆泵 | 4台 |
| 10 | 振动筛 | 8台 |
| 11 | XS2030 洗砂机 | 3台 |
| 12 | XS1530 洗砂机 | 2台 |
| 13 | TS2028 脱水筛 | 1台 |
| 14 | 2040 脱水筛 | 2台 |
| 15 | TS1528 脱水筛 | 1台 |
| 16 | 100 立式渣浆泵 | 2台 |
| 17 | 80 立式渣浆泵 | 1台 |
| 18 | 37 千瓦立式渣浆泵 | 1台 |
| 19 | 22 千瓦立式渣浆泵 | 2台 |
| 20 | 11 千瓦渣浆泵 | 2台 |
| 21 | 浓密桶 | 1台 |
| 22 | 清水桶 | 1台 |
| 23 | 浓缩桶 | 2台 |
| 24 | 加药装置 | 2台 |
| 25 | 入料泵 | 4台 |
| 26 | 压泥机 | 6台 |
| 27 | 清水泵 | 5台 |
| 28 | 清水池 | 1台 |
| 29 | 拌合机 | 3台 |
| 30 | 搅龙 | 1台 |
| 31 | 2200输送带 | 94米 |
| 32 | 2200输送带 | 94米 |
| 33 | 2000输送带 | 49米 |
| 34 | 2000输送带 | 49米 |
| 35 | 1200输送带 | 114米 |
| 36 | 1200输送带 | 114米 |
| 37 | 1200输送带 | 16米 |
| 38 | 1200输送带 | 20米 |
| 39 | 1200输送带 | 3.5米 |
| 40 | 1200输送带 | 3.5米 |
| 41 | 1200输送带 | 3.5米 |
| 42 | 1200输送带 | 3.5米 |
| 43 | 1200输送带 | 25米 |
| 44 | 1200输送带 | 34米 |
| 45 | 1000输送带 | 24.4米 |
| 46 | 1000输送带 | 24.4米 |
| 47 | 1000输送带 | 70米 |
| 48 | 1000输送带 | 28米 |
| 49 | 1000输送带 | 27米 |
| 50 | 1000输送带 | 27米 |
| 51 | 1000输送带 | 182米 |
| 52 | 1000输送带 | 70米 |
| 53 | 1000输送带 | 70米 |
| 54 | 800输送带 | 81米 |
| 55 | 800输送带 | 81米 |
| 56 | 800输送带 | 134米 |
| 57 | 800输送带 | 15米 |
| 58 | 800输送带 | 16米 |
| 59 | 800输送带 | 10米 |
| 60 | 800输送带 | 4米 |
| 61 | 800输送带 | 29米 |
| 62 | 650输送带 | 8米 |
| 63 | 650输送带 | 28米 |
| 64 | 650输送带 | 12米 |
| 65 | 650输送带 | 29米 |
| 66 | 650输送带 | 80.4米 |
| 67 | 650输送带 | 28米 |
| 68 | 650输送带 | 28米 |
| 69 | 650输送带 | 28米 |
| 70 | 650输送带 | 28米 |
| 71 | 650输送带 | 71.6米 |
| 72 | 650输送带 | 71.6米 |
| 73 | 650输送带 | 79米 |
| 74 | 污水泵 | 1台 |
| 75 | 脱水带 | 1台 |
| 76 | 细砂回收机 | 2台 |
| 77 | 制砂机 | 2台 |
| 78 | 整形机 | 1台 |
| 79 | 板块压滤机 | 1台 |
| 80 | 脱水筛 | 1台 |
| 81 | 800型搅拌机 | 1台 |
| 82 | 水稳料拌合站 | 1台 |
| 83 | 接料口 | 1台 |
| 84 | 水泥桶 | 1台 |
| 85 | 操作台 | 1台 |
| 86 | 料斗 | 4台 |
| 87 | 稳定土搅拌设备 | 1台 |
| 88 | 整形制砂设备 | 1台 |

生产工艺

1、瓜子片生产工艺

图2.1 -1瓜子片生产工艺流程及产污环节图

工艺简述：水泥经螺旋输送后和配比好的碎石、水进入计量斗，各种混合料在搅拌缸内搅拌均匀后再卸到成品输送皮带上，经皮带提升到成品仓里储存。

2、黄砂生产工艺

图2.1-2黄砂生产工艺流程及产污环节图

工艺简述：塘渣上来后经脱水筛初步脱水后进行洗砂和砂子的筛分，泥浆进入压滤机形成污泥，砂子进入通过洗砂形成黄砂产品。

3、石子生产工艺

图2.1-3石子生产工艺流程及产污环节图

工艺流程：项目原料外购进厂后，暂存于原料区内，通过人工分选的方式进行分类。项目原料经颚式破碎机进行简单破碎，即把粒径较大的石材下脚料等物料破碎成粒径相对较小的石块。粒度合格的物料由输送带运送到细碎设备进一步破碎。破碎后的石子粒径大小不等，破碎后的石料由皮带输送机送往筛分机进行筛分，产品自上而下经过多层筛分，筛分出的粒径小于0.5cm的粉料即为石砂产品，筛上物料为石子产品。石砂石粉经水洗式筛沙船筛选出石砂，含石粉的污水进入沉淀池，上层清水循环使用，不外排。下层沉淀物进入污水压力洗砂机，除去部分废水，再进入泥渣压滤机进一步除水压滤。

主要污染物产排情况

项目主要污染物产排情况见下表。

主要污染物产排情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 产生量：720t/a | 排放量：720t/a |
|  |  | COD | 产生浓度：300mg/L 产生量：0216t/a | 排放浓度：50mg/L 排放量：0.036t/a |
|  |  | NH3-N | 产生浓度：25mg/L 产生量：0.018t/a | 排放浓度：5mg/L 排放量：0.004t/a |
| 大气污染物 | 物料装卸、转运粉尘 | 颗粒物 | 产生量：4t/a | 无组织排放量：0.04t/a |
|  | 上料、破碎、筛分、制砂、整形 | 颗粒物 | 产生量：20t/a | 无组织排放量：0.2t/a |
|  | 运输车辆粉尘 | 颗粒物 | 产生量：6.4t/a | 无组织排放量：0.064t/a |
| 固体废弃物 | 除尘 | 布袋除尘器收集的粉尘 | 产生量：19.8t/a | 排放量：0 |
|  | 沉淀 | 厂区沉淀池污泥 | 产生量：130t/a | 排放量：0 |
|  | 分拣 | 分拣的杂物 | 产生量：102.2t/a | 排放量：0 |
|  | 企业员工 | 生活垃圾 | 产生量：9t/a | 排放量：0 |

污染防治措施

项目污染防治措施见下表。

项目污染防治措施

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 防治措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 企业员工 | 生活污水 | 化粪池预处理后由槽罐车外运至附近污水泵站纳管排放 | 抽运、达标排放 |
|  | 生产 | 生产废水 | 经沉淀处理后回用 | 回用 |
| 大气污染物 | 物料装卸、转运 | 粉尘 | 采取输送带封闭处理，喷雾洒水降尘，厂区周围设置防风抑尘网、围墙。 | 达标排放 |
|  | 上料、破碎、筛分、制砂、整形 | 粉尘 | 上料口设置半封闭式集气罩(进料口设置透明围挡)收集废气。石子下料口洒水抑尘，石砂下料口全封闭，对破碎、筛分、制砂设备进行封闭，设置集气管道收集粉尘废气。输送带全封闭，并设置集气管道，生产区内洒水抑尘，收集后的粉尘经引风机引入布袋除尘器处理后无组织排放 | 达标排放 |
|  | 运输 | 粉尘 | 运输车辆车厢采取封闭措施，设置洗车平台，无组织排放 | 达标排放 |
| 固体废物 | 除尘 | 布袋除尘器收集的粉尘 | 物资公司回收利用 | 固体废弃物均可以得到妥善处理，防止产生二次污染。 |
|  | 沉淀 | 厂区沉淀池污泥 | 物资公司回收利用 |  |
|  | 分拣 | 分拣的杂物 | 物资公司回收利用 |  |
|  | 企业员工 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一收集处理 |  |
| 噪声 | — | 隔声降噪、加强设备养护、加强厂区管理等 |

环评备案

杭州博池建筑工程有限公司：

你单位于2021年4月20日提交申请备案的请示、杭州博池建筑工程有限公司建设项目环境影响登记表、信息公开情况说明、浙江省“区域环评+环境标准”改革试点建设项目环境影响评价文件承诺书等材料已收悉，经形式审查，同意备案。

杭州大江东产业集聚区环境保护局

2021年4月20日

项目调整情况及影响分析

项目调整基本情况

项目调整具体内容

根据实地调查，企业投入试生产后生产工艺和大气污染物防治措施略有调整，调整前后大气污染物排放形式不变，均为无组织；设备种类及数量不变；平面布局基本不变；周边敏感点不变。具体情况如下：

1、生产工艺调整：石子生产工艺中破碎工序由干式破碎变更为湿式破碎，破碎工艺变更为二道破碎。调整后的湿式破碎能有效减少起尘量。

图3.1-1 石子生产工艺及产污节点

- 废气污染防治措施部分调整：

①项原料先由铲车运至料坑，再落至输送带上，输送至破碎工序。因铲车操作空间限制，上料口无法按照环评要求设置半封闭集气罩，故企业将防治措施调整为在料坑四周设置围挡并增加洒水抑尘；

②厂区设置成品堆放区，车辆需要进出装运，无法进行密闭处理，故企业将石砂下料口防治措施由全封闭调整为半封闭，并在下料口出口处增加洒水抑尘；

③考虑到人员、车辆进出、设备维修等，破碎、筛分、制砂设备无法做到全密闭，故企业将破碎、筛分、制砂设备防治措施由封闭，设置集气管收集粉尘并引风进入布袋除尘处理后无组织排放，调整为设置围挡，一道破碎、筛分、制砂工段喷水抑尘，二道破碎前加水湿润，破碎过程中喷水抑尘。

④输送带防治措施由集气管道引风进入布袋除尘处理后无组织排放，调整为输送带内部洒水抑尘，不进行引风处理。

具体见下表。

表3.1-1  废气污染防治措施调整情况

| 工序 | 环评要求 | 实际措施 | 调整情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料装卸、转运 | 采取输送带封闭处理，喷雾洒水降尘，厂区周围设置防风抑尘网、围墙。 | 采取输送带封闭处理，喷雾洒水降尘，厂区周围设置防风抑尘网、围墙。 | 不变 |
| 上料 | 上料口设置半封闭式集气罩(进料口设置透明围挡)收集废气。石子下料口洒水抑尘，石砂下料口全封闭，对破碎、筛分、制砂设备进行封闭，设置集气管收集粉尘废气，输送带全封闭，并设置集气管道，生产区内洒水抑尘，收集后的粉尘经引风机引入布袋除尘器处理后排放。 | 上料口设置围挡，并于上料口四周设置洒水抑尘 | 上料口增加洒水抑尘，可降低起尘量 |
| 下料 |  | 石子石砂下料口均设置洒水抑尘 | 下料口需下料，无法全封闭，设置洒水抑尘 |
| 破碎、筛分、制砂、整形 |  | 破碎、筛分、制砂设备均设置围挡，一道破碎、筛分、制砂工段喷水抑尘，二道破碎前加水湿润 | 根据设备实际情况设置围挡，增加喷水抑尘 |
| 输送带 |  | 输送带全封闭，集气罩内洒水抑尘 | 输送带设置内部洒水抑尘 |
| 运输 | 运输车辆车厢采取封闭措施，设置洗车平台，无组织排放 | 运输车辆车厢采取封闭措施，设置洗车平台，无组织排放 | 不变 |

企业在每个起尘点、工作面、输送带都设置了相应的喷水抑尘措施，现场实际踏勘时未见明显粉尘，经现场厂界、厂内无组织监测，变更后的污染防治措施也可满足环评中所列相关要求，抑尘效果较好，具体计算见3.2.2章节。且湿法除尘不会产生干法除尘中因大风量集气引起的二次起尘，能有效减少下料、破碎、筛分等环节产生的粉尘，更有利于实际工作中的操作与运行。

3、设备清单情况比对

本项目建成后实际设备种类及数量与环评中一致。

表3.1-2  项目主要生产设备情况

| 序号 | 设备名称 | 环评情况 | 实际情况 | 相比环评 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 数量 |  |
| 1 | 750-1060 颚式破碎机 | 2台 | 2台 | 与环评一致 |
| 2 | 1149喂料机 | 2台 | 2台 | 与环评一致 |
| 3 | 1650圆锥机 | 5台 | 5台 | 与环评一致 |
| 4 | 1400圆锥机 | 5台 | 5台 | 与环评一致 |
| 5 | ZD2460-2振动筛 | 2台 | 2台 | 与环评一致 |
| 6 | XS2030 洗砂机 | 2台 | 2台 | 与环评一致 |
| 7 | 给料机 | 2台 | 2台 | 与环评一致 |
| 8 | 圆锥给料机 | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
| 9 | 泥浆泵 | 4台 | 4台 | 与环评一致 |
| 10 | 振动筛 | 8台 | 8台 | 与环评一致 |
| 11 | XS2030 洗砂机 | 3台 | 3台 | 与环评一致 |
| 12 | XS1530 洗砂机 | 2台 | 2台 | 与环评一致 |
| 13 | TS2028 脱水筛 | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
| 14 | 2040 脱水筛 | 2台 | 2台 | 与环评一致 |
| 15 | TS1528 脱水筛 | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
| 16 | 100 立式渣浆泵 | 2台 | 2台 | 与环评一致 |
| 17 | 80 立式渣浆泵 | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
| 18 | 37 千瓦立式渣浆泵 | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
| 19 | 22 千瓦立式渣浆泵 | 2台 | 2台 | 与环评一致 |
| 20 | 11 千瓦渣浆泵 | 2台 | 2台 | 与环评一致 |
| 21 | 浓密桶 | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
| 22 | 清水桶 | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
| 23 | 浓缩桶 | 2台 | 2台 | 与环评一致 |
| 24 | 加药装置 | 2台 | 2台 | 与环评一致 |
| 25 | 入料泵 | 4台 | 4台 | 与环评一致 |
| 26 | 压泥机 | 6台 | 6台 | 与环评一致 |
| 27 | 清水泵 | 5台 | 5台 | 与环评一致 |
| 28 | 清水池 | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
| 29 | 拌合机 | 3台 | 3台 | 与环评一致 |
| 30 | 搅龙 | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
| 31 | 2200输送带 | 94米 | 94米 | 与环评一致 |
| 32 | 2200输送带 | 94米 | 94米 | 与环评一致 |
| 33 | 2000输送带 | 49米 | 49米 | 与环评一致 |
| 34 | 2000输送带 | 49米 | 49米 | 与环评一致 |
| 35 | 1200输送带 | 114米 | 114米 | 与环评一致 |
| 36 | 1200输送带 | 114米 | 114米 | 与环评一致 |
| 37 | 1200输送带 | 16米 | 16米 | 与环评一致 |
| 38 | 1200输送带 | 20米 | 20米 | 与环评一致 |
| 39 | 1200输送带 | 3.5米 | 3.5米 | 与环评一致 |
| 40 | 1200输送带 | 3.5米 | 3.5米 | 与环评一致 |
| 41 | 1200输送带 | 3.5米 | 3.5米 | 与环评一致 |
| 42 | 1200输送带 | 3.5米 | 3.5米 | 与环评一致 |
| 43 | 1200输送带 | 25米 | 25米 | 与环评一致 |
| 44 | 1200输送带 | 34米 | 34米 | 与环评一致 |
| 45 | 1000输送带 | 24.4米 | 24.4米 | 与环评一致 |
| 46 | 1000输送带 | 24.4米 | 24.4米 | 与环评一致 |
| 47 | 1000输送带 | 70米 | 70米 | 与环评一致 |
| 48 | 1000输送带 | 28米 | 28米 | 与环评一致 |
| 49 | 1000输送带 | 27米 | 27米 | 与环评一致 |
| 50 | 1000输送带 | 27米 | 27米 | 与环评一致 |
| 51 | 1000输送带 | 182米 | 182米 | 与环评一致 |
| 52 | 1000输送带 | 70米 | 70米 | 与环评一致 |
| 53 | 1000输送带 | 70米 | 70米 | 与环评一致 |
| 54 | 800输送带 | 81米 | 81米 | 与环评一致 |
| 55 | 800输送带 | 81米 | 81米 | 与环评一致 |
| 56 | 800输送带 | 134米 | 134米 | 与环评一致 |
| 57 | 800输送带 | 15米 | 15米 | 与环评一致 |
| 58 | 800输送带 | 16米 | 16米 | 与环评一致 |
| 59 | 800输送带 | 10米 | 10米 | 与环评一致 |
| 60 | 800输送带 | 4米 | 4米 | 与环评一致 |
| 61 | 800输送带 | 29米 | 29米 | 与环评一致 |
| 62 | 650输送带 | 8米 | 8米 | 与环评一致 |
| 63 | 650输送带 | 28米 | 28米 | 与环评一致 |
| 64 | 650输送带 | 12米 | 12米 | 与环评一致 |
| 65 | 650输送带 | 29米 | 29米 | 与环评一致 |
| 66 | 650输送带 | 80.4米 | 80.4米 | 与环评一致 |
| 67 | 650输送带 | 28米 | 28米 | 与环评一致 |
| 68 | 650输送带 | 28米 | 28米 | 与环评一致 |
| 69 | 650输送带 | 28米 | 28米 | 与环评一致 |
| 70 | 650输送带 | 28米 | 28米 | 与环评一致 |
| 71 | 650输送带 | 71.6米 | 71.6米 | 与环评一致 |
| 72 | 650输送带 | 71.6米 | 71.6米 | 与环评一致 |
| 73 | 650输送带 | 79米 | 79米 | 与环评一致 |
| 74 | 污水泵 | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
| 75 | 脱水带 | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
| 76 | 细砂回收机 | 2台 | 2台 | 与环评一致 |
| 77 | 制砂机 | 2台 | 2台 | 与环评一致 |
| 78 | 整形机 | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
| 79 | 板块压滤机 | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
| 80 | 脱水筛 | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
| 81 | 800型搅拌机 | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
| 82 | 水稳料拌合站 | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
| 83 | 接料口 | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
| 84 | 水泥桶 | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
| 85 | 操作台 | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
| 86 | 料斗 | 4台 | 4台 | 与环评一致 |
| 87 | 稳定土搅拌设备 | 1台 | 1台 | 与环评一致 |
| 88 | 整形制砂设备 | 1台 | 1台 | 与环评一致 |

4、厂区平面布置情况比对

环评平面图                           项目建成平面图

图3.1-2环评与实际建成后厂区平面布局比对

调整后污染源强计算及影响分析

废水污染源强及影响分析

本项目用水包括生产用水和生活用水。

生产用水包括原料区、成品区及装卸环节喷雾降尘用水、场地降尘用水、绿化用水、车辆和设备清洗用水、洗砂用水。喷雾降尘用水（包括湿法破碎、湿法除尘用水）全部进入产品或损耗；场地降尘用水全部损耗；车辆、设备清洗废水经沉砂池沉淀处理后循环使用不外排，最终进入产品或损耗；洗砂用水沉淀澄清后循环使用，最后进入产品或损耗；绿化用水最终损耗；雨水经收集进入洗砂废水沉淀池，经沉淀后与其他废水一起循环使用，最后进入产品或损耗。综上，企业无外排生产废水。

因此本项目外排废水仅为职工生活污水，本项目所在地管网尚未铺设完成，生活污水经化粪池处理后由杭州临港物业股份有限公司抽运后运送至附近泵站纳管排放。员工人数不变，生活污水产生及排放情况不变。

用水及废水排放情况

| 序号 | 类别 | 用水量（t/a） | 排水量（t/a） | COD排放量（t/a） | 氨氮排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工生活 | 900 | 720 | 0.036 | 0.007 |
| 2 | 喷雾降尘用水 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 厂区场地降尘用水 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 车辆和设备清洗循环水补水 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 洗砂循环水补水 | 9000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 绿化用水 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | / | 14740 | 720 | 0.036 | 0.007 |

根据监测报告，废水达标情况见表3.2-2，监测点位图见附件2。

污水处理设施废水监测结果

单位：mg/L，pH值无量纲

| 监测 对象 | 采样日期 | 监测 次序 | pH值 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水抽运口 | 2022.8.27 | 1 | 7.7 | 347 | 28.8 | 0.348 | 44 |
|  |  | 2 | 7.7 | 352 | 29.6 | 0.304 | 48 |
|  |  | 3 | 7.8 | 353 | 27.7 | 0.397 | 45 |
|  |  | 4 | 7.8 | 348 | 33.2 | 0.378 | 42 |
|  |  | 日均值 | 7.7-7.8 | 350 | 29.8 | 0.357 | 45 |
|  | 2022.8.28 | 1 | 7.7 | 351 | 28.5 | 0.303 | 46 |
|  |  | 2 | 7.8 | 364 | 30.2 | 0.322 | 43 |
|  |  | 3 | 7.7 | 349 | 31.0 | 0.274 | 47 |
|  |  | 4 | 7.8 | 368 | 28.2 | 0.280 | 45 |
|  |  | 日均值 | 7.7-7.8 | 358 | 29.5 | 0.295 | 45 |
|  | 排放标准 | 6-9 | 500 | 35 | 8 | 400 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：监测频次执行《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》相关要求。

据监测结果，企业生活污水抽运口废水pH值和化学需氧量、悬浮物浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）限值要求。

废气污染源强及影响分析

根据3.1.1章节描述，因石子生产工艺和废气污染防治措施发生变化，本项目生产过程中粉尘的产生量和排放量发生变化。由于本项目环评要求排放方式与实际排放方式均为无组织排放，难以定量，本报告根据以下思路对项目污染物排放量进行估算及对比：①厂界无组织监测，②实际无组织排放量估算，③模拟原环评污染防治措施进行厂界浓度预测，④实际排放浓度与模拟预测浓度对比，⑤现场踏勘感官描述，⑥厂内无组织监测。具体如下。

（1）厂界无组织监测

监测时生产工况见表3.2-3。

监测期间生产工况表

| 产品名称 | 产量（t） | 设计生产能力 （t/d） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8月27日 | 8月28日 |  |  |
| 黄砂 | 0.085 | 0.077 | 0.067 | 115-127 |
| 石子 | 0.045 | 0.049 | 0.050 | 90-98 |
| 瓜子片 | 0.020 | 0.015 | 0.017 | 88-117 |

厂界无组织排放废气监测结果见表3.2-4。

厂界无组织排放废气监测结果

单位：mg/m3

| 测点 | 检测项目 | 检测结果 | 最大值 | 评价标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年08月27日 | 2022年08月28日 |  |  |  |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |  |
| 1# | 颗粒物 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 1.0 | 达标 |
| 2# | 颗粒物 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 |  |  |
| 3# | 颗粒物 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.42 |  |  |
| 4# | 颗粒物 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |  |  |

注：监测频次执行《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》相关要求。

据监测结果，厂界4个无组织废气排放监测点污染物颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放监控点浓度限值要求；夜间不进行车辆运输及物料装卸，夜间源强较少，未进行单独监测。

（2）实际无组织排放量估算

原环评中企业在下料、破碎、筛分过程中逸散尘排放因子取0.05kg/t，实际生产过程中，企业由干式破碎变为湿式破碎，在投料口安装多管喷头以抑制粉尘产生，破碎工段前喷入大量自来水，产尘量可减少90%，涉及下料、破碎、筛分过程的原辅料约19.8万吨，则该工序粉尘产生量为0.99t/a。破碎过程中同步喷水抑尘，输送过程中输送带全封闭，且于封闭罩口内设置洒水装置同步抑尘，处理效率可达75%~80%，以77%计，则粉尘排放量为0.228t/a。沉降的粉尘基本落回破碎后的物料中，最后进入产品或损耗，约5%的少量颗粒物随降尘废水进入沉淀池最终形成污泥，则该部分污泥增量约为0.5t/a。

项目调整前后废气排放量变化情况见表3.2-5

项目调整前后废气排放量变化情况

| 序号 | 污染源 | 污染因子 | 排放方式 | 原环评排放量 （t/a） | 实际排放量 （t/a） | 变化量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料装卸、转运粉尘 | 烟尘 | 无组织 | 0.04 | 0.04 | +0 |
| 2 | 上料、破碎、筛分、制砂、整形 | 颗粒物 | 无组织 | 0.2 | 0.228 | +0.028 |
| 3 | 运输车辆粉尘 | 颗粒物 | 无组织 | 0.064 | 0.064 | +0 |
| 合计 | 0.304 | 0.332 | +0.028 |

经上述计算，废气污染防治措施部分调整后，未造成大气污染物无组织排放量增加10%及以上。

（3）模拟原环评污染防治措施进行厂界浓度预测及浓度对比

由于企业仅设置无组织排放，因此无法准确计算防治措施效率。拟参照环评中设置的污染物排放条件，预测厂区采用原环评废气污染防治措施情况下的排放情况。利用AERSCREEN对厂界浓度进行估算，污染源源强情况设置如下。

环评无组织废气污染源源强汇总

| 污染源位置 | 污染物名称 | 污染物排放量（t/a） | 年排放时间（h） | 排放速率（kg/h） | 有效面源面积（m2） | 有效面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料装卸、转运粉尘 | 颗粒物 | 0.04 | 7200 | 0.006 | 250*100 | 2 |
| 上料、破碎、筛分、制砂、整形工序粉尘 | 颗粒物 | 0.2 | 7200 | 0.028 | 180*80 | 3 |
| 运输车辆扬尘 | 颗粒物 | 0.064 | 7200 | 0.009 | 450*100 | 2 |
| 合计 | 颗粒物 | 0.304 | 7200 | 0.043 | / | / |

估算模型计算结果

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度（ug/m3） | 最大浓度落地点（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 颗粒物 | 128 | 109 |

由估算结果可知，厂区采用原环评废气污染防治措施情况下，厂外最大落地浓度为0.128 mg/m3，厂界浓度以0.128mg/m3计。根据本项目2022年8月厂界无组织监测结果（附件2），上风向1#点位监测结果作为环境质量现状浓度，结果如下表。

环境质量现状监测结果

| 监测点 名称 | 监测点坐标 | 监测 因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 监测结果mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |
| 1# | 120.567974 | 30.270636 | TSP | 2022年8月27日~28日 | 东 | 0.24~0.26 |

环境质量现状监测结果  单位：mg/m3

| 指标 | 原环评贡献值 | 环境质量现状 | 原环评预测值 | 厂界实测浓度 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 0.128 | 0.24~0.26 | 0.388 | 0.42 | +8.2% |

由上述内容可知，采用原环评废气污染防治措施情况下厂界贡献浓度叠加环境质量现状浓度后得到的预测值为0.388 mg/m3。采用湿式除尘后的厂界实测浓度最大为0.42mg/m3，相比增加8.2%。

（5）现场踏勘感官描述

通过现场踏勘可知，企业在实际生产过程中设置了有效的废气处理措施，生产场地不存在粉尘较大的现象。

| 防尘网及篷布 | 输送带封闭式集气罩 |
| --- | --- |
| 内置洒水抑尘 | 厂区内集水池 |
| 下料口喷头 | 加水湿润 |

图3.2-1 废气处理措施

（6）厂内无组织监测

为了解厂内无组织污染源源强的产排情况，本次调查对厂内几处重要工序进行污染源无组织监测。监测点位分别位于破碎区、洗砂制砂区、输送带、洗砂制砂区、瓜子片生产区。具体监测点位见附件3。监测结果见表3.2-10。

烟（粉）尘排放总量变化情况

| 采样点位 | 检测因子 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1破碎区 | 总悬浮颗粒物 | μg/m3 | 680 |
| Q2洗砂制砂区 | 总悬浮颗粒物 | μg/m3 | 669 |
| Q3破碎区 | 总悬浮颗粒物 | μg/m3 | 684 |
| Q4输送带 | 总悬浮颗粒物 | μg/m3 | 679 |
| Q5洗砂制砂区 | 总悬浮颗粒物 | μg/m3 | 691 |
| Q6瓜子片生产区 | 总悬浮颗粒物 | μg/m3 | 684 |

图3.2-2 厂内无组织废气监测点位

根据检测结果，厂内重点工序的无组织废气颗粒物排放浓度满足《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中表2 工作场所空气中粉尘容许浓度中的“其他粉尘”的PC-TWA限值。由此可见，企业实际生产过程中采用的污染防治措施对颗粒物排放的减尘效果较好。

由上述分析可得，本项目废气污染防治措施部分调整后，未造成大气污染物无组织排放量增加10%及以上。

噪声污染源强及影响分析

设备不发生变化，因此噪声源强及排放情况基本不变。根据监测报告，废水达标情况见表3.2-11。

厂界环境噪声监测结果

| 监测日期 | 2022.8.27 | 2022.8.28 |
| --- | --- | --- |
| 气象参数 | 天气：晴，风速：2.2m/s | 天气：晴，风速：2.4m/s |
| 测点位置 | 主要声源 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
|  |  | Leq | Leq | Leq | Leq |
| 厂界东1# | 生产噪声 | 55.1 | 46.7 | 58.7 | 46.9 |
| 厂界南2# | 生产噪声 | 55.4 | 48.9 | 55.9 | 48.2 |
| 厂界西3# | 生产噪声 | 57.4 | 45.7 | 53.9 | 45.4 |
| 厂界北4# | 生产噪声 | 54.6 | 47.4 | 56.4 | 47.3 |
| 评价标准 | 60 | 50 | 60 | 50 |
| 达标情况 | 达标 |

据监测结果，厂界4个测点昼间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。

固体废物污染源强影响分析

本项目生产过程中产生的固体废弃物主要为厂区沉淀池污泥、分拣的杂物以及生活垃圾。固废产生及处置情况见表3.2-12。

其中企业破碎工序在投料口安装多管喷头，大部分沉降的粉尘落回破碎后的物料中，最后进入产品或损耗，少量颗粒物（约3%~5%）约随降尘废水进入沉淀池最终形成污泥，则该部分污泥增量约为0.5t/a。

固废产生及处置情况

| 序号 | 名称 | 环评产生量（t/a） | 实际产生量 （t/a） | 危废代码 | 环评处置措施 | 实际处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂区沉淀池污泥 | 130 | 152 | / | 物资单位回收利用 | 杭州更拓生物科技有限公司 |
|  | 分拣的杂物 | 102.2 | 110 | / | 物资单位回收利用 | 物资单位回收利用 |
|  | 生活垃圾 | 9 | 4 | / | 物资单位回收利用 | 临港物业股份有限公司 |

变动清单对照表

表3.3-1《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）对照情况表

| 项目 | 清单内容 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 性质 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 不涉及 |
| 规模 | 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 不涉及 |
|  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 | 不涉及 |
|  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 不涉及 |
| 地点 | 5、重新选址；在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 不涉及 |
| 生产工艺 | 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加 10%及以上的。 | 石子生产工艺中破碎工序由干式破碎变更为湿式破碎，破碎工艺变更为二道破碎。 杭州市区2021年为臭氧不达标区，本项目不涉及氮氧化物和挥发性有机物。 |
|  | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 不涉及 |
| 环境保护措施 | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的。 | ①上料工序由设置半封闭式集气罩变更为设置围挡并增加洒水抑尘； ②石砂下料口由下料口全封闭变更为半封闭，增加洒水抑尘； ③破碎、筛分、制砂设备由封闭，设置集气管收集粉尘并引风进入布袋除尘处理后无组织排放变更为根据实际情况设置围挡，一道破碎、筛分、制砂工段喷水抑尘，二道破碎前加水湿润，破碎过程中喷水抑尘 ④输送带全封闭不变，设置集气管道引风进入布袋除尘处理后无组织排放变更为集气罩内部洒水抑尘后无组织排放的方式。大气污染物无组织排放量未增加10%及以上。 |
|  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 未涉及 |
|  | 10、 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 未涉及 |
|  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 未涉及 |
|  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 未涉及 |
|  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化， 导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 不涉及 |

根据上表，本项目生产工艺和防治措施调整，不属于重大变动情况。

结论

综上所述，杭州博池建筑工程有限公司建设规模、性质未发生变化，生产工艺和污染防治措施有变动：

（1）生产工艺变化：石子生产工艺中破碎工序由干式破碎变更为湿式破碎，破碎工艺变更为二道破碎。调整后的湿式破碎能有效减少起尘量。

（2）废气污染防治措施部分变更：

①项原料先由铲车运至料坑，再落至输送带上，输送至破碎工序。因铲车操作空间限制，上料口无法按照环评要求设置半封闭集气罩，故企业将防治措施调整为在料坑四周设置围挡并增加洒水抑尘；

②厂区设置成品堆放区，车辆需要进出装运，无法进行密闭处理，故企业将石砂下料口防治措施由全封闭调整为半封闭，并在下料口出口处增加洒水抑尘；

③考虑到人员、车辆进出、设备维修等，破碎、筛分、制砂设备无法做到全密闭，故企业将破碎、筛分、制砂设备防治措施由封闭，设置集气管收集粉尘并引风进入布袋除尘处理后无组织排放，调整为设置围挡，一道破碎、筛分、制砂工段喷水抑尘，二道破碎前加水湿润，破碎过程中喷水抑尘。

④输送带防治措施由集气管道引风进入布袋除尘处理后无组织排放，调整为输送带内部洒水抑尘，不进行引风处理。

企业在每个起尘点、工作面、输送带都设置了相应的喷水抑尘措施，现场实际踏勘时未见明显粉尘，经现场厂界、厂内无组织监测，变更后的污染防治措施也可满足环评中所列相关要求，抑尘效果较好。且湿法除尘不会产生干法除尘中因大风量集气引起的二次起尘，能有效减少下料、破碎、筛分等环节产生的粉尘，更有利于实际工作中的操作与运行。

根据监测结果及厂界无组织废气预测结果，粉尘能做到达标排放，未造成“生产工艺变化导致的“未达标区相应超标污染物（臭氧）或其他污染物（颗粒物）排放量增加10%及以上；废气污染防治措施部分变更后，未造成大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。”对周围环境影响较原环评未发生明显变化。因此不属于重大变动。

项目调整前后污染物实际排放源强见表4-1。

表4-1项目实际污染物源强产生及排放情况

| 类型 | 污染源 | 污染因子 | 排放方式 | 原环评排放量 （t/a） | 实际排放量（t/a） | 变化量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 员工生活 | 生活污水 | 纳管 | 720 | 720 | 0 |
|  |  | COD | 纳管 | 0.036 | 0.036 | 0 |
|  |  | NH3-N | 纳管 | 0.004 | 0.004 | 0 |
| 废气 | 物料装卸、转运粉尘、上料、破碎、筛分、制砂、整形、运输车辆粉尘 | 颗粒物 | 无组织 | 0.304 | 0.332 | 0.008 |
| 固废（产生量） | 除尘 | 布袋除尘器收集的粉尘 | / | 19.8 | / | -19.8 |
|  | 沉淀 | 厂区沉淀池污泥 | / | 130 | 152 | +22 |
|  | 分拣 | 分拣的杂物 | / | 102.2 | 110 | +7.8 |
|  | 企业员工 | 生活垃圾 | / | 9 | 4 | -5 |

附件1环评备案

附件2 监测报告

附件3 厂内无组织监测报告

附件4 函审意见及修改清单

| 专家函审意见及修改清单表 |
| --- |
| 专家意见 | 修改情况 |
| 汪小泉 |
| 1.针对部分工艺的改进，原有的布袋除尘改为喷淋湿法除尘的治理设施的变动，应补充估算废水中颗粒物进入沉淀池后污泥的增加量及其占比； | 已估算进入废水中污泥增加量，见p19。 |
| 2.补充变动工艺生产线及相应的治污设施的图片（照片），以示实际情况的真实性； | 已补充相应治污设施照片，见p21。 |
| 翁仕龙 |
| 3.补充《关于建设项目环境影响评价重大变动执行时段的复函》（环评函[2022]91号）编制依据，据此说明现阶段属于重大变动界定范畴。 | 已补充重大变动界定范畴依据，见p1。 |
| 4.细化原环评要求的各工段无组织粉尘控制措施与实际建成情况比对（如物料装卸、转运粉尘采用输送带封闭处理，厂区周围设置防风抑尘网，运输车辆全封闭等措施）；补充批、建设备清单比对、平面布局比对。 | 已细化原环评要求及实际建成情况的对比，见3.2.2章节；已补充批、建设备清单比对、平面布局比对，见3.1.1章节。 |
| 5.明确原环评不存在有组织废气排放口；细化分析湿、干法除尘措施的效率对比（关注原环评布袋除尘已经达到 99%），校核变化前后污染源强产排情况（数据前后不一致）；明确周围敏感点情况是否有变化 | 已明确原环评不存在有组织废气排放口，见p12； 已通过①厂界无组织监测，②实际无组织排放量估算，③模拟原环评污染防治措施进行厂界浓度预测，④实际排放浓度与模拟预测浓度对比，⑤现场踏勘感官描述，⑥厂内无组织监测等方法对比干湿除尘措施的效率对比及源强产排情况，见3.2.2章节； 已明确周边敏感点不变，见p12。 |
| 6.完善项目重大变动判定情况分析汇总表中的内容表述，细化变动清单中第8条分析和说明； | 已细化描述，见3.3章节的变动清单对照表。 |