金义双尖幼儿园新建工程地块

第一阶段土壤污染状况调查报告

浙江环耀环境建设有限公司

二〇二三年六月

# 1 前言

金义双尖幼儿园新建工程地块占地6542m2，位于金华市金义都市新区傅村镇双尖大道以东、欣居街以西，地块东至欣居街绿地，南、西至金义双尖小学，北至规划道路，地块中心地理坐标为29°13’39.01”N，119°51’56.21”E。目前地块内已进行基坑施工，表层土已被开挖，开挖深度6m左右，边坡已浇筑混凝土，沟底已浇筑混凝土垫层，基坑四周已搭建施工脚手架。根据《建设用地规划许可证》（地字第330703202300012号），本地块规划用地性质为幼儿园用地（R22）。

金义双尖幼儿园新建工程地块在2013年以前为耕地；2013年~2017年期间为荒地；2017年~2021年期间种植林木；2021年~2023年4月期间为空地，2023年4月开始进行基坑施工。

目前，地块东侧相邻为绿地，南、西侧相邻为金义双尖小学，北侧相邻为规划道路、隔道路为树林。相邻地块历史上主要是耕地、荒地、空地。地块西侧100m左右为工业企业、东北侧110m左右为工业企业。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条中“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。”本地块未来规划为幼儿园用地（R22），因此需进行土壤污染状况调查。本次调查为补充调查。

对照《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》（浙环发[2021]21号），本地块属于甲类地块，应按规定进行土壤污染状况调查。根据该文件第十条，属于甲类地块的，责任人应按要求进行土壤污染状况调查，编制调查报告并报所在地设区市生态环境部门，由生态环境部门会同同级自然资源主管部门组织评审。另外，根据《金华市生态环境局金华市自然资源和规划局关于做好贯彻落实<浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复“一件事”改革方案>和<浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法>的通知》（金环函[2022]5号），属于甲类的土壤污染状况调查报告，由县（市、区）生态环境分局会同同级自然资源主管部门组织评审。

金华市金东区教育体育局积极响应国家政策号召，为摸清地块内土壤污染状况，特由浙江金义智园实业有限公司委托浙江环耀环境建设有限公司（以下简称我单位）对金义双尖幼儿园新建工程地块开展土壤污染状况调查工作。

我单位根据地块内污染源分布情况的调查分析，经过资料收集与分析、现场踏勘和人员访谈，并结合有关导则和标准编制了《金义双尖幼儿园新建工程地块第一阶段土壤污染状况调查报告》（送审稿）。根据资料收集、现场踏勘、人员访谈、现场快筛检测等调查结论，本地块调查可结束于第一次阶段土壤污染状况调查，不需开展第二阶段土壤污染状况调查工作，直接用于幼儿园用地（R22）开发是可行的。于2023年6月5日，由金华市生态环境金东分局会同同级自然资源主管部门组织评审，并通过专家评审。会后，根据与会代表及专家意见对本调查报告进行了补充、修改完善，形成《金义双尖幼儿园新建工程地块第一阶段土壤污染状况调查报告》（备案稿），报请备案。

# 2 调查范围

金义双尖幼儿园新建工程地块位于金华市金义都市新区傅村镇双尖大道以东、欣居街以西，总占地面积约6542m2，本地块调查红线范围见图2-1。

图2-1  调查范围红线图

# 3 地块概况

3.1 地块历史使用情况回顾

表3-1  地块历史使用情况一览表

| 序号 | 年份 | 使用情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2000年以前 | 地块所在区域为耕地，种植农作物，地块内有一条灌溉小沟渠。 |
| 2 | 2000年 | 灌溉小沟渠被推平，无外来土。 |
| 3 | 2013年 | 地块荒废。 |
| 4 | 2017年 | 地块内种植林木。 |
| 5 | 2021年 | 地块内树木被清除，地块被平整。 |
| 6 | 2023年4月 | 地块开始基坑施工。 |

3.2 相邻地块历史使用情况回顾

表3-2  相邻地块历史使用情况一览表

| 序号 | 方位 | 年份 | 使用情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东侧 | 2000年 | 耕地 |
|  |  | 2005年 | 地块以东30m开始修建欣居街，地块以东55m建设都市豪园 |
|  |  | 2013年 | 空地 |
|  |  | 2022年 | 绿地 |
| 2 | 南侧 | 2000年 | 耕地 |
|  |  | 2009年 | 地块以南100m周边小区施工队搭建施工工棚 |
|  |  | 2013年 | 空地 |
|  |  | 2017年 | 种植林木 |
|  |  | 2021年 | 相邻地块开始建设金义双尖小学 |
| 3 | 西侧 | 2000年 | 相邻地块为耕地，地块以西100m建设金华市汇江塑料厂 |
|  |  | 2011年 | 地块以西50m地面植被被清除，变为空地 |
|  |  | 2015年 | 相邻地块种植林木，地块以西50m堆放建筑材料 |
|  |  | 2021年 | 相邻地块开始建设金义双尖小学 |
| 5 | 北侧 | 2000年 | 耕地 |
|  |  | 2010年 | 相邻地块植被被清除，地块以北200m建设商铺 |
|  |  | 2017年 | 种植林木 |
|  |  | 2022年 | 相邻地块修建规划道路 |
| 6 | 东北侧 | 2000年 | 相邻地块为耕地，地块以西北110m建设金华市金东区盘龙岗塑料制品厂、金华市东兴金属回收有限公司付村第二收购部，地块以西北125m建设金华市金东区得利纸箱厂，地块以西北155m建设金华市戎育玻璃珠厂 |

# 4 结论与建议

4.1 结论

本次调查的金义双尖幼儿园新建工程地块占地6542m2，位于金华市金义都市新区傅村镇双尖大道以东、欣居街以西，地块东至欣居街绿地，南、西至金义双尖小学，北至规划道路，地块中心地理坐标为29°13’39.01”N，119°51’56.21”E。目前地块内已进行基坑施工，表层土已被开挖，开挖深度6m左右，边坡已浇筑混凝土，沟底已浇筑混凝土垫层，基坑四周已搭建施工脚手架。根据《建设用地规划许可证》（地字第330703202300012号），本地块规划用地性质为幼儿园用地（R22）。

本地块于2014年1月完成农转用、被金华市金东区傅村镇人民政府征收。地块现状在进行基坑施工，历史上是耕地、荒地、空地。地块内未发现固体废物堆放和填埋，未发现管道、沟渠或渗坑，没有污染痕迹，无特殊气味。

相邻地块现状为绿地、金义双尖小学、规划道路、树林。相邻地块历史上主要是耕地、荒地、空地。地块西侧100m左右为工业企业、东北侧110m左右为工业企业，企业地面均硬化，周边企业无生产废水排放、无涉重废气排放。金华市遇惠工艺品有限公司产生少量危险废物（废活性炭、废包装桶和漆渣），金华市金东区卓尔工艺品厂产生少量危险废物（废活性炭、废包装桶），危险废物委托有资质单位处置，危废间分别位于厂房3F、5F，且均已做防腐防渗处理，本地块位于周边企业地下水非下游，因此，相邻地块及周边企业基本不会对本地块土壤和地下水产生影响。

对照《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》（浙环发[2021]21 号）第十四条，本地块及相邻地块原有的历史情况对地块造成的污染较小，不存在要求开展采样分析等后续调查工作的情形。故判定本地块调查可结束于第一次阶段土壤污染状况调查，不需开展第二阶段土壤污染状况调查工作，直接用于幼儿园用地（R22）开发是可行的。

4.2 建议

基于本次调查结果，提出以下几点建议：

（1）建议在建筑施工期间保护场地不被外界人为环境污染。控制该地块保持现有的良好状态，杜绝地块在调查期与接下来再开发利用的监管真空，防止出现人为倾倒固废、偷排工业废水等现象。

（2）在地块未来开发建设过程中需要观察是否有在调查阶段中没有被发现的污染，若发现疑似污染土壤或不明物质，建议进行补充调查，并采取相应的环保措施，不得随意处置。

（3）土壤污染由于具有发现难、修复难、影响范围广等特点，因此，地块后续开发利用过程中应采取土壤保护措施，如地面采取防腐防渗措施等，保护土壤不被污染。